ČESKÉ DRÁHY

ČD

D2

Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah

dne 13. března 1997

č.j. 55079/97-O11

Účinnost od 28.12.1997

OBSAH

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 	9

ROZSAH ZNALOSTÍ 	11

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 	20

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 	21

Kapitola I

Úvodní ustanovení 	21

Kapitola II

Základní pojmy 	22

Kapitola III

Obecná ustanovení o dopravní službě 	27

A. PŘEDPOKLADY ZAMĚSTNANCŮ K VÝKONU 
DOPRAVNÍ SLUŽBY 	27

B. POKYNY A DOPRAVNÍ DOKUMENTACE 	31

C. ODEVZDÁVKA A PŘEVZETÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY 	33

D. OPUŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ 	34

E. VSTUP DO SLUŽEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A STYK 
S VEŘEJNOSTÍ 	34

Kapitola IV

Staniční a traťová zařízení 	35

A. PRŮJEZDNÝ PRŮŘEZ 	35

B. KOLEJE 	36

Staniční koleje 	36

Traťové koleje 	37

C. VÝHYBKY A KOLEJOVÉ KŘIŽOVATKY 	38

Všeobecná ustanovení 	38

Klíče od zámků výhybek 	39

Ošetřování výhybek 	42

D. VÝKOLEJKY 	43

Všeobecná ustanovení 	43

Klíče od zámků výkolejek 	44

Ošetřování výkolejek 	44

E. JINÁ ZAŘÍZENÍ 	44

F. STAVĚDLA, VÝHYBKÁŘSKÁ A JINÁ STANOVIŠTĚ 
A ZAŘÍZENÍ 	45

G. ČAS, HODINY, ROZHLAS A TELEKOMUNIKAČNÍ 
ZAŘÍZENÍ 	47

ČÁST DRUHÁ

ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY 	48

Kapitola I

Grafikon vlakové dopravy 	48

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 	48

B. JÍZDNÍ ŘÁDY 	48

C. RYCHLOSTI VLAKŮ 	51

D. DRUHY VLAKŮ A JEJICH DRUHOVÉ ZKRATKY 	53

E. NÁSKOK A ZPOŽDĚNÍ 	58

Kapitola II

Řízení drážní dopravy 	60

A. JÍZDY VLAKŮ 	60

Všeobecná ustanovení 	60

Předvídaný odjezd 	61

Telefonické dorozumívání 	65

a) Nabídka a přijetí 	66

b) Odhláška 	69

c) Předhláška 	72

Poloautomatický blok 	73

a) Souhlas k odjezdu vlaku 	73

b) Odhláška 	74

c) Předhláška 	76

Automatické hradlo 	76

a) Postup za normální činnosti 	76

b) Postup při poruše automatického hradla 	77

Automatický blok 	79

a) Postup za normální činnosti 	79

b) Postup při poruše automatického bloku 	81

Jízda podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění 	82

Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí 	89

a) Všeobecná ustanovení 	89

b) Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí 
vybavených zabezpečovacím zařízením pro obousměrný 
provoz 	91

c) Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí 
vybavených zabezpečovacím zařízením pro jednosměrný 
provoz 	94

Přechod na telefonické dorozumívání 	97

a) Všeobecná ustanovení 	97

b) Poloautomatický blok 	99

c) Automatické hradlo 	101

d) Automatický blok 	102

Dopravní deník 	103

Vlakové cesty 	105

Příprava vlakové cesty 	107

Výprava a odjezd vlaku 	115

Vjezdové koleje a místo, kde má vlak zastavit 	121

Vjezdy vlaků na kusou nebo obsazenou kolej 	124

Mimořádné projíždění a zastavení vlaku ve stanici 	128

Současné jízdní cesty 	130

Jízda vlaku na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel 	130

Výluka služby dopravních zaměstnanců 	132

Písemné rozkazy 	135

B. POSUN V DOPRAVNÁCH S KOLEJOVÝM ROZVĚTVENÍM 	142

Všeobecná ustanovení 	142

Zaměstnanci oprávnění řídit posun 	143

Posun hnacími vozidly 	147

Posun na dopravních kolejích 	150

Posun vzhledem k jízdám vlaků a PMD 	152

Posun na ostatních kolejích 	155

Posun na kolejích s trakčním vedením 	155

Posun na kolejích ve spádu 	156

Posun za označník 	157

Posun přes námezník 	158

Posun současně na více místech 	159

Posun přes přejezdy 	160

Zvláštní opatření při posunu 	161

Posun s vozidly nepřivěšenými k hnacímu vozidlu 	161

Posun trhnutím 	165

Posun s vozidly uskutečňovaný jinými prostředky 	166

Posun nedoprovázených hnacích vozidel (speciálních hnacích vozidel) 	166

Posun nedoprovázených posunujících dílů 	169

Posun kolem neobsluhovaných nepřenosných návěstidel platných 
pro posun 	173

Zajištění vozidel proti ujetí a povinnosti před uvedením těchto 
vozidel do pohybu 	173

Používání zarážek 	177

C. POSUN MEZI DOPRAVNAMI 	180

Všeobecná ustanovení 	180

Sjednávání posunu mezi dopravnami 	182

Dokumentace posunu mezi dopravnami 	184

Písemné pokyny k posunu 	185

Povinnosti zaměstnanců 	186

Posun na širé trati a obsluha PZZ 	187

Uvolnění traťové koleje 	188

Posun mezi dopravnami za vlakem 	188

D. PŘEJEZDY 	189

Všeobecná ustanovení 	189

Zabezpečení přejezdů 	189

Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem 	190

Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZZ) 	190

Poruchy přejezdových zabezpečovacích zařízení 	193

Jízda přes přejezdy při výlukách kolejí a vypnutí PZZ 	194

Jízda přes přejezdy za nemožného dorozumění 	194

Přejezdy s PZM otevírané podle potřeby 	195

VÝLUKY KOLEJÍ A TRAKČNÍHO VEDENÍ A JÍZDY VOZIDEL 
NA VYLOUČENÉ KOLEJI A ZA NAPĚŤOVÉ VÝLUKY 
TRAKČNÍHO VEDENÍ 	196

Všeobecná ustanovení 	196

Zahájení, ukončení a přerušení výluky 	197

Jízdy vozidel na vyloučené koleji 	199

Napěťové výluky trakčního vedení 	203

Kapitola III

Sledování jízdy vozidla 	206

A. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 	206

B. OPATŘENÍ PŘI ZJIŠTĚNÝCH ZÁVADÁCH 	207

Postup při závadách v označení začátku a konce vlaku 	207

Kapitola IV

Zvláštní ustanovení pro elektrizované tratě 	210

A. ŘÍZENÍ JÍZD VLAKŮ 	210

B. OBSLUHA ÚSEKOVÝCH ODPOJOVAČŮ 	211

C. HLÁŠENÍ ZÁVAD 	213

Kapitola V

Dispoziční služba 	215

A. OHLÁŠENÍ A POUKAZ VOZIDEL 	215

B. HLÁŠENÍ O ODJEZDU VLAKU A ZPRÁVA O ODJEZDU 
VLAKU 	216

C. ROZBOR VLAKU 	217

D. ZAVÁDĚNÍ A ODŘÍKÁNÍ VLAKŮ, OHLAŠOVÁNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY STANICÍM 	218

E. OHLAŠOVÁNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY ZAMĚSTNANCůM 
NA TRATI 	220

F. POŘADÍ VLAKŮ 	221

ČÁST TŘETÍ

PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY 	222

Kapitola I

Použití vozidla 	222

A. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU HNACÍCH 
VOZIDEL 	222

B. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU SPECIÁLNÍCH 
VOZIDEL 	230

Všeobecné podmínky 	230

Dopravní poloha speciálních vozidel 	235

Lehké kolejové prostředky 	236

C. PODMÍNKY PRO POUŽITÍ A DOPRAVU OSTATNÍCH 
VOZIDEL 	237

Všeobecné podmínky pro zařazování vozidel do vlaku 	237

Správkové vozy a náběžníky 	239

Koncové nakládání 	241

Kapitola II

Zkušební jízdy vozidel 	241

Kapitola III

Sestavení a brzdění vlaku 	243

A. SESTAVENÍ VLAKU 	243

Délka vlaku 	243

Hmotnost vlaku a dopravní hmotnost vlaku 	244

Prohlídky vozů a prohlídky vlaků 	247

Svěšování vozidel 	250

Zařazování vozů naložených zásilkami nebezpečného zboží 	252

Doprava mimořádných zásilek 	252

Řadění vlaku s postrkem, dvěma postrky nebo s vloženým 
hnacím vozidlem 	256

Kapitola IV

Doprovod vlaku 	258

A. POKYNY PRO OBSAZOVÁNÍ VLAKŮ ZAMĚSTNANCI 
DOPROVODU VLAKU 	258

Obsazování hnacích vozidel 	258

Obsazování vlaků zaměstnanci obsluhy vlaku 	259

Povinnosti zaměstnanců doprovodu vlaku před odjezdem vlaku 
z výchozí stanice 	260

Povinnosti zaměstnanců doprovodu vlaku za odjezdu vlaku 
ze stanice 	261

Povinnosti zaměstnanců doprovodu vlaku za jízdy vlaku 
na širé trati 	262

B. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ DOPROVODU VLAKU 
ZA POBYTU VLAKU NA ŠIRÉ TRATI 	264

Pravidelné zastavení vlaku na širé trati 	264

Mimořádné zastavení vlaku na širé trati 	265

C. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ DOPROVODU VLAKU 
PŘED ZASTAVENÍM A ZA POBYTU VLAKU VE STANICI 	268

D. NEPŘEDVÍDANÝ NÁVRAT VLAKU ZE ŠIRÉ TRATI 	269

E. JÍZDA VLAKU PO ČÁSTECH 	271

F. SELHÁNÍ PRŮBĚŽNÉ BRZDY A MOBILNÍ ČÁSTI VZ 	273

G. SUNUTÉ VLAKY 	274

H. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ÚKONŮ STANICE 	275

I. VLAKOVÁ DOKUMENTACE 	276

Zpráva o vlaku 	276

Vlakopis pro lokomotivní vlaky 	277

J. SLUŽEBNÍ VLAKY A NUTNÉ POMOCNÉ VLAKY 	277

K. NESCHOPNOST ZAMĚSTNANCE DOPROVODU VLAKU 	279

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 	280

Kapitola I

Nehody, mimořádné události, nehodové události, mimořádnosti 	280

Mimořádné povětrnostní podmínky 	284

Kapitola II

Přechodná ustanovení pro organizování a provozování drážní dopravy 	285

A. POUŽITÍ VOZIDEL NEZARUČUJÍCÍCH SPRÁVNOU 
ČINNOST KOLEJOVÝCH OBVODŮ 	285

B. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO STANICE 
BEZ ODJEZDOVÝCH NÁVĚSTIDEL 	286

C. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PŘI VJEZDU VLAKU 
DO STANICE 	286

Kapitola III

Povolování výjimek 	288

Související předpisy a normy 	289

PŘÍLOHY

Příloha 1	Seznam předpisů a pomůcek, které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci 
při výkonu dopravní služby u sebe (na pracovišti) 	293

Příloha 2	Seznam předpisů potřebných pro výkon dopravní služby, které musí 
být ve sbírce u přednosty ŽST, náměstka přednosty ŽST, dozorčího 
provozu a na pracovišti výpravčího (dirigujícího dispečera) 	297

Příloha 3	Pomůcky a vývěsky potřebné pro výkon dopravní služby 	299

Příloha 4	Vzor dálnopisné zprávy pro dopravu speciálního vozidla 	303

Příloha 5 	Seznam vlaků pro staniční zaměstnance (normativní) 	305

Příloha 6	Seznam vlaků pro traťové zaměstnance (normativní) 	307

Příloha 7	Zápisník předvídaných odjezdů (normativní) 	309

Příloha 8	Zápisník odhlášek a předvídaných odjezdů (normativní) 	311

Příloha 9	Dopravní deník (normativní) 	313

Příloha 10	Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty (normativní) 	315

Příloha 11	Vlakopis pro lokomotivní vlak (normativní) 	317

Příloha 12	Vlaková hlášenka pro nákladní vlak (normativní) 	319

Příloha 13	Zpráva o vlaku (normativní) 	321

Příloha 14	Zmocnění pro řidiče speciálního hnacího vozidla (normativní) 	323

Příloha 15	Povolenka - barva bílá (normativní) 	325

Příloha 16	Povolenka - barva červená (normativní) 	327

Příloha 17 	Povolenka - barva modrá (normativní) 	329

Příloha 18	Všeobecný rozkaz (normativní) 	331

Příloha 19	Rozkaz k opatrné jízdě (normativní) 	333

Příloha 20	Rozkaz Z (normativní) 	335

Příloha 21	Příkaz vlaku (normativní) 	337

Příloha 22	Rozkaz Rv (normativní) 	339

Příloha 23	Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných hnacích vozidel 	341

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH x)

| Změna | Předpis |
| --- | --- |
| číslo |
| č.j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

x)	Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |

skupina 1:

GŘ ČD, GI ČD,

| DOP, DDC, OPŘ | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby | úplná |
| --- | --- | --- |
|  | - ostatní zaměstnanci, kteří pro výkon své funkce musí mít odbornou zkoušku dopravního minima | články 1-4, 9, 10-16, 21, 22, 24, 27-33, 35, 38, 41, 42, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 70, 73, 80, 84, 110, 122, 126, 142, 143, 149, 184, 185, 190, 192, 197, 238, 253, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 359, 392, 401, 445, 515, 524, 529, 530, 570, 584, 585, 604, 621, 622, 623, 736, 772, 773, 775, 776, 779, 781, 783, 806, 807, 824, 825, 827, 849, 911, 933, 976, 1004, 1005, 1016, 1063, 1075, 1092, 1093, 1161, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 1403, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1425, 1427, 1439, 1462. |

skupina 2:

| železniční stanice | - výpravčí | úplná |
| --- | --- | --- |
|  | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby | podle rozsahu příslušné skupiny |

skupina 2/I:

železniční stanice

-	tranzitér-přípravář

Část první - úplná,

články 149-155, 160, 162, 164, 165, 184-193, 570-573, 577, 585, 586, 591, 592, 604, 
721-726, 772-803, 911, 915, 928, 1004-1016, 1025-1028, 1049, 1050, 1063, 1064, 1070, 1093-1099, 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1161-1188, 1205-1221, 1225-1259, 1263, 1264, 1273, 1278, 1279, 1284, 1291-1294, 1372-1378, 1382, 1414, 1417, 1418, 1420, 1421, 1422, 1425, 1427-1429, 1431, 1435-1440.

přílohy: 1, 12, 23.

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |

-	dozorce 
spádoviště

-	nádražní

-	vedoucí posunu

-	posunovač

Část první - úplná,

články 149-155, 160, 162, 164, 165, 184-193, 570-573, 577, 585, 586, 591, 592, 604, 
621-740, 768-814, 831-866, 868, 872-874, 876, 882-884, 890, 911, 915, 928, 933-956, 969, 1004-1016, 1063, 1064, 1070, 1092, 1093, 1095-1099, 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1161, 1163-1188, 1205-1216, 1225-1259, 1263, 1264, 1273, 1278, 1279, 1284, 1291-1294, 1350-1355, 1372-1378, 1382, 1398, 1406, 1409, 1414, 1417, 1418, 1420-1422, 1425, 1427-1429, 1431, 1435-1440.

přílohy: 1, 3, 5, 18, 19, 22, 23.

skupina 2/II:

železniční stanice

-	signalista

-	dozorce 
výhybek

- výhybkář

Část první - úplná,

články 149-155, 159, 160, 162, 165, 184-193, 212-224, 226, 267, 271, 279, 280, 286, 304, 318, 333, 337, 344, 347, 351, 352, 352, 359, 361, 362, 392, 395, 396, 445-484, 508-510, 515, 518, 522-524, 529-532, 534-539, 542, 552, 563, 570-573, 575, 577, 578, 585-588, 591, 592, 599, 602-604, 607, 614, 621-635, 641-648, 650-676, 680, 684, 686, 687, 691-695, 697-709, 718, 720, 729, 731, 732, 736, 740, 742-745, 747-752, 754, 760, 761, 763-783, 791-793, 797, 806, 807, 812, 814,820, 826, 832, 864-871, 875-883, 911, 915, 921, 926-928, 944, 947, 950, 963, 969, 975-981, 984, 1004, 1005, 1007, 1009, 1010, 1016, 1068, 1070, 1092, 1094, 1140, 1225, 1231-1234, 1238-1247, 1278, 1279, 1312, 1318, 1326, 1333, 1339, 1340, 1357, 1359, 1362, 1368, 1382, 1391, 1413, 1414, 1417, 1418, 1420, 1421, 1425, 1427-1429, 1434, 1435, 1439, 1446, 1448, 1462.

přílohy:1,3,5,10,11,18,19,20.

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |

skupina 2/III:

železniční stanice

-	hradlář

- hláskař

část první-úplná

články 149-155, 159-162, 164-166, 184-197, 199-200, 212-303, 318-322, 329-333, 341, 344, 347, 353, 355, 392-396, 401-412, 439, 563, 570-581, 591, 592, 599, 602-604, 607-610, 621, 806-808, 827, 838 - 840, 849, 850, 855, 890, 891, 897-911, 920, 921, 926-928, 933-935, 947, 963, 976, 980-983, 985-991, 1005, 1016, 1063, 1075-1078, 1080, 1092, 1094-1098, 1101, 1194, 1195, 1199-1200, 1278, 1279, 1318, 1320, 1324, 1326, 1339, 1340, 1343, 1348, 1350, 1357-1360, 1362, 1376, 1398, 1402, 1403, 1413-1415, 1417, 1418, 1420-1422, 1425-1428, 1430, 1432, 1434, 1435, 1439, 1445, 1446.

| přílohy: 1, 3, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19. |
| --- |
|  | - závorář |

část první - úplná

články 126-136, 142, 143, 149-155, 159, 161, 162, 164, 165, 184-193, 197, 200, 220-224, 226-230, 232, 233, 243, 245, 246, 247, 264, 318, 350, 372, 396, 570-572, 574-579, 585-587, 599, 609, 610, 706, 806 - 808, 811, 827, 838, 840, 849-906, 981, 983, 986, 991, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1343, 1357, 1360, 1413, 1414, 1417, 1418, 1420, 1421, 1425, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1435, 1445, 1446.

Přílohy: 1, 3, 7, 18, 19.

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |

skupina 2/IV:

železniční stanice

|  | - obsluha vlaku |
| --- | --- |

část první - úplná

články 149-160, 163-205, 210-213, 237, 238, 253, 265, 271, 286, 287, 304, 318, 342, 347, 353, 354, 356, 357, 359, 364, 392, 397, 445, 496-505, 509, 515, 517-521, 545-546, 548, 551, 570, 572, 574, 584, 586, 587, 589, 591-597, 599, 602-604, 606-607, 618, 621-624, 629-635, 641-650, 654-658, 664-666, 676, 680, 684-687, 691, 701-702, 706-709, 714, 718-726, 729-732, 735-737, 768, 772-787, 791-802, 806-814, 831-832, 836, 838-840, 842, 844, 849-850, 855, 860, 874, 876, 882-884, 911, 1088-1092, 
1094-1161, 1166, 1168-1169, 1179-1182, 1225-1228, 1232-1234, 1238-1248, 1252, 1258, 1273, 1277-1382, 1386, 1398, 1402-1403, 1409, 1413-1414, 1417-1421, 1425-1429, 1431, 1434-1435, 1439-1440, 1451.

| Přílohy: 1, 12, 18, 23. |
| --- |
|  | - operátor |

články 1-5, 9, 10-16, 21, 22, 24, 27-33, 35, 38, 41, 42, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 70, 73, 80, 84, 110, 122, 126, 142, 143, 149, 153-155, 164, 165, 184, 185, 190, 192, 197, 210, 213, 
220-233, 237, 238, 240, 243, 244, 248, 253, 254, 265, 266, 267, 271, 284, 286, 304, 318, 320, 322, 339, 344, 347, 359, 392, 401, 405, 434-440, 445, 496, 511, 515, 518, 524, 529, 530, 531, 537, 565, 570, 571-572, 574, 577, 578, 579, 581, 584, 585, 604, 607, 621, 622, 623, 654, 655, 736, 772, 773, 775, 776, 779, 781, 783, 806 - 808, 824-825, 827, 849, 855, 911, 921, 922, 926, 927, 933, 963, 974, 976, 995, 1004-1005, 1016, 1025-1028, 1040-1043, 1049-1050, 1063, 1066-1068, 1075, 1077-1079, 1092, 1093, 1094, 1061, 1205, 1206, 1210, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 1403, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1425, 1427, 1439, 1462.

Přílohy: 1, 2, 5, 9, 12.

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |
|  | - ostatní zaměstnanci, kteří pro výkon své funkce musí mít odbornou zkoušku dopravního minima | články 1-4, 9, 10-16, 21, 22, 24, 27-33, 35, 38, 41, 42, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 70, 73, 80, 84, 110, 122, 126, 142, 143, 149, 184, 185, 190, 192, 197, 238, 253, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 359, 392, 401, 445, 515, 524, 529, 530, 570, 584, 585, 604, 621, 622, 623, 736, 772, 773, 775, 776, 779, 781, 783, 806, 807, 824, 825, 827, 849, 911, 933, 976, 1004, 1005, 1016, 1063, 1075, 1092, 1093, 1161, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 1403, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1425, 1427, 1439, 1462. |

skupina 3:

depa kolejových vozidel

|  | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby | podle rozsahu příslušné skupiny |
| --- | --- | --- |
|  | - vozmistr | články1-4, 9-24, 27-39, 41, 42, 43, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 70-80, 84, 149-191, 621-637, 714, 718-725, 735-737, 976, 995-1020, 1088-1148, 1161-1188, 1205-1234, 1238-1248, 1252-1253, 1258-1273, 1278-1279, 1284, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1420, 1421, 1425, 1427, 1439, 1462. |

-	vedoucí posunu DKV

-	posunovač DKV

-	výhybkář DKV

články 1-4, 9-24, 27-33, 35, 38, 41, 42, 51, 58, 59, 65, 66, 70-75, 80, 84-88, 102-107, 126, 127, 142-143, 149, 153, 621-624, 627-637, 641-650, 768, 701-702, 706-709, 714, 715, 740, 768, 772-787, 791-800, 802, 1016, 1092, 1094-1097, 1104, 1161, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1247, 1414, 1417, 1420, 1421, 1425.

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |

-	strojvedoucí

články 1-43, 58, 59, 65, 66, 70-80, 84, 86, 110, 111, 122, 126-128, 142, 143, 149-154, 156, 157, 164, 165, 173-177, 184-186, 189-191, 197, 198, 212, 213, 261, 271, 279, 280, 286-289, 291, 292, 293, 301, 302, 304, 307-309, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 328, 330, 333, 334, 335, 338, 342, 343, 347, 354, 355, 359, 360, 361, 392, 394, 397, 445-450, 496-510, 518-520, 521, 524, 525, 529, 530, 531, 533, 539, 540, 545, 546, 548-550, 551, 563, 564, 566, 570, 574, 584, 585-593, 596, 598, 599, 602, 607, 608, 610, 613, 615, 616, 617, 618, 621-634, 641-650, 654, 656, 657, 658, 662, 665, 667, 676-684, 686, 687, 692-697, 718, 729, 730, 732, 740-763, 768-780, 782-787, 791, 806-809, 811-814, 831, 836, 838, 840, 842, 849, 850, 855, 859, 860, 864-866, 872-877, 882-884, 911, 928, 933, 934-936, 939-941, 950-953, 956, 961, 962, 970, 976, 980, 997, 998, 1005, 1006, 1008, 1016-1020, 1088, 1089, 1091-1113, 1161, 1179, 1187, 1194, 1197, 1199,1205-1215, 1217-1221, 1227, 1232, 1233, 1234, 1238-1247, 1265, 1266, 1277-1279, 1293, 1294, 1295, 1301-1312, 1315, 
1317-1324, 1326-1342, 1344-1354, 1356-1360, 1366-1373, 1375-1377, 1382-1399, 1402, 1403, 1406, 1409-1422, 1425-1428, 1430-1433, 1439, 1445, 1447-1456, 1458.

Přílohy: 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |
|  | - ostatní zaměstnanci DKV, kteří pro výkon své funkce musí mít odbornou zkoušku dopravního minima | články 1-4, 9, 10-16, 21, 22, 24, 27-33, 35, 38, 41, 42, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 70, 73, 80, 84, 110, 122, 126, 142, 143, 149, 184, 185, 190, 192, 197, 238, 253, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 359, 392, 401, 445, 515, 524, 529, 530, 570, 584, 585, 604, 621, 622, 623, 736, 772, 773, 775, 776, 779, 781, 783, 806, 807, 824, 825, 827, 849, 911, 933, 976, 1004, 1005, 1016, 1063, 1075, 1092, 1093, 1161, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 1403, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1425, 1427, 1439, 1462. |

Skupina 4:

správa dopravní cesty

|  | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby | rozsah znalosti příslušné skupiny |
| --- | --- | --- |

-	vedoucí posunu SDC

-	posunovač SDC

- výhybkář SDC

Část první - úplná,

články 149-155, 160, 162, 164, 165, 184-193, 570-573, 577, 585, 586, 591, 592, 604, 621-740, 768-814, 831-866, 868, 872-874, 876, 882-884, 890, 911, 915, 928, 933-956, 969, 1004-1016, 1063, 1064, 1070, 1092, 1093, 
1095-1099, 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1161, 1163-1188, 1205-1216, 1225-1259, 1263, 1264, 1273, 1278, 1279, 1284, 1291-1294, 1350-1355, 1372-1378, 1382, 1398, 1406, 1409, 1414, 1417, 1418, 1420-1422, 1425, 1427-1429, 1431, 1435-1440.

přílohy: 1, 3, 5, 18, 19, 22, 23.

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |

-	strojvedoucí SDC

-	řidič 
speciálního kolejového 
vozidla

články 1-43, 58, 59, 65, 66, 86, 110, 111, 122, 126-128, 142, 143, 149-154, 156, 157, 164, 165, 173-177, 184-186, 189-191, 197, 198, 212, 213, 261, 271, 279, 280, 286-289, 291, 292, 293, 301, 302, 304, 307-309, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 328, 333, 334, 335, 338, 342, 343, 347, 354, 355, 359, 360, 361, 392, 394, 397, 445-450, 496-510, 518-520, 521, 524, 525, 529, 530, 531, 533, 539, 540, 545, 546, 548-550, 551, 563, 564, 566, 570, 574, 584, 585-593, 595-596, 598, 599, 602, 607, 608, 610, 613, 615, 616, 617, 618, 621-634, 
641-650, 654, 656, 657, 658, 662, 665, 667, 676-684, 686, 687, 692-697,718, 729, 730, 732, 740-763, 768-780, 782-787, 791, 806-814, 831, 836, 838, 840, 842, 849, 850, 855, 859, 860, 864-866, 872-877, 882-884, 890-892, 911, 928, 933, 934-936, 938, 939-941, 950-953, 956, 961, 962, 970, 976, 980, 995, 997, 998, 1005, 1006, 1008, 1016-1020, 1088, 1089, 1091-1113, 
1123-1160 pouze řidiči spec. vozidel, 
1161, 1179-1182, 1187, 1188, 1194, 1197, 1199, 1205-1215, 1217-1221, 1227, 1232, 1233, 1234, 1238-1247, 1253, 1261, 1263, 1265, 1266, 1273, 1293, 1294, 1295, 
1301-1312, 1315, 1317-1324, 1326-1342, 1344-1354, 1356-1360, 1366-1373, 1375-1377, 1378-1399, 1402, 1403, 1406, 1409-1422, 1425-1428, 1430-1433, 1439, 1445-1456, 1458.

Přílohy: 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

| Organizační složka : | Funkce : | Znalost : |
| --- | --- | --- |
|  | - ostatní zaměstnanci SDC, kteří pro výkon své funkce musí mít odbornou zkoušku dopravního minima | 1-4, 9, 10-16, 21, 22, 24, 27-33, 35, 38, 41, 42, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 70, 73, 80, 84, 110, 122, 126, 142, 143, 149, 184, 185, 190, 192, 197, 238, 253, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 359, 392, 401, 445, 515, 524, 529, 530, 570, 584, 585, 604, 621, 622, 623, 736, 772, 773, 775, 776, 779, 781, 783, 806, 807, 824, 825, 827, 849, 911, 933, 976, 1004, 1005, 1016, 1061, 1063, 1075, 1092, 1093, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 1403, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1425, 1427, 1439, 1462. |

Skupina 5

Ústav podnikového vzdělávání

-	zaměstnanci pro dopravní školení,

| - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují zaměstnance pro dopravní školení | úplná |
| --- | --- |
|  | - zaměstnanci pro přepravní školení | podle rozsahu příslušné skupiny |
|  | - ostatní zaměstnanci ÚPV, kteří pro výkon své funkce musí mít odbornou zkoušku dopravního minima | 1-4, 9, 10-16, 21, 22, 24, 27-33, 35, 38, 41, 42, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 70, 73, 80, 84, 110, 122, 126, 142, 143, 149, 184, 185, 190, 192, 197, 238, 253, 265, 271, 286, 304, 318, 320, 347, 359, 392, 401, 445, 515, 524, 529, 530, 570, 584, 585, 604, 621, 622, 623, 736, 772, 773, 775, 776, 779, 781, 783, 806, 807, 824, 825, 827, 849, 911, 933, 976, 1004, 1005, 1016, 1061, 1063, 1075, 1092, 1093, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 1403, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1425, 1427, 1439, 1462. |

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

ČD	=	České dráhy, státní organizace

DDC	= 	Divize dopravní cesty

DKV	= 	Depo kolejových vozidel

DOP	= 	Divize obchodně provozní

DŘD	= 	dopravní řád drah

GŘ	=	Generální ředitelství Českých drah

GVD	= 	grafikon vlakové dopravy

HZS ČD	= 	Hasičská záchranná služba Českých drah

ND 	= 	nákladová doprava

NU 	= 	nehodová událost

OJ 	= 	organizační jednotka

OOR 	= 	opravárenská organizace

OPŘ 	= 	Obchodně provozní ředitelství

PČR 	= 	Policie České republiky

PMD	= 	posun mezi dopravnami

PN 	= 	Přivolávací návěst

PZM 	= 	přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým

PZS 	= 	přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným

PZZ 	= 	přejezdy vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením

ROV 	= 	rozkaz o výluce

ROVZZ 	= 	rozkaz o vypnutí a zapnutí zabezpečovacího zařízení

RPN 	= 	Ruční přivolávací návěst

SDC 	= 	Správa dopravní cesty

SHV	=	speciální hnací vozidlo

SJŘ 	= 	sešitový jízdní řád

SROV 	= 	souhrnný rozkaz o výluce

SŘ 	= 	staniční řád

STP	= 	stanice technických prohlídek

TPÚ	= 	technologické postupy úkonů

VJ 	= 	výkonná jednotka

ŽST	= 	železniční stanice

část první

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I

Úvodní ustanovení

1.

Tento předpis obsahuje základní ustanovení pro výkon dopravní služby na dráhách, které jsou v provozu Českých drah. Jednotlivá ustanovení jsou odvozena od pravidel pro provozování dráhy podle Dopravního řádu drah1) a doplněna o další vnitřní pokyny k zajištění činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy.

Předpis ČD D2 je základním vnitřním předpisem pro provozování dráhy a drážní dopravy na Českých drahách, s nímž musí být všechny ostatní vnitřní předpisy a normy Českých drah, které se dotýkají organizování drážní dopravy, v souladu.

2.

Pro tratě se zvláštními provozními poměry (např. s dálkově obsluhovaným zabezpečovacím zařízením) se podle potřeby mohou vydávat předpisy nebo prováděcí nařízení s upřesňujícími ustanoveními.

Předpis ČD D2 je závazný pro:

všechny zaměstnance Českých drah, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na organizování, řízení nebo provozování drážní dopravy,

ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s Českými dráhami využívají jimi provozovanou dopravní cestu a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány,

ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s Českými dráhami vykonávají pro České dráhy práce nebo jinou činnost, v důsledku které dochází k ovlivňování provozu dráhy nebo drážní dopravy, kterou zajišťují ČD a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány.

3.

Doplňující ustanovení pro případ vyhlášení mimořádných opatření jsou uvedena v předpisu ČD D 22 Výkon dopravy a činnost na železnici v době krizových situací.

4.

Výjimky z tohoto předpisu povoluje generální ředitel ČD, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak, kromě ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

5.

Závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy, jsou v tomto předpisu vytištěna kurzívou a nesmějí být měněna, vyjma názvů dopraven, příjmení osob, čísel vlaků, kolejí, kilometrických a časových údajů.

Pod pojmem pokyn se rozumí i rozkaz, příkaz, hlášení, informace, popř. sdělení.

Kromě základních pojmů, uvedených v úvodní části tohoto předpisu, jsou další pojmy a jejich vysvětlení uvedeny v jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu.

6. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší :

předpis ČD D2 (platnost od 29.12.1987),

předpis ČD D2a, ČD D2b, ČD D2c, ČD D2d, ČD D2e 
(platnost od 29.12.1987),

předpis ČD D2/8 (platnost od 1.10.1982),

předpis ČD D8 (platnost od 2.6.1996),

předpis malého rozsahu PMR 3/94,

všechny vztažné výnosy a nařízení vydané útvary GŘ, ředitelstvími divizí, OPŘ a předchozích řídících útvarů včetně všech vydaných výjimek.

7.-8.

Neobsazeno.

Kapitola II

Základní pojmy

9.

Základní pojmy jsou převzaté z Dopravního řádu drah a pro účely tohoto předpisu jsou použity další pojmy uvedené v následujících článcích. Ve vzájemném styku zaměstnanců a při uplatňování tohoto předpisu při výkonu dopravní služby je bezpodmínečně nutné zamezit omylům a nedorozuměním. Proto jsou v jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí důsledně dodržovat. Záměna určeného významu těchto pojmů není v souvislosti s výkonem dopravní služby dovolena.

10.

Železniční kolejové vozidlo, dále jen vozidlo, je společný název pro drážní vozidla vedená a nesená železniční kolejí. Je to společný název pro hnací i tažená vozidla.

Tažené vozidlo (vůz) je železniční kolejové vozidlo, které není hnací nebo speciální bez ohledu na to, zda je uváděno do pohybu tažením nebo sunutím. Je to společný název pro vozy osobní, nákladní, poštovní a speciálního určení.

Hnací vozidlo je vozidlo schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných vozidel. Za hnací vozidla označujeme lokomotivy, elektrické a motorové vozy, elektrické a motorové jednotky a řídící vozy.

Speciální vozidlo je vozidlo konstruované pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.

Speciální hnací vozidlo je speciální vozidlo vybavené vlastním pohonem. Pro účely tohoto předpisu pro ně platí stejná ustanovení jako pro hnací vozidlo.

11.

Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel, tvořená alespoň jedním hnacím a jedním taženým vozidlem, označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynů odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu. Vlakem se rozumí také samostatné hnací vozidlo nebo speciální hnací vozidlo nebo svěšená hnací vozidla, označená stanovenými návěstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynu odborně způsobilé osoby řídící drážní dopravu.

Pro účely tohoto předpisu se vlakem rozumí také více spojených speciálních hnacích vozidel nebo speciální hnací vozidlo a nejméně jedno speciální vozidlo.

12.

Železniční síť ČD je souhrn jednotlivých železničních tratí provozovaných ČD na územním celku ČR. Trať mezi dvěma sousedními stanicemi se nazývá širá trať.

Hranicí mezi širou tratí a stanicí (odbočkou) je vjezdové návěstidlo; u nesprávné koleje, u které není vjezdové návěstidlo, je to úroveň vjezdového návěstidla u správné koleje.

13.

Dopravna je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami.

Dopravny s kolejovým rozvětvením jsou železniční stanice, výhybny a odbočky. Dopravny bez kolejového rozvětvení jsou hradla, hlásky, oddílová návěstidla automatického bloku a automatického hradla nebo neproměnná návěstidla, označující hranice prostorového oddílu.

14.

Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb.

Výhybna je dopravna s kolejovým rozvětvením umožňujícím křižování a předjíždění vlaků. Výhybnou mohou být i kolejové spojky umožňující jízdu vlaků mezi dvoukolejným a jednokolejným mezistaničním oddílem bez možnosti křižování nebo předjíždění vlaků ve výhybnách. Na dvoukolejné a vícekolejné trati může být dle výlukového rozkazu zřízena dočasná výhybna a kolejové spojky mezi traťovými kolejemi.

Ustanovení platná pro stanice se vztahují vždy i na výhybny, pokud není v jednotlivých případech stanoveno jinak.

Odbočka je dopravna s kolejovým rozvětvením na trati umožňující přechod vlaků z jedné trati na druhou.

Hláska je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení a bez traťového zabezpečovacího zařízení. Je obsazena hláskařem.

Hradlo je dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení s poloautomatickým zabezpečovacím zařízením, které obsluhuje hradlář.

Oddílové návěstidlo automatického bloku a automatického hradla je neobsazená dopravna na širé trati bez kolejového rozvětvení zapojená do traťového zabezpečovacího zařízení se samočinnou obsluhou závislou na obsazení a uvolnění traťového oddílu.

15.

Širá trať je trať mezi dvěma dopravnami s kolejovým rozvětvením.

Prostorový oddíl je část trati mezi dvěma sousedními dopravnami.

Mezistaniční oddíl je prostorový oddíl ohraničený z obou stran stanicemi.

Traťový oddíl je prostorový oddíl ohraničený alespoň z jedné strany oddílovým návěstidlem.

Mezistaniční úsek je širá trať bez zřetele, zda je rozdělena na traťové oddíly.

16.

Pro obsluhu dráhy mohou být zřízena též stanoviště, která slouží k obsluze kolejových splítek, kolejových křižovatek, vleček, nákladišť, zastávek a přejezdových zabezpečovacích zařízení.

Kolejová splítka jsou dvě souběžné koleje, jejichž osy mají takovou vzdálenost, při které se průjezdné průřezy navzájem překrývají.

Kolejová křižovatka je místo křižování dvou kolejí v úrovni bez možnosti přechodu vozidel z jedné koleje na druhou.

Vlečka je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěna do dráhy celostátní, dráhy regionální nebo do jiné vlečky. Vlečky na širé trati se mohou obsluhovat buď za současného uvolnění traťové koleje, anebo bez jejího uvolnění.

Nákladiště je místo na širé trati s odbočnou kolejí, které je obsluhováno, aniž se zpravidla uvolňuje traťová kolej.

Zastávka je označené místo na dráze, určené pro nástup a výstup cestujících do a z vozidla, s omezeným rozsahem poskytovaných přepravních služeb.

17.

Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům (dále jen Doplněk) je předpis obsahující technické údaje o hnacích vozidlech, řídících vozech a některých dalších vozidlech, údaje o používání a regulaci tažných sil hnacích vozidel ve vztahu k řadění vlaku a tabulky normativů hmotnosti jednotlivých hnacích vozidel.

18.

Dodatek k předpisu ČD D2 (dále jen Dodatek) je pomůcka obsahující tabulky traťových poměrů, v nichž jsou uvedeny seznamy a označení částí dráhy (traťové úseky) a technickoprovozní údaje, rozhodné pro bezpečné provozování dráhy.

19.

Tabulky dopravních údajů je pomůcka pro doprovod vlaků, která obsahuje vybrané dopravní údaje, specifické pro danou trať.

20.

Styk drah je zaúsťování, souběh a křížení drah a z toho vyplývající vztahy.

21.

Staniční řád je souhrn opatření, obsahující místní ustanovení o technologických postupech činností ve stanici včetně popisu zařízení dopravní cesty, jeho umístění, účelu a využití. Staniční řád upravuje podmínky pro výkon služby.

22.

Odborně způsobilou osobou se rozumí osoba určená provozovatelem dráhy nebo dopravcem, zajišťující při provozování dráhy nebo drážní dopravy činnosti přímo ovlivňující bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy, která je odborně způsobilá podle právního předpisu 2) a podle vnitřního předpisu provozovatele dráhy pro činnosti při provozování dráhy nebo podle právního předpisu a podle vnitřního předpisu dopravce pro činnosti při provozování drážní dopravy.

Výpravčí je společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení drážní dopravy.

Strojvedoucí je společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení hnacího (speciálního hnacího) vozidla bez zřetele na jeho typ.

Řidič je název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení speciálního hnacího vozidla a pokud není v jednotlivých ustanoveních stanoveno jinak, platí pro něho při posunu a PMD a za jízdy speciálního hnacího vozidla jako vlak stejné povinnosti jako pro strojvedoucího.

Musí-li jet strojvedoucí (řidič) výjimečně na trať, kterou nezná, musí mu být přidělen průvodce znalý traťových poměrů (pilot), který je pak odpovědný za jízdu vozidel po dopravní stránce. U elektrických hnacích vozidel musí být pilotem vždy strojvedoucí oprávněný řídit na pojížděné trati elektrická hnací vozidla. Není-li pilot přidělen, musí si jej strojvedoucí (řidič) včas vyžádat.

Výhybkář je společný název pro všechny zaměstnance určené staničním řádem k obsluze výhybek.

Strážník oddílu je společný název pro hláskaře a hradláře.

Závorář je společný název pro všechny zaměstnance, kterým přísluší obsluha přejezdového zabezpečovacího zařízení (i místní nouzová), nebo kteří vyhodnocují na svém stanovišti jeho kontrolní zařízení. Závorářem se rozumí i zaměstnanec určený ke střežení přejezdu (kromě zaměstnanců střežících přejezd při posunu).

Vlakovou četu tvoří zaměstnanci přepravní obsluhy vlaku.

Lokomotivní četu tvoří zpravidla jen strojvedoucí, popř. ještě další odborně způsobilý zaměstnanec určený odborem kolejových vozidel.

Posunovou četu tvoří zaměstnanci určení k vykonávání posunu, popř. k obsluze vlaku, vyjma strojvedoucího.

Obsluha vlaku je stanovené obsazení vlaku vlakovou četou nebo jinými odborně způsobilými osobami, vyjma lokomotivní četu.

Doprovod vlaku je stanovené obsazení vlaku určenými osobami. Jedná se o společný název pro obsluhu vlaku a lokomotivní četu, u vlaku bez obsluhy vlaku i jen pro lokomotivní četu. Je-li doprovod vlaku tvořen více osobami, po dopravní stránce řídí ostatní osoby doprovodu vlaku strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla.

Vlakovými náležitostmi se rozumějí hnací vozidla a zaměstnanci doprovodu vlaku.

Každý pracovní kolektiv (četa), který je sestaven minimálně ze dvou zaměstnanců, musí mít svého vedoucího.

23.

Jízda podle rozhledových poměrů je takový způsob jízdy, při kterém musí strojvedoucí zastavit před stojícími nebo stejným směrem jedoucími vozidly ve společné jízdní cestě a podle možností i před jinou překážkou, přičemž nejvyšší dovolená rychlost nesmí být překročena.

Ve stanicích v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu nesmí být překročena rychlost 40 km/h; u stanic, které jsou v sešitovém jízdním řádu označeny značkou "< 3 ", nesmí být překročena rychlost 30 km/h.

Je-li návěstidlem návěstěna jízda podle rozhledových poměrů, jedná se v dopravně s kolejovým rozvětvením o úsek koleje příslušné vlakové cesty. Za odjezdu vlaku na trať s automatickým blokem se jedná o úsek koleje k prvnímu oddílovému návěstidlu automatického bloku. Návěstidla hradel a hlásek jízdu podle rozhledových poměrů nenařizují.

24.

Telekomunikačním zařízením se pro účely tohoto předpisu rozumí telefon, rádiové zařízení a v obvodu stanice staniční rozhlas se zpětným dotazem. Pro spojení výpravčích mezi sebou i dálnopis, fax nebo počítač s příslušným vybavením.

25.-26.

Neobsazeno.

Kapitola III

Obecná ustanovení o dopravní službě

A. Předpoklady zaměstnanců k výkonu dopravní 
služby

27.

Dopravní služba je souhrn činností vykonávaných podle vnitřních předpisů ČD, popř. dalších řídících aktů pro zabezpečení jízd vlaků, posunu v obvodu dopraven s kolejovým rozvětvením, posunu mezi dopravnami a jízd vozidel na vyloučenou a z vyloučené koleje.

28.

Bezpečnost železniční dopravy spočívá v její pravidelnosti, ve znalosti a důsledném dodržování vnitřních předpisů ČD, popř. i dalších opatření, týkajících se provozu, všemi zúčastněnými osobami. Tyto si musí být vždy vědomy, že i zdánlivě nepatrné porušení ustanovení těchto předpisů nebo vydaných opatření může ohrozit bezpečnost lidí a provozu a způsobit značné hmotné škody, a musí proto vždy dbát na jejich přesné a svědomité dodržování.

29.

Ve smyslu předpisu ČD D2 je nutné jednat i v těch případech, které v nich nejsou výslovně uvedeny, a to podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby byla zaručena bezpečnost, pravidelnost a plynulost železniční dopravy.

Každý zaměstnanec dopravní služby je plně odpovědný za zajištění bezpečnosti dopravy v rozsahu své odborné způsobilosti.

30.

Přidružené předpisy k předpisu ČD Ok2 předepisují pro jednotlivé funkce (činnosti) související s provozováním dráhy a drážní dopravy organizační pokyny a náplně pro odborné zkoušky, které jsou předepsány pro dosažení požadovaného stupně odborné způsobilosti jednotlivých pracovních činností (funkcí). Požadavky na odbornou způsobilost osob řídících vozidla ve vztahu k jejich řízení jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva dopravy.

31.

Všichni zaměstnanci musí trvale ovládat ustanovení předepsaná pro jejich službu. Musí si proto obnovovat a doplňovat znalosti předpisů a souvisejících opatření, seznamovat se s jejich změnami, zúčastňovat se školení a podrobovat se nařízeným zkouškám v rozsahu nezbytném pro předepsanou odbornou způsobilost.

Zjistí-li se u zaměstnance takové porušení předpisů nebo souvisejících opatření, které by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti dopravy, nebo že stav zaměstnance nezaručuje předpoklady pro bezpečný výkon práce, postupuje se podle příslušných ustanovení pracovního řádu ČD, popř. podle předpisu 
ČD Ok2.

32.

Samostatně mohou vykonávat dopravní službu nebo dozor nad ní jenom odborně způsobilí zaměstnanci, kteří byli k výkonu své činnosti (profese) zmocněni a jsou ve službě.

Za správný výkon přidělené práce odpovídá každý zaměstnanec sám. Jsou-li mu však známy okolnosti ohrožující bezpečnost, musí ihned učinit všechna opatření k odvrácení nebezpečí a upozornit na ně bezprostředně nadřízeného zaměstnance.

Je zakázáno, aby zaměstnanci ve službě přenechávali jim určené úkony zaměstnancům, kteří k tomu nejsou oprávněni.

33.

Každý zaměstnanec podílející se na výkonu dopravní služby musí mít přiděleny na svém pracovišti předpisy a pomůcky uvedené v příloze předpisu ČD D2.

34.

Do dopravní služby mohou být zařazeni také zaměstnanci nesplňující podmínky odborné způsobilosti.

Tito zaměstnanci mohou vykonávat dopravní úkony pouze za přítomnosti zaměstnance, jemuž byli svěřeni k osobnímu dozoru.

Podmínky pro získání odborné způsobilosti k výkonu dopravní služby vzhledem k teoretické a praktické průpravě zaměstnance stanoví předpis ČD Ok2 a předpisy k němu přidružené.

35.

Každý zaměstnanec musí být před zařazením k samostatnému výkonu dopravní služby vyzkoušen z ustanovení staničního řádu (provozního řádu DKV, atd.), která se týkají jeho činnosti (profese), jakož i ze znalostí místních, popř. i traťových poměrů, včetně obsluhy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, případně trakčního zařízení.

Příslušný řád stanoví způsob a nejkratší dobu poznávacího procesu. Vyzkoušený zaměstnanec potvrdí svou znalost místních poměrů podpisem staničního řádu (provozního řádu DKV, apod.).

S ustanoveními staničního řádu se musí seznámit i ostatní osoby, určené přednostou stanice, vykonávající pracovní činnosti ve stanici, což potvrdí svým podpisem ve staničním řádu, popř. v jeho výňatku. Přednosta stanice stanoví rozsah znalostí podle charakteru vykonávané činnosti.

Zaměstnanec, který nevykonával dopravní službu ve stanici déle než jeden rok, musí být znovu z ustanovení staničního řádu přezkoušen.

Pro zaměstnance DKV dále platí i ustanovení předpisů ČD V1 a ČD V2.

36.

Součástí odborné způsobilosti k výkonu pracovní činnosti je znalost traťových a místních poměrů. Znalostí traťových poměrů se rozumí poznání charakteru tratě, technologie jízdy vozidel a souvisejících dopravních povinností v přiměřeném rozsahu pro požadovanou pracovní činnost. Souhrn těchto informací je obsahem Dodatku, popř. i tabulek dopravních údajů. Znalost traťových poměrů je podmínkou pro výkon pracovních činností všech zaměstnanců, jimž přísluší řízení vozidla a výkon dopravních činností pro jízdu na trati a dopravních kolejích v dopravnách s kolejovým rozvětvením.

Znalost traťových poměrů v přiděleném obvodu musí prokázat i výpravčí (resp. staniční dozorce) v rozsahu nezbytném pro řízení dopravní služby a řešení mimořádných provozních situací.

Znalostí místních poměrů se rozumí poznání charakteru stanic, nákladišť a jiných obslužných pracovišť, jejich vybavení a zabezpečení včetně způsobu obsluhy (posunu) na manipulačních kolejích.

Souhrn těchto informací je obsažen ve staničním řádu, v obsluhovacích řádech, apod.

Zaměstnanci, kteří provádí manipulace v dopravnách s kolejovým rozvětvením, musí znát místní poměry vždy.

Znalost traťových a místních poměrů je součástí odborné způsobilosti všech zaměstnanců ČD a zaměstnanců externích dopravců, kteří vykonávají na trati a v dopravnách s kolejovým rozvětvením jakékoliv činnosti související s výkonem dopravní služby.

37.

Způsob poznání traťových a místních poměrů v denní, popř. noční době stanoví, kromě tohoto předpisu, předpisy ČD V1, ČD V2, ČD S8. Evidenci a rozsah provedeného poznání vedou příslušné výkonné jednotky, příp. externí dopravci dle vlastních organizačních opatření.

Znalost traťových a místních poměrů se musí obnovovat u těch zaměstnanců, kteří nevykonávali dopravní službu déle než jeden rok.

Mají-li vykonávat zaměstnanci doprovodu vlaku, kteří nejsou znalí místních poměrů, mimořádnou manipulaci v dopravně s kolejovým rozvětvením, musí být tato řízena odborně způsobilým zaměstnancem znalým místních poměrů.

38.

Zaměstnanci dopravní služby používají ve službě stejnokroj nebo pracovní (ochranný) oděv doplněný stejnokrojovou (pracovní) čepicí (ochrannou přilbou).

Zaměstnanci, kteří mimořádně vykonávají dopravní službu bez stejnokroje nebo bez pracovního (ochranného) oděvu, nosí na levém rukávu červenou služební pásku.

Zaměstnanci, kteří nejsou odborně způsobilí k výkonu dopravní služby, i když mají stejnokroj nebo pracovní oděv se stejnokrojovou (pracovní) čepicí, nosí na levém rukávu žlutou služební pásku.

Služebním označením výpravčího, který vypravuje vlaky, je červená stejnokrojová čepice.

Služebním označením vedoucího vlakové čety je světlemodrá páska na stejnokrojové čepici.

Služebním označením vedoucího posunu je červená páska na stejnokrojové čepici nebo na ochranné přilbě.

Služebním označením zaměstnanců odborně způsobilých řídit a vykonávat jednoduchý posun je žlutá páska na stejnokrojové čepici nebo na ochranné přilbě.

39.

Uvádí-li se v tomto předpisu povinnost použití varovného štítku, rozumí se jím pro účely tohoto předpisu i jiná upamatovací pomůcka podle ustanovení staničního řádu.

40.

Uvádí-li se v tomto předpisu, že návěstidlo je umístěno přímo u koleje, jedná se o návěstidlo umístěné přímo vpravo nebo přímo vlevo u koleje, popř. přímo nad kolejí. Pokud je potřeba v určitých případech v tomto předpisu uvedených blíže určit umístění návěstidla, je to výslovně uvedeno.

B. POKYNY A DOPRAVNÍ DOKUMENTACE

41.

Pokyny v dopravní službě musí být stručné a srozumitelné, aby bylo vyloučeno jakékoliv nedorozumění a nesmí ohrožovat bezpečnost drážní dopravy.

Za daný pokyn odpovídá ten, kdo jej dal, za provedení ten, kdo jej provedl. Kdyby provedení pokynu odporovalo ustanovením předpisů, musí zaměstnanec, který má pokyn vykonat, ihned vznést námitky. Trvá-li nadřízený na provedení pokynu a pochybnost zaměstnance není vyvrácena, vyžádá si zaměstnanec písemný rozkaz. Kdyby však pokyn zřejmě ohrožoval bezpečnost dopravy, nesmí jej zaměstnanec splnit a případ ohlásí vyššímu nadřízenému i bez zachování nařízeného služebního postupu.

Pokyn s pominutím bezprostředně nadřízeného se smí dát jen k odvrácení hrozícího nebezpečí.

Je-li těmito předpisy nařízeno dát pokyn osobně, musí se tak stát při osobním styku zúčastněných zaměstnanců.

Je-li nařízeno dát pokyn přímo, může se tak stát osobně, telekomunikačním zařízením nebo zabezpečovacím zařízením, ale vždy bez prostředníka.

Při vydávání pokynů při výkonu dopravní služby prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být zřejmé, kdo je vydává a kdo je přijímá. Rozkaz nelze spojovat s jinými sděleními.

Kdo přijímá pokyn týkající se dopravních opatření daný telekomunikačním zařízením, musí jej opakovat na důkaz, že jej správně pochopil.

Žádný zahájený dopravní úkon nesmí být přerušen jinou činností, s výjimkou případů odvrácení hrozícího nebezpečí.

42.

Za správný chod veškeré služby ve stanici odpovídá přednosta stanice, popř. jeho zástupce. Jeho pokynů musí proto uposlechnout všichni zaměstnanci zúčastnění na provozování dráhy a drážní dopravy pracující ve stanici a v přiděleném služebním obvodě.

Pokyny, týkající se výkonu dopravní služby, dává výpravčí.

Pokynů výpravčího, týkajících se výkonu dopravní služby a bezpečnostních opatření, musí uposlechnout všichni zaměstnanci činní ve výkonu dopravní služby, jakož i ostatní osoby pracující ve stanici a přiděleném služebním obvodě.

Staniční řád může nařídit výkon některých činností (vlakotvornou činnost, organizaci posunu, atp.) i jinému odborně způsobilému zaměstnanci stanice. Výkon dopravní služby však řídí a za něj odpovídá výpravčí.

43.

O průběhu řízení drážní dopravy se musí vést písemný záznam nebo záznam pořízený technickým zařízením na jiných médiích, který musí být uchován alespoň po dobu 12 hodin, není-li stanovena zvláštním opatřením delší doba.

Na záznamu musí být registrováno datum a čas zaznamenávaných informací.

Všechny hovory a zápisy, týkající se dopravní služby (včetně sepisování písemných rozkazů), musí být v jazyce českém; zápisy a písemné rozkazy musí být psány čitelně inkoustem nebo kuličkovým perem s modrou nebo černou náplní vyjma případů stanovených dalšími ustanoveními tohoto předpisu. Zápisy kontrolních orgánů v dopravní dokumentaci se provádí červeně.

V dopravní dokumentaci je dovoleno používat zkrácených názvů stanic a zkratek, které byly schváleny schvalovatelem staničního řádu a jsou ve staničním řádu uvedeny. Tyto se nesmí používat v písemných rozkazech, vyjma zkratek, které mají obecnou platnost (např. ŽST, km, h, min).

44.

Upotřebená dopravní dokumentace, jejíž používání je těmito předpisy nařízeno, se uschovává u příslušné organizační složky po dobu stanovenou skartačním řádem, příp. tímto předpisem.

45.-50.

Neobsazeno.

C. Odevzdávka a převzetí dopravní služby

51.

Dobu pravidelného nástupu a ukončení služby určuje rozvrh služby (turnus).

Nemůže-li zaměstnanec nastoupit službu včas nebo vůbec, musí to oznámit bez zbytečného odkladu a pokud možno předem svému nadřízenému a uvést důvod své nepřítomnosti. Je-li to v obecném zájmu nutné, jsou zaměstnanci povinni setrvat ve službě nebo dostavit se do ní i mimo stanovený rozvrh a konat práci, která jim bude přidělena a která odpovídá pracovní smlouvě a odborné způsobilosti. V takovém případě je třeba se co nejrychleji postarat o obnovení pravidelného rozvrhu služby.

52.

Staniční řád stanovuje způsob předání dopravní služby (osobně, písemně, ústně) pro jednotlivé zaměstnance a stanoví i vzory písemných odevzdávek.

Výpravčí, výhybkáři, strážníci oddílů a závoráři odevzdávají dopravní službu vždy písemně. Umožňuje-li to rozvrh služby, odevzdávají tito zaměstnanci dopravní službu též osobně a ústně.

Zaměstnanec, který má odevzdat dopravní službu osobně, nesmí službu opustit, dokud ji nepřevezme jiný oprávněný zaměstnanec. V tomto případě je odevzdávka dopravní služby platná jen tehdy, je-li podepsána odevzdávajícím i nastupujícím zaměstnancem.

53.

Při odevzdávce dopravní služby se uvedou všechny podstatné okolnosti a důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby. Písemně se dopravní služba odevzdá ve zvláštní knize (zápisníku) odevzdávek dopravní služby. Staniční řád může povolit i jiný prokazatelný způsob odevzdávky dopravní služby (např. digitálním záznamem, výpočetní technikou).

Zaměstnanec přejímající dopravní službu je povinen se přesvědčit o správnosti těch údajů, které jsou určeny vzorem odevzdávky dopravní služby podle ustanovení staničního řádu.

54.

Dopravní služba se smí odevzdat jen oprávněnému nástupci, nedojde-li tímto úkonem k narušení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

Staniční řád stanoví způsob odevzdávky služby pro stanice s velkým objemem provozní práce a zjednodušené odevzdávky služby při střídání zaměstnanců 
v průběhu jedné směny (např. z důvodů pracovního vytížení zaměstnance pověřeného obsluhou zabezpečovacího zařízení).

55.-57.

Neobsazeno.

D. Opuštění pracoviště

58.

Nevyžaduje-li nebezpečí okamžitého zákroku, smějí zaměstnanci během služby opustit své pracoviště jen se svolením bezprostředního nadřízeného. Neobsazená služební místnost se při odchodu uzamkne, pokud není pod dozorem příslušného zaměstnance. Úlevy povoluje schvalovatel staničního řádu.

Strojvedoucí se smí ve stanici vzdálit od hnacího vozidla jen na pokyn nebo se svolením výpravčího (dispečera), u posunovacích lokomotiv se souhlasem vedoucího posunu.

Podmínky vzdálení se z kabiny strojvedoucího nebo od hnacího vozidla a jeho opuštění jsou stanoveny předpisem ČD V2 a ČD S8.

Zaměstnanci obsluhy vlaku se smí ve stanici od vlaku vzdálit jen se souhlasem výpravčího a po předchozím upozornění strojvedoucího vzhledem na způsob výpravy a odjezdu vlaku ze stanice. Návrat ohlásí jak výpravčímu, tak strojvedoucímu.

E. Vstup do služebních místností a styk s veřejností

59.

Vstup do služebních místností, které nejsou určeny pro styk s veřejností, je dovolen pouze těm osobám, které tam vykonávají službu nebo dozor, a těm zaměstnancům, kteří do nich vstupují ze služebních důvodů, popř. i jiným osobám, které se prokáží příslušným oprávněním.

Vstup a vjezd do vyhrazeného železničního obvodu je pro veřejnost zakázán.

Chodit v kolejišti a po trati v místech, která podle svého určení nejsou přístupná veřejnosti, smějí jen železniční zaměstnanci ve službě, kteří mají služební průkaz s oprávněním vstupu do vyhrazeného železničního obvodu a osoby, které se prokáží oprávněním nebo zvláštním povolením.

Pro rodinné příslušníky železničních zaměstnanců, bydlících na pozemku dráhy, může takové povolení vydat přednosta výkonné jednotky, jejímž obvodem procházejí, ale jen tehdy, nemají-li jinou cestu. Rodinní příslušníci smějí pak používat jen vykázaných cest, nestojí-li nebo nepohybují-li se v těchto místech vozidla, která tvoří překážku pro přechod.

60.-64.

Neobsazeno.

Kapitola IV

Staniční a traťová zařízení

A. Průjezdný průřez

65.

Pro nerušený průjezd vozidel na trati i ve stanici musí být zachován stanovený volný prostor - průjezdný průřez. Podrobnosti stanoví stavební a technický řád drah.

Předměty (zboží, materiál) vyložené nebo připravené k nakládání musí být podél kolejí uloženy a zajištěny tak, aby nebyl průjezdný průřez porušen.

Hromady štěrku, uhlí a jiného sypkého materiálu složeného vedle kolejí musí být vzdáleny od vnitřní hrany kolejnice nejméně 80 cm v zimě a 60 cm v létě a jejich sklon ke koleji nesmí být větší než 45 stupňů.

V koleji mezi kolejnicemi musí být při jejich vnitřních hranách volný prostor 
o šířce 20 cm a štěrk nesmí přesahovat temena hlav kolejnic o více než 5,5 cm. Na tratích ozubnicových a úzkorozchodných však musí být celý prostor mezi kolejnicemi volný.

Jiné předměty musí být od vnitřní hrany kolejnice uloženy a zajištěny tak, aby zůstal zachován průjezdný průřez.

66.

Každý zaměstnanec na trati nebo v kolejišti musí dbát, aby neporušil průjezdný průřez. Poruší-li jej, musí se postarat o odstranění překážky. Nemůže-li průjezdný průřez uvolnit, anebo zjistí-li jeho porušení, musí jednat tak, aby se předešlo nehodové události nebo aby se její následky zmírnily. Vedoucí pracovní skupiny odpovídá při práci skupiny za uvolnění průjezdného průřezu nebo za krytí místa.

Místa na širé trati a ve stanicích, kde není dodržen postranní volný prostor průjezdného průřezu tak, že je nebezpečné se vychylovat z vozidel anebo pobývat vedle koleje, se označí způsobem stanoveným předpisem ČD Op16 a uvedou se v Dodatku. Jde-li o stanici, uvedou se též ve staničním řádu.

67.-69.

Neobsazeno.

B. Koleje

Staniční koleje

70.

Záhlaví je část koleje mezi vjezdovým návěstidlem (jeho úrovní) a krajní výhybkou.

Zhlaví je část kolejiště s výhybkami navazující bezprostředně na záhlaví stanice (vjezdové, odjezdové zhlaví) nebo rozdělující staniční kolejiště na části (střední zhlaví).

Každá kolej ve stanici se nazývá staniční kolej. Staniční koleje se rozdělují na koleje dopravní, manipulační a pro zvláštní určení (např. záchytné, odvratné). Staniční koleje mohou být průběžné i kusé.

Dopravní koleje jsou koleje určené pro dopravu vlaků. Jsou to koleje vjezdové, odjezdové, průjezdné, předjízdné a čekací.

Manipulační koleje jsou koleje určené pro manipulaci s vozidly, případně koleje pro jiné účely. Podrobnosti stanoví staniční řád.

Záchytná kolej je kusá kolej zamezující nebo zmenšující následky ujetí vozidel.

71.

Dopravní koleje, které jsou přímým pokračováním průběžných traťových kolejí alespoň na jednom zhlaví, se nazývají hlavní koleje.

Není-li možno určit tímto způsobem ve stanici hlavní kolej, rozhodne schvalovatel staničního řádu, která dopravní kolej se označí jako hlavní kolej.

Odvratná kolej je kolej zabraňující nežádoucímu vjetí vozidel do vlakové, popřípadě posunové cesty. Odvratná kolej může být i kusá.

72.

Pro označení polohy vpravo nebo vlevo je rozhodující směr od začátku ke konci trati. Začátek a konec trati je uveden v Dodatku.

Pro označení vpravo nebo vlevo za jízdy vlaku, PMD nebo posunujícího dílu, je rozhodující směr jeho jízdy nebo pohybu.

73.

Koleje ve stanici se označují číslicí, popřípadě se číslice doplní i písmenem nebo názvem koleje. V jedné dopravně se stejné označení nesmí opakovat.

Hlavní kolej ve stanici (nákladišti) na jednokolejné trati se označí číslem 1. Ve stanicích na dvoukolejné nebo vícekolejné trati se hlavní koleje číslují jako koleje traťové. Ostatní staniční koleje se očíslují zpravidla postupně od hlavních kolejí a to vlevo čísly lichými a vpravo čísly sudými. Výjimečně mohou být číslovány postupně od krajní (určené) koleje čísly 1, 2, 3 atd. Číslování kolejí ve stanici určí staniční řád.

V odbočných stanicích se koleje číslují podle nejdůležitější trati.

74.

Spojovací kolej je kolej spojující jednotlivé části nebo nádraží stanice, popřípadě na ně navazující kolejová zařízení jiných služebních odvětví, popřípadě spojující stanice v železničním uzlu nebo stanice s tratěmi (nejedná-li se o traťovou kolej) anebo stanice s vlečkou.

Spojovací koleje se ve stanici označují číslicemi 90-99 (odlišnými od označení ostatních staničních kolejí nebo jejich částí). Podle potřeby lze číslici doplnit velkým písmenem, které vyjadřuje začáteční písmeno názvu spojovací koleje (například: spojovací dílenskou kolej lze označit - 90 D).

Části staničních kolejí oddělené hlavními návěstidly, seřaďovacími návěstidly nebo spojovacími kolejemi a kusé koleje se rozlišují, je-li to třeba, písmenným indexem. Takto označená část koleje se považuje za samostatnou kolej.

75.

Kolejová spojka je spojení dvou sousedních kolejí pomocí výhybek.

76.-79.

Neobsazeno.

Traťové koleje

80.

Kolej na širé trati (průběžná, odvratná, manipulační) se nazývá traťová kolej.

Traťová kolej, která spojuje dvě sousední dopravny s kolejištěm, se nazývá průběžná traťová kolej.

Koleje na širé trati se číslují takto:

Na dvoukolejné a vícekolejné trati se označí:

střední traťová kolej číslem 0,

levá traťová kolej číslem 1,

pravá traťová kolej číslem 2.

Označení traťových kolejích na vícekolejných tratích se uvede v Dodatku.

81.-83..

Neobsazeno.

C. Výhybky a kolejové křižovatky

Všeobecná ustanovení

84.

Výhybkou se rozumí kolejové zařízení umožňující přechod vozidel z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy. Pro účely tohoto předpisu je vymezena úsekem koleje od hrotů jazyků (u křižovatkové výhybky od námezníku) na straně jedné k námezníku na straně druhé.

Opatření uváděná v tomto předpise se vztahují i na kolejové křižovatky s přestavitelnými srdcovkami, pokud není dále uvedeno jinak.

Odvratná výhybka je výhybka, která tvoří boční ochranu jízdní cesty tím, že je přestavena na jinou kolej, než po které je postavena jízdní cesta.

Část výhybky s pohyblivými jazyky se nazývá výměna.

Část výhybky nebo kolejové křižovatky s pohyblivými hroty srdcovky se nazývá přestavitelná srdcovka.

85.

Staniční řád stanoví v souladu s DŘD, která výhybková návěstidla se musí prosvětlovat a která se prosvětlují jen po určitou dobu.

86.

Každá výhybka a kolejová křižovatka (kromě střední části dvojité kolejové spojky) má své číslo.

Výhybky se číslují arabskými číslicemi postupně od začátku trati, a to zvlášť v každé stanici, nákladišti a na odbočce počínaje číslem l.

U křižovatkových výhybek a kolejových křižovatek je rozhodující pro určení jejich polohy střed výhybky nebo kolejové křižovatky. U výhybek a kolejových křižovatek ve stejné úrovni se označí nižším číslem výhybka nebo kolejová křižovatka v koleji s nižším číslem.

U jednoduché výhybky vybavené přestavitelnou srdcovkou je k číslu výhybky přiřazen index "e" s dalším číselným indexem "1, 2", přičemž index "1" platí pro výměnu a index "2" platí pro přestavitelnou srdcovku.

Na křižovatkové výhybce se označuje část k začátku trati indexem "a", část ke konci trati indexem "b".

V případě, že křižovatková výhybka je vybavena přestavitelnými srdcovkami, je k indexům "a, b" přiřazován ještě index "1, 2", přičemž index "1" platí pro výměnu a číselný index "2" platí pro přestavitelnou srdcovku.

Část kolejové křižovatky směřující k začátku trati se označí indexem "c" a část směřující ke konci trati indexem "d".

Je-li křižovatka vybavena přestavitelnými srdcovkami, je k indexům "c, d" přiřazován index "2".

Výhybka se samovratným přestavníkem se označí číslem a zkratkou „sv“.

Výhybky v obvodech jiných jednotek se číslují postupně počínaje první výhybkou na spojovací koleji, a to podle stejných zásad jako výhybky ve stanici. Čísla výhybek a kolejových křižovatek v obvodech jiných jednotek a v jednotlivých staničních obvodech se navzájem odlišují stovkovými sériemi.

Před čísla odbočných výhybek vleček odbočujících na širé trati se přidá velké písmeno (zpravidla začáteční písmeno názvu vlečky).

Výhybky různého rozchodu v jedné stanici se rozlišují indexem "u", jde-li o úzkorozchodnou výhybku. Zvětší-li se dodatečně počet výhybek a kolejových křižovatek, mohou se tyto označit číslem sousední výhybky, k němuž se připojí index "X" a velké písmeno (např. "4 XA", "4 XB" atd.).

87.

Pro jízdy vlaků a pro posun obsluhují výhybky a za jejich správné postavení na určenou kolej odpovídají výhybkáři. Je-li na výhybkářském stanovišti nebo stavědle několik zaměstnanců obsluhujících výhybky, určí staniční řád každému z nich přesně povinnosti a odpovědnost za bezpečnost vlakové cesty a posunu.

88.

Pro jízdy vlaků se výhybky přestavují jen na přímý rozkaz výpravčího daný zabezpečovacím zařízením, telekomunikačním zařízením nebo ústně.

Při posunu se výhybky přestavují podle pokynů zaměstnance řídícího posun, daných přímo.

89.-91.

Neobsazeno.

Klíče od zámků výhybek

92.

Každý mechanický zámek pro zajištění výhybek musí mít hlavní a náhradní klíč. Použití a označení klíčů stanoví předpisy pro obsluhu zabezpečovacího zařízení.

93.

Hlavní klíče od zámků výhybek uzamčených pro vlakovou cestu, které nejsou zapojeny do zabezpečovacího zařízení, má v úschově výpravčí nebo výhybkář. Podrobnosti stanoví staniční řád. Jsou-li uzamčené výhybky zapojeny do zabezpečovacího zařízení, musí být klíče od zámků výhybek uzamčeny a drženy zabezpečovacím zařízením.

Ve staničním řádu se uvede, které výhybky musí být uzamčeny i mimo vlakovou dopravu a kdo od nich uschovává klíče. Hlavní klíče od trvale uzamčených výhybek má vždy v úschově přednosta stanice.

Úschova hlavních klíčů od zámků výhybek a vleček na širé trati (popř. klíčů od stavědla), nákladišť a odboček je určena staničním řádem sousedních stanic a obsluhovacím, popř. přípojovým provozním řádem. V nich je také uveden postup při nemožném dorozumění. Převzetí a odevzdání těchto klíčů potvrzuje určený zaměstnanec výpravčímu ve zvláštním zápisníku.

94.

Klíče od zámků výhybek, které uschovává určený zaměstnanec, musí být zavěšeny v uzamykatelné zasklené skříňce nebo na tabuli k zavěšování hlavních klíčů od zámků výhybek a výkolejek. Uzamykatelných skříněk se používá tam, kde určený zaměstnanec smí opustit místnost, aniž je povinen ji uzamknout (dopravní kancelář, stanoviště).

Tabule se smí používat tam, kde určený zaměstnanec smí opustit místnost, ale jen tehdy, když ji uzamkne. Dále se používá například při vypnutí zabezpečovacího zařízení.

Skříňka musí být uzamčena i mimo vlakovou dopravu a určený zaměstnanec musí mít klíče od ní vždy u sebe.

Ve staničním řádu se uvede, kdo a kde uschová hlavní a náhradní klíče od zámků výhybek (které nemohou být uschovány podle ustanovení prvního odstavce, např. klíče od výhybek uzamčených podle ustanovení předpisu ČD D1 při krytí nesjízdných míst ve stanici, při krytí vozidel na staničních kolejích nebo správkových kolejí apod.).

95.

Náhradní klíče musí být jednotlivě zapečetěny a uloženy odděleně od hlavních klíčů ve zvláštní skříňce v místnosti výpravčího. Klíče od této skříňky má 
v úschově výpravčí. Staniční řád může určit k úschově náhradních klíčů a klíčů od skříňky s náhradními klíči jiného zaměstnance, který je o použití náhradních klíčů prokazatelně poučen.

Přednosta stanice musí mít v úschově náhradní klíče těch výhybek, od nichž má v úschově klíče hlavní, tj. od výhybek uzamčených trvale v základní poloze nebo od výhybek, u nichž to bylo nařízeno při mimořádných opatřeních (při vypnutí zabezpečovacího zařízení, výlukách apod.).

Bylo-li by třeba při mimořádných opatřeních podle předchozího odstavce pečetit více než jeden náhradní klíč, zapečetí se klíče společně v jednom svazku, a to buď pro celé zhlaví nebo podle jednotlivých výhybkářských obvodů.

96.

Náhradní klíče pečetí přednosta stanice; odchylky může stanovit staniční řád.

K pečetění jednotlivých klíčů, popř. klíčů ve svazku, se použije tvrdé lepenky; klíč (klíče) se k ní připojí a konec provázku se opatří pečetním voskem a otiskem kovového pečetidla výkonné jednotky tak, aby klíč nemohl být vyjmut bez poškození pečetě.

Při vypnutí zabezpečovacího zařízení se náhradní klíče jednotlivě nepečetí. Pečetí se opatří pouze svazek klíčů od jednotlivých zhlaví stanice případně jednotlivých výhybkářských obvodů.

97.

Náhradní klíče smí vydat jen výpravčí (jiný uschovatel jen s jeho svolením) a jen tehdy, jestliže se hlavní klíč ztratil, poškodil nebo byl zapomenut, anebo je-li třeba ze služebních důvodů odemknout zámek náhradním klíčem (např. při prohlídce oprávněným zaměstnancem SDC.)

Použití náhradního klíče se zaznamenává ve zvláštním záznamníku s uvedením označení klíče, příčiny, času, kdy byl náhradní klíč vydán, komu byl vydán a kdy byl vrácen. Záznamník je uložen ve skříňce s náhradními klíči. Přednosta stanice (pověřený zaměstnanec), který klíče pečetí, zapíše do záznamníku datum a čas, kdy byly klíče pečetěny, a své jméno.

Zaměstnanec, který použije náhradního klíče, odpovídá za to, že jej uschovateli vrátí ve stanoveném čase. Uschovatel je povinen zajistit, aby klíč, popřípadě svazek klíčů, byl opět zapečetěn.

Použije-li náhradního klíče oprávněný zaměstnanec SDC, opatří jej po vrácení bezpečnostním uzávěrem než bude klíč, popř. svazek klíčů, zapečetěn. Každý jiný zaměstnanec zajistí náhradní klíč tak, aby nemohl být použit po dobu, než bude zapečetěn (např. v zalepené obálce opatřené razítkem a podpisem zaměstnance).

98.

Ztratí-li se hlavní nebo náhradní klíč, musí se co nejdříve změnit typ zámku. Dokud ztracený klíč není nalezen nebo typ zámku změněn, musí se ztráta uvádět v odevzdávce služby výpravčích a výhybkářů. Výhybka, od které byl ztracen hlavní nebo náhradní klíč, se musí za jízdy vlaku vždy střežit.

Je-li však výhybka zajištěna navíc přenosným uzamykatelným výměnovým zámkem (nebo jiným funkčně obdobným zámkem), nemusí být střežena ve smyslu předchozího odstavce.

Výhybka se považuje za střeženou, může-li ji zaměstnanec vidět ze svého pracoviště a chránit proti neoprávněným zásahům.

99.-101. Neobsazeno.

Ošetřování výhybek

102.

Výhybkáři jsou povinni udržovat výhybky, kolejové křižovatky a jejich zabezpečovací zařízení v čistotě, čistit a mazat jejich posuvné a pohyblivé části, čistit prostory u spojovacích tyčí, žlábky srdcovek a přídržnic a udržovat výhybková návěstidla v použitelném stavu a osvětlovat je.

103.

Ve stanicích, kde je toho třeba, mohou se k čištění a osvětlování ustanovit čističi výhybek, popřípadě jiní zaměstnanci.

Ve staničním nebo obsluhovacím řádu se uvede, kdo provádí tyto úkony v neobsazených výhybnách, odbočkách a nákladištích.

104.

Výhybkáři jsou povinni před převzetím služby se přesvědčit, že inventář, potřebný materiál a předepsaná návěstidla jsou v plném počtu a na místě. Výhybky a kolejové křižovatky prohlédnou v době stanovené staničním řádem.

Výhybky a kolejové křižovatky prohlédnou rovněž čističi výhybek při čištění a mazání.

105.

Při prohlídce výhybek a kolejových křižovatek se obsluhující zaměstnanci, zaměstnanci provádějící čištění a mazání, popř. i jiní zaměstnanci stanice určení staničním řádem, přesvědčí:

zda zjevně viditelné součásti jsou všechny a upotřebitelné;

zda posuvné a pohyblivé části mají lehký chod a zda tyto části a kluzné stoličky jsou správně čištěny a mazány;

zda prostor mezi jazyky a opornicemi, mezi hroty srdcovky a křídlovými 
a kolenovými kolejnicemi, žlábky na srdcovce a u přídržných kolejnic prostory mezi spojovacími tyčemi jsou zbaveny bláta, písku, kamení, vody, sněhu, ledu, jinovatky apod.;

zda jazyky těsně přiléhají k opornicím a pohyblivé hroty srdcovek ke křídlovým a kolenovým kolejnicím; toho se musí u ručně přestavovaných výhybek s výhybkovým závažím dosáhnout již pouhým přeložením závaží;

e) zda výhybková návěstidla jsou správně nasazena a náležitě upevněna; tato návěstidla smějí změnit polohu jen současně se změnou polohy výměny a přestavitelných srdcovek;

f) zda svítilny a osvětlovací zařízení jsou v upotřebitelném stavu a zabezpečovací zařízení není zjevně poškozené.

106.

Každou poruchu výhybky a kolejové křižovatky je nutné ihned ohlásit obsluhujícímu zaměstnanci a výpravčímu. Ohrožuje-li porucha bezpečnost dopravy, nedovolí se pohyb vozidel přes výhybku nebo kolejovou křižovatku a místo se kryje podle ustanovení předpisu ČD D1.

107.

Při opravě výhybky nebo kolejové křižovatky odpovídá za případné krytí vedoucí opravářských prací. Krytí musí nejpozději při udělení souhlasu k zahájení prací ohlásit výpravčímu.

Po ukončení oprav nebo po prohlídce se výsledek opravy (prohlídky) zapíše do telefonního zápisníku toho odpovědného zaměstnance, do jehož obvodu výhybka nebo kolejová křižovatka podle staničního řádu patří.

108.-109.

Neobsazeno.

D. Výkolejky

Všeobecná ustanovení

110. Výkolejka je zařízení boční ochrany jízdních cest sloužící k vykolejení vozidel při jejich nežádoucím pohybu.

111.

Výkolejky se očíslují podle týchž zásad jako výhybky. U výkolejek se před číslo přidá označení "Vk".

Na vlastním zařízení výkolejky se označení "Vk" neuvádí.

Ustanovení o klíčích od zámků výhybek platí obdobně i pro výkolejky.

112.

Pro jízdy vlaků a pro posun obsluhují výkolejky a za jejich správné postavení odpovídají výhybkáři.

113.

Neobsazeno.

Klíče od zámků výkolejek

114.

Uzamykatelné výkolejky musí mít hlavní a náhradní klíč. Typy, použití a označení klíčů stanoví předpisy pro obsluhu zabezpečovacího zařízení.

Uzamykatelné výkolejky nezávislé na výhybkách a ústředně přestavované nebo závorované výkolejky nezávislé na návěstidle se opatří návěstidly ukazujícími polohu výkolejky.

Pro uložení hlavních a náhradních klíčů platí stejné zásady jako u výhybek.

115.-117.

Neobsazeno.

Ošetřování výkolejek

118.

Při prohlídce výkolejek je nutno se přesvědčit:

zda nejsou na výkolejce zjevné závady, zejména zda závěrná tyč není prohnutá nebo zkrácená a zda zámek výkolejky se lehce odemyká;

zda místo pro sklopení výkolejky není zaneseno blátem, kamením, ledem apod. a zda je řádně odvodněno;

zda návěstidla jsou správně nasazena a náležitě upevněna a zda mění svou polohu jen při změně polohy výkolejky;

zda svítilny jsou v upotřebitelném stavu.

Pro čištění, mazání, osvětlování, prohlídky, poruchy a opravy výkolejek platí stejné zásady jako při údržbě výhybek.

119.-121.

Neobsazeno.

E. Jiná zařízení

122.

Přenosný zámek uzamykatelný a kovová podložka uzamykatelná musí mít hlavní a náhradní klíč. Klíč musí být označen obdélníkovým štítkem, na kterém je zkratka dopravny, pořadové číslo a jedná-li se o výměnový přenosný zámek písmeno V, jedná-li se o kovovou podložku písmeno P. Podrobnosti o způsobu použití a uložení klíčů stanoví staniční řád.

123.-125.

Neobsazeno.

F. Stavědla, výhybkářská a jiná stanoviště a zařízení

126.

Stavědla (pracoviště obsazená signalistou, popř. i výpravčím), výhybkářská 
a závorářská stanoviště ve stanicích se číslují v každé stanici postupně od začátku ke konci trati počínaje číslem jedna, bez ohledu na určení. Pro vnější označení se stavědla označí zkratkou „St“ a arabským číslem, výhybkářská stanoviště zkratkou „St“ a římským číslem, závorářská stanoviště zkratkou „Zv“ a římským číslem.

Jsou-li dvě stavědla nebo stanoviště ve stejné úrovni, označí se nižším číslem stavědlo nebo stanoviště, které leží vlevo.

Ve stanici rozdělené na obvody se mohou stavědla nebo stanoviště očíslovat odděleně v každém obvodu. Samostatná závorářská stanoviště na širé trati se označují arabskou číslici vyjadřující kilometrickou polohu stanoviště.

127.

Pro orientaci se mohou podle podobných zásad očíslovat i jiná staniční stanoviště a zařízení (např. kolejové váhy apod.) Místo číslování se může použít vžitých místních názvů.

128.

Na širé trati mohou být stanoviště:

strážníků oddílů (hradla, hlásky),

závorářů,

strážníků trati zřízená podle ROV, ROVZZ (dále strážníků trati).

129.

Zaměstnanci těchto stanovišť jsou povinni ohlásit výpravčím všech sousedních dopraven nástup služby ihned po jejím převzetí a není-li služba na stanovišti vykonávána nepřetržitě i její ukončení. V případě nebezpečí musí dát návěsti a účelně podle předpisu zakročit nebo zpravit zaměstnance dalších stanovišť a výpravčí.

130.

Stanoviště strážníků trati se zřizují, je-li to nařízeno ROV nebo ROVZZ. Rozkazem musí být určen jejich účel, název, kilometrická poloha, zapojení do telekomunikačního zařízení a volací značky na tomto zařízení. Stanoviště musí být vybaveno potřebnými předpisy, pomůckami, návěstidly, seznamem vlaků pro traťové zaměstnance a dopravní dokumentací. Za vybavení stanoviště a jeho personální obsazení odpovídá vedoucí výkonné (organizační) jednotky dráhy, která o jeho zřízení požádala.

Vybavení stanovišť strážníků oddílů a závorářů je řešeno přílohou tohoto předpisu.

131.

O zřízení stanovišť strážníků trati se musí zpravit všechny vlaky a PMD. Za zpravení vlaků odpovídá výpravčí dispoziční (výchozí) stanice, za zpravení PMD odpovídá výpravčí stanice, odkud je posun dovolován. PMD na vyloučené koleji zpraví zaměstnanec pro řízení sledu.

132.

Stanoviště strážníků trati se považují za aktivovaná tím okamžikem, jakmile strážník trati ohlásí nástup služby výpravčím všech sousedních stanic, a za zrušená, jakmile jim ohlásí ukončení služby.

Při nástupu služby zpraví výpravčí sousedních stanic strážníky trati o vlacích a PMD, která jsou na cestě v mezistaničním úseku, v němž jsou tato stanoviště zřízena.

133.

Výpravčí, který ohlašuje změny ve vlakové dopravě, ohlásí strážníkům trati zavedené a odřeknuté vlaky, vlaky nedojeté a vlaky, které odjely s náskokem. Tento výpravčí ohlásí také čas aktivování i zrušení stanovišť strážníků trati všem zaměstnancům ostatních stanovišť.

134.

Strážníci oddílů a závoráři jsou povinni :

podle možnosti a výhledu ze svého stanoviště sledovat, jede-li nějaké vozidlo, po ohlášení předvídaného odjezdu nebo došlé předhlášce očekávat včas na určeném místě vlak nebo posun mezi dopravnami,

včas obsluhovat přejezdová zabezpečovací zařízení,

sledovat návěsti na vlacích a na PMD, jakož i případné jiné dávané návěsti,

sledovat vše, co by mohlo ohrozit jízdu vlaků nebo posun mezi dopravnami,

přesvědčit se, dříve než dovolí jízdu vlaku do dalšího prostorového oddílu, že další prostorový oddíl je volný.

135.-141. Neobsazeno.

G. Čas, hodiny, rozhlas a TELEkomunikační zařízení

142.

Dopravní služba se řídí středoevropským časem (SEČ) a ve stanoveném období letním časem (LČ) s rozdělením od 0.00 do 24.00 hodin. Datum a způsob přechodu na LČ a zpět na SEČ stanoví příslušné vládní usnesení.

Všichni zaměstnanci dopravní služby, pokud to výkon jejich služby vyžaduje, musí mít ve službě správně jdoucí hodinky.

Ve služebních místnostech staničních a traťových zaměstnanců dopravní služby musí být umístěny hodiny. Pro stanovení časových údajů při výkonu dopravní služby jsou pak tyto hodiny rozhodující. Dojde-li k poruše těchto hodin, jsou rozhodující hodinky výpravčího, který si časové údaje porovná s výpravčími obou sousedních stanic. Po celé železniční síti musí hodiny ukazovat správný a přesný čas. Hodiny se denně seřizují buď samočinně z časové ústředny, anebo ručně podle časových znamení veřejných sdělovacích prostředků.

143.

Ke služebním hovorům a sdělování služebních pokynů se používá telekomunikačního zařízení.

Staniční rozhlas se používá podle ustanovení staničního řádu, a to jak pro služební úkony, tak i pro informace pro cestující.

Podrobnosti pro používání jiného telekomunikačního zařízení než telefonního stanoví staniční řád.

144.-148. Neobsazeno.

Část druhá

ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Kapitola I

Grafikon vlakové dopravy

A. Všeobecná ustanovení

149.

Grafikon vlakové dopravy (dále jen GVD) je souhrn opatření a pomůcek, které souvisí s vlakovou dopravou, vypracovávají se a vydávají pro období stanovené v souladu s mezinárodními železničními dohodami a úmluvami. Zavádí se v celé síti současně.

Zásady pro organizování vlakové dopravy na síti ČD stanoví předpis ČD D4.

150.-152.

Neobsazeno.

B. Jízdní řády

153.

Každý vlak musí jet podle jízdního řádu a musí mít své označení, které se skládá z druhové zkratky a čísla vlaku.

Číslo vlaku může být v GVD použito na síti ČD pouze jednou. V příhraniční dopravě se může vyskytovat číslo již použité, musí však být v sešitovém jízdním řádu doplněno o zkratku sousední železniční správy (např. DB, (BB, PKP, ŽSR).

154.

Pro služební potřebu se vydávají:

nákresné jízdní řády,

sešitové jízdní řády,

jízdní řády zvláštních vlaků,

seznamy vlaků pro staniční zaměstnance,

seznamy vlaků pro traťové zaměstnance.

155.

Pro potřebu cestujících se vydávají:

vývěsné jízdní řády,

knižní jízdní řád ČD,

seznamy "Příjezdy vlaků" a "Odjezdy vlaků".

156.

V jednotlivých nákresných jízdních řádech jsou zakresleny trasy všech vlaků pravidelných, vlaků podle potřeby a vlaků rušících.

Zvláštní vlaky nejsou v nákresných jízdních řádech obsaženy.

Jízdní řády vlaků jedné trati nebo několika tratí jsou obsaženy v sešitovém jízdním řádu.

157.

Obsah, úpravu a zpracování nákresných jízdních řádů, sešitových jízdních řádů a jízdních řádů zvláštních vlaků stanoví předpis ČD D4.

Význam používaných zkratek a značek je vysvětlen v každém výtisku.

158.

Pravidelné křižování a předjíždění vlaků je určeno nákresným jízdním řádem.

159.

V případě potřeby se může vydat pro některé tratě alternativní grafikon vlakové dopravy, jehož pomůcky je však nutno výrazně označit, např.: „Platí jen pro dny pracovního klidu" apod.

160.

Na pracovištích výpravčích a ostatních zaměstnanců ve stanici zúčastněných na dopravě se vyloží nebo vyvěsí seznam vlaků pro staniční zaměstnance. Tento seznam musí obsahovat všechny vlaky, které se podle nákresného jízdního řádu týkají stanice.

Vlaky se zapíší v časovém pořadí příjezdů do stanice a odjezdů z ní. Úprava seznamů vlaků pro staniční zaměstnance je patrná ze vzoru uvedeného v příloze 5 tohoto předpisu.

Do sloupce 4 se zapisuje čas odjezdu, začíná-li jízda vlaku v některém z uvedených míst. U vlaků, které se vracejí z trati zpět do stanice, zapíše se odjezd ze stanice do sloupce 10 a v následujícím řádku se zapíše do sloupce 4 čas odjezdu z trati.

Ve sloupci 11 se uvede: omezení v dopravě, pravidelný postrk, nezavěšený postrk, sunutí vlaku, pravidelný vjezd vlaku na kusou nebo obsazenou kolej, místo ukončení jízdy na trati nebo místo začátku jízdy na trati, podmínky pro jízdy rušících vlaků, v odbočných stanicích směr jízdy vlaku apod. Údaj o pravidelném vjezdu na obsazenou nebo kusou kolej se červeně podtrhne.

Ve stanicích, kde to poměry vyžadují, může se seznam vlaků upravit jako sešit a doplnit jinými praktickými pokyny pro výkon dopravní služby.

Seznam vlaků podepíše přednosta stanice. Ten také odpovídá za jeho správnost a čitelnost a za jeho změny.

Odbočné stanice se složitějšími poměry si mohou pro usnadnění služby výpravčích sestavit pomocný nákresný jízdní řád a zakreslit do něho vlaky všech přilehlých tratí. Za jeho správnost odpovídá přednosta stanice.

161.

Ve služebních místnostech závorářů, strážníků oddílů, na odbočkách, popřípadě na jiných obsazených stanovištích na trati se vyloží nebo vyvěsí seznam vlaků pro traťové zaměstnance. Seznam musí obsahovat všechny vlaky, které jezdí podle nákresného jízdního řádu na dotčené trati. Na jednokolejných tratích se tento seznam uspořádá v časovém pořadí odjezdů vlaků ze sousedních stanic, na dvou a vícekolejných tratích se sestaví pro každou kolej zvlášť.

Úprava seznamu vlaků pro traťové zaměstnance je patrná ze vzoru uvedeného v příloze tohoto předpisu.

Sloupec 6 a 7 se vyplňuje tehdy, začíná-li vlak jízdu na trati nebo manipuluje-li vlak v nákladišti nebo na vlečce, jež leží v úseku trati přilehlém k hlásce, hradlu nebo ke stanovišti závoráře.

Ve sloupci "Poznámky" se zapisují omezení v dopravě, pravidelný postrk, nezavěšený postrk, pravidelná jízda po nesprávné koleji, ukončení nebo počátek jízdy vlaků na širé trati apod.

V seznamu vlaků určeném pro stanoviště závorářů se nevyplňuje sloupec 8 a 9.

Za správnost, čitelnost a za opravy seznamů vlaků pro traťové zaměstnance odpovídá přednosta té výkonné jednotky, které jsou tito zaměstnanci přiděleni.

162.

V nákresných jízdních řádech a v seznamech vlaků pro staniční a traťové zaměstnance se vyznačí zvýrazněním zelenou čárou vlak podle potřeby, v jehož trase je veden pravidelně lokomotivní vlak.

163.

Výkonné jednotky musí dostat včas jízdní řády zvláštních vlaků, jízdní řády zpracované k ROV a jiné pomůcky GVD, které se jich týkají.

Před zavedením nového GVD se musí všechny jeho pomůcky dodat výkonným jednotkám alespoň týden před začátkem platnosti.

164.

Nařízené změny pomůcek GVD, vývěsných jízdních řádů, jízdních řádů ČD a seznamů příjezdů a odjezdů vlaků se musí provést včas. Vývěsný jízdní řád a seznam „Příjezdy a odjezdy vlaků“ včetně jejich změn se zveřejňují nejméně 24 hodin před jejich platností, jízdní řád a jeho změny musí být zveřejněny nejméně 15 dnů před počátkem jejich platnosti.

V sešitových jízdních řádech a v jízdních řádech ČD provedou změny zaměstnanci, jimž jsou přiděleny. Provedení změn ostatních jízdních řádů, seznamů vlaků, vývěsných jízdních řádů a seznamů příjezdů a odjezdů vlaků zajistí přednosta výkonné jednotky.

O změnách pomůcek grafikonu vlakové dopravy se musí výkonné jednotky zpravit alespoň týden před jejich platností.

O změnách sešitového jízdního řádu trvalé nebo dlouhodobé platnosti, vydané mimo pravidelné změny a jejichž neznalost by mohla ovlivnit bezpečnost dopravy (např. značka zmenšení rychlosti, nově stanovené pravidelné zastavování apod.), musí dispoziční (výchozí) stanice zpravovat vlaky rozkazem V po dobu 21 dnů ode dne platnosti změny.

165.

Zavedením nového GVD pozbývá platnosti dosavadní GVD i pomůcky, jízdní řády a rozkazy platné pro období dosavadního GVD kromě Dodatků k předpisu ČD D2, které mají trvalou platnost, pokud rozkaz o zavedení GVD nestanoví jinak.

166.

Ve stanicích musí být na místech veřejně přístupných a v použitelném stavu vyvěšeny platné vývěsné jízdní řády tratě, na které se stanice nachází, navazujících tratí a seznam „Příjezdy a odjezdy vlaků“.

Ve stanicích a zastávkách, kde nejsou cestující odbavováni, postačí na veřejně přístupném místě umístit pouze platný seznam „Příjezdy a odjezdy vlaků“.

167.-172. Neobsazeno.

C. Rychlosti vlaků

173.

Rozeznáváme tyto pojmy rychlostí:

základní rychlost vlaku - rychlost určená jednotlivým druhům vlaků tímto předpisem a předpisem ČD D4;

největší traťová rychlost - rychlost, kterou smí být trať pojížděna vzhledem ke své stavbě a vybavení; je uvedena v Dodatku (v záhlaví pod názvem příslušné trati);

traťová rychlost - rychlost, kterou smí být pojížděno určené místo na trati (úsek trati); je to v podstatě trvalé omezení největší traťové rychlosti vyznačené rychlostníky; je uvedena v Dodatku (ve sloupcích rychlostí u příslušné trati);

stanovená rychlost - rychlost předepsaná jednotlivým vlakům jejich jízdním řádem;

největší dovolená rychlost - je stanovená rychlost vlaku omezená v daném místě na trati:

traťovou rychlostí,

přechodným omezením traťové rychlosti,

hlavními návěstidly,

zpravením strojvedoucího vlaku o omezení rychlosti;

konstrukční rychlost - největší rychlost, kterou smí jet hnací nebo speciální vozidlo v pravidelném provozu vzhledem ke své konstrukci; konstrukční rychlosti hnacích vozidel jsou uvedeny v Doplňku a rychlosti speciálních vozidel v předpisu ČD D 2/81.

174.

Přistavovat k vlakům hnací vozidla s menší konstrukční rychlostí než je stanovená rychlost vlaku není dovoleno. Je-li výjimečně nutné použít takového hnacího vozidla, musí se strojvedoucí o zmenšené rychlosti zpravit písemným rozkazem V.

175.

Byla-li na některé trati povolena přechodnost hnacích vozidel, která musí v některých místech nebo úsecích trati jezdit rychlostí menší než udávají rychlostníky, upozorní se na to v tabulce 4 Dodatku. Jezdí-li takové hnací vozidlo u některého vlaku pravidelně, poznamená se v jízdním řádu tohoto vlaku, např. „Pro lokomotivu řady 781 platí omezení rychlosti dle tabulky 4 Dodatku“. Je-li takové hnací vozidlo přistaveno k vlaku, v jehož jízdním řádu není taková poznámka, upozorní na to provozní dispečer (strojmistr) výpravčího a ten zpraví strojvedoucího rozkazem V.

176.

Rychlosti, které nesmějí být překročeny při sestavě jízdního řádu ani při jízdě vlaku, jsou:

u expresních vlaků	160 km/h

u rychlíků	140 km/h

u spěšných, osobních a soupravových vlaků	120 km/h

u soupravových a nákladních vlaků brzděných I. způsobem

brzdění	120 km/h

u vlaků osobní dopravy s postrkem nebo vloženým hnacím

vozidlem, jehož zařízení způsobí při úplném nebo nouzovém

zabrzdění průběžnou brzdou, že vypne působení jeho tažné síly	100 km/h

u vlaků nákladních brzděných II. způsobem brzdění a u vlaků

s vloženou nebo postrkovou lokomotivou (lokomotivami)

zapojenou na průběžnou brzdu	100 km/h

u lokomotivních vlaků (vyjma zkušebních jízd), není-li

v Dodatku nebo Doplňku pro některé řady hnacích vozidel

uvedena rychlost menší.	80 km/h

u vlaků s pojízdnými jeřáby, s koncově naloženými vozidly,

u nákladních vlaků s nečinným hnacím vozidlem nezapojeným

na průběžnou brzdu	70 km/h

u vlaků s postrkem nezapojeným na průběžnou brzdu

(nezavěšený postrk)	65 km/h

u vlaků se zásilkami mimořádné délky naloženými na dvou

vozech spojených nákladem nebo tuhou spojkou	50 km/h

u sunutých vlaků	30 km/h

u sunutých vlaků, v nichž jsou zařazeny vozy se středními

nárazníky (neplatí pro spřáhla Scharfenberg a SA 3)	15 km/h

177.

Je-li při jízdě jiným než přímým směrem nutno trvale pojíždět výhybky v dopravních kolejích menší rychlostí než 40 km/h, uvede se tato rychlost v Dodatku a v sešitovém jízdním řádu.

Manipulační koleje, jakož i výhybky v manipulačních kolejích smějí být pojížděny rychlostí nejvíce 40 km/h. Je-li nutno, aby byly pojížděny rychlostí menší, uvede se tato rychlost ve staničním řádu.

178.-183.

Neobsazeno.

D. Druhy vlaků a jejich druhové zkratky

184.

Podle druhu dopravy rozeznáváme:

a) vlaky osobní dopravy

b) vlaky nákladní dopravy

185.

Podle určení rozeznáváme:

vlaky osobní dopravy - zajišťují dopravu cestujících, zavazadel, spěšnin, pošty, případně další služby pro cestující:

Expresní vlaky:

EuroCity (EC):

vlaky nejvyšší kvality, které spojují zpravidla hlavní města států a hospodářská centra a vyznačují se vysokým cestovním komfortem, krátkou cestovní dobou, nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami podle směrnic UIC,

InterCity (IC):

vlaky vysoké kvality, které spojují největší města a hospodářská centra a vyznačují se vysokým cestovním komfortem, krátkou cestovní dobou, nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami podle směrnic UIC,

EuroNight (EN):

noční vlaky vysoké kvality, které spojují největší města a hospodářská centra a vyznačují se vysokým cestovním komfortem s omezeným zastavováním od 0.00 do 6.00 h. s nejvyšší možnou přesností a zvláštními službami podle směrnic UIC,

Expresy (Ex):

nejdůležitější vlaky spojující významná místa země, které se rychlostí, počtem zastavení a kvalitou přepravy odlišují od rychlíků na stejné trati,

Rychlíky (R): vlaky pro rychlou přepravu na velké vzdálenosti, zastavují zpravidla jen v důležitých stanicích,

Spěšné vlaky (Sp): vlaky pro rychlou přepravu na střední vzdálenosti, zastavující jen v důležitých stanicích,

Osobní vlaky (Os): vlaky, které zajišťují přepravu do většiny stanic a zastávek pojížděné trati,

Soupravové vlaky (Sv): vlaky zajišťující přemístění soupravy osobních vozů, elektrických a motorových vozů a jednotek do výchozí nebo z konečné stanice vlaků.

vlaky nákladní dopravy - vlaky určené pro dopravu ložených nebo prázdných vozů, popř. jiných vozidel:

Expresní nákladní vlaky (Nex): vlaky určené pro přepravu přednostních zásilek mezistátní přepravy, v kombinované dopravě a v nadřazeném systému přepravy přednostní zátěže,

Rychlé nákladní vlaky (Rn): vlaky pro přepravu přednostních zásilek, spěšninových vozů a vozů s kusovými zásilkami,

Spěšné nákladní vlaky (Sn): vlaky určené pro přepravu důležitých a přednostních zásilek,

Vyrovnávkové nákladní vlaky (Vn): vlaky určené jen pro dopravu prázdných nákladních vozů do míst nakládky,

Průběžné nákladní vlaky (Pn): vlaky určené pro přepravu zátěže mezi vlakotvornými stanicemi a vlaky odesilatelské,

Manipulační nákladní vlaky (Mn): vlaky určené k rozvozu zátěže do mezilehlých stanic, ke svozu z mezilehlých stanic a k provedení dalších manipulací,

Přestavovací vlaky (Pv): vlaky určené pro dopravu zátěže mezi stanicemi sousedními, mezi stanicemi tvořícími vlakotvorný celek nebo mezi stanicemi téhož místa, popř. mezi jednotlivými stanicemi téhož železničního uzlu,

Vlečkové vlaky (Vleč): vlaky určené pro jízdu na vlečku odbočující ze širé trati s návratem do stanice, ze které byly vypraveny, a jejichž jízda je zajištěna obsluhou traťového zabezpečovacího zařízení.

Lokomotivní vlaky (Lv): hnací vozidlo nebo skupina hnacích vozidel jedoucí jako vlak, nejde-li o soupravový vlak,

Služební vlaky (Služ): vlaky zaváděné pro potřeby dráhy, mezi něž patří 
i nutné pomocné vlaky, které se označí zkratkou Pom,

186.

Vlaky vojenské jsou vlaky určené k přepravě vojsk, vojenské techniky a nákladu. Nemají své vlastní druhové označení, protože mohou být vedeny jako vlaky kteréhokoli z uvedených druhů.

Zásady organizace a provádění vojenské přepravy stanoví předpis ČD D33.

187.

Pořadí důležitosti vlaků je v zásadě dáno jejich určením v čl.185. Při sestavě jízdního řádu je rozhodující pořadí druhů vlaků podle důležitosti stanovené dopravním řádem drah.

Mezinárodní expresní vlaky a rychlíky mají přednost před mezinárodními osobními vlaky, vnitrostátními expresními vlaky, rychlíky a mezinárodními nákladními vlaky.

V případě mimořádností v drážní dopravě (zpoždění vlaků, výluky kolejí, odklony vlaků pro nesjízdnost traťových úseků, zavedení mimořádných vlaků, odstranění následků nehod apod.) zajišťuje operativní řízení drážní dopravy, aby přednost v jízdě měly vlaky podle pořadí:

nutné pomocné vlaky,

mimořádné vlaky v obecném zájmu,

mezinárodní vlaky EuroCity a InterCity, mezinárodní expresní vlaky a rychlíky (včetně jízd lokomotiv pro tyto vlaky),

mezinárodní osobní vlaky, vnitrostátní expresní vlaky a rychlíky a mezinárodní nákladní expresní vlaky,

vnitrostátní spěšné a osobní vlaky,

nákladní vlaky v pořadí:

vnitrostátní expresní,

mezinárodní ostatní,

rychlé,

spěšné,

průběžné,

vyrovnávkové,

manipulační,

přestavovací,

vlečkové,

g)	lokomotivní a služební.

Ve vzájemném vztahu je nutno pokládat za důležitější ten vlak, který má větší stanovenou rychlost, při stejné kategorii a rychlosti ten, který má větší zpoždění.

188.

Vojenské vlaky, pokud mají druhové označení nákladního vlaku, mají přednost před všemi nákladními vlaky kromě expresních nákladních vlaků.

Nákladní vlaky s přepravou cestujících mají přednost před ostatními nákladními vlaky.

189.

Druh vlaku se v sešitových jízdních řádech a jiných pomůckách vyznačuje druhovými zkratkami, které jsou uvedeny v čl.185.

Jsou-li přepravováni cestující nákladním vlakem, musí to být v jízdním řádu tohoto vlaku uvedeno. Druh nákladního vlaku se tím však nemění. U vlaků vedených elektrickým nebo motorovým vozem, nebo jednotkou, se uvede před druhovou zkratkou písmeno "M".

Při vlastním výkonu dopravní služby (např. při nabídce, přijetí, odhlášce, hlášení o přípravě vlakové cesty apod.) se druhové označení nepoužívá.

190.

Podle pravidelnosti se vlaky dělí na:

vlaky pravidelné, tj. vlaky jedoucí podle grafikonu vlakové dopravy alespoň jednou týdně v určený den včetně vlaků jedoucích jen v určitém období, kromě vlaků rušících. Tyto vlaky jsou zavedeny a ohlášeny vydáním nového GVD pro celou dobu jeho platnosti.

vlaky mimořádné, tj. vlaky, které nesplňují podmínku pravidelného vlaku a jejichž jízda se musí zavést a ohlásit dříve než se uskuteční.

K mimořádným vlakům patří:

vlaky v obecném zájmu: vlaky, jejichž jízda je nařízena podle zvláštního nařízení (např. vládní vlaky),

vlaky podle potřeby: vlaky s jízdním řádem obsaženým v GVD, jezdící jen případ od případu. V sešitových jízdních řádech se označují zkratkou "pp" uvedenou za číslem vlaku, která však není součástí označení vlaku.

rušící vlaky: vlaky s jízdním řádem obsaženým v GVD, jejichž jízda vylučuje nebo narušuje pravidelnou jízdu jiného vlaku. V sešitových jízdních řádech se před druhovou zkratkou označují slovem "rušící", které není sice součástí označení, ale při zavádění a ohlašování vlaků a v dopravní dokumentaci se musí vždy uvádět.

zvláštní vlaky: vlaky, jejichž jízdní řád není obsažen v GVD. Jejich účelem je uspokojení požadavků na přepravu, která nebyla zpravidla známa při tvorbě GVD.

následy: vlaky, které se řídí vždy jízdním řádem určeného (kmenového) vlaku.

191.

Číslování vlaků stanoví předpis ČD D4.

Následy se ohlašují tak, že se před číslem vlaku uvede pořadové číslo následu a pak slovo „násled“ (např. „první násled vlaku 86620, druhý násled vlaku 86620“ atd.).

192.

Následy se smějí zavádět jen v případech, kdy není k dispozici vhodná trasa, nebo kdy není možno vypracovat jízdní řád zvláštního vlaku a použije se vždy časově nejvýhodnější trasy odpovídajícího druhu vlaku z nákresného jízdního řádu, přičemž jejich počet nesmí být vyšší než 3.

Při zapisování do dopravního deníku, do zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů se u následu zapíše před číslo vlaku zkratka nsl (např. Mn nsl 86620).

Každý další násled se označí pořadovým číslem (počínaje číslem 2) a zkratkou nsl (např. Pn 2.nsl 65220, Os 3.nsl 9312).

Zavádění následů zvláštních a rušících vlaků je zakázáno.

193.

Pro jízdu služebních vlaků až do stanice, z níž jede vlak na pracovní místo, a pro jízdu z této stanice se použije vhodné trasy. U nutných pomocných vlaků se vždy ještě použije slovního označení „nutný pomocný vlak".

194.-196.

Neobsazeno.

E. Náskok a zpoždění

197.

Vyžaduje-li to hospodárnost provozu nebo dopravní situace, může se vlak ze stanice vypravit s náskokem, tj. před dobou stanovenou jízdním řádem. Pod pojmem náskok se rozumí sjednaný, nařízený nebo dříve dosažený příjezd, průjezd nebo odjezd vlaku, než stanoví jeho jízdní řád. S náskokem nesmí být vypraven žádný vlak, jehož doba odjezdu byla závazně oznámena veřejnosti.

198.

K odjezdu vojenského vlaku s náskokem je vždy zapotřebí souhlasu velitele vojenského vlaku.

Náskoku může dosáhnout projíždějící vlak, který odjel včas z výchozí stanice nebo ze stanice, kde naposledy zastavil i tím, že krátí pravidelné jízdní doby, a to nejvíce na hodnotu krátkých jízdních dob, pokud jsou uvedeny v sešitovém jízdním řádu. Krácení krátkých jízdních dob je zakázáno.

199.

Jízda vlaku s náskokem není dovolena :

zpozdil-li by se důležitější vlak nebo vlak osobní dopravy jedoucí ve své pravidelné době, ledaže provozní (vlakový) dispečer rozhodne jinak vzhledem k dopravní situaci,

jestliže by jízda vlaku s náskokem rušila práce na trati a vedoucí prací k tomu nedal souhlas,

jde-li o vlak, který přepravuje železniční zaměstnance podle rozvrhu služby.

200.

V případě, kdy se vlaky nabízejí a přijímají, je přijetí vlaku současně i souhlasem k jízdě vlaku s náskokem, odmítnutí přijetí současně odmítnutím jízdy vlaku s náskokem. Na tratích, kde se vlaky nenabízejí a nepřijímají, se výpravčí obou stanic dohodnou o jízdě vlaku s náskokem před ohlášením předvídaného odjezdu.

Ohlášení a sjednání náskoku se zvlášť nezapisuje.

201.

Jsou-li vlaky zpožděny, musí všechny odborně způsobilé osoby odpovědné za řízení vlakové dopravy organizovat a řídit jízdy vlaků tak, aby byla zachována bezpečnost provozu a zpoždění vlaků se snižovalo a nepřenášelo na jiné vlaky.

Výpravčí, zejména ti, pro něž ze změněné dopravní situace vyplývá povinnost učinit včasná opatření pro nejvhodnější křižování, předjíždění, výměnu vlakových náležitostí apod., nesmějí spoléhat jen na ohlášená zpoždění, ale musí se sami včas dotazovat na jízdu vlaků. V případě zpoždění dají včas příkaz k zadržení těch vlaků nižšího pořadí důležitosti, jejichž jízda by nepříznivě ovlivnila jízdu zpožděného vlaku (např. když ve stanici není možné křižování, popř. předjíždění vlaků apod.).

202.

V odbočných stanicích vypraví výpravčí vlaky podle ustanovení pomůcky k jízdnímu řádu "Čekací doby".

203.

Výpravčí zajistí, aby o zpoždění vlaku osobní dopravy byla informována pracoviště, zajišťující komerční odbavení a informace cestujícím. Tato povinnost nastává v případech, kdy zpoždění vlaku osobní dopravy dosáhne 10 minut a více. Totéž platí pro změny velikosti zpoždění o 5 minut a více.

204.

Při výpravě vlaků musí výpravčí dodržovat mezi odjezdy vlaků stanovená následná mezidobí. Způsob stanovení následných mezidobí určuje předpis ČD D23.

Následné mezidobí je nejmenší čas potřebný pro zajištění plynulé a bezpečné jízdy vlaků do nejbližší stanice, v níž je možné předjíždění, nebo do nejbližší odbočky, kde jeden z vlaků jede na odbočnou trať mezi odjezdem či průjezdem jednoho vlaku ze stanice a odjezdem či průjezdem následného vlaku z téže stanice po téže traťové koleji do téhož prostorového oddílu.

Následná mezidobí pro přilehlé mezistaniční úseky jsou přílohou ke staničnímu řádu a opisy následných mezidobí musí být vyvěšeny na stanovišti výpravčího.

205.

Jízda následných vlaků stejné rychlosti je v GVD upravena tak, aby se dodrželo nejnepříznivější následné mezidobí dané trati.

206.-209.

Neobsazeno.

Kapitola II

Řízení drážní dopravy

A. Jízdy vlaků

Všeobecná ustanovení

210.

Před očekávanou jízdou vlaku musí výpravčí učinit taková opatření, aby byla zachována pravidelnost a bezpečnost dopravy.

Je proto povinen:

dbát, aby vlakové náležitosti byly připraveny včas a na určeném místě;

zpravit doprovod vlaku již v předchozí stanici, kde vlak naposledy zastavuje, o rozsáhlejším posunu nebo jiných činnostech ve vlastní stanici;

dohlížet ve výchozích stanicích, aby byly soupravy vozidel v pořádku (vyčištěny, osvětleny, vytopeny apod.), popř., bylo-li to nařízeno i zvýšen počet vozů v soupravě (staničním řádem může být tato povinnost uložena jinému zaměstnanci);

dbát, aby byly připraveny zásilky určené k přikládce na vhodném místě, aby byly podle potřeby připraveny pomůcky a zařízení pro vykládku, pokud tyto povinnosti nejsou uloženy jinému zaměstnanci;

dohlížet, aby byli cestující včas informováni o zpoždění, o ztrátě přípoje apod.;

plnit ostatní povinnosti uložené staničním řádem, popř. přednostou stanice.

Všechna opatření se musí učinit tak včas, aby nebyla narušena pravidelnost vlakové dopravy.

211.

Předpokládá-li výpravčí u vlaku zdržení z dopravních důvodů, upozorní na to zaměstnance doprovodu vlaku.

Musí také dohlédnout, aby byl urychlen výstup a nástup cestujících a nakládání a vykládání zásilek, není-li k tomu určen staničním řádem jiný zaměstnanec.

Kromě toho musí výpravčí dbát, aby potřebný posun byl proveden co nejrychleji a nejúčelněji.

212.

Zabezpečení jízdy vlaku je souhrn dopravních úkonů k zabezpečení jízdy vlaku do nebo ze sousední dopravny s kolejovým rozvětvením, popř. do určeného místa na širé trati a zpět.

Pro zabezpečení jízd vlaků se používá různých kategorií a druhů zabezpečovacích zařízení. Pro jejich obsluhu jsou vydávány předpisy pro obsluhu zabezpečovacích zařízení, kde je uveden popis, obsluha za normálních i mimořádných okolností a při poruchách zařízení.

213.

Jízdy vlaků se zabezpečují:

telefonickým dorozumíváním,

poloautomatickým blokem,

automatickým hradlem,

automatickým blokem,

jízdou podle rozhledových poměrů při nemožném dorozumění.

214.-219.

Neobsazeno.

Předvídaný odjezd

220.

Předvídaný odjezd je čas předpokládaného odjezdu (průjezdu) vlaku z dopravny, která jej ohlašuje. Jeho hlášení se uskutečňuje buď nabídkou a přijetím nebo samostatným hlášením. Samostatné hlášení předvídaného odjezdu se může ohlásit bez zřetele na to, došla-li odhláška nebo dojel-li křižující vlak nebo PMD.

221.

Předvídaný odjezd musí být ohlášen závorářům, strážníkům trati, strážníkům oddílů a výpravčímu sousední stanice, popř. i výpravčímu (výhybkáři) odbočky.

222.

Hlášením předvídaného odjezdu se nařizuje :

závorářům včasná obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení, a těm, kteří mají na stanovišti kontrolní zařízení světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení, aby se přesvědčili, zda kontrolní zařízení neindikuje poruchový stav,

strážníkům tratí, aby včas upozornili pracující na trati na jízdu vlaku.

Hlášením předvídaného odjezdu se též zpravují zaměstnanci o změně sledu nebo pořadí vlaků, o náskoku, zpoždění a o nezavěšeném postrku nebo o postrku, který se vrací z trati, popř. se jím nahrazuje hlášení skutečného odjezdu vlaku.

223.

Hlášení předvídaného odjezdu (průjezdu) se hlásí v časovém rozmezí 1 - 5 minut před časem předpokládaného odjezdu nebo průjezdu vlaku. Schvalovatel SŘ s ohledem na místní poměry může tento čas i prodloužit.

224.

Samostatné hlášení předvídaného odjezdu může kromě výpravčího dávat a přijímat i jiný zaměstnanec určený SŘ. Tento zaměstnanec hlásí předvídaný odjezd jen na příkaz výpravčího daný zvlášť pro každý jednotlivý případ. Je však vždy povinen ihned ohlásit výpravčímu, kdo nepotvrdil příjem hlášení předvídaného odjezdu.

Výpravčí (staničním řádem určený zaměstnanec), který převzal samostatné hlášení předvídaného odjezdu ze sousední stanice, je povinen oznámit ihned čas předvídaného odjezdu zaměstnancům stanice, kteří obsluhují přejezdová zabezpečovací zařízení na širé trati, popř. kteří mají povinnost sledovat činnost světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na širé trati a nejsou zapojeni do telefonního spojení pro hlášení předvídaného odjezdu. Dokud tyto zaměstnance nezpraví, nepotvrdí příjem hlášení.

Je-li hlášení předvídaného odjezdu uskutečněno nabídkou a přijetím, postupuje výpravčí podle ustanovení předchozího odstavce a dokud zaměstnance nezpraví, nepřijme vlak.

Potvrzuje-li příjem samostatného hlášení předvídaného odjezdu zaměstnanec určený SŘ, je povinen ihned po potvrzení oznámit výpravčímu čas předvídaného odjezdu.

225.

Výpravčí vypočítá předpokládaný čas předvídaného odjezdu (průjezdu) podle:

časového údaje předvídaného odjezdu (průjezdu) v nabídce a přijetí,

samostatného hlášení předvídaného odjezdu (průjezdu),

hlášení skutečného odjezdu (průjezdu).

U zpožděných vlaků nebo u vlaků, u nichž byl sjednán náskok krácením jízdních dob, počítá přitom s krátkými jízdními dobami.

Výpravčí nesmí vypravit vlak před časem ohlášeného předvídaného odjezdu. U projíždějícího vlaku smí dovolit průjezd nejdříve 3 minuty před časem ohlášeného předvídaného průjezdu (v nabídce a přijetí nebo v samostatném hlášení).

226.

K hlášení předvídaného odjezdu se zúčastnění zaměstnanci přivolají oběžníkovou výzvou, kterou jsou povinni ihned uposlechnout, pokud neobsluhují závory nebo nestřeží přejezd, popř. nečiní-li opatření k odvrácení nebezpečí.

Pro samostatné hlášení předvídaného odjezdu se používá následujících znění, ve kterých musí být vždy uveden název vlastní dopravny, číslo vlaku a zda vlak z dopravny odjede nebo projede s časovým údajem v hodinových a minutových hodnotách : „Vlak 680 odjede z Chocně v 7.30", popř. "Vlak 107 projede v Chocni v 15.20".

Jede-li vlak se zavěšeným postrkem, nezavěšeným postrkem do sousední stanice nebo s nezavěšeným postrkem do km, odkud se postrk vrátí, a jede-li vlak po jiné než pravidelné traťové koleji, musí i tato informace doplňovat základní znění předvídaného odjezdu.

Hlášení opakuje a potvrdí zaměstnanec nejvzdálenějšího traťového stanoviště, popř. zaměstnanec stanoviště, které určí výpravčí : "Vlak 680 odjede z Chocně v 7.30. Rozumí Dobříkov". Zaměstnanci ostatních stanovišť potvrdí příjem hlášení takto : "Rozumím, Sruby", nebo "Rozumím, 280" (číslo závorářského stanoviště), nebo "Rozumím, Most II" (název dočasného stanoviště pro ochranu pracujících při práci na trati). Jako poslední potvrdí převzetí hlášení předvídaného odjezdu odpovědný zaměstnanec sousední stanice (odbočky).

227.

Je-li předvídaný odjezd součástí nabídky a přijetí, zjistí nabízející výpravčí, zda se po oběžníkové výzvě ohlásili všichni zaměstnanci všech stanovišť a pak vlak nabídne. Po přijetí vlaku výpravčím sousední stanice potvrdí postupně zaměstnanci všech stanovišť příjem hlášení od nejvzdálenějšího např. "Rozumím, Dobříkov". Jako první potvrdí příjem hlášení nejvzdálenější stanoviště.

Výpravčí vlak nabídne i když se neohlásil na oběžníkovou výzvu zaměstnanec některého stanoviště.

228.

Nepotvrdí-li příjem hlášení předvídaného odjezdu závorář, zpraví výpravčí vlak rozkazem Op, část A. Nepotvrdí-li příjem tohoto hlášení strážník trati, zpraví výpravčí vlak rozkazem V, kde uvede kilometrickou polohu pracovního místa, s příkazem pro strojvedoucího dávat návěst Pozor: "V km 15,2-16,2 práce v sousední koleji. Při jízdě kolem pracovního místa dávejte návěst "Pozor".

Nepotvrdí-li příjem tohoto hlášení strážník oddílu, nečiní výpravčí žádná zvláštní opatření. Strážník oddílu, který zpozoruje blížící se vlak, dovolí jeho další jízdu, jen je-li následující prostorový oddíl volný.

Rozkazem Op část A, zpraví výpravčí vlak i v tom případě, nepotvrdí-li příjem samostatného hlášení předvídaného odjezdu výpravčí stanice, jejíž zaměstnanec, který není zapojen do traťového telefonu, obsluhuje přejezdové zabezpečovací zařízení na širé trati nebo má na svém stanovišti kontrolní zařízení světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení na širé trati.

Nepotvrdí-li příjem hlášení předvídaného odjezdu, které nahrazuje ohlášení změny sledu vlaků, sousední stanice nebo mezilehlá odbočka, zpraví o tom výpravčí vlak rozkazem V takto: „Stanice Straky nebyla zpravena o změně sledu vlaků, vjíždějte do ní opatrně".

Výpravčí stanice, který neobdržel hlášení předvídaného odjezdu, je povinen dříve než dovolí vjezd vlaku, zjistit dotazem (u výpravčího sousední stanice nebo u strojvedoucího rádiovým zařízením), o jaký vlak se jedná. Nemůže-li výpravčí zjistit, o jaký vlak se jedná, nesmí být dovolen jeho vjezd na obsazenou nebo kusou kolej. Postupuje se ve smyslu ustanovení předpisu pro vjezd vlaku za nemožného dorozumění.

Nepotvrdí-li sousední stanice nebo mezilehlá odbočka, popř. strážník oddílu, příjem hlášení předvídaného odjezdu, které nahrazuje hlášení skutečného odjezdu, musí se jim ohlásit skutečný odjezd vlaku. Skutečný odjezd se musí ohlásit i tehdy, nesouhlasí-li s ohlášeným předvídaným odjezdem.

Vlak nesmí odjet s nezavěšeným postrkem, nebyl-li všem zaměstnancům, kterých se jízda vlaků s nezavěšeným postrkem, popř. návrat nezavěšeného postrku týká, oznámen předvídaný odjezd.

229.

Nemůže-li se některý ze zaměstnanců na traťových stanovištích (závorář, strážník oddílu nebo strážník trati), výpravčí sousední stanice, výhybny nebo odbočky zúčastnit ze závažných důvodů hlášení předvídaného odjezdu, je povinen se co nejdříve dotázat sousední stanice (odbočky) na obsah zprávy. I když byl vlak mezitím zpraven rozkazem Op, je závorář povinen obsloužit přejezdové zabezpečovací zařízení.

230.

Vyzve-li výpravčí při poruše traťového telefonu výpravčího sousední stanice, aby za něj ohlásil předvídaný odjezd, smí potom dovolit odjezd vlaku až po obdržení zprávy, že předvídaný odjezd byl ohlášen všem zaměstnancům, jichž se hlášení předvídaného odjezdu týká. Nepotvrdí-li některý ze zaměstnanců hlášení předvídaného odjezdu, postupuje se ve smyslu předchozích článků.

231.

Neodjede-li vlak v době předvídaného odjezdu a ví-li výpravčí bezpečně, že lze přejezdové zabezpečovací zařízení uvést do základního stavu, musí ohlášený předvídaný odjezd odvolat a pak jej znovu ohlásit.

232.

Hlášení předvídaného odjezdu nabídkou a přijetím i samostatným hlášením zapisuje ten, kdo je dává, i ten, kdo je přijímá, a to časovým údajem. Výpravčí je zapisuje do dopravního deníku, výhybkáři do zápisníků volnosti a správného postavení vlakové cesty. Závoráři a strážníci trati je zapisují do zápisníku předvídaných odjezdů, strážníci oddílů do zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů.

233.

Zrušení samostatného hlášení předvídaného odjezdu musí obsahovat: název vlastní dopravny, číslo vlaku, oznámení skutečnosti, že vlak neodjede. Zrušení zní: „Ruším předvídaný odjezd vlaku 680, vlak 680 z Chocně neodjede. Korbel.“.

Zaměstnanci, jichž se zrušení předvídaného odjezdu týká, škrtnou v příslušné dokumentaci záznamy týkající se předvídaného odjezdu u příslušného vlaku tak, aby zůstaly čitelné. Pro údaje o další jízdě vlaku použijí další řádek nebo dvouřádek příslušné dokumentace.

234.-236.

Neobsazeno.

Telefonické dorozumívání

237.

Při telefonickém dorozumívání na tratích, na nichž jezdí vlaky po téže koleji obousměrně, se zabezpečuje jízda všech vlaků nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou. Správce sdělovacího zařízení může telefonické spojení nahradit jiným telekomunikačním zařízením.

Na tratích (některých nebo všech kolejích dvoukolejných a vícekolejných tratí), kde je traťová kolej pojížděna obousměrně, se zabezpečuje jízda vlaků nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou.

Na tratích, na nichž jezdí vlaky po téže koleji jen jednosměrně, se zabezpečuje jízda následných vlaků telefonickou odhláškou. Vlaky se nabízejí a přijímají jen tehdy, je-li to nařízeno.

Při poruše telefonního spojení nebo spojení, které je nahrazuje, stanoví staniční řád, jaké další telekomunikační zařízení je k dispozici pro spojení se sousedními dopravnami a technologický postup jeho použití.

U stanic s dlouhým názvem, popř. složeným názvem (např. Brno-Královo Pole, Jihlava-město apod.), může schvalovatel staničního řádu povolit, aby se při dopravních hovorech, hlášeních a zprávách používalo zkrácených názvů stanic (např. Královo Pole, Město apod.). Povolený zkrácený název musí být vždy uveden i ve staničních řádech sousedních stanic.

a) Nabídka a přijetí

238.

Nabídka je žádost výpravčího o souhlas k jízdě. Přijetí je souhlas výpravčího k jízdě vlaku.

239.

Vlaky se nabízejí od dopravny s kolejovým rozvětvením obsazené výpravčím k dopravně s kolejovým rozvětvením obsazené výpravčím.

Žádný vlak, pro který je nařízeno zabezpečit jízdu vlaku nabídkou a přijetím, se nesmí ze stanice vypravit, dokud není výpravčím sousední stanice přijat.

Telefonicky smí nabízet vlaky jen výpravčí na traťovém spojení. Je-li toto spojení poroucháno, stanoví staniční řád spojení, kterého je výpravčí povinen použít. Přednostně se používá spojení drážní, v nevyhnutelných případech i spojení mimodrážní.

Použije-li se jiného spojení než traťového, musí se oba výpravčí ohlásit plným názvem stanice a svým příjmením, např. takto : „Zde stanice Popelín, výpravčí Richter“.

Není-li možno vlak nabídnout a přijmout přímo, je nutno to považovat za nemožné dorozumění.

Je nepřípustné spojovat nabídku nebo přijetí s jiným dopravním příkazem nebo hlášením.

240.

Nabídku výpravčí nezapisují.

Přijetí zaznamenají oba výpravčí (nabízející i přijímající) časovým údajem do dopravního deníku do určeného sloupce. Odmítnutí nabídky zaznamená nabízející výpravčí do sloupce „Poznámky“ s uvedením časového údaje odmítnutí a s připojením slova „čekat“.

Nabízením a přijímáním vlaku na dálnopisu může výpravčí pověřit též operátora dálnopisu, musí mu však dát rozkaz pro každý případ zvlášť. Dálnopisnou zprávu musí podepsat výpravčí přijímající vlak ještě před jejím odesláním, a výpravčí, který vlak nabízel, ještě před dovolením jeho jízdy.

241.

Výpravčí nesmí nabídnout vlak :

dokud nedostane odhlášku za předchozím vlakem,

dokud nepřijede na jednokolejné trati nebo při obousměrném provozu na téže koleji vícekolejné trati posledně přijatý vlak opačného směru a dokud za ním nedá odhlášku,

dokud nedostane zprávu o dojezdu PMD od výpravčího sousední stanice, příp. zprávu ze širé trati, že PMD uvolnil traťovou kolej,

dokud nepřijede na jednokolejné trati nebo při obousměrném provozu na téže koleji vícekolejné trati posledně sjednaný PMD a dokud za ním nedá zprávu o dojezdu PMD,

dokud se nevrátil postrk vracející se z tratě,

dokud nedošla zpráva z nákladiště, příp. vlečky, že vlak uvolnil traťovou kolej.

242.

Vlaky se nabízí v časovém období 1 - 5 minut před časem předvídaného odjezdu nebo průjezdu vlaku. Je-li nutné vzhledem k místním poměrům toto časové období upravit, uvede se to v SŘ.

243.

Nabídka a přijetí na traťovém telefonním okruhu je současně i hlášením předvídaného odjezdu závorářům, strážníkům trati, strážníkům oddílů a výpravčímu sousední stanice, popř. i výpravčímu (výhybkáři) odbočky. Zúčastnění zaměstnanci se proto vždy zavolají oběžníkovou výzvou, tj. třemi krátkými a jedním dlouhým zazvoněním. Přijetí předvídaného odjezdu zúčastnění zaměstnanci potvrdí výpravčímu, který vlak nabídl.

V nabídce se vždy uvádí název vlastní stanice, zda vlak ze stanice odjede nebo ve stanici projede, časový údaj předpokládaného odjezdu (průjezdu) v hodinových a minutových hodnotách a příjmení výpravčího. Půlminutové časové údaje se neuvádějí.

Nabídka zní: “Přijmete vlak 662 s průjezdem v Rantířově v 16.25? Pachr.“

Při jízdě vlaku v traťových oddílech zní nabídka pro následný vlak: “Vlak 5903 v Kamenné (název hlásky nebo hradla, odkud došla odhláška za předchozím vlakem). Přijmete vlak 44 133 s odjezdem ze Šlapánova ve 13.55? Michalová.“

Pro vlak, který má při jízdě v traťových oddílech odjet po příjezdu vlaku opačného směru, zní nabídka: Vlak 1519 dojel. Přijmete vlak 1614 s odjezdem z Dobronína v 16.07? Kovařík.“

Je-li při křižování rozdíl mezi příjezdem jednoho a odjezdem (průjezdem) druhého vlaku menší než 5 minut, může výpravčí při jízdě vlaku v mezistaničním oddíle spojit odhlášku s nabídkou: “Vlak 8309 v Jarošově. Přijmete vlak 8308 s odjezdem z Jarošova v 17.35? Novák.“

244.

Nemá-li výpravčí sousední stanice námitek, přijme vlak slovy: “Ano, přijímám vlak 661 s odjezdem z Okříšek v 19.57. Sobotka.“, popř. “Ano, přijímám vlak 88 011 s průjezdem v Jihlávce v 9.34. Novák.“

Nemůže-li výpravčí vlak přijmout, odmítne jej slovy: “Nikoliv, čekejte. Benč.“

Zároveň zpraví nabízejícího výpravčího o příčině odmítnutí a o předpokládané době trvání zákazu. Pomine-li příčina odmítnutí, vyzve nabízejícího výpravčího k opakování nabídky.

245.

U vlaku s nezavěšeným postrkem vracejícím se z trati zní nabídka a přijetí: Přijmete vlak 88 002 s nezavěšeným postrkem do km ....., odkud se postrk vrátí s odjezdem z Města v 0.58? Matysová.“. “Ano, přijímám vlak 88 002 s nezavěšeným postrkem do km ...., odkud se postrk vrátí s odjezdem z Města v 0.58. Zlámal.“.

Jede-li nezavěšený postrk až do sousední stanice, zní nabídka a přijetí: „Přijmete vlak 88 002 s nezavěšeným postrkem s odjezdem z Města v 0.58? Matysová.“. “Ano, přijímám vlak 88 002 s nezavěšeným postrkem s odjezdem z Města v 0.58. Zlámal.“

246.

Pro jízdu vlaku po nesprávné koleji na dvoukolejných tratích zní nabídka a přijetí: “Přijmete po nesprávné koleji vlak 1923 s odjezdem z Kyjova ve 12.55? Grufík.“. “Ano, přijímám po nesprávné koleji vlak 1923 s odjezdem z Kyjova ve 12.55. Novák.“.

Na vícekolejných tratích se pro jízdu vlaku po jiné traťové koleji, než po které vlak jede pravidelně, doplní nabídka za slovem „přijmete“ a přijetí za slovem „přijímám“ číslem příslušné traťové koleje, např. “po nulté koleji“, apod. Obdobným způsobem je nutné doplnit nabídku a přijetí ve stanicích, kde mohou vlaky jet mezi jednotlivými částmi stanice (nádražími) po různých spojovacích kolejích, např. “po 91. koleji“.

247.

U vlaku, který se vrátí z trati, zní nabídka: “Přijmete vlak 8381 s odjezdem z Města v 10.57 do km .... a zpět do Města? Řezníček.“

Přijetí zní: “Ano, přijímám vlak 8381 s odjezdem z Města v 10.57 do km .... a zpět do Města. Novák.“

248.

Nemůže-li z jakékoli příčiny odjet vlak, který již byl přijat, je třeba to oznámit výpravčímu, který vlak přijal, a všem strážníkům oddílů, strážníkům trati a závorářům takto: “Ruším přijetí a předvídaný odjezd vlaku 68 352. Vlak 68 352 z Kostelce neodjede, protože .... (uvede se příčina). Habr.“

Výpravčí škrtnou v dopravním deníku záznamy týkající se této jízdy vlaku tak, aby zůstaly čitelné, a vedle nich poznamenají přes volné sloupce červeně: “V 15 h 30 min přijetí zrušeno. Habr.“

Do poznámky napíší zkráceně příčinu (např. porucha lok. apod.). Pro záznamy o další jízdě tohoto vlaku se pak použije nového dvouřádku.

Strážníci oddílů a závoráři škrtnou v zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů záznamy týkající se této jízdy tak, aby zůstaly čitelné, a vedle nich poznamenají přes volné sloupce červeně: “V 15 h 30 min zrušeno. Habr.“

Pro záznamy o další jízdě tohoto vlaku se použije nového řádku.

249.

Na tratích s traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz se vlaky nabízejí a přijímají jen při poruše nebo údržbě tohoto zařízení. Nastane-li takový případ, smí se vlak nabídnout a přijmout jen tehdy, je-li spolehlivě zjištěno, že dojel poslední vlak, vypravený ještě za činnosti zabezpečovacího zařízení a za vlakem došla nebo byla dána odhláška. Schvalovatel staničního řádu může nařídit, aby se vlaky nabízely a přijímaly i při správné činnosti zabezpečovacího zařízení.

250.

Výpravčí jsou povinni zachovávat a vyžadovat důsledně dodržování předepsaných slovních znění.

Není-li v nabídce použito předepsaného znění, nesmí se vlak přijmout. Není-li použito předepsaného znění při přijetí, nesmí se dovolit jízda vlaku.

251.-252.

Neobsazeno.

b) Odhláška

253.

Odhláška je zpráva zadní dopravně daná předepsaným způsobem, že celý vlak uvolnil prostorový oddíl. Telefonickou odhlášku smí ve stanici dávat a přijímat jen výpravčí, na hlásce hláskař.

Odhláška musí být dána bez prodlení.

254.

Čas došlé i dané odhlášky zapíše výpravčí do určeného sloupce v dopravním deníku, hláskař v zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů.

Zprostředkuje-li dálnopisnou (prostřednictvím faxu, počítače) odhlášku ve stanici jiný, staničním řádem určený zaměstnanec, musí se její znění napřed zapsat do zápisníku dálnopisných zpráv (telegrafního zápisníku - číselníku, telefonního zápisníku) a výpravčí je musí podepsat.

Dálnopisný operátor je povinen došlou odhlášku ihned doručit výpravčímu. Výpravčí smí takto došlý údaj odhlášky zapsat do dopravního deníku až po potvrzení jeho přijetí.

255.

Odhláška se smí dát, až vlak mine vjezdové, cestové nebo oddílové návěstidlo, je nepochybně zjištěno, že vlak je celý, a návěstidlo za vlakem je postaveno na návěst Stůj. Vjezdové nebo cestové návěstidlo, které neobsluhuje výpravčí sám, musí být kromě toho také uzavřeno činností zabezpečovacího zařízení. Staniční řád vzhledem k místním poměrům stanoví způsob zjištění, že vlak dojel celý.

Výpravčí nebo hláskař dává odhlášku slovy: “Vlak 8309 v Popelíně (název stanice nebo hlásky). Lněnička.“

Příjem odhlášky se potvrdí takto: “Vlak 8309 v Popelíně. Rozuměl Jirků.“

256.

Nedojde-li odhláška v čase, kdy měl vlak již prostorový oddíl opustit, dotáže se výpravčí (hláskař) zaměstnance přední dopravny ve směru jízdy vlaku takto: “Dojel vlak 611 do Dobronína?“ Je-li prostorový oddíl volný, dá tázaný zaměstnanec odhlášku; není-li prostorový oddíl ještě volný, odpoví: “Trať obsazena. Novák.“

257.

Telefonické odhlášky se dávají na hláskovém telefonu. Tam, kde není, nebo při jízdách v mezistaničním oddílu, se dávají na traťovém spojení (nebo spojení, které je nahrazuje). Při poruchách stanoví staniční řád posloupnost použití dalších možných telekomunikačních zařízení (i mimodrážních). V takovém případě zní odhláška takto: “Zde stanice Doňov, výpravčí Pravda. Vlak 8302 ve stanici Doňov v 7.40. Pravda.“

Zadní stanice potvrdí příjem odhlášky takto: “Zde stanice Veselí, výpravčí Novák. Vlak 8302 ve stanici Doňov v 7.40. Rozuměl Novák.“

Pokud bylo použito jiného než hláskového nebo traťového spojení (nebo spojení, které je nahrazuje), zapíše výpravčí v dopravním deníku do poznámek, na kterém spojení byla odhláška dána.

258.

Nemůže-li se výpravčí a hláskař dorozumět přímo, smí se odhláška zprostředkovat výpravčím sousední stanice.

259.

Není-li možné dorozumění hláskařů (a to i jen jednoho z nich) s oběma sousedními stanicemi, ale vzájemné dorozumění obou sousedních stanic je možné, vypravují se vlaky v mezistaničním oddílu. V takovém případě zpraví výpravčí následný vlak rozkazem V takto: “Zpráva pro hlásku Anín (popř. další hlásky): „Vlak 1702 je v Plánici (číslo předchozího vlaku a název sousední stanice).“

Hláskař dovolí vlaku další jízdu až tehdy, když se z rozkazu V přesvědčí, že předchozí vlak již dojel do sousední stanice. Nemá-li vlak rozkaz V, dovolí jeho další jízdu jen s rozkazem Op, část B, příp. i část A.

Při předávání rozkazu V nařídí výpravčí ústně strojvedoucímu, aby po zastavení u oddílového návěstidla dal hláskařům rozkaz k přečtení.

Lze-li předpokládat delší dobu trvání nemožného dorozumění a jízdu dalších vlaků v mezistaničním oddílu, zpraví výpravčí následný vlak rozkazem V takto: “Zpráva pro hlásku Anín (popř. další hlásky): Vlak 1702 je Plánici. Až do obnovení telefonického spojení budou vlaky jezdit v mezistaničním oddílu. Oddílová návěstidla po dobu nemožného dorozumění s hláskou neplatí, neobsluhujte je.“ Další vlaky potom výpravčí zpravuje rozkazem V o jízdě v mezistaničním oddíle.

Na nejbližší volný dvouřádek dopravního deníku a nejbližší volné řádky zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů zapíše výpravčí a hláskař: “Počínaje vlakem 1504 (číslo vlaku, kterým byl o jízdě v mezistaničním oddílu zpraven) zavedena jízda v mezistaničním oddílu.“ nebo: “Od 9.30 zavedena jízda v mezistaničním oddílu.“

Po hlášení výpravčího o obnovení telefonického spojení zapíše výpravčí na nejbližší volný dvouřádek dopravního deníku a hláskař na nejbližší volné řádky v zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů: “Počínaje vlakem 51706 obnovena jízda v traťových oddílech.“ nebo: “Od 11.30 obnovena jízda v traťových oddílech.“

260.

Jede-li nezavěšený postrk s vlakem až do sousední stanice, doplní se znění i potvrzení odhlášky za číslem vlaku slovy: „s nezavěšeným postrkem“.

Chybí-li tento dovětek, je odhláška neplatná a zaměstnanec, který odhlášku přijímá, se musí zaměstnance dávajícího odhlášku na postrk dotázat.

261.

Má-li vlak postrk, který jede jen k určenému místu na trati, smějí se dávat odhlášky až po ohlášení výpravčího, že se postrk vrátil. Výpravčí stanice, do které se postrk vrací, zavěsí na místo určené staničním řádem varovný štítek. Hláskaři staví za takovým vlakem, i když již postrk nemá, oddílová návěstidla, a sousední stanice vjezdové návěstidlo na návěst Stůj, odhlášky však nedávají.

Pro postrk, který se vrací na jednokolejné trati bez traťového zabezpečovacího zařízení nebo po správné koleji dvoukolejné trati, se oddílová návěstidla obsluhují. Vrací-li se postrk po nesprávné koleji, neplatí pro jeho jízdu oddílová návěstidla správné koleje. Odhlášky za vracejícím se postrkem si jednotlivé dopravny nedávají.

Po návratu postrkové lokomotivy ohlásí výpravčí všem hláskařům i sousední stanici: “Postrk 78 827 se vrátil do Blanska. Dávejte odhlášky za vlakem 66 328. Novák.“ Teprve potom odstraní varovný štítek. Hláskař sousedící se stanicí dá po tomto hlášení za vlakem odhlášku (je-li traťový oddíl volný) a vyzve další dopravnu, aby dala odhlášku. Toto učiní i další hláskaři postupně až do stanice, kam přijel vlak bez postrku.

Jedná-li se o mezistaniční oddíl, ohlásí výpravčí po návratu postrkové lokomotivy sousední stanici: “Postrk 78 849 se vrátil do Města. Jelínek.“ Teprve potom odstraní varovný štítek. Po tomto hlášení (je-li prostorový oddíl volný) dá sousední stanice odhlášku.

Vydává-li se však strojvedoucímu postrkové lokomotivy traťový klíč, dávají se za vlakem odhlášky a obsluhují se oddílová návěstidla. Po návratu do stanice ohlásí pak výpravčí hláskařům jen, že se postrk vrátil, takto: “Postrk 79 818 se vrátil do Blat. Novák.“. Časový údaj tohoto hlášení si všichni hláskaři zapíší jako odhlášku za postrkem.

262.-264.

Neobsazeno.

c) Předhláška

265.

Předhláška je oznámení dané předepsaným způsobem pro přední dopravnu ve směru jízdy vlaku o jízdě vlaku do přilehlého traťového oddílu.

Předhláška se dává jedním delším zvoněním hláskového telefonu. Při poruše hláskového spojení se nahradí telefonickým hlášením. Nelze-li dát předhlášku ani telefonicky, dovolí se jízda vlaku bez předhlášky.

266.

Nebude-li vlak po předhlášce vypraven, nebo byla-li dána předhláška omylem, musí se telefonicky odvolat.

Dojde-li předhláška v čase, kdy ještě není vlakem uvolněn traťový oddíl, dá se ihned znamení pěti nepříliš dlouhými zazvoněními telefonu, že trať je obsazena. Znamení se doplní telefonickým hlášením na traťovém telefonu: “Zadržte vlaky, trať obsazena! Vlk.“

Při poruše hláskového telefonu se dá místo pěti zazvonění pouze telefonické hlášení po traťovém telefonu (nebo po spojení, které jej nahrazuje).

267.

Je-li třeba pro hrozící nebezpečí zastavit ihned vlaky, vyzvou se k tomu všechna stanoviště zapojená do traťového spojení v mezistaničním úseku dlouhotrvajícím nepravidelným střídáním krátkého a dlouhého zvonění na traťovém spojení. Jinak platí obdobně ustanovení předchozího článku.

268.-270. Neobsazeno.

Poloautomatický blok

271.

Poloautomatický blok je traťové zabezpečovací zařízení vyžadující součinnost obsluhujících zaměstnanců.

Podle technických prostředků pro vytváření závislostí rozeznáváme hradlový poloautomatický blok a reléový poloautomatický blok.

Vztažná ustanovení této stati jsou platná i pro traťový reléový souhlas a traťový elektronický blok, pokud místní ustanovení pro obsluhu nestanoví jinak.

272.

Neobsazeno.

a) Souhlas k odjezdu vlaku

273.

Na traťových úsecích, na nichž se po téže koleji pravidelně jezdí obousměrně, se dává souhlas k odjezdu vlaku ze sousední stanice traťovým souhlasem.

Odjezdové návěstidlo může postavit na návěst dovolující jízdu jen ta stanice, která má udělen traťový souhlas. Tato stanice může vypravovat vlaky tak dlouho, dokud nevrátí traťový souhlas.

Má-li být vypraven vlak ze stanice, která nemá udělen traťový souhlas, vyzve sousední stanici k udělení souhlasu (telefonicky nebo obsluhou zabezpečovacího zařízení).

274.

Postup při obsluze jednotlivých typů zabezpečovacích zařízení stanoví předpisy pro obsluhu těchto zařízení.

Je-li některá traťová kolej vybavena poloautomatickým blokem bez traťového souhlasového hradla (tj. jen pro vlaky následné), zajišťují se jízdy vlaků opačných směrů nabídkou a přijetím podle ustanovení o telefonickém dorozumívání.

275.-276.

Neobsazeno.

b) Odhláška

277.

Odhláška se dává obsluhou poloautomatického bloku. Nedojde-li odhláška v čase, kdy měl vlak prostorový oddíl opustit, je výpravčí (hradlář) povinen upomenout přední dopravnu o odhlášku. Učiní tak trojím delším zvoněním na hláskovém telefonu. Je-li prostorový oddíl volný, dá upomínaná dopravna odhlášku obsluhou zabezpečovacího zařízení. Není-li prostorový oddíl volný, dá hradlář (výpravčí) pěti nepříliš dlouhými zazvoněními znamení, že trať je ještě vlakem obsazena( znamení doplní telefonickým hlášením: “Trať obsazena. Lužný.“

278.

Jede-li vlak s nezavěšeným postrkem až do sousední stanice, obsluhuje se za vlakem poloautomatický blok až po telefonické odhlášce. Znění telefonické odhlášky se musí doplnit za číslem vlaku slovy: “s nezavěšeným postrkem“. Jedině telefonická a takto doplněná odhláška je platná.

Výpravčí doplní hlášení předvídaného odjezdu vlaku s nezavěšeným postrkem takto: “Vlak 69 830 s nezavěšeným postrkem odjede ze Zdic v 6.50. Návěstidla přestavte na návěst „Stůj“ hned za vlakem, ale poloautomatický blok obslužte až po telefonické odhlášce! Vlášek.“

Výpravčí ani hradlář nesmějí uznat odhlášku za tímto vlakem za platnou, byla-li dána jen obsluhou poloautomatického bloku nebo nebyla-li telefonická odhláška doplněna slovy „s nezavěšeným postrkem“.

279.

Ve stanicích, kde se vydává traťový klíč pro postrk, vyjme výpravčí (výhybkář) před odjezdem vlaku s postrkem, který se vrací z trati, z hradlového přístroje (indikační desky zabezpečovacího zařízení) traťový klíč pro postrk a odevzdá ho před odjezdem vlaku strojvedoucímu postrkové lokomotivy( současně mu sdělí i podrobnosti pro vrácení traťového klíče. Vlak jede v celé trati i po odpojení postrkové lokomotivy při normální obsluze poloautomatického bloku.

Dokud se traťový klíč pro postrk po návratu postrku znovu neuzamkne, není možno vyměnit traťový souhlas ani postavit pro následný vlak odjezdové návěstidlo na návěst dovolující jízdu. Strojvedoucí je proto povinen po návratu do stanice výpravčímu (výhybkáři) traťový klíč pro postrk co nejdříve vrátit.

Při návratu postrku na jednokolejné trati, kde to zabezpečovací zařízení dovoluje a po správné koleji dvoukolejné trati, se oddílová návěstidla a poloautomatický blok obsluhují.

Vrací-li se postrk na jednokolejné trati, kde zabezpečovací zařízení nedovoluje obsluhu návěstidel pro tuto jízdu, neobsluhují se oddílová návěstidla( jízda se dovolí přivolávací návěstí, popř. ruční přivolávací návěstí. Při návratu postrku po nesprávné koleji dvoukolejné trati neplatí pro jeho jízdu oddílová návěstidla správné koleje. Odhlášky za vracejícím se postrkem si jednotlivé dopravny nedávají. Po návratu postrku do stanice ohlásí výpravčí hradlářům, jichž se jízda postrku týkala, a sousední stanici: “Postrk 79 832 se vrátil do Dolní. Čabala.“ Časový údaj tohoto hlášení se zapíše jako odhláška za postrkem ve všech dopravnách.

280.

Nelze-li pro poruchu vyjmout traťový klíč pro postrk, zpraví se strojvedoucí postrkové lokomotivy rozkazem V, že pojede bez traťového klíče. V takovém případě, jakož i ve stanicích, kde se traťový klíč pro postrk nevydává, doplní výpravčí hlášení předvídaného odjezdu takto: “Vlak 65 738 s postrkem do 
km ...., odkud se postrk vrací, odjede z Berkova v 7.00 bez traťového klíče. Návěstidla smíte uzavřít, až vám ohlásím, že se postrk vrátil. Starý.“ Výpravčí zavěsí varovný štítek na místo určené staničním řádem.

Hradlář přestavuje za takovým vlakem, i když už postrk nemá, oddílové návěstidlo a sousední stanice vjezdové návěstidlo na návěst Stůj, elektricky je však neuzavírají, popř. nedávají odhlášku obsluhou zabezpečovacího zařízení.

Pro obsluhu oddílových návěstidel platí ustanovení předchozího článku.

Po návratu postrku do stanice ohlásí výpravčí všem hradlářům a sousední stanici: “Postrk 79 831 se vrátil do Berkova. Dávejte postupně odhlášky. Starý.“ Pak odstraní varovný štítek. Časový údaj této zprávy se zapíše ve všech dopravnách jako odhláška za postrkem.

Po této zprávě hradlář sousedící se stanicí, do níž se postrk vrátil, uzavře oddílové návěstidlo (bylo-li již za vlakem postaveno na návěst „Stůj“) a potom vyzve další dopravnu telefonicky nebo trojím delším zvoněním na hláskovém telefonu, aby dala odhlášku, tj. aby uzavřela návěstidlo. Stejně postupují i další hradláři a sousední stanice.

281.-283.

Neobsazeno.

c) Předhláška

284.

Předhláška se dává jedním delším zazvoněním na hláskovém telefonu. Jinak platí ustanovení čl. 265 - 267.

285.

Neobsazeno.

Automatické hradlo

286.

Automatické hradlo je obousměrné traťové zabezpečovací zařízení.

Zprostředkovává závislosti mezi sousedními dopravnami s kolejovým rozvětvením a kontroluje volnost mezistaničního úseku. Pokud je mezistaniční úsek rozdělen oddílovým návěstidlem na dva traťové oddíly, je činnost tohoto návěstidla automatická.

Na tratích s automatickým hradlem nahrazuje souhlas k odjezdu, odhlášku a předhlášku činnost tohoto zařízení.

a) Postup za normální činnosti

287.

Oddílové návěstidlo automatického hradla je vždy opatřeno návěstí Přivolávací návěst. Přivolávací návěst tohoto oddílového návěstidla může dát jen výpravčí přední stanice ve směru jízdy vlaku.

288.

U oddílového návěstidla automatického hradla musí být vždy skříňka s telefonem zapojeným do traťového telefonního spojení, pokud není nahrazeno jiným spojením (např. traťovým rádiovým zařízením).

289.

Výpravčímu zadní stanice ve směru jízdy vlaku ohlásí výpravčí každé zadržení vlaku u vjezdového návěstidla delší než 10 minut, pokud je v mezistaničním úseku oddílové návěstidlo.

290.

U vlaků jedoucích s postrkem, který se vrací z trati, doručí výpravčí, příp. výhybkář ve stanici, do níž se postrk vrací, před odjezdem vlaku strojvedoucímu postrku traťový klíč. Při doručení mu sdělí též podrobnosti pro vrácení traťového klíče. Pro postrk vracející se proti směru uděleného souhlasu oddílové návěstidlo automatického hradla pojížděné koleje platí. Jízda kolem tohoto návěstidla se dovolí návěstí Přivolávací návěst.

291.

Nelze-li traťový klíč pro poruchu vyjmout, zpraví se strojvedoucí postrkové lokomotivy rozkazem V, že pojede bez traťového klíče. V takovém případě, jakož i ve stanicích, kde se traťový klíč nevydává, je nutno přejít při jízdě vlaku s nezavěšeným postrkem vracejícím se z trati na telefonické dorozumívání. Výpravčí zavěsí varovný štítek na místo určené staničním řádem a odstraní jej až po návratu postrku. Stanice, do níž přijel vlak již bez postrku, dá za tímto vlakem odhlášku teprve až dostane hlášení, že se postrk vrátil z trati do zadní stanice.

Jestliže je to výhodnější, může výpravčí nařídit, aby postrk jel až do sousední stanice (zavěšen, popř. nezavěšen, dovoluje-li to Dodatek).

292.

Strojvedoucí postrku je povinen po návratu do stanice vrátit traťový klíč podle předem sjednaných podmínek.

293. -297.

Neobsazeno.

b) Postup při poruše automatického hradla

298.

Dojde-li k poruše oddílového návěstidla automatického hradla, ale staniční a traťové zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost, smí výpravčí dovolit jízdu následného vlaku kolem oddílového návěstidla automatického hradla návěstí Přivolávací návěst až po zjištění, že předchozí vlak dojel do přední stanice ve směru jízdy celý.

299.

Výpravčí přední stanice ve směru jízdy vlaku obsluhuje tlačítko přivolávací návěsti tak dlouho, dokud mu výpravčí zadní dopravny nedá pokyn, že může tlačítko pustit, nebo dokud sám nezjistí, že čelo vlaku minulo oddílové návěstidlo automatického hradla. Teprve po tomto pokynu nebo zjištění uvolní výpravčí přední stanice tlačítko přivolávací návěsti oddílového návěstidla automatického hradla. Dojde-li po uvolnění tlačítka přivolávací návěsti za vlakem odhláška do zadní stanice, smí být z této stanice vypraven následný vlak.

300.

Dojde-li k takové poruše automatického hradla, kdy nelze obsluhovat odjezdové návěstidlo, musí být zavedeno telefonické dorozumívání mezi sousedními stanicemi a jízdy vlaků se musí uskutečňovat v mezistaničním oddílu. Lze-li pro jízdu v mezistaničním oddílu obsluhovat přivolávací návěstidla automatického hradla, nemusí být vlak o jízdě v mezistaničním oddílu zpraven.

301.

Nelze-li dovolit jízdu vlaku ani návěstí Přivolávací návěst u oddílového návěstidla automatického hradla, musí být vlak zpraven rozkazem V se zněním: “Automatické hradlo je poroucháno. Po rozkazu k odjezdu smíte odjet kolem odjezdového a ........ návěstidla zakazujícího jízdu. Do ...... jedete v mezistaničním oddílu. Oddílové návěstidlo automatického hradla v km ..... pro vaši jízdu neplatí.“

302.

Došlo-li k poruše oddílového návěstidla automatického hradla až po odjezdu vlaku ze stanice a přivolávací návěst tohoto návěstidla nelze obsloužit, tzn. nebylo možno vlak zpravit o neplatnosti oddílového návěstidla automatického hradla, postupuje se podle následujících ustanovení:

Strojvedoucí se po zastavení před návěstí Stůj oddílového návěstidla automatického hradla ohlásí po uplynutí 10 minut výpravčímu přední stanice ve směru jízdy vlaku. Je-li oddílové návěstidlo automatického hradla zhaslé (a není označeno jako neplatné dle ČD D1) nebo ukazuje pochybnou návěst, ohlásí se strojvedoucí ihned po zastavení vlaku.

Výpravčí přední stanice ve směru jízdy vlaku po zjištění, že předchozí vlak dojel celý, nařídí strojvedoucímu sepsání příkazu Pv s tímto zněním: “Oddílové návěstidlo automatického hradla se pro vaši jízdu neobsluhuje. Vjezd do druhého traťového oddílu povolen. Jindrák.“. Výpravčí přední stanice zapíše znění příkazu Pv do telefonního zápisníku a ohlásí strojvedoucímu číslo fonogramu. Strojvedoucí zapíše číslo fonogramu pod text příkazu Pv (např. Střelice - 581).

Je-li rádiové zařízení doplněno záznamovým zařízením, výpravčí znění příkazu Pv nezapisuje a neoznamuje strojvedoucímu číslo fonogramu. Strojvedoucí však příkaz Pv sepisuje (bez čísla fonogramu).

Není-li možné dorozumění s výpravčím přední stanice ve směru jízdy vlaku, ale strojvedoucí má spojení rádiové nebo telefonické s výpravčím zadní stanice, může další jízdu sjednat prostřednictvím výpravčího zadní stanice ve směru jízdy vlaku za splnění předchozích podmínek. Příkaz Pv bude v tomto případě doplněn dovětkem: “Sjednal Kudrna. Horní Heršpice - 925 (příjmení výpravčího a název zadní stanice, jejíž výpravčí jízdu sjednal a číslo fonogramu, pod kterým byla jízda sjednána).“

Potřebná opatření pro jízdu přes přejezdy se světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením, jejichž přibližovací úsek je umístěn před oddílovým návěstidlem automatického hradla, se stanoví ve staničním řádu obou sousedních stanic.

Nemůže-li se po zastavení vlaku u oddílového návěstidla automatického hradla strojvedoucí dorozumět s výpravčím přední stanice ve směru jízdy vlaku (přímo ani prostřednictvím výpravčího zadní stanice), smí vlak pokračovat v další jízdě kolem oddílového návěstidla automatického hradla nejdříve za 10 minut po zastavení podle rozhledových poměrů až k následujícímu hlavnímu návěstidlu.

Jsou-li za oddílovým návěstidlem automatického hradla v následujícím traťovém oddílu přejezdy, musí strojvedoucí jedoucí kolem tohoto návěstidla, které je zhaslé (a není označeno jako neplatné), ukazuje pochybnou návěst nebo s návěstí Stůj předpokládat, že přejezdy nebudou uzavřeny. Při jízdě přes tyto přejezdy musí strojvedoucí jednat, jako by byl zpraven rozkazem Op, část A.

303.

Neobsazeno.

Automatický blok

304.

Automatický blok je traťové zabezpečovací zařízení, které zprostředkovává závislosti mezi sousedními dopravnami s kolejovým rozvětvením, kontroluje volnost mezistaničního úseku, zajišťuje přenos návěstních znaků na hnací vozidlo a je-li mezistaniční úsek rozdělen oddílovými návěstidly na traťové oddíly, je činnost těchto návěstidel automatická.

Na tratích s automatickým blokem nahrazuje souhlas k odjezdu, odhlášku a předhlášku činnost tohoto zařízení.

a) Postup za normální činnosti

305.

Při výpravě následných vlaků se výpravčí řídí následnými nebo elektrickými mezidobími. Při nepravidelnostech (překračuje-li některý vlak jízdní dobu, uvázne-li apod.) musí výpravčí řídit výpravu následných vlaků tak, aby nedocházelo k nahromadění vlaků v mezistaničním úseku a aby nedošlo k výskytu většího počtu vlaků v mezistaničním úseku, než je prostorových oddílů.

306.

Výpravčímu zadní stanice ve směru jízdy vlaku musí výpravčí ohlásit každé zadržení vlaku u vjezdového návěstidla delší než 10 minut.

307.

U vlaků jedoucích po správné koleji s postrkem, který se vrací z trati, doručí výpravčí, příp. výhybkář ve stanici, do níž se postrk vrací, před odjezdem vlaku strojvedoucímu postrku traťový klíč. Při doručení mu sdělí též podrobnosti pro vrácení traťového klíče. Pro postrk vracející se po nesprávné koleji trati s automatickým blokem neplatí oddílová návěstidla.

U vlaků jedoucích po nesprávné koleji s nezavěšeným postrkem, který se vrací z trati po správné koleji, nevydává se strojvedoucímu traťový klíč a oddílová návěstidla pro jeho jízdu zpět platí. U posledního oddílového návěstidla trojznakového automatického bloku (u předposledního oddílového návěstidla čtyřznakového automatického bloku) musí strojvedoucí postupovat jako u předvěsti s návěstí Výstraha bez ohledu na to, jaký návěstní znak ukazuje, popř. je-li zhaslé.

308.

Nelze-li traťový klíč pro poruchu vyjmout, zpraví výpravčí strojvedoucího postrkové lokomotivy písemným rozkazem, že pojede bez traťového klíče. V takovém případě, jakož i ve stanicích, kde se traťový klíč nevydává, je nutno přejít při jízdě vlaku s nezavěšeným postrkem vracejícím se z trati na telefonické dorozumívání. Výpravčí umístí varovný štítek na místo určené staničním řádem a odstraní jej až po návratu postrku. Stanice, do níž přijel vlak již bez postrku, dá za tímto vlakem odhlášku teprve tehdy, kdy dostane hlášení, že se postrk vrátil z trati do zadní stanice.

Jestliže to je výhodnější, může výpravčí nařídit, aby postrk jel při normální činnosti automatického bloku až do sousední stanice (zavěšen, popř. nezavěšen, dovoluje-li to Dodatek).

309.

Strojvedoucí postrku je povinen po návratu do stanice vrátit traťový klíč podle předem sjednaných podmínek.

310. -312.

Neobsazeno.

b) Postup při poruše automatického bloku

313.

Nelze-li pro poruchu změnit na odjezdovém návěstidle návěstní znak na návěst dovolující jízdu, může vlak odjet ze stanice na správnou kolej (na tratích s traťovým zabezpečovacím zařízením pro jednosměrný provoz) nebo na kolej, pro níž má výpravčí udělen traťový souhlas (na tratích, popř. kolejích s traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz):

po zpravení rozkazem Z, část 1;

na návěst Ruční přivolávací návěst.

Následné vlaky se smějí vypravit za stejných podmínek, nejdříve po uplynutí následného mezidobí, popř. elektrického mezidobí (je-li delší).

Může-li však výpravčí nepochybným způsobem zjistit volnost prvního traťového oddílu, smí být vypraven následný vlak po uvolnění tohoto oddílu, nejdříve však po uplynutí následného, popř. elektrického mezidobí.

314.

Výprava vlaku z koleje, která nemá odjezdové návěstidlo nebo pro kterou návěstidlo neplatí, může být dovolena jen výjimečně v nezbytných případech za podmínek stanovených staničním řádem a po zpravení strojvedoucího písemným rozkazem.

315.

Při správné činnosti automatického bloku, ale při poruše kontrolních světel (např. kontrolních světel nepřenosných návěstidel, přibližovacích a vzdalovacích úseků, správné polohy výhybek apod.) nepřerušuje se jízda vlaků podle automatického bloku( výpravčí se však musí přesvědčovat osobně nebo telefonickými dotazy u výhybkářů a výpravčích sousedních stanic, popř. rádiovým zařízením se strojvedoucím o správné činnosti zabezpečovacího zařízení.

316.

Na návěst Stůj na oddílovém návěstidle automatického bloku musí vlak zastavit. Pro další jízdu po zastavení vlaku platí tyto postupy:

neobjeví-li se na oddílovém návěstidle automatického bloku po zastavení vlaku návěst dovolující další jízdu vlaku a není-li v traťovém oddíle za oddílovým návěstidlem vidět vlak, pokračuje vlak v další jízdě k dalšímu návěstidlu podle rozhledových poměrů( od tohoto návěstidla dále podle jeho návěstního znaku(

je-li v traťovém oddíle za oddílovým návěstidlem automatického bloku vidět konec vlaku, nesmí se ani po zastavení vlaku pokračovat v další jízdě. Odjede-li předchozí vlak z dohledu a na oddílovém návěstidle automatického bloku se do pěti minut po jeho odjezdu neobjeví návěst dovolující jízdu, pokračuje vlak v jízdě k dalšímu návěstidlu podle rozhledových poměrů( od tohoto návěstidla dále podle jeho návěstního znaku(

zjistí-li strojvedoucí za jízdy na širé trati v době denní i noční, že je viditelnost zmenšena natolik, že nemůže spolehlivě zpozorovat konec vlaku nebo koncovou návěst alespoň na vzdálenost 100 metrů (posoudí to vlastním odhadem - např. podle trakčních stožárů), nesmí pokračovat v jízdě za oddílové návěstidlo automatického bloku zakazující jízdu podle ustanovení odstavce a) a b), ale musí čekat, zda se do pěti minut neobjeví na oddílovém návěstidle návěst dovolující jízdu(

neobjeví-li se do pěti minut po zastavení vlaku podle předchozího odstavce na oddílovém návěstidle automatického bloku návěst dovolující jízdu a návěstidlo ukazuje návěst Stůj, smí strojvedoucí pokračovat v další jízdě podle rozhledových poměrů k dalšímu návěstidlu bez ohledu na světlo návěstního opakovače vlakového zabezpečovače( od tohoto návěstidla dále podle jeho návěstního znaku.

Na návěst pochybnou nebo u zhaslého oddílového návěstidla automatického bloku musí vlak zastavit a po zastavení jednat stejně jako u návěsti Stůj. Pokud je však na hnacím vozidle v činnosti vlakový zabezpečovač, na jehož opakovači je přenášena návěst dovolující jízdu, řídí se strojvedoucí podle znaku na opakovači a to i při jízdě v následujícím oddílu automatického bloku. Zjištěnou závadu ohlásí výpravčímu následující stanice. Pokud nemůže závadu ohlásit rádiovým zařízením, za tímto účelem v této stanici zastaví.

Jsou-li za oddílovým návěstidlem automatického bloku v následujícím traťovém oddílu přejezdy, musí strojvedoucí jedoucí kolem tohoto návěstidla, které je zhaslé (a není označeno jako neplatné), ukazuje pochybnou návěst nebo návěst Stůj předpokládat, že přejezdy nebudou uzavřeny. Při jízdě přes tyto přejezdy musí strojvedoucí jednat, jako by byl zpraven rozkazem Op, část A.

317.

Neobsazeno.

Jízda podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění

318.

Nemožné dorozumění nastává tehdy, když je z důvodu poruchy telekomunikačního zařízení a současné poruchy traťového zabezpečovacího zařízení (pokud je jím trať vybavena) znemožněno zajistit jízdu vlaku mezi sousedními stanicemi nebo mezi stanicí a odbočkou.

Staniční řád stanoví způsoby, jak se má výpravčí pokusit o náhradní spojení při poruše telekomunikačního zařízení, dříve než zavede jízdu vlaku podle rozhledových poměrů.

Je-li poroucháno jen telekomunikační zařízení, ale traťové zabezpečovací zařízení je v pořádku, řídí se jízdy vlaků pomocí traťového zabezpečovacího zařízení.

Po obnovení činnosti telekomunikačního zařízení v mezistaničním úseku zavolá výpravčí sousední stanici a oba výpravčí ohlásí všem traťovým stanovištím, které vlaky v obou směrech odjely a dojely z a do obou stanic. Toto hlášení se zapisuje do telefonního zápisníku.

319.

Jízdu vlaku podle rozhledových poměrů nařizuje výpravčí, který má pro příslušnou traťovou kolej povolenku. Jen tento výpravčí smí vypravit vlak do mezistaničního oddílu, pro který má platnou povolenku, a to jen tehdy, jestliže dojely všechny vlaky (PMD), které ještě za možného dorozumění přijal, souhlasil s jejich jízdou nebo jejichž jízda mu byla ohlášena. Jiné předchozí dohody (např. o změně pořadí vlaků) neplatí.

320.

Povolenka je písemný doklad opravňující výpravčího k výpravě vlaků a posunu mezi dopravnami při nemožném dorozumění.

Prozatímní povolenka je doklad vyhotovený za zničenou (ztracenou) povolenku, mající platnost do vydání náhradní nebo nové povolenky.

Náhradní povolenka je povolenka vydaná po ztrátě nebo neprokázaném zničení povolenky.

321.

Pro každý mezistaniční úsek a traťovou kolej vydá OPŘ jednu povolenku. Pro úseky s odbočkou může vydat po jedné povolence pro každý úsek mezi odbočkou a sousedními stanicemi.

Podrobnější ustanovení o povolenkách pro odbočky stanoví obsluhovací řád odbočky.

Odchylky a podrobné postupy pro výluky služby dopravních zaměstnanců týkající se výkonu služby výpravčích se uvedou v technologii zpracované příslušným OPŘ.

322.

Povolenka pro jednokolejnou trať je bílé barvy. Povolenka pro první traťovou kolej dvoukolejné trati je červené barvy. Povolenka pro druhou traťovou kolej dvoukolejné trati je modré barvy.

Povolenka pro jednokolejnou trať se ukládá ve stanici, která vypravuje vlaky směrem ke konci trati. Výjimky v uložení povolenek jsou dovoleny jen ve styku s cizími dráhami, pro mezistaniční úseky s odbočkou a stanice s výlukou služby dopravních zaměstnanců.

Povolenka pro příslušnou kolej dvoukolejné trati je uložena ve stanici, pro níž je kolej odpovídající barvě povolenky při pravidelném provozu kolejí správnou (platí i pro koleje vybavené obousměrným traťovým zabezpečovacím zařízením). Výjimky jsou povoleny ve styku s cizími dráhami a pro mezistaniční úseky s odbočkou.

323.

Způsob vlakové dopravy za nemožného dorozumění včetně případného rozlišení povolenek na trojkolejných a vícekolejných tratích určí ředitel OPŘ a uvede se ve staničním řádu (v obsluhovacím řádu odbočky).

324.

Prokáže-li se, že povolenka je zničena, musí se urychleně vyžádat od OPŘ nová. Dokud není dodána nová povolenka, vyhotoví přednosta stanice, v níž byla povolenka uložena, prozatímní povolenku. Tuto povolenku opatří staničním razítkem a podepíše. Na tratích dvoukolejných se označí prozatímní povolenka pro druhou traťovou kolej orámováním silnou modrou čárou, pro první traťovou kolej orámováním silnou červenou čárou. O jejím vyhotovení zpraví přednostu sousední stanice. Oba přednostové zpraví výpravčí, že platí jen prozatímní povolenka.

Přednosta stanice je odpovědný za to, že ihned zničí jím vyhotovenou prozatímní povolenku, jakmile dojde z OPŘ povolenka nová. O tom, že platí již nová povolenka, zpraví opět přednostu sousední stanice( oba přednostové zpraví své výpravčí.

325.

Ztratí-li se povolenka nebo nezjistí-li se její zničení prokazatelně, postupuje se podle ustanovení předchozího článku s tím rozdílem, že OPŘ musí novou povolenku označit výslovně jako náhradní a ve staničních řádech sousedních stanic se musí uvést, že při nemožném dorozumění platí jenom tato náhradní povolenka.

326.

Na tratích s automatickým blokem, poloautomatickým blokem a automatickým hradlem nesmí výpravčí vypravit vlak, i když má povolenku, v těchto případech:

nemá-li udělen traťový souhlas(

nastane-li nemožné dorozumění v okamžiku, kdy výpravčí obslouží traťový souhlas, ale okénko traťového souhlasu zůstane zacloněno bíle (platí jen pro hradlový poloautomatický blok)(

obslouží během nemožného dorozumění třeba jen omylem traťový souhlas (platí jen pro reléový poloautomatický blok, automatické hradlo a automatický blok).

Výpravčí smí v uvedených případech vypravit vlak, až když má jistotu, že ze sousední stanice nebyl a nebude vypraven vlak opačného směru na případně udělený souhlas.

327.

Výpravčí, u něhož je povolenka uložena, nesmí ji u sebe zdržovat zbytečně. Vyžaduje-li to dopravní situace, odešle povolenku s písemnou zprávou vlakem nebo jiným vhodným způsobem (např. poslem) do sousední stanice.

Jezdí-li vlaky střídavě, odesílá se povolenka každým vlakem. Následuje-li několik vlaků téhož směru za sebou, odešle výpravčí povolenku teprve posledním vlakem.

Výpravčí jsou povinni řídit jízdy vlaků tak, aby v sousedních stanicích nebo v dalších stanicích nedošlo ke zbytečnému narušení plynulosti vlakové dopravy.

O vývoji dopravní situace se výpravčí vzájemně zpravují písemně prostřednictvím vlaků nebo posunu mezi dopravnami, v naléhavých případech i poslem.

328.

Vydá-li výpravčí strojvedoucímu povolenku, zapíše do rozkazu Op, část B (rozkazu V nebo Rv) příkaz k odevzdání povolenky v sousední stanici.

Po příjezdu do stanice odevzdá strojvedoucí povolenku výpravčímu ihned bez vyzvání. Neodevzdá-li ji, je výpravčí povinen se dotázat po povolence a písemných zprávách.

329.

První vlak a další vlaky jedoucí podle rozhledových poměrů se smějí vypravit ze stanice nejdříve 10 min po odjezdu předchozího vlaku. Mezi dvěma následnými vlaky dopravovanými elektrickými hnacími vozidly však musí být dodrženo elektrické mezidobí, pokud je větší než 10 min.

330.

Jízdu podle rozhledových poměrů nařizuje výpravčí vlaku ústně a písemně rozkazem Op, část B, a to vždy jen do sousední stanice (popř. k odbočce podle ustanovení staničního a obsluhovacího řádu). Jsou-li na trati přejezdy se závorářskými stanovišti, vyplní ještě výpravčí i část A rozkazu Op. Na tratích vybavených světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením vyplní část A rozkazu Op jen tehdy, nemá-li kontrolu o činnosti tohoto zařízení.

331.

Nedostane-li strážník oddílu pro nemožné dorozumění odhlášku, ačkoli ji sám dal, musí zjistit u zadrženého následného vlaku, zda nemá rozkaz V se zprávou, že předchozí vlak dojel již do sousední stanice, nebo zda je nařízena jízda vlaků v mezistaničním oddílu, popř. zda není rozkazem Op, část B nařízena jízda podle rozhledových poměrů. Není-li však takto zpraven, nařídí strážník oddílu jízdu podle rozhledových poměrů sám a vydá vlaku rozkaz Op, část B, popř. ještě i část A vzhledem k jízdě přes přejezdy (viz předchozí článek, druhá a třetí věta). Další jízdu vlaku dovolí nejdříve až po uplynutí 10 minut po průjezdu předchozího vlaku. Zjistí-li strážník oddílu nepochybně, že vlak je označen návěstí Začátek vlaku jedoucího podle rozhledu, nemusí jej zadržet.

332.

Rozkazem Op nařizujícím jízdu podle rozhledových poměrů musí výpravčí (strážník oddílu) nařídit vždy i zastavení v následující stanici.

333.

Za jízdy vlaku podle rozhledových poměrů oddílová návěstidla neplatí (o tom je vlak zpraven rozkazem Op, část B). Na oddílových návěstidlech se ponechá základní návěst. Je-li třeba, aby strážník oddílu zadržel vlak, musí použít návěsti Stůj, zastavte všemi prostředky.

Vjezdové (cestové) návěstidlo platí a obsluhuje se. Na návěst Stůj se však návěstidlo přestaví ihned, jakmile zaměstnanec, který je obsluhuje zjistí, že je minulo vedoucí hnací vozidlo. Od vjezdového (cestového) návěstidla po místo zastavení musí strojvedoucí dodržet podmínky jízdy podle rozhledových poměrů.

Odjezdová, popř. jiná návěstidla ve stanici platí a obsluhují se, dovolí-li to staniční zabezpečovací zařízení.

334.

O jízdě podle rozhledových poměrů zpraví výpravčí strojvedoucího v čele vlaku rozkazem Op. Všechny strojvedoucí ostatních činných hnacích vozidel a hnacích vozidel pohotových k službě zpraví ústně. Je-li strojvedoucímu přidělen pilot nebo druhý strojvedoucí, musí být i on zpraven o obsahu písemného rozkazu. Jedná-li se o hnací vozidlo v čele vlaku, pilot nebo druhý strojvedoucí potvrdí zpravení na prvopise písemného rozkazu.

335.

Vlak jedoucí podle rozhledových poměrů musí být vždy řízen z předního stanoviště hnacího vozidla, které musí být v čele vlaku.

336.

Závoráři jsou povinni sledovat trať, popř. kontrolní zařízení světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení, aby mohli závory před blížícím se vlakem nebo PMD včas uzavřít, popř. obsloužit světelné přejezdové zabezpečovací zařízení nebo střežit přejezd.

Závory otevírané na požádání smějí být otevřeny jen v nutných případech, neblíží-li se k přejezdu, který zabezpečují, vlak nebo PMD.

337.

O jízdě vlaků podle rozhledových poměrů zpravuje výpravčí vždy výhybkáře. Kromě toho je zpravuje o pořadí jízd vlaků z vlastní stanice a ze sousední stanice podle došlých zpráv. Výhybkáři sledují trať a upozorní výpravčího na blížící se vlak, aby se zamezilo jeho zadržení u vjezdového návěstidla.

338.

Vypravit vlak, který se má ze širé trati vrátit, je dovoleno jen tehdy, vydá-li se vlaku povolenka. Strojvedoucí ji po návratu ihned vrátí výpravčímu. Jde-li o postrk, který se vrací, vydá výpravčí povolenku strojvedoucímu postrkového hnacího vozidla.

Je-li třeba odeslat povolenku sousední stanici vlakem, jehož postrk by se měl z trati vrátit, musí jet vlak buď bez postrku, nebo musí jet postrkové hnací vozidlo s vlakem až do sousední stanice.

339.

Odeslání povolenky zapíše výpravčí v dopravním deníku do poznámek v dvouřádku vlaku, jemuž byla povolenka vydána, slovy „s povolenkou“.

340.

Nastane-li nemožné dorozumění před začátkem výluky služby dopravních zaměstnanců ve stanici, nesmí výpravčí dopravní službu ukončit. Do takové stanice smí vypravit vlak jen výpravčí, který má potřebnou povolenku( vlak zpraví rozkazem Op, část B a kromě toho rozkazem V o tom, že stanice je dopravně obsazena.

Nastane-li nemožné dorozumění až po zahájení výluky služby dopravních zaměstnanců nebo neohlásí-li výpravčí nástup po výluce služby dopravních zaměstnanců, smí vypravit vlak jen ta stanice, která má povolenku platnou pro jízdu do stanice s výlukou služby dopravních zaměstnanců. Podrobnosti se uvedou v rozkaze o výluce služby dopravních zaměstnanců.

Nástup služby oznámí výpravčí sousedním stanicím písemně prostřednictvím strojvedoucího prvního jedoucího vlaku.

341.

Povolí-li ředitel OPŘ uložení povolenky ze stanice s výlukou služby dopravních zaměstnanců v jiné stanici, musí být potřebná opatření uvedena v rozkaze o výluce služby dopravních zaměstnanců.

342.

Za nemožného dorozumění se smí uskutečnit PMD jen ke zjištění nebo obnovení sjízdnosti koleje, ke zjištění stavu nebo obnovení trakčního vedení, činnosti sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení nebo k doručení povolenky do sousední stanice. Vypravit PMD smí jen ten výpravčí, který má pro příslušnou kolej povolenku( strojvedoucímu se musí vždy vydat povolenka, a to i tehdy, pokračuje-li PMD po skončení práce v jízdě do sousední stanice.

343.

Uvázne-li na trati vlak nebo PMD, který veze povolenku a strojvedoucí nemá spojení ani s jedním výpravčím sousedních stanic, nesmí být uskutečněna jízda pomocného vlaku, dokud nebude mít výpravčí zadní stanice ve směru jízdy vlaku povolenku platnou pro příslušnou kolej.

344.

Zahájení jízdy podle rozhledových poměrů se v dopravním deníku, zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, popř. v zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů anebo v zápisníku předvídaných odjezdů zapíše červeně na nejbližší volný dvouřádek nebo řádek s časovým údajem, kdy bylo zjištěno nemožné dorozumění: “V 8.20 zahájena jízda podle rozhledových poměrů mezi stanicemi Jihlava a Dobronín.“

Po obnovení řádné činnosti telekomunikačního zařízení dohodnou se oba výpravčí (je-li celý mezistaniční úsek volný) o zrušení jízd vlaků a jiných vozidel podle rozhledových poměrů a zpraví o tom výhybkáře a všechna traťová stanoviště. V dopravním deníku, zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, popř. v zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů anebo v zápisníku předvídaných odjezdů se zapíše červeně na nejbližší volný dvouřádek nebo řádek zrušení jízdy podle rozhledových poměrů: “V 10.20 zrušena jízda podle rozhledových poměrů mezi stanicemi Jihlava a Dobronín.“

345.-346.

Neobsazeno.

Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí

a) Všeobecná ustanovení

347.

Jízdy vlaků proti správnému směru a po nesprávné koleji mohou nastat jako předpokládané nebo nepředpokládané. Při nepředpokládaných jízdách vlaků proti správnému směru a po nesprávné koleji je nutno zachovat, pokud je to možné, u vlaků osobní dopravy s přepravou cestujících pravidelnou (správnou) traťovou kolej vzhledem k pravidelnosti nástupu a výstupu cestujících. Výpravčí stanice, v níž přechází vlak na nesprávnou kolej při nepředpokládaných jízdách po nesprávné koleji, odpovídá za zpravení vlaku jedoucího po nesprávné koleji o případných pomalých jízdách a o dalších mimořádnostech.

348.

O jízdách proti správnému směru nebo po nesprávné koleji se musí výpravčí obou sousedních stanic dohodnout. Jízdy vlaků proti správnému směru a po nesprávné koleji musí být vždy oznámeny vlakovému dispečerovi.

349.

Pokud se výpravčí nedohodnou o jízdách po nesprávné koleji nebo proti správnému směru, nesmí se na nesprávnou kolej nebo proti správnému směru vypravit žádný vlak. Při nemožném dorozumění nahrazuje dohodu odeslání a příjem povolenky platné pro pojížděnou kolej.

350.

Má-li být ohlášen při jízdách vlaků proti správnému směru nebo po nesprávné koleji předvídaný odjezd též závorářům, musí se takové hlášení doplnit vždy číslem příslušné traťové koleje. Závoráři zapíší v zápisníku předvídaných odjezdů do sloupce „poznámky“ číslo ohlášené koleje.

351.

Vzory příkazů a hlášení pro přípravu vlakové cesty upravených podle místních poměrů se uvedou ve staničním řádu.

352.

V dopravním deníku, v zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, popř. v dopravním zápisníku se čísla kolejí při jízdách proti správnému směru nebo po nesprávné koleji zapisují ve zlomku tak, že první číslo znamená traťovou kolej, ze které vlak vjede a druhé číslo vjezdovou staniční kolej nebo první číslo odjezdovou staniční kolej a druhé číslo traťovou kolej, na kterou vlak odjede.

353.

Nejsou-li zastávky vybaveny podchody nebo lávkami pro pěší a vlaky osobní dopravy s přepravou cestujících, které v zastávkách pravidelně nebo mimořádně zastavují, jedou po nesprávné koleji nebo proti správnému směru, jsou jízdy vlaků a posun mezi dopravnami po sousední koleji zakázány. To platí i při uváznutí vlaku na správné koleji, nemá-li výpravčí možnost zajistit, že nebude při nástupu a výstupu cestujících v těchto zastávkách ohrožena jejich bezpečnost případnou jízdou uváznutého vlaku.

354.

Dříve než odjede vlak osobní dopravy s přepravou cestujících proti správnému směru nebo po nesprávné koleji, musí být cestující ve stanici a ve vlaku upozorněni, že se bude vystupovat v zastávkách na nástupišti pro opačný směr jízdy. Cestující v zastávkách se na nástup z nástupiště pro opačný směr jízdy upozorní prostřednictvím zaměstnance zastávky nebo rozhlasem, popř. i jinak. Staniční řád stanoví doplňující opatření (např. hlášení staničního rozhlasu apod.) pro tyto případy. Pokud nelze cestující v zastávkách upozornit, musí být strojvedoucí a vlaková četa zpraveni písemným rozkazem o tom, že cestující nejsou na jízdu vlaku po jiné koleji než je obvyklé upozorněni a o tom, aby doprovod vlaku umožnil těmto cestujícím nástup do vlaku (zejména z hlediska pobytu vlaku v zastávce).

355.

Při jízdě vlaku proti správnému směru nebo po nesprávné koleji v zastávce s úrovňovým přejezdem (přechodem), na které zastavuje nebo stojí vlak osobní dopravy s přepravou cestujících, musí strojvedoucí dávat opakovaně návěst Pozor, a to až do doby, než čelo vlaku mine přejezd.

356.

Uvázl-li na širé trati vlak a není-li znám důvod uváznutí, musí být první vlak jedoucí po sousední koleji zpraven rozkazem, kterým je mu nařízeno zjištění stavu na trati včetně nařízení jízdy podle rozhledových poměrů. Je-li tímto vlakem vlak osobní dopravy s přepravou cestujících a jedná-li se o jízdu po nesprávné koleji nebo proti správnému směru, musí být dodrženo ustanovení čl. 354.

357.

Na trojkolejných a vícekolejných tratích jsou jízdy vlaků osobní dopravy s přepravou cestujících, které pravidelně nebo i mimořádně zastavují v zastávkách, po nulté koleji (vnitřních kolejích) zakázány.

Toto ustanovení neplatí v případech, kdy je na zastávce zajištěn bezpečný nástup a výstup cestujících z každé koleje (podchody, lávky) a při předpokládaných výlukách traťových kolejí, kdy je bezpečnost cestujících zajištěna podle rozkazu o výluce.

358.

Neobsazeno.

b) Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí vybavených zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz

359.

Je-li některá kolej, popř. všechny koleje dvou- a vícekolejné trati vybavena traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz, zabezpečují se jízdy vlaků činností tohoto zařízení a při jízdě ve směru uděleného souhlasu se řídí návěstidly zřízenými pro kolej, po níž vlak jede. Jízdy vlaků, které na těchto tratích jedou ve směru uděleného souhlasu po jiné než správné koleji, se nazývají jízdy proti správnému směru.

360.

Mezistaniční úseky a koleje, na nichž jsou dovoleny jízdy vlaků proti správnému směru, se uvedou v Dodatku a v sešitovém jízdním řádu.

361.

Odjezdy (průjezdy) vlaků proti správnému směru se dovolí návěstmi odjezdového návěstidla( v některých případech je pro jízdy vlaků proti správnému směru zřízeno ve stanici společné odjezdové návěstidlo umístěné za krajní odjezdovou výhybkou. V těchto případech má původní odjezdové návěstidlo při odjezdech (průjezdech) vlaků proti správnému směru význam cestového návěstidla.

362.

Vlakové cesty se při jízdách vlaků proti správnému směru musí zabezpečovat podle příslušných ustanovení předpisů pro obsluhu staničních zabezpečovacích zařízení.

363.

Čísla vlaků jedoucích proti správnému směru se v dopravním deníku zeleně nerámují, avšak ve splněném grafikonu vlakové dopravy vlakový dispečer tyto jízdy zaznamenává jako jízdy po nesprávné koleji.

364.

Zaměstnanci doprovodu vlaků, které jedou souběžně s jinými vlaky, se o souběžných jízdách písemným rozkazem nezpravují.

365.

Nelze-li obsluhovat odjezdové návěstidlo pro jízdy vlaků po správné koleji nebo proti správnému směru, dovolují se jízdy kolem tohoto návěstidla návěstí Ruční přivolávací návěst, rozkazem V, popř. rozkazem Z, část 1 podle vztažných ustanovení předpisů ČD D1 a ČD D2.

366.

Je-li porouchán traťový souhlas jedné traťové koleje a nelze-li obsluhou traťového souhlasu změnit směr jízdy vlaků, může být tato kolej obousměrně pojížděna jen tehdy, jsou-li jízdy vlaků na této koleji zabezpečeny nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou.

Následné vlaky vypravované na automatickém bloku po nepochybném zjištění volnosti prvního traťového oddílu při přijatém traťovém souhlasu (a po uplynutí následného, popř. elektrického mezidobí) musí být nabídnuty takto: “Vlak 66 507 uvolnil první traťový oddíl. Přijmete po první (druhé, nulté, třetí) traťové koleji vlak 709 s odjezdem z Boru (průjezdem v Boru) v 6.25? Císař.“ Nabídka následného vlaku vypravovaného po uplynutí následného (popř. elektrického) mezidobí zní takto: “Za vlakem 78 890 uplynulo následné mezidobí (elektrické mezidobí). Přijmete po první (druhé, nulté, třetí) traťové koleji vlak 44 044 s průjezdem v Kokešově (s odjezdem z Kokešova) v 18.31? Filip.“

Vlaky opačného směru vypravované na automatickém bloku při nepřijatém traťovém souhlasu musí být nabídnuty takto: "Vlak 61 308 přijel v 8.32, přijmete po první (druhé, nulté, třetí) traťové koleji vlak 163 s odjezdem z Plané (průjezdem v Plané) v 8.47? Balek."

Vlaky vypravované na automatickém bloku při nepřijatém traťovém souhlasu musí být zpraveny písemným rozkazem Z, část 2 ve kterém se uvede i slovem číslo traťové koleje, pro níž rozkaz platí( na tratích s automatickým hradlem nebo poloautomatickým blokem se zpraví rozkazem V.

Rozkaz Z (V) se doplní o povinnost strojvedoucího dávat po dobu jízdy opakovaně návěst Pozor.

367.

Dojde-li k poruše traťového souhlasu jedné traťové koleje tak, že jej nelze udělit pro jízdu v žádném směru, vypravují se vlaky při nepřijatém traťovém souhlasu. Jejich jízdy se zabezpečují v obou směrech nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou a zpravením písemným rozkazem podle předchozího článku.

To platí i při poruše automatického bloku nebo při zhasnutí světla dvou, popř. i více oddílových návěstidel automatického bloku.

368.

Je-li porouchán traťový souhlas více traťových kolejí, je obousměrné pojíždění těchto kolejí zakázáno. Výpravčí obou sousedních stanic se musí dohodnout o přechodu na dvoukolejný, popř. vícekolejný provoz a k tomuto přechodu přednostně využít přijatých traťových souhlasů. Nezůstaly-li traťové souhlasy ve stavu přijatých souhlasů tak, aby umožňovaly přechod na uvedený provoz, a vlaky se vypravují při nepřijatém souhlasu, smějí jezdit jen po správné koleji a jejich jízdy musí být zabezpečeny nabídkou, přijetím, telefonickou odhláškou a zpravením písemným rozkazem Z, část 2. Na tratích s automatickým hradlem a poloautomatickým blokem se zpraví rozkazem V.

369.

Nemohou-li se výpravčí obou sousedních stanic pro současnou poruchu telekomunikačního a traťového zabezpečovacího zařízení přímo dohodnout o přechodu na dvoukolejný provoz, nastalo nemožné dorozumění a vlaky smějí jezdit jen po správné koleji podle ustanovení tohoto předpisu o jízdách vlaků podle rozhledu za nemožného dorozumění. Při současné výluce traťové koleje nesmí být ze žádné stanice vypraven vlak, dokud se výpravčí obou sousedních stanic nedohodnou spolehlivým způsobem o zabezpečení jízdy vlaků na obousměrně pojížděné traťové koleji povolenkou. To neplatí pro nultou traťovou kolej, která má charakter jednokolejné samostatné trati.

370.

Při jízdách vlaků při poruše traťového souhlasu v případech uvedených v předchozích článcích musí výpravčí ve stanici s přijatým traťovým souhlasem umístit po každém přijetí vlaku opačného směru varovný štítek na místo určené staničním řádem, aby omylem neobsloužil zabezpečovací zařízení pro odjezd vlaku( navíc lze zaclonit i přijatý traťový souhlas.

Varovný štítek se může odstranit až po přijetí vlaku opačného směru sousední stanicí, popř. po odstranění poruchy.

371.

Zhaslo-li světlo traťového souhlasu, zjistí výpravčí stav vlastního traťového souhlasu dotazem na stav traťového souhlasu u výpravčího sousední stanice a určí podle předchozích článků způsob zabezpečení jízd vlaků.

Nelze-li stav traťového souhlasu zjistit, ověří jej obsluhou zabezpečovacího zařízení pro odjezd vlaku. Rozsvítí-li se na odjezdovém návěstidle návěst dovolující jízdu (mimo návěsti Přivolávací návěst), nejde o poruchu traťového souhlasu. Nerozsvítí-li se na odjezdovém návěstidle tato návěst, je třeba mít za to, že traťový souhlas je porouchán a pro zabezpečení jízd vlaků platí předchozí články.

Uvedený způsob ověření je zakázán při výluce traťové koleje.

372.

Při poruchách světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení se jízdy vlaků zabezpečují podle předpisů ČD pro obsluhu zabezpečovacích zařízení a vztažných ustanovení tohoto předpisu, popř. podle místního předpisu nebo zvláštního ustanovení pro obsluhu, vydaného pro příslušný druh světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení.

373.

Pro jízdy vlaků proti správnému směru na tratích (kolejích) vybavených traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz, které neodpovídá příslušným technickým normám a předpisům musí být zpracován místní předpis nebo doplňující ustanovení pro obsluhu zabezpečovacího zařízení, který je přílohou staničního řádu.

374.-391.

Neobsazeno.

c) Zabezpečení jízd vlaků na kolejích dvou a vícekolejných tratí vybavených zabezpečovacím zařízením pro jednosměrný provoz

392.

Není-li některá kolej (popř. všechny koleje) dvoukolejné nebo vícekolejné trati vybavena zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz, a má-li být taková kolej obousměrně pojížděna, je jízda vlaku po koleji ve směru, pro který není vybavena zabezpečovacím zařízením, jízdou po nesprávné koleji.

393.

Jízdy vlaků po obousměrně pojížděné koleji se musí zajišťovat nabídkou a přijetím v obou směrech, následné vlaky jedoucí po nesprávné koleji telefonickou odhláškou a po správné koleji traťovým zabezpečovacím zařízením.

Na tratích s automatickým blokem zní nabídka následného vlaku po správné koleji takto: "Vlak 65 070 uvolnil první traťový oddíl. Přijmete vlak 65 090 s odjezdem z Boru (průjezdem v Boru) v 7.25? Dušák."

Jízdy vlaků po nesprávné koleji se uskutečňují v mezistaničním oddílu nebo v traťových oddílech; v mezistaničním oddílu pokud se jedná o souběžnou jízdu po obou kolejích nebo na trati s automatickým blokem, kde sice nejde o souběžnou jízdu, ale oddílová návěstidla automatického bloku nejsou upravena pro jízdy v traťových oddílech; v traťových oddílech pokud je správná kolej vyloučena a na automatickém bloku navíc jsou oddílová návěstidla pro tyto jízdy upravena.

Strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla musí být o těchto jízdách vždy zpraven písemným rozkazem.

Při výlukách kolejí zpracovatel výlukového rozkazu stanoví, jakým způsobem budou jízdy po nesprávné koleji uskutečňovány. Součástí výlukového rozkazu (včetně SROV a jeho příloh) musí být vzory písemných rozkazů pro zpravování doprovodu vlaku.

Dokud nebyli strážníci oddílů zpraveni o jízdě po nesprávné koleji a o platnosti oddílových návěstidel pro jízdy po nesprávné koleji, musí se jízda vlaků zabezpečovat v mezistaničním oddílu.

394.

Při jízdách vlaků po nesprávné koleji se vlaky o jízdě po nesprávné koleji zpravují písemným rozkazem Z, část 3 na tratích s jednosměrným automatickým blokem a písemným rozkazem V na ostatních tratích ve stanici, kde vlak přechází na nesprávnou kolej.

Při předpokládaných jízdách vlaků po nesprávné koleji podle výlukového rozkazu (včetně výluk dle SROV a jeho příloh) se vlaky zpravují písemným rozkazem v poslední dispoziční stanici, ve které pravidelně zastavují, nebo ve výchozí stanici (je-li blíže).

Při souběžných jízdách vlaků po správné a nesprávné koleji musí být o souběžné jízdě zpraveny písemně vlaky jedoucí po nesprávné koleji.

395.

Při jízdách po nesprávné koleji platí pro obsluhu návěstidel tyto zásady:

a)	odjezdová návěstidla se obsluhují. Nelze-li je obsluhovat, dovolí se jízda kolem nich na RPN, rozkazem V, popř. Z podle příslušných ustanovení(

b)	oddílová návěstidla:

ba)	při výluce správné koleje:

- 	na tratích bez traťového zabezpečovacího zařízení se obsluhují a vlaky se zpraví o platnosti návěstidel správné koleje rozkazem V(

- 	na tratích s poloautomatickým blokem se obsluhují nebo se dovolí jízda kolem nich ruční přivolávací návěstí( vlaky se zpraví o platnosti návěstidel správné koleje a o jízdě ve vzdálenosti traťových oddílů rozkazem V(

- 	na tratích s jednosměrným automatickým blokem:

je-li automatický blok mimo činnost, vlaky se musí vypravovat v obou směrech v mezistaničním oddílu (vlaky jedoucí po správné koleji se zpraví o neplatnosti návěstidel rozkazem Z, část 2)(

je-li automatický blok v činnosti, vlaky jedoucí po správné koleji se řídí návěstmi oddílových návěstidel automatického bloku, vlaky jedoucí v opačném směru (po nesprávné koleji) se vypravují v mezistaničním oddílu (pokud ROV nebo SROV a jeho přílohy nestanoví jinak).

bb)	při souběžných jízdách po správné i nesprávné koleji oddílová návěstidla správné koleje pro vlaky jedoucí po nesprávné koleji neplatí a na jednosměrném automatickém bloku se vlaky zpraví rozkazem Z, část 3, ve kterém se v případě, že pro vjezd z nesprávné koleje není zřízeno vjezdové návěstidlo vždy škrtne poslední věta (o platnosti vjezdového návěstidla u správné koleje);

c)	vjezdová návěstidla zřízená pro nesprávnou kolej se obsluhují.

Nejsou-li tato návěstidla zřízena:

ca)	při výluce správné koleje platí vjezdové návěstidlo správné koleje;

cb)	při souběžných jízdách po správné i nesprávné koleji vlak musí zastavit v úrovni vjezdového návěstidla správné koleje a vjezd se dovolí telefonem nebo písemným rozkazem; zastavit nemusí, dovoluje-li se vjezd RPN nebo rádiovým zařízením.

396.

O jízdě po nesprávné koleji zpraví výpravčí všechny zaměstnance, jichž se jízda vlaku po nesprávné koleji týká.

Nemůže-li výpravčí zpravit strážníky oddílu a závoráře, musí strojvedoucímu prvního vlaku jedoucího po nesprávné koleji nařídit písemným rozkazem, aby tyto zaměstnance vyrozuměl. Stejným způsobem musí být vyrozuměn vedoucí čety pracující na trati, jestliže jej nebylo možno zpravit. Předchozí ustanovení tohoto článku se nevztahuje na předpokládané (pravidelné) jízdy po nesprávné koleji podle GVD.

397.

Doprovod vlaku musí při uváznutí na správné koleji vždy předpokládat jízdu vlaků po nesprávné koleji.

398.

Vzory písemných rozkazů pro jízdu vlaků po nesprávné koleji v přilehlých mezistaničních úsecích se uvedou v příloze staničních řádů obou sousedních stanic. Toto se netýká předpokládaných jízd vlaků po nesprávné koleji nařízených výlukovým rozkazem, jehož součástí jsou vzory rozkazů pro zpravování vlaků.

399.-400.

Neobsazeno.

Přechod na telefonické dorozumívání

a) Všeobecná ustanovení

401.

Přechodem na telefonické dorozumívání rozumíme způsob zabezpečení jízdy vlaků nabídkou, přijetím a telefonickou odhláškou na tratích vybavených traťovým zabezpečovacím zařízením v případě mimořádností stanovených tímto předpisem. Případy, kdy je nutné telefonické dorozumívání zavést, stanoví tato kapitola.

V některých případech, stanovených tímto předpisem, může být nařízeno dávání telefonických odhlášek. V tomto případě není nutné zavádět telefonické dorozumívání, nýbrž ve smyslu příslušného ustanovení tohoto předpisu musí být dána telefonická odhláška se zápisem do dopravního deníku (zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů) s uvedením důvodu dání telefonické odhlášky ve sloupci „Poznámka“ příslušné dokumentace.

Nabídka, přijetí a telefonická odhláška může být dána ve smyslu článku 237 i jiným telekomunikačním zařízením.

402.

O přechodu na telefonické dorozumívání se dohodnou výpravčí sousedních stanic. Přitom musí zjistit, které vlaky jsou na cestě mezi oběma sousedními stanicemi (který vlak byl vypraven naposled) a určit, kterým vlakem začíná telefonické dorozumívání. Výpravčí stanice přednostního směru, tj. stanice, v níž je uložena povolenka pro danou kolej, ohlásí všem hradlářům, že platí jen telefonické odhlášky. Je-li v mezistaničním úseku vlak (vlaky), nařídí výpravčí, za kterým vlakem se budou dávat telefonické odhlášky. Je-li mezistaniční úsek volný, oznámí výpravčí zavedení telefonického dorozumívání časovým údajem.

Na dvou- a vícekolejné trati uvede přitom číslo traťové koleje, pro kterou platí telefonické dorozumívání.

Při nabídce prvního vlaku jedoucího za telefonického dorozumívání je nutno použít znění pro nabídku vlaku jedoucího v traťových oddílech, i když předchozí vlak jel ještě za obsluhy zabezpečovacího zařízení. Toto ustanovení platí pouze na tratích s traťovými oddíly.

Není-li možno zpravit všechny hradláře o přechodu na telefonické dorozumívání ani prostřednictvím sousedních dopraven, smějí jet vlaky jen v mezistaničním oddílu.

403.

Pomine-li důvod k telefonickému dorozumívání, výpravčí přednostního směru ohlásí všem hradlářům a výpravčímu sousední stanice obnovení jízdy vlaků podle traťového zabezpečovacího zařízení.

Hlášení o přechodu na telefonické dorozumívání nebo o obnovení obsluhy traťového zabezpečovacího zařízení doplní výpravčí podle potřeby pokyny pro hradláře o obsluze poloautomatického bloku, je-li tato obsluha stanovena předpisy pro obsluhu zabezpečovacího zařízení. Potřebné pokyny dá výpravčí i výhybkářům, kteří obsluhují zabezpečovací zařízení.

404.

Není-li možné dorozumění hradlářů (a to i jen jednoho z nich) při současné poruše poloautomatického bloku s oběma sousedními stanicemi, ale vzájemné dorozumění obou sousedních stanic je možné, zabezpečují se jízdy vlaků v mezistaničním oddílu. V takovém případě zpraví výpravčí následný vlak rozkazem V takto: “Zpráva pro hradlo Kosov: Vlak 1661 je v Lukách (číslo předchozího vlaku a název sousední stanice).“

Hradlář dovolí vlaku další jízdu až tehdy, když se z rozkazu V přesvědčí, že předchozí vlak již dojel do sousední stanice. Nemá-li vlak rozkaz V, dovolí jeho další jízdu jen s rozkazem Op, část B.

Při předávání rozkazu V nařídí výpravčí ústně strojvedoucímu, aby po zastavení u oddílového návěstidla dal hradlářům rozkaz k přečtení.

Lze-li předpokládat delší dobu trvání poruchy telefonního spojení a jízda dalších vlaků v mezistaničním oddílu, zpraví výpravčí následný vlak rozkazem V takto: “Zpráva pro hradlo Kosov (popř. další hradla): Vlak 1661 je v Lukách. Až do obnovení telefonického spojení budou vlaky jezdit v mezistaničním oddílu. Oddílová návěstidla hradla (hradel) ....... neplatí, neobsluhujte je.“ Další vlaky potom výpravčí zpravuje rozkazem V o jízdě v mezistaničním oddíle.

Na nejbližší volný dvouřádek dopravního deníku a nejbližší volné řádky zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů zapíše výpravčí a hradlář: “Počínaje vlakem 57551 (číslo vlaku, kterým byl o jízdě v mezistaničním oddílu zpraven) zavedena jízda v mezistaničním oddílu.“ nebo: “Od 9.30 zavedena jízda v mezistaničním oddílu.“

Po hlášení výpravčího o obnovení telefonického spojení zapíše výpravčí na nejbližší volný dvouřádek dopravního deníku a hradlář na nejbližší volné řádky v zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů: “Počínaje vlakem 4811 obnovena jízda v traťových oddílech.“ nebo: “Od 11.30 obnovena jízda v traťových oddílech.“

405.

Přechod na telefonické dorozumívání a obnovení obsluhy traťového zabezpečovacího zařízení poznamenají výpravčí na nejbližší volný dvouřádek v dopravním deníku červeně.

Při zahájení telefonického dorozumívání:

“Počínaje vlakem 64260 zavádím mezi stanicemi Jihlávka - Horní Cerekev (po první, druhé, nulté, třetí traťové koleji) telefonické dorozumívání. Šmol“,

nebo:

“V 9.20 zavádím mezi stanicemi Jihlávka - Horní Cerekev (po první, druhé, nulté, třetí traťové koleji) telefonické dorozumívání. Šmol“,

Při ukončení telefonického dorozumívání:

„V 10.40 obnovena mezi stanicemi Jihlávka - Horní Cerekev (po první, druhé, nulté, třetí traťové koleji) jízda vlaků podle poloautomatického bloku (automatického hradla, automatického bloku). Nosek“

Výpravčí přednostního směru ohlásí potřebné údaje i vlakovému dispečerovi.

406.

Hradlář zapisuje telefonické odhlášky jak při telefonickém dorozumívání, tak i tehdy, když je mu to zvlášť nařízeno, do zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů.

Do zápisníku poznamená na nejbližší volný řádek červeně každý přechod na telefonické dorozumívání i obnovení jízd vlaků podle poloautomatického bloku podle předchozího článku.

407.-409.

Neobsazeno.

b) Poloautomatický blok

410.

Přejít na telefonické dorozumívání se musí v těchto případech:

nelze-li zabezpečit jízdu vlaků obsluhou poloautomatického bloku(

nelze-li dovolit jízdu vlaku obsluhou hlavního návěstidla, protože není zařízeno pro zamýšlenou vlakovou cestu, nebo nesmí-li se pro určité vlakové cesty uvolnit(

při jízdě po nesprávné koleji(

chybí-li bezpečnostní závěry na zařízeních, která svoji činností zajišťují nebo ovlivňují činnost poloautomatického bloku při opravě, údržbě, prohlídce a zkoušce(

nevybavila-li se hradlová zarážka po průjezdu vlaku na hradle(

po průjezdu vlaku na hradle zůstala trvalá indikace obsazení izolované kolejnice.

411.

Obsluhu zabezpečovacího zařízení je nutno doplnit telefonickou odhláškou v těchto případech:

projede-li celý vlak hlavní návěstidlo zakazující jízdu až za izolovanou kolejnici( vjel-li do oddílu obsazeného předchozím vlakem, je nutné dát za oběma vlaky telefonickou odhlášku (telefonické dorozumívání se zavádí pouze v případě, kdy není možno uvést poloautomatický blok do základního stavu)(

jede-li vlak s nezavěšeným postrkem až do sousední stanice, musí být před obsluhou poloautomatického bloku dána telefonická odhláška.

Při nepředpokládaném návratu vlaku z trati je nutné dát za tímto vlakem telefonickou odhlášku (při jízdě dalšího vlaku je nutné jednat podle možné obsluhy zabezpečovacího zařízení).

412.

Při jízdě vlaku kolem návěstidla na Přivolávací návěst, Ruční přivolávací návěst, rozkaz V, rozkaz Z, rozkaz Pv (jízda dovolena telefonicky) nebo rádiovým zařízením a pro jehož jízdu byl udělen traťový souhlas, bylo obslouženo zabezpečovací zařízení a za tímto vlakem je možno obsloužit traťové zabezpečovací zařízení (po jízdě tohoto vlaku je zařízení v základním stavu) se telefonické dorozumívání nezavádí, ale výpravčí (strážník oddílu) si musí vyžádat telefonickou odhlášku za předchozím vlakem.

413.-415. Neobsazeno.

c) Automatické hradlo

416.

Přejít na telefonické dorozumívání se musí v těchto případech:

nelze-li zabezpečit jízdu vlaků obsluhou automatického hradla(

chybí-li bezpečnostní závěry na zařízeních, která svoji činností zajišťují nebo ovlivňují činnost automatického hradla při opravě, údržbě, prohlídce a zkoušce.

417.

Obsluhu zabezpečovacího zařízení je nutno doplnit telefonickou odhláškou, projede-li celý vlak hlavní návěstidlo zakazující jízdu až za kolejový obvod( vjel-li do oddílu obsazeného předchozím vlakem, je nutné dát za oběma vlaky telefonickou odhlášku (telefonické dorozumívání se zavádí pouze v případě, kdy není možno uvést automatické hradlo do základního stavu).

Při nepředpokládaném návratu vlaku z trati je nutné dát za tímto vlakem telefonickou odhlášku (při jízdě dalšího vlaku je nutné jednat podle možné obsluhy zabezpečovacího zařízení).

418.

Při jízdě vlaku na Přivolávací návěst nebo kolem neobsluhovaného návěstidla, pro jehož jízdu byl udělen traťový souhlas, bylo obslouženo zabezpečovací zařízení, byla zjištěna volnost přilehlého traťového oddílu a za tímto vlakem je možno obsloužit traťové zabezpečovací zařízení (po jízdě tohoto vlaku je zařízení v základním stavu), se telefonické dorozumívání nezavádí, ani není nutno nařídit dání telefonické odhlášky.

419.

První vlak podle telefonického dorozumívání se smí vypravit, teprve když poslední vlak jedoucí ještě podle automatického hradla uvolní celý mezistaniční úsek.

O obnovení jízd podle automatického hradla se opět dohodnou výpravčí sousedních stanic po zápisu (telefonickém hlášení) udržujícího zaměstnance, že zabezpečovací zařízení je v pořádku.

420.

Ostatní opatření vyplývající z místních a traťových poměrů (např. závislost přejezdového zabezpečovacího zařízení na oddílovém návěstidle automatického hradla apod.) se uvedou v doplňujícím ustanovení pro obsluhu nebo ve staničním řádu.

421.-425.

Neobsazeno.

d) Automatický blok

426.

Přejít na telefonické dorozumívání se musí v těchto případech:

při obousměrném pojíždění traťové koleje při poruše traťového souhlasu(

při jízdě proti směru uděleného traťového souhlasu(

při jízdě po nesprávné koleji(

nejde-li zrušit udělený traťový souhlas při obousměrném pojíždění koleje;

při poruše automatického bloku.

Dále se jízda vlaků zabezpečuje telefonickým dorozumíváním podle ROV nebo ROVZZ vydaného OPŘ a to v rozsahu stanoveném ROV nebo ROVZZ.

427.

První vlak podle telefonického dorozumívání se smí vypravit, teprve když poslední vlak jedoucí ještě podle automatického bloku uvolní celý mezistaniční úsek.

O přechodu na telefonické dorozumívání a o obnovení jízd podle automatického bloku se dohodnou výpravčí obou sousedních stanic.

Obnovení jízd podle automatického bloku po jeho poruše smí být provedeno až po zápisu (telefonickém ohlášení) udržujícího zaměstnance, že zabezpečovací zařízení je v pořádku. V tomto případě není třeba vyčkat uvolnění mezistaničního úseku.

428.

Při jízdě v mezistaničním oddílu oddílová návěstidla automatického bloku pro vlak neplatí. U posledního oddílového návěstidla trojznakového automatického bloku (u předposledního oddílového návěstidla čtyřznakového automatického bloku) musí strojvedoucí postupovat jako u předvěsti s návěstí Výstraha bez ohledu na to, jaký návěstní znak ukazuje, popř. je-li zhaslé.

Vlaky se zpravují rozkazem Z, část 2.

429.-433.

Neobsazeno.

Dopravní deník

434.

Dopravní deník je tiskopis, do něhož zapisují výpravčí údaje o jízdách vlaků a posunu, popř. i jiné předepsané údaje. Staniční řád stanoví, který výpravčí vede dopravní deník, popř. kteří další výpravčí nebo jiní zaměstnanci zapisují údaje do dopravního deníku.

Titulní list dopravního deníku musí být vždy opatřen razítkem železniční stanice a je-li ve stanici více stanovišť, na kterých je veden dopravní deník, i názvem (označením) stanoviště. Dále musí být označen datem začátku užívání, počtem stran podle skutečného počtu zjištěného očíslováním, záznamem kdo jej očísloval a v pravém horním rohu pořadovým číslem běžného roku.

435.

Dopravní deník může být v některých stanicích rozdělen na dopravní deník pro výpravčího a dopravní zápisník, do něhož zapisují zaměstnanci určení staničním řádem některé údaje dopravního deníku. Jinou úpravu dopravního deníku odpovídající potřebám stanice může povolit schvalovatel staničního řádu.

436.

Výpravčí zapisují stanovené údaje do dopravního deníku podle předtisku, není-li u jednotlivých ustanovení tohoto předpisu stanoveno jinak, popř. přes všechny sloupce. Zápisy v dopravním deníku zapisuje výpravčí současně s hlášením, popř. ihned po skončení příkazu nebo úkonu.

437.

Do sloupce 1 se zapisuje druh a číslo nebo označení vlaku v časovém pořadí, a to s prvním záznamem týkajícím se tohoto vlaku. Psát tyto záznamy napřed není dovoleno. U mimořádně zavedených vlaků se zápisy ve sloupci 1 orámují červeně, u vlaků jedoucích po nesprávné koleji se orámují zeleně. Mimořádně zavedený vlak jedoucí po nesprávné koleji se označí vnějším rámečkem červeným a vnitřním zeleným.

V ostatních sloupcích, kromě sloupce 4, 6 a 17, se zapisují do horní části dvouřádku údaje o příjezdu, do dolní části dvouřádku údaje o odjezdu vlaku.

Tam, kde se vlaky nabízejí a přijímají, zapíše výpravčí do sloupce 4 čísla traťových stanovišť, která nepotvrdila příjem hlášení předvídaného odjezdu. V ostatních případech zapisuje výpravčí do sloupce 4 čísla traťových stanovišť (zkratku stanice, jejíž zaměstnanec obsluhuje přejezdové zabezpečovací zařízení), která nepotvrdila příjem hlášení předvídaného odjezdu. Byl-li předvídaný odjezd ohlášen dodatečně, ale ještě dříve než byl vlaku dovolen odjezd, přeškrtne se zapsané číslo nebo zkratka.

Ve sloupci 7 se údaje o vjezdové (odjezdové) koleji vyplňují vždy samostatně (platí i pro projíždějící vlaky). Údaje zapisované do sloupce 7 na tratích dvou- a vícekolejných řeší ustanovení příslušné k této problematice.

Do sloupce 8 a 9 zapisuje výpravčí zastavení rušícího posunu hlášeného před přípravou vlakové cesty.

Do sloupců 10 až 12 se nadepíší stanoviště, která hlásí volnost vlakové cesty nebo její správné postavení. Hlášení se pak u jednotlivých vlaků zapisují časovým údajem ve sloupci stanoviště, popř. při osobním hlášení i podpisem.

Ve sloupci 13 se u projíždějících vlaků zapíše doba průjezdu do dolní části dvouřádku a v horní části dvouřádku se napíše zkratka „pr“. U vlaků výchozích se horní část dvouřádku vodorovně proškrtne a v dolní části dvouřádku se zapíše čas odjezdu. U vlaků končících se proškrtne vodorovně dolní část dvouřádku a v horní části dvouřádku se zapíše čas příjezdu. Čas průjezdu je čas, kdy čelo vlaku mine úroveň odjezdového (cestového) návěstidla. Čas příjezdu je čas, kdy vlak zastaví na obvyklém nebo označeném místě. Čas odjezdu je čas, kdy se vlak dá do pohybu.

Údaje o vlacích, které se z trati vracejí do stanice, se zapisují na odjezdu jako u vlaků výchozích a při návratu na nový dvouřádek jako u vlaků končících. Stejně se zapisuje posun mezi dopravnami.

Do poznámek se zapíše u vlaku, od něhož se bude vracet postrk z trati, “Postrk do km...“. Dále se do „Poznámek“ zkráceně zapíše: teplota, počasí, příčina zpoždění, mimořádné zastavení u vjezdového nebo cestového návěstidla s uvedením druhu tohoto návěstidla, překročení doby pobytu, důvod mimořádného zastavení apod. Dále se zapíší ostatní údaje o vlaku, jako např.: postrk (jede-li až do sousední stanice), počet přivěšených a odvěšených vozů, překročená ložná míra, důvod použití nouzového vybavovacího zařízení a čísla na počitadle, důvod dání telefonické odhlášky apod.

438.

Datum nového dne se zaznamená červeně nebo razítkem na nejbližší volný dvouřádek dopravního deníku.

Odevzdávka služby se zapisuje v dopravním deníku přes všechny sloupce. Je-li pro odevzdávku zavedena zvláštní kniha, musí se do dopravního deníku zapsat alespoň: “V 17.40 odevzdala: Bejdová, převzal: Lněnička“. Spolupodepsán na příslušném místě musí být i zaměstnanec nesplňující podmínky odborné způsobilosti.

439.

Výpravčí, který přejímá službu, je povinen oznámit své příjmení vlakovému dispečerovi, sousedním výpravčím, zaměstnancům povinným hlásit volnost nebo správné postavení vlakové cesty, strážníkům oddílů a závorářům( závoráři sousedním výpravčím, strážník oddílu sousedním výpravčím a sousedním strážníkům oddílů.

Výpravčí zapisují příjmení vlakového dispečera, sousedních výpravčích, strážníků oddílů, závorářů a zaměstnanců povinných hlásit volnost nebo správné postavení vlakové cesty na volný dvouřádek v dopravním deníku. Nesouhlasí-li příjmení v hlášení s oznámeným příjmením nebo chybí-li příjmení u hlášení, u něhož je předepsáno, nesmí se hlášení považovat za platné, dokud se nevysvětlí nesrovnalosti.

440.

Vedení dopravního deníku na počítači, úprava takto vedeného dopravního deníku a popis práce a prostředí bude ve stanicích, kde je to zavedeno, řešeno návodem k obsluze, který dodá dodavatel příslušného zařízení. Tento návod k obsluze bude součástí staničního řádu. Příslušné pasáže staničního řádu týkající se vedení, zápisů a úpravy dopravního deníku budou upraveny dle návodu k obsluze. Vedení dopravního deníku na počítači bude součástí znalostí místních poměrů a zaměstnanec v rámci přezkoušení znalostí staničního řádu musí prokázat i znalost návodu k obsluze se všemi odchylkami od tohoto předpisu.

441.-444.

Neobsazeno.

Vlakové cesty

445.

Vlaková cesta je úsek koleje ve stanici určený pro danou jízdu vlaku.

446.

Vlakovou cestou u vlaku projíždějícího se rozumí úsek koleje mezi vjezdovým návěstidlem na vjezdové straně a vjezdovým návěstidlem pro opačný směr jízdy vlaku na odjezdové straně.

447.

Vlakovou cestou u vlaku odjíždějícího se rozumí úsek koleje od konce vlaku až po vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy na odjezdové straně.

Je-li mezi cestovým návěstidlem dovolujícím odjezd vlaku a vjezdovým návěstidlem pro opačný směr jízdy další hlavní návěstidlo (odjezdové nebo cestové), které platí pouze pro jednu kolej a zakazuje jízdu vlaku, končí vlaková cesta u tohoto návěstidla.

448.

Vlakovou cestou u vjíždějícího a pravidelně zastavujícího vlaku se rozumí:

úsek koleje od vjezdového (cestového) návěstidla na vjezdové straně vlaku až k hlavnímu návěstidlu (vloženému návěstidlu nebo uzávěře koleje) s návěstí zakazující jízdu vlaku; tam, kde takové návěstidlo není nebo není přímo u koleje, anebo je umístěno za předním námezníkem, až k návěstidlu s návěstí Konec vlakové cesty,

při vjezdu vlaku na kusou kolej úsek koleje od vjezdového (cestového) návěstidla na vjezdové straně vlaku k zarážedlu kusé koleje.

449.

Vlakovou cestou u vlaku, který ve stanici zastavuje mimořádně nebo jen v určité dny se rozumí:

a) úsek koleje jako u pravidelně zastavujícího vlaku;

-	je-li vjezd vlaku dovolován návěstí, podle níž musí strojvedoucí očekávat zastavení, popř. má-li odjezdové návěstidlo samostatnou předvěst,

-	je-li vjezd dovolován písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením,

-	jestliže byl vlak o mimořádném zastavení zpraven písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením,

-	jestliže byl vlak zastaven u vjezdového návěstidla;

b) úsek koleje jako u vlaku projíždějícího v ostatních případech.

450.

Za hlavním návěstidlem, vloženým návěstidlem, uzávěrou koleje, popř. za červenou deskou s návěstí Stůj, upravenou jako nepřenosné návěstidlo, ukončují-li uvedená návěstidla vlakovou cestu, mohou stát vozidla. Končí-li však vlaková cesta u návěstidla s návěstí Konec vlakové cesty, smějí stát vozidla ve vzdálenosti nejméně 50 m od námezníku (od tohoto návěstidla). Stojí-li vozidla za tímto návěstidlem ve vzdálenosti menší než 50 m, musí se vjíždějícímu vlaku označit místo zastavení nejméně 50 m před čelem stojících vozidel. O tom, že vozidla stojí za návěstidlem s návěstí Konec vlakové cesty na vzdálenost menší než 50 m, zpraví zaměstnanec určený staničním řádem výpravčího nejpozději při přípravě vlakové cesty. Zastavuje-li vlak pravidelně ve vzdálenosti nejméně 200 m před tímto návěstidlem, nemusí se označovat místo zastavení vlaku.

451. -454.

Neobsazeno.

Příprava vlakové cesty

455.

Příprava vlakové cesty je souhrn předepsaných dopravních úkonů a pracovních postupů ve stanici pro vjezd, odjezd nebo průjezd vlaku.

Tyto musí být provedeny dříve, než se dovolí jízda vlaku hlavním návěstidlem nebo jiným způsobem.

456.

Volnost vlakové cesty se zjišťuje pohledem, není-li to možné, zjišťuje se obchůzkou. Ve stanicích, kde staniční zabezpečovací zařízení samočinně znemožňuje postavit hlavní návěstidlo na návěst dovolující jízdu, je-li vlaková cesta obsazena, se volnost vlakové cesty při správné činnosti zabezpečovacího zařízení zjišťuje obsluhou tohoto zařízení.

457.

Staniční řád musí stanovit, odpovídá-li za volnost vlakové cesty jen výpravčí nebo v určených obvodech také jiní zaměstnanci a stanoví i způsob zjišťování volnosti vlakové cesty.

Každý zaměstnanec určený ke zjišťování volnosti vlakové cesty je plně odpovědný za volnost vlakové cesty ve svém obvodu.

Obvody odpovědnosti je nutno stanovit tak, aby se nepřekrývaly a aby zaměstnanec určený ke zjišťování volnosti vlakové cesty mohl přidělený úsek přehlédnout pohledem ze svého stanoviště nebo z jeho blízkosti.

458.

Za snížené viditelnosti a v případech, kdy nelze pro nepříznivé místní poměry zjišťovat volnost vlakové cesty pohledem a bez podstatného zdržení provozu ani obchůzkou, určí staniční řád postup, jak se zaměstnanci spolehlivě přesvědčí o volnosti nepřehledného úseku vlakové cesty. Za zjištění volnosti příslušného nepřehledného úseku lze považovat zjištění, že:

poslední vlak přijel celý;

došla odhláška za posledním vlakem;

poslední vlak uvolnil nepřehledný úsek a tento stav je indikován optickou kontrolou;

PMD byl ukončen;

zaměstnanec oprávněný řídit posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem ohlásí, že nepřehledný úsek uvolnil od všech vozidel.

Nedostane-li odpovědný zaměstnanec hlášení podle staničního řádu, zjistí se volnost vlakové cesty i v tomto případě obchůzkou.

459.

Ve stanici, ve které jsou zřízeny kolejové obvody znemožňující při obsazení koleje (tj. i jen části vlakové cesty) postavit hlavní návěstidlo na návěst dovolující jízdu, může být staničním řádem povoleno, aby se volnost vlakové cesty v úseku koleje vybavené kolejovými obvody zjišťovala podle příslušných indikačních prvků zabezpečovacího zařízení.

Lze-li však předpokládat nesprávnou činnost zabezpečovacího zařízení (v případech stanovených příslušnými předpisy pro obsluhu zabezpečovacího zařízení), popř. zjistí-li obsluhující zaměstnanec sám tuto nesprávnou činnost, musí se provést příprava vlakové cesty podle ustanovení předchozích článků. Podrobnosti stanoví staniční řád.

460.

Lze-li ve stanicích s návěstidly závislými na výhybkách postavit vlakovou cestu jen na kolej (z koleje), kterou výpravčí naznačil na řídícím přístroji nebo na ústředním stavědle, zjišťuje výpravčí správné postavení výhybek ve vlakové cestě podle činnosti zabezpečovacího zařízení.

V případech, kdy zabezpečovací zařízení nevykazuje správnou činnost, popř. není-li vůbec, musí se zvlášť přezkoušet poloha výhybek ve vlakové cestě i odvratných výhybek (popř. jiných zařízení přímé boční ochrany) před jízdou vlaku, a to podle způsobu jejich zajištění a obsluhy buď na stavědle, nebo jejich prohlídkou na místě.

461.

Přezkoušet správnou polohu výhybek ve vlakové cestě je třeba:

není-li stavědlový přístroj závislý na řídícím přístroji nebo není-li řídící přístroj vůbec;

dovoluje-li zabezpečovací zařízení výjimečně, aby výpravčí naznačil na řídícím přístroji skupinu kolejí, pro kterou je ve stavědle společný kolejový závěrník (skupinové jízdy);

má-li jet vlak po koleji, která není pojata do zabezpečovacího zařízení;

není-li možné pro poruchu nebo z jiné příčiny uzavřít závěr výměn;

chybí-li na stavědlovém přístroji bezpečnostní závěr u nouzového vybavovacího zařízení závěru výměn nebo u výměnového souhlasového hradla;

na žádost udržujícího zaměstnance při údržbě nebo opravě zabezpečovacího zařízení;

při poruše indikačních prvků polohy výhybky.

462.

Správná poloha výhybek a výkolejek ve vlakové cestě se přezkouší takto:

u uzamčených výhybek, výkolejek apod. zjištěním, že jsou klíče od zámků na předepsaném místě;

u stavědel mechanických a elektromechanických přeložením kolejového závěrníku;

u stavědel elektromechanických, kde jsou výhybky s elektromotorickými přestavníky, kontrolou polohy výhybky podle optické kontroly a přeložením kolejového závěrníku.

U ostatních druhů staničních zabezpečovacích zařízení stanoví postup místní předpis pro obsluhu.

463.

Správnou polohu výhybek přezkouší na svých pracovištích zaměstnanci odpovědní za přípravu vlakové cesty.

V případě potřeby (porucha zabezpečovacího zařízení a pod.) je nutno přezkoušet správnou polohu výhybky na místě.

Přezkouší-li polohu výhybek dozorce výhybek nebo oprávněný výhybkář, ohlásí přezkoušení výpravčímu a poznamená to do zápisníku na stanovišti s udáním času, čísla očekávaného vlaku a vjezdové (odjezdové) koleje nebo přímo v dopravním deníku, má-li s ním společné stanoviště.

464.

Prohlídkou na místě zjistí oprávnění zaměstnanci polohu ručně přestavovaných výhybek bez přestavitelných srdcovek pojížděných proti hrotu, které nejsou výjimečně ani uzávorovány ani uzamčeny mechanickými zámky, jakož i polohu výhybek a kolejových křižovatek s přestavitelnými srdcovkami, které musí být v oblasti výměny i přestavitelné srdcovky opatřeny výměnovými zámky, vždy. Přitom se musí přesvědčit, přiléhá-li jazyk k opornici, u přestavitelných srdcovek přiléhají-li hroty ke křídlovým nebo kolenovým kolejnicím a účinkují-li správně jejich závěry. Výhybky bez přestavitelných srdcovek se zajistí přenosným výměnovým zámkem a zařídí se jejich střežení, výhybky a kolejové křižovatky s přestavitelnými srdcovkami se v oblasti výměny i přestavitelné srdcovky zajistí výměnovým zámkem.

Obdobně se postupuje, nejsou-li ručně přestavované odvratné výhybky výjimečně uzávorovány ani uzamčeny.

465.

Ručně přestavované výhybky, vyjma výhybek s přestavitelnými srdcovkami, pojížděné vlakem po hrotu, nemusí být uzamčeny, jsou-li střeženy. Jejich správná poloha se zjistí pohledem na výhybkové návěstidlo. Ve staničním řádu se uvede, která ručně přestavovaná výhybka musí být při jízdě vlaku po hrotu uzamčena.

466.

Předpisy pro obsluhu zabezpečovacího zařízení stanoví, kdy a jakým způsobem se zruší vlaková cesta. Jsou-li ve vlakové cestě výhybky nezávislé na hlavním návěstidle, smí se vlaková cesta zrušit teprve tehdy, když je příslušné návěstidlo přestaveno na návěst Stůj a když vlak uvolní námezníky pojížděných a odvratných výhybek, popř. až když zastaví.

467.

Za včasné vydání správného příkazu k přípravě vlakové cesty všem zaměstnancům, kteří se musí zúčastnit na přípravě vlakové cesty a za obdržení správného hlášení o připravené vlakové cestě od všech zaměstnanců zúčastněných na přípravě vlakové cesty odpovídá výpravčí.

Za provedení přípravy vlakové cesty v přiděleném obvodu odpovědnosti a za podání předepsaného hlášení o připravené vlakové cestě odpovídá zaměstnanec, jemuž byl dotčený obvod odpovědnosti přidělen.

Ve stanici, kde jsou ve směně dva a více výpravčích, stanoví staniční řád, který výpravčí, popř. i ve kterém obvodu, má tyto povinnosti. Musí to být vždy výpravčí, který dovoluje vjezd, odjezd nebo průjezd vlaku v přiděleném obvodu a který musí dostat hlášení o připravené vlakové cestě od všech zaměstnanců zúčastněných na přípravě vlakové cesty, a to buď přímo, nebo prostřednictvím určených zaměstnanců. Podrobnosti se uvedou ve staničním řádu.

468.

Dříve než výpravčí dovolí vjezd, odjezd nebo průjezd vlaku, zjistí sám ve svém obvodu odpovědnosti za volnost vlakové cesty, že je zastaven rušící posun a že je vlaková cesta volná.

Zaměstnancům zúčastněným na přípravě vlakové cesty potom ohlásí číslo vlaku a koleje, po které pojede vlak. Ve stanicích se složitějšími poměry může schvalovatel staničního řádu povolit i jiný sled úkonů. Hlášení výpravčího opakuje zaměstnanec prvního obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty na vjezdové straně vlaku, u odjíždějícího vlaku zaměstnanec posledního obvodu na odjezdové straně vlaku, ostatní zaměstnanci zúčastnění na přípravě vlakové cesty potvrdí, že rozuměli.

Toto hlášení je pro zúčastněné zaměstnance příkazem k přípravě vlakové cesty.

469.

Příkazem k přípravě vlakové cesty nařizuje výpravčí zaměstnancům zúčastněným na přípravě vlakové cesty, aby v určených obvodech:

zastavili rušící posun;

zjistili volnost vlakové cesty, tj. že není obsazena vozidly (kromě obsazení vozidly vlastního vlaku) a že jsou volné příslušné námezníky;

postavili vlakovou cestu podle předpisu pro obsluhu zabezpečovacího zařízení, přičemž se musí přesvědčit, že:

-	výhybky ve vlakové cestě, odvratné výhybky a výkolejky jsou přestaveny a zajištěny ve správné poloze;

-	návěstidla nezajištěná zabezpečovacím zařízením zakazují jízdu, která by mohla ohrozit jízdu vlaku;

-	jsou splněna opatření stanovená předpisem pro obsluhu PZZ a staničním řádem ve vztahu k PZZ.

Nesouhlasí-li číslo koleje kolejového číselníku s ohlášenou kolejí, nesmějí zaměstnanci vlakovou cestu postavit a jsou povinni na to ihned upozornit výpravčího.

Nařídí-li výpravčí přípravu vlakové cesty pro vlak projíždějící, musí uvolnit nejdříve odjezdové návěstidlo a teprve po postavení tohoto návěstidla na návěst dovolující jízdu, smí uvolnit vjezdové návěstidlo. Odchylná ustanovení může povolit schvalovatel staničního řádu a uvedou se ve staničním řádu.

470.

Pro příkaz k přípravě vlakové cesty se používá těchto znění:

pro vlak zastavující: "Vlak 3105 na první kolej."

pro vlak projíždějící nebo pro vlak zastavující, který po krátkém pobytu bude pokračovat v další jízdě a pro který lze postavit odjezdové návěstidlo na návěst dovolující jízdu dříve než návěstidlo vjezdové: "Vlak 105 na první a z první koleje."

Jsou-li části kolejí od sebe odlišeny:

"Vlak 105 na první a ze stoprvní koleje."

pro vlak odjíždějící: "Vlak 78 524 ze čtvrté koleje."

Jde-li o vlak s nezavěšeným postrkem, doplní se příkaz za číslem vlaku slovy "s nezavěšeným postrkem."

Pro odjezd vlaku při křižování, popř. při jízdě vlaku ve sledu, se příkaz k přípravě vlakové cesty a hlášení o její volnosti dávají jen obsluhou zabezpečovacího zařízení. Toto ustanovení se nevztahuje na výchozí vlaky nebo je-li ve stanici připraven ve stejném směru jízdy k odjezdu více než jeden vlak.

Odchylná znění může povolit schvalovatel staničního řádu a uvedou se ve staničním řádu. Při změně vjezdové (odjezdové) koleje se postupuje podle čl. 515 a 522.

471.

Je zakázáno spojovat příkazy k přípravě vlakové cesty s jinými hlášeními. Teprve až všichni zaměstnanci potvrdí, že rozuměli, smějí být dána jiná hlášení.

472.

Ve stanicích (obvodech) se staničním zabezpečovacím zařízením bez kontroly volnosti vlakové cesty hlásí zaměstnanci provedení přípravy vlakové cesty obsluhou zabezpečovacího zařízení podle ustanovení předpisu pro jeho obsluhu. Zaměstnanec obsluhující zabezpečovací zařízení je proto smí obsloužit, jen když se dříve přesvědčí, že je zastaven rušící posun a že je vlaková cesta v jeho obvodu volná.

473.

Zaměstnanci, kteří obsluhou zabezpečovacího zařízení nepotvrzují postavení vlakové cesty, hlásí zastavení rušícího posunu a volnost vlakové cesty výpravčímu telefonicky, popř. písemně.

Telefonické hlášení zní např. takto: "První stavědlo. Pro vlak 67 903 na čtvrtou kolej volno. Kubeš.", popř.: "Třetí stanoviště. Pro vlak 755 ze druhé koleje volno. Šafránek."

Stojí-li část vlaku na výhybkách, které nejsou v obvodu zaměstnance na odjezdovém zhlaví vlaku, a není-li poloha těchto výhybek kontrolována zabezpečovacím zařízením, musí zaměstnanec, v jehož obvodu konec vlaku stojí, ohlásit správné postavení výhybek a zastavení rušícího posunu pro odjezd vlaku takto: "První stavědlo. Pro vlak 55 525 z páté koleje postaveno. Jurčovský."

Nelze-li pro jízdu vlaku obsluhovat staniční zabezpečovací zařízení (není-li pro tuto jízdu zařízeno nebo je poroucháno) anebo se jedná o skupinu kolejí se společným kolejovým závěrníkem, popř. požádá-li o to udržující zaměstnanec SDC, musí se provedení přípravy vlakové cesty ohlásit telefonicky, popř. písemně. Ve staničním řádu se uvede, pro kterou skupinu (skupiny) kolejí se společným závěrníkem je nařízen tento postup. Postup obsluhy zabezpečovacího zařízení při poruchách staničního zabezpečovacího zařízení stanoví předpisy pro jeho obsluhu.

474.

V případech, kdy nelze výpravčímu ohlásit provedení přípravy vlakové cesty obsluhou zabezpečovacího zařízení, musí výpravčí zavést telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty takto:

"V 10.20 zavádím telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty. Pálek.". V případech, kdy je nutno zavést telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty jen pro konkrétní stanoviště, nařídí výpravčí jeho provádění takto:

„V 10.20 zavádím telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty mezi stavědlem 1 a dopravní kanceláří. Pálek.“.

Telefonické hlášení přípravy vlakové cesty se doplní podle ustanovení staničního řádu o další údaje, které si výpravčí nemůže zjistit sám, např. že vlak vjel (odjel) celý, uvolnění zadního námezníku na určenou vzdálenost apod.

Při telefonickém hlášení o provedení přípravy vlakové cesty se postupuje podle čl. 473 a 475. Zrušení telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové cesty oznámí výpravčí zúčastněným takto:

"V 11.40 ruším telefonické hlášení o přípravě vlakové cesty. Pálek."

Uvedená hlášení zapíše výpravčí červeně na nejbližší volný dvouřádek v dopravním deníku, ostatní zúčastnění zaměstnanci toto stejným způsobem zapíší do zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, příp. do jiné dopravní dokumentace určené staničním řádem.

475.

Ve stanicích s ručně přestavovanými výhybkami, které se uzamykají mechanickými zámky, hlásí zaměstnanci určení staničním řádem provedení přípravy vlakové cesty telefonicky nebo písemně. Telefonické hlášení zní např. takto:

"Třetí stanoviště. Pro vlak 133 na pátou kolej postaveno a volno. Krejčí.", popř.: "Třetí stanoviště. Pro vlak 133 z páté koleje postaveno a volno. 
Krejčí."

Zaměstnanci, kteří neobsluhují výhybky, hlásí telefonicky, popř. písemně zastavení rušícího posunu a volnost vlakové cesty podle čl. 473. Je-li to ve větších stanicích třeba, určí podrobnější postup při přípravě vlakové cesty staniční řád. Staniční řád může také nařídit, aby v odbočných stanicích, které nemají zvlášť určené vjezdové (odjezdové) koleje pro odbočnou trať, bylo ohlášení jízdy vlaku výpravčím, popř. i hlášení o připravení vlakové cesty doplněno názvem sousední stanice, odkud se očekává nebo kam jede vlak.

476.

Po obdržení rozkazu k přípravě vlakové cesty nařídí dozorce výhybek osobně, telefonem nebo rádiovým zařízením, přiděleným, výhybkářům postavení vlakové cesty. Připouští-li to staniční řád, může dát tento rozkaz rozhlasem.

477.

Výhybkář přestaví výhybky pro jízdu na určenou kolej, přesvědčí se, zda jsou správně přestaveny, uzamkne jejich zámky, popř. i zámky výkolejek, a klíče odevzdá dozorci výhybek.

Dříve než výhybkář přestaví nebo uzamkne výhybky, přesvědčí se pohledem, pokud mu to rozhled dovolí, zda kolej, na níž výhybku přestavuje nebo uzamyká, je volná. Není-li volná, nesmí výhybku přestavit ani uzamknout a musí o tom zpravit ihned dozorce výhybek.

478.

Dozorce výhybek se přesvědčí, zda je rušící posun zastaven, zjistí volnost vlakové cesty v přikázaném obvodu, převezme od výhybkářů klíče od výhybek, popř. od výkolejek a zavěsí je na tabuli k zavěšování hlavních klíčů nebo do uzamykatelné skříňky a současně se přesvědčí podle čísla a tvaru štítků, zda jsou výhybky postaveny pro jízdu na určenou kolej, a teprve potom ohlásí výpravčímu postavení vlakové cesty. Nestanoví-li staniční řád jinak, smí výpravčí převzít telefonické hlášení o postavení vlakové cesty jen tehdy, jsou-li při hlášení přítomni všichni zaměstnanci zúčastnění na přípravě vlakové cesty.

479.

Zaměstnancům, kteří jsou povinni hlásit postavení vlakové cesty písemně, nařídí výpravčí, aby připravili vlakovou cestu v době, kdy ji připravují výhybkáři.

480.

Telefonické hlášení o volnosti a postavení vlakové cesty smí dávat a přijímat jen výpravčí, na stavědlech a stanovištích jen zaměstnanci určení staničním řádem; tímto úkonem nesmějí tito zaměstnanci pověřovat jiné zaměstnance.

Telefonické hlášení může být nahrazeno hlášením osobním, rádiovým zařízením nebo staničním rozhlasem se zpětným dotazem, dovoluje-li to staniční řád, v němž jsou zároveň stanoveny podmínky pro použití jiného než telefonního spojení.

V případě poruchy používaného spojení určí staniční řád náhradní spojení.

481.

Po ohlášení, že vlaková cesta je postavena, sledují výhybkáři do příjezdu nebo odjezdu vlaku postavení vlakové cesty a její volnost. Jsou povinni zabránit jízdě vlaku, pro který nebyla nařízena příprava vlakové cesty.

482.

Telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty zapisuje výpravčí časovým údajem do příslušných sloupců dopravního deníku. Nestačí-li počet sloupců, upraví se vhodně dopravní deník nebo se vede zvláštní zápisník. Vzor zápisníku se uvede ve staničním řádu.

Hlásí-li volnost vlakové cesty některý zaměstnanec písemně, zapíše do dopravního deníku časový údaj a připojí svůj podpis.

Hlášení volnosti a postavení vlakové cesty dané obsluhou zabezpečovacího zařízení se nezapisuje.

Telefonické hlášení o zastavení rušícího posunu zapíše výpravčí v dopravním deníku do sl. 8 nebo 9 časovým údajem a jménem zaměstnance, který zastavení posunu hlásí, jen tehdy, je-li zastavení rušícího posunu nařízeno a hlášeno mimo přípravu vlakové cesty. Odvolá-li výpravčí již ohlášenou vlakovou cestu, škrtne v dopravním deníku všechny údaje tak, aby zůstaly čitelné, a v poznámkách zapíše: "Vlaková cesta odvolána.". Pro další jízdu tohoto vlaku použije nového dvouřádku.

483.

Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty je tiskopis, do kterého zaměstnanci, kteří mají přidělený obvod odpovědnosti za volnost vlakové cesty, popř. obsluhují přejezdové zabezpečovací zařízení, zapisují údaje o volnosti vlakové cesty, popř. hlášení předvídaných odjezdů. Zapíše se vždy číslo vlaku a číslo koleje ohlášené výpravčím příkazem k přípravě vlakové cesty. Všichni zaměstnanci, kteří hlásí volnost a správné postavení vlakové cesty telefonicky, zapisují hlášení časovým údajem do příslušných sloupců Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty. Zastavení rušícího posunu (sloupec 4) zapisují jen tehdy, je-li zastavení rušícího posunu hlášeno mimo přípravu vlakové cesty.

Odvolá-li výpravčí vlakovou cestu, škrtnou se údaje v Zápisníku tak, aby zůstaly čitelné, a v řádku se zapíše: "Odvoláno“. Pro nově nařízenou vlakovou cestu se pak použije nového řádku. Časovým údajem a podpisy obou zaměstnanců se v Zápisníku zapíše ukončení a nástup dopravní služby.

484.

Ustanovení této kapitoly týkající se telefonického hlášení platí obdobně i při použití jiného spojení (rádiovým zařízením, staniční rozhlasem).

485.-495.

Neobsazeno.

Výprava a odjezd vlaku

496.

Žádný vlak nesmí odjet ze stanice obsazené výpravčím bez výpravy. Výpravu vlaku provádí výpravčí podle ustanovení následujících článků. Výpravčí smí vlak vypravit, až když jsou splněny všechny předepsané úkony před jeho odjezdem. Pokud sousední výpravčí s jízdou nesouhlasí (zákazová dispozice), nesmí výpravčí dovolit jízdu vlaku z vlastní stanice.

497.

Výprava vlaků ve stanicích obsazených výpravčím se uskutečňuje těmito způsoby:

návěstí Odjezd (výpravkou);

ústním rozkazem Odjezd, daným osobně;

návěstí hlavního návěstidla (vloženého návěstidla, uzávěry koleje) dovolující jízdu vlaku;

ústním rozkazem, daným telekomunikačním zařízením;

písemným rozkazem.

498.

Při výpravě vlaku návěstí Odjezd nebo ústním (písemným) rozkazem se zachová následující postup:

a)	u vlaku osobní dopravy s vlakovou četou dá výpravčí krátce před odjezdem návěst Výzva k pohotovosti. Zaměstnanci vlakové čety podle potřeby opakují tuto návěst píšťalkou až ke konci vlaku a nebrání-li nic odjezdu vlaku, dají návěst Pohotovi k odjezdu postupně od konce vlaku až k zaměstnanci vlakové čety, který je nejblíže vedoucímu hnacímu vozidlu. Jsou-li ve vlaku dvě nebo více jednotek s dálkově ovládanými dveřmi strojvedoucím, kde každá jednotka má samostatné dálkové ovládání dveří, dávají návěst Pohotovi k odjezdu zaměstnanci vlakové čety v zadní jednotce (v zadních jednotkách) směrem ke strojvedoucímu (strojvedoucím) těchto jednotek. Strojvedoucí zadní jednotky (zadních jednotek) poté uzavře (uzavřou) dálkově ovládané dveře a dá (dají) návěst Pohotovi k odjezdu směrem k zaměstnanci (zaměstnancům) vlakové čety v přední jednotce. Zaměstnanec, který je nejblíže vedoucímu hnacímu vozidlu dá poté návěst Souhlas k odjezdu. Po obdržení této návěsti dá výpravčí návěst Odjezd nebo provede úkony umožňující odjezd vlaku. Strojvedoucí uzavře dálkově ovládané dveře (je-li souprava jimi vybavena) a uvede vlak do pohybu;

b)	u vlaků osobní dopravy bez vlakové čety dá výpravčí návěst Výzva k pohotovosti. Nebrání-li nic odjezdu, strojvedoucí uzavře dálkově ovládané dveře (je-li souprava jimi vybavena) a dá návěst Souhlas k odjezdu. Poté dá výpravčí návěst Odjezd;

c)	při výpravě sunutého vlaku dá výpravčí krátce před odjezdem vlaku návěst Výzva k pohotovosti. Zaměstnanci vlakové čety podle potřeby opakují tuto návěst až k začátku vlaku a nebrání-li nic odjezdu vlaku, dají se návěsti Pohotovi k odjezdu postupně od začátku vlaku až k zaměstnanci vlakové čety, který je nejblíže vedoucímu hnacímu vozidlu. Ten dá návěst Souhlas k odjezdu. Poté dá výpravčí návěst Odjezd nebo provede úkony umožňující odjezd vlaku. Strojvedoucí uzavře dálkově ovládané dveře (je-li souprava jimi vybavena) a uvede vlak do pohybu.

499.

U nákladního vlaku se návěsti Výzva k pohotovosti, Pohotovi k odjezdu a Souhlas k odjezdu nedávají.

500.

Návěst Odjezd, ústní rozkaz Odjezd nebo písemný rozkaz se dává vždy strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla. Ten uposlechne návěsti, ale jen tehdy, je-li si jist, že návěst platí pro jeho vlak.

501.

Provádí-li obsluhu centrálně uzavíraných dveří vlaková četa, musí být centrálně zavírané dveře uzavřeny bezprostředně před návěstí Souhlas k odjezdu.

502.

Postavením návěstidla na návěst dovolující jízdu (včetně návěsti PN) dává výpravčí strojvedoucímu rozkaz k odjezdu vlaku. Návěst RPN není nikdy rozkazem k odjezdu.

Výpravu vlaku návěstidlem může výpravčí uskutečnit jen z té koleje, u které je odjezdové, cestové, vložené návěstidlo nebo uzávěra koleje, platné jen pro jednu kolej, popř. skupinové návěstidlo s indikátorem ukazujícím číslo koleje, ze které je postavena vlaková cesta.

Při poruše indikátoru skupinového návěstidla se nesmí postupovat podle ustanovení tohoto článku.

U lokomotivních vlaků výprava podle ustanovení tohoto článku platí bez zřetele na to, pod číslem jakého druhu vlaku byl lokomotivní vlak zaveden.

503.

Stojí-li na téže koleji před odjezdovým, cestovým, vloženým návěstidlem, popř. uzávěrou koleje, připraveno k odjezdu více vlaků, platí rozkaz k odjezdu podle ustanovení čl. 502 jen pro první vlak stojící před tímto návěstidlem. Další vlak musí vyčkat, až se po nové návěsti zakazující jízdu znovu objeví návěst dovolující odjezd vlaku.

O tom, že vlak stojí na koleji jako druhý (příp. další), musí být strojvedoucí druhého (dalšího) vlaku zpraven výpravčím nebo prostřednictvím zaměstnance určeného staničním řádem, a to i tehdy, jde-li o posunující díl, ze kterého se bezprostředně po ukončení posunu stává vlak.

504.

Po zastavení vlaku osobní dopravy ve stanici, kde výpravčí vlaky nevypravuje, s výlukou dopravní služby nebo na zastávce, se zachová před odjezdem vlaku postup uvedený v čl. 498 s těmito odchylkami:

-	v době pravidelného odjezdu dá strojvedoucí návěst Výzva k pohotovosti;

-	zaměstnanci vlakové čety (strojvedoucí) postupně od konce vlaku k vedoucímu hnacímu vozidlu dávají návěst Pohotovi k odjezdu, zaměstnanec vlakové čety, který je nejblíže vedoucímu hnacímu vozidlu, dá návěst Souhlas k odjezdu;

-	po obdržení návěsti Souhlas k odjezdu od zaměstnance vlakové čety nejblíže k vedoucímu hnacímu vozidlu strojvedoucí uzavře dálkově ovládané dveře (je-li souprava jimi vybavena) a uvede vlak do pohybu.

Je-li vlaková četa sestavena z více než jednoho zaměstnance, musí zaměstnanec vlakové čety nejblíže strojvedoucímu dávat návěst Souhlas k odjezdu nejdále z druhého vozu obsazeného cestujícími.

Jedná-li se o odjezd vlaku osobní dopravy, který je veden bez vlakové čety, dá strojvedoucí v době pravidelného odjezdu návěst Výzva k pohotovosti, přesvědčí se o ukončení nástupu a výstupu cestujících, uzavře dálkově ovládané dveře a uvede vlak do pohybu. Návěst Výzva k pohotovosti nemusí strojvedoucí dávat, pokud může před uzavřením dveří použít upozorňovací znamení pro výstup a nástup cestujících.

U sunutého vlaku se zachová při odjezdu vlaku postup uvedený v čl. 499 s těmito odchylkami:

-	v době pravidelného odjezdu dá strojvedoucí návěst Výzva k pohotovosti(

-	zaměstnanci vlakové čety postupně od začátku vlaku k strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla dávají návěsti Pohotovi k odjezdu(

-	po obdržení návěsti Pohotovi k odjezdu strojvedoucí uzavře dálkově ovládané dveře (je-li souprava vlaku jimi vybavena) a uvede vlak do pohybu.

505.

U vlaku s přepravou cestujících, který stojí ve stanici (pravidelně nebo mimořádně) v prostoru pro výstup a nástup cestujících, je možné pro jeho odjezd použít ustanovení čl. 502 při dodržení těchto podmínek:

stanice, v nichž je tento postup možný stanoví pro svůj obvod ředitel příslušného OPŘ;

ve staničním řádu těchto stanic se uvedou související opatření místního charakteru;

tyto stanice musí být označeny v tabelárním jízdním řádu za názvem stanice značkou ( (černé kolečko). Takto se označí dotčené stanice v tabelárním jízdním řádu všech vlaků s přepravou cestujících včetně vlaků, které ve stanici pravidelně projíždějí nebo zastavují jen z dopravních důvodů. Je-li ve stanici výluka služby výpravčího, používá se značka ( (černé kolečko) i u vlaků jedoucích v době této výluky;

odjezd z prostoru pro výstup a nástup cestujících se provede podle čl.504; přitom strojvedoucí odpovídá za to, že vlak neodjede před časem odjezdu podle jízdního řádu;

nemůže-li strojvedoucí pohledem zjistit, že příslušné návěstidlo dovoluje odjezd vlaku, po provedení úkonů podle čl.504 uvede vlak do pohybu, musí však upravit rychlost jízdy vlaku tak, aby mohl bezpečně zastavit před návěstí Stůj hlavního návěstidla;

v případě, kdy je nutné, aby vlak zůstal stát v prostoru pro nástup a výstup cestujících, výpravčí:

nesmí uvolnit nebo postavit příslušné odjezdové návěstidlo do polohy dovolující jízdu dříve, než bude odjezd možný,

musí zajistit označení místa zastavení vlaku ruční nebo přenosnou návěstí Stůj; označení místa zastavení ruční nebo přenosnou návěstí Stůj se neprovádí v případě, že je možné o prodloužení pobytu ve stanici informovat strojvedoucího telekomunikačním zařízením,

musí informovat strojvedoucího o důvodu prodloužení pobytu ve stanici,

po pominutí důvodu zadržení vlaku uskuteční jeho výpravu podle čl.497;

sledování jízdy vlaku přísluší zpravidla zaměstnanci určenému staničním řádem;

další související úkony u vlaku, zejména charakteru přepravního, zabezpečuje zaměstnanec stanice určený staničním řádem. Je-li ze závažných důvodů nezbytná přítomnost výpravčího u vlaku, vyžádá si jej zaměstnanec doprovodu vlaku vhodným způsobem přímo nebo prostřednictvím přítomného zaměstnance stanice.

506.

Ve stanicích, v nichž nelze uskutečnit výpravu vlaku podle čl.502, musí být vlak vždy vypraven návěstí Odjezd nebo ústním (písemným) rozkazem; výpravčí smí uskutečnit výpravu vlaku i telekomunikačním zařízením, ale jen tehdy, je-li na zhlaví, popř. před skupinovým odjezdovým návěstidlem připraven k odjezdu jen jeden vlak.

Výpravu vlaku telekomunikačním zařízením uskuteční výpravčí slovy:

"Vlak 88 256 z páté koleje do Kladna odjezd."

507.

Nemůže-li dát výpravčí rozkaz k odjezdu podle ustanovení čl.497 a) - d), uskuteční se výprava vlaku písemným rozkazem (např.: „Vlak 78 856 z páté koleje odjezd").

Nejsou-li dovoleny současné odjezdy vlaků, smí výpravčí nařídit sepsání dalšího písemného rozkazu pro vlak na témže zhlaví až po odjezdu předchozího vlaku vypravovaného na písemný rozkaz. Písemný rozkaz smí být vlaku doručen jen na rozkaz výpravčího, který odpovídá za splnění podmínek pro odjezd vlaku. Ve stanicích, kde je více výpravčích, se uvede ve staničním řádu, který výpravčí, popř. i jakým způsobem dává rozkaz k doručení tohoto písemného rozkazu.

508.

Má-li při výpravě vlaku kterýkoli zaměstnanec závažný důvod, aby zabránil odjezdu vlaku, dá ihned návěst Stůj, zastavte všemi prostředky. Je-li možno po této mimořádnosti uskutečnit odjezd vlaku, dá výpravčí (strojvedoucí) návěst Výzva k pohotovosti.

Byl-li vlak po výpravě nebo za průjezdu zastaven ve stanici návěstí Stůj, zastavte všemi prostředky nebo použitím záchranné brzdy, smí pokračovat v další jízdě po odstranění závady nebo překážky a po provedení výpravy vlaku, přičemž nemůže být uskutečněna výprava vlaku návěstidlem podle čl. 502.

V případě, zastaví-li vlak z jiných důvodů, než podle předchozího odstavce, smí pokračovat v další jízdě teprve po odstranění příčiny zastavení (bez výpravy výpravčím).

Zastavil-li po rozkazu k odjezdu vlak ve stanici před návěstidlem zakazujícím jízdu, smí pokračovat v další jízdě po změně návěstního znaku na návěst dovolující jízdu.

Zastaví-li vlak s přepravou cestujících v prostoru pro výstup a nástup cestujících, musí být vypraven vždy.

509.

Vlak připravený k odjezdu má stát čelem před odjezdovým návěstidlem (cestovým, popř. vloženým návěstidlem nebo uzávěrou koleje). Jen v nezbytných případech může stát čelem za těmito návěstidly a je dovoleno jej i takto vypravit.

Ve stanicích na trati bez automatického bloku se postupuje jako ve stanicích bez odjezdových návěstidel (výpravčí dá rozkaz k odjezdu a strojvedoucí není povinen se v tomto případě přesvědčovat o návěsti na návěstidle). Jde-li však v takovém případě o odjezdové (cestové) návěstidlo, které je současně předvěstí následujícího hlavního návěstidla, musí strojvedoucí očekávat u následujícího hlavního návěstidla zákaz jízdy.

Stojí-li ve stanici na trati s automatickým blokem vlak čelem za odjezdovým návěstidlem, musí couvnout tak, aby byl čelem před tímto návěstidlem. Není-li couvnutí vlaku možné, zpraví se vlak rozkazem Z.

Postup uvedený v předchozím odstavci není třeba dodržovat u vlaků osobní dopravy, které pro výstup a nástup cestujících musí zastavit čelem až za tímto návěstidlem, pokud čelo vlaku před zastavením minulo odjezdové (cestové) návěstidlo s návěstí dovolující jízdu vlaku.

510.

Po odjezdu nebo průjezdu vlaku ohlásí výpravčí (staničním řádem určený zaměstnanec) sousední stanici skutečný odjezd vlaku, tj. číslo vlaku a čas odjezdu (průjezdu), a podle potřeby doplní hlášení i jinými potřebnými údaji (např. o určení a sestavě vlaku apod.). Skutečný odjezd se hlásí jen tehdy, nepotvrdila-li sousední stanice příjem předvídaného odjezdu nebo tehdy, nesouhlasí-li čas skutečného odjezdu s ohlášeným předvídaným odjezdem.

Ve staničním řádu se uvede, hlásí-li se místo skutečného odjezdu jen předvídaný odjezd.

511.

Při rozjezdu vlaku s více činnými hnacími vozidly se zachová tento postup:

u hnacích vozidel, vybavených telekomunikačním zařízením, se strojvedoucí všech činných hnacích vozidel dohodnou pomocí tohoto zařízení o rozjezdu vlaku dle zásad, uvedených v odstavci b),

nelze-li použít postup dle odst. a), pak strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla provede rozjezd samostatně, pokud není v místě rozjezdu překročen normativ hmotnosti pro toto hnací vozidlo. Je-li normativ hmotnosti překročen, pak strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla dá návěst Povolte brzdy úplně a začne vyvíjet tažnou sílu. Tato návěst je příkazem pro strojvedoucí ostatních činných hnacích vozidel, aby rovněž začali vyvíjet tažnou sílu. U vlaku s nezavěšeným postrkem dá strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vždy návěst Povolte brzdy úplně a tažnou sílu začne vyvíjet po krátké časové prodlevě tak, aby nedošlo k oddělení postrku od vlaku.

512.-514.

Neobsazeno.

Vjezdové koleje a místo, kde má vlak zastavit

515.

Vjezdové koleje se určují hlavně se zřetelem k manipulaci vlaků ve stanici a k nastupování a vystupování cestujících.

Při křižování a předjíždění vlaků, při němž jeden vlak ve stanici zastaví a druhý projíždí, upraví se jejich vjezdy (je-li to možné) tak, aby projíždějící vlak vjížděl na hlavní kolej anebo na kolej, na kterou lze dovolit jízdu nezmenšenou rychlostí.

Obdobně je třeba, aby na takovou kolej vjel každý vlak, u něhož již není důvod pro vjezd zmenšenou rychlostí.

Čísla vjezdových (odjezdových) kolejí pravidelných vlaků se uvedou v seznamu vlaků pro staniční zaměstnance.

Při mimořádnostech určí kolej výpravčí a ohlásí ji zaměstnancům zúčastněným na přípravě vlakové cesty nejpozději příkazem k přípravě vlakové cesty.

516.

Ve stanicích, ve kterých odjezdová návěstidla nenávěstí rychlost, je zakázáno postavit pro projíždějící vlak vlakovou cestu pro vjezd nezmenšenou rychlostí a zároveň pro odjezd zmenšenou rychlostí. Odjezd zmenšenou rychlostí se smí v takovém případě dovolit, až když vlak ve stanici zastaví. Výjimku tvoří případy, kdy rychlost na vjezdovém a odjezdovém zhlaví není větší než 40 km/h (stanice s návěstidly nezávislými na výhybkách, pomalá jízda přes celou stanici apod.) nebo kdy je zmenšení rychlosti na odjezdovém zhlaví u koleje, po které vlak odbočující na odjezdové straně projíždí, se svolením GŘ návěstěno předvěstníkem a rychlostníkem.

517.

Má-li projíždět vlak ve stanici, v níž stojí vlak s přepravou cestujících, je nutno zásadně dbát, aby vlak s přepravou cestujících stál na koleji bližší k výpravní budově (k nástupišti). Není-li to možné, lze dovolit průjezd vlaku po koleji bližší k výpravní budově jen je-li mezi stojícím vlakem s přepravou cestujících a projíždějícím vlakem alespoň jedna kolej.

Není-li ani to možné, je třeba, aby projíždějící vlak projel po koleji vzdálenější, i když si to odchylně od ustanovení čl. 515 vyžádá zmenšení rychlosti.

Jen v nezbytných případech lze dovolit průjezd vlaku přímo po sousední koleji bližší k výpravní budově (nástupišti).

518.

Vlak musí ve stanici zastavit na obvyklém nebo označeném místě, nejdále však u nepřenosného návěstidla s návěstí zakazující jízdu; kde takové návěstidlo není nebo kde je postaveno až za předním námezníkem, musí zastavit u návěstidla s návěstí Konec vlakové cesty.

Vlak má ve stanici zastavit tak, aby uvolnil zadní námezník a hranici izolovaného úseku. Vlaky s přepravou cestujících musí zastavit pokud možno tak, aby vozy s cestujícími byly u zvýšeného nástupiště.

Zastaví-li vlak dříve než uvolní zadní námezník, ohlásí to zaměstnanec stanice, v jehož obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty se konec vlaku nachází, ihned výpravčímu. O dalším postupu při uvolňování zadního námezníku rozhodne výpravčí.

Sjíždí-li se ve stanici několik vlaků a je-li některý z nich s přepravou cestujících, zařídí se jejich vjezdy tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost cestujících.

Vlak přijíždějící dříve má vjíždět na kolej, která je blíže k výpravní budově (k nástupišti). Zastavení se upraví tak, aby se u vlaku opačného směru kryly zadní vozy obsazené cestujícími a aby u vlaku téhož směru (v odbočných stanicích a při předjíždění) jedna vlaková souprava, pokud je to možné, nekryla druhou.

Musí-li pro staniční poměry nebo podle dopravní situace dříve vjíždějící vlak jet na vzdálenější kolej, upraví se zastavení vlaků tak, aby se u vlaků opačného směru kryla hnací vozidla v čele vlaku a u vlaků téhož směru zastavil později vjíždějící vlak hnacím vozidlem u posledního cestujícími obsazeného vozu prvního vlaku.

Brání-li cestujícím v příchodu nebo odchodu k vlaku osobní dopravy vlak nákladní, musí se nákladní vlak rozdělit, aby se umožnil cestujícím průchod.

Nelze-li v mimořádných případech zajistit zastavení vlaku tak, aby všechny vozy s cestujícími byly u zvýšeného nástupiště, musí být bezpečný výstup a nástup cestujících kontrolován určeným zaměstnancem stanice, který musí být vždy přítomen v místech vozů stojících po zastavení vlaku mimo nástupiště a dbát na důsledné dodržování ustanovení o výpravě vlaků.

Podrobnosti, popř. další opatření vzhledem k místním poměrům se uvedou ve staničním řádu.

519.

Dovolí-li výpravčí vjezd vlaku s přepravou cestujících, který má ve stanici zastavit, nesmí dovolit vjezd nebo průjezd jiného vlaku, který by první vlak ještě za jízdy nebo po zastavení míjel po koleji bližší výpravní budově (nástupišti):

dokud první vlak nezastaví a cestující nevystoupí a nenastoupí;

dokud vlak, který má pokračovat v jízdě po rozkazu k odjezdu neopustí nástupiště nebo dokud není postaráno o bezpečnost cestujících podle čl. 520.

Dovolí-li výpravčí naopak vjezd vlaku projíždějícímu (na dvoukolejných tratích nebo v odbočných stanicích), smí dovolit vjezd vlaku s přepravou cestujících, který má ve stanici zastavit na vzdálenější koleji, až když projíždějící vlak mine nástupiště.

520.

Ve všech případech, kdy by mohli být ohroženi cestující vlaku stojícího na vzdálenější koleji nezbytnou jízdou vlaku nebo posunem po koleji bližší k výpravní budově (k nástupišti), musí výpravčí na tuto jízdu upozornit zaměstnance doprovodu vlaku, který již ve stanici stojí (např. rozhlasem) a varovat cestující.

Obdobným způsobem je nutno zpravit i ostatní zaměstnance (nakládka a vykládka zboží, poštovní vykládka a nakládka apod.), jejichž přítomnost je u tohoto vlaku nezbytná. Případná další nutná opatření stanoví staniční řád.

521.

Ustanovení čl. 518 a 520 týkající se bezpečného nástupu a výstupu cestujících neplatí v těch případech, kde pro příchod a odchod cestujících jsou nástupiště s podchody (lávkami) a cestující nemusí přecházet kolej v úrovni. U krátkých vlaků osobní dopravy (vyjma vlaků soupravových) musí strojvedoucí dbát, aby zastavil vlak co nejblíže u výpravní budovy nebo podchodu (lávky), není-li místo zastavení označeno jiným způsobem.

522.

Vyžaduje-li to dopravní situace, může výpravčí změnit určenou kolej. Je-li to nutné, zpraví výpravčí o změně staniční zaměstnance, poštovní a celní zaměstnance apod.

Změnit vjezdovou kolej pro vlak po postavení vjezdového návěstidla na návěst dovolující jízdu je dovoleno jen po předchozím přestavení vjezdového návěstidla na návěst zakazující jízdu při dodržení podmínek stanovených přepisem ČD D1.

523.

Jízdu vlaku po kolejích, které nejsou staničním řádem určeny jako dopravní, může výpravčí dovolit jen za mimořádných okolností a v nezbytných případech (při nehodových událostech apod.).

SDC oznámí stanicím podmínky pro jízdu vlaků po těchto kolejích se zřetelem k rychlosti a k přechodnosti vozidel. Tyto podmínky a způsob zajištění vlakové cesty se uvedou ve staničním řádu.

524.

Je-li třeba, aby vlak zastavil na určitém místě, zařídí výpravčí, aby toto místo bylo označeno ruční nebo přenosnou návěstí Stůj.

525.

Je-li třeba změnit místo zastavení u pravidelně zastavujícího vlaku (vlak má zastavit na jiném než obvyklém místě) a není možno označit místo zastavení ruční nebo přenosnou návěstí Stůj, může výpravčí dávat vjíždějícímu vlaku osobní dopravy návěst Popotáhnout.

Krátce předtím, než vlak dojede na požadované místo zastavení, dá výpravčí návěst Pomalu a poté návěst Stůj. Návěsti se dávají na straně, odkud strojvedoucí řídí vedoucí hnací vozidlo.

Uvedené viditelné návěsti není nutné doplňovat návěstmi slyšitelnými.

526.-528.

Neobsazeno.

Vjezdy vlaků na kusou nebo obsazenou kolej

529.

Kolej kusá je kolej ukončená zarážedlem.

Ve stanicích s rychlostní návěstní soustavou a ve stanicích se světelnými na sobě závislými návěstidly, kde je před zarážedlem kusé koleje hlavní návěstidlo, se vjezd vlaku na tuto kolej nepovažuje za vjezd vlaku na kusou kolej.

Pravidelné vjezdy na kusou kolej se vyznačují v tabelárním jízdním řádu vlaku trojúhelníkem (() a v seznamu vlaků pro staniční zaměstnance zvláštní poznámkou.

Není-li vlaková cesta na kusé koleji volná v celé délce, postupuje se při přípravě vlakové cesty jako při vjezdu vlaku na obsazenou kolej.

530.

Kolej obsazená je kolej, v jejímž průjezdném průřezu se nachází vozidlo (vozidla).

Pravidelné vjezdy na obsazenou kolej může v odůvodněných případech povolit ředitel OPŘ.

Pravidelné vjezdy na obsazenou kolej se vyznačují v tabelárním jízdním řádu vlaku kroužkem (() a v seznamu vlaků pro staniční zaměstnance zvláštní poznámkou.

Má-li být dovolen vjezd vlaku, který má v jízdním řádu poznámku o pravidelném vjezdu na obsazenou kolej, může vjíždět i na kusou kolej bez nutnosti zpravení strojvedoucího rozkazem V podle čl. 531.

531.

Mimořádný vjezd na kusou nebo obsazenou kolej smí výpravčí dovolit, jen vyžaduje-li to nezbytně dopravní situace.

O mimořádném vjezdu na kusou nebo obsazenou kolej se zpraví vlak rozkazem V v sousední stanici.

Není-li to možné nebo nedojde-li z této stanice hlášení, že vlak byl zpraven, zpraví výpravčí vlak písemným rozkazem u vjezdového (cestového) návěstidla. Teprve po tomto zpravení smí dovolit vlaku další jízdu.

Po zastavení vlaku u vjezdového (cestového) návěstidla může výpravčí vlak zpravit o mimořádném vjezdu na kusou nebo obsazenou kolej také telefonicky nebo rádiovým zařízením. Výpravčí nadiktuje strojvedoucímu znění rozkazu, které doplní svým příjmením a číslem fonogramu. Strojvedoucí toto zapíše do příkazu Pv.

Je-li při rádiovém spojení používáno záznamové zařízení, výpravčí znění příkazu Pv nezapisuje a místo čísla fonogramu oznámí strojvedoucímu, že hovor je zaznamenáván. Strojvedoucí sepíše příkaz Pv bez čísla fonogramu.

532.

Vjezd vlaku na kolej obsazenou vozidly mezi vjezdovým (cestovým) návěstidlem a krajní výhybkou není dovolen.

533.

Při vjezdu vlaku na obsazenou kolej (pravidelném i mimořádném) musí strojvedoucí upravit rychlost vlaku tak, aby od první pojížděné výhybky před místem obsazení koleje dodržel podmínky jízdy podle rozhledových poměrů, tj. tak, aby za všech okolností včas a bezpečně zastavil před vozidly, nejpozději však před ruční nebo přenosnou návěstí Stůj.

Jedná-li se o vjezd vlaku na obsazenou kolej až od cestového návěstidla, uvede se to v poznámce pod tabelárním jízdním řádem příslušného vlaku nebo při mimořádnostech v písemném rozkazu.

534.

Pro příkaz k přípravě vlakové cesty na kusou nebo obsazenou kolej se používá těchto znění:

pro pravidelný vjezd vlaku na kusou (obsazenou) kolej:

"Vlak 3105 na kusou (obsazenou) pátou kolej";

pro mimořádný vjezd vlaku na kusou (obsazenou) kolej:

"Vlak 2805 mimořádně na kusou (obsazenou) osmou kolej".

535.

Při přípravě vlakové cesty pro vjezd vlaku na obsazenou kolej musí být přítomni i ti zaměstnanci, v jejichž obvodu odpovědnosti za volnost vlakové cesty je tato kolej obsazena.

536.

Je-li při vjezdu vlaku na obsazenou kolej:

kolej volná v obvodu odpovědnosti v celé délce, platí pro hlášení zastavení rušícího posunu a volnosti vlakové cesty, popř. i pro správné postavení výhybek a úschovu klíčů za tento obvod odpovědnosti ustanovení čl. 472, 473 a 475;

kolej volná v obvodu odpovědnosti jen zčásti:

ve stanicích s ručně přestavovanými výhybkami hlásí zaměstnanec zastavení rušícího posunu a správné postavení a zajištění výhybek pro vjezd vlaku telefonicky např. takto:

"Druhé stanoviště. Pro vlak 563 na obsazenou první kolej postaveno. Zeman."

Nejsou-li v obvodu odpovědnosti zaměstnance výhybky, platí pro hlášení o volnosti vlakové cesty znění uvedené v bodě c) tohoto článku.

ve stanicích se staničním zabezpečovacím zařízením hlásí zaměstnanec provedení přípravy vlakové cesty obsluhou zabezpečovacího zařízení. Neobsluhuje-li zaměstnanec pro danou jízdu vlaku zabezpečovací zařízení, platí znění hlášení uvedené v bodě c) tohoto článku.

v případě, kdy tento zaměstnanec odpovídá za pojížděnou výhybku ve svém obvodu, platí znění hlášení uvedené v tomto bodě.

kolej obsazená v obvodu odpovědnosti v celé délce, hlásí zaměstnanci vždy ihned po potvrzení příkazu k přípravě vlakové cesty obsazení koleje např. takto:

"Třetí stavědlo. Pátá kolej obsazená. Skála."

Stejné hlášení jako v odstavci c) dávají zaměstnanci zúčastnění na přípravě vlakové cesty, jejichž obvody odpovědnosti jsou ve směru jízdy vlaku za obvodem, ve kterém začíná obsazení koleje, a to bez ohledu, zda kolej v jejich obvodu je obsazena v celé délce nebo jen zčásti, popř. je volná.

537.

Do dopravního deníku a zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty se zapisují hlášení při přípravě vlakové cesty podle čl. 482 a 483; v případech podle odstavce c) předchozího článku se do příslušného sloupce místo časového údaje zapíše zkratka "obsaz".

Číslo obsazené koleje se při záznamu v dopravním deníku a v zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty červeně zakroužkuje.

538.

Ostatní ustanovení předpisu ČD D2 týkající se přípravy, postupu a zapisování hlášení při přípravě vlakové cesty platí i pro přípravu vlakové cesty na kusou nebo obsazenou kolej.

539.

Místo, kde má vlak čelem zastavit, se označí při pravidelném i mimořádném vjezdu na kusou (obsazenou) kolej ruční nebo přenosnou návěstí Stůj.

Příkaz k přípravě vlakové cesty na obsazenou kolej je zároveň rozkazem pro výhybkáře na vjezdové straně, aby dával vjíždějícímu vlaku ruční návěst Výstraha. Tato návěst se nemusí dávat, byl-li vlak o vjezdu na obsazenou kolej zpraven u vjezdového (cestového) návěstidla.

540.

Nemůže-li být dávána vlaku ruční návěst Výstraha, popř. i ruční návěst Stůj, musí být vlak o těchto mimořádnostech zpraven rozkazem V v sousední stanici, popř. u vjezdového (cestového) návěstidla nebo zvláštní poznámkou v tabelárním jízdním řádu.

541.

Je-li dávána vlaku ruční nebo přenosná návěst Stůj, musí se výpravčí, dříve než dovolí vjezd vlaku, přesvědčit nebo dostat zprávu o tom, že místo zastavení je touto návěstí označeno.

542.

Podrobné postupy pro vjezdy vlaků na obsazenou kolej se uvedou ve staničním řádu.

Ve stanicích s kolejovými obvody, které svou činností znemožňují při jejich obsazení postavení hlavního návěstidla na návěst dovolující jízdu, se dovolí vjezd vlaku do stanice při pravidelném nebo mimořádném vjezdu na obsazenou kolej za splnění podmínek pro jízdu vlaku na Přivolávací návěst nebo kolem neobsluhovaného návěstidla.

543.-544. Neobsazeno.

Mimořádné projíždění a zastavení vlaku ve stanici

545.

Výpravčí dovoluje vlaku mimořádné projíždění ve stanici výpravkou návěstí Odjezd.

Návěst Odjezd výpravčí nedává a mimořádné projíždění vlaku je dovoleno:

v případech, kdy je dovolena výprava vlaku podle čl. 502 a strojvedoucí nepochybně zjistí, že příslušná hlavní návěstidla platná pro jeho jízdu dovolují průjezd vlaku (včetně návěsti Přivolávací návěst);

v případech, kdy nelze obsluhovat hlavní návěstidla ve vlakové cestě a vlaku je dovolen průjezd doručením rozkazu V u vjezdového návěstidla;

546.

Vjíždí-li vlak do stanice s pohotovostí zastavit, ale zastavení není třeba, dá výpravčí svolení průjezdu návěstí Odjezd. Nedal-li výpravčí tuto návěst, nemusí takto vjíždějící vlak ve stanici zastavit jen tehdy, pokud strojvedoucí nepochybně zjistí, že příslušná hlavní návěstidla platná pro jeho jízdu dovolují průjezd vlaku a to pouze v případě, kdy je dovolena výprava vlaku podle čl. 502.

Svolení k průjezdu pro vlaky s přepravou cestujících platí pouze v případě, že mají zastavovat z dopravních důvodů; tento postup nelze však použít u vlaků zastavujících mimořádně pro výstup a nástup cestujících.

Mimořádný průjezd vlaku, který má ve stanici pravidelný vjezd na obsazenou kolej, musí dovolit výpravčí návěstí Odjezd vždy.

547.

Je-li nutno v případech, ve kterých není dovolena výprava vlaků podle ustanovení čl. 502, dodržet zastavení vlaku (zpravení písemným rozkazem, informace o mimořádnostech u vlaku apod.), smí výpravčí přestavit příslušná hlavní návěstidla (dovolit jejich přestavení) na návěst dovolující jízdu až po zastavení vlaku.

V případech, ve kterých je dovolena jízda vlaku podle ustanovení čl. 502, však smí výpravčí přestavit příslušná hlavní návěstidla (dovolit jejich přestavení) na návěst dovolující jízdu, až když byl vlak zpraven a pro pobyt ve stanici není jiný důvod.

Ustanovení tohoto článku se vztahuje i na vlaky osobní dopravy, pokud mají ve stanici pobyt z dopravních důvodů.

548.

Mimořádné zastavení ve stanici lze uskutečnit a strojvedoucí je musí očekávat vždy, je-li vjezd vlaku dovolován návěstí, podle níž musí strojvedoucí očekávat zastavení, popř. má-li odjezdové návěstidlo samostatnou předvěst, nebo je vjezd dovolován písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením, nebo byl-li strojvedoucí zpraven o mimořádném zastavení písemným rozkazem, telekomunikačním zařízením, nebo byl-li vlak zastaven u vjezdového návěstidla.

V případech, kdy musí být vlak o mimořádném zastavení zpraven rozkazem V, zpraví se ve stanici, kde naposledy zastavuje; není-li to možné, zpraví se i v jiné bližší nácestné stanici, ve které může být projíždějící vlak podle ustanovení předchozího odstavce mimořádně zastaven vždy.

Nedostane-li výpravčí zprávu, že je vlak o mimořádném zastavení zpraven, nesmí jej považovat za zpravený, přestože o jeho zpravení požádal.

Je-li vlak zastavován u vjezdového návěstidla za účelem mimořádného zastavení ve stanici, smí se mu dovolit vjezd až po spolehlivém zjištění, že u vjezdového návěstidla zastavil.

549.

Dodatkem může být dovoleno, aby na neelektrizovaných tratích nemusely být nákladní vlaky o stanovené rychlosti 65 km/h a menší zastaveny u vjezdového návěstidla za účelem mimořádného zastavení ve stanici, i když je dovolován vjezd návěstí Volno, je-li v rozhodujícím úseku před vjezdovým návěstidlem stoupání větší než 10(; v tom případě se musí z rozkazu výpravčího na vjezdovém zhlaví dávat ruční návěst Výstraha. Potřebná opatření se uvedou ve staničním řádu.

550.

Mimořádně zastavujícímu vlaku se musí označit místo zastavení ruční nebo přenosnou návěstí Stůj. Toto označení není třeba, může-li vlak dojet až k hlavnímu návěstidlu (vloženému návěstidlu nebo uzávěře koleje) zakazujícímu jízdu vlaku, které platí jen pro jednu kolej, nebo jedná-li se o vlak, který byl zpraven o mimořádném zastavení z důvodu výstupu a nástupu cestujících.

551.

O mimořádném zastavení nebo projíždění v zastávkách nebo nákladištích se vlaky zpraví vždy rozkazem V. Lokomotivní, soupravový, služební nebo nutný pomocný vlak jedoucí pod číslem vlaku osobní dopravy se o projíždění zastávek nezpravuje a pravidelné pobyty ve stanicích se považují za pobyty z dopravních důvodů.

552.

O mimořádném zastavení nebo projíždění vlaku zpraví výpravčí vždy všechny zúčastněné staniční zaměstnance.

553.-556.

Neobsazeno.

Současné jízdní cesty

557.

Ve staničním řádu (obsluhovacím řádu odbočky) se uvedou:

zabezpečovacím zařízením zakázané současné jízdní cesty, tj. současné vlakové cesty (posunové cesty), popř. současná vlaková cesta a posunová cesta, a to podle podkladů dodaných SDC;

opatření a postupy, blíží-li se ke stanici současně dva vlaky, jejichž současné vlakové cesty jsou zakázané.

558.

Nedovoluje-li staniční řád současný odjezd a vjezd vlaků stejného směru, smí výpravčí po vjezdu prvního vlaku dovolit průjezd druhému následnému vlaku, jehož vlaková cesta se stýká s pokračováním vlakové cesty prvního vlaku, až když první vlak zastavil ve stanici.

559.

Blíží-li se ke stanici současně dva vlaky opačného směru, jejichž současný vjezd není dovolen, dovolí se přednostně vjezd vlaku, pro který jsou podmínky rozjíždění od vjezdového návěstidla méně příznivé, nebrání-li tomu jiné důležité důvody (např. bezpečnost cestujících, následný vlak, překročená délka vlaku apod.).

560.-562.

Neobsazeno.

Jízda vlaku na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel

563.

Není-li možné pro poruchu nebo i z jiné příčiny dovolit jízdu kolem hlavního návěstidla jeho normální obsluhou, dovoluje se jízda PN. Není-li možná jízda na PN dovoluje se jízda RPN, písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením. Podle stejných zásad se dovoluje další jízda i kolem porouchané uzávěry koleje příp. vloženého návěstidla. Vložené návěstidlo nesmí být opatřeno PN.

564.

Je-li zřízeno telefonní spojení od vjezdového návěstidla, popř. cestového návěstidla k výpravčímu, může dovolit výpravčí další jízdu vlaku tím, že tímto telefonním spojení nařídí strojvedoucímu sepsání příkazu Pv. Stejně se postupuje při použití rádiového zařízení.

Při dovolení jízdy kolem neobsluhovaného návěstidla písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením smí vlak jet stejným způsobem jako na PN.

Ve stanicích s odjezdovými návěstidly, které nenávěstí rychlost pro obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, a ve stanicích bez odjezdových návěstidel musí jet vlak v obvodu celé stanice stejným způsobem jako na PN, dokud konec vlaku nemine poslední pojížděnou výhybku.

565.

Ustanovení čl. 563 se smí použít až po ověření poruchového stavu zabezpečovacího zařízení, popř. tehdy, je-li to předpokládáno jinými předpisy, anebo je-li to nařízeno rozkazem o výluce nebo rozkazem o vypnutí zabezpečovacího zařízení.

Způsob dovolení jízdy vlaku podle čl. 563 uvede výpravčí v dopravním deníku (strážník oddílu v zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů) ve sloupci „Poznámky“ zkratkou a při jízdě na PN i číslem počitadla obsluh (např.: „Vjezd RPN“ - vjezd na Ruční přivolávací návěst, „Odjezd PN 3824“ - odjezd na Přivolávací návěst, číslo počitadla obsluh 3824, „Odjezd V“ - odjezd na rozkaz V, „Vjezd R“ - vjezd na rádiové zařízení, „Vjezd T“ - vjezd na telefonní spojení, „Jízda na RPN“ - jízda na RPN na hradle [hlásce], apod.).

566.

Rozkaz V, kterým se dovoluje vjezd vlaku a který se doručuje u vjezdového návěstidla, zní např.: "Vjezd do stanice dovolen", "Vjezd k cestovému návěstidlu dovolen" apod. Nelze-li obsluhovat dvě nebo více návěstidel (např. vjezdové a cestové návěstidlo, vjezdové návěstidlo a uzávěra koleje, popř. vložené návěstidlo apod.), musí se v rozkaze V uvést, která návěstidla se neobsluhují, a kam až je jízda vlaku dovolena. Např.: Vjezdové a cestové návěstidlo se neobsluhuje, vjezd do pravého přednádraží dovolen" apod.

Rozkaz V, jímž se dovoluje jízda kolem neobsluhovaného odjezdového (cestového) návěstidla, popř. uzávěry koleje nebo vloženého návěstidla, zní např. takto: "Odjezdové návěstidlo se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet" nebo "Uzávěra koleje a odjezdové návěstidlo se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet".

Jde-li o průjezd vlaku a nelze-li obsluhovat vjezdové a odjezdové, popř. další hlavní návěstidla nebo uzávěry koleje (vložená návěstidla) ve vlakové cestě tohoto vlaku, může se vlak zpravit jedním rozkazem V doručeným u vjezdového návěstidla (např.: "Vjezdové a odjezdové návěstidlo se neobsluhuje, vjezd a odjezd dovolen"). Výpravčí tak smí učinit, až když jsou splněny všechny podmínky pro průjezd vlaku. Svolení k průjezdu výpravkou návěstí Odjezd výpravčí v tomto případě nedává.

Příklady sepisování rozkazů V uvedené v tomto článku se používají také v případech, kdy je jízda vlaku kolem neobsluhovaného návěstidla dovolována telekomunikačním zařízením a strojvedoucí sepisuje příkaz Pv.

567.-569.

Neobsazeno.

Výluka služby dopravních zaměstnanců

570.

Výluka služby dopravních zaměstnanců (dále jen výluka služby) je stav, kdy není nutná přítomnost dopravních zaměstnanců na pracovišti pro zajišťování jízd vlaků a PMD. Přitom není rozhodující, zda vlaky, popř. PMD jezdí nebo nejezdí.

571.

Za stav výluky služby se pokládá pouze stanovená nepřítomnost na pracovišti výpravčího, strážníka oddílu nebo závoráře obsluhujícího PZZ na širé trati. Stanovená nepřítomnost na pracovišti jiných zaměstnanců (výhybkář, závorář obsluhující PZZ ve stanici aj.) se upravuje opatřením přednosty stanice.

572.

Pracoviště s výlukou služby určí ředitel OPŘ v rozkaze o výluce služby dopravních zaměstnanců, v němž stanoví :

název dopravny (stanoviště), jíž se výluka služby dopravních zaměstnanců týká,

číslo vlaku, kterým výluka služby začíná, hodinu a minutu, kdy výluka služby končí,

kterým zaměstnancům a do kterých dopraven se začátek a konec výluky služby hlásí,

je-li stanice za výluky služby obsazena dopravním zaměstnancem s nižší kvalifikací (např. hláskařem),

platnost hlavních návěstidel, způsob jejich zneplatnění, zajištění vlakové cesty, uložení klíčů od zámků výhybek, výkolejek a služebních místností,

zda bude za výluky služby obsluhováno telekomunikační a zabezpečovací zařízení, způsob jeho obsluhy, pokud není uveden v předpise pro obsluhu zabezpečovacího zařízení,

způsob zajištění odstavených vozidel na manipulačních kolejích, popř. i dopravních kolejích proti ujetí,

seznam přejezdů s PZZ v celém úseku mezi obsazenými dopravnami a opatření pro obsluhu a kontrolu PZZ,

opatření při mimořádné jízdě vlaku nebo PMD a opatření pro případ nemožného dorozumění včetně uložení povolenek.

573.

O výluce služby ve stanicích, na odbočkách, hradlech, hláskách a závorářských stanovištích téže trati, popř. i více tratí se může vydat jeden souhrnný rozkaz. Tento je přílohou staničních řádů všech stanic, kterých se týká.

574.

Trvání výluky služby se vyznačí stanoveným způsobem v pomůckách grafikonu vlakové dopravy.

575.

Za výluky služby výpravčího je jízda vlaku zajišťována mezi dvěma stanicemi (odbočkami) obsazenými výpravčími.

V dopravně, která není obsazena výpravčím, musí být zajištěna jízdní cesta po hlavní koleji. Hlavní návěstidla platná pro kolej, po níž je jízdní cesta zajištěna, se přestaví do polohy dovolující jízdu nebo se zneplatní. Nelze-li hlavní návěstidla přestavit do polohy dovolující jízdu nebo je z důvodu technických, časových, příp. technologických nelze jako neplatná označit, musí být strojvedoucí vlaku, který do této stanice (odbočky) jede, v poslední stanici obsazené výpravčím zpraven rozkazem V o tom, která hlavní návěstidla pro jeho jízdu neplatí.

Zastaví-li vlak za výluky služby u hlavního návěstidla, o jehož neplatnosti nebyl strojvedoucí zpraven, postupuje strojvedoucí jako u návěstidla krycího.

576.

Za výluky služby strážníka oddílu se oddílová návěstidla přestaví do polohy dovolující jízdu nebo se zneplatní. Ostatní opatření se uvedou v rozkaze o výluce služby dopravních zaměstnanců.

577.

Před ukončení dopravní služby je zaměstnanec povinen se přesvědčit, že jsou splněna všechna opatření nařízená rozkazem o výluce služby dopravních zaměstnanců. Potom ohlásí určeným zaměstnancům a dopravnám ukončení služby takto : „Dopravní služba ve stanici Janov (na hradle, hlásce, stanovišti) ukončena ve 21.30.Vávra.“.

Nemůže-li zaměstnanec pro poruchu telekomunikačního zařízení ohlásit ukončení dopravní služby určeným stanicím, nesmí dopravní službu ukončit.

578.

Před zahájením dopravní služby si zaměstnanec vyžádá od sousedních stanic obsazených výpravčími zprávu o vlakové dopravě a pak jim oznámí začátek dopravní služby takto: „Dopravní služba ve stanici Karlov (na hlásce, hradle, stanovišti) započata v 6.20. Drozd.“.

Dále zaměstnanec postupuje podle obdržených pokynů, popř. podle rozkazu o výluce služby dopravních zaměstnanců.

579.

Vlaky, které pojedou v traťovém úseku s výlukou služby zpožděné nebo s náskokem, ačkoli by podle jízdního řádu měly jet v době, kdy je stanice (hradlo, hláska, stanoviště) výpravčím obsazena, musí výpravčí obsazené stanice, která s takovou stanicí sousedí, zpravit rozkazem V následujícího znění : „Při jízdě ze stanice ............ do stanice ............. dodržte dopravní opatření jako u vlaku číslo ....... (uvede se číslo vlaku, který má podle jízdního řádu vyznačenou výluku služby).“.

580.

Za výluky služby výpravčího se smí jízda PMD dovolit jen v případě, že bude ukončena před zahájením dopravní služby v této stanici. Jízdu PMD sjednají výpravčí obsazených stanic, popř. ji povolí výpravčí poslední obsazené stanice, končí-li trať ve stanici s výlukou služby. Nebylo-li ukončení jízdy PMD oznámeno do ukončení výluky služby, musí být výpravčí nastupující službu zpraven o sjednané jízdě a o jejích podmínkách. Zpraví jej výpravčí, kterému je hlášen nástup služby. Dokud nedojede PMD do stanice, popř. není zjištěno, ve kterém mezistaničním úseku se PMD nachází, nesmí se v celém úseku, v němž byla jízda PMD sjednána, vypravit žádný vlak.

581.

O případném zrušení výluky služby dopravních zaměstnanců může v případě mimořádností v železniční dopravě rozhodnout provozní dispečer OPŘ.

582.-583.

Neobsazeno.

Písemné rozkazy

584.

O mimořádnostech týkajících se výkonu dopravní služby za jízdy vlaku se zpravují strojvedoucí písemným rozkazem.

585.

Jako písemných rozkazů se používá následujících tiskopisů (příloha tohoto předpisu):

všeobecný rozkaz bílé barvy (zkráceně rozkaz V);

rozkaz k opatrné jízdě žluté barvy nebo se žlutým pruhem (zkráceně rozkaz Op);

rozkaz pro tratě s automatickým blokem zelené barvy nebo se zeleným pruhem (zkráceně rozkaz Z);

příkaz vlaku bílé barvy (zkráceně příkaz Pv);

rozkaz pro speciální vozidla bílé barvy (zkráceně rozkaz Rv).

Vzory uvedených rozkazů jsou uvedeny v přílohách tohoto předpisu.

Písemný rozkaz s razítkem a podpisem zaměstnance, který jej sepsal, je však platný i když není v mimořádných případech sepsán na předepsaném tiskopise, ale je vyhotoven v předepsaném vzoru a počtu stejnopisů; prvopis se vlepí do příslušného svazku rozkazů.

Je-li při sepisování rozkazů používáno výpočetní nebo rozmnožovací techniky, musí být zachována čitelnost a srozumitelnost rozkazu. V tomto případě může být název stanice vytištěn místo razítka. Písemné rozkazy, které nejsou očíslovány a sešity ve svazku, se před vydáním musí očíslovat (např. 25/2) a po vydání spojit po 100 kusech. Číslo v čitateli je pořadové ve svazku, číslo ve jmenovateli uvádí počet vydaných průpisů. Odchylky stanoví staniční řád.

586.

Všeobecný rozkaz je písemný rozkaz, jímž se zaměstnanci zpravují o mimořádnostech, není-li stanoveno použití jiného písemného rozkazu.

587.

Písemným rozkazem k opatrné jízdě s předtištěným zněním se zpravuje strojvedoucí o mimořádnostech vyžadujících zvlášť opatrnou jízdu. V případech podle čl. 609 odst. a) a b) se rozkazem k opatrné jízdě zpravuje i zaměstnanec v čele sunutého vlaku.

588.

O mimořádnostech týkajících se zabezpečení jízd vlaků na tratích s automatickým blokem se zpravuje strojvedoucí písemným rozkazem Z s předtištěným zněním.

589.

Příkaz vlaku je písemný rozkaz (i s předtištěným zněním), jehož sepsání při mimořádnostech nařizuje strojvedoucímu výpravčí podle ustanovení předpisu ČD D1, tohoto předpisu a popř. dalších předpisů. Strojvedoucí tímto písemným rozkazem též zpravuje ostatní zaměstnance doprovodu vlaku, je-li to stanoveno tímto předpisem, nebo je-li jim nutné sdělit pokyny, které rozkaz obsahuje.

590.

Písemným rozkazem Rv zpravuje výpravčí řidiče speciálního hnacího vozidla o podmínkách jízdy speciálního hnacího vozidla a o mimořádnostech týkajících se jeho jízdy.

591.

Rozkazy V, Op a Z jsou ve svazku a píší se průpisem na dvou (třech) stejně číslovaných listech počínaje číslem 1 v každém svazku.

Prvopis rozkazu potvrzený strojvedoucím zůstane ve svazku. Průpis pro strojvedoucího dostane vždy strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla.

Je-li na vlaku více činných elektrických hnacích vozidel nebo pohotových k službě a je třeba zpravit strojvedoucí o povinnosti stáhnout sběrače elektrických hnacích vozidel, musí dostat průpis rozkazu V, popř. rozkazu Pv strojvedoucí všech hnacích vozidel činných a pohotových k službě.

592.

Pokud se použije písemného rozkazu o třech listech, zůstane ve svazku i jeden průpis, pokud není třeba zpravit dalšího strojvedoucího.

593.

Je-li třeba informovat o mimořádnostech týkajících se jen obsluhy vlaku vlakovou četu, napíše se tato informace na samostatný rozkaz, který se dává na vědomí jen vlakové četě.

594.

Společně se strojvedoucím musí být vedoucí vlakové čety zpraven písemným rozkazem o těchto mimořádnostech:

o jízdě vlaku po nesprávné koleji, a to jen u vlaků s přepravou cestujících s pobytem na zastávkách, musí-li cestující vystupovat na opačné straně;

o odklonové jízdě (např. při nehodových událostech nebo živelných pohromách);

o mimořádném zastavení vlaku ve stanici nebo na širé trati pro výstup, nástup a přestup cestujících (např. při výlukách kolejí);

o mimořádném zastavení vlaku ve stanici nebo na širé trati pro nástup nebo výstup zaměstnanců ČD, popř. jiných oprávněných osob;

o změnách týkajících se doprovodu vlaku;

o mimořádném sunutí vlaku;

o zmenšení rychlosti vlaku (nikoli z důvodu pomalých jízd);

o přečíslování vlaku;

o změnách ve výluce služby výpravčího ve stanici;

o výlukách kolejí (předpokládaných i nepředpokládaných), kdy jsou uloženy vlakové četě povinnosti ve vztahu k cestujícím.

595.

Vedoucí vlakové čety musí být dále zpraven o těchto mimořádnostech:

o jízdě vlaku proti správnému směru u vlaků s přepravou cestujících s pobytem na zastávkách, musí-li cestující vystupovat na opačné straně;

o změnách v sestavě vlaku s přepravou cestujících (odchylky od pomůcek GVD).

596.

Střídají-li se strojvedoucí, odevzdá odstupující strojvedoucí písemné rozkazy platné pro ještě neprojetou trať nastupujícímu strojvedoucímu. Předání hnacího vozidla, vlakové dokumentace a Zprávy o brzdění potvrdí oba strojvedoucí v Knize předávky, resp. Knize předávky, provozu a oprav SHV na hnacím vozidle.

Stejným způsobem je nutno postupovat, přidává-li se k vlaku přípřež, nebo jestliže se od něho odvěšuje.

Střídají-li se vlakové čety, odevzdá odstupující vedoucí vlakové čety písemné rozkazy platné pro ještě neprojetou trať nastupujícímu vedoucímu vlakové čety, který převzetí potvrdí svým podpisem na každém převzatém písemném rozkaze.

597.

Vedoucí vlakové čety zpraví o obsahu písemného rozkazu ostatní členy vlakové čety, jde-li o opatření, které vyžaduje jejich spolupráci.

Při mimořádnostech, týkajících se cestujících, musí vedoucí vlakové čety zajistit jejich zpravení.

598.

Je-li strojvedoucímu přidělen pilot nebo druhý strojvedoucí, musí být i on zpraven o obsahu písemného rozkazu. Zpravení potvrdí svým podpisem na prvopise písemného rozkazu.

599.

Písemné rozkazy musí být jasné, stručné a na všech průpisech dobře čitelné, aby byly vyloučeny omyly a pochybnosti. Zápisy v písemných rozkazech musí být seřazeny podle kilometrických nebo časových údajů. Použije-li se pro sepsání předtištěných nálepek, musí být tyto nálepky a jejich počet uveden na všech listech rozkazu. V zápise není dovoleno používat telegrafických nebo jiných zkratek s výjimkou těch, které mají obecnou platnost, jako např. ŽST, km, h, min apod.

Dodatečná znění a opravy lze v písemných rozkazech provést jen tehdy, neporuší-li se srozumitelnost rozkazu; jinak se musí sepsat nový rozkaz a původní rozkaz se označí jako zrušený. Změny a opravy v písemných rozkazech označí výpravčí (v příkaze Pv strojvedoucí) poznámkou v uvozovkách „opravil“ a pod ní připojí svůj podpis.

Zkažené a zrušené písemné rozkazy se nesmějí zničit. Byly-li již ze svazku vytrženy, musí se do něho vlepit. Písemný rozkaz, který již strojvedoucí (vedoucí vlakové čety) podepsal, se zruší na prvopisu v jeho přítomnosti anebo se zruší novým rozkazem.

Všechna znění písemných rozkazů (rukopisný text, nálepky, tisk apod.) musí být na všech listech rozkazu umístěna vodorovně.

600.

Je-li na jednom pracovišti vedeno současně více svazků písemných rozkazů téhož druhu, musí být vzájemně rozlišeny písmenným indexem u razítka (počínaje písmenem „A“). Jejich rozlišovací znak a počet svazků, které je současně dovoleno založit, se uvede ve staničním řádu.

601.

Uschované svazky použitých rozkazů se smějí vyřadit po jednom roce.

602.

Zaměstnanec, který písemný rozkaz přijímá, je povinen si jej přečíst ještě před potvrzením převzetí. Případné nesrovnalosti se musí ihned odstranit. Pokud sepsaný rozkaz neodpovídá předchozím ustanovením o jeho sepsání, odmítne jej převzít.

603.

Rozkazy V, Op a Z sepisuje výpravčí, v odůvodněných případech může výpravčí nadiktovat rozkaz V nebo Op, popř. rozkaz Z výhybkáři. Ten jej sepíše přímo do tiskopisu a pro kontrolu správného sepsání jej přečte výpravčímu, napíše na určeném místě jeho jméno a doložku "zr" (z rozkazu) a připojí svůj podpis. Za stejných podmínek může výpravčí nadiktovat strážníkovi oddílu znění rozkazu Op, část A.

Rozkaz Op pro jízdu podle rozhledových poměrů sepisuje samostatně také strážník oddílu.

Sepisování rozkazu V, Op nebo Z jiným staničním zaměstnancem než výpravčím nebo výhybkářem může v nezbytných případech povolit schvalovatel staničního řádu.

Při výlukách kolejí pro jízdu PMD sepisuje písemné rozkazy V ve svazku označeném heslem „výluky“ zaměstnanec pro řízení sledu.

604.

Rozkazy V, Op a Z doručuje strojvedoucím (vedoucím vlakové čety) zásadně zaměstnanec, který je sepsal. V odůvodněných případech je může na rozkaz výpravčího doručit také jiný zaměstnanec.

605.

Kromě případů nařízených jednotlivými ustanoveními předpisu ČD D1 a tohoto předpisu se zpravují vlaky rozkazem V také v těchto případech:

při vadném stavu kolejí, trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, staveb železničního spodku a při opravách nebo přestavbách těchto zařízení, je-li třeba, aby vlak zmenšil rychlost, aby zastavil, popř. aby byl upozorněn na nastalé změny;

při snesení, přemístění, aktivování nebo neplatnosti návěstidel;

při aktivování traťového, staničního nebo dálkového zabezpečovacího zařízení a zařízení vlakového zabezpečovače na trati, při poruše nebo vypnutí traťového, staničního nebo dálkového zabezpečovacího zařízení a zařízení vlakového zabezpečovače na trati;

došlo-li k nehodové události na sousední koleji;

o zmenšení rychlosti vlaku podél pracoviště služebních vozidel, nařízené rozkazem o výluce (souhrnným rozkazem o výluce) nebo na žádost vedoucího prací;

na žádost vedoucího pracovní čety pracující na trati výjimečně za tmy, mlhy a vánice, je-li třeba, aby vlak jel se zvýšenou opatrností a dával opakovaně návěst Pozor;

je-li třeba upozornit doprovod vlaku v jiných případech na zvýšení pozornosti a opatrnosti, na zmenšení rychlosti nebo zastavení, anebo je-li třeba jej upozornit na jiné mimořádnosti.

Je-li třeba, aby vlak jel výjimečně do jiného obvodu (nádraží), než je předpokládáno jízdním řádem, zpraví se o tom rozkazem V, pokud není v jízdním řádu uvedena jízdní doba i pro takový případ.

O případu podle bodu b) a c) tohoto článku se vlaky zpravují rozkazem V po dobu 21 dnů, nestanoví-li ROV nebo ROVZZ vzhledem k místním poměrům jinak.

606.

Není-li v jednotlivých ustanoveních nebo v ROV (ROVZZ) stanoveno jinak, zpravuje se vlak rozkazem V v poslední stanici obsazené výpravčím před místem, pro které rozkaz platí; u projíždějících vlaků ve stanici, kde před tímto místem vlak naposledy zastavuje.

607.

Rozkazy V mohou být zpracovány výpočetní technikou, popř. místo psaní textu se může používat zpráv buď přímo tištěných na rozkazech V, nebo s ním neoddělitelně spojených (tj. nalepených) i na prvopis. Použije-li se nálepek, musí se jejich počet poznamenat v rozkaze V (např. „tři nálepky“). Jiný způsob upevňování nálepek na rozkazy V je zakázán.

Pro úsporu se může v jednom kalendářním dni nebo jedné směně sepsat jeden rozkaz V téhož obsahu také pro několik vlaků, doprovází-li je stejný strojvedoucí.

608.

Rozkazem Op se dává strojvedoucímu příkaz zachovávat podle přehlednosti trati a podle ostatních poměrů takovou rychlost, aby vlak mohl zastavit za všech okolností bezpečně a včas před vozidly nebo jinou překážkou, nejedná-li se o překážku náhle vzniklou. Před náhle vzniklou překážkou musí strojvedoucí využít všech dostupných prostředků (rychlobrzda, pískování, dynamická brzda apod.) pro zastavení vlaku.

609.

Rozkaz Op se sepisuje:

nemohl-li být ohlášen předvídaný odjezd vlaku některému zaměstnanci obsluhujícímu přejezdové zabezpečovací zařízení (část A);

není-li střežen přejezd, na němž jsou porouchány a otevřeny mechanické závory nebo na němž je světelné přejezdové zabezpečovací zařízení mimo činnost (část A);

je-li nařízena jízda podle rozhledových poměrů (část B).

610.

Příkazy pro jednotlivé případy jsou v tiskopise rozkazu Op již předtištěny. Další příkazy se mohou napsat do části "Jiné příkazy".

Týká-li se zpráva přejezdů, doplní se předtisk jejich polohou s udáním kilometru a jeho desetin, a názvy stanic, zastávek, hradel nebo hlásek, mezi kterými se přejezd nachází.

611.

Rozkazem Op se zpravují vlaky v poslední stanici obsazené výpravčím před místem, pro které platí; jde-li o zpravení podle ustanovení čl. 609 odst. b), může se vlak zpravit ve stanici, kde před tímto místem naposledy zastavuje (viz i čl. 885).

Dříve než výpravčí dovolí průjezd vlaku, musí obdržet hlášení, že je vlak zpraven rozkazem Op.

612.

Rozkazu Z se používá na tratích s automatickým blokem v těchto případech:

nelze-li obsluhovat odjezdové návěstidlo, popř. jiné hlavní návěstidlo na odjezdovém zhlaví (část 1);

je-li porouchán nebo vypnut automatický blok a je nařízena jízda v mezistaničním oddílu (část 2);

jede-li vlak po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu na trati s jednosměrným automatickým blokem, a to při nesjízdnosti nebo výluce správné koleje (část 3).

613.

Rozkaz Z se vydává vždy ve stanici, v níž má platit. Příkazy pro jednotlivé případy jsou v tiskopise předtištěny, mohou se však v případě potřeby napsat i na rozkaz V. Rozkaz Z může být doplněn i jinými příkazy evidovanými v části „Jiné příkazy“.

Je-li při předpokládaných výlukách kolejí nařízeno zpravovat vlaky rozkazem V místo rozkazem Z, lze rozkaz V vydat i ve stanici dispoziční (výchozí, je-li blíže), popř. ve stanici, kde vlak naposledy zastavuje.

614.

Je-li to účelné, může se používat rozkazu Z obsahujícího jen část 1.

Stejně tak se může používat tiskopisu rozkazu Z obsahujícího jen část 2 a 3.

615.

Příkaz Pv sepisuje strojvedoucí v případech stanovených tímto předpisem.

616.

Rozkaz Rv se vydává pro jízdu speciálního hnacího vozidla ve stanovených případech.

617.

Během jízdy vlaku (PMD) musí být u strojvedoucího všechny přijaté písemné rozkazy.

618.

Písemné rozkazy pozbývají platnosti:

provedením nařízených úkonů,

zneplatněním vydáním dalšího písemného rozkazu,

ukončením jízdy vlaku (posunu mezi dopravnami)

ztrátou, případně poškozením takového charakteru, kdy se rozkaz stává nečitelným nebo nesrozumitelným (v tomto případě však musí být vydán nový písemný rozkaz s příkazy pro neprojetou část tratě). O vydání nového písemného rozkazu z důvodu ztráty nebo poškození požádá strojvedoucí, příp. vedoucí vlakové čety.

619.-620. Neobsazeno.

B. Posun v dopravnách s kolejovým rozvětvením

Všeobecná ustanovení

621.

Pod pojmem posun se rozumí každá úmyslně a organizovaně prováděná jízda vozidel, nejde-li o jízdu vlaku, posun mezi dopravnami a jízdu na vyloučenou a z vyloučené koleje.

Posunová cesta je úsek koleje od konce posunového dílu až k místu, kam se bude nejdále posunovat. V tomto úseku musí být dotčené výměny, výkolejky, kolejové křižovatky s přestavitelnými srdcovkami, točny, přesuvny a kolejové zábrany přestaveny do správné polohy, a přejezdy, přes které se bude posunovat musí být uzavřeny (aktivována výstraha na PZZ) podle požadavků zaměstnance oprávněného řídit posun.

622.

Podle toho, jakým způsobem jsou při posunu uváděna vozidla do pohybu, rozeznáváme posun:

hnacími vozidly;

speciálními hnacími vozidly;

silničními vozidly;

ruční;

mechanizačním zařízením a prostředky (např. vrátkem, navijákem, strkačem apod.).

623.

Jednoduchý posun je takový posun, při kterém není povolen posun trhnutím, ani odraz nebo spouštění vozidel a který řídí i vykonává jeden zaměstnanec. Seznam zaměstnanců stanice oprávněných řídit pouze jednoduchý posun se uvede ve staničním řádu.

Není-li staničním řádem určen staniční zaměstnanec, provede strojvedoucí jednoduchý posun v těchto případech:

odstavení prvního vozidla za hnacím vozidlem;

přestavení hnacího vozidla na opačný konec soupravy vlaku;

jízda hnacího vozidla na vlak a od vlaku.

624.

Po ukončeném posunu se smějí nechat stát vozidla přes námezník jen se svolením výpravčího.

Dovoluje-li to staniční řád, a dal-li k tomu souhlas výpravčí, smí se odstavit nebo ponechat stát vozidla na spojovacích kolejích, kolejových spojkách nebo na koleji mezi krajní vjezdovou výhybkou a vjezdovým návěstidlem. Obsazovat odvratné kusé koleje odboček vozidly je zakázáno.

625.-626.

Neobsazeno.

Zaměstnanci oprávnění řídit posun

627.

Posun smí řídit jen jeden odborně způsobilý zaměstnanec. Jen ten smí dávat rozkazy zaměstnancům zúčastněným na posunu; bez jeho rozkazu se nesmí posunovat. Tento zaměstnanec smí i sám vykonávat posun.

628.

Posunovači vykonávají posun samostatně včetně dávání návěstí pro posun, vždy však pouze v souladu s pokyny danými předem zaměstnancem oprávněným řídit posun.

629.

Řídit posun mohou:

vedoucí posunu (je odborně způsobilý zaměstnanec oprávněný řídit posun ve stanici a na trati);

výhybkáři při posunu nedoprovázených hnacích vozidel nebo posunujících dílů, speciálních hnacích vozidel nebo při posunu na návěst Posun přes námezník;

další zaměstnanci ČD, kteří zkouškou nabyli oprávnění řídit posun;

výpravčí;

strojvedoucí v případech určených tímto předpisem(

zaměstnanci cizích právnických a fyzických osob, které na základě smlouvy s Českými dráhami využívají jimi provozovanou dopravní cestu, kteří zkouškou nabyli oprávnění řídit posun a mají vydáno zmocnění opravňující vykonávat tuto činnost na ČD;

zaměstnanci přepravce, kteří zkouškou nabyli oprávnění řídit posun silničními vozidly, mechanizačními zařízeními nebo ruční posun na manipulačních kolejích v těch stanicích a nákladištích, kde k tomu dal souhlas přednosta stanice; seznam oprávněných zaměstnanců a podmínky pro tento posun se uvedou ve staničním (obsluhovacím) řádu.

Dopravní zaměstnanci stanice, kteří v ní vykonávají dozor nad výkonem dopravní služby (např. přednosta stanice, jeho náměstkové, dozorčí provozu apod.), staniční dispečeři, výpravčí, dozorci spádovišť a nádražní jsou vždy oprávněni, uznají-li to za potřebné a nebrání-li tomu jejich osobní povinnosti, převzít řízení posunu, včetně řízení a vykonávání jednoduchého posunu.

630.

Ve všech případech, kdy řízení posunu převezme jiný zaměstnanec, zpraví odstupující zaměstnanec oprávněný řídit posun nebo výpravčí, všechny zaměstnance zúčastněné na posunu o tom, kdo řídí další posun.

631.

Zaměstnanec oprávněný řídit posun, řídí práce při posunu tak, aby byla zajištěna osobní bezpečnost zaměstnanců zúčastněných na posunu a aby nedošlo k poškození vozidel a nákladů. Je odpovědný i za správnou sestavu vlaku. Stanovené úkoly vykonává v časovém pořadí určeném TPÚ stanice nebo dle příkazů výpravčího. Při posunu zaujme takové místo, aby z něho mohl řídit a popřípadě i sledovat posun. O postupu prací zpraví předem všechny zúčastněné zaměstnance.

632.

Před uvedením vozidel do pohybu si musí zaměstnanec oprávněný řídit posun včas zjistit pohledem nebo dotazem pro každou zamýšlenou posunovou cestu a není-li to možné se zřetelem na místní poměry, včas v průběhu jízdy:

zda nepřenosná návěstidla platná pro posun dovolují posun a může-li vidět na hlavní návěstidla, zda nedovolují jízdu vlaku, která by mohla být posunem ohrožena,

zda výhybky, výkolejky, kolejové křižovatky s přestavitelnými srdcovkami, točny a přesuvny apod. jsou správně přestaveny, pokud mu jejich správné přestavení nebylo oznámeno dle předpisu ČD D1,

zda zamýšleným pohybům nestojí v cestě vozidla, případně jiné překážky, které může ze svého stanoviště zpozorovat.

Kromě toho musí zaměstnanec oprávněný řídit posun před uvedením vozidel do pohybu zajistit:

aby byla odstraněna vozidla a zařízení zasahující do průjezdného průřezu (auta, jeřáby, transportéry, můstky apod.);

aby na zamýšlené pohyby vozidel byli upozorněni zaměstnanci pracující v kolejích nebo u kolejí, na kterých se bude posunovat;

bezpečné zastavení posunovaných vozidel (vyzkoušení brzd, položení zarážek apod.);

bezpečnost na přejezdech, na kterých se bude posunovat;

kontrolu svěšení vozidel a zkrácení nebo zavěšení příliš dlouhých nepoužitých šroubovek;

odstranění zařízení zajišťující stojící vozidla a uvolnění brzd;

uzavření dveří, klapek a světlíků vozidel otevírajících se ven, zajištění uvolněných plachet;

spojení klanic vozidel řetězy nebo upevnění řetězů ke klanicím;

vyzvání osob, které jsou při nakládání nebo vykládání ve vozidlech, aby vystoupily a vzdálily se od kolejí a zajistily zboží;

řádné zajištění dveří vozidel, ve kterých zůstanou za posunu osoby (průvodci zásilek, zaměstnanci pošty apod.) a ústní varování těchto osob;

uzavření a zajištění bočních dveří u vozidel obsazených cestujícími, popř. i čelních dveří, byl-li přerušen přechod mezi vozidly; tato vozidla pak musí doprovázet určený zaměstnanec.

633.

Na zaměstnance oprávněné řídit a vykonávat jednoduchý posun, se vztahují i ustanovení článků 631, 632 a 676.

Případné střežení přejezdů však zajistí zaměstnanec stanice, který musí být pro tyto případy určen staničním řádem.

Povinnosti uvedené v článcích 631 a 632 se vztahují i na ostatní zaměstnance zúčastněné na posunu, jestliže jim to uložené úkoly nebo jejich stanoviště neznemožňují.

634.

Výpravčí zpraví zaměstnance oprávněného řídit posun, jaké úkony se mají vykonat, nejsou-li známy předem, a určí, kdy se smí s posunem začít. Je-li toho se zřetelem k situaci zapotřebí, upozorní zaměstnance oprávněného řídit posun, bude-li nutno posun přerušit, a z jakého důvodu, popř. které koleje bude nutno uvolnit. Tato zpráva není nikdy souhlasem k posunu.

Souhlas k posunu výpravčího platí vždy jen pro jízdu posunu k nejbližšímu nepřenosnému návěstidlu platnému pro posun nebo tam, kde toto návěstidlo není, k příslušnému námezníku koleje po které se posun pohybuje, popř. k návěstidlu s návěstí Konec vlakové cesty. Další souhlas k posunu se dá podle ustanovení předpisu ČD D1.

Ve stanicích bez výhybkářů se postupuje dle pokynů výpravčího.

Ve stanicích, kde jsou výhybkáři zúčastněni na posunu, musí zaměstnanec oprávněný řídit posun projednat způsob posunu a dávání návěstí s příslušným výhybkářem.

635.

Výpravčí upozorní zaměstnance oprávněného řídit posun na všechny mimořádnosti, které mu nemohou být známy. Na elektrizovaných tratích jej kromě toho upozorní na všechny mimořádnosti týkající se napájení trakčního vedení na kolejích, na nichž se bude posunovat, a to bez ohledu na trakci hnacího posunovacího vozidla.

636.

Po ukončení posunu, popř. za posunu, si výpravčí ověří, zda nařízené posunovací úkony byly správně vykonány.

637.

Staniční řád stanoví, jaké povinnosti při posunu má staniční dispečer, nádražní a výpravčí.

638.-640.

Neobsazeno.

Posun hnacími vozidly

641.

Před započetím posunu zpraví zaměstnanec oprávněný řídit posun strojvedoucího o postupu práce, o způsobu brzdění posunujícího dílu a způsobu provedení posunu (viz i V15/I). Dále ho upozorní na nutnost zvlášť opatrného posunu vždy, když je to třeba (např. při najíždění na vozy obsazené osobami) a na každou přestávku delší než 10 minut.

642.

Posunuje-li se dvěma hnacími vozidly, zpraví zaměstnanec oprávněný řídit posun oba strojvedoucí podle čl. 641 a určí, který z nich bude řídit rychlost pohybu. Strojvedoucí, který řídí rychlost, dá před každým uvedením hnacího vozidla do pohybu návěst Pozor.

643.

Návěsti pro posun musí být dávány tak, aby bylo zřejmé, že se vztahují jen na vlastní posun.

Pokyn strojvedoucímu k uvedení hnacího vozidla do pohybu dává vždy zaměstnanec oprávněný řídit posun sám nebo prostřednictvím určeného zaměstnance.

Jestliže by délka posunujícího dílu nebo jiné okolnosti ztěžovaly lokomotivní četě pozorování ručních návěstí, určí zaměstnanec oprávněný řídit posun k předávání návěstí jednoho nebo více zaměstnanců.

Při použití rádiového zařízení dává pokyny vždy určený zaměstnanec v čele posunujícího dílu, přičemž zaměstnanec oprávněný řídit posun sleduje na příjmu rádiový provoz a může v případě potřeby zasáhnout do řízení posunu.

Zaměstnanci se rozdělí u posunovaných vozidel (tj. podle nich nebo na nich) tak, aby strojvedoucí nebo jiný způsobilý zaměstnanec mohl pozorovat ruční návěsti včas a bez pochyb. Ruční návěsti se dávají na straně strojvedoucího, pokud nebylo dohodnuto jinak. Bylo-li dohodnuto, že se ruční návěsti budou dávat na opačné straně než na straně strojvedoucího, musí být na této straně určen odborně způsobilý zaměstnanec pro přenášení návěstí. Návěsti se dávají tak, aby jimi nemohla být rušena jízda vlaků. Odborně způsobilý zaměstnanec na stanovišti strojvedoucího ohlásí strojvedoucímu ihned všechny návěsti pro posun, které pozoruje na své straně.

Nemůže-li strojvedoucí nebo zaměstnanec, který je určen pro předávání návěstí dále pozorovat návěsti, popř. se návěsti přestaly dávat, musí strojvedoucí posunující díl zastavit. Při odrazu není třeba návěst Odraz opakovat. Strojvedoucí zastaví posunující díl na návěst Stůj, nebo ztratí-li z dohledu posunovače, který dal návěst Odraz.

Při posunu musí strojvedoucí přizpůsobit rychlost jízdy rozhledovým poměrům a vždy musí předpokládat, že posunuje na obsazenou nebo kusou kolej, pokud nebyl zpraven, že posunuje na volnou kolej, nebo sám vidí, že kolej je volná.

644.

Strojvedoucí smí uvést hnací vozidlo do pohybu na příslušnou návěst za podmínky, že zná způsob a cíl jízdy podle ustanovení čl. 641, dovolují-li posun nepřenosná návěstidla platná pro posun a dá-li k tomu pokyn zaměstnanec oprávněný řídit posun ústně nebo ruční návěstí, kterou dá sám nebo prostřednictvím zaměstnance určeného k předávání návěstí podle čl. 643 nebo je-li tento pokyn dán při rádiovém spojení určeným zaměstnancem. Nevidí-li strojvedoucí ze svého stanoviště na nepřenosné návěstidlo platné pro posun, řídí se jen pokyny pro posun (dávanými ústně nebo ručními návěstmi) do té doby, než může ze svého stanoviště sledovat návěsti nepřenosných návěstidel platných pro posun.

645.

Strojvedoucí posunovacího hnacího vozidla, který řídí rychlost pohybu při posunu je povinen:

zajistit přesné a včasné plnění pokynů;

splnit pokyny dané návěstmi nepřenosných návěstidel platných pro posun, sledovat volnost posunové cesty a osoby pohybující se v posunové cestě nebo v její blízkosti a varovat je návěstí Pozor, sledovat rozmístění vozidel; a to u tažených posunujících dílů vždy, u sunutých posunujících dílů podle možností (umožňuje-li mu to výhled z hnacího vozidla). Návěsti na výhybkách a výkolejkách sleduje, pokud na ně ze svého stanoviště vidí.

Stejné povinnosti má i zaměstnanec, který je na posunovacím hnacím (speciálním hnacím) vozidle určen k předávání návěstí.

646.

Rychlost při posunu se řídí podle toho, jak je posunující díl brzděn, podle rozhledových poměrů, podle délky posunujícího dílu, podle dovolené rychlosti napsané na vozidlech a dalších jiných okolností (najíždění na kolejovou váhu, na přesuvnu, na vozidla obsazená osobami apod.).

Prudké najíždění s posunovanými vozidly je zakázáno.

Při posunu se nesmí překročit rychlost:

40 km/h jsou-li vozidla tažena; to platí i pro samostatná nebo spojená hnací vozidla (speciální vozidla);

30 km/h jsou-li vozidla sunuta.

Na stojící vozidla se smí najíždět jen opatrně a rychlost 5 km/h, tj. rychlost chůze, nesmí být překročena, a to v úseku 20 metrů před stojícím vozidlem.

V případech najíždění na osobní vozy a vozidla speciální stavby (např. salónní, restaurační, lůžkové a lehátkové vozy) musí být posun řízen tak, aby najížděcí rychlost byla co nejnižší, aby nedošlo k ohrožení osob a poškození vozidel.

S vozidly obsazenými osobami nebo naloženými nebezpečnými látkami nebo mimořádnými zásilkami, jakož i s vozidly naloženými nebo vyloženými na jedné straně se musí posunovat zvláště opatrně. Rychlost při posunu s takovými vozidly se řídí podle místních poměrů.

Místní omezení rychlosti platná pro vlaky se vztahují i na posun.

647.

U sunutých posunujících dílů musí jet nebo jít určený zaměstnanec tak, aby mohl přehlédnout kolej před vozidly, dávat potřebné návěsti a přitom dbát aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost. Jet může na prvním, nejdále na druhém, sunutém vozidle, je-li k tomu uzpůsobeno. Podle toho, zda tento zaměstnanec jede nebo jde, musí na tuto okolnost upozornit strojvedoucího, aby tento mohl podle toho upravit rychlost sunutého posunujícího dílu.

Má-li však sunutý díl najíždět na stojící vozidla, nemusí určený zaměstnanec jet nebo jít v čele sunutého posunujícího dílu, ale může dávat pokyny z místa mezi čelem sunutého posunujícího dílu a stojícími vozidly, má-li přehled přes celou posunovou cestu.

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na posun na spádovišti nebo na výtažné koleji.

648.

Může-li být ohrožena bezpečnost cestujících posunem v místech určených k nastupování a vystupování, je lokomotivní četa povinna pozorně sledovat kolej před sebou, dávat návěst Pozor, a podle potřeby zmenšit rychlost. Je-li omezen rozhled nebo jsou-li vozidla sunuta, musí jít před posunujícím dílem zaměstnanec posunu, který dává potřebné pokyny cestujícím pro jejich bezpečnost.

V případech, kdy není přímo ohrožena bezpečnost cestujících (při posunu kolem ostrovních nástupišť apod.), může zaměstnanec posunu jet na předním čele posunujícího dílu a dává návěst Pozor.

649.

Hnací vozidla se zdviženým sběračem nesmějí vjet pod vzdušnou izolaci (ani ji přejíždět), která odděluje staniční trakční vedení od traťového v těch případech, kdy je odpojeno přilehlé traťové trakční vedení. O odpojení přilehlého trakčního vedení musí být strojvedoucí informován výpravčím přímo nebo prostřednictvím zaměstnance oprávněného řídit posun.

650.

Odchylně od ustanovení čl. 643 může zaměstnanec oprávněný řídit posun ústně nařídit jízdu taženého posunujícího dílu na volnou kolej k návěstidlu platnému pro posun nebo do výtažné koleje, aniž by pro tento posun byly dávány ruční návěsti pro posun. Pokud dostal strojvedoucí pokyn k zahájení posunu ústně a nejsou dávány ruční návěsti, musí zastavit nejpozději před návěstidlem zakazujícím posun nebo zakončením výtažné koleje, nebyla-li mu již dříve dávána jiným způsobem návěst pro zastavení posunujícího dílu (rádiovým zařízením apod.).

651.-653.

Neobsazeno.

Posun na dopravních kolejích

654.

Posunovat na dopravních kolejích se smí jen se svolením výpravčího. Svolení si vyžádá zaměstnanec oprávněný řídit posun od výpravčího přímo nebo prostřednictvím výhybkáře.

Ve stanici s výhybkáři zpraví výpravčí před udělením svolení k posunu zúčastněné výhybkáře, ze které a na které dopravní koleji se smí posunovat. Poté dá výpravčí pokyn k zahájení posunu zaměstnanci oprávněnému řídit posun a zároveň dá podle potřeby i svolení k obsazení dopravních kolejí a oznámí mu čas, kdy má kolej uvolnit, popř. i kam smí nejdále posunovat. O dalším posunu se pak zaměstnanec oprávněný řídit posun dohodne s výhybkářem nebo zaměstnancem, který staví posunové cesty.

Dává-li výpravčí svolení k posunu prostřednictvím výhybkáře, smí výhybkář svolení předat až po postavení příslušné posunové cesty.

Ve stanicích, kde nejsou nepřenosná návěstidla platná pro posun, může dát výhybkář Souhlas k posunu zaměstnanci oprávněnému řídit posun k jízdě posunu za předpokladu, že tímto svolením neuvede v omyl jiný posun.

Ostatní zaměstnance zúčastněné na zjišťování volnosti vlakové cesty, na střežení přejezdů apod., zpraví výpravčí podle ustanovení staničního řádu o tom, ze které koleje a na které dopravní koleje je dovoleno posunovat.

Případné další podrobnosti se uvedou ve staničním řádu; ve staničním řádu se rovněž stanoví odchylky pro směrové koleje, které jsou rovněž dopravními kolejemi pro odjezdy vlaků.

Přestavení výhybek pro zamýšlený posun se nesmí považovat za Souhlas k posunu. Byl-li posun na rozkaz výpravčího přerušen, smí v něm zaměstnanec oprávněný řídit posun pokračovat, až když obdržel nový Souhlas k posunu.

655.

Svolením k posunu na dopravních kolejích dovoluje výpravčí i obsazení těchto kolejí vozidly, ale jen na dobu trvání posunu.

Toto svolení není však nikdy svolením k obsazení kolejí vozidly i po skončení posunu. K takovému obsazení je třeba zvláštního svolení výpravčího; při jeho udělení musí výpravčí zpravit všechny zaměstnance odpovídající za volnost vlakové cesty; stejně postupuje výpravčí i po opětném uvolnění koleje.

Svolení k obsazení dopravní koleje po skončení posunu si musí zaměstnanec oprávněný řídit posun vyžádat i tehdy, když již je dopravní kolej obsazena (např. vozidly po předchozím posunu, vlakem, vlakovou soupravou apod.).

Ve stanicích s kolejovými obvody při posunu se speciálními vozidly, která nejsou označena červeným písmenem „A“, musí zaměstnanec oprávněný řídit posun ohlásit výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře každé, tj. i přechodné obsazení dopravní koleje.

Ukončení posunu, uvolnění dopravních kolejí a příslušných kolejových obvodů ohlásí ihned zaměstnanec oprávněný řídit posun po jeho ukončení výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře.

Ostatní zaměstnanci odpovídající za volnost vlakové cesty se zpraví podle ustanovení staničního řádu.

Pokud staniční řád nestanoví jinak, hlášení týkající se svolení k posunu na dopravních kolejích a obsazení dopravních kolejí vozidly, jakož i hlášení o ukončení posunu, a uvolnění dopravních kolejí se nemusejí zvlášť zapisovat. Staniční řád však může v těchto případech nařídit použití upamatovávacích pomůcek.

656.

Při posunu se smí vyjíždět jen k označníku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá strojvedoucí posunujícího hnacího vozidla, u sunutých posunujících dílů zaměstnanec jedoucí v čele.

657.

Ve stanicích na dvoukolejných nebo vícekolejných tratích se posunuje zpravidla na správnou kolej a nemá-li tato kolej označník, smí se posunovat tak daleko, až kam to je pro zamýšlený posun zapotřebí, nejdále do úrovně vjezdového návěstidla.

Ve stanicích, které nemají vjezdové návěstidlo pro vjezd z nesprávné koleje, nesmí výpravčí dovolit jízdu vlaku ze sousední stanice po nesprávné koleji, dokud dříve nezpravil přímo zaměstnance oprávněného řídit posun a jeho prostřednictvím i strojvedoucího, že při posunu se smí jet nejdále do úrovně označníku. Zaměstnanec oprávněný řídit posun zpraví o tom i zaměstnance, který má jet na prvním sunutém vozidle.

Po dobu obousměrného pojíždění traťové koleje se smí na správnou kolej posunovat jen do úrovně označníku; za úroveň označníku jen se svolením výpravčího (tj. postupuje se obdobně jako na jednokolejné trati). Po obnovení dvoukolejného provozu zpraví výpravčí přímo zaměstnance oprávněného řídit posun a jeho prostřednictvím strojvedoucího o možnosti posunu na správné koleji po obvod stanice.

658.

Je-li zapotřebí se zřetelem k místním poměrům (např. pro krátkou vzdálenost mezi stanicemi nebo stanicí a odbočkou, mezi staničními obvody, mezi obvodem stanice a jiné výkonné jednotky apod.) zvláštních opatření trvalé platnosti (např. určení místa, kam až se smí posunovat, kdy smí být dáno svolení k posunu apod.), uvedou se ve staničním řádu; zvláštní opatření přechodné platnosti při předpokládané výluce traťové koleje nebo napěťové výluce trakčního vedení se uvedou v rozkaze přednosty stanice.

659.-661.

Neobsazeno.

Posun vzhledem k jízdám vlaků a PMD

662.

Při každém posunu musí nepřenosná návěstidla kryjící obvod, v němž se posunuje, zakazovat jízdu vlaku.

663.

Očekává-li se vlak, je nutné včas uvolnit vlakovou cestu a zastavit rušící posun, tj. takový posun, pro který by byl vlak zadržen u vjezdového (cestového) návěstidla nebo zpomalil jízdu od předvěsti, nebo který je vzhledem k jízdě vlaku zakázán.

U vlaků, které mohou krátit pravidelnou jízdní dobu, se počítá s jejich krátkými jízdními dobami.

Ve staničním řádu se podle místních poměrů uvede, kolik minut před příjezdem jednotlivých druhů vlaků musí být nejpozději ukončen rušící posun.

Jde-li o posun naléhavější než vjezd vlaku, může být vlak výjimečně zadržen u vjezdového (cestového) návěstidla.

664.

V době uvedené v předchozím článku se nesmí v prostoru mezi krajní výhybkou a označníkem posunovat proti očekávanému vlaku (PMD).

665.

Pokyn k uvolnění vlakové cesty a k zastavení rušícího posunu dá výpravčí zaměstnanci oprávněnému řídit posun přímo nebo prostřednictvím výhybkáře, a to podle okolností ještě před přípravou vlakové cesty. Pokyn se může dát návěstí Uvolněte vlakovou cestu a zastavte posun, rozhlasem, rádiovým zařízením nebo ústně. Zaměstnanec oprávněný řídit posun je povinen ohlásit výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře, že posun byl zastaven. Výhybkář zprostředkuje hlášení buď před přípravou vlakové cesty, nebo při hlášení přípravy vlakové cesty podle toho, kdy byl dán rozkaz.

V rozkaze k uvolnění vlakové cesty a zastavení rušícího posunu, daném před přípravou vlakové cesty, musí být vždy uvedeno číslo vlaku, pro který je rušící posun zastavován a číslo jeho vjezdové (odjezdové) koleje: "Pro vjezd vlaku 603 na první kolej (Pro odjezd vlaku 603 z první koleje) zastavte rušící posun!“. V hlášení o zastavení rušícího posunu musí být uvedeno, na které koleji posunující díl stojí: " Rušící posun zastaven na páté koleji! Sládek."

Zvláštního rozkazu k zastavení rušícího posunu, popř. hlášení, že byl rušící posun zastaven, není třeba, je-li posunující díl mimo vlakovou cestu před nepřenosným návěstidlem, které stojí přímo u koleje a zakazuje posun; za takové návěstidlo se nepovažuje mechanické seřaďovací návěstidlo na výkolejce, kolejové zábraně, točně apod.

Neohlásil-li výpravčí podle ustanovení čl. 655 zaměstnanci zúčastněnému na přípravě vlakové cesty uvolnění dopravní koleje, na kterou nařizuje přípravu vlakové cesty, musí na to upozornit zaměstnanec ihned výpravčího.

666.

Po rozkazu k zastavení rušícího posunu musí zaměstnanec oprávněný řídit posun ihned ukončit posun a uvolnit vlakovou cestu a smí dovolit pohyb posunujícího dílu jen ve směru jízdy očekávaného vlaku v prostoru :

mezi krajní výhybkou a označníkem,

na záhlaví není-li označník,

mezi krajní výhybkou a označníkem v případě podle čl. 657, kdy se obousměrně pojíždí traťová kolej, která nemá vjezdové návěstidlo z nesprávné koleje.

Pohyb proti směru jízdy očekávaného vlaku smí zaměstnanec řídící posun dovolit jen se svolením výpravčího. Výpravčí smí dát toto svolení jen tehdy, když spolehlivě zjistil, že vlak zastavil u vjezdového návěstidla.

Nemůže-li to výpravčí nebo výhybkář zjistit pohledem, určí staniční řád, jak se spolehlivě zjistí zastavení vlaku u návěstidla.

667.

Je-li dovolen vjezd nebo odjezd vlaku, smí se na kolejích sbíhajících se s vlakovou cestou posunovat (nikoli však odrážet nebo spouštět vozy na volnou kolej) jen k nepřenosnému návěstidlu platnému pro posun a platného jen pro jednu kolej s návěstí zakazující posun nebo na koleji s výkolejkou v poloze na koleji.

Posun na kolejích bez takových návěstidel nebo bez výkolejky může ve stanicích s trvalým posunem povolit schvalovatel staničního řádu. Povolení a podmínky pro takový posun se uvedou ve staničním řádu.

668.

Je-li dovolen vjezd vlaku, je zakázáno posunovat na odjezdové straně v pokračování vlakové cesty, jde-li o vlak, který má projíždět i když by měl být mimořádně zastaven. Toto ustanovení se netýká stanic s rychlostní návěstní soustavou (označených v sešitovém jízdním řádu příslušnou značkou) a stanic se světelnými na sobě závislými návěstidly (označených v sešitovém jízdním řádu značkou P).

Není-li přímo u vjezdové koleje hlavní návěstidlo, vložené návěstidlo nebo uzávěra koleje, je posun v pokračování vlakové cesty dovolen za podmínky, že se dá vlaku v místě pravidelného nebo potřebného zastavení, nejméně však 50 m před předním námezníkem (hrotem jazyka odvratné výhybky) návěst Stůj a jde-li o vlak:

zastavující ve stanici pravidelně;

mimořádně ve stanici zastavující, který:

vjíždí na návěst Výstraha, Rychlost 40 km/h a výstraha nebo Rychlost 40 km/h;

je zpraven písemným rozkazem nebo telekomunikačním zařízením o mimořádném zastavení;

byl zastaven u vjezdového (cestového);

vjíždí na Přivolávací (ruční) přivolávací návěst nebo na písemný rozkaz.

Konkrétní podmínky, za kterých je tento posun dovolen, se uvedou ve staničním řádu.

669.

Ve všech případech posunu v pokračování vlakové cesty proti směru vjíždějícího vlaku musí výhybkář před ohlášením volnosti vlakové cesty přestavit výhybku směřující na vjezdovou kolej vlaku do opačné polohy a u ručně přestavovaných výhybek ji v této poloze uzamknout a klíč mít v úschově; u ústředně přestavovaných výhybek zajistí ruční západku výhybkové páky (výměnový řadič, výměnovou kličku) pomocnou uzávěrkou (pomůckou znemožňující přestavení, manipulaci).

Ve stanicích s reléovým zabezpečovacím zařízením nemusí být podmínka předchozího odstavce splněna, je-li při posunu proti směru vjíždějícího vlaku výhybka vedoucí na vjezdovou kolej vlaku kryta návěstidlem platným pro posun a je-li posunující díl hnacím vozidlem tažen; mají-li se však vozidla sunout, odrážet nebo spouštět, musí výpravčí před dovolením vjezdu vlaku přestavit výhybky směřující na vjezdovou kolej vlaku do opačné polohy a výměnový řadič zajistit pomůckou znemožňující přestavení řadiče.

670. - 672

Neobsazeno.

Posun na ostatních kolejích

673.

Ve stanicích, kde jsou k provádění posunu určení zaměstnanci, se ve staničních řádech uvede, komu zaměstnanec oprávněný řídit posun oznámí, že bude posunovat na manipulačních kolejích.

674.-675.

Neobsazeno.

Posun na kolejích s trakčním vedením

676.

Na elektrizovaných tratích se musí dodržovat ještě tyto zásady:

všichni zaměstnanci zúčastnění na posunu musí dobře znát místní poměry trakčního vedení (koleje s trakčním vedením a bez trakčního vedení, rozmístění úsekových odpojovačů nakládkové a vykládkové koleje a další nebezpečná místa);

dříve než se začne posunovat s elektrickým hnacím vozidlem se zdviženým sběračem, informuje výpravčí zaměstnance řídícího posun o tom, zda je trakční vedení kolejí, na nichž se má posunovat, pod napětím. Tuto povinnost musí výpravčí splnit vždy, má-li se posunovat na nakládkovou nebo vykládkovou kolej;

napětí trakčního vedení se nesmí zapnout, jestliže by mohli být zapnutím ohroženi zaměstnanci při posunu nebo zaměstnanci nakládkových či vykládkových prací a ložený náklad není v předepsané vzdálenosti od částí trakčního vedení, která budou po zapnutí pod napětím. Napětí trakčního vedení, které se zapíná jen přechodně k umožnění posunu (např. na nakládkových a vykládkových kolejích), se musí po ukončení posunu opět vypnout. Výpravčí, popř. zaměstnanec pověřený obsluhou úsekového odpojovače, musí všem dotčeným zaměstnancům vždy oznámit, že napětí trakčního vedení bude zapnuto a rovněž jim oznámí jeho vypnutí;

přes úsekové děliče ohraničující odpojené úseky trakčního vedení nesmějí elektrická hnací vozidla jet se zdviženým sběračem, aby nedošlo k jejich propojení;

při obsluze kolejí bez trakčního vedení nebo kolejí s odpojeným napětím trakčního vedení musí být posunovací elektrické hnací vozidlo se zdviženým sběračem trvale pod trakčním vedením, které není odpojeno od napájení; mezi hnací vozidlo a posunovaná vozidla se proto podle potřeby přidá dostatečný počet vozidel, aby byl tento posun možný;

na kolejích, kde se nakládá nebo vykládá, se nesmějí nechat stát vozidla pod úsekovými děliči nebo před nimi pod trakčním vedením, které je pod napětím, aby nebyli ohroženi zaměstnanci při nakládce nebo vykládce vozidel.

Ve staničním řádu se uvedou podmínky pro bezpečné provádění nakládkových a vykládkových prací na kolejích s trakčním vedením a v jeho blízkosti.

677.-679.

Neobsazeno.

Posun na kolejích ve spádu

680.

Ve stanicích a nákladištích, které jsou třeba jen z části ve spádu větším než 2,5 (, a ve vzdálenosti 50 m před tímto spádem, se musí posunovat zvlášť opatrně.

Posunovat zvlášť opatrně znamená znemožnit při posunu nekontrolovatelné a neovladatelné pohyby vozidel, s nimiž se posunuje.

Na spádu větším než 2,5 ( a ve vzdálenosti 50 m před tímto spádem, není dovoleno posunovat s vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu, není-li ujetí vozidel znemožněno jiným zajištěným vozidlem (ne hnacím nebo speciálním hnacím) nebo k tomu účelu konstruovaným zařízením (odvratná kolej, výkolejka). Výjimky může povolit schvalovatel staničního řádu.

Odrážet vozidla do stoupání je dovoleno jen tehdy, pokud hnací vozidlo zůstane na nejnižším místě tak dlouho, než jsou odražená vozidla spolehlivě zastavena a zajištěna proti ujetí. Do té doby se nesmí rovněž měnit poloha výhybek, které odrážená vozidla pojížděla.

Při sunutí vozidel po spádu, není-li jejich případné ujetí znemožněno odvratnou kolejí, výkolejkou, vozidly zabrzděnými ruční brzdou, musí mít první sunuté vozidlo obsluhovanou ruční brzdu nebo účinkující tlakovou brzdu zapojenou do průběžné brzdy.

Na spádech větších než 15( musí být posunující díl s dopravní hmotností větší než dvojnásobek vlastní hmotnosti hnacího vozidla vždy průběžně brzděn. Za vykonání zkoušky brzdy posunujícího dílu odpovídá zaměstnanec oprávněný řídit posun. Takové obvody se musí uvést ve staničním řádu (smlouvě o provozování drah na jejich styku, obsluhovacím řádu, v prováděcím nařízení k předpisu pro zjednodušenou dopravu).

Podle potřeby stanoví staniční řád (obsluhovací řád) další opatření (např. aby vozidla, na která se budou odrážet jiná vozidla, byla zajištěna kromě zabrzděním a podložením ještě další zarážkou apod.).

Stanice a nákladiště, na něž se vztahují předchozí ustanovení, se uvedou v Dodatku.

681.-683

Neobsazeno.

Posun za označník

684.

Posun za označník se smí provádět nejdále k vjezdovému (cestovému) návěstidlu vlastní stanice.

Ustanovení o posunu za označník platí i pro posun za světelné seřaďovací návěstidlo, které nahrazuje označník.

685.

Je-li třeba posunovat za označník, oznámí zaměstnanec oprávněný řídit posun předpokládanou dobu trvání posunu výpravčímu a vyžádá si jeho svolení k tomuto posunu, a to přímo nebo prostřednictvím výhybkáře.

Výpravčí smí takový posun dovolit pokud:

není na cestě ze sousední stanice k němu vlak ani PMD,

má na tratích vybavených traťovým souhlasem udělen traťový souhlas.

V době trvání posunu za označník nesmí výpravčí přijmout vlak nebo souhlasit s jízdou PMD ze sousední stanice, ani udělit traťový souhlas sousední stanici. Ukončení posunu a uvolnění prostoru mezi označníkem a vjezdovým návěstidlem ohlásí zaměstnanec řídící posun výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře.

686.

Svolení k posunu za označník s uvedením směru (čísla traťové koleje) dá výpravčí zaměstnanci oprávněnému řídit posun přímo nebo prostřednictvím výhybkáře.

Zaměstnanec oprávněný řídit posun zpraví o posunu za označník strojvedoucího.

O posunu za označník zpraví výpravčí výhybkáře, kterých se tento posun týká.

Je-li za označníkem, popř. za světelným seřaďovacím návěstidlem, které nahrazuje označník, přejezd se světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením závislý na postavení návěstidla stanice, uvedou se povinnosti zaměstnanců pro zajištění přejezdu při posunu za označník ve staničním řádu.

Zaměstnanec oprávněný řídit posun u sunutého posunujícího dílu zpraví ústně o podmínkách posunu za označník zaměstnance jedoucího v čele sunutého posunujícího dílu.

Pokud bude zcela výjimečně nutno vykonat posun za označník v případě, že u vjezdového návěstidla stojí vlak, musí být strojvedoucí stojícího vlaku o tomto posunu zpraven (ústně, popř. telekomunikačním zařízením).

Zaměstnanec oprávněný řídit posun musí být ústně zpraven o tom, že u vjezdového návěstidla stojí vlak.

687.

Je-li stanice vybavena označníkem před cestovým návěstidlem, uvedou se ve staničním řádu podmínky a způsob zpravování pro posun za takový označník.

Je-li označník umístěn u krajní výhybky, je každý posun za tuto výhybku posunem za označník.

688.

Za nemožného dorozumění smí dovolit posun za označník jen výpravčí, který má povolenku pro kolej, po níž se má za označník posunovat.

689.-690.

Neobsazeno.

Posun přes námezník

691.

Posunovat tímto způsobem se smí jen s vlaky pravidelně zastavujícími. S mimořádně zastavujícími jen tehdy, končí-li jejich vlaková cesta jako vlakům pravidelně zastavujícím.

692.

Ruční návěstí Posun přes námezník dává výpravčí svolení k jízdě bez zastavení za místo ukončující vlakovou cestu v těch případech, kdy je nutné uvolnit zadní námezník. Návěst dává výpravčí vstříc vjíždějícímu vlaku tak dlouho, pokud její příjem strojvedoucí nepotvrdí návěstí Pozor. Dá-li strojvedoucí v tomto případě návěst Povolte brzdy úplně, musí výpravčí dát návěst Stůj, zastavte všemi prostředky.

Případné výjimky povoluje schvalovatel staničního řádu.

693.

Vlak, kterému je dovolován posun přes námezník návěstí Posun přes námezník, končí jízdu vlaku na místě, které ukončuje vlakovou cestu, a jako posunující díl pokračuje bez zastavení v další jízdě.

694.

Je-li u koleje nepřenosné návěstidlo platné pro posun a platné jen pro kolej po níž vlak jede, musí dovolovat posun. V případech, že se jedná o skupinové návěstidlo platné pro posun, stanoví staniční řád podmínky, za kterých je povolen posun přes námezník tak, aby návěstí na tomto návěstidle nebyl uveden v omyl posunující díl stojící na jiné koleji.

695.

Při posunu přes námezník mohou řídit posun zaměstnanci uvedení v čl. 629, vyjma členů doprovodu vlaku, kterému je dávána návěst Posun přes námezník. Kdo smí řídit posun při posunu přes námezník a za jakých podmínek, se uvede ve staničním řádu. Návěsti pro tento posun se nesmí dávat z výhybkářských stavědel a stanovišť.

696.

Pro vjíždějící vlak, kterému se dovoluje posun bez zastavení návěstí Posun přes námezník, není tato návěst nikdy svolením k posunu za označník nebo k posunu mezi dopravnami.

Posun přes námezník nesmí výpravčí dovolit pokud by tento posun byl zároveň posunem za označník.

697.

Je-li třeba z jakéhokoli důvodu odvolat svolení k posunu dané návěstí Posun přes námezník, přestaví se seřaďovací návěstidlo na návěst zakazující posun, a vlaku se dá vždy i návěst Stůj, zastavte všemi prostředky.

698.-700.

Neobsazeno.

Posun současně na více místech

701.

Posunuje-li se ve stanici pravidelně současně na několika místech, stanoví se staničním řádem jednotlivé posunovací obvody a určí se posunovací lokomotivy a posunovací čety pro jejich obsluhu.

O pohybech vozidel do jiných posunovacích obvodů se musí zaměstnanci oprávnění řídit posun vzájemně dohodnout. Podle potřeby stanoví staniční řád podrobný postup.

702.

Má-li se posunovat současně na několika místech ve stanici, v níž nejsou stanoveny staničním řádem posunovací obvody, dá výpravčí zúčastněným zaměstnancům oprávněným řídit posun potřebné pokyny pro postup při posunu. Tito zaměstnanci se pak vzájemně dohodnou tak, aby posun byl účelný a bezpečný.

703.-705.

Neobsazeno.

Posun přes přejezdy

706.

Dříve, než se začne posunovat přes přejezd, je zaměstnanec oprávněný řídit posun povinen zajistit uzavření závor nebo uvedení přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení do činnosti. Není-li to možné nebo je-li zpraven, že přejezdové zabezpečovací zařízení je poroucháno, zařídí střežení tohoto přejezdu, pokud k tomuto úkonu není staničním řádem určen jiný zaměstnanec.

Přejezd, který má jen výstražné kříže, je nutno střežit v případě, jsou-li přes něj vozidla sunuta, tj. pokud není hnací vozidlo v čele posunujícího dílu. Podmínky pro jízdu posunujících dílů přes tyto přejezdy s hnacím vozidlem v čele posunujícího dílu jsou stejné jako při jízdě vlaku.

707.

Má-li se posunovat přes přejezd delší dobu a jedná-li se o frekventovaný přejezd, je třeba, aby alespoň po 10 minutách byl se svolením zaměstnance oprávněného řídit posun přejezd uvolněn pro silniční provoz.

708.

Posun na přejezdu musí být vždy přerušen a přejezd uvolněn co nejdříve, jakmile kterýkoli zaměstnanec zúčastněný na posunu zpozoruje, že se k přejezdu blíží nebo před přejezdem stojí silniční vozidlo, které dává světelné nebo akustické výstražné znamení, popř. když o to požádá uživatel silničního provozu, který veze osobu vyžadující rychlou zdravotnickou pomoc nebo lékař jedoucí k poskytnutí pomoci a nemá možnost toto znamení dávat. Zaměstnanec, který zpozoroval nutnost uvolnění přejezdu nebo byl o to požádán, zpraví ihned zaměstnance oprávněného řídit posun, který bez prodlení zajistí přerušení posunu, uvolnění přejezdu, popř. otevření závor.

709.

Při posunu přes přejezd, kdy nedošlo ještě k vjetí vozidel na přejezd, je zakázáno v prostoru železničního přejezdu a jeho blízkosti dávat ruční návěst Přiblížit a návěst Stlačit. Je-li posun řízen ručními návěstmi, domluví se zaměstnanec oprávněný řídit posun se strojvedoucím předem o návěstění tak, aby nebyli uvedeni v omyl uživatelé pozemní komunikace.

710.-713.

Neobsazeno.

Zvláštní opatření při posunu

714.

Vozidlům naloženým zásilkami nebezpečného zboží a mimořádnými zásilkami podle čl. 1258 je třeba věnovat zvláštní pozornost. Za zásilky nebezpečného zboží se považují předměty a látky nebezpečné výbuchem, samozápalné, hořlavé, jedovaté, žíravé a radioaktivní. Vozidla s takovými zásilkami jsou označena nálepkami. Přehled nálepek s jejich významem pro posun a pro sestavení vlaku je uveden v příloze.

715.

Podle možností se přistavují vozidla s výbušninami, jakož i kotlová vozidla se stlačenými nebo zkapalněnými plyny k vykládce nebo prázdná vozidla k nakládce na koleje určené staničním, případně obsluhovacím řádem.

716.-717.

Neobsazeno.

Posun s vozidly nepřivěšenými k hnacímu vozidlu

718.

Posun odrazem je takový posun, při němž se uvedou hnacím vozidlem do pohybu vozidla, která nejsou k němu přivěšena.

Spouštění vozidel je způsob posunu, při němž se odvěšená vozidla dávají na spádu do pohybu působením vlastní hmotnosti.

Posun s doprovodem je posun odrážením nebo spouštěním, při němž rychlost odvěsů je regulována ruční (pořádací) brzdou obsluhovanou určeným zaměstnancem (viz V15/I).

K rozvěšování šroubovek pro odraz nebo spouštění vozidel se může používat tyče.

719.

Kromě ostatních ustanovení platných pro posun se při odrážení a spouštění musí splnit ještě tyto podmínky:

vozidla v odrážené části musí být svěšena;

vozidla nesmějí dojet k přejezdu, který není uzavřen nebo střežen, ani na přesuvnu, točnu nebo kolejovou váhu, není-li ověřeno, že stojí správně a že je zabezpečena;

vozidla smějí najet na stojící vozidla rychlostí chůze; rychlost 5 km/h nesmí být překročena;

návěst k odrazu se smí dát, nevznikne-li po vyvěšení vozidel mezera tak velká, že by při odrazu mohla být příčinou prudkého nárazu; vyvěšují-li se vozidla bez tyče, smí se dát návěst k odrazu, až když zaměstnanec vyvěšující vozidla vystoupí z koleje;

odrážet nebo spouštět vozidla na místa, kde by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, není dovoleno.

720.

Zaměstnanci určení k provádění posunu a výhybkáři sledují běh spouštěných nebo odražených vozidel, která smějí za sebou následovat jen v takových vzdálenostech, aby se výhybky mohly včas přestavit.

Za omezeného rozhledu nebo za silného větru se smí vozidla podle místních poměrů odrážet a spouštět opatrně, příp. se s nimi musí zajíždět.

721.

Vozidla označená nálepkou nebo na vozidlech naložené a nálepkou označené kontejnery (nádržkové kontejnery) vyžadují při posunu zvláštní opatrnost, a to:

1. stupeň -	vozidla označená nálepkou „jeden vykřičník“ a další vozidla určená čl. 724 mohou být odrážena a spouštěna za předpokladu, že jejich spolehlivé zastavení je zajištěno dvěmi zarážkami nebo ruční brzdou ovládanou z plošiny vozidla;

2. stupeň -	vozidla označená nálepkou „dva vykřičníky“ a další vozidla určená čl. 723 mohou být odrážena a spouštěna za předpokladu jejich spolehlivého zastavení ruční brzdou ovládanou z plošiny vozidla;

3. stupeň -	vozidla označená nálepkou „tři vykřičníky“ a další vozidla určená čl. 722, která je zakázáno odrážet a spouštět; posun s těmito vozidly je dovolen jen najížděním.

722.

Třetí stupeň opatrnosti při posunu, tj. zákaz odrážení a spouštění, se vztahuje na:

vozidla obsazená cestujícími a vozidla označená návěstí Obsazeno osobami;

hnací vozidla přes svážný pahrbek; netýká se však odrážení a spouštění hnacích vozidel na ostatních kolejích, pokud mají ovládanou tlakovou brzdu, kterou budou zastavena;

speciální vozidla;

restaurační, lůžková, salónní a bufetová vozidla;

vozidla s koncově naloženými kolovými vozidly, vozidla naložená pásovými vozidly (tanky, transportéry, traktory, buldozery apod.), oplenová vozidla s dlouhým nákladem na více než dvou vozidlech, vozidla bez oplenů s dlouhým nákladem na více než jednom vozidle, vozidla o dopravní hmotnosti větší než 100 tun;

výsypná vozidla vyložená nebo naložená na jedné straně;

poškozená vozidla s poznámkou „Neodrážet“ na správkové nálepce;

vozidla s nápisem „Neodrážet-nespouštět“. Tímto nápisem jsou označena některá vozidla zvláštní konstrukce nebo se zvláštním zařízením (vozy hlubinové, pro přepravu živých ryb, se strojním chladícím zařízením apod.) a vozidla pro zvláštní účely dráhy, uvedené v předpise pro technickou službu vozovou. Vozy zahraničních železnic, které nemají tento nápis, označí na upozornění vozmistra pohraniční přechodové stanice nálepkou „tři vykřičníky“. Vyjádření této skutečnosti v cizí řeči nálepku „tři vykřičníky“ nenahrazuje;

vozidla opatřená nálepkou „tři vykřičníky“ nebo takto trvale označená.

Uvedená vozidla nesmí najet při posunu na jiná vozidla a musí být chráněna proti nárazu.

Vozidla s trvalým označením značkou x(x nebo nálepkou „Zákaz jízdy přes svážný pahrbek“ nesmějí vůbec pojíždět svážný pahrbek. Toto se netýká odrážení a spouštění na jiných kolejích.

723.

Druhý stupeň opatrnosti při posunu, tj. posun s doprovodem se vztahuje na:

vozidla, v nichž jsou železniční, poštovní a celní pracovníci, příslušníci ozbrojených sborů a průvodci zásilek;

přípojné vozy k motorovým nebo elektrickým vozům;

krátce spojené dvojité vozy;

vozy, které nejsou dosud zcela naloženy nebo vyloženy a vozy s posunutým nebo uvolněným nákladem;

vozidla označená nálepkou „dva vykřičníky“.

Vozidla uvedená pod písmeny a), b), c) a e) nesmí při posunu najet na jiná vozidla a musí být chráněna proti nárazu.

724.

První stupeň opatrnosti při posunu, tj. posun při použití dvou zarážek, popř. posun s doprovodem, se vztahuje na:

chladící vozidla bez strojního zařízení;

naložená plošinová podvozková vozidla;

vozidla označená nálepkou "Žíravé látky" nebo "Jedovaté látky";

vozidla označená nálepkou "jeden vykřičník".

Vozidla uvedená pod písmeny c) a d) nesmí při posunu najet na jiná vozidla a musí být chráněna proti nárazu.

725.

Při posunu s vozidly, která nesmí při posunu najet na jiná vozidla a která musí být chráněna proti najetí:

se při třetím stupni opatrnosti při posunu (viz čl. 722) smí na ně s jinými vozidly zajíždět, a to s největší opatrností, pokud s nimi nelze uskutečnit posun s doprovodem, při kterém budou vozidla zastavena ruční brzdou. V případě, že se odráží nebo spouští na kolej, kde stojí vozidla, na která nesmí dojít k nárazu, musí být po dobu takového posunu chráněna ve vzdálenosti nejméně 10 m skupinou nejméně dvou jiných vozidel, která jsou tak dostatečně brzděna, že zabrání nárazu na tato stojící vozidla.

Před vozidly naloženými výbušninami nebo jedovatými látkami musí být vzdálenost takové skupiny vozidel nejméně 50 m;

při prvním a druhém stupni opatrnosti při posunu (viz čl. 723 a 724) musí jiná vozidla zastavit tak, aby do těchto vozidel nenarazila, při zastavování vozů zarážkou se položí dvě zarážky ve smyslu čl. 800 předpisu ČD D2.

726.

Směrnice pro posun na spádovištích vlakotvorných stanic vydává a odchylná ustanovení pro posun povoluje schvalovatel staničního řádu, vyjma ustanovení, která vyplývají z DŘD. Směrnice jsou přílohou staničního řádu.

727.-728.

Neobsazeno.

Posun trhnutím

729.

Posun trhnutím je způsob posunu, při němž se vyvěsí za jízdy tažená vozidla; přední a zadní část posunujícího dílu jedou pak na různé koleje. V posunujícím dílu nesmí být zařazeno žádné další hnací vozidlo nebo speciální vozidlo.

Šroubovka, která se má vyvěsit, musí být nejdříve náležitě povolená. Když posunující díl dosáhne potřebné rychlosti, dá zaměstnanec oprávněný řídit posun návěst Pomalu. Strojvedoucí zmenší rychlost a při stlačení nárazníků vyvěsí určený zaměstnanec šroubovku. Ihned po vyvěšení dá zaměstnanec řídící posun pokyn k další jízdě, strojvedoucí zvětší rychlost a ujíždí před odvěšenou částí posunujícího dílu. Jakmile přední část posunujícího dílu uvolní výhybku, přestaví ji výhybkář pro jízdu druhé části posunujícího dílu.

K vyvěšení šroubovky se smí použít jen tyče. Sedět v čele vozidla nebo stát na nárazníku a vyvěšovat šroubovku rukou nebo nohou je zakázáno. Zaměstnanec určený k vyvěšení šroubovky musí stát pevně na schůdcích vozidla (na stupátku) tak, aby nemohl být zraněn, i kdyby odvěšená vozidla dostihla přední část.

Zaměstnanec obsluhující výhybku sleduje pozorně jízdu obou částí posunujícího dílu, aby mohl přestavit výhybku bez ohrožení vlastní bezpečnosti.

Kolej, na kterou jede přední část posunujícího dílu, musí být volná v dostatečné délce, aby ujíždějící část posunujícího dílu mohla včas uvolnit námezník a pak bezpečně zastavit.

730.

K posunu trhnutím se smí používat jen dobře vycvičených zaměstnanců. O tomto posunu musí zpravit zaměstnanec oprávněný řídit posun zúčastněné zaměstnance.

731.

Posun trhnutím je zakázán:

přes ústředně a místně přestavované výhybky, přes výhybky s přestavitelnými srdcovkami a přes výhybky samovratné v zapnutém samovratném režimu;

všude tam, kde je zakázáno odrážet a spouštět vozidla;

za snížené viditelnosti a tam, kde jsou nepříznivé rozhledové poměry.

Posun trhnutím přes ručně přestavované výhybky je dovolen jen tam, kde se smějí vozidla odrážet a spouštět, pokud to nezakazuje staniční řád, smlouva o provozování drah na jejich styku, obsluhovací řád, prováděcí nařízení k předpisu pro zjednodušenou dopravu nebo provozní řád výkonné jednotky jiného služebního odvětví.

732.

Pro posun trhnutím platí obecně ustanovení o odrážení a spouštění vozidel.

733.-734.

Neobsazeno.

Posun s vozidly uskutečňovaný jinými prostředky

735.

Při posunu silničními vozidly smějí být vozidla tažena jen řetězem nebo lanem dlouhým alespoň tři metry. Silniční vozidlo musí jet vždy mimo kolej. Řidič silničního vozidla nesmí být zároveň zaměstnancem oprávněným řídit posun.

736.

Ručně se smí posunovat s vozidly jen ze strany; kráčet v koleji nebo mezi vozidly je zakázáno.

Osoby, které nejsou s pracemi při posunu obeznámeny, se mohou zúčastnit ručního posunu jen tehdy, jestliže byly zaměstnancem oprávněným řídit posun náležitě poučeny.

737.

Nejsou-li pro jednoduché mechanizační prostředky (strkače, navijáky apod.) vydány zvláštní směrnice nebo pokyny, platí pro používání takových mechanizačních prostředků pokyny výrobce. Zásady pro používání mechanizačních prostředků doplněné podle místních podmínek a potřeb se uvedou ve staničním řádu.

738.-739.

Neobsazeno.

Posun nedoprovázených hnacích vozidel (speciálních hnacích vozidel)

740.

Posun nedoprovázených samotných nebo spojených hnacích (speciálních) vozidel povoluje schvalovatel staničního řádu. Povolené případy jízd nedoprovázených hnacích (speciálních) vozidel musí být uvedeny ve staničním řádu, kde se stanoví podmínky, za kterých se smí takto posunovat, a kdo při tom vykonává funkci zaměstnance oprávněného řídit posun.

O tom, zda bude vykonáván posun nebo posun nedoprovázených hnacích (speciálních) vozidel, rozhodne vždy výpravčí. Všichni zaměstnanci, zúčastnění na posunu, musí být výpravčím zpraveni o tom, že se jedná o posun nedoprovázených hnacích (speciálních) vozidel.

741.

Samotné nebo dvoudílné hnací vozidlo, spojená hnací vozidla, motorová nebo elektrická jednotka musí být vždy řízeny z prvního stanoviště strojvedoucího ve směru jízdy. U zdvojených nebo dvoudílných hnacích vozidel včetně motorových nebo elektrických jednotek, kde jsou v lokomotivní četě alespoň dva strojvedoucí, lze pro posun obsadit první i poslední stanoviště strojvedoucího jedním strojvedoucím. Při změně směru lze pak řídit tato hnací vozidla bez přecházení strojvedoucích; o takovém posunu se však zúčastnění strojvedoucí musí dohodnout předem a za jízdu je vždy odpovědný strojvedoucí prvního stanoviště ve směru jízdy.

742.

Koleje, po kterých bude posunovat nedoprovázené hnací (speciální) vozidlo (vozidla), se musí osvětlit alespoň na nezbytně nutnou dobu (nejsou-li osvětleny trvale). Pro zlepšení rozhledových poměrů může strojvedoucí nedoprovázeného hnacího vozidla krátkodobě použít dálkového reflektoru hnacího vozidla k osvětlení koleje, po které bude posunovat, avšak jen tehdy, když po sousedních kolejích nejede v protisměru vlak, speciální vozidlo nebo jiný posunující díl.

743.

Při posunu nedoprovázených hnacích (speciálních) vozidel po dopravních kolejích je zaměstnancem oprávněným řídit posun zásadně výpravčí, který může pověřit řízením posunu i výhybkáře.

Ve stanici, kde vykonává službu více výpravčích, řídí posun ten výpravčí, který obsluhuje zabezpečovací zařízení, pokud staniční řád nestanoví jinak. Ve staničním řádu se uvede:

který zaměstnanec a v kterém obvodu vykonává pro tyto jízdy funkci zaměstnance oprávněného řídit posun;

způsob zpravení strojvedoucího hnacího vozidla o posunu.

Na manipulačních kolejích je podle předchozích podmínek oprávněný řídit posun výhybkář.

744.

Strojvedoucí hnacího vozidla musí být o posunu zpraven ještě před jeho zahájením. Zpravení strojvedoucího musí obsahovat zejména:

důvod posunu (přestavení hnacího vozidla na jinou kolej, jízda hnacího vozidla na odstavený vlak, jízda hnacího vozidla na postrk nebo přípřež apod.);

směr posunu (zhlaví) s udáním místa, kde bude měněn směr jízdy, a je-li třeba i místo, kde bude posun ukončen;

přibližný pobyt na této koleji (přichází-li v úvahu);

upozornění strojvedoucího na nutnost obzvláště opatrného posunu (např. najíždí-li na vozidla obsazená osobami, na vozidla naložená zásilkami nebezpečného zboží nebo na vozidla s mimořádnými zásilkami apod.), toto zpravení musí strojvedoucí vždy opakovat a nelze pro ně použít rozhlasu.

745.

Zpravení strojvedoucího hnacího vozidla o posunu může být provedeno:

osobně;

prostřednictvím zaměstnance určeného staničním řádem;

telekomunikačním zařízením.

Při každém z těchto způsobů zpravení musí strojvedoucí rozkaz opakovat; opakování rozkazu se nevyžaduje, je-li pro zpravení použito rozhlasu a v případě, kdy se jedná o jednoduchý rozkaz, který lze nahradit ruční návěstí pro posun. Při zpravování rozhlasem však smí strojvedoucí hnacího vozidla toto uvést do pohybu, pokud z hlášení nabyl jistotu, že se týká jeho jízdy (viz však čl. 744 d).

746.

Strojvedoucí, který nebyl o posunu (části posunu) zpraven, nesmí uvést hnací vozidlo do pohybu, i když nepřenosná návěstidla platná pro posun dovolují posun.

747.

Po zpravení strojvedoucího hnacího vozidla o posunu se další jízda nedoprovázených hnacích vozidel řídí nepřenosnými návěstidly platnými pro posun na kolej (z koleje) na níž (z níž) se bude posunovat.

748.

Ve stanici s kolejovými obvody se však nepřenosnými návěstidly smí řídit posun pouze těch speciálních hnacích vozidel, která jsou označena červeným písmenem "A".

749.

Nejsou-li ve stanici nepřenosná návěstidla platná pro posun a platná jen pro jednu kolej, příp. není-li nedoprovázené speciální hnací vozidlo označeno červeným písmenem "A", musí příslušné ruční návěsti pro posun dávat zaměstnanec (zaměstnanci) určený staničním řádem a strojvedoucí hnacího vozidla musí být zpraven o tom, v kterých místech nebo ze kterých stanovišť se budou tyto návěsti dávat.

Ve stanicích, kde je posun nedoprovázených hnacích (speciálních hnacích) vozidel a nedoprovázených posunujících dílů řízen ručními návěstmi pro posun, musí být tyto návěsti dávány přímo u koleje, po které se posunuje, a tak, aby nemohlo dojít k záměně návěstí.

750.

Nelze-li pro posun nedoprovázených hnacích (speciálních hnacích) vozidel obsluhovat nepřenosné návěstidlo platné pro posun, musí být strojvedoucí o jeho poruše zpraven.

751.

Sune-li nedoprovázené hnací vozidlo (speciální hnací vozidlo) jedno vozidlo, nemusí být sunuté vozidlo obsazeno zaměstnancem podle čl. 647. Takový posun je možné provádět pouze na volné koleji a strojvedoucí musí být zpraven o místě zastavení (ukončení posunové cesty), pokud mu není toto známo předem ze znalosti místních poměrů. V tomto případě je zaměstnancem oprávněným řídit posun sám strojvedoucí nedoprovázeného hnacího vozidla.

Pokud by však tímto posunem mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, platí v plném rozsahu čl. 648.

Posun nedoprovázených posunujících dílů

752.

Jízdy nedoprovázených posunujících dílů pro jednotlivé stanice povoluje schvalovatel staničního řádu. Povolené případy jízd nedoprovázených posunujících dílů musí být uvedeny ve staničním řádu, kde se stanoví podmínky, za kterých se smí takto posunovat, a kdo při tom vykonává funkci zaměstnance oprávněného řídit posun.

753.

Nedoprovázený posunující díl musí být vždy řízen z prvního stanoviště strojvedoucího ve směru jízdy.

754.

Koleje, po kterých bude posunovat nedoprovázený posunující díl, se musí osvětlit alespoň na nezbytně nutnou dobu (nejsou-li osvětleny trvale). Pro zlepšení rozhledových poměrů může strojvedoucí nedoprovázeného posunujícího dílu krátkodobě použít dálkového reflektoru hnacího vozidla k osvětlení koleje, po které bude posunovat, avšak jen tehdy, když po sousedních kolejích nejede v protisměru vlak, speciální vozidlo nebo jiný posunující díl.

755.

Výňatky ze staničních řádů pojednávající o jízdách nedoprovázených posunujících dílů se zasílají do všech dep kolejových vozidel, jejichž čety na příslušné trati pravidelně dopravují nákladní vlaky. Tyto výňatky a jejich změny musí v úvahu přicházející depa kolejových vozidel obdržet nejméně jeden měsíc před začátkem jejich účinnosti; při změně doprovodných ramen je musí obdržet i po dnu jejich účinnosti, ale opět nejméně jeden měsíc před změnou doprovodných ramen. Lokomotivní čety s nimi musí být seznámeny prokazatelným způsobem. O změně doprovodných ramen informuje přednostu stanice přednosta DKV.

756.

Jízdy nedoprovázených posunujících dílů mohou být dovoleny, jen pokud se jedná o přestavné jízdy mezi jednotlivými nádražími (obvody) ŽST v těchto případech:

vlak končí v nádraží (obvodu) ŽST a bez výměny nebo s výměnou hnacího vozidla, ale bez změny v sestavě soupravy vozidel pokračuje cestou posunu v jízdě do jiného nádraží (obvodu) ŽST;

posunující díl je přepravován z jednoho nádraží (obvodu) ŽST do jiného nádraží (obvodu) ŽST, odkud bude pokračovat jako vlak, nebo kde s ním bude dále manipulováno.

757.

V případech podle odstavce a) předchozího článku se případná zkouška brzdy vykoná podle předpisu ČD V15/I a provede ji zaměstnanec určený staničním řádem. V případech podle odstavce b) předchozího článku smí jet posunující díl rychlostí nejvíce 40 km/h; zaměstnanec určený staničním řádem vykoná jednoduchou zkoušku brzdy posunujícího dílu a účinek brzdy ověří alespoň u pěti vozů (pokud možno ložených) se zapnutou a účinkující tlakovou brzdou. V těchto případech je strojvedoucí povinen vyzkoušet účinek průběžné brzdy ještě před prvním zastavením posunujícího dílu.

758.

Nedoprovázený posunující díl musí být vždy tažen a průběžně brzděn. Při jízdě musí být poslední vůz označen návěstí Konec vlaku. Za snížené viditelnosti musí být hnací vozidlo označeno vpředu návěstí Začátek vlaku.

759.

Strojvedoucí musí být vždy zpraven o tom, že bude posunovat s nedoprovázeným posunujícím dílem, o omezení rychlosti, o místě ukončení posunu a u kterých stanovišť (míst) bude posun řízen ručními návěstmi. Pro jízdu nedoprovázeného posunujícího dílu neplatí skupinová seřaďovací návěstidla. V posunové cestě (části posunové cesty) nedoprovázeného posunujícího dílu nesmí být žádný jiný posunující díl nebo doprovázené či nedoprovázené hnací (speciální hnací) vozidlo nebo skupina svěšených vozidel (viz však čl. 763 o místě ukončení jízdy).

760.

U nepřenosných návěstidel platných pro posun je pro strojvedoucího návěst Posun povolen souhlasem k posunu.

Návěst Uzavření koleje zrušeno je pro strojvedoucího souhlasem k posunu jen tehdy, viděl-li před touto návěstí návěst Stůj kolej uzavřena. Návěst Posun povolen nebo Uzavření koleje zrušeno platí až k následujícímu nepřenosnému návěstidlu platnému pro posun, popř. k následujícímu stanovišti (místu), z něhož je další jízda nedoprovázeného posunujícího dílu řízena ručními návěstmi.

761.

Pokud se strojvedoucímu nedá souhlas k posunu ústně, musí se ruční návěst Souhlas k posunu dávat tak, aby byla z hnacího vozidla viditelná, vpravo od koleje, po které nedoprovázený posunující díl jede. Tato návěst musí být dávána tak dlouho, dokud ji strojvedoucí nepotvrdí návěstí Pozor a platí pro další jízdu až k následujícímu nepřenosnému návěstidlu platnému pro posun (pro příslušnou kolej), popř. k následujícímu stanovišti (místu), odkud je tento posun řízen rovněž ruční návěstí Souhlas k posunu.

762.

Nelze-li před zahájením tohoto posunu postavit celou posunovou cestu a postavená část posunové cesty nekončí u nepřenosného návěstidla platného pro posun, musí být strojvedoucí o místu (stanovišti) ukončení části posunové cesty zpraven, a to vždy před zahájením jízdy nedoprovázeného posunujícího dílu; takové ukončení části posunové cesty musí být označeno ruční návěstí Stůj. Zjistí-li strojvedoucí při jízdě k oznámenému ukončení části posunové cesty, že místo ruční návěsti Stůj, je mu dávána ruční návěst Souhlas k posunu, pokračuje v další jízdě bez zastavení.

763.

Jízda nedoprovázeného posunujícího dílu musí být zásadně ukončena na volné koleji. Postavení posunové cesty (části posunové cesty) musí být oznámeno zaměstnanci (pokud tuto posunovou cestu nestaví sám), který dává strojvedoucímu svolení k zahájení posunu, popř. k pokračování v posunu.

Jízda nedoprovázeného posunujícího dílu končí u nepřenosného návěstidla platného pro posun nebo předního námezníku. Místo zastavení se neoznačuje. Schvalovatel staničního řádu může povolit, aby jízda nedoprovázeného posunujícího dílu byla ukončena na obsazené koleji. Ve staničním řádu se určí podmínky pro takový posun.

764.

Ve staničních řádech stanic, v nichž byly dovoleny jízdy nedoprovázených posunujících dílů, se musí uvést následující v úvahu přicházející opatření:

které posunové cesty lze použít pro jízdu nedoprovázených posunujících dílů, nepřenosná návěstidla platná pro posun na těchto posunových cestách, skupinová seřaďovací návěstidla, která pro tento posun nesmějí platit, stanoviště nebo místa, z nichž tento posun musí být řízen ručními návěstmi, a to v pořadí, jak za sebou následují;

povinnosti jednotlivých zaměstnanců a úkony, které vykonávají, zejména ve vztahu k:

zpravování strojvedoucího, zpravování zaměstnanců v kolejišti o jízdě nedoprovázeného posunujícího dílu,

nařizování a hlášení postavení posunové cesty nebo její části,

dávání návěsti Souhlas k posunu strojvedoucímu k zahájení posunu nebo pokračování v něm,

označování posledního vozu návěstí Konec vlaku, a snímání koncových návěstidel,

zjišťování a hlášení uvolnění dopravní koleje, označování místa zastavení posunujícího dílu (konec části posunové cesty),

odpovědnosti za volnost zadního námezníku po zastavení posunujícího dílu, zajišťování soupravy proti ujetí a odvěšování hnacího vozidla,

k odpovědnosti za vykonání zkoušky brzdy;

postup při poruše nepřenosného návěstidla platného pro posun:

u kterého končí část posunové cesty (návěstidlo nelze přestavit do polohy dovolující posun, návěstidlo poroucháno v poloze dovolující posun),

u kterého končí posunová cesta a návěstidlo je poroucháno v poloze dovolující posun;

další potřebná opatření vyplývající z místních poměrů.

765.-767.

Neobsazeno.

Posun kolem neobsluhovaných nepřenosných návěstidel platných 
pro posun

768.

Nelze-li pro poruchu nebo i z jiné příčiny přestavit nepřenosné návěstidlo platné pro posun na návěst dovolující posun, smí dát souhlas k posunu kolem takového návěstidla ten zaměstnanec, který je obsluhuje. Souhlas je třeba pro každou jízdu zvlášť.

Je-li před neobsluhovaným nepřenosným návěstidlem platným pro posun několik nedoprovázených hnacích nebo speciálních hnacích vozidel, popř. jejich svěšené nebo nesvěšené skupiny, příp. posunujících dílů, musí každé z nich obdržet samostatné svolení k posunu.

769.- 771.

Neobsazeno.

Zajištění vozidel proti ujetí a povinnosti před uvedením těchto vozidel do pohybu

772.

Odstavená vozidla, která stojí jednotlivě nebo ve skupinách, se musí zajistit proti náhodnému pohybu. Způsob zajištění vozidel je závislý na sklonových, popř. i místních poměrech. Odstavená vozidla v jednotlivých skupinách se po ukončení posunu svěsí a zajistí proti ujetí; na manipulačních kolejích nemusí být vozidla svěšena, vyžaduje-li to nakládka nebo vykládka těchto vozidel, popř. oprava vozidel apod. Podrobnosti o zajištění vozidel stanoví staniční řád.

Vozidla, na která se najíždí, odráží, spouští, nebo na která je posunováno s doprovodem, musí být zajištěna proti ujetí přivěšeným hnacím vozidlem nebo utažením ručních brzd; nemají-li stojící vozidla provozuschopné ruční brzdy, zajistí se proti ujetí dvěma zarážkami. Podložky se nesmějí pro tento účel používat. Při použití ruční brzdy se musí vždy ověřit její účinek. Je-li pro zajištění stojících vozidel použito zarážek, musí zaměstnanec oprávněný řídit posun určit, který zaměstnanec po svěšení nebo rozvěšení vozidel zarážky odstraní.

773.

K zajištění vozidel proti ujetí se používají ruční brzdy, zarážky, kovové podložky, uzamykatelné kovové podložky.

Zarážky se dvěma přírubami se mohou používat k zajišťování vozidel proti ujetí i v těch stanicích, ve kterých je jejich používání při posunu zakázáno.

Zarážky s jednou přírubou lze používat k zajištění stojících vozidel proti ujetí pouze během posunu, kdy jsou vozidla pod dozorem zaměstnanců posunu.

Uzamykatelná kovová podložka se používá pro zajištění odstavených vozidel nebo může nahrazovat přenosnou výkolejku.

774.

Odstavená hnací vozidla se zajišťují proti ujetí podle předpisu ČD V15/I. 
Nelze-li je takto zajistit, zajistí se svěšením s vozidly již zajištěnými proti ujetí.

Odstavená speciální vozidla se zajišťují proti ujetí podle ustanovení staničního řádu platného pro zajišťování odstavených souprav vozidel nebo jejich částí.

775.

K zajišťování odstavených vozidel proti ujetí se nesmí používat podkládání kameny, kusy dřeva apod.

776.

Odstavené skupiny vozidel na dopravních kolejích se vždy zajistí utažením první a poslední ruční brzdy a případně i dalšími ručními brzdami v závislosti na sklonových poměrech stanice podle předpisu ČD V 15/I. Brzdící váhy ručních brzd hnacích vozidel se nesmí započítávat. Odstavené skupiny vozidel se navíc zajistí na straně spádu kovovou podložkou nebo dvěma zarážkami na kolejích, které leží na spádu větším než 2,5( a vždy, pokud je skupina vozidel odstavena na záhlaví. Je-li ke skupině vozidel na straně spádu přivěšeno hnací vozidlo bez lokomotivní čety, zajišťování pomocí zarážek se provádí u posledního vozidla soupravy a kromě toho se hnací vozidlo zajistí podle předpisu ČD V15/I.

Jednotlivě odstavená vozidla na dopravních kolejích se zajišťují utažením ruční brzdy a vždy dvěma zarážkami (kovovou podložkou) na straně spádu. Na záhlaví je zakázáno odstavovat jednotlivá vozidla.

Odstavené skupiny vozidel nebo jednotlivá vozidla na ostatních kolejích se zajistí utažením ručních brzd a vždy jednou zarážkou (kovovou podložkou) na straně spádu.

Ve staničním řádu (přípojovém provozním řádu, obsluhovacím řádu) se může nařídit vzhledem k místním poměrům (sklon větší než 2,5(, vozidlo bez ruční brzdy, apod.) přísnější způsob zajištění vozidel (např. použití dvou zarážek, atd.).

Vozidla se nemusí podložit tehdy, brání-li jim spolehlivě v nebezpečném náhodném pohybu jiná vozidla, která jsou zajištěna proti ujetí.

Je-li nutné pro zajištění ucelené skupiny vozidel nevybavených ručními brzdami použít více zarážek, určí postup staniční řád. Ve staničním řádu se uvede, na kterou kolejnici se zarážky pokládají a jak se zaměstnanec pověřený jejich odstraněním dozví o jejich počtu. Tento způsob zajištění bude uveden v odevzdávce služby na příslušném dopravním stanovišti.

777.

Skupiny vozidel ponechané přechodně bez hnacího vozidla (např. při posunu vlakovým hnacím vozidlem) se zajišťují pouze utažením dostatečného počtu ručních brzd, jsou-li pod dohledem. Zaměstnanec oprávněný řídit posun musí však zajistit, aby při posunu s vozidly na odstavenou skupinu vozidel nebyla tato náhodně uvedena do pohybu.

Odstavené ucelené soupravy lze zajistit pouze průběžnou brzdou s otevřeným spojkovým kohoutem hlavního potrubí za dodržení podmínek stanovených předpisem ČD V 15/I. Ve staničním řádu se uvede, kdy lze tento způsob zajištění souprav vozidel uplatnit, a kdo je odpovědný za dodržení podmínek stanovených předpisem ČD V 15/I.

Ustanovení tohoto článku se netýká skupin vozidel přechodně ponechaných na záhlaví.

778.

Vozidla, která mají být odstavena na volnou kolej o sklonu větším než 2,5 (, musí být zajištěna proti ujetí ještě před odvěšením hnacího vozidla.

779.

Při zajištění vozidel pomocí zarážek nebo kovových podložek se klade:

zarážka co nejblíže ke kolu, na kolejích s výkolejkou se položí zpravidla na kolejnici, na které není výkolejka;

kovová podložka (i uzamykatelná) na kolej pod nárazníky vozidla, a to i na koleji s výkolejkou.

780.

Odstavené vozy a nečinná hnací vozidla bez průvodce zajišťují zaměstnanci, kteří je odstavili. Ostatní odstavená hnací vozidla zajišťuje proti ujetí strojvedoucí nebo průvodce. Speciální vozidla zajišťuje zaměstnanec pověřený jejich řízením nebo doprovodem.

Zaměstnanec oprávněný řídit posun se musí vždy osobně nebo dotazem přesvědčit o správném zajištění vozidel proti ujetí u zaměstnance, kterému nařídil tato vozidla zajistit.

781.

Na zajištění vozidel proti ujetí ve stanicích dozírají výpravčí nebo zaměstnanci určení ve staničním řádu. Jakým způsobem dozírají, především v obvodech trvale neobsazených dopravními zaměstnanci, určí staniční řád.

782.

Před uvedením odstavených vozidel do pohybu musí být odstraněny z kolejnic všechny prostředky používané pro zajištění vozidel proti ujetí a povoleny všechny ruční brzdy.

Za odstranění zajišťovacích prostředků na straně, kde se přivěšuje hnací vozidlo, odpovídá ten zaměstnanec, který je přivěšuje; za odstranění ostatních zajišťovacích prostředků a povolení ručních brzd odpovídá zaměstnanec určený staničním řádem.

783.

Zarážky a kovové podložky musí být ukládány na stojanech k tomu určených.

784.

K odstavování speciálních vozidel se používají přednostně koleje výkonných jednotek SDC, prázdná stání v DKV apod. Ve stanicích se odstavují speciální vozidla jen se souhlasem výpravčího a to především na kusé koleje, koleje chráněné výkolejkou nebo odvratnou výhybkou, případně koleje, na něž je znemožněn vjezd kolejových vozidel uzamčením příslušných výhybek výměnovými zámky. Klíče od výměnových zámků musí být předány do úschovy zaměstnanci určenému staničním řádem.

785.

Nelze-li výjimečně speciální vozidla odstavit podle předchozího článku, případně je nelze umístit na koleji chráněné z obou stran vozy zajištěnými proti ujetí utažením ručních brzd, je nutné umístit z každého možného směru jízdy ve vzdálenosti nejméně 5 m před prvním odstaveným speciálním vozidlem přenosnou výkolejku, uzamykatelnou kovovou podložku nebo jiné obdobné zařízení kotvené ke kolejnici. U tohoto zařízení se umístí přenosná návěst Stůj.

Případné výjimky jsou uvedeny v ostatních údajích příslušných příloh předpisu ČD D2/81.

786.

Odstavená speciální vozidla je třeba zajistit proti ujetí podle ustanovení staničního řádu o zajišťování vlakových souprav nebo jejich částí. Odstavení speciálního vozidla, jakož i způsob jeho zajištění uvede výpravčí v odevzdávce služby s udáním čísla koleje.

787.

Za řádné zajištění speciálního vozidla proti ujetí, jeho krytí a za odstranění zařízení proti ujetí a přenosných návěstidel před uvedením speciálního vozidla do pohybu, odpovídá řidič speciálního hnacího vozidla nebo průvodce speciálního vozidla.

788.-790.

Neobsazeno.

Používání zarážek

791.

Ke zmírnění rychlosti posunovaných vozidel nebo k jejich zastavení se používají průběžné brzdy, přímočinné brzdy, ruční brzdy, kolejové brzdy nebo zarážky. Podmínky pro používání průběžné brzdy, přímočinné brzdy a ručních brzd při posunu stanoví předpis ČD V15/I.

792.

K zastavení pohybujících se vozidel se používá zarážek se dvěma přírubami nebo s jednou přírubou a pérem. Zarážky s jednou přírubou jsou buď pravostranné nebo levostranné.

793.

Zarážky se musí stále udržovat v upotřebitelném stavu. Zarážek poškozených a nespolehlivě účinkujících, zejména těch, které mají jazyk ohnutý, zlomený nebo nedostatečně zahrocený (rozjetý) nebo jejichž péro účinkuje nesprávně nebo nemají zachovaný žlutý nátěr se nesmí používat.

U zarážek dodaných po opravě nebo u nových zarážek je nutno před jejich použitím přezkoušet, zda přiléhají celou třecí plochou ke kolejnici a přidržuje-li péro zarážku dostatečně.

794.

Zarážky při teplotě 0°C a nižší více křehnou, nepřiléhají a snadno se lámou nebo odskakují, proto se musí před použitím zahřát.

Rozpálených zarážek se nesmí používat.

Jestliže zarážky příliš drhnou, potře se jejich třecí plocha k tomu určeným mazadlem. Jsou-li kolejnice příliš kluzké, posypou se kolejnice a jazyky zarážek pískem. V místě, kde se pokládá zarážka, je nutné odstranit náledí nebo jinovatku několikerým posunutím zarážky.

Pravděpodobnost odskočení zarážky se bez ohledu na počasí zmenšuje, posype-li se jazyk zarážky pískem.

795.

Při zastavování jedoucích vozidel je třeba zarážku položit na kolejnici správně a tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti zaměstnance. Má-li dojít k najetí zastavovaných vozidel na jiná vozidla, musí se položit v takové vzdálenosti od stojících vozidel, aby nedošlo k najetí na stojící drážní vozidla rychlostí vyšší než 5 km/h (rychlostí chůze). Přitom je třeba uvážit počasí, sklon koleje, rychlost, hmotnost a počet vozidel, která se mají zastavit.

Zvláštní pozornosti a opatrnosti je třeba, má-li se v nutných případech posunout již položená zarážka proti jedoucím vozidlům.

796.

Zarážka se uchopí za držadlo a položí tak, aby přiléhala na kolejnici celou třecí plochou. Příruba zarážky musí vždy přiléhat na vnitřní stranu hlavy kolejnice.

Po zastavení vozidla se zarážka odstraní, pokud nemá tento vůz zajišťovat proti jeho dalšímu pohybu.

K pokládání, popř. k odstraňování zarážek, se může používat vhodně upravených pomůcek (vidlí, háčků apod.)

797.

Není-li to nezbytně nutné, nesmějí se klást zarážky na kolejnicový styk nebo přímo před něj, jakož i v oblouku. Musí-li být zarážka v nezbytném případě položena v oblouku, musí se položit na vnitřní kolejnici oblouku.

Zarážky se dvěma přírubami se nesmějí klást na kolejnice s rozjetými hlavami, na kolejnice v dlažbě a na kolejnice vysoko zaštěrkované. Na výhybkách je kladení zarážek zakázáno, pokud to není třeba k odvrácení hrozícího nebezpečí.

Zarážek se dvěma přírubami se nesmí používat na kolejích, na kterých jsou vodivé kolejnicové propojky přivařeny (připájeny) na boku hlavy kolejnice. Takové koleje se uvedou ve staničním řádu.

Zarážky se pod zastavovanými vozidly nesmějí dostat až na výhybku, točnu, přesuvnu nebo na kolejovou křižovatku.

798.

Zabraňovat dalšímu pohybu zastavovaných vozidel položením jazyku zarážky napříč na kolejnici je zakázáno.

799.

Při posunu odrazem se smí zastavovat zarážkou odvěsy o maximálním počtu:

8 náprav, je-li první vozidlo odvěsu prázdné;

12 náprav, jsou-li všechna vozidla odvěsu prázdná;

14 náprav, je-li první vozidlo odvěsu ložené.

Přípustné délky odvěsů na spádovištích stanoví staniční řád.

Při hrozícím nebezpečí smí na zarážku najet i více vozidel.

800.

Spolehlivého brzdného účinku a mírného zkrácení brzdné dráhy se dosáhne položením po jedné zarážce ve stejné úrovni na obě kolejnice.

Přibližně poloviční brzdné dráhy se dosáhne položením druhé zarážky pod další nápravu. Tohoto způsobu se smí používat jen v případech dovolených staničním řádem při použití zařízení určeného k tomuto účelu (vidle a pod.).

Je-li nutno zajistit zastavení vozidel pro případ, že by zarážka odskočila (při námraze, jinovatce, v oblouku, při použití nové zarážky a pod.), položí se dvě zarážky za sebou na téže kolejnici nebo po jedné zarážce na obou kolejnicích ve vzdálenosti 10 až 15m od sebe. Ve stanicích se spádovištěm stanoví staniční řád, na kterých kolejích se musí pro zastavení vozidel položit dvě zarážky tímto způsobem.

801.

Ve stanicích se spádovištěm je nutno mít pohotově nejméně dvě zarážky vedle každé koleje, na kterou se spouštějí vozidla, a mimoto vždy jednu záložní zarážku pro dvě koleje. Pro ostatní koleje v takových stanicích a pro ostatní stanice se ve staničním řádu určí podle místních poměrů počet potřebných zarážek a místo jejich uložení.

802.

Po ukončení posunu se musí zarážky odstranit z kolejnic a uložit na určených místech; staniční řád stanoví, mají-li zarážky zůstat na kolejích i když se neposunuje.

803.

Zvláštním zařízením pro usměrňování rychlosti spouštěných vozidel jsou ve stanicích se spádovištěm zarážkové brzdy (tzv. patenty). K jejich obsluze se musí určovat jen zkušení zaměstnanci. Podrobnosti o obsluze stanoví staniční řád.

804.-805.

Neobsazeno.

C. Posun mezi dopravnami

Všeobecná ustanovení

806.

Pod pojmem posun mezi dopravnami se rozumí každá úmyslně prováděná jízda vozidel na širou trať, ze širé trati nebo na širé trati, nejde-li o jízdu vlaku, posun a jízdu na vyloučenou a z vyloučené koleje.

Nepřenosná návěstidla platná pro posun platí i pro PMD, není-li v tomto oddíle stanoveno jinak.

807.

Posunem mezi dopravnami se může provádět obsluha vleček, nákladišť nebo jiná činnost sloužící potřebám provozovatele dráhy nebo provozovatele drážní dopravy. Jako posun mezi dopravnami se mohou uskutečňovat jízdy speciálních hnacích vozidel, samostatných hnacích vozidel a posunujících dílů.

808.

Posun mezi dopravnami (dále jen PMD) lze uskutečnit jako:

jízdu samostatného hnacího vozidla s porouchanou mobilní částí VZ do sousední stanice;

jízdu posunujícího dílu nebo samostatného hnacího vozidla na vlečku, nákladiště, příp. určené místo na trati (např. do km) s pokračováním do sousední stanice;

jízdu posunujícího dílu nebo samostatného hnacího vozidla na vlečku, nákladiště, příp. určené místo na trati (např. do km) s návratem do výchozí stanice;

jízdu speciálního hnacího vozidla do sousední stanice;

jízdu speciálního hnacího vozidla do km na trati s pokračováním do sousední stanice;

jízdu speciálního hnacího vozidla do km na trati s návratem do výchozí stanice;

jízdu speciálního hnacího vozidla ze stanice do km širé trati, kde bude odklizeno z koleje;

jízdu speciálního hnacího vozidla z km širé trati, kde bude speciální hnací vozidlo nakolejeno, do stanice;

jízdu speciálního hnacího vozidla z km širé trati, kde bude speciální hnací vozidlo nakolejeno, do km širé trati, kde bude odklizeno z koleje.

PMD dle odst. d) až g) lze uskutečnit jako PMD za vlakem.

809.

Pro každou samostatnou jízdu PMD musí výpravčí sepsat písemný rozkaz, kde určí jízdní dobu a čas ukončení jízdy PMD. Současně si musí vyžádat svolení od výpravčího sousední stanice.

810.

Podrobnosti pro sjednávání PMD přes odbočku stanoví obsluhovací řád odbočky.

Konkrétní podmínky pro posun na vlečkách, nákladištích a odstavování vozidel na traťové koleji se uvedou ve staničním řádu, obsluhovacím řádu nebo ve smlouvě o provozování drah na jejich styku.

811.

Jízdy PMD se uskutečňují tažením nebo sunutím. Sunutím lze tyto jízdy uskutečňovat za podmínky rádiového spojení mezi strojvedoucím a zaměstnancem v čele sunutého posunujícího dílu a jen se souhlasem schvalovatele staničního řádu, který stanoví další podmínky podle místních poměrů.

Posun mezi dopravnami musí být doprovázen zaměstnancem oprávněným řídit posun vyjma jízd samostatných hnacích vozidel. U těchto jízd plní strojvedoucí povinnosti zaměstnance oprávněného řídit posun.

812.

Každý PMD musí být označen návěstmi jako vlak, průběžně brzděn a poslední vůz musí mít zapnutou a účinkující tlakovou brzdu (vyjma případů jízdy speciálních hnacích vozidel, kdy se postupuje podle podmínek uvedených v předpise ČD D2/81, ČD S8).

Před jízdou PMD se vykoná u posunového dílu zkouška průchodnosti podle ustanovení předpisu ČD V15/I. Dále se kontroluje přilehnutí a odlehnutí zdrží u tolika vozů, až součet jejich brzdících hmotností je nejméně takový, pro jakou hmotnost soupravy jej stanoví tabulky v SŘ.

Největší přípustná hmotnost posunujících dílů se odvodí z předpisu ČD D2/l pro konkrétní řadu hnacího vozidla, v závislosti na sklonových poměrech příslušného traťového úseku, pro rychlost 40 km/h a uvede se ve staničním řádu.

Rychlost jízdy upraví strojvedoucí podle rozhledových poměrů, avšak nejvíce 40 km/h je-li tažen, 30 km/h je-li sunut, a se zřetelem na případná přechodná omezení rychlosti, o nichž musí být zpraven písemným rozkazem.

813.

Po skončení času stanoveného pro jízdu posunu se smí tento pohybovat jen sjednaným směrem. Při jízdě do km a zpět, se sjednaným směrem po skončení času stanoveného pro jízdu posunu rozumí jízda zpět do výchozí stanice.

Není-li možné dorozumění mezi výpravčím a PMD, po uplynutí 15 minut od času stanoveného pro jízdu, smí výpravčí ve sjednaném směru jízdy PMD (podle předchozího odstavce) vypravit jako PMD za ním další hnací (speciální hnací) vozidlo za účelem zjištění příčiny neukončení jízdy PMD.

814.

Pro vjezd PMD do stanice platí tyto zásady :

a)	vjezdové návěstidlo platí;

b)	PMD spolehlivě ovlivňujícímu zařízení pro vybavení vlakové cesty se dovolí vjezd obdobně jako pro jízdu vlaku s tím, že nemusí být zjišťována volnost stavěné cesty. Je-li dovolován vjezd návěstí dovolující jízdu (kromě PN), seřaďovací návěstidla ve vjezdové jízdní cestě neplatí;

ba)	PMD jedoucí za vlakem musí vyčkat u vjezdového návěstidla, až se po vjezdu před ním jedoucího vlaku do stanice znovu změní na vjezdovém návěstidle návěst zakazující jízdu na návěst dovolující jízdu;

c)	PMD, který zařízení pro vybavení vlakové cesty neovlivňuje, nebo je ovlivňuje nespolehlivě:

-	zastaví u vjezdového návěstidla a vjezd, jakož i další posun ve stanici dohodne vedoucí posunové čety (strojvedoucí) s výpravčím telefonicky. 
Není-li možná telefonická dohoda, musí být další posun sjednán s výpravčím přímo, nebo prostřednictvím výhybkáře;

-	zastavení u vjezdového návěstidla není třeba, je-li možné spojení rádiovým zařízením mezi výpravčím a vedoucím posunové čety (strojvedoucím) a tímto zařízením byl dovolen vjezd do stanice. Současně s dovolením vjezdu se dohodne i další posun ve stanici.

Výpravčí musí po příjezdu PMD dát výpravčímu sousední stanice zprávu o příjezdu PMD a uvolnění traťové koleje.

815.-817.

Neobsazeno.

Sjednávání posunu mezi dopravnami

818.

Při žádosti o svolení k PMD oznámí výpravčí sousední stanici, zda se jedná o jízdu hnacího vozidla, posunujícího dílu nebo speciálního hnacího vozidla, u kterého uvede typ a případné odchylky od příslušné přílohy předpisu ČD D2/81. Současně oznámí, kam až se bude posunovat, na kterou traťovou kolej, dobu povoleného posunu, zda jízda bude pokračovat do sousední stanice, popř. zda v ní potřebuje delší pobyt a u speciálního hnacího vozidla zda toto vozidlo ovlivňuje spolehlivě kolejové obvody, či nikoliv. Potřebné údaje sdělí výpravčímu zaměstnanec žádající tuto jízdu.

819.

Příklady sjednávání jízd PMD:

„Žádám o souhlas k posunu hnacího vozidla, (speciálního hnacího vozidla MUV 69, posunujícího dílu) z Moravičan do Loštic po první traťové koleji od 10.30 h. do 10.55 h. Komínek.“.

„Souhlasím s posunem hnacího vozidla, (speciálního hnacího vozidla MUV 69, posunujícího dílu) z Moravičan do Loštic po první traťové koleji s dobou povoleného posunu od 10.30 h. do 10.55 h. Kovář.“.

„Žádám o souhlas k posunu hnacího vozidla (speciálního hnacího vozidla MUV 69, posunujícího dílu) z Klenovic do km 25,8 kde bude hnací vozidlo, (speciální vozidlo MUV 69, posunující díl) manipulovat a vrátí se zpět do Klenovic. Povolená doba posunu od 8.30 h do 9.30 h. Marek“.

„Souhlasím s posunem hnacího vozidla, (speciálního hnacího vozidla MUV 69, posunujícího dílu z Klenovic do km 25,8 a zpět s manipulací na trati s povolenou dobou posunu od 8.30 h do 9.30 h. Petr.“.

„Žádám o souhlas k posunu hnacího vozidla, (speciálního hnacího vozidla MV 80, posunujícího dílu) z Kamenné do km 6,5, kde bude manipulovat a po skončení manipulace pokračuje v posunu do Třeštiny od 9.00 h do 10.20 h. Marek.“.

„Souhlasím s posunem hnacího vozidla, (speciálního hnacího vozidla MV 80, posunujícího dílu) z Kamenné do km 6,5 a dále do Třeštiny od 9.00 h do 10.20 h. Petr.“

Nesouhlasí-li výpravčí s PMD, odmítne jej a uvede důvod.

820.

Jakmile je dán souhlas k PMD, umístí výpravčí obou stanic varovný štítek, popř. jinou upamatovávací pomůcku na místo určené staničním řádem. U stanic s traťovým souhlasem v činnosti musí být tento udělen ve stanici, ze které je jízda PMD sjednána. Dále výpravčí informuje výhybkáře, jehož se jízda PMD ve stanici týká, že byl dán souhlas k jízdě.

Pohyb PMD ve stanici se řídí všeobecnými ustanoveními platnými pro posun, není-li v tomto oddíle stanoveno jinak.

821.-823.

Neobsazeno.

Dokumentace posunu mezi dopravnami

824.

Žádost, souhlas k posunu, jakož i veškeré další potřebné údaje týkající se PMD zapisuje výpravčí do dopravního deníku.

825.

Jízdy PMD se do dopravního deníku zapisují podle následujících zásad:

do sloupce 1 se do horního řádku napíše zkratka „PMD“, do dolního řádku se zapíše typ vozidla podle předpisu ČD D 2/81 (hnací vozidlo, posunující díl) v časovém pořadí, a to s prvním záznamem týkajícím se tohoto posunu( je-li PMD uskutečněn po nesprávné koleji, orámují se údaje tohoto sloupce zeleně,

do sloupce 2 se zapíše časový údaj daného (obdrženého) souhlasu,

do sloupce 3 se zapíše sjednaný čas odjezdu, který byl ohlášen zaměstnancům obsluhujícím přejezdová zabezpečovací zařízení, a sousední stanici, byla -li nařízena obsluha PZZ,

sloupec 4 se nevyplňuje,

do sloupce 5 se zapíše doba povoleného posunu, a to stejným časovým údajem, který byl zapsán do písemného rozkazu a ohlášen sousední stanici,

do sloupce 6 se zapíše sjednaný čas odjezdu ze sousední stanice (z trati),

do sloupce 7 se zapíše číslo vjezdové (odjezdové) koleje, popř. ve zlomku i číslo traťové koleje,

sloupce 8 a 9 se nevyplňují,

do sloupce 10 až 12 se zapíše časový údaj, kdy byla jízda PMD ohlášena příslušným výhybkářům a kdy jim byl dán souhlas k odjezdu, popř. vjezdu PMD,

do sloupce 13 se zapíše čas skutečného příjezdu PMD do vlastní stanice nebo skutečný čas odjezdu z vlastní stanice,

sloupce 14 a 15 se nevyplňují,

do sloupce 16 čas, kdy došla (byla dána) zpráva, že PMD dojel do sousední stanice (vrátil se do vlastní stanice) a uvolnil traťovou kolej,

do sloupce 17 (poznámky) se uvede název stanice, popř. kilometr, kam PMD jede (podle potřeby se doplní slova „a zpět“), odchylky od příloh k předpisu ČD D2/81 apod.; odmítnutí jízdy se zapíše názvem stanice a slovem „čekat.“

Pro dokumentaci návratu PMD použije výpravčí nový dvouřádek dopravního deníku.

826.

Před jízdou PMD ze stanice oznámí výpravčí výhybkáři, ze které koleje bude posun uskutečněn, ve stanicích odbočných a stanicích na dvou a vícekolejných tratích i na kterou traťovou kolej je PMD dovolen. Výhybkář ohlásí výpravčímu vlastní stanice odjezd (příjezd PMD).

Výhybkáři zapisují údaje o PMD do „Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty“ tímto způsobem:

do sloupce 1 zapíší zkratku „PMD“;

do sloupce 2 ze které koleje odjíždí (na kterou kolej vjíždí);

do sloupce 3 do které stanice PMD odjíždí (ze které stanice jede), popř. doplní číslo traťové koleje;

do sloupce 4 čas skutečného odjezdu z vlastní stanice, příp. čas příjezdu ohlášený výpravčímu vlastní stanice;

do sloupce 5 čas zahájení posunu z vlastní nebo sousední stanice, a to jen tehdy, je-li nařízena obsluha PZZ.

827.

Včas před odjezdem PMD ze stanice ohlásí výpravčí takovou jízdu všem traťovým stanovištím s uvedením času odjezdu, doby povoleného posunu, místa začátku a ukončení jízdy, zda je nebo není nařízena obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení a případné místo manipulace nebo pobytu PMD na širé trati. Je-li pro jízdu PMD nařízena obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení, nesmí PMD odjet před ohlášeným časem odjezdu.

Traťoví zaměstnanci zapisují hlášení o jízdách PMD do „Zápisníku odhlášek a předvídaných odjezdů“ nebo „Zápisníku předvídaných odjezdů“ podle směru jízdy takto:

do sloupce „Vlak číslo“ se zapíše zkratka „ PMD“

do sloupce „Předvídaný odjezd“ čas odjezdu PMD ohlášený výpravčím

do sloupce „Poznámky“ slova „obsluha PZZ“, je-li nařízena obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení.

828.-830.

Neobsazeno.

Písemné pokyny k posunu

831.

Každý PMD musí být zpraven písemným rozkazem, ve kterém musí být vždy stanoven čas, kdy a kde musí být jízda ukončena, podmínky pro návrat PMD a další důležité okolnosti týkající se konkrétní jízdy (např. jízda za vlakem, způsob vjezdu do stanice, neobsluhování PZZ, případné omezení rychlosti, umístění výstražných terčů a pod.). Příjem rozkazu potvrdí jak strojvedoucí, tak i zaměstnanec oprávněný řídit posun.

832.

Výpravčí může nařídit sepsání písemného rozkazu i jinému zaměstnanci určenému staničním řádem. Výpravčí sepíše (nařídí sepsání) písemný rozkaz až po sjednání jízdy s výpravčím sousední obsazené stanice. Sepsání a vydání písemného rozkazu není souhlasem k jízdě. Písemný rozkaz se sepisuje nejdále do stanice, s jejímž výpravčím byla jízda sjednána.

Místo čísla vlaku se v písemném rozkaze uvede PMD.

Např.: Posun ze ŽST Moravičany do ŽST Loštice po druhé traťové koleji do 12.45 h. povolen. Přes přejezd v km 28,5 smíte jet až po zjištění, že PZZ je v činnosti nebo je-li přejezd střežen.

Příklady dalších údajů, které výpravčí do písemného rozkazu uvede :

„Posun z ... do km... a zpět do ... h. povolen“ ;

„Posun z ... do ... po nesprávné koleji do ... h. povolen“;

„PZZ v km ... pro vaši jízdu neúčinkuje“;

„PZZ v km ... a ... pro vaši jízdu neúčinkují“;

„Přejezdník v km ... porouchán a pro vaši jízdu neplatí“;

„PZZ v km ... poroucháno, přejezd je střežen; přejezdník v km ... a opakovací přejezdník v km ... (je-li zřízen) pro vaši jízdu neplatí“;

„PZZ v km ... je obsluhováno nouzově; přejezdník v km ... a opakovací přejezdník v km ... (je-li zřízen) pro vaši jízdu neplatí“;

„PZZ v km ... pro vaši jízdu neúčinkuje; přejezdník v km ... a opakovací přejezdník v km ... (je-li zřízen) pro vaši jízdu neplatí“;

„Mezi stanicemi ... a ... manipuluje PMD po ukončení doby stanovené k jeho jízdě“;

„V km ... je umístěn výstražný terč“;

„V km ... až ... pomalá jízda ... km/h“; (jen pokud je menší než největší dovolená rychlost příslušného typu hnacího vozidla);

„U vjezdového návěstidla stanice ....... zastavte“.

833.-835.

Neobsazeno.

Povinnosti zaměstnanců

836.

Za všechna dopravní opatření při jízdě PMD odpovídá strojvedoucí.

Při jízdě na trati se taženému posunujícímu dílu návěsti pro posun nedávají, strojvedoucí zastaví na místě určeném písemným rozkazem nebo na místě, které mu oznámí vedoucí posunové čety.

837.

Neobsazeno.

Posun na širé trati a obsluha PZZ

838.

Je-li prováděn PMD za účelem manipulace na širé trati, řídí se pohyb vozidel na místě prováděné manipulace všeobecnými ustanoveními, platnými pro posun.

Pro jízdy PMD se obsluhují všechna PZZ umístěna před místem manipulace. Obsluhu těchto PZZ nařídí výpravčí při sjednávání takové jízdy. Po ukončení manipulace na trati si musí zaměstnanec oprávněný řídit posun (strojvedoucí) vyžádat svolení k pokračování v jízdě nebo návratu u výpravčího stanice, do které posun jede.

Nelze-li se s výpravčím domluvit, postupuje zaměstnanec řídící posun v souladu s obdrženým písemným pokynem a smí se v čase stanoveném pro jízdu posunu pokračovat v jízdě do sousední stanice nebo zpět do výchozí stanice. Pokud jsou v příslušném traťovém úseku PZZ, musí se předpokládat, že jsou v poruše (nebudou obsluhována) a podle toho strojvedoucí upraví rychlost posunu jako by byl zpraven rozkazem Op, část A. Zaměstnanec řídící posun o těchto okolnostech strojvedoucího vyrozumí.

839.

Automaticky ovládaná přejezdová zabezpečovací zařízení jsou při jízdách speciálních vozidel označených červeným písmenem „A“ ovládána těmito vozidly, pokud se nejedná o přejezdová zabezpečovací zařízení závislá na jiném zabezpečovacím zařízení (např. na návěsti dovolující jízdu příslušného hlavního návěstidla, popř. v některých případech na směru uděleného souhlasu apod.). U přejezdových zabezpečovacích zařízení závislých na jiných zabezpečovacích zařízení se musí zajistit bezpečnost na přejezdu ruční obsluhou tlačítka „Uzavření přejezdu“, nebo zpravením strojvedoucího v písemném rozkazu o tom, že příslušné PZZ pro jeho jízdu neúčinkuje. Na tyto přejezdy musí být zvlášť poukázáno ve staničním řádu.

Dříve, než výpravčí dovolí jízdu PMD ze širé trati v místech obvodů PZS, nebo před jízdou PMD na širou trať do km a zpět, pokud nebudou uvolněny obvody PZS, musí jej výpravčí vždy zpravit o neúčinkování příslušného PZS.

840.

Je-li PMD zpraven o neúčinkování PZZ, postupuje strojvedoucí jako by byl zpraven rozkazem Op, část A. Při jízdě speciálního hnacího vozidla však musí strojvedoucí zajistit střežení přejezdu.

841.

Neobsazeno.

Uvolnění traťové koleje

842.

Vedoucí posunové čety (strojvedoucí) bezprostředně po příjezdu do stanice oznámí přímo nebo prostřednictvím výhybkáře výpravčímu, že PMD dojel do stanice celý.

843.

Neobsazeno.

Posun mezi dopravnami za vlakem

844.

Jízda PMD za vlakem není dovolena:

a)	na traťových úsecích při snížené viditelnosti na 100 m a menší (např. mlha, sněžení, hustý déšť),

b)	v traťových úsecích mezi dopravnami, kde jsou nepřehledné tunely, má-li být posun uskutečněn až za tunel. Tyto úseky se uvedou v Tabulkách traťových poměrů.

Jízda dvou a více PMD v jednom mezistaničním úseku není dovolena, kromě jízdy za účelem zjištění příčiny neukončení jízdy PMD a jízdy vlaků po částech.

845.

Vlak smí být vypraven po předchozím PMD jen do volného mezistaničního úseku.

846.-848.

Neobsazeno.

D. Přejezdy

Všeobecná ustanovení

849.

Přejezdem se rozumí křížení dráhy celostátní a dráhy regionální s pozemní komunikací v úrovni kolejí a je označeno. 3)

Za přejezd se nepovažuje přechod v železničních stanicích určený pro železniční nebo poštovní manipulaci anebo pro pohyb cestujících nebo zaměstnanců provozovatele dráhy nebo drážní dopravy. 4)

850.

Při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích. 5)

851.-854.

Neobsazeno.

Zabezpečení přejezdů

855.

Ze strany dráhy se k varování uživatelů pozemních komunikací, blíží-li se k přejezdu vozidlo, použije některého z následujících způsobů:

výstraha činností přejezdového zabezpečovacího zařízení,

výstraha opakováním návěsti Pozor,

sklopení břevna závory,

zabezpečení přejezdu výstražnými kříži,

zaměstnanec dráhy dává znamení k zastavení uživatelů pozemní komunikace kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem.

856.-858.

Neobsazeno.

Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem

859.

Vozidlo v čele vlaku nebo posunu mezi dopravnami musí jet přes tyto přejezdy rychlostí, která je nařízena. Před vjezdem na přejezd musí vlak (posun mezi dopravnami) dávat opakovaně návěst Pozor.

Za dávání návěstí a rychlost vozidel odpovídá strojvedoucí hnacího (speciálního) vozidla, který jízdu řídí.

860.

U sunutého vlaku nebo PMD musí být v traťovém úseku s přejezdy na prvním sunutém vozidle zaměstnanec oprávněný řídit jednoduchý posun, který dává strojvedoucímu rádiovým zařízením pokyny pro jízdu přes přejezd.

861.-863.

Neobsazeno.

Přejezdová zabezpečovací zařízení (PZZ)

864.

Přejezdy s přejezdovým zabezpečovacím zařízením (dále jen PZZ ) jsou vybaveny :

přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným se závorami

přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným bez závor

přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým se závorami.

Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné je v interních předpisech označováno jako PZS, přejezdové zabezpečovací zařízení mechanické je v předpisech označováno jako PZM.

865.

Podrobnosti pro obsluhu a kontrolu činnosti jednotlivých přejezdových zabezpečovacích zařízení jsou řešeny předpisem pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení. Přehled přejezdů a způsob jejich zabezpečení je uveden v Dodatku a ve staničních řádech sousedních stanic a v Prováděcím nařízení. Ve staničních řádech musí být uvedena i kilometrická poloha místa, kam musí nejdále dojet vozidlo, které se vrací z trati, aby byla zajištěna správná činnost PZS.

866.

Dříve než na přejezd vjede vlak, musí být přejezd včas uzavřen závorami nebo vyvoláním výstrahy na přejezdovém zabezpečovacím zařízení.

Zaměstnanec provádějící kontrolu činnosti PZS je povinen se před dovolením jízdy vlaku nebo PMD (před jeho přijetím nebo potvrzením předvídaného odjezdu nebo udělení souhlasu k PMD) přesvědčit o správné činnosti PZS.

Zaměstnanec obsluhující přejezdové zabezpečovací zařízení je musí včas uzavřít před jízdou vlaku nebo PMD. Uzavření přejezdu provede podle hlášení předvídaného odjezdu.

Není-li zaměstnanec obsluhující PZZ (provádějící kontrolu PZS) na širé trati zapojen do traťového spojení, na němž jsou dávány předvídané odjezdy, smí výpravčí dovolit jízdu vlaku nebo PMD (přijmout vlak nebo potvrdit předvídaný odjezd), až když vyrozuměl zaměstnance obsluhujícího PZZ (kontrolujícího stav PZS) a ten mu potvrdil, že PZS je v činnosti.

U PZZ s přejezdníky se kontrola činnosti před dovolením jízdy vlaku nebo PMD neprovádí. Stav zařízení je strojvedoucímu návěstěn ve smyslu předpisu ČD D1. Ví-li však výpravčí, že PZZ nebo přejezdník je v poruše, postupuje podle čl. 883.

867.

Zaměstnanec obsluhující PZZ musí počítat s tím, že zpožděné vlaky, které mají v seznamu vlaků krátké jízdní doby, mohou jízdní doby krátit.

Pro vracející se postrk PZZ ponechá uzavřené.

868.

U přejezdového zabezpečovacího zařízení mechanického doplněného přejezdníky musí zaměstnanec obsluhující PZM použít tlačítka pro nouzové zhasnutí bílého světla všech přejezdníků v případě hrozícího nebezpečí (např. ujetí vozidel, vjetí silničního vozidla na přejezd po přeražení břeven závor apod.).

869.

Zjistí-li zaměstnanec obsluhující PZZ, že nastalo nemožné dorozumění, sleduje pečlivě pohledem a sluchem, zda se neblíží vozidlo, aby mohl PZZ uvést do výstražného stavu.

870.

Jakmile vozidla minou přejezd, musí být výstražný stav neprodleně ukončen.

Nemůže-li zaměstnanec obsluhující přejezdové zabezpečovací zařízení zjistit pohledem nebo podle kontrolního zařízení, že vozidla minula přejezd, smí jej otevřít až po zprávě z určeného stanoviště, že přejezd byl uvolněn.

871.

Při obsluze přejezdového zabezpečovacího zařízení mechanického musí zaměstnanec, který zařízení obsluhuje dbát, aby závory byly zcela uzavřeny nebo zcela otevřeny. Není dovoleno závory zavřené již před očekávanou jízdou vozidel znovu otevřít nebo je nazdvihnout, a to ani na naléhání uživatelů pozemní komunikace.

872.

Strojvedoucí na návěst přejezdníku Otevřený přejezd, při signalizaci otevřeného přejezdu jiným zařízením nebo při zpravení písemným rozkazem Op, část A, musí jet s vedoucím vozidlem 60 metrů před přejezdem a přes přejezd rychlostí nejvíce 10 km/h a musí opakovaně dávat návěst Pozor.

873.

U PZS vybavených přejezdníky musí strojvedoucí vedoucího vozidla jednat podle předchozího článku i v případě, že vlak pojede v úseku mezi přejezdníkem a přejezdem rychlostí nejvíce 10 km/h nebo v tomto úseku zastaví.

874.

U sunutého vlaku nebo sunutého PMD musí být na prvním sunutém vozidle zaměstnanec oprávněný řídit jednoduchý posun, který dává strojvedoucímu rádiovým zařízením návěsti pro jízdu přes přejezd.

875.

Střežení přejezdů se provádí pouze v případech nařízených tímto předpisem.

876.

Střežení provádí zaměstnanec tak, že upozorňuje uživatele pozemní komunikace na zákaz vjezdu nebo vstupu na železniční přejezd kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem.

Pokyn dává zaměstnanec uprostřed pozemní komunikace tak, aby pokyn bylo dobře vidět z obou směrů, a to do doby, než vozidlo vjede na přejezd.

Chodce varuje železniční zaměstnanec ústně.

877.

Přejezdová zabezpečovací zařízení se pro posun mezi dopravnami obsluhují.

878.-881.

Neobsazeno.

Poruchy přejezdových zabezpečovacích zařízení

882.

Za poruchu PZZ se považuje stav, kdy PZZ nevaruje předepsaným způsobem uživatele pozemní komunikace.

883.

Každý zaměstnanec, který zjistí poruchu PZZ a přejezdníků, ji musí ihned ohlásit výpravčímu jedné ze sousedních stanic. Strojvedoucí projíždějícího vlaku musí v této stanici zastavit, nemůže-li poruchu ohlásit rádiovým zařízením. Výpravčí, kterému byla porucha PZZ nebo přejezdníku ohlášena, o tom ihned zpraví výpravčího sousední stanice, jehož se porucha PZZ nebo přejezdníku týká.

U přejezdů vybavených jen PZZ musí výpravčí těchto stanic zajistit zpravení všech vlaků rozkazem Op, část A. PMD se zpraví podle čl. 832.

U přejezdů vybavených PZZ s přejezdníkem se postupuje podle následujících zásad :

je-li poroucháno PZZ a současně přejezdník nebo je-li porouchán přejezdník, ale PZZ je v pořádku, vlak se zpraví rozkazem Op, část A. Porucha přejezdníku se v rozkaze Op zvlášť neuvádí (na přejezd se pohlíží jako by byl rovněž v poruše). PMD se zpraví podle čl. 832,

je-li poroucháno jen PZZ, ale přejezdník je v pořádku, není třeba zvláštních opatření.

884.

U sunutých vlaků musí výpravčí rozkaz Op, část A, doručit i zaměstnanci doprovodu vlaku na prvním sunutém vozidle. Ten musí dávat při jízdě přes přejezdy pokyny strojvedoucímu tak, aby byly dodrženy podmínky dané rozkazem Op, část A.

885.

V případě poruchy PZS trvající déle než 72 hodin se přes přejezdy zavede přechodná pomalá jízda 10 km/h a osadí se návěstidla s návěstí Pískejte. V těchto případech se vlaky zpravují rozkazem Op, část A, v dispoziční (výchozí) stanici. V části „Jiné příkazy“ se provede zpravení o osazení návěstí pro přechodnou pomalou jízdu a návěsti Pískejte. Zpravování provádějí dispoziční (výchozí) stanice po vydání písemné (dálnopisné) zprávy příslušným správcem PZZ. Správce PZZ projedná s Policií ČR možnost úpravy v silničním značení (např. použití silniční značky Stůj, dej přednost v jízdě).

886.-889.
Neobsazeno.

Jízda přes přejezdy při výlukách kolejí a vypnutí PZZ

890.

Pro jízdy vozidel jedoucích jako PMD na vyloučenou kolej musí být přejezdy vybavené PZZ střeženy. Za střežení přejezdů, přes které se uskuteční jízda PMD, odpovídá odpovědný zástupce objednavatele výluky.

891.

Má-li při výluce koleje pracovat v ovládacím obvodu PZS vozidlo, vyloučí se závislosti jen na základě ROV, ve kterém musí být uveden způsob zajištění přejezdu při jízdách přes přejezd na vyloučené koleji.

V případě nutnosti obsluhy PZS nebo střežení přejezdu s vypnutým PZS, zajistí toto objednavatel výluky.

892.

Pro každé předpokládané vypnutí PZZ z činnosti musí být zpracován ROVZZ. Přes přejezd, který je vypnut z činnosti, se smí jet jen za podmínek uvedených v článku 883 a 884.

Vlak musí být vždy zpraven písemným rozkazem Op, část A, a to bez ohledu na použité silniční značky.

893.

Objednavatel vypnutí PZZ musí k žádosti o vydání ROVZZ přiložit stanovisko Policie ČR k použití silničních značek po dobu vypnutí PZZ (např. použití silniční značky Stůj, dej přednost v jízdě).

894.-896.

Neobsazeno.

Jízda přes přejezdy za nemožného dorozumění

897.

Za nemožného dorozumění, kdy není možné ohlásit předvídaný odjezd stanicím a stanovištím, která obsluhují PZZ, musí výpravčí zpravit vlak o jízdě přes všechny jimi obsluhované přejezdy rozkazem Op, část A.

898.

Stejným způsobem postupuje výpravčí i tehdy, nepotvrdí-li některý zaměstnanec, který obsluhuje PZZ, hlášení předvídaného odjezdu.

899.-901.

Neobsazeno.

Přejezdy s PZM otevírané podle potřeby

902.

Přejezdy s PZM mohou být trvale uzavřeny a otevírány jen podle potřeby za předpokladu, že tento způsob obsluhy dovolí správní orgán svým rozhodnutím.

903.

PZM musí být uzavřeno a uzamčeno. Klíče musí být uloženy na místě, které je stanoveno staničními řády sousedních ŽST.

904.

Obsluhovat PZM smí jen způsobilá osoba, která byla poučena o podmínkách a obsluze PZM.

905.

PZM se smí otevřít jen se souhlasem výpravčích obou sousedních stanic, kteří musí být přítomni současně. Při udělení souhlasu musí být určen i čas, kdy musí být PZM znovu uzavřeno. V případě nemožného dorozumění, kdy nedošla zpráva o uzavření PZM, se postupuje podle čl. 906.

906.

PZM musí být uzavřeno v nařízeném čase. Uzavření se ohlásí výpravčím sousedních stanic. Nedojde-li hlášení o uzavření přejezdu, musí být vlaky i posun mezi dopravnami zpraven podle čl. 883, příp. 884.

907.-910. Neobsazeno.

E. Výluky kolejí a trakčního vedení a jízdy vozidel 
na vyloučené koleji a za napěťové výluky 
trakčního vedení

Všeobecná ustanovení

911.

Při opravách, údržbě, přestavbě nebo k obnovení sjízdnosti koleje nebo odstranění překážky způsobující nesjízdnost koleje mohou být z pravidelného provozu vyloučeny traťové nebo staniční koleje, výhybky, točny apod., pevná zařízení elektrické trakce, anebo může být vypnuto zabezpečovací zařízení, a to zcela, nebo jen z části.

Výlukami se zde rozumí i vypnutí zabezpečovacího zařízení.

Výluky mohou být předpokládané nebo nepředpokládané.

912.

Pro předpokládané výluky musí být zpracován a vydán výlukový rozkaz podle předpisu ČD D7/2.

913.

Přednosta výkonné jednotky může povolit bez výlukového rozkazu předpokládanou výluku v obvodu vlastní výkonné jednotky za podmínek stanovených předpisem ČD D7/2.

914.

Bez výlukového rozkazu smí být výpravčím zavedena nepředpokládaná výluka:

k odstranění překážky, poruchy, kterou by byl přerušen provoz,

pokud mu bylo ohlášeno, že stav zařízení ohrožuje bezpečnost železniční dopravy,

na základě požadavku zaměstnance SDC k provedení opravy nebo údržby zařízení, ale bez podstatného narušení dopravy. Takové práce se mohou provádět jen ve vlakové přestávce.

Nepředpokládanou výluku, pokud je vyloučení traťové koleje nutné, zavede výpravčí stanice přednostního směru (stanice přednostního směru je stanice od začátku ke konci trati dle Dodatku). Výluku ve stanici zavede výpravčí příslušné stanice. Postup pro nepředpokládané vypnutí zabezpečovacího zařízení stanoví předpis ČD T100.

Při nepředpokládané výluce je odpovědný zástupce SDC povinen oznámit výpravčímu zápisem do telefonního zápisníku v jedné ze sousedních stanic jméno zaměstnance, který bude plnit povinnosti odpovědného zástupce objednavatele výluky a pracovníka pro řízení sledu.

915.

O chystané výluce zpraví výpravčí staniční zaměstnance, jichž se to týká, traťová stanoviště, obchůzkáře, popř. další zaměstnance.

916.-918.

Neobsazeno.

Zahájení, ukončení a přerušení výluky

919.

Před zahájením předpokládané výluky oznámí odpovědný zástupce objednavatele výluky určený výlukovým rozkazem, že jsou přípravné práce ukončeny a výluka může být zahájena.

920.

V době zahájení předpokládané výluky nesmí být v mezistaničním úseku žádné vozidlo, které nebude použito při výluce. V případě nutnosti pro urychlení zahájení výluky, může být již za vlakem vypraveno speciální vozidlo jako posun mezi dopravnami a kolej se může vyloučit při obsazení tímto speciálním vozidlem (po dojezdu vlaku, za nímž bylo speciální vozidlo vypraveno, do sousední stanice).

Je-li třeba vyloučit traťovou kolej mezi stanicí a odbočkou (odbočkou a stanicí), musí být tento úsek volný.

Po zjištění, že jsou výše uvedené podmínky splněny, může výpravčí vyloučit kolej a dát odpovědnému zástupci objednavatele výluky svolení k započetí prací. Bez svolení výpravčího nesmí být s výlukovými pracemi započato.

921.

Předpokládanou výluku zahajuje výpravčí určený výlukovým rozkazem; nepředpokládanou výpravčí, který je oprávněn příslušnou kolej vyloučit.

Při zahajování výluky zavolá výpravčí sousední stanici a všechna traťová stanoviště, popř. odbočky, a vyloučí kolej hlášením: „Traťová kolej (resp. první, druhá traťová kolej) mezi stanicemi Adamov - Blansko v 8.10 vyloučena Rak". Sousední stanice hlášení opakuje a připojí: "Rozumím. Nový". Ostatní stanoviště (odbočky) potvrdí hlášením slovem: "Rozumím" a připojí název stanoviště (odbočky). Jde-li o výluku jen části traťové koleje, je nutno tuto část v hlášení vymezit, např.: „Traťová kolej ze stanice Kuks do km 50,45 vyloučena. Lux". Může se doplnit údajem Dodatku (odbočka, hláska apod.). Hlášení o vyloučení koleje zapíší výpravčí červeně na nejbližší volný řádek dopravního deníku, ostatní zaměstnanci do telefonního zápisníku.

922.

Při nepravidelnostech v dopravě rozhodne provozní (vlakový) dispečer, které zpožděné vlaky pojedou ještě před zahájením výluky a které na ukončení výluky vyčkají ve vhodných stanicích. Všechny změny v časovém vymezení výluky oznámí výpravčí sousední stanici, dispozičním (výchozím) stanicím a všem zúčastněným zaměstnancům.

Začátek výluky smí objednavatel změnit jen se souhlasem provozního dispečera. Nebude-li výluka konána vůbec, musí to objednavatel ohlásit provoznímu dispečerovi nejméně v den předcházející výluce. Nebude-li možno výluku z dopravních důvodů povolit, oznámí to co nejdříve provozní dispečer objednavateli.

923.

Ihned po zahájení výluky zavěsí výpravčí v přilehlých stanicích varovné štítky nebo upamatovací pomůcku určenou staničním řádem. Staniční řád určí, na která místa se tyto varovné štítky a upamatovací pomůcky umísťují.

924.

Na vyloučenou kolej smí jet jen vozidla, která budou použita při výluce. Vlak vypravovaný na nevyloučenou část koleje pro přestup cestujících na širé trati se řídí podmínkami uvedenými v ROV, popř. předpisem ČD D7/2.

925.

Přerušit výluku a dovolit jízdu vlaku přes pracovní místo je možné jen tehdy, dá-li k tomu svolení odpovědný zástupce objednavatele výluky, který stanoví podmínky pro tuto jízdu, popř. nařizuje-li to rozkaz o výluce. Pro přerušení výluky platí stejná ustanovení jako pro ukončení a zahájení výluky.

926.

Po skončení práce a návratu vozidel z pracovního místa odpovídá odpovědný zástupce objednavatele výluky určený výlukovým rozkazem za sjízdnost a volnost traťové koleje v celém mezistaničním úseku určeném v rozkaze o výluce. Sjízdnost a volnost traťové koleje a případná přechodná omezení traťové rychlosti přes pracovní místo oznámí odpovědný zástupce objednavatele výluky výpravčímu stanice určené ROV, a to zápisem na nejbližší volný dvouřádek dopravního deníku. Při nepředpokládané výluce provede zápis v dopravním deníku v jedné ze sousedních stanic.

Odchylný způsob oznámení (telekomunikačním zařízením s dodatečným provedením zápisu), příp. zápisu (na stanovišti jiného dopravního zaměstnance než výpravčího do telefonního zápisníku) se může povolit v ROV, SROV, příp. v dálnopisné zprávě ke zmocnění k zahájení výluky.

Zůstane-li některé PZS vypnuté, uvede tuto skutečnost odpovědný zástupce objednavatele výluky v zápise s uvedením km polohy PZS.

Ukončení výluky ohlásí výpravčí, který výluku zahajoval, všem zaměstnancům, jímž ohlašoval zahájení výluky takto:" Výluka traťové koleje (resp. první, druhé traťové koleje) mezi stanicemi Adamov - Blansko ukončena ve 14.30. Bláha ".

Toto hlášení se potvrzuje a zapisuje stejným způsobem jako hlášení o zahájení výluky. Po potvrzení hlášení se v obou stanicích odstraní varovný štítek nebo upamatovací pomůcka.

927.

Začátek a ukončení výluky ohlásí výpravčí, který jí zavedl a ukončil, též vlakovému (provoznímu) dispečerovi. Výpravčí obou sousedních stanic ohlásí zahájení a ukončení výluky zúčastněným staničním a traťovým zaměstnancům.

928.

Stane-li se kolej ve stanici v některém místě neočekávaně nesjízdná, musí zaměstnanec, který to zjistí, případ ohlásit ihned výpravčímu. Stane-li se traťová kolej v některém místě nesjízdná, musí zaměstnanec, který nesjízdné místo zjistil, případ ohlásit ihned výpravčím obou sousedních stanic a pokud možno i všem traťovým stanovištím. V hlášení uvede polohu nesjízdného místa, příčinu a rozsah nesjízdnosti.

Není-li dorozumění možné, na tratích dvou a více kolejných nebo souběžných, zastaví zaměstnanec nejbližší vlak nebo speciální vozidlo a jejich prostřednictvím zpraví traťová stanoviště a výpravčího sousední stanice o nesjízdnosti místa. Ten traťovou kolej vyloučí. Příčinu a rozsah nesjízdnosti, jakož i polohu nesjízdného místa podle povahy poruchy, ohlásí příslušným výkonným jednotkám.

929.-932.

Neobsazeno.

Jízdy vozidel na vyloučené koleji

933.

Jízdy vozidel na vyloučené koleji se provádí jako PMD za dále uvedených podmínek.

934.

PMD na vyloučené koleji jede podle rozhledových poměrů. Při jízdě více samostatně jedoucích vozidel na vyloučenou kolej nesmí rychlost žádného vozidla překročit rychlost 30 km/h, není-li jim stanovena rychlost nižší (předpisem ČD D2/81).

Za dodržení rychlosti odpovídá strojvedoucí (řidič) vedoucího hnacího (speciálního hnacího) vozidla PMD.

935.

Na vyloučenou traťovou kolej je dovoleno vypravit i několik posunujících dílů (hnacích vozidel, speciálních vozidel) jako posun mezi dopravnami ve sledu.

936.

V ROV nebo ROVZZ, případně ve zmocnění, provádí-li se výluka podle SROV, se kromě odpovědného zástupce objednavatele výluky uvede i zaměstnanec pro řízení sledu a vedoucí prací.

Zaměstnanec pro řízení sledu odpovídá za organizaci odjezdu a návratu PMD ve sledu na vyloučenou a z vyloučené koleje.

Povinnosti vedoucího prací ukládá předpis ČD D7/2.

Při výlukových pracích menšího rozsahu může být odpovědný zástupce objednavatele výluky i zaměstnancem pro řízení sledu.

937.

Zaměstnanec pro řízení sledu musí mít dopravní kvalifikaci zaměstnance oprávněného řídit posun.

938.

Za střežení přejezdů při jízdách PMD odpovídá odpovědný zástupce objednavatele výluky. Ten však může nařídit střežení přejezdu dalším odborně způsobilým zaměstnancům.

939.

Při jízdě vozidel přes přejezdy vybavené zabezpečovacím zařízením musí být tyto na vyloučené koleji střeženy.

940.

Každý PMD se před odjezdem na vyloučenou kolej zpraví rozkazem V. V rozkaze se uvede, zda před ním a za ním jede PMD, dále se v rozkaze uvede kilometrická poloha zastavení PMD na vyloučené koleji. Současně se uvede kilometrická poloha zastavení předchozího a následujícího PMD. Jízda PMD ze sousedních stanic proti sobě je dovolena, když místa jejich zastavení na vyloučené koleji budou vzdálena alespoň 200 metrů od sebe.

Za zpravení strojvedoucích PMD odpovídá zaměstnanec pro řízení sledu.

941.

PMD na vyloučené koleji se pro účely sepsání písemného rozkazu označují zkratkou P a pořadovým číslem (P1, P2, ....).

942.

Nejpozději v den před zahájením výluky oznámí zaměstnanec pro řízení sledu písemně výchozí stanici, kolik pojede na vyloučenou kolej PMD a v jakém pořadí. Současně si vyžádá svazek písemných rozkazů V k jejich sepsání a doručení. Jedou-li z vyloučené koleje PMD vlaky do sousední stanice, oznámí to písemně sousední stanici. V každé stanici bude veden svazek rozkazů V označený heslem „výluky“.

943.

Zpravení PMD provede zaměstnanec pro řízení sledu před jízdou na vyloučenou kolej. Zaměstnanec pro řízení sledu předá výpravčímu potvrzené prvopisy písemných rozkazů. Písemné rozkazy sepisuje zaměstnanec pro řízení sledu, který se také podepíše na místě určeném pro podpis výpravčího.

944.

Svolení k jízdě na vyloučenou kolej dává strojvedoucím PMD zaměstnanec pro řízení sledu, a to po obdržení svolení od výpravčího daného buď přímo nebo prostřednictvím výhybkáře.

945.

Zaměstnanec pro řízení sledu musí ohlásit výpravčímu odjezd posledního PMD na vyloučenou kolej.

946.

Za organizaci práce a posunu posunujících dílů (hnacích vozidel a speciálních vozidel) na vyloučené koleji plně odpovídají vedoucí prací ve spolupráci se zaměstnancem pro řízení sledu.

947.

PMD na vyloučené koleji se neuvádí v žádné dopravní dokumentaci.

948.

Po odjezdu PMD ve sledu na vyloučenou kolej smí výpravčí dovolit další jízdu PMD jen se svolením zaměstnance pro řízení sledu, kterému musí výpravčí oznámit účel a čas ukončení takového posunu.

Zaměstnanec pro řízení sledu po dohodě s vedoucím prací musí výpravčímu oznámit kilometrickou polohu místa, kam lze nejdále posunovat nebo kde musí PMD zastavit.

PMD musí výpravčí zpravit písemným rozkazem o místě, kam lze nejdále posunovat nebo kde má PMD zastavit a čas povoleného posunu.

Do doby návratu PMD do stanice nesmí zaměstnanec pro řízení sledu dovolit posun na vyloučené koleji proti směru dohodnuté jízdy PMD.

949.

Nemůže-li si výpravčí vyžádat svolení k jízdě PMD od zaměstnance pro řízení sledu, nesmí takový posun dovolit.

Případná jízda PMD v době nepřetržité výluky, kdy zaměstnanec pro řízení sledu není přítomen, musí být předem písemně dohodnuta (zápisem v telefonním zápisníku).

950.

Je-li na vyloučeném záhlaví stanice posunující díl (hnací vozidlo, speciální vozidlo), je dovoleno posunovat ze stanice směrem k vyloučenému místu jen k námezníku příslušné koleje. Posun za námezník této koleje je dovolen jen po vzájemné dohodě zaměstnance oprávněného řídit posun a zaměstnance pro řízení sledu.

951.

Pro vjezd PMD z vyloučené koleje do stanice se musí dodržet tento postup:

je-li možné spojení rádiovým zařízením mezi výpravčím a zaměstnancem pro řízení sledu, dovolí se vjezd do stanice tímto spojením. Současně se dohodne i další posun ve stanici;

není-li spojení rádiovým zařízením PMD s výpravčím, zastaví PMD u vjezdového návěstidla a vjezd, jakož i další posun ve stanici dohodne zaměstnanec pro řízení sledu telefonicky. Není-li možná telefonická dohoda, může PMD vjet do stanice, nejdále však do úrovně označníku (seřaďovacího návěstidla, které jej nahrazuje), odkud musí být další posun sjednán s výpravčím přímo nebo prostřednictvím výhybkáře. PMD nemusí zastavit u označníku a sjednávat další posun v případě, že je mu výhybkářem dávána návěst Souhlas k posunu. Výhybkář smí dát tuto návěst až po souhlasu výpravčího k posunu a po postavení posunové cesty.

952.

Zaměstnanec pro řízení sledu dovolí vjezd PMD do stanice strojvedoucím osobně nebo rádiovým zařízením. Vjezd PMD do stanice řídí zaměstnanec pro řízení sledu ze stanoviště, ze kterého může být v trvalém styku s výpravčím pro případné zastavení vjezdu PMD.

953.

Ustanovení předchozích článků platí i pro samostatně jedoucí PMD na vyloučenou kolej.

954.

Zaměstnanec pro řízení sledu oznámí výpravčímu čas příjezdu posledního PMD do stanice.

Za návrat všech PMD do stanice a uvolnění traťové koleje odpovídá zaměstnanec pro řízení sledu.

955.

O návratu všech PMD z vyloučené koleje zpraví zaměstnanec pro řízení sledu odpovědného zástupce objednavatele výluky, který odpovídá po skončení výluky za sjízdnost a volnost koleje.

956.

PMD při jízdě ve sledu na pracovní místo a při návratu zpět mohou být spojeny v jeden nebo několik celků, pokud to dovolují předpisy pro jednotlivé typy vozidel.

957.-960.

Neobsazeno.

Napěťové výluky trakčního vedení

961.

Je-li ve stanici vypnuta část trakčního vedení a vlak může podle sklonových poměrů v obvodu stanice vjet do vypnuté části nebo ji projet setrvačností, může se taková jízda dovolit za podmínek, že vlak byl o tom zpraven.

Jízdou setrvačností se rozumí jízda vlaku řízená elektrickým hnacím vozidlem, kdy všechny spotřebiče na elektrickém hnacím vozidle předtím strojvedoucí vypnul a učinil vše potřebné, aby se staženými sběrači projel určenou vzdálenost výběhem.

O jízdě setrvačností musí být zpravena rozkazem V (rádiovým zařízením) všechna elektrická hnací vozidla činná a pohotová k službě.

Za zpravení o jízdě setrvačností odpovídá výpravčí stanice s vypnutým trakčním vedením. Proto nesmí výpravčí dovolit vjezd vlaku s elektrickým hnacím vozidlem, dokud nedostal zprávu o tom, že vlak byl zpraven.

Stanice, kde jsou jízdy setrvačností dovoleny, se uvedou v sešitovém jízdním řádu včetně udání směru a případných podmínek pro organizační zajištění této jízdy.

Návěstidla pro elektrický provoz se umísťují podle předpisu ČD D1. Do doby, než budou tato návěstidla osazena, se zpravují vlaky rozkazem V (rádiovým zařízením) i o tom, že návěstidla pro elektrický provoz nejsou dosud osazena.

962.

Má-li vlak odjet z koleje, jejíž trakční vedení je bez napětí, může ho vysunout hnací vozidlo nezávislé trakce tak, aby elektrické hnací vozidlo bylo za vzdušnou izolací (elektrickým dělením). Způsob ověření účinku brzdy po přivěšení a odvěšení hnacího vozidla nezávislé trakce před vysunutím a po vysunutí vlaku je stanoven předpisem ČD V15/I.

Po vysunutí vlaku ze stanice a po odpojení hnacího vozidla, které vlak vysunulo, smí strojvedoucí uvést vlak do pohybu až po souhlasu zaměstnance, který hnací vozidlo nezávislé trakce odvěsil.

Neklesne-li tlak v hlavním vzduchojemu pod 5 bar, nemusí být hnací vozidlo nezávislé trakce, provádějící vysunutí, k vlaku přivěšeno a vlak nemusí po vysunutí zastavit. O tomto způsobu vysunutí se dohodne strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla s výpravčím, který o tom zpraví i strojvedoucího hnacího vozidla provádějící vysunutí.

963.

Napěťová výluka trakčního vedení smí být povolena jen se souhlasem elektrodispečera.

Pro předpokládané napěťové výluky trakčního vedení platí obdobně ustanovení o výlukách kolejí v části "Výluky".

Zahájení a ukončení napěťové výluky trakčního vedení zařídí výpravčí určené stanice po dohodě s elektrodispečerem; odpovědný zaměstnanec operativního řízení se postará o zpravení všech stanic vypnutého úseku a obou stanic sousedících s tímto úsekem.

Pro hlášení o zahájení a ukončení napěťové výluky trakčního vedení se použije těchto znění:

"Napěťová výluka trakčního vedení (první, druhé) traťové koleje mezi stanicemi Adamov - Blansko zahájena v 7.00 h. Kratochvíl."

"Napěťová výluka trakčního vedení (první, druhé) traťové koleje mezi stanicemi Adamov - Blansko ukončena ve 14.30 h. Nejezová."

Výpravčí zpraví zúčastněné staniční zaměstnance.

Rozmístění potřebných návěstidel pro elektrický provoz podle předpisu ČD D1 zajistí zaměstnanci SDC. Za jejich umístění odpovídá odpovědný zástupce objednavatele výluky. Při napěťové výluce trakčního vedení se nad vyloučenou kolejí návěstidla pro elektrický provoz neumisťují.

964.

Při napěťové výluce trakčního vedení obsluhují úsekové odpojovače zaměstnanci SDC podle příkazů elektrodispečera. Tito zaměstnanci používají vlastních klíčů a klik pro ovládání úsekových odpojovačů.

965.

Je-li nutné pro vypnutí napětí obsloužit úsekové odpojovače překlenující vzdušnou izolaci mezi širou tratí a stanicí (odbočkou), zjistí výpravčí, není-li kolej, jejíž trakční vedení se má vypnout, obsazena vlakem nebo hnacím vozidlem závislé elektrické trakce a oznámí to elektrodispečerovi.

Po splnění všech podmínek udělí elektrodispečer souhlas k zahájení prací přímo vedoucím prací SDC; vedoucím prací ostatních organizačních jednotek dráhy nebo jiným subjektům pak prostřednictvím zaměstnance SDC vykonávajícího dozor.

966.

Ukončení prací oznámí vedoucí prací SDC nebo dozor SDC přímo elektrodispečerovi. Ten zařídí obdobně podle ustanovení předchozího článku potřebné manipulace a oznámí pak výpravčímu určené stanice, že napěťová výluka trakčního vedení může být ukončena.

967.

Při nepravidelnostech v dopravě nebo je-li třeba napěťovou výluku trakčního vedení odsunout nebo přerušit, se postupuje obdobně jako při výluce kolejí s tím rozdílem, že je třeba vždy dohody výpravčího určené stanice, vlakového (provozního) dispečera, elektrodispečera a určeného zaměstnance objednavatele výluky.

968.

Poruchu trakčního vedení na širé trati a ve stanici oznámí výpravčí ihned elektrodispečerovi a vlakovému (provoznímu) dispečerovi. Elektrodispečer učiní opatření potřebná pro odstranění poruchy při zavedení nepředpokládané napěťové výluky trakčního vedení, popř. i nepředpokládané výluky koleje. Pro zavedení a ukončení nepředpokládané výluky platí ustanovení předchozích článků.

Po skončení prací zpraví elektrodispečer o případných změnách na trakčním vedení (např. nezatrolejované výhybky nebo jiná místa, která musí být pojížděna se staženým sběračem) a potřebných dopravních opatřeních dispečerským příkazem výpravčí, jichž se to týká a ti zařídí potřebné zpravování vlaků.

969.

O nepředpokládané napěťové výluce trakčního vedení staniční koleje zpraví výpravčí staniční zaměstnance, jichž se to týká, a udržující zaměstnance SDC, kteří zařídí umístění přenosných návěstidel pro elektrický provoz.

Na koleje, jejichž trakční vedení je bez napětí, se nesmí dovolit jakákoliv jízda hnacího vozidla se zdviženým sběračem.

970.

Ve staničním řádu se stanoví, za jakých podmínek smějí vjíždět, projíždět a odjíždět vlaky při výluce napětí trakčního vedení staniční koleje.

Zastaví-li vlak vedený hnacím vozidlem závislé trakce výjimečně na koleji, jejíž trakční vedení je bez napětí, musí být vysunut hnacím vozidlem nezávislé trakce.

971.-973.

Neobsazeno.

Kapitola III

Sledování jízdy vozidla

A. Povinnosti zaměstnanců

974.

Výpravčí je povinen stále sledovat vývoj dopravní situace a polohu vlaků na trati; ve stanici, v níž se mají vlaky předjíždět nebo křižovat, je povinen se včas informovat o délce křižujících nebo předjížděných vlaků.

975.

Výpravčí sleduje vlak za vjezdu, odjezdu i průjezdu, neznemožňuje-li mu to jiný důležitější dopravní úkon nebo není-li k tomu staničním řádem určený jiný zaměstnanec. Kromě výpravčího sledují vlak za stejných podmínek všichni zaměstnanci zúčastnění na přípravě vlakové cesty.

976.

Je-li na vlaku závada, která by mohla ohrozit bezpečnost dopravy (např. horké ložisko, ploché kolo, části vozu nebo nákladu zjevně přesahující průjezdný průřez), musí zaměstnanec, který takovou závadu zjistil, učinit opatření, aby byl vlak co nejdříve zastaven.

Druh závady a místo jejího výskytu oznámí výpravčí (popř. jeho prostřednictvím jiný zaměstnanec) zaměstnanci, u kterého má být z tohoto důvodu vlak zastaven, popř. přímo strojvedoucímu.

977.-979.

Neobsazeno.

B. Opatření při zjištěných závadách

Postup při závadách v označení začátku a konce vlaku

980.

Zjistí-li zaměstnanec, který má sledovat vlak, že na vlaku chybí nebo je neúplná návěst Začátek vlaku, musí tuto závadu oznámit co nejdříve výpravčímu přední stanice ve směru jízdy vlaku, kde se závada, je-li to možné, odstraní. Vlak se nemusí zastavit, jestliže má výpravčí se strojvedoucím spojení rádiovým zařízením, kterým mu závadu oznámí, a nejedná se o takovou poruchu, která si zastavení vyžaduje (strojvedoucí odstraní závadu během jízdy).

981.

Zjistí-li zaměstnanec, který má sledovat vlak, že na vlaku chybí koncová návěst nebo není-li si jist, že ji zpozoroval, musí předpokládat, že se vlak roztrhl a musí učinit ihned opatření, aby nebyl na stejnou traťovou kolej vypraven ani následný vlak ani vlak opačného směru. Způsob zjištění, zda vlak (PMD) dojel do stanice celý, stanoví staniční řád.

982.

Strážník oddílu, který takovou závadu zjistí, nesmí postavit oddílové návěstidlo na návěst Stůj a nesmí dát za vlakem odhlášku. Zavolá ihned všechny zadní dopravny a závoráře až do sousední stanice a ohlásí jim: “Zadržte vlaky, vlak 68 352 nemá koncovou návěst! Hora.“ Ihned nato zavolá přední dopravny a závoráře i s přední stanicí a ohlásí: “Vlak 68 352 nemá koncovou návěst. Hora.“ Odhlášku smí dát teprve tehdy, když dostane od některé z předních dopraven hlášení, že vlak je celý.

983.

Zpozoruje-li závadu závorář, ohlásí ji stejným způsobem( je-li nebezpečí, že by utržená část mohla dojet na přejezd, neotevře závory a pokud může ovlivnit činnost PZS přejezdu, který již vlak (PMD) minul, uvede toto PZS do výstrahy.

984.

Výhybkář, který takovou závadu zjistí na vjíždějícím vlaku, nesmí přestavit za ním vjezdové návěstidlo na návěst Stůj, ani je nesmí uzavřít a ohlásí ihned závadu výpravčímu. Teprve na jeho rozkaz smí uzavřít návěstidlo, popř. obsluhovat výhybky. Jen při hrozícím nebezpečí může přestavit výhybku (dovoluje-li to zabezpečovací zařízení) i bez příkazu výpravčího, musí mu však ihned případ ohlásit.

Zjistí-li takovou závadu na odjíždějícím vlaku, přestaví odjezdové návěstidlo ihned na návěst Stůj, uzavře je a ohlásí případ výpravčímu.

985.

Dostane-li strážník oddílu po hláskovém telefonu hlášení, aby zadržel vlaky, protože předchozí vlak nemá koncovou návěst, je povinen předat toto hlášení zadní dopravně, i když sám na tomto vlaku koncovou návěst viděl. Stejně postupuje i tehdy, když dostane hlášení po traťovém spojení, ale není si jist, že je poslouchala i zadní dopravna.

986.

Dostane-li závorář hlášení o tom, že vlak, který již předtím jeho závory minul, nemá koncovou návěst, uzavře ihned závory, lze-li podle sklonových poměrů nebo podle povětrnosti předpokládat, že by utržená část vlaku mohla dojet k přejezdu.

Dostane-li takové hlášení o vlaku, který k němu teprve jede, nezastaví jej, sleduje však bedlivě jeho konec.

Závorář smí otevřít závory teprve tehdy, když zjistí, že vlak je celý nebo že utržená část byla zastavena.

987.

Strážník oddílu, popř. zaměstnanec na odbočce, která je zároveň dopravnou, po obdržení hlášení, že vlak nemá koncovou návěst (tedy zaměstnanec, k němuž vlak teprve přijede), vlak nezastaví, ale bedlivě sleduje jeho konec. Zjistí-li, že na vlaku chybí koncová návěst nebo není-li si jist, že ji zpozoroval, nesmí postavit oddílové návěstidlo na návěst Stůj a nesmí dát za vlakem odhlášku. Odhlášku smí dát teprve tehdy, když dostane od některé z předních dopraven hlášení, že vlak je celý.

988.

Zjistí-li strážník oddílu, popř. zaměstnanec na odbočce, která je zároveň dopravnou, že je na vlaku návěst Konec vlaku, ohlásí všem obsazeným dopravnám v mezistaničním úseku: „Vlak 68 352 je celý. Ryba.“. Po tomto hlášení dá jako první odhlášku telefonicky nebo obsluhou zabezpečovacího zařízení ten zaměstnanec, který jako první nedal za vlakem odhlášku. Potom dá přední dopravně výzvu k odhlášce a stejný postup se dodrží u ostatních dopraven.

989.

Není-li zjištěna návěst Konec vlaku podle předchozího ustanovení strážníkem oddílu, popř. zaměstnancem na odbočce, která je současně dopravnou, musí být vlak v sousední stanici zastaven. Výpravčí zjistí, zda vlak je celý. Zjistí-li, že vlak je celý, postupuje podle článku 988. Není-li vlak celý, postupuje podle článku 981.

990.

Zjistí-li zaměstnanec, že na vlaku (PMD) je neúplná koncová návěst, ohlásí tuto závadu všem předním dopravnám( tyto jsou povinny se zvýšenou pozorností sledovat konec vlaku (PMD). Výpravčí nejbližší stanice musí vlak s touto závadou zastavit a nařídit doplnění návěsti.

Zjistí-li zaměstnanec, že na vlaku (PMD) je více koncových návěstí na různých vozidlech, ohlásí tuto závadu všem předním dopravnám a stanovištím. Vlak se v nejbližší stanici zastaví a závada se odstraní.

991.

Při jízdě PMD platí vztažná ustanovení předchozích článků s tím, že zaměstnanci na širé trati pouze sledují jízdu PMD a závady v označení konce oznámí přední dopravně tak, aby byl o uvedené závadě zpraven výpravčí přední stanice. Závoráři (pokud jim byla obsluha závor nařízena) závory neotevřou do doby, než jim bude oznámeno, že PMD dojel do přední stanice celý a trať je volná (platí v případě, že hrozí dojetí utržených vozidel na přejezd).

992.-994.

Neobsazeno.

Kapitola IV

Zvláštní ustanovení pro elektrizované tratě

A. Řízení jízd vlaků

995.

Na elektrizovaných tratích se stanoví mezi elektrickými vlaky kromě následných mezidobí ještě elektrická mezidobí.

Elektrická mezidobí se porovnávají s následnými mezidobími a delší z obou platí pro řízení jízd elektrických vlaků.

996.

Každé zastavení nebo omezení rychlosti vlaku elektrické trakce na obtížném stoupání nebo krátce před ním může znemožnit elektrickému hnacímu vozidlu přechod na plný výkon. To má zpravidla za následek prodloužení jízdních dob až do nejbližšího sklonově příznivého úseku. Ve staničních řádech se proto uvedou úseky, kde by mohlo mimořádné zastavení nepříznivě ovlivnit jízdu vlaku, popř. které vlaky není vhodné v těchto úsecích mimořádně zastavit.

997.

Nezavěšený postrk elektrickým hnacím vozidlem není dovolen přes místo nebo úsek, který se smí pojíždět jen s vypnutým proudem nebo se staženým sběračem. Nezavěšený postrk musí ukončit svoji činnost ještě před příslušnou návěstí pro elektrický provoz.

998.

Trakční vedení prohlížejí a drobné závady ihned odstraňují zaměstnanci SDC při jízdách motorovým vozem pro údržbu trakčního vedení. Pro tyto jízdy jsou v grafikonu vlakové dopravy v každém mezistaničním úseku a pro každou kolej zvlášť vloženy trasy rušících motorových lokomotivních vlaků. Motorovým lokomotivním vlakem je i takový vlak, u něhož je k motorovému vozu přivěšen jeden průběžně brzděný, zaměstnanci obsazený, vůz potřebný při práci na trakčním vedení.

999.-1003.

Neobsazeno.

B. Obsluha úsekových odpojovačů

1004.

Trakční vedení nakládkových a vykládkových kolejí je v základním stavu odpojeno od napětí a zkratováno s kolejnicovým vedením.

Zapíná se jen před obsluhou těchto kolejí elektrickým hnacím vozidlem. Oprávněný zaměstnanec určený staničním řádem tak smí učinit, až když všechny osoby pracující pod trakčním vedením o tom sám nebo prostřednictvím vedoucího práce zpravil a vyzval je, aby opustily kolej a dokud se sám o tom nepřesvědčil.

Před vlastním zapnutím se musí dále přesvědčit, je-li náklad na vozech vzdálen alespoň jeden metr a použité mechanismy nejméně dva metry od částí trakčního vedení, které budou po zapnutí pod napětím. Současně se přesvědčí, že trakční vedení je neporušené a elektricky sjízdné.

O zapnutí trakčního vedení zpraví zaměstnance oprávněného řídit posun, který teprve potom smí začít v uvedeném obvodu s posunem.

Po ukončení posunu elektrickým hnacím vozidlem na nakládkových a vykládkových kolejích opět odpojí a zkratuje určený oprávněný zaměstnanec úsekovým odpojovačem se zkratovačem trakční vedení a dovolí pokračovat v ložných manipulacích.

1005.

Bez odpojení trakčního vedení od napětí a zkratování je na elektrizovaných tratích a kolejích zakázáno vystupovat na střechy vozidel, na kotlové vozy, na náklady vozů za jakýmkoliv účelem a pracovat nebo se pohybovat s dlouhými předměty a mechanismy v blízkosti trakčního vedení.

1006.

Úsekové odpojovače s výjimkou úsekových odpojovačů místního významu, smí obsloužit jen oprávněný zaměstnanec při dodržení povinností uvedených v této kapitole, a to jen na rozkaz nebo se souhlasem elektrodispečera. Příkazy k obsluze úsekových odpojovačů smí přejímat od elektrodispečera jen výpravčí a ten přikáže obsluhu úsekového odpojovače oprávněnému zaměstnanci, pokud obsluhu nevykoná sám.

Úsekové odpojovače místního významu obsluhuje nebo jejich obsluhu nařizuje podle potřeby výpravčí bez souhlasu elektrodispečera.

Dříve než výpravčí obslouží nebo přikáže obsloužit úsekové odpojovače, nařídí strojvedoucím elektrických hnacích vozidel stojících na kolejích v obvodu části trakčního vedení odpojované od napětí, aby stáhli sběrače a zaměstnancům oprávněným k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti, aby vypnuli předtápění.

1007.

Úsekové odpojovače smějí obsluhovat jen k tomu oprávnění zaměstnanci. Jména a příjmení zaměstnanců oprávněných k obsluze úsekových odpojovačů (kromě zaměstnanců SDC) a doba platnosti jejich zmocnění se uvedou ve staničním řádu, obsluhovacím řádu, popř. ve smlouvě o styku drah. Tam se též musí uvést a ve schématu trakčního vedení vyznačit, které úsekové odpojovače smí výpravčí obsluhovat nebo jejich obsluhu přikázat oprávněnému zaměstnanci jen na rozkaz nebo se souhlasem elektrodispečera a které může obsluhovat sám anebo z jeho příkazu oprávněný zaměstnanec bez souhlasu elektrodispečera.

1008.

Při obsluze úsekových odpojovačů, překlenujících vzdušné izolace, které oddělují trakční vedení širé trati a stanice, a po celou dobu jejich odpojení nesmějí být na kolejích mezi vjezdovým návěstidlem (popř. místem v jeho úrovni) a krajní výhybkou žádná elektrická hnací vozidla se zdviženým sběračem.

Bude-li nevyhnutelně nutné zajíždět s elektrickým hnacím vozidlem směrem k vypnuté části elektrického trakčního vedení, musí vždy výpravčí zpravit ústně nebo rádiovým zařízením, popř. prostřednictvím jiného staničního zaměstnance, strojvedoucího elektrického hnacího vozidla o vypnuté části trakčního vedení a o tom, že elektrické hnací vozidlo nesmí se zdviženým sběračem projet elektrické dělení (vzdušnou izolaci).

1009.

Ve staničním řádu, obsluhovacím řádu, popř. smlouvě o styku drah se uvedou místa úschovy a postup při používání univerzálních klíčů od úsekových odpojovačů, klik k ručnímu pohonu dálkového (ústředního) ovládání úsekových odpojovačů a ochranných pomůcek; výdej a vrácení zaznamenává zaměstnanec pověřený úschovou do zvláštního záznamníku vždy proti podpisu.

Tam, kde se používá univerzálních klíčů, musí být vždy uloženy u výpravčího. Před místní obsluhou úsekového odpojovače musí zaměstnanec překontrolovat pohledem stav připojení vodivého spojení trakční podpěry s kolejnicovým vedením. Zjistí-li závadu v tomto spojení, nesmí obsloužit úsekový odpojovač, dokud odborný zaměstnanec závadu neodstranil.

Obsluhující zaměstnanec musí při ruční obsluze úsekových odpojovačů použít ochranné pomůcky podle ČSN 34 3109.

Ručně ovládaný úsekový odpojovač se musí zapnout nebo vypnout rychlým pohybem ovládací páky.

Po ukončení obsluhy úsekového odpojovače ohlásí zaměstnanec výpravčímu splnění rozkazu.

1010.

Při nebezpečí, zvláště jsou-li ohroženy lidské životy a hrozí-li nebezpečí z prodlení, odpojí výpravčí nebo na jeho příkaz oprávněný zaměstnanec příslušný odpojovač i bez rozkazu nebo souhlasu elekrodispečera. O odpojení zpraví výpravčí co nejdříve elektrodispečera.

1011.

V příloze staničního řádu musí být schéma napájení a dělení trakčního vedení stanice a přilehlých mezistaničních úseků podle skutečnosti. Toto ustanovení platí i pro obsluhovací řády, popř. pro smlouvy o styku drah. Podklady, popř. zpracovanou dokumentaci dodá SDC, ve které v případě potřeby uvede i umístění jiných nebezpečných elektrických zařízení.

Ve schématu a v technologických úkonech stanice se uvedou koleje s trakčním vedením v celé délce nebo i jen v části.

Schematický plánek musí být vyvěšen na stanovištích, kde se obsluhuje dálkové (ústřední) ovládání úsekových odpojovačů.

1012.-1015. Neobsazeno.

C. Hlášení závad

1016.

Jakékoliv závady a poruchy na zařízeních elektrické trakce se musí co nejrychleji odstranit.

Zpozorují-li zaměstnanci doprovodu vlaku za jízdy jakoukoli poruchu nebo závadu na trakčním vedení, oznámí ji co nejdříve výpravčímu, pokud není třeba jednat ihned, hrozí-li nebezpečí z prodlení. V hlášení se uvede druh a místo poruchy.

Stejnou povinnost hlášení má každý jiný zaměstnanec, který zjistí nějakou závadu nebo zpozoruje mimořádné jevy na trakčním vedení, na elektrických hnacích vozidlech nebo na napájecích, popř. spínacích stanicích.

Hlášení předá výpravčí ihned elektrodispečerovi, který zajistí opatření potřebná pro bezpečný provoz a případné označení místa návěstidly pro elektrický provoz podle ustanovení předpisu ČD D1 zaměstnanci SDC.

1017.

Nelze-li jiným vhodným způsobem (např. rádiovým zařízením se strojvedoucím) zastavit vlak dopravovaný elektrickým hnacím vozidlem, u něhož byla zjištěna závada, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu, postupuje se následovně:

výpravčí, který závadu zpozoroval nebo kterému byla hlášena a nejedná-li se o závadu, v jejímž důsledku by mohlo dojít k přímému ohrožení lidských životů, vyzve ihned elektrodispečera, aby vypnul nebo nařídil vypnout napětí trakčního vedení traťového úseku, v němž je právě vlak se závadou. Ihned na to zpraví výpravčího sousední stanice, aby nedovolil odjezd žádného vlaku nebo jiného vozidla do ohroženého úseku a oznámí mu důvod;

při ztrátě napětí musí strojvedoucí všech elektrických vozidel pozorně sledovat vlastní soupravu vozidel, popř. i soupravy protijedoucích vlaků, není-li na vlaku závada ohrožující bezpečnost dopravy a podle okolností vlak zastavit. Případ ohlásí výpravčímu.

1018.

Poškodí-li se za jízdy sběrač, strojvedoucí jej stáhne a vlak zastaví. Po zastavení vlaku zjistí pohledem (za špatné viditelnosti pochůzkou) stav trakčního vedení v místě zastavení.

Usoudí-li, že stav trakčního vedení bude bránit jízdě vlaků, zařídí i krytí nesjízdného místa.

Může-li strojvedoucí dopravit vlak dále se zdviženým druhým sběračem, oznámí tuto skutečnost výpravčímu.

Výpravčí oznámí případ elektrodispečerovi a zařídí zpravování vlaků rozkazem V o závadě na trakčním vedení. Nemůže-li strojvedoucí pokračovat v další jízdě, vyžádá si pomocné hnací vozidlo. Při sjednávání pomoci musí uvést, zda je nutné vyslat pomocné hnací vozidlo nezávislé trakce.

1019.

Dojde-li po ztrátě napětí v trakčním vedení k jeho obnovení, smí se rozjet na trati stojící vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky ihned, ostatní vlaky po uplynutí dvou minut od doby obnovení napětí.

1020.

Elektrodispečer může po vyřadění napájecí stanice z provozu nařídit výpravčím, aby zpravovali vlaky o regulaci trakčního výkonu; stojí-li vlak ve stanici, zpraví se ústně, nebo telekomunikačním zařízením; při průjezdu vlaku tabulkou „S“ nebo telekomunikačním zařízením.

Taková jízda znamená zmenšení rychlosti vlaku a je proto nutné počítat s prodloužením jízdních dob.

1021.-1023.

Neobsazeno.

Kapitola V

Dispoziční služba

1024.

Zásady řízení provozu stanoví předpis ČD D7. Související ustanovení s místně omezenou platností jsou uvedena v Prováděcích nařízeních pro řízení provozu k předpisu ČD D7 (dále prováděcí nařízení k D7).

A. OHLÁŠENÍ A POUKAZ VOZIDEL

1025.

Mezilehlé stanice jsou povinny ohlašovat dispozičním stanicím údaje o vozidlech připravených k odvozu nákladním vlakem v dobách stanovených prováděcím nařízením pro řízení provozu k předpisu ČD D7.

Údaje o vozidlech se zjišťují podle místních poměrů. V odbočných stanicích se přitom počítá i s vozidly z odbočné trati.

1026.

Ohlášení připravenosti vozidel k odvozu musí obsahovat tyto údaje:

číslo vlaku, pro který budou vozidla přichystána k odvozu,

počet vozidel, náprav, délku v metrech a hmotnost,

jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na zařazení vozu do vlaku.

Prováděcí nařízení k D7 může stanovit i další údaje, které je nutno oznámit, např. údaje o brzdách, směrování aj.

1027.

Hlášení podle předchozího článku se zapíší v obou stanicích do telefonního zápisníku, pokud k tomu účelu není v dispoziční stanici zaveden jiný zápisník.

1028.

Vlaky, kterými budou předhlášená vozidla z mezilehlých stanic odvezena, určí dispoziční stanice. Odvoz ohlášených vozidel má přitom přednost před odvozem vozidel z vlastní stanice.

1029.-1039.

Neobsazeno.

B. HLÁŠENÍ O ODJEZDU VLAKU A ZPRÁVA 
O ODJEZDU VLAKU

1040.

Dispoziční (výchozí) stanice v hlášení o odjezdu vlaku ohlásí všem stanicím dispozičního úseku odjezd každého nákladního vlaku. Přitom se uvede počet vozů a náprav, délka v metrech, dopravní hmotnost, případné mimořádnosti (zásilky vyžadující zvláštní opatrnost, zmenšení rychlosti odchylky od postrkové služby a pod.) a zda činná vozidla, popř. k službě pohotová jsou nebo nejsou vybavena rádiovým zařízením.

V prováděcím nařízení k D7 se uvede, zda se hlášení o odjezdu dává v uvedeném nebo jiném rozsahu, popř. zda se nepodává vůbec.

1041.

U Mn vlaků se v hlášení o odjezdu vlaku uvede i podrobný rozbor vlaku, tj. jaká vozidla vlak pro jednotlivé stanice veze (ložená i prázdná) a jaká vozidla bude v těchto stanicích přivěšovat.

1042.

Prováděcí nařízení k D7 stanoví, zda dispoziční (výchozí) stanice oznámí zprávou o odjezdu sousední dispoziční stanici (vlakovému dispečerovi) tyto podrobnější údaje, popř. jen některé z nich :

číslo vlaku a den pravidelného odjezdu (byl-li vlak přečíslován, též jeho původní číslo);

relaci vyjádřenou názvem cílové stanice;

čas odjezdu, popř. velikost náskoku nebo zpoždění vlaku v minutách;

počet vozidel, počet náprav a délku vlaku v metrech;

dopravní hmotnost vlaku, skutečná brzdící procenta, odchylky od předepsaného řazení (nákladní vlak výjimečně brzděn I. způsobem a pod.);

údaje o hnacích vozidlech nečinných, o služebních vozidlech, o přednostních zásilkách (s výjimkou vlaků Nex a Rn), o instradovaných zásilkách a o zásilkách vyžadujících zvláštní opatrnost s udáním stanice určení a místa, kde jsou ve vlaku zařazeny;

jiné důležité údaje, které by mohly ovlivnit dopravu nebo vyžadují zvláštní opatření (zmenšená rychlost, náběžník, rozdíl výšek nárazníkových středů a pod.);

řadu a číslo vlakového, přípřežního, vloženého nebo postrkového hnacího vozidla, popř. hnacího vozidla neobsazeného a pohotového k službě; jakož i která z těchto hnacích vozidel jsou nebo nejsou vybavena rádiovým zařízením;

jména strojvedoucích a jejich domovských výkonných jednotek, čas nástupu služby;

stanici poslední technické prohlídky a odchylky od pravidelných technických prohlídek;

počet vozů a jejich dopravní hmotnost, které vlak odstaví v nácestné stanici; této stanici se pak musí oznámit, kde ve vlaku jsou tyto vozy zařazeny.

1043.

Podkladem pro zprávu o odjezdu je vlaková hlášenka pro nákladní vlaky, kterou vyplní podle předtisku zaměstnanec určený TPÚ. Vzor tiskopisu vlakové hlášenky pro nákladní vlaky je v příloze 12 tohoto předpisu.

1044.-1048.

Neobsazeno.

C. ROZBOR VLAKU

1049.

Rozbor vlaku se vyhotovuje na rubu vlakové hlášenky pro nákladní vlaky a obsahuje podrobné údaje o počtu a hmotnosti vozů zařazených ve vlaku, jejich směrování a režimu přepravy. Kromě toho se uvedou i případné odchylky od předepsaného řazení vlaku. Rozbor vlaku je určen pro cílovou stanici vlaku, popř. i pro stanice, v nichž je vlak přeřazován. Rozbor vlaku se oznámí cílové stanici vlaku ještě před odjezdem vlaku ze stanice, v níž byl vlak sestaven, a to zpravidla telefonicky. Prováděcí nařízení k D7 může stanovit i jiný postup.

1050.

Prováděcí nařízení k D7 stanoví, ve kterých stanicích se vyhotovuje rozbor vlaků Mn a způsob jeho ohlašování. Vzor tiskopisu rozboru vlaku je uveden v příloze 12 tohoto předpisu.

1051.

Při sestavování, ohlašování a sledování rozborů musí všichni zaměstnanci věnovat zvýšenou pozornost přednostním zásilkám (živé, snadno zkazitelné, popř. rychlé zboží) a zejména zásilkám, pro jejichž přepravu jsou stanoveny zvláštní spoje (instradované zásilky), jakož i zásilkám mimořádným. Podrobnější ustanovení o dopravě vozů v předepsaných spojích (instradované zásilky) jsou uvedeny v předpise ČD D7, o mimořádných zásilkách v předpise ČD D31.

1052.-1062.

Neobsazeno.

D. Zavádění a odříkání vlaků, ohlašování 
vlakové dopravy stanicím

1063.

Jízda každého vlaku se musí zavést a ohlásit dříve než se uskuteční.

1064.

Pravidelné vlaky se zavádějí a ohlašují vydáním nového GVD pro celou dobu jeho platnosti; a to ode dne, jímž platnost nového GVD začíná.

V době platnosti GVD se mohou jeho změnou prohlásit vlaky podle potřeby za vlaky pravidelné a naopak vlaky pravidelné za vlaky podle potřeby.

Vlaky zavádí a odříká provozní dispečer vyhlášením směnového plánu vlakové práce.

Jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech je možno vlak zavést s lomenou trasou, tj. v případech, kdy:

končící trasa přechází na projíždějící trasu;

projíždějící trasa přechází na jinou projíždějící trasu;

projíždějící trasa přechází na trasu vlaku zastavujícího.

Je-li takové zavedení vlaku nevyhnutelné, je třeba při ohlášení zavedeného vlaku vždy výslovně uvést, zda trasa vlaku ve stanici, v níž se lomí, je projíždějící nebo zastavující; doprovod vlaku musí být o tom zpraven rozkazem V. Jinak platí zásada povážlivějšího stavu; je-li jedna z tras trasou vlaku projíždějícího, musí se činit dopravní opatření jako u vlaku projíždějícího.

1065.

Zavádět lokomotivní vlak v trase vlaku s větší rychlostí než 80 km/h je dovoleno jen při zkušební jízdě. Lokomotivní vlak smí být zaveden i v trase osobního vlaku.

1066.

Při nemožném dorozumění s provozním dispečerem (vlakovým dispečerem) zavádí a odříká vlaky dispoziční stanice; po obnovení spojení oznámí tato stanice provoznímu dispečerovi vše, co zařídila.

1067.

Zavedené a odřeknuté vlaky ohlašuje stanicím přiděleného okruhu vlakový dispečer. Na tratích bez vlakového dispečera, jakož i při poruše spojení vlakového dispečera ohlašuje zavedené a odřeknuté vlaky stanicím svého dispozičního úseku a sousední dispoziční stanici výpravčí dispoziční stanice. Není-li možné dorozumění ani s dispoziční stanicí, ohlašuje vlaky ta stanice, kde začíná nebo končí možnost dorozumění. Tato stanice ohlašuje pak vlaky ve směru jejich jízd až do nejbližší dispoziční stanice nebo do stanice, kde tam možné dorozumění končí.

Vypravit neohlášený vlak je dovoleno jen při jízdě podle rozhledu.

1068.

Zavedené a odřeknuté vlaky se ohlašují v době stanovené prováděcím nařízením k předpisu ČD D7 a staničním řádem.

Ohlašování vlaků mimo stanovené doby je nutno omezit jen na nejnutnější případy.

Při ohlašování dopravy se ohlásí též odchylky od GVD (např. místo nákladního vlaku jede lokomotivní vlak, je změněna trakce hnacího vozidla, změna v postrkové službě apod.).

Ohlašování vlakové dopravy se nesmí slučovat s jinými zprávami.

1069.

Zvláštní vlak smí provozní dispečer zavést, až když mu všechny zúčastněné výkonné jednotky potvrdí příjem jízdního řádu zvláštního vlaku.

Nedostala-li některá stanice jízdní řád zvláštního vlaku a nemůže-li jí provozní dispečer zaslat jízdní řád náhradní, oznámí jí alespoň tyto údaje:

čísla zvláštního vlaku;

odjezd z předchozí dispoziční stanice výchozí stanice, je-li blíže;

čas příjezdu a odjezdu v příslušné stanici, v předchozí a příští stanici, jakož i dobu průjezdu na odbočce, popř. i doby pobytů na zastávkách;

pravidelné a krátké jízdní doby ze sousední stanice a do následující sousední stanice;

čísla vlaků, s nimiž zvláštní vlak v příslušné stanici křižuje, které předjíždí a jimiž je předjížděn;

čísla vlaků, které musí ve stanici čekat na křižování a na předjíždění nebo pro nedostatek místa v další stanici.

Jízdní řád zvláštního vlaku se vydá vlakové četě v domovské stanici a strojvedoucímu v domovském depu.

1070.

O změnách ve vlakové dopravě se musí zpravit telefonicky nebo písemně na potvrzení výpravčí, nádražní, vedoucí posunu a výhybkáři. Ostatním zaměstnancům se oznamují změny ve vlakové dopravě ústně, na záznamní tabuli nebo rozhlasem, nevyžadují-li místní poměry zpravení jiným spolehlivějším způsobem. Doprava se hlásí v určené době vždy, i když se nezměnila. Dobu, způsob a rozsah hlášení jednotlivým stanovištím stanoví staniční řád.

U zvláštních vlaků ohlásí výpravčí výhybkářům vždy ty vlaky, se kterými v jejich stanici křižují nebo se předjíždějí, a vlaky, které musí ve stanici čekat na křižování, předjíždění apod.

1071.-1074.

Neobsazeno.

E. Ohlašování vlakové dopravy 
zaměstnancům na trati

1075.

Zaměstnancům traťových stanovišť, odboček, obsazených zastávek a nákladišť se ohlašují jen ty změny ve vlakové dopravě, které se jich týkají, a to telefonicky, zpravidla v určenou dobu a pokud možno tehdy, kdy na trati není vlak.

Doba pravidelného ohlašování vlakové dopravy se uvede na vývěsce u všech telefonů traťového spojení.

V nutných případech se ohlásí změny ve vlakové dopravě i mimo určenou dobu.

1076.

Výpravčí ohlašuje změny ve vlakové dopravě obou směrů vždy směrem ke konci trati. Je-li porouchán traťový telefon, vyzve sousední stanici, aby ohlásila vlakovou dopravu za něho.

Při ohlašování vlakové dopravy se hlásí nejdříve zavedené a potom odřeknuté vlaky, a to v časovém pořadí, podle grafikonu vlakové dopravy, a nakonec ostatní změny a určí se stanoviště, které má hlášení opakovat, např.: "Turov hlásí dopravu, Dnes jedou vlaky 66 772, 77 343, nejede vlak 44 106. Vlak 67 303 jede jako lokomotivní vlak. Hlášení opakuje Loučeň. Matucha." Ohlášení vlakové dopravy se u jednotlivých vlaků doplní dalšími předepsanými údaji (např. s postrkem, apod.).

Při ohlašování zvláštních vlaků, jejichž jízdní řády nebyly traťovým stanovištím dodány, ohlásí se též doba odjezdu a příjezdu v sousedních stanicích, krátká jízdní doba, popř. i doba pobytu na trati.

Stanoviště určené výpravčím hlášení dopravy opakuje. Není-li třeba oprav a potvrdila-li všechna stanoviště příjem hlášení, ukončí výpravčí hlášení slovy: "Správně, konec."

1077.

Vlakovou dopravu může hlásit i jiný zaměstnanec určený staničním řádem.

1078.

Při ohlašování vlakové dopravy mají být zúčastněni zaměstnanci všech stanovišť, kterých se vlaková doprava týká, i sousední stanice. Není-li výjimečně zúčastněno některé stanoviště, ohlásí se mu vlaková doprava dodatečně, nejpozději tehdy, kdy se má hlásit předvídaný odjezd.

1079.

Nemůže-li výpravčí ohlásit změny ve vlakové dopravě podle předchozích ustanovení, postupuje podle ustanovení o nemožném dorozumění.

1080.

Traťovým stanovištím se přidělí jízdní řády častěji zaváděných zvláštních vlaků.

1081.

Zaměstnancům pracujícím na trati a obchůzkářům výpravčí vlakovou dopravu neohlašuje. Informuje-li se však o vlakové dopravě obchůzkář nebo vedoucí pracovní čety pracující na trati, je výpravčí povinen mu oznámit okamžitou situaci ve vlakové dopravě (zavedené a odřeknuté vlaky, zpoždění nebo náskok vlaků).

1082.-1085.

Neobsazeno.

F. Pořadí vlaků

1086.

U vlaků stejného pořadí rozhoduje o přednosti větší hodnota zpoždění nebo vyšší technická rychlost vlaku. U nákladních vlaků mají též přednost vlaky přepravující snadno zkazitelné zboží a živá zvířata.

1087.

Neobsazeno.

Část třetí

PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Kapitola I

Použití vozidla

A. Podmínky pro použití a dopravu hnacích vozidel

1088.

Požadavky na hnací vozidla a speciální hnací vozidla jsou předepsány Dopravním řádem drah a pro účely použití u Českých drah jsou specifikovány vnitřními předpisy odboru kolejových vozidel a DDC.

1089.

Za technickou způsobilost hnacího vozidla (speciálního hnacího vozidla) a jeho vybavení průkazem způsobilosti vozidla odpovídá odbor kolejových vozidel DOP nebo zařaditel speciálního hnacího vozidla. Hnací vozidla zahraničních železničních správ provozovaná na Českých drahách se považují za technicky způsobilá, jsou-li provozována podle podmínek smluvního ujednání Českých drah se zahraniční železniční správou a odpovídají-li požadavkům bezpečnosti drážní dopravy.

1090.

Za technickou způsobilost hnacích vozidel a speciálních hnacích vozidel cizích právních subjektů podle obecně závazných právních předpisů a dodržování dalších smluvních podmínek stanovených provozovatelem dráhy při jejich použití na Českých dráhách odpovídá zařaditel hnacího vozidla.

1091.

Na hnacím vozidle, speciálním hnacím vozidle v traťovém výkonu a při jízdě PMD musí být předepsaná návěstidla podle přílohy předpisu ČD D1.

1092.

Ve vlaku mohou být hnací vozidla zařazena jako:

činná hnací vozidla;

dopravovaná hnací vozidla.

1093.

Přípustnost jízdy hnacích vozidel určité řady na určité trati se nazývá přechodnost hnacích vozidel.

V Dodatku je uvedeno, která hnací vozidla smějí jezdit a být dopravována po jednom a která ve větších skupinách. Elektrická hnací vozidla s odpovídající skupinou přechodnosti jsou se staženými sběrači přechodná i na neelektrizovaných tratích, pokud pro některou řadu hnacích vozidel není stanoveno jinak.

1094.

Vlaky se dopravují činnými hnacími vozidly, která vyvíjejí tažnou sílu potřebnou pro jízdu vlaku.

Činná hnací vozidla jsou:

vlaková;

přípřežní;

postrková;

vložená.

Činná hnací vozidla smějí být v čele vlaku a na konci vlaku řaděna ve dvojicích, pokud to dovoluje přechodnost hnacích vozidel (Dodatek) a dovolené namáhání spřáhlového ústrojí v tahu a tlaku (ČD D2/1 - Doplněk). Uvnitř vlaku musí být činné lokomotivy řaděny jen jednotlivě a elektrické nebo motorové vozy nejvýše ve dvojicích; toto ustanovení se netýká vlaků sestavených výhradně z činných motorových nebo elektrických vozů.

1095.

Vlakové hnací vozidlo je hnací vozidlo určené pro dopravu vlaků; jeho trakce a řada je zpravidla stanovena sešitovým jízdním řádem.

V ostatních případech určí trakci a řadu vlakového hnacího vozidla na návrh výpravčího zaměstnanec určený Prováděcím nařízením k předpisu ČD D7.

Změnu trakce a řady vlakového hnacího vozidla povoluje provozní dispečer.

Vlakové hnací vozidlo se řadí zpravidla do čela vlaku. Jsou-li v čele vlaku dvě činná hnací vozidla, pak vedoucí (první) hnací vozidlo je přípřežní a druhé vlakové.

Na konec nebo dovnitř vlaku se může vlakové hnací vozidlo zařadit u všech vlaků, které mají v čele řídící vůz, z něhož je hnací vozidlo ovládáno. Jinak může být vlakové hnací vozidlo zařazeno na konci vlaku (může vlak sunout) v případech předpokládaných GVD nebo uvnitř vlaku (může vlak současně sunout a táhnout) při jízdě služebních a přestavovacích vlaků, které se vracejí ze širé trati. V ostatních případech může sunutí nebo současně sunutí a tažení povolit ředitel OPŘ.

Za rychlost vlaku odpovídá strojvedoucí vlakového hnacího vozidla; u vlaků se dvěma hnacími vozidly v čele, strojvedoucí vedoucího (prvního) hnacího vozidla. Strojvedoucí všech ostatních hnacích vozidel jsou povinni uposlechnout návěstí strojvedoucího vlakového, popř. vedoucího hnacího vozidla.

1096.

Přípřežní hnací vozidlo je první hnací vozidlo u vlaku taženého dvěma hnacími vozidly; je vždy vedoucím hnacím vozidlem.

1097.

Postrkové hnací vozidlo je činné hnací vozidlo zařazené na konci vlaku. Na postrku mohou být zařazena nejvíce dvě činná hnací vozidla nebo jedna dvoudílná lokomotiva.

Postrkové hnací vozidlo může jet jako:

zavěšený postrk, tj. přivěšené k vlaku a zapojené na průběžnou brzdu;

nezavěšený postrk, tj. nepřivěšené k vlaku nebo nezapojené na průběžnou brzdu a končící práci na širé trati nebo ve stanici, kde vlak projíždí.

1098.

U vlaků s činným hnacím vozidlem v čele se smí použít postrkového hnacího vozidla:

v obvodu stanice, je-li třeba, aby byl vlak při odjezdu uveden v pohyb nebo aby rychleji uvolnil odjezdové zhlaví;

na tratích se stoupáním, a to i tam, kde se střídá stoupání s rovinou nebo spádem. Tratě, na nichž je dovolen postrk, jakož i trati, kde je dovoleno použít dvou postrků, jsou uvedeny v Dodatku.

Postrku elektrickým nebo motorovým vozem se smí používat na všech tratích u všech vlaků osobní dopravy, které mají v čele vlaku činné hnací vozidlo.

1099.

Při postrku dvojicí činných hnacích vozidel nebo činnou dvoudílnou lokomotivou musí být obě hnací vozidla (oba díly lokomotivy) jak spolu, tak i s vlakem svěšeny a zapojeny na průběžnou brzdu, pokud Dodatek nestanoví jinak. Vlak s dvoudílnou postrkovou lokomotivou se považuje za vlak se dvěma postrky.

O způsobu svěšení postrku s vlakem se musí vždy zpravit výpravčí stanice, ve které má být postrk odvěšen nebo za kterou má postrk svou činnost ukončit a vrátit se zpět. Toto ustanovení neplatí u pravidelných postrků, pokud se způsob svěšení nemění, nebo odpojuje-li se postrk mechanickým rozpojovačem. Za zpravení vlaku odpovídá výpravčí stanice, kde byl postrk přivěšen nebo kde došlo ke změně ve způsobu svěšení postrku s vlakem.

1100.

Končí-li postrkové hnací vozidlo svou činnost ve stanici, v níž má vlak projíždět, anebo na širé trati, používá se přednostně hnacích vozidel vybavených mechanickým rozpojovačem.

Postup při používání mechanického rozpojovače stanoví zvláštní směrnice.

Při poruše mechanického rozpojovače se postupuje tak, jako kdyby hnací vozidlo tímto zařízením vybaveno nebylo.

Jede-li postrkové hnací vozidlo po ukončení činnosti s vlakem do sousední nebo další stanice, musí být k vlaku přivěšeno. Projíždí-li pak vlak pravidelně v této stanici a postrkové hnací vozidlo nemá mechanický rozpojovač, musí vlak v této stanici zastavit.

U nezavěšeného postrku, který má končit práci v ovládacím obvodu přejezdového zabezpečovacího zařízení a vrací se zpět, musí být jeho strojvedoucí zpraven rozkazem V, do kterého traťového km musí s vlakem dojet, i když již nevykonává postrkovou činnost, a odtud se smí vrátit, aby byla zajištěna řádná činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokud není vhodnější, aby postrkové hnací vozidlo jelo až do sousední stanice. Podmínky se uvedou ve staničním řádu. Výpravčí oznámí rozkazem V strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla všechny odchylky od sešitového jízdního řádu týkající se postrkové služby (např. mimořádný postrk u vlaku, postrk jinou než plánovanou řadou hnacího vozidla, postrkové hnací vozidlo mimořádně zavěšeno nebo nezavěšeno, porucha mechanického rozpojovače, návrat postrkového hnacího vozidla mimořádně z jiného místa než označuje návěst Konec jízdy nezavěšeného postrku, jízda s postrkem do jiné stanice apod.). Tyto změny ohlásí výpravčí stanice, kde ke změně došlo, všem zúčastněným stanicím.

O použití postrkového hnacího vozidla v obvodu stanice se zpraví jak strojvedoucí vedoucího, tak i postrkového hnacího vozidla ústně.

1101.

Každý postrk dvěma hnacími vozidly se musí oznámit stanicím, výhybkářům a příslušným traťovým stanovištím.

1102.

Kromě případů, u nichž je to zvlášť nařízeno, zpraví výpravčí strojvedoucího postrkového hnacího vozidla o obsahu rozkazu V na potvrzení jestliže:

se má postrk vrátit z jiného místa, než je určeno jízdním řádem;

je postrkové hnací vozidlo mimořádně přivěšeno nebo mimořádně nepřivěšeno;

není postrkové hnací vozidlo výjimečně zapojeno do průběžné brzdy vlaku;

se jedná o mimořádnosti v elektrickém provozu.

Výpravčí nebo zaměstnanec určený technologickými postupy úkonů stanice předá strojvedoucím všech činných hnacích vozidel (mimo vedoucího hnacího vozidla) opis Zprávy o vlaku (údaje pro tiskopis Záznam o výkonech hnacích vozidel) a ústně zpraví o řadách ostatních činných hnacích vozidel na vlaku; zaměstnanec obsluhy vlaku údaje o vlaku, obsluze vlaku, řadách ostatních činných hnacích vozidlech na vlaku a řadách a číslech přípojných a vložených vozů zapíše přímo do tiskopisu Záznam o výkonech hnacích vozidel. Ustanovení tohoto odstavce se netýkají speciálních hnacích vozidel a hnacích vozidel DDC.

1103.

Vložené hnací vozidlo je činné hnací vozidlo zařazené uvnitř vlaku s činným vozidlem v čele vlaku.

U vlaků osobní dopravy mohou být jako vložená hnací vozidla zařaděny kdekoli ve vlaku elektrické nebo motorové vozy, a to nejvýše ve dvojicích. Je-li to možné, musí být hnací vozidla zapojena na dálkové řízení.

O zařadění vložené lokomotivy musí být zpraven jak strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla, tak i strojvedoucí ostatních činných lokomotiv, a to buď jízdním řádem nebo rozkazem V.

Za elektrickou jednotku s normálním táhlovým a narážecím ústrojím je dovoleno zařadit jednotlivé vozy s normálním táhlovým a narážecím ústrojím až do 12 náprav; je-li to z provozních důvodů nutné, je dovoleno zařadit za ni činnou motorovou lokomotivu se soupravou osobních vozů.

Je-li to nařízeno GVD, rozkazem o výluce, a v ostatních mimořádných případech jen se souhlasem lokomotivního dispečera, smí být dán souhlas ke spojení dvou vlaků osobní dopravy včetně jejich lokomotiv jen tehdy, má-li vedoucí lokomotiva podle tabulky 1 předpisu ČD D2/1 větší hodinový (trvalý) výkon v kW než vložená lokomotiva, a nedojde-li k překročení dovoleného počtu náprav vzhledem k brzdění.

U všech ostatních vlaků je dovoleno zařadit pouze jednu lokomotivu jako vloženou; řadí se do přední třetiny vlaku za podmínek uvedených v čl. 1273 a to i tehdy, nemůže-li být lokomotiva ovládána z hnacího vozidla v čele vlaku; vlak musí být vždy celý průběžně brzděn a vložená lokomotiva musí mít zapnutou průběžnou brzdu.

1104.

Postrkové nebo vložené hnací vozidlo má vyvíjet tažnou sílu jen tam, kde je toho třeba pro dodržení předepsané jízdní doby. Činnost postrkového a vloženého hnacího vozidla se musí ukončit ponenáhlu. Vložené hnací vozidlo smí začít vyvíjet činnost, až když začne vyvíjet činnost vlakové hnací vozidlo; toto ustanovení platí i pro postrková hnací vozidla.

Není-li postrkové hnací vozidlo k vlaku přivěšeno, musí strojvedoucí dbát, aby se neoddělilo od vlaku. Pokud se postrkové hnací vozidlo oddělí od vlaku, musí strojvedoucí co nejdříve zastavit a dávat návěst k zastavení vlaku; teprve po zastavení vlaku se smí postrkové hnací vozidlo k vlaku znovu připojit.

1105.

Více než jedním činným hnacím vozidlem (tj. s přípřeží, postrkem nebo vloženým hnacím vozidlem) je dovoleno dopravovat každý vlak, jehož dopravní hmotnost překračuje normativ hmotnosti příslušný jednomu (vlakovému) hnacímu vozidlu a odstavení přebytečné hmotnosti by nebylo účelné, a dále tehdy, je-li to se zřetelem na využití a oběh hnacích vozidel výhodné.

Je-li vlak dopravován v celé trati dvojicí hnacích vozidel v čele vlaku, řadí se hnací vozidlo s větší rychlostí (při shodných dovolených rychlostech vozidlo s větší výkonností) jako vedoucí hnací vozidlo.

1106.

Potřebuje-li strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla mimořádně zastavit, dá návěst Zabrzděte úplně. Strojvedoucí ostatních hnacích vozidel návěst opakují a zastaví poznenáhlu činnost svého hnacího vozidla tak, aby se vlak neroztrhl. Kromě případů nebezpečí zastavuje strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlak teprve tehdy, když uslyší, že strojvedoucí ostatních hnacích vozidel opakují návěst.

Má-li strojvedoucí jiného než vedoucího hnacího vozidla důvod zastavit, dá ihned návěst Zabrzděte úplně, zastaví poznenáhlu činnost svého hnacího vozidla tak, aby se vlak neroztrhl. Strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla ihned zastaví.

Jsou-li strojvedoucí spojeni rádiovým zařízením, dohodnou se přímo (bez návěsti).

1107.

Řadit elektrický nebo motorový vůz do čela vlaku bezprostředně před lokomotivu kteréhokoli druhu není dovoleno.

Výjimky jsou povoleny jen:

při pomocných jízdách;

v případech, kdy to se zřetelem na místní poměry dovolí odbor kolejových vozidel DOP.

1108.

Pro řadění vlaků a jejich dopravu jedním nebo více činnými hnacími vozidly platí též příslušná ustanovení předpisu ČD D2/1 a ČD S8.

1109.

Při jízdách vlaků (zvláštních, slavnostních apod.), které jsou taženy parní lokomotivou, musí být součástí zaváděcího rozkazu směrnice a opatření pro jízdu vlaku taženého touto lokomotivou, jakož i pro případnou jízdu tohoto hnacího vozidla jako nečinného.

1110.

Dopravovaná hnací vozidla jsou taková hnací vozidla, která na vlaku nevyvíjejí tažnou sílu. Smějí se dopravovat jen ve vlacích, jejichž stanovená rychlost není větší než konstrukční rychlost dopravovaného hnacího vozidla. Hnací vozidla se ve vlaku dopravují jako nečinná, nebo pohotová k službě.

Při dopravě hnacích vozidel musí být vždy dbáno jejich dovolené přechodnosti a zařazení podle Dodatku. Dvojice činných lokomotiv nesmí být přímo spojena se žádnou další lokomotivou (ani dopravovanou) a musí být od ní oddělena skupinou vozů o nejméně osmi nápravách, přičemž každý vůz této skupiny musí mít dopravní hmotnost nejméně 13 t. Dvoudílné lokomotivy ř. 131 se považují za jedno hnací vozidlo, ale činná lokomotiva této řady nesmí být přímo spojena s činnou lokomotivou kterékoli trakce nebo řady.

Elektrické nebo motorové vozy a jednotky navzájem přímo spojené jsou i jako činné přechodné bez omezení počtu na všech úsecích, na nichž je jejich přechodnost povolena v Dodatku dvěma silnými čarami.

Přesahuje-li hmotnost byť i jen jednoho dopravovaného hnacího vozidla 65 tun, nesmí být kdekoli před ním (u sunutého vlaku za ním) zařaděn vůz lehké stavby (viz tab.4 předpisu ČD D2/1).

1111.

Jednotlivé způsoby dopravy hnacích vozidel (lokomotiv i elektrických nebo motorových vozů a jednotek) mají následující charakteristické rysy:

nečinné hnací vozidlo je hnací vozidlo, které nemůže vyvíjet tažnou sílu nebo je sice provozuschopné, ale není obsazeno lokomotivní četou. Je-li to z technických nebo provozních důvodů nutné nebo účelné, doprovází je odborný zaměstnanec. Hmotnost nečinného hnacího vozidla se vždy započítává do dopravní hmotnosti vlaku;

hnací vozidlo pohotové k službě je provozuschopné, obsazené lokomotivní četou a může být v případě potřeby použito jako činné. Pokud bude použito jako činné, platí pro stanovení jeho přechodnosti a řazení ve vlaku stejná kriteria jako pro činná hnací vozidla. O tom, že hnací vozidlo bude použito neplánovaně jako činné, zpraví strojvedoucího výpravčí. Hmotnost hnacího vozidla pohotového k službě se vždy započítává do dopravní hmotnosti vlaku.

1112.

Hnací vozidla lze některým ze způsobů podle předchozího článku dopravovat ve vlacích osobní dopravy jen mezi těmi stanicemi, v nichž nedojde z důvodů jejich zařazování nebo vyřazování k překročení pravidelného pobytu vlaku podle GVD. Ve vlacích sestavených jen z hnacích vozidel a v nákladních vlacích mohou být dopravována mezi všemi stanicemi. Dovolené způsoby řazení dopravovaných hnacích vozidel do vlaku stanoví příloha 23 tohoto předpisu.

Pro případy pomocných jízd (doprava vlaku přes místo s napěťovou výlukou trakčního vedení apod.) lze i u vlaku osobní dopravy využít řadění hnacích vozidel jako pohotových k službě obdobně jako u nákladních vlaků. Uvnitř vlaku osobní dopravy lze však dopravovat hnací vozidlo pohotové k službě jen v případech uvedených v pomůcce GVD "Vlaky osobní dopravy", popř. je-li nutno spojit dva vlaky z důvodu nehody, živelní pohromy nebo je-li to nařízeno rozkazem o výluce. Při dopravě hnacích vozidel nečinných je třeba dbát i ustanovení čl.1113.

1113.

Pro dopravu nečinných hnacích vozidel musí zařídit jejich odesílatel:

vypnutí průběžné brzdy u hnacích vozidel náchylných ke smyku kol;

vyhotovení průvodního dokladu, ve kterém uvede stanici určení, jméno průvodce, hmotnost hnacího vozidla, rychlost dovolenou při dopravě, podle potřeby příkaz k vypnutí průběžné brzdy, brzdící váhu ručně brzděného vozidla, popř. jiná upozornění nebo příkazy;

na obou stranách hnacího vozidla upevní tabulky s vyznačením stanice určení, největší dovolené rychlosti při dopravě, případný zákaz jízdy přes kolejové brzdy v otevřené poloze apod.

Podmínky uvedené v odstavci b) a c) tohoto článku se nevztahují na případy, kdy je hnací vozidlo dopravováno vlakem sestaveným jen z hnacích vozidel a který jede jako služební vlak a dále na hnací vozidla dopravovaná na místo dalšího výkonu nebo do DKV, kdy se nejedná o služební zásilku.

1114.-1122.

Neobsazeno.

B. Podmínky pro použití a dopravu speciálních vozidel

Všeobecné podmínky

1123.

Za dodržení podmínek technického charakteru uvedených u jednotlivých typů speciálních vozidel v přílohách předpisu ČD D2/81 (např. největší sklon, nejmenší poloměr oblouku, nejvyšší dovolená rychlost, spojování, jejich svěšování apod.) odpovídá zařaditel nebo řidič speciálního hnacího vozidla; za dodržení podmínek pro dopravu (např. sjednání jízdy apod.) odpovídá výpravčí.

1124.

Podmínky pro dopravu a provoz traťových strojů, které se týkají zaměstnanců zařaditele, jsou uvedeny v předpise ČD S8 Provoz, údržba a opravy traťových strojů, případně v předpisech jemu přidružených a v předpise ČD D 2/81.

1125.

Každé speciální hnací vozidlo musí být vybaveno klíčem ke skříňkám s telefonem.

1126.

Speciální vozidla mohou být dopravována:

jako vlak vlastním pohonem pojezdu,

jako vlak s použitím hnacího vozidla,

vlastním zařazením do vlaku,

jako posun mezi dopravnami (PMD),

bez dopravního opatření (lehké kolejové prostředky).

1127.

Jízdy speciálních vozidel musí být předem projednány :

u těch typů speciálních vozidel uvedených v přílohách předpisu ČD D2/81, u kterých je projednání nařízeno,

u všech typů speciálních vozidel, pokud mají být přepravena do zahraničí.

Projednáním se rozumí stanovení přepravní cesty a dopravních podmínek vlastní dopravy. Doprava se uskuteční na základě dálnopisné zprávy „Příkaz k dopravě speciálního vozidla“. Její vzor je uveden v příloze 4 tohoto předpisu.

Podrobnosti stanoví předpis ČD D31.

Jednotlivé typy speciálních vozidel mohou být dopravovány pouze těmi způsoby, které jsou uvedeny v příslušných přílohách předpisu ČD D2/81. Předpisy ČD S8 a D2/81 určují podmínky pro svěšování speciálních vozidel mezi sebou, popř. s brzděnými i nebrzděnými ostatními vozidly, a to při určitém způsobu dopravy.

Způsob dopravy určí výpravčí podle návrhu řidiče speciálního hnacího vozidla.

1128.

Jízd speciálních vozidel se smí zpravidla používat jen ke služebním účelům dráhy a v případech zvláštního ujednaní i pro jiné účely. Zástupce zařaditele může dovolit, aby těchto vozidel použili příslušníci armády, policie a zástupci státní správy při společných jednáních s železničními orgány, popř. i jiné osoby, které budou přepravovány k místu nehodové události nebo úrazu.

1129.

Speciální vozidlo může řídit jen osoba, která má zkoušku způsobilosti z obsluhy a řízení příslušného typu speciálního vozidla a má platné Zmocnění.

Tato osoba odpovídá za bezpečnost jízdy (posunu) i za bezpečnost osob a nákladu dopravovaných speciálním vozidlem.

Pokud jede speciální hnací vozidlo na vyloučenou kolej, nemusí mít jeho řidič dopravní kvalifikaci strojvedoucího.

1130.

Při žádosti o svolení k jízdě jako vlak nebo PMD musí řidič speciálního hnacího vozidla předložit výpravčímu Zmocnění. Výpravčí kontroluje jeho obě strany.

SDC vydává Zmocnění pro vedení speciálního vozidla vlastním zaměstnancům a DDC zaměstnancům ostatních organizačních jednotek, jakož i cizím fyzickým a právnickým osobám.

Zmocnění je možné vydat jen na základě dodržení stanovených podmínek a platí pouze v kalendářním roce, ve kterém bylo vydáno.

1131.

Zmocnění musí být opatřeno potvrzením o znalosti místních a traťových poměrů příslušné trati (traťového úseku).

Znalost místních a traťových poměrů potvrzuje jednorázově na celou dobu platnosti Zmocnění zařaditel speciálního hnacího vozidla na rubu tiskopisu podle jednotlivých tratí (traťových úseků) i s ohledem na možnou jízdu jako vlak (viz předpis ČD S8), a to:

zaměstnanci, kteří nemají platné poznání pro příslušnou trať (traťový úsek), postupují podle ustanovení části první tohoto předpisu;

zaměstnancům, kteří znalost příslušné trati (traťového úseku) mají potvrzenu ve Zmocnění platném pro předcházející rok, na základě potvrzení výkonné jednotky zaměstnance nebo vedoucího organizace externího dopravce o tom, že v předcházejícím roce zaměstnanec alespoň jedenkrát projel příslušnou trať (traťový úsek).

1132.

Řidič speciálního hnacího vozidla je po dopravní stránce bezprostředním nadřízeným všem zaměstnancům jedoucím speciálním vozidlem a odpovídá za všechna dopravní opatření za jízdy i za pobytu speciálního hnacího vozidla ve stanici i na trati.

V případě, že je speciální vozidlo sestaveno ze dvou nebo více vozidel, odpovídá za jízdu celé soupravy vozidel ten zaměstnanec, který řídí vedoucí hnací vozidlo a předložil výpravčímu Zmocnění.

1133.

Je-li řidiči speciálního hnacího vozidla přidělen pilot, odpovídá tento za včasné informování řidiče speciálního hnacího vozidla o místních a traťových poměrech. Spolu s ním se pilot zúčastňuje veškerého styku s dopravními pracovníky a spolupodepisuje příjem veškerých písemných rozkazů. Jméno pilota, číslo jeho Zmocnění a úsek, pro který je přidělen, se zapíše do Knihy předávky provozu a oprav. Tento zápis oba podepíší.

1134.

Není-li v souladu s příslušnými předpisy speciální vozidlo dopravované jako vlak vlastním pohonem pojezdu vybaveno vlakovým zabezpečovačem, musí být obsazeno další osobou. Tato osoba musí být poučena o způsobu zastavení speciálního hnacího vozidla a jeho zajištění proti ujetí.

Poučení není třeba, přejde-li na hnací vozidlo zaměstnanec, který je odborně způsobilý k obsluze speciálního hnacího vozidla příslušného typu.

Poučení zapíše řidič do Knihy předávky, provozu a oprav, kde se oba zaměstnanci podepíší.

Speciální vozidlo dopravované jako posun mezi dopravnami se obsazuje jen řidičem kromě případů, kdy musí další zaměstnanec jedoucí na speciálním vozidle zajišťovat bezpečnost na přejezdu.

1135.

Musí-li být speciální vozidlo se dvěma kabinami při jízdě jako vlak obsazeno řidičem na zadním stanovišti ve směru jízdy a přední kabina znemožňuje řidiči výhled na trať a sledování návěstidel a návěstí, musí být přední kabina obsazena dalším zaměstnancem s dopravní kvalifikací alespoň řidiče. U speciálních vozidel jedoucích jako posun mezi dopravnami musí být v takovém případě obsazena přední kabina zaměstnancem s dopravní kvalifikací alespoň zaměstnance oprávněného řídit posun. Zaměstnanec v přední kabině odpovídá za sledování tratě, návěstidel a návěstí, za dávání potřebných návěstí houkačkou, a v případě, že z přední kabiny lze ovládat tlakovou brzdu a zaměstnanec má zkoušku způsobilosti z obsluhy a řízení speciálního hnacího vozidla, rovněž za včasné zastavení před kolejovými vozidly, popř. podle možností i před jinou překážkou. Nemá-li zaměstnanec zkoušku způsobilosti, odpovídá za včasné použití záchranné brzdy. S řidičem na zadním stanovišti musí mít trvalé přímé spojení a oba zaměstnanci jsou povinni si navzájem hlásit zpozorované návěsti nebo závady; řidič na zadním stanovišti musí okamžitě uposlechnout všech pokynů zaměstnance v přední kabině a při ztrátě spojení je povinen speciální vozidlo ihned zastavit. Speciální vozidlo smí pokračovat v další jízdě až po dohodě řidiče se zaměstnancem v přední kabině o způsobu předávání návěstí.

Při posunu ve stanici a jízdě na vyloučenou (pracovní) kolej lze postupovat ve smyslu předchozího odstavce s tím, že se přední kabina smí obsadit zaměstnancem znalým místních poměrů a odborně způsobilým k předávání návěstí pro posun.

1136.

Při dopravě speciálních vozidel jako vlak vlastním pohonem pojezdu se vede vlaková dokumentace jako u lokomotivních vlaků.

V případě spojených speciálních vozidel platí ustanovení předpisů ČD V15/I a ČD D2/81a ČD S8.

1137.

Na trati s kolejovými obvody musí speciální vozidla při jízdě jako vlak i jako posun mezi dopravnami zaručovat součinností s kolejovými obvody správnou činnost zabezpečovacího zařízení. Tato speciální vozidla jsou označena červeným písmenem A na bílém podkladu.

Dvoucestné stavební stroje jsou stavební stroje pro provoz v terénu a na pozemních komunikacích, uzpůsobené pro pohyb po kolejích. Ve smyslu tohoto předpisu jsou speciálními vozidly, která nejsou označena červeným písmenem A.

1138.

Při práci některých speciálních vozidel (viz ČD D2/81) na dvoukolejných, vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední kolej vypraven vlak vezoucí zásilku s překročenou mírou podle předpisu ČD D31 (zákaz setkání s jakýmkoli vozidly na sousední nebo souběžné koleji na trati), nejsou-li pro jednotlivé typy speciálních vozidel nařízena další (i přísnější omezení).

1139.

Je-li u jednotlivých typů speciálních vozidel nařízeno, aby podél jejich pracoviště jely vlaky po sousední koleji sníženou rychlostí:

uvede se na žádost objednavatele výluky příslušné snížení rychlostí v ROV, SROV, (příp. v povolovací dálnopisné zprávě o výluce) v dopravní části ve znění rozkazů V,

není-li příslušné snížení rychlosti v ROV uvedeno, příp. pracuje-li speciální vozidlo ve vlakové přestávce, vyrozumí vedoucí práce výpravčí sousedních stanic o kilometrické poloze pracoviště speciálního vozidla a uvede i rychlost vlaku při jízdě po sousední koleji. Výpravčí zpravuje vlaky rozkazem V nebo požádá o zpravování výpravčího dispoziční nebo výchozí stanice,

není-li pro práci speciálního vozidla ve stanici vydán ROV, příp. SROV, rozhodne vedoucí práce v případech, kde je osová vzdálenost mezi sousedními dopravními kolejemi menší než 5 m, zda je třeba snížit rychlost vlaků po sousední koleji; v tom případě se musí vlaky zpravovat podle ustanovení odstavce b).

Snížení rychlosti jízdy vlaků po sousední (souběžné ) koleji je uvedeno u jednotlivých typů speciálních vozidel vždy v příslušné příloze předpisu ČD D2/81. Další omezení vzhledem k místním podmínkám pracoviště ( směrové poměry, osové vzdálenosti apod.) jsou v případě potřeby uvedena v příslušných přidružených předpisech k předpisu ČD S8.

Za stanovení potřebného snížení této rychlosti (omezení) odpovídá objednavatel výluky a vedoucí práce.

1140.

Ve stanici se smí speciální vozidlo odstavit jen se souhlasem výpravčího. Odstavení speciálního vozidla, jakož i způsob jeho zajištění uvede výpravčí v odevzdávce služby s uvedením čísla koleje. Za řádné zajištění speciálního vozidla proti ujetí, jeho krytí a za odstranění zařízení proti ujetí a přenosných návěstidel před uvedením speciálního vozidla do pohybu, odpovídá řidič speciálního hnacího vozidla.

K odstavování speciálních vozidel se používají přednostně koleje organizačních složek DDC nebo koleje DKV. Ve stanicích se používají především kusé koleje, koleje chráněné výkolejkou nebo odvratnou výhybkou, příp. koleje, na něž je znemožněn vjezd kolejových vozidel uzamčením příslušných výhybek výměnovými, popř. přenosnými výměnovými zámky.

Klíče od výměnových zámků musí být předány do úschovy výpravčímu.

1141.

Nelze-li speciální vozidlo odstavit podle předchozího článku, případně je nelze odstavit na část koleje chráněnou z obou stran vozy zajištěnými utažením ručních brzd, je nutné umístit z každého možného směru jízdy ve vzdálenosti 5 m před prvním speciálním vozidle přenosnou výkolejku, záchytný pražec nebo jiné obdobné zařízení kotvené ke kolejnici. U tohoto zařízení se umístí přenosná návěst Stůj.

V předpise ČD D2/81 je stanoveno, u kterých typů speciálních vozidel není nutno postupovat při jejich odstavení ve smyslu předchozího a tohoto článku.

1142.-1145.

Neobsazeno.

Dopravní poloha speciálních vozidel

1146.

Podmínky pro dopravu spojených speciálních hnacích vozidel a k nim příslušejících speciálních vozidel nebo přívěsných vozíků nebo většího počtu speciálních hnacích vozidel jako vlak nebo jako posun mezi dopravnami, jakož i podmínky pro dopravu neschopného speciálního vozidla z trati a do místa opravy stanovuje předpis ČD S8. Tyto podmínky, jakož i podmínky pro zařazování těchto vozidel do vlaku, oznámí zařaditel speciálního vozidla výpravčímu výchozí stanice.

1147.

Při dopravě speciálních vozidel jako vlak s použitím hnacího vozidla a nákladním vlakem vždy a dále jsou-li podmínky pro dopravu služebních vozidel odchylné od ustanovení příslušné přílohy předpisu ČD D2/81, musí být vlak o podmínkách pro tuto dopravu zpraven písemným rozkazem. O těchto podmínkách zpraví výpravčího písemně určený zaměstnanec zařaditele speciálního vozidla. Je-li speciální vozidlo zařazené do vlaku doprovázeno zaměstnancem, odpovídá tento za správné znění písemného rozkazu, což potvrdí svým podpisem na písemném rozkazu pod podpisem výpravčího. Výpravčí dispoziční (výchozí) stanice oznámí v hlášení o odjezdu vlaku odchylné podmínky pro dopravu. Při jízdě jako PMD si tyto podmínky ohlašují výpravčí při sjednávání posunu.

1148.

U služebních, případně zvláštních vlaků, dopravujících speciální vozidla, technickou prohlídku vozmistr ve stanicích technických prohlídek. Zkoušku brzdy vykonává vozmistr, není-li k tomu určen zaměstnanec stanice určený TPÚ.

Je-li speciální vozidlo při dopravě doprovázeno průvodcem (technický doprovod), smí se průvodce od vlaku vzdálit jedině se svolením strojvedoucího, případně výpravčího. Posunovat ve stanici s takovým speciálním vozidlem se smí jen za přítomnosti a se svolením průvodce.

1149.-1151.

Neobsazeno.

Lehké kolejové prostředky

1152.

Lehké kolejové prostředky (maderony, lehké zatáčečky, diplory, ruční pojízdné rozchodky, zařízení pro nanášení reflexních barev na kolejnice apod.) jsou speciální vozidla, která se svým charakterem (malou hmotností, příp. jednoduchým pojezdem) přibližují pracovním nástrojům.

1153.

Pro jízdy lehkých kolejových prostředků neplatí ustanovení o jízdách vlaků a speciálních vozidel jako posun mezi dopravnami. Lehké kolejové prostředky se dopravují bez dopravních opatření a nejsou v přílohách předpisu ČD D2/81 uváděny.

1154.

Lehké kolejové prostředky musí na provozovaných kolejích doprovázet alespoň dva zaměstnanci, z nichž jeden, s odbornou zkouškou alespoň obchůzkáře, je určen jako vedoucí pracovní skupiny.

Blíží-li se vozidlo, odstraní společně lehký kolejový prostředek z koleje. Zaměstnanec, který netlačí lehký kolejový prostředek, plní funkci bezpečnostní hlídky. Vedoucí pracovní skupiny je povinen informovat se u výpravčího, příp. na jiných obsazených stanovištích, na dopravní situaci. V místech s nepříznivými rozhledovými nebo stísněnými poměry (most, tunel, zářez, budova apod.) musí lehký kolejový prostředek doprovázet ještě předsunuté bezpečnostní hlídky.

1155.

Za tmy nebo za zhoršené viditelnosti (mlha, sněžení apod.) je jízda lehkých kolejových prostředků na provozované koleji zakázána.

1156.

O nasazení lehkého kolejového prostředku na kolej ve stanici a směru jeho jízdy se dohodne vedoucí pracovní skupiny s výpravčím.

1157.

Na vyloučené koleji doprovází lehký kolejový prostředek zaměstnanec, který je vedoucím práce určen a o práci s ním náležitě poučen. Při výkonu práce s tímto prostředkem zaměstnanec dbá příkazů mistra, případně vedoucího práce.

1158.-1160.

Neobsazeno.

C. Podmínky pro použití a dopravu ostatních vozidel

Všeobecné podmínky pro zařazování vozidel do vlaku

1161.

Do vlaku se nesmějí zařadit vozidla:

která jsou označena jako nezpůsobilá k jízdě;

ČD bez průkazu způsobilosti, která nemají vyznačenou technickou kontrolu nebo mají lhůtu této kontroly propadlou(

na nichž není vůbec čitelné číslo nebo u ložených nákladních vozidel únosnost;

která by mohla ohrozit bezpečnost dopravy anebo způsobit škodu osobám nebo nákladům (se zjevnými technickými závadami, se zjevným nerovnoměrným naložením, se sklopenými stěnami, s otevřenými dveřmi nebo klapkami, s nezajištěnými klanicemi, řetězy apod.);

která vykolejila nebo která byla ve vlaku, u něhož došlo k jiné závažné nehodové události, dokud nebyla prohlédnuty vozmistrem;

s uvolněnou střechou, plachtou nebo s uvolněným nákladem, s vysokou vrstvou sněhu na střeše nebo na nákladu, má-li vlak jet na tratě s trakčním vedením;

vozidla s narážecím ústrojím, na kterém byla zjištěna některá ze závad uvedených v předpisu ČD V62.

1162.

O zařazení vozidel do vlaku se zřetelem k rychlosti vlaku rozhoduje zejména doba od poslední periodické opravy (revize) vozidla a další podmínky uvedené v příloze 2 předpisu ČD V62.

1163.

Dovolené pevné rozvory, hmotnost na nápravu, hmotnost na běžný metr vozidla, jakož i podmínky, za kterých je možno dopravovat vozy s větší hmotností na nápravu, jsou uvedeny pro každou trať v předpise ČD S66 a v sešitovém jízdním řádu.

1164.

Zařazení vozidla, jehož stav by si vyžádal zmenšení rychlosti, je zakázáno u vlaků EC, IC, EN, Ex, R a Nex; u vlaků Sp je dovoleno jen se svolením ústředního dispečera, u osobních vlaků a u vlaků Rn a Sn se svolením provozního dispečera. O zařadění takového vozidla a o zmenšení rychlosti se vlak zpraví rozkazem V.

1165.

Řadění vlaků osobní dopravy je stanoveno předpisem ČD D4 a pomůckami GVD.

Připouští-li to dovolený počet náprav a nebude-li překročen normativ hmotnosti, je dovoleno zařadit do vlaku osobní dopravy schopné nákladní vozy se zásilkami vyžadujícími rychlou přepravu.

1166.

Vozy s cestujícími, které byly mimořádně přidány do nákladního vlaku, se zařadí tak, aby posun ve stanicích, kde mají být odvěšeny, byl co nejjednodušší.

U vlaků osobní dopravy a u nákladních vlaků s přepravou cestujících se řadí vozy se silničními vozidly a vozy se zapáchajícími zásilkami (zvířaty apod.) vždy za vozy s cestujícími. Před vozy s cestujícími se však smějí zařadit vozy s jejich automobily.

1167.

Osobní vozy lehké stavby (podle tabulky 4 předpisu ČD D2/1) se ve vlaku řadí za vozy normální stavby, přitom dvounápravové vozy přednostně až za vozy čtyřnápravové.

Za vozy lehké stavby je možno řadit vůz normální stavby, jehož hmotnost nesmí být větší než 50 tun a který musí mít zapnutou a správně účinkující průběžnou brzdu. Před tímto vozem smějí být řazeny nejvíce 3 vozy lehké stavby atd.

1168.

V prvním a posledním voze vlaku osobní dopravy musí být můstkové přechody zvednuty, měchy složeny a v této poloze zajištěny a krajní čelní dveře uzamčeny.

1169.

Nákladních vozů zařízených pro přepravu cestujících se smí používat jen u vlaků o rychlosti do 70 km/h včetně.

1170.

Nákladní vlaky se sestavují podle staniční, směrové nebo skupinové sestavy vlaku se zřetelem na dopravní hmotnost a délku vlaku. Ve vlacích Mn se vozy pro nácestné stanice řadí zpravidla podle staniční sestavy vlaku.

Řadění nákladních vlaků stanoví služební pomůcka ND.

1171.

Do vlaku smí být zařazen jen jeden deseti nebo vícenápravový hlubinový vůz. Takový vůz se řadí na konec vlaku jako poslední, vyjma vlaků sestavených na postrk. Ve vlacích s postrkem musí být mezi postrkem a hlubinovým vozem zařazeny dva dvounápravové vozy (nikoli cisterny) a hlubinový vůz musí být svěšen s vozy směrem k postrku tak, aby se nárazníky jen dotýkaly. Tyto vlaky musí být dopravovány jen za podmínek stanovených pro jeden postrk.

1172.

Doprava ložených vozů všech řad s větším počtem náprav než osm, musí být předem projednána jako mimořádná zásilka vždy.

1173.

V úsecích mezi pohraničními přechodovými stanicemi a první vlakotvornou stanicí mohou být nákladní vlaky sestaveny i podle předpisů příslušné zahraniční železnice. Případné podmínky se uvedou v sešitovém jízdním řádu.

1174.-1178.

Neobsazeno.

Správkové vozy a náběžníky

1179.

Vozidlo, které pro svoji konstrukci, technickou závadu nebo stav nákladu může být dopravováno jen na konci vlaku za dále stanovených podmínek, se nazývá náběžník.

Doprava náběžníků je dovolena za těchto podmínek:

u nákladních vlaků se zaměstnancem obsluhy vlaku na konci vlaku, je dovolena doprava náběžníků o počtu 12 náprav; do tří vozů bez omezení hmotnosti, při více než třech vozech nesmí být součet jejich hmotností větší než 200 tun; jde-li o jednotlivé vozidlo (např. hlubinový vůz ), může mít i větší počet náprav;

u nákladních vlaků bez obsluhy vlaku mohou být dopravovány za podmínek uvedených v odstavci a) jen takové náběžníky, které mají alespoň upotřebitelné potrubí průběžné brzdy, a to za podmínky, že jako poslední vůz musí být zařazen náběžník, který má upotřebitelnou tlakovou průběžnou brzdu zapnutou do průběžné brzdy vlaku;

náběžník, který nemá upotřebitelnou tlakovou průběžnou brzdu a v nálepce má vyznačeno, že se smí dopravovat jen jako poslední ve vlaku, se dopravuje vždy podle bodu a).

Nákladní vlak vedený motorovým vozem smí mít jen jeden náběžník.

Doprava náběžníků vlaky osobní dopravy je zakázána. Výjimky pro tratě, na nichž nejezdí nákladní vlaky, může povolit ředitel OPŘ.

Náběžníky není dovoleno dopravovat vlaky o rychlosti větší než 80 km/h, vlaky vezoucími vozy s výbušninami nebo jedovatými látkami a vlaky přepravujícími zásilky mimořádné délky a na vozech nespojených šroubovkou (čl. 1264).

Náběžníky nesmějí být obsazeny osobami.

1180.

Správkové vozy označené nálepkou "Náběžník", se řadí do vlaku jako náběžníky. Takové vozy se dopravují jen v prázdném stavu. Zcela výjimečně je lze dopravovat v loženém stavu, pokud je to v nálepce uvedeno.

Důvodem ke zmenšení rychlosti mohou být jen závady na pojezdu nebo spodku vozu, které nelze opravit na místě. Ostatní závady musí být nejdříve odstraněny tak, aby ani při zvětšeném dynamickém účinku jízdy největší dovolenou rychlostí v libovolném místě vlaku nemohly žádným způsobem ohrozit bezpečnost železniční dopravy nebo nákladu. Správkové vozy hlubinové se dopravují ve vlaku vždy jako poslední.

1181.

Vozy po vykolejení se dopravují podle údajů na vozové nálepce. Smí-li se některý z vykolejených vozů dopravovat ve vlaku jen jako poslední, musí se to zvlášť vyznačit v nálepce.

Osobní patrové jednotky vykolejené byť jednou nápravou podvozku se dopravují vždy celé, a to jen nákladními vlaky bez postrku o rychlosti nejvíce 50 km/h. Celá jednotka, u níž se vypnou brzdy a nechá zapojeno jen průběžné potrubí, se řadí přímo před poslední vůz, který musí být vždy obsazen zaměstnancem obsluhy vlaku. Za tento poslední vůz se nesmějí řadit náběžníky. Všechny tyto podmínky se vyznačí na nálepce. Zařazení vykolejené patrové jednotky do vlaku se zaznamenává a ohlašuje jako u náběžníků.

1182.

Hromadnou dopravu náběžníků a správkových vozů služebním vlakem může v nezbytných případech povolit ředitel OPŘ, který pro tuto dopravu stanoví podmínky (počet náprav, rychlost, řadění, doprovod vozmistrem apod.).

Pro vozy, které mohou být použity jako poslední vozy vlaku, stanoví podmínky předpis ČD V 15/I.

1183.-1186.

Neobsazeno.

Koncové nakládání

1187.

K nakládání kolových vozidel s rozvorem nejméně 3 m je dovoleno využít za podmínek stanovených předpisy pro nakládání též volného prostoru na koncích dvou sousedních vozů a prostoru nad nárazníky. Naložené kolové vozidlo tvoří přitom vlastně most z vozu na vůz. Tento způsob nakládání se nazývá koncové nakládání.

Koncově se nesmějí nakládat speciální auta (např. rádiové stanice, dílny apod.).

1188.

Kolová vozidla se smějí koncově nakládat nejvíce na pět železničních vozů v jedné skupině. Počet skupin ve vlaku není omezen.

Železniční vozy musí mít tahadlové a narážecí ústrojí stejného typu.

Za přepravy nesmí nikdo prodlévat v koncově naložených kolových vozidlech.

Při posunu a při rozvěšování vlaku se musí skupinám koncově naložených vozů věnovat mimořádná pozornost (např. aby nedošlo k rozvěšení vozů v takto naložené skupině apod.).

Ke zjištění hmotnosti nákladu se počítá na každý železniční vůz polovina hmotnosti koncově naloženého kolového vozidla.

Vozy s koncově naloženými kolovými vozidly se smějí přepravovat vlaky o rychlosti nejvíce 70 km/h. Postrk a sunutí vlaku jsou dovoleny.

1189.-1193.

Neobsazeno.

Kapitola II

Zkušební jízdy vozidel

1194.

Zkušební jízdy vozidel se organizují a zabezpečují takto:

rychlostí, která nepřekračuje traťovou rychlost, maximálně však 80 km/h,

rychlostí větší než 80 km/h, ale nepřekračující traťovou rychlost,

rychlostí vyšší, než určují rychlostníky.

Vrchní přednosta SDC určí mezistaniční úseky, ve kterých je možno vykonávat zkušební jízdy vozidel podle bodu b) a c). Při povolování zkušební jízdy překračující rychlost určenou rychlostníky stanoví i největší rychlost, kterou smí být pojížděn zkušební úsek a určí případné podmínky (např. doprovod zkušební jízdy zaměstnancem SDC). Při určování mezistaničních úseků pro zkušební jízdy vozidel přihlédne vrchní přednosta SDC k souhrnným požadavkům objednavatelů pravidelně se opakujících zkušebních jízd.

1195.

Pro zkušební jízdy rychlostí větší než určují rychlostníky stanoví GŘ ČD opatření pro zajištění bezpečnosti dopravy. Pro tyto jízdy musí být určena předepsaná výměra potřebných brzdících procent, vypracován jízdní řád a určen zaměstnanec, který vrcholově odpovídá za splnění stanovených podmínek. Na vícekolejných (souběžných) tratích musí být při zkušební jízdě zakázána jízda po ostatních kolejích.

Jsou-li ve zkušebním úseku přejezdy nebo oddílová návěstidla, musí být nařízená opatření jako např. uzavření mechanických závor nebo uvedení světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení do výstražného stavu nebo zrušení platnosti oddílových návěstidel (jízda v mezistaničním oddílu), postavení vlakové cesty pro vjezd nesníženou rychlostí v přední stanici apod., splněna dříve, než vlak bude ze stanice vypraven.

Každá zkušební jízda rychlostí větší než je traťová rychlost nebo největší traťová rychlost musí být předem projednána s SDC.

Zkušební jízdy se uskuteční vždy v mezistaniční vzdálenosti a ve vhodných vlakových přestávkách. Je-li třeba, rozhodne provozní dispečer, před kterými vlaky bude mít zkušební jízda vozidla přednost.

1196.

O zavedení vlaku pro zkušební jízdu vozidla rychlostí, která nepřekračuje traťovou rychlost podle údajů rychlostníků (dle čl. 1194a, b) požádá objednavatel příslušné OPŘ. V žádosti musí upozornit i na skutečnost, že vozidlo nezaručuje součinností s kolejovými obvody správnou činnost zabezpečovacího zařízení. Taková jízda pak smí být povolena jen v mezistaničním oddílu a za dodržení opatření nařízené předpisem pro obsluhu zabezpečovacího zařízení.

1197.

Úseky stanovené pro zkušební jízdy vozidel rychlostmi většími než 80 km/h, jakož i úseky pro zkušební jízdy vozidel rychlostmi většími než traťová (největší traťová), rychlost se oznámí na požádání příslušným objednavatelům a uvedou se vždy ve staničních řádech stanic přilehlých ke zkušebním úsekům a v provozních řádech DKV.

1198.

Za stejných podmínek jako zkušební jízdy vozidel rychlostí větší než traťovou se vykonávají i zkušební jízdy za účelem zvětšení traťové rychlosti.

1199.

Podle čl.1194 - 1198 se konají zkušební jízdy bez dalších zvláštních opatření, je-li vlak zkušební jízdy dostatečně brzděn. Pro zkušební jízdy nedostatečně brzděných vlaků vydává GŘ ČD zvláštní opatření pro jejich konání.

1200.

Při ohlašování vlakové dopravy musí být o povolené největší rychlosti vlaku zpraveni výpravčí výchozí stanice a výpravčí stanic, které hraničí se zkušebním úsekem; výpravčí, který ohlašuje změny ve vlakové dopravě ve zkušebním úseku, zpraví o tom zaměstnance traťových stanovišť. Výpravčí výchozí stanice zpraví strojvedoucího rozkazem V o tom, ve kterém mezistaničním úseku a jakou rychlostí je dovolena zkušební jízda. O vydání rozkazu V musí být zpraven i výpravčí stanice sousedící se zkušebním úsekem. Nedostane-li výpravčí tuto zprávu, zpraví vlak sám.

Výpravčí stanice, kde zkušební jízda se stanovenými opatřeními začíná, smí vlak vypravit, až se přesvědčí, že nařízená opatření jsou splněna.

1201. - 1204.

Neobsazeno.

Kapitola III

Sestavení a brzdění vlaku

A. Sestavení vlaku

Délka vlaku

1205.

Délka vlaku se zjišťuje a uvádí u vlaků osobní dopravy v nápravách, u nákladních vlaků v metrech a nápravách. Na každé hnací vozidlo ve vlaku, které není uvedeno ve výkazu vozidel, se počítá délka 20 m.

Největší délka vlaku v metrech je pro jednotlivé tratě uvedena v Dodatku, pro jednotlivé vlaky v sešitovém jízdním řádu, popř. v ND.

1206.

Největší dovolený počet náprav vlaku (vzhledem ke způsobu brzdění a vzdálenostem na jednotlivých tratích) je uveden v předpise ČD V15/I.

1207.-1209.

Neobsazeno.

Hmotnost vlaku a dopravní hmotnost vlaku

1210.

Hmotnost vlaku je součet hmotností všech vozidel zařazených do vlaku, jejich nákladu a hmotnosti cestujících, kromě hmotnosti nezavěšených postrkových hnacích vozidel.

Dopravní hmotnost vlaku je součet vlastní hmotnosti všech vozidel vlaku, která nevyvíjejí žádnou tažnou sílu, a hmotnosti nákladu a cestujících.

1211.

Vlastní hmotnost vozidla se zjistí z nápisu na vozidle a chybí-li nápis, popř. je-li nečitelný, z průvodních listin.

1212.

Hmotnost nákladu se zjistí ze záznamu na vozové nálepce anebo z průvodních listin. Hmotnost nečinných hnacích vozidel se zjistí podle tabulky 1 předpisu ČD D2/1, hmotnost nehodových jeřábů podle tabulky 2 téhož předpisu, popř. obdobně jako u služebních vozidel podle předpisu ČD D2/81.

Nelze-li hmotnost nákladu zjistit ani ze záznamu na vozové nálepce ani z průvodních listin, pak se počítá:

u vozů, jejichž hmotnost má být dodatečně zjištěna vážením 	únosnost (C);

u vozů naložených živými zvířaty (vyjma koní) nebo vozidly 	7 tun;

u poštovních vozů a vozů naložených spěšninami, 
kusovým zbožím nebo koňmi 	2 tuny.

Hmotnost cestujících v tunách se vypočítá z počtu míst k sezení takto:

počet míst   x   8

100

Počet míst pro výpočet hmotnosti cestujících se zvýší o 100 procent, jakmile podle odhadu překročí počet cestujících stojících ve vozech polovinu počtu sedadel.

Údaje o vlastní hmotnosti vozu a hmotnosti nákladu se zaokrouhlují podle ustanovení předpisu ČD KN4/1.

1213.

Pravidelná hmotnost je normativ dopravní hmotnosti vlaku s dopravní relací předepsanou plánem vlakotvorby; je uvedena v sešitovém jízdním řádu a v dalších pomůckách pro určitý typ jízdního odporu.

Největší dopravní hmotnost, kterou smí při daném typu jízdního odporu (tj. při daném druhu vozů a způsobu jejich naložení) na příslušném traťovém úseku dopravovat jedno činné hnací vozidlo, se nazývá maximální přípustná hmotnost.

1214.

Hmotnost, pro kterou při určitém typu jízdního odporu byly pro plánovanou řadu hnacího vozidla stanoveny pravidelné jízdní doby příslušného vlaku, se nazývá technický normativ hmotnosti.

Normativ hmotnosti je hmotnost tažených vozidel určitého typu jízdního odporu odpovídající pravidelným jízdním dobám a údaji ve sloupci 9 tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku.

1215.

Pro hnací vozidlo plánované řady se při dodržení plánovaného typu jízdního odporu normativ hmotnosti rovná technickému normativu hmotnosti. Technický normativ hmotnosti je uveden v záhlaví tabelárního jízdního řádu vlaku nebo v tabulce 12 sešitového jízdního řádu. Pro případy použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při jízdním odporu jiného než plánovaného typu je normativ hmotnosti, kterou může jedno hnací vozidlo vzhledem ke stanoveným pravidelným jízdním dobám dopravovat, vyjádřen v sešitovém jízdním řádu příslušného vlaku. Normativ hmotnosti vyjádřený třídou sklonu a rychlostí je pro jednotlivá hnací vozidla uveden v tabulce 5 předpisu ČD D2/1.

1216.

Všechny vlaky mají být zásadně sestaveny na pravidelnou hmotnost. Za takto sestavený vlak se považuje vlak osobní dopravy, který má předepsanou soupravu vozidel a nákladní vlak, který bez ohledu na skutečnou dopravní hmotnost má největší dovolenou délku, jakož i každý vojenský vlak sestavený podle předpisu ČD D33.

Pravidelná hmotnost vlaků Vn a Pn je uvedena v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů. Jako pravidelná hmotnost vlaků Nex, Rn, Sn, Mn a Pv platí hodnota uvedená v ND.

1217.

Pravidelná hmotnost nebo dopravní hmotnost připadající na jedno hnací vozidlo nesmí být větší než normativ hmotnosti příslušný tomuto vozidlu pro daný typ jízdního odporu a traťový úsek. Na žádost DKV nebo strojvedoucího zmenší dispoziční (výchozí) stanice vlaku jeho skutečnou dopravní hmotnost:

jízdním řádem stanovený normativ hmotnosti až o 10%, za mrazů větších než -10°C nebo za nepříznivé povětrnosti, předpokládá-li se trvalé smýkání kol;

v rozsahu navrženém strojvedoucím, je-li okamžitá výkonnost nebo okamžitá tažná síla hnacího vozidla omezena pro závadu.

Trvalé zmenšení pravidelné hmotnosti nebo normativu hmotnosti může v odůvodněných případech povolit odbor kolejových vozidel DOP.

1218.

Dopravní hmotnost vlaku dopravovaného několika činnými hnacími vozidly může být nejvíce rovna součtu jejich normativů hmotnosti při nejmenší společné rychlosti použitelné u všech činných hnacích vozidel; u postrkových hnacích vozidel se přitom respektuje případné zmenšování normativu hmotnosti. Podíl dopravní hmotnosti vlaku, připadající na jednotlivá činná hnací vozidla na vlaku, se zjišťuje podle předpisu ČD D2/1.

Je-li pro dopravu vlaku třeba více než jedno hnací vozidlo a další hnací vozidla nelze zařadit do čela vlaku (např. z důvodu, že by došlo k překročení dovoleného namáhání spřáhel podle předpisu ČD D2/1, popř. proto, že tam již dvě činná hnací vozidla jsou), použije se dalšího hnacího vozidla jako postrku, odpovídá-li tomu řadění vlaku a je-li na této trati postrk dovolen.

1219.

K pravidelným výkonům se smí používat jen hnacích vozidel, jejichž normativ hmotnosti není menší než pravidelná hmotnost daného vlaku při plánovaném typu jízdního odporu a jejichž největší dovolená rychlost není menší než stanovená rychlost vlaku.

Je-li výjimečně použito hnací vozidlo s menší dovolenou rychlostí než je stanovená rychlost vlaku, nesmí být překročena největší dovolená rychlost hnacího vozidla; za toto odpovídá strojvedoucí. Dispoziční (výchozí) stanice určí, se souhlasem provozního dispečera, vlaku rychlost, brzdící procenta a jízdní doby podle jiného vlaku, o čemž musí být zpraveny všechny stanice, jichž se to týká.

1220.

Vlak o dopravní hmotnosti větší než je normativ hmotnosti pro hnací vozidlo použité řady může toto hnací vozidlo dopravovat jen za podmínky, že nebude překročena na daném úseku jemu příslušící maximální přípustná hmotnost a že budou dodržena ustanovení tabulky 12 sešitového jízdního řádu. Vyjma případů uvedených v čl. 1217 se však normativ hmotnosti nepovažuje za překročený, pokud dopravní hmotnost připadající na příslušné hnací vozidlo tento normativ nepřekračuje o více než 2%, nejvíce však o 25 tun.

1221.

Nelze-li u vlaku, jehož dopravní hmotnost překračuje normativ hmotnosti, přistavit další činné hnací vozidlo (přípřež, postrk) a je-li přesto nutné dopravovat větší hmotnost, určí dispoziční (výchozí) stanice se souhlasem provozního dispečera normativ hmotnosti podle jiného vhodného vlaku.

O této změně musí být zpraveny všechny stanice, jichž se to týká.

Za stejných podmínek lze zcela výjimečně zmenšit rychlost vlaku, u něhož nebylo možno dosáhnout brzdících procent stanovených jeho jízdním řádem.

Výpravčí zpraví vlak rozkazem V, např.: "Normativ hmotnosti, rychlost a brzdící procenta, jízdní doby a údaje sloupce 9 tabelárního jízdního řádu z Kaplice do Omlenic jako u vlaku 63 445."

U vlaku dopravovaného elektrickým nebo motorovým vozem se nesmí překročit jemu příslušící normativ hmotnosti a počet náprav vlaku, stanovený tabulkou 1 předpisu ČD D 2/1 se zřetelem k výkonnosti kompresoru.

1222.-1224.

Neobsazeno.

Prohlídky vozů a prohlídky vlaků

1225.

Povinností všech železničních zaměstnanců je účelně hospodařit a šetrně zacházet se železničními vozy.

Pro hospodaření s železničními vozy a jejich údržbu platí ustanovení příslušných předpisů.

Přejímkou, prohlídkami, ošetřováním a opravami vozů musí být vytvářeny podmínky pro bezpečnou dopravu, neporušenost zásilek a řádný technický stav vozů.

1226.

Stav vozu, uložení a zajištění nákladu, který je zřejmý ze stezky vedle koleje, a u neuzamčených osobních vozů i stav vnitřního zařízení, se zjišťuje technickou prohlídkou nebo prohlídkou ve všech případech stanovených příslušnými předpisy.

Vozy a uložení (zajištění) nákladu se prohlíží zejména:

při přejímce od zahraniční železnice nebo od přepravce, apod.,

po příjezdu do stanice, kde vlak jízdu končí, popř. kde jsou vozy od vlaku odvěšovány,

před odjezdem vlaku ze stanice,

po vykládce nebo nakládce ve stanici (vlečce, nákladišti apod.),

před nastoupením nebo po vystoupení cestujících (u osobních vozů),

po nehodové události, silném nárazu nebo jiné nebezpečné manipulaci,

po ujetí stanovené vzdálenosti od poslední technické prohlídky.

1227.

Vadné součásti zjištěné na voze se opraví nebo vymění ve stanici, kde jsou zaměstnanci technické služby vozové. Není-li to možné, musí být k opravě vyžádán zaměstnanec technické služby vozové. Podrobnosti stanoví staniční řád.

1228.

Poškozené vozy musí být opatřeny správkovou nálepkou k odeslání do nejbližší STP, popř. opravny vozů (DKV, OOR). Vozy odesílané do opravy polepují vozmistři. Nálepky musí být opatřeny předtiskem vozového depa a razítkem STP, popř. stanovištěm vozmistrů. Sejmout nebo opravovat správkové nálepky smí jen zaměstnanec technické služby vozové.

Ve stanicích, kde nejsou zaměstnanci technické služby vozové, označují poškozené vozy správkovými nálepkami zaměstnanci stanice určení staničním řádem.

1229.

Vozmistři oznámí vedoucímu posunu, nádražnímu, výpravčímu (popř. vozové a dopravní kanceláři) vozy, které označili na nálepce poznámkou „Neodrážet“ nebo které vyžadují při posunu, popř. při další dopravě, zvláštní opatření (zařadění na konec vlaku, zmenšení rychlosti, samostatnou jízdu apod.), vozy způsobilé zařadění do vlaku, a to ihned po zjištění (nejpozději při sestavě vlaku). Způsob hlášení a komu se předává, stanoví staniční řád.

1230.

Vykolejené vozy nebo vozy po nebezpečné manipulaci musí být prohlédnuty před jejich další dopravou zaměstnancem vozového depa podle předpisu ČD V62 a ČD V69.

O dopravě vykolejených vozů ze širé trati do nejbližší stanice rozhodne zaměstnanec technické služby vozové.

1231.

Nemůže-li být z jakýchkoli důvodů vykonána technická prohlídka, musí být vykonána prohlídka vozů. Prohlídky vozů vykonávají zaměstnanci určení TPÚ.

1232.

Zaměstnanec vykonávající prohlídku vozů prohlédne vozy pečlivě z obou stran, osobní vozy prohlédne i uvnitř, a to dříve, než do nich nastoupí cestující.

Prohlídkou se musí zjistit:

zda nejsou na vozech zřejmé závady, které by mohly ohrozit bezpečnost dopravy nebo způsobit škodu osobám anebo nákladu, zda nejsou vozy označeny jako nezpůsobilé k jízdě;

zda nechybí některá z oddělitelných součástek, popř. vozové výstroje, napsaných na stěnách nebo podélnících nákladních vozů,

zda nechybí některá výstroj (zařízení) podle inventárního seznamu u vozů osobních a služebních, popř. jsou-li případná poškození nebo úbytky zařízení a výstroje zapsány na hlášence V 5 310 a jsou-li vozy touto hlášenkou označeny;

zda jsou dveře a větrací otvory všech vozů dobře uzavřeny, a zda mají (jestliže je to předepsáno) čitelný a neporušený uzávěr (plomby); vozy po dezinfekci smějí být otevřeny jen na střední zub záklesného háku;

jsou-li vozy správně spojeny, nepoužité šroubovky správně zavěšeny a brzdové a topné spojky zajištěny ve svých závěsech;

zda jsou u vlaků pro přepravu cestujících správně spojeny přechodové můstky a řádně zajištěny zábradlím nebo návalky;

je-li náklad na plošinových a nízkostěnných vozech uložen a zajištěn tak, aby se při přepravě nemohl poškodit, ztratit nebo ohrozit bezpečnost dopravy;

je-li náklad na voze rovnoměrně rozložen (lze to rozeznat zejména podle pružnic a nárazníků), popř. zda neohrožuje bezpečnost dopravy;

zda u vlaků, které mají jet s postrkem, se dvěma postrky nebo s vloženým hnacím vozidlem jsou splněny podmínky stanovené čl. 1273 a nejsou-li do vlaku zařazeny vozy, které je do vlaků s postrkem zakázáno zařazovat;

zda jsou vozy určené pro přepravu cestujících vyčištěny, v topném období vytopeny, vodojemy naplněny vodou, sociální zařízení vybavena hygienickými prostředky a jsou-li v pořádku osvětlovací, topná a jiná zařízení;

zda jsou za náledí posypány schůdky vozů a přechodové můstky pískem;

zda jsou všechny klanice nacházející se na voze uloženy ve třmenech nebo schránkách a jejich řetězy zajištěny proti volnému pohybu; musí-li klanice zajišťovat náklad nebo stěny vozu proti rozvalení, musí být jejich horní konce pevně spojeny řetězy.

1233.

Zjistí-li zaměstnanec při prohlídce na vozech závady, které nemůže sám odstranit, ohlásí je zaměstnancům, kteří mají za povinnost tyto závady odstranit (vozmistři, tranzitéři apod.).

Má-li zaměstnanec při posuzování závady jakoukoli pochybnost a není-li přítomen vozmistr, požádá o rozhodnutí strojvedoucího.

1234.

Jak zaměstnanci při prohlídce vozů podle předchozích ustanovení, tak i staniční zaměstnanci při přejímání vozů, odpovídají za zjištění jen takových závad, které jsou zjistitelné pohledem (např. rozbité stěny, zlomené součástky, posunutý náklad apod.). Za zjištění ostatních závad odpovídají vozmistři.

Podrobnosti pro přepravní prohlídky obsahují přepravní předpisy.

1235.-1237.

Neobsazeno.

Svěšování vozidel

1238.

Ve všech vlacích se vozidla svěšují zásadně tak těsně, aby pružiny nárazníků byly mírně stlačeny. Stejně tak se svěšují skupiny vozů na manipulačních kolejích připravené k zařazení do vlaku. Za mírné stlačení se považuje stlačení pružin nárazníků odpovídající utažení šroubovky po dotyku nárazníků o jeden závit.

Těsnější svěšování vozidel (tj. větší stlačení nárazníků) je zakázáno.

Jen tak, aby se na přímé koleji nárazníky vozidel dotýkaly, se svěšují lokomotivy mezi sebou a se sousedním vozem. Pro tratě s oblouky o malém poloměru může ředitel OPŘ stanovit takové svěšování i pro další druhy vozidel, popř. omezit délku dopravovaných vozidel.

U manipulačních, přestavovacích a služebních vlaků se mohou svěšovat vozy na dotyk nárazníků.

Volné svěšování vozidel ve vlacích, při němž vznikne mezera mezi nárazníky, není dovoleno.

1239.

Vozidla ve vlaku se svěšují jen jednou šroubovkou; při svěšování hnacího vozidla s vozem se použije šroubovky vozu, v případě nepoužitelnosti této šroubovky se může výjimečně použít šroubovka hnacího vozidla.

Při zavěšování šroubovek se musí dbát, aby rukojeť vřetena byla stejně vzdálena od obou matek.

1240.

Při svěšování vozidel se nejprve zavěsí šroubovky, potom se postupně spojí brzdové spojky, napájecí potrubí, topné spojky, kabely pro napájení a dálkové ovládání, můstky a zábradlí nebo měchy. Při rozvěšování je opačné pořadí.

1241.

Nepoužité šroubovky se musí u vlaku zajistit zavěšením na háček čelníku nebo do háku vlastního táhla (na konci vlaku a u oplenových vozů spojených nákladem). Není-li z technických příčin možno šroubovku takto zavěsit, zkrátí se a nechá se volně viset alespoň 15 cm nad hlavou kolejnice.

1242.

Odpojené topné a brzdové spojky se vždy ihned po rozvěšení zavěsí na držadlo; odpojené kabely dálkového ovládání nebo napájení se musí zavěsit předepsaným způsobem nebo odebrat. Při přetržení kabelu dálkového ovládání se musí rozpojit kabel před poškozeným vozem.

1243.

Hnací vozidla přivěšují a odvěšují strojvedoucí, pokud nejsou k tomuto úkonu určeni jiní zaměstnanci.

Hnací vozidla svěšuje mezi sebou strojvedoucí hnacího vozidla, který na stojící hnací vozidlo (vozidla) za účelem svěšení najel.

1244.

Měla-li by se šroubovka mezi vozidly a lokomotivou s připevněným sněhovým pluhem několikrát vyvěšovat a svěšovat, zařadí se, pokud je to možné, k lokomotivě na straně pluhu vůz s nízkými stěnami a ponechá se tam po celou dobu trvání posunu.

1245.

Pro spojování vozidel se samočinnými spřáhly, se středními nárazníky a bez nárazníků a pro spojování vozidel tuhými spojkami platí zvláštní předpisy nebo směrnice.

1246.

Při posunu se spojuje samočinné spřáhlo se šroubovkou tak, že se třmen šroubovky zaklesne za čelist samočinného spřáhla.

1247.

Za správné svěšení vozidel ve vlaku odpovídá zaměstnanec, který vozidla svěsil.

1248.

Za technický stav narážecího a tahadlového ústrojí při technické prohlídce vozů podle předpisu ČD V 62 odpovídá vozmistr.

1249.-1251.

Neobsazeno.

Zařazování vozů naložených zásilkami nebezpečného zboží

1252.

Vozy naložené zásilkami nebezpečného zboží se musí při zařazení do vlaku oddělit od hnacích vozidel a od vozů s cestujícími ochrannými vozy podle přílohy tohoto předpisu, která stanoví i podmínky pro posun a pro zařazování takových vozů do vlaku.

U přestavovacích a služebních vlaků se mohou vozy, pro něž jsou předepsány ochranné vozy, oddělit od hnacího vozidla a od konce vlaku jen jedním ochranným vozem. Ředitel OPŘ může toto dovolit i pro Mn vlaky na tratích, kde nelze dosáhnout předepsaného počtu ochranných vozů.

Jako ochranných vozů lze použít jen takových vozů, které samy nemusí být odděleny ochrannými vozy.

Při dopravě ucelených vlaků sestavených z kotlových vozů (cisteren) ČD nebo přepravců a označených nálepkou "Nebezpečí ohně" nebo "Samozápalné látky" nemusí být ve vnitrostátní dopravě zařazován ochranný vůz.

1253.

Vozy se zásilkami nebezpečného zboží se dopravují zásadně nákladními vlaky. Jen ve výjimečných případech na tratích, kde nejezdí jiné nákladní vlaky než vlaky s přepravou cestujících, mohou se takové vozy se svolením ředitele OPŘ zařadit do nákladního vlaku s přepravou cestujících, a to jako poslední vozy vlaku.

1254.-1257.

Neobsazeno.

Doprava mimořádných zásilek

1258.

Mimořádné zásilky jsou zásilky předmětů, které pro svoje rozměry, svoji hmotnost nebo pro svoji povahu a se zřetelem na železniční zařízení nebo vozy způsobují železnici zvláštní potíže a proto mohou být převzaty k přepravě a dopravovány jen za zvláštních technických nebo provozních podmínek.

Podrobná ustanovení pro dopravu mimořádných zásilek jsou uvedena v předpise ČD D31 (Předpis pro přepravu a dopravu mimořádných zásilek).

Přeprava mimořádné zásilky musí být předem projednána, v mezinárodní přepravě musí být projednána i se všemi zahraničními železnicemi zúčastněnými na přepravě.

Za ČD takovou přepravu projednává, přepravní cestu a podmínky pro její dopravu stanovuje Ústřední registr mimořádných zásilek Českých drah (dále jen ČD-URMIZA).

Mimořádná zásilka nesmí být přijata k přepravě bez předchozího svolení ČD-URMIZA. Podmínky, za kterých je dovoleno mimořádnou zásilku k přepravě přijmout, stanovenou přepravní cestu a podmínky pro její dopravu oznamuje ČD-URMIZA všem stanicím, které se nacházejí na stanovené přepravní cestě.

Stanice převezme zásilku k přepravě, oznámí-li technický orgán určený ČD-URMIZA, že nařízené podmínky pro přepravu byly splněny.

Po přijetí k přepravě smí být zásilka dopravována jen na základě "Příkazu k dopravě mimořádné zásilky", který vydá ČD-URMIZA, pokud předpis ČD D31 nestanoví pro některé druhy mimořádných zásilek jinak.

1259.

Vozy s mimořádnými zásilkami musí být polepeny na obou stranách nálepkami předepsanými předpisem KNI/1 a ČD D31.

1260.

Pro přepravu mimořádných zásilek platí tato základní ustanovení:

ČD-URMIZA stanoví přepravní cestu, která nesmí být bez jejího souhlasu změněna. Pokud je pro některou zásilku stanovena i alternativní cesta, může být tato cesta použita vždy.

Předpis ČD D31 stanoví, kdo a v kterých případech je zmocněn určit náhradní přepravní cestu;

v nákladním listě musí být zapsán souhlasový znak přepravy a stanovená přepravní cesta;

zásilka se přepravuje jen nákladními vlaky, pokud není určeno ČD-URMIZA jinak;

dopravní podmínky stanovené ČD-URMIZA musí být dodrženy;

se zásilkou se smí zajíždět k rampám, skladištím apod. jen tam, kde je to výslovně dovoleno. Nedoprovázený posun není dovolen;

ve stanicích smí vlak, který veze takovou zásilku, vjíždět jen na dopravní koleje při dodržení vydaných dopravních podmínek nebo na koleje, na které je jízda vydanými dopravními podmínkami nařízena; vlak, popř. posunující díl musí zastavit tak, aby zásilka byla od námezníků sousedních kolejí vzdálena nejméně na vzdálenost určenou vydanými dopravními podmínkami;

vlak vezoucí mimořádnou zásilku se nesmí na širé trati (dvou a vícekolejné, popř. na souběhu tratí) setkat s vlakem jedoucím po sousední koleji, který by rovněž vezl mimořádnou zásilku, pokud to není zvlášť dovoleno;

dispoziční stanice ohlásí nejméně dvě hodiny před odesláním zásilky všem stanicím (výchozí stanice všem nácestným a stanici dispoziční), kterým vlakem se zásilka přepravuje.

Stejným způsobem je nutno tyto zásilky ohlásit i všem složkám, jejichž součinnost je při dopravě zapotřebí, je-li to nařízeno příkazem k dopravě mimořádné zásilky;

zařazení mimořádné zásilky ve vlaku se musí též ohlásit ve zprávě o odjezdu, v rozboru vlaku a v hlášení o odjezdu vlaku;

všechny stanice na přepravní cestě zpraví všechny zaměstnance ve stanici i na trati, kterých se mimořádná opatření týkají, o tom, kterým vlakem je mimořádná zásilka dopravována; zaměstnanci při soupisu věnují těmto zásilkám zvýšenou pozornost;

o tom, že ve vlaku je zařazena mimořádná zásilka, o jejím řadění, dopravních podmínkách (omezeních) musí být doprovod vlaku zpraven rozkazem V;

zásilce musí být věnována zvýšená pozornost a všechny závady musí být oznámeny strojvedoucímu a ten je ohlásí výpravčímu;

ve stanicích, v nichž se má konat u vlaku technická prohlídka vozů, se musí o mimořádné zásilce včas zpravit vozmistři; ČD-URMIZA určí další podrobné dopravní podmínky a případně stanoví též den uskutečnění přepravy a vlaky, kterými bude zásilka dopravena.

1261.

Pro dopravu kolejnicových pásů delších než 36m platí ještě tato následující ustanovení:

skupina vozů musí být spojena šroubovkami; první a poslední vůz skupiny musí mít účinkující průběžnou brzdu; maximální rychlost 50 km/h;

šroubovky vozů ve skupině se spojí tak těsně, aby nárazníkové vzpruhy byly mírně stlačeny; krajní vozy skupiny se svěsí se sousedními vozy tak, aby se nárazníky jen dotýkaly;

vozy ve skupině musí být polepeny nálepkami "tři vykřičníky" a "zákaz jízdy přes svážný pahrbek";

skupina vozů se zařadí do zadní třetiny vlaku;

doprava těchto vozů je dovolena jen určenými vlaky (instradují se) ;

doprava ve vlacích s postrkem není dovolena;

v každé stanici technických prohlídek, v níž zastavuje vlak vezoucí takovou zásilku, prohlédne zásilku vozmistr; výpravčí ho na tuto zásilku upozorní podle zprávy o odjezdu.

Pro přepravu kolejnicových pasů na speciálních soupravách nebo podvozcích platí ustanovení předpisu ČD D 2/81.

1262.

Není-li ČD-URMIZA stanoveno jinak, řadí se zásilky mimořádné hmotnosti do přední části vlaku.

1263.

Zásilky mimořádné délky naložené na vozech nespojených šroubovkou se dopravují jen nákladními vlaky o rychlosti do 50 km/h včetně, nestanoví-li ČD-URMIZA jiné podmínky pro jejich dopravu.

1264.

Vozidla se zásilkami mimořádné délky spojena vlastním nákladem nebo tuhou spojkou se zapojí do vedení průběžné brzdy přenosným brzdovým potrubím. Není-li to možné, zapojí se do vedení průběžné brzdy první vůz.

Zásilky mimořádné délky na vozech nespojených šroubovkou se nesmějí dopravovat ve vlacích s postrkem (čl. 1273). Náběžníky nejsou za takovými zásilkami dovoleny. Ve vlaku smí být zařazena jen jedna taková skupina vozů.

1265.

O nařízeném omezení rychlosti při dopravě mimořádné zásilky musí být strojvedoucí zpraven rozkazem V např. takto:

„Rychlost 50/20 km/h“.

V údaji rychlosti před lomítkem je uvedena rychlost (km/h), která nesmí být během dopravy překročena. Na rychlost uvedenou za lomítkem upraví strojvedoucí rychlost vlaku:

na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení rychlosti na rychlost 30, 40, nebo 60 km/h a to v obvodu, pro který toto návěstidlo platí;

přes výhybky ve stanici s vjezdovou (odjezdovou) rychlostí 40 km/h a menší.

Není-li nutno jinak omezit stanovenou rychlost, uvede se před lomítkem písmeno "N" (normál). Omezení rychlosti je ohlášeno stanicím ve vydaných dopravních podmínkách.

Pro nákladní vlaky vezoucí skupinu vozů se zásilkou kolejnic dlouhých více než 36m platí ustanovení čl. 1266.

1266.

Má-li vjet do stanice (odbočky) nákladní vlak vezoucí skupinu vozů se zásilkou kolejnic o délce více než 36m na jinou návěst než Volno, smí jet přes celý obvod stanice (v obvodu výhybek přilehlém k vjezdovému návěstidlu odbočky) rychlostí nejvíce 30 km/h.

Stanice, ve kterých je vjezd přímým i vedlejším směrem návěstěn jen návěstí Volno, vjezdového návěstidla, uvede ČD-URMIZA ve vydaných dopravních podmínkách a vlaku se nařídí v těchto stanicích vždy vjezdová a odjezdová rychlost nejvíce 30 km/h. Výchozí (dispoziční) stanice nebo stanice, v níž je zásilka k vlaku přidávána, zpraví vlak rozkazem V o tom, že do těchto stanic smí vjíždět nebo z nich odjíždět rychlostí nejvíce 30 km/h.

1267.

Za nemožného dorozumění se smí vlak, který veze mimořádnou zásilku, vypravit jen tehdy, může-li se zásilka přepravovat bez jakéhokoli omezení; jinak se musí vlak zadržet tak dlouho, dokud trvá nemožné dorozumění, popř. se musí zásilka od vlaku odstavit. O odstavení zásilky musí být ihned (popř. po obnovení spojení) zpraven provozní dispečer.

Předpis ČD D31 stanoví, které zásilky mohou být za nemožného dorozumění dopravovány (např. zásilky dopravované v režimu dopravy NORMAL) a které nikoliv.

1268.

Zjistí-li některá nácestná stanice, že zásilka překračuje ložnou míru, nebo je z jiného důvodu zásilkou mimořádnou a že se dopravuje bez příkazu ČD-URMIZA, zadrží ji a případ ohlásí dispoziční stanici a prostřednictvím provozního dispečera i ČD-URMIZA. Další postup stanoví předpis ČD D31.

1269.

Podmínky a povinnosti stanovené v čl. 1260 platí pro dopravu všech mimořádných zásilek, pokud podle předpisu ČD D31 není stanoveno jinak.

Ve vydaných dopravních podmínkách ČD-URMIZA upozorní vždy na příslušná ustanovení Dopravních předpisů a předpisu ČD D31, popř. i jiných vztažných předpisů.

Podmínky pro dopravu mimořádných zásilek může ČD-URMIZA vydat jako souhrnná opatření (např. pro dopravu zásilek s překročením ložné míry podle jednotlivých typů) s trvalou, nebo časově omezenou platností.

1270.- 1272.

Neobsazeno.

Řadění vlaku s postrkem, dvěma postrky nebo s vloženým hnacím 
vozidlem

1273.

Pojem vlaku s jedním, resp. se dvěma postrky je dán předpisem ČD D2/1. Ve vlacích s jedním nebo dvěma postrky se nesmějí zařadit vůbec a ve vlacích s vloženým hnacím vozidlem se nesmějí zařadit mezi vlakové a vložené hnací vozidlo:

vozy s kolejnicovými pasy dlouhými 36 m a více;

vozy spojené tuhou spojkou nebo nákladem ;

oplenové vozy spojené šroubovkou, spočívá-li náklad na třech nebo více vozech, je-li dopravní hmotnost některého z těchto nebo mezi nimi zařaděných vozů menší než 20 tun;

skupiny vozů bez oplenů naložené dlouhými zásilkami (netýká se vozů s koncově nebo sedlově naloženými vozidly);

vozy o dopravní hmotnosti větší než 13 tun, jsou-li třeba i jen na jednom čele opatřeny samočinným spřáhlem bez nárazníků;

vozy prázdné, jsou-li jejich nárazníky nebo samočinné spřáhlo umístěny na podvozcích;

vozy, které se podle označení (nálepky) smějí dopravovat jen jako poslední vůz vlaku nebo náběžníky;

vozy lehké stavby podle předpisu ČD D2/1, je-li v soupravě vozidel kdekoli před nimi (kromě činných hnacích vozidel v čele vlaku) zařazen vůz normální stavby;

speciální vozidla, která je do vlaku s postrkem zakázáno řadit podle předpisu ČD D2/81;

při řadění vlaku na jeden postrk nesmějí být do vlaku zařaděny vozy o vlastní hmotnosti menší než 9 tun (jsou-li prázdné) nebo je-li jejich dopravní hmotnost menší než 13 tun (jsou-li ložené);

při řadění vlaku na dva postrky nesmí být kromě podmínek podle odstavce h) - j) v zadní polovině vlaku:

mezi sousedními vozidly rozdíl výše nárazníků větší než 60 mm,

zařaděn prázdný vůz o vlastní hmotnosti menší než 12 tun a ložený vůz o dopravní hmotnosti menší než 13 tun.

Další podmínky stanoví předpis ČD D2/1, popř. pomůcka GVD "Plán řadění nákladních vlaků (ND)".

1274.-1276.

Neobsazeno.

Kapitola IV

Doprovod vlaku

A. Pokyny pro obsazování vlaků zaměstnanci doprovodu vlaku

Obsazování hnacích vozidel

1277.

Obsazování hnacích vozidel je prováděno dle vnitřních předpisů odboru kolejových vozidel.

1278.

V kabině strojvedoucího, z níž je hnací vozidlo řízeno, mohou jet nejvýše čtyři osoby včetně strojvedoucího, pokud však prostor této kabiny umožňuje nerušené řízení hnacího vozidla. Takto mohou jet :

osoby, které se prokáží příslušným povolením,

osoby, které jedou na poznání trati,

zaměstnanci posunu a ostatní zaměstnanci při obsluze vleček a dalších manipulačních míst,

dopravní zaměstnanci při obsluze přidělených stanovišť a dopraven,

zaměstnanci doprovodu vlaku, kteří jedou vlakem nákladní dopravy bez služebního vozu převzít vlak, nebo kteří nemají vhodný vlak pro návrat,

zaměstnanci určených organizačních složek ČD při zkušebních, kontrolních a pomocných jízdách a při jízdách se sněhovými pluhy nebo stroji na odklízení sněhu, popř. k odstranění poruchy,

přednostové stanic, popř. i jiní zaměstnanci, kteří je při dozorčí službě ve stanici zastupují, a výpravčí ve svém služebním obvodu, a to při jízdě k přidělenému stanovišti na širé trati nebo k přidělené dopravně a zpět,

příslušníci policie ČR a u vojenských vlaků i armády ČR,

lékaři, zdravotníci a ostatní osoby integrovaných záchranných systémů jedoucí poskytnout neodkladnou pomoc, není-li možná jízda jiným dopravním prostředkem.

Od osob uvedených v odstavcích a), b), f) je strojvedoucí povinen požadovat, aby se prokázaly oprávněním k jízdě na hnacím vozidle.

1279.

Osoby jedoucí v kabině nesmějí žádným způsobem rušit strojvedoucího ve výkonu služby. V kabině nesmí manipulovat se žádným zařízením ani kouřit a nesmí otevírat dveře do strojovny. Osoby jedoucí v kabině hnacího vozidla musí uposlechnout všech pokynů strojvedoucího.

1280.-1281.

Neobsazeno.

Obsazování vlaků zaměstnanci obsluhy vlaku

1282.

Doprovod vlaku mohou zabezpečovat mimo lokomotivní četu i zaměstnanci obsluhy vlaku.

1283.

Doprovod vlaků osobní dopravy zabezpečují, kromě lokomotivní čety, zaměstnanci vlakové čety, jimž přísluší přepravní obsluha cestujících podle předpisu ČD KC1 a dopravní povinnosti stanovené tímto předpisem.

Doprovod vlaků osobní dopravy může být zajišťován pouze strojvedoucím a to za těchto podmínek:

vedoucí hnací vozidlo musí být vybaveno správně účinkujícím zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího a způsobujícím samočinné zastavení vlaku při ztrátě této kontroly;

strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla musí mít rádiové spojení s výpravčím, dispečerem nebo dirigujícím dispečerem;

strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla ze svého stanoviště centrálně ovládá (resp. uzavírá) dveře všech vozidel pro přepravu cestujících.

Způsob obsazování vlaků osobní dopravy vlakovými četami, jejich povinnosti a druh přepravní obsluhy se stanoví pro každý jízdní řád Rozkazem o doprovodu vlaku.

1284.

Vlaky nákladní dopravy jsou v zásadě doprovázeny pouze lokomotivní četou. Je-li to však z provozních důvodů nezbytné, popř. i z jiných důvodů účelné, mohou být doprovázeny dalšími odborně způsobilými zaměstnanci k provedení určených úkonů.

1285.

Přeprava osob nákladním vlakem bez obsluhy vlaku není dovolena. Výjimku tvoří průvodci zásilek, osoby doprovázející náklad při kombinované přepravě, strážní vojenských transportů a další osoby podle charakteru uzavřených přepravních smluv.

1286.-1290.

Neobsazeno.

Povinnosti zaměstnanců doprovodu vlaku před odjezdem vlaku z výchozí stanice

1291.

Odpovědnost za přípravu vlaku k odjezdu přísluší zaměstnancům stanice určených TPÚ. Ve stanicích bez těchto zaměstnanců nebo ve stanicích s jednoduchými provozními poměry lze tuto odpovědnost zčásti nebo zcela přenést na zaměstnance obsluhy vlaku. Není-li přítomen ani tento zaměstnanec, provede přípravu vlaku strojvedoucí. Stanice, v nichž zaměstnanci doprovodu vlaku pravidelně vykonávají některé úkony související s přípravou vlaku k odjezdu, se uvedou v sešitovém jízdním řádu, popř. i Tabulkách dopravních údajů.

1292.

Zaměstnancům obsluhy vlaku mohou příslušet úkony související s prohlídkou vozů ve smyslu tohoto předpisu, sepsáním výkazu vozidel, vyplněním údajů o vlaku, obsluze vlaku, řadách ostatních činných hnacích vozidel na vlaku, řadách a číslech přípojných a vložených vozů do Záznamu o výkonech hnacích vozidel, vykonáním zkoušky brzdy podle předpisu ČD V 15/I, manipulací s koncovými návěstidly a dalšími předepsanými činnostmi.

1293.

Vyhotovuje-li vlakovou dokumentaci obsluha vlaku, sepíše výkaz vozidel, zjistí dopravní hmotnost vlaku, sečte brzdící váhu vozů a brzdící váhu vozů s ručními brzdami potřebnou podle předpisu ČD V 15/I k zajištění zastaveného vlaku na širé trati proti ujetí, vyhotoví zprávu o brzdění a u nákladního vlaku sepíše vlakovou hlášenku. Připravenou dokumentaci předá strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla, opis výkazu vozidel a vlakové hlášenky předá určenému zaměstnanci stanice. Zjistí-li zaměstnanec obsluhy vlaku při jeho soupisu nedostatky, které nemůže sám odstranit, ohlásí je výpravčímu a ten zajistí jejich odstranění. Při zjištění závady technického rázu postupují zaměstnanci podle ustanovení předpisu ČD V 62.

Strojvedoucí hnacích vozidel zakládají a vyplňují nový list tiskopisu 735 1 5901 Záznam o výkonech hnacích vozidel podle ustanovení předpisu ČD Sei 2/412a. Údaje o vlaku, vlakové četě, ostatních hnacích vozidlech s podílem zátěže na vlaku a řadách a číslech přípojných a vložených vozů pro zápis do tiskopisu obdrží strojvedoucí všech činných hnacích vozidel od zaměstnance určeného technologickými postupy úkonů stanice (a je uvedeno v SJŘ) podle čl. 1382 ve Zprávě o vlaku (vzor uveden v příloze) a zaměstnanec obsluhy vlaku tyto údaje zapíše do tiskopisu Záznam o výkonech hnacích vozidel. Je-li u vlaku zaměstnanec obsluhy vlaku, zapíše tyto údaje přímo do tiskopisu Záznam o výkonech hnacích vozidel. Ustanovení tohoto odstavce se netýkají speciálních hnacích vozidel a hnacích vozidel DDC.

1294.

Vedoucí obsluhy vlaku se přesvědčí, zda zaměstnanci obsluhy vlaku jsou v plném počtu a jsou schopni výkonu služby. Připravenost celé obsluhy vlaku před odjezdem vlaku ohlásí výpravčímu a strojvedoucímu.

1295.

Vedoucímu vlakové čety musí být nejpozději před odjezdem vlaku ohlášeno všechno, co se týká činnosti vlakové čety a přepravy cestujících. Zpravení zaměstnanců vlakové čety se zajistí písemným rozkazem, který převezme vedoucí vlakové čety přímo od výpravčího, popř. jiného zaměstnance stanice. Příkazy, týkající se pouze zajištění jízdy vlaku předá výpravčí, příp. jiný zaměstnanec stanice, přímo strojvedoucímu.

1296.

Vedoucí vlakové čety přidělí ústně ostatním členům vlakové čety vozy tak, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících při jejich nástupu a výstupu a dostatečný návěstní styk při výpravě vlaku.

1297.-1300.

Neobsazeno.

Povinnosti zaměstnanců doprovodu vlaku za odjezdu vlaku ze stanice

1301.

U vlaku s přepravou cestujících jsou zaměstnanci vlakové čety povinni vyzvat cestující, aby nastoupili, a uzavřít dveře nejpozději v době, kdy je dávána návěst Výzva k pohotovosti. Jsou-li dveře ovládány ze stanoviště strojvedoucího, smí je strojvedoucí uzavřít až po obdržení návěsti Pohotovi k odjezdu od zaměstnanců vlakové čety. Tito ji smějí dát, je-li zastávka umístěna na rovném úseku trati nebo na vnitřním oblouku, až když nastoupí na stupátka vozů nebo do dveří vozů ovládaných ze stanoviště strojvedoucího. Strojvedoucí musí očekávat návěsti pro výpravu vlaku na té straně, na které lze očekávat návěstní styk, i když sám má své stanoviště na opačné straně. Po obdržení příslušných návěstí pro odjezd přejde na stranu, odkud řídí hnací vozidlo a uvede vlak do pohybu. Jsou-li návěsti Pohotovi k odjezdu dávány na zastávce umístěné na vnější straně oblouku, strojvedoucí vyčká po jejich obdržení alespoň 5 vteřin a teprve poté uzavře dálkově ovládané dveře (je-li souprava jimi vybavena) a uvede vlak do pohybu.

1302.

Ve stanici za odjezdu a průjezdu vlaku pozoruje strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla, zda příslušná návěstidla dovolují jeho jízdu a je-li odjezdová kolej volná.

Za odjezdu a průjezdu vlaku ve stanici strojvedoucí, který nevidí na odjezdové (cestové) návěstidlo, musí předpokládat povážlivější návěst tohoto návěstidla povolující jízdu vlaku (snížení rychlosti, jízda na Přivolávací návěst), pokud mu tato návěst nebyla návěstěna předchozím návěstidlem (samostatná předvěst odjezdového návěstidla, opakovací předvěst).

1303.-1304.

Neobsazeno.

Povinnosti zaměstnanců doprovodu vlaku za jízdy vlaku na širé trati

1305.

Mimo řízení vedoucího hnacího vozidla na vlaku odpovídá strojvedoucí za všechna dopravní opatření, která vyplývají z jízdy vlaku a styku se zaměstnanci řídícími a organizujícími drážní dopravu.

1306.

Dojde-li za jízdy vlaku na širé trati k vzniku mimořádné události, oznámí strojvedoucí tuto skutečnost neprodleně výpravčímu a dohodne s ním způsob odstranění závady a podmínky další jízdy vlaku.

Usoudí-li strojvedoucí, že překročí předepsanou jízdní dobu vlaku (např. z důvodu snížení tažné síly hnacího vozidla, povětrnostních vlivů, apod.), je povinen na to upozornit výpravčího přední stanice, aby se předešlo vzniku zpoždění a závadám v řízení drážní dopravy.

1307.

Strojvedoucí musí během jízdy vlaku podle možností výhledu ze svého stanoviště a pokud mu to neznemožňuje další činnost sledovat, není-li u vlaku zřejmá závada, zda některý vůz nejeví neklidný chod, nedošlo-li k otevření dveří, neprojevují-li se známky horkoběžnosti, nehoří-li vůz, apod.

1308.

Strojvedoucí je povinen učinit všemi dostupnými prostředky opatření k zastavení vlaku, zjistí-li, že jeho jízda není dovolena, je-li vlak něčím ohrožen, popř., že jeho další jízdou by mohla být ohrožena jiná zařízení (trakční vedení, návěstidla, apod.).

Zpozoruje-li strojvedoucí při jízdě vlaku na vícekolejné trati (při souběhu tratí), že by mohl být ohrožen jiný vlak poruchou koleje, trakčního vedení, překážkou na trati nebo v její blízkosti apod., musí ihned rozsvítit jedno přední červené světlo na hnacím vozidle, ostatní světla na tomto čele zhasnout a co nejrychleji zpravit výpravčího a řídit se jeho pokyny. V případě nebezpečí z prodlení použije strojvedoucí i výpravčí všech dostupných prostředků k zastavení vlaku, jehož jízda je zjištěnou překážkou ohrožená.

Není-li možné vyrozumět výpravčího o vzniku ohrožení jízdy vlaku po sousední koleji, musí strojvedoucí sám nebo prostřednictvím zaměstnanců obsluhy vlaku učinit bezodkladná opatření ke krytí nesjízdného místa ve smyslu předpisu ČD D1.

1309.

Zastaví-li strojvedoucí před nesjízdným místem na širé trati, které je kryto, zjistí u zaměstnance, který nesjízdné místo zajišťuje příčinu krytí trati a dohodne s výpravčími sousedních stanic podmínky a způsob další jízdy vlaku.

1310.

Zjistí-li strojvedoucí, že hlavní návěstidlo nebo předvěst nejsou osvětleny, ukazují-li pochybnou návěst nebo ukazuje-li předvěst při návěsti Stůj hlavního návěstidla jinou návěst než Výstraha, je strojvedoucí povinen ohlásit zjištěnou závadu neprodleně výpravčímu nejbližší stanice ve směru jízdy. Nemůže-li výpravčímu zjištěnou poruchu oznámit rádiovým zařízením, musí v nejbližší stanici ve směru jízdy zastavit a závadu mu oznámit přímo.

1311.

V nácestné stanici se zaměstnanci doprovodu vlaku nesmí vzdálit od vlaku bez vědomí výpravčího. Výjimku tvoří pouze případy, kdy se zaměstnanec doprovodu vlaku musí vzdálit z hnacího vozidla nebo od přidělených vozů, aby dosáhl spojení s výpravčím nebo k provedení nezbytných úkonů u vlaku. Ve stanicích bez výpravčích se mohou zaměstnanci obsluhy vlaku vzdálit od vlaku pouze se souhlasem strojvedoucího.

1312.

Výhybkáři (ve stanicích bez výhybkářů na zhlavích zaměstnanci určení TPÚ) a u vlaků s postrkem nebo s hnacím vozidlem pohotovým k službě i strojvedoucí tohoto hnacího vozidla jsou povinni sledovat, zda po zastavení vlaku nedošlo k posunutí jeho konce zpět za námezník. Pojedou-li vlaky nebo bude-li se posunovat na sbíhajících se kolejích, dbají výhybkáři (určení staniční zaměstnanci) na to, aby vlak bez postrku zastavil tak, aby vzdálenost posledních nárazníků vozidla na konci vlaku byla od příslušného námezníku nejméně 20 m.

Není-li námezník na tuto vzdálenost volný, musí to příslušný zaměstnanec ihned oznámit výpravčímu. Ten zařídí další opatření pro zajištění bezpečnosti (např. utažení ruční brzdy posledního vozu). Při přípravě vlakové cesty pro vlaky jedoucí po sousední koleji musí výhybkář (určený zaměstnanec) věnovat volnosti námezníků zvýšenou pozornost.

1313.- 1314.

Neobsazeno.

B. Povinnosti zaměstnanců doprovodu vlaku za pobytu vlaku na širé trati

Pravidelné zastavení vlaku na širé trati

1315.

Zastavování vlaků na znamení ve stanicích v době výluky služby výpravčího a na zastávkách je možné za těchto podmínek:

vlak je veden samotným elektrickým nebo motorovým vozem nebo dopravuje jiné než osobní vozy (Post, nákladní vozy),

jsou-li všechny vozy pro přepravu cestujících vybaveny správně účinkující signalizací „Žádosti o zastavení“ ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla a zpětnou signalizací k cestujícímu, že žádost byla strojvedoucím převzata.

V tabelárním jízdním řádu vlaku je u příslušné zastávky (stanice s výlukou služby výpravčího) ve sloupci 5 uvedena značka „(“. V případech, kdy řazení vlaku neodpovídá těmto podmínkám, značka „(“ neplatí.

Nastane-li v době příjezdu vlaku zastavujícího na znamení na zastávce vlivem povětrnostních podmínek nepřehledná situace (sněhová vánice, silné dešťové srážky a jiné vlivy snižující viditelnost), zastaví takový vlak vždy. Výstup cestujících zjišťuje vlaková četa včasným a srozumitelným dotazem u cestujících a následným vyrozuměním strojvedoucího. V případě, že vlaková četa nemá jistotu o požadavku pro výstup z přívěsného vozu, dá strojvedoucímu požadavek k zastavení. Nedostane-li strojvedoucí tento požadavek ze strany vlakové čety a nenachází-li se v prostoru nástupiště dané zastávky žádná osoba, zastávku projede. U vlaků doprovázených jen strojvedoucím, je výše uvedený postup realizován pomocí technického zařízení. Při poruše tohoto zařízení musí strojvedoucí zastavit vždy.

Strojvedoucí je povinen jet před zastávkou označenou ve sloupci 5 tabelárního jízdního řádu jednotlivých vlaků takovou rychlostí, aby na zastávce, bude-li na ní stát cestující, plynule zastavil. Dále je povinen upravit rychlost vlaku na trati tak, aby při odjezdu ze zastávky (průjezdu zastávkou) byl dodržen čas uvedený v sešitovém jízdním řádu pro odjezd vlaku a zároveň oznámený veřejnosti.

1316.

Neobsazeno.

Mimořádné zastavení vlaku na širé trati

1317.

Je-li nutné, aby vlak zastavil mimořádně na širé trati a nejde-li o nutnost bezprostředního zastavení, zastaví jej strojvedoucí na nejpříhodnějším místě.

Nejedná-li se o mimořádné zastavení vlaku následkem použití záchranné brzdy, pro závadu na vlaku nebo pro překážku na trati, pokračuje strojvedoucí v další jízdě, jakmile pomine důvod zastavení.

Před uvedením vlaku do pohybu dá strojvedoucí předepsané návěsti lokomotivní houkačkou. Strojvedoucí ostatních hnacích vozidel a zaměstnanci obsluhy vlaku se nesmějí vzdálit ze svých stanovišť, pokud nebyli strojvedoucím vedoucího hnacího vozidla přivoláni.

Má-li strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla spojení se strojvedoucími ostatních hnacích vozidel na vlaku, dohodne se s nimi o odjezdu přímo.

Zastavil-li vlak na trati a není žádná možnost ohlásit tuto mimořádnost výpravčímu, musí strojvedoucí po uplynutí 30 minut předpokládat ze strany výpravčího nouzová opatření (např. jízdu vlaku po sousední koleji vícekolejné trati s příkazem k zjištění stavu na trati, jízdu pomocné lokomotivy za vlakem na jednokolejné trati za účelem navázání styku se stojícím vlakem, příchod posla a pod.).

1318.

Stojí-li vlak u vjezdového nebo oddílového návěstidla s výjimkou oddílového návěstidla automatického bloku déle než 10 minut, upozorní strojvedoucí na vlak výpravčího nebo jiného zaměstnance obsluhujícího návěstidlo. U vjezdového (cestového) návěstidla nebo oddílového návěstidla na tratích bez automatického bloku, které je zhaslé nebo ukazuje pochybnou návěst, se strojvedoucí ohlásí ihned.

1319.

Nemůže-li vlak pokračovat v další jízdě, posoudí strojvedoucí možnost odstranění vzniklé závady a oznámí tuto skutečnost výpravčímu. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu na hnacím vozidle, vyžádá si pomocnou lokomotivu a zároveň uvede i kilometrickou polohu vlaku. Pomocná lokomotiva musí jet ze stanice na traťovou kolej obsazenou uváznutým vlakem podle rozhledových poměrů jako PMD.

U vlaků s přepravou cestujících vyrozumí strojvedoucí ostatní zaměstnance obsluhy vlaku. Obsluha vlaku zajistí v dostupném rozsahu informovanost cestujících a zamezí dle možnosti jejich vystupování z vlaku.

Po zastavení v tunelu se musí u vlaku s přepravou cestujících osvětlit vnitřek vozů.

1320.

Ohlásí-li strojvedoucí výpravčímu zastavení na trati, musí si pro další jízdu vždy vyžádat svolení od výpravčího stanice, do níž vlak pojede. Výpravčí smí dát toto svolení, až když o odjezdu vlaku z trati zpraví všechna traťová stanoviště, jichž se další jízda vlaku týká. Nemůže-li výpravčí zpravit některého zaměstnance (a nemůže-li jej zpravit ani prostřednictvím strojvedoucího), nařídí strojvedoucímu sepsání příkazu Pv.

Nemůže-li si strojvedoucí vyžádat svolení výpravčího, smí pokračovat v jízdě podle rozhledových poměrů a musí předpokládat, že přejezdy nebudou uzavřeny (uvedeny do stavu „Výstraha“). Strojvedoucí musí při další jízdě dávat opakovaně návěst Pozor. Couvání vlaku bez souhlasu výpravčího není dovoleno.

1321.

Zastaví-li vlak před přenosnou návěstí Stůj a nelze-li zjistit, proč je tato návěst dávána, smí strojvedoucí pokračovat v další jízdě podle rozhledových poměrů. Lze-li během jízdy navázat spojení s výpravčím alespoň jedné ze sousedních stanic, řídí se strojvedoucí při další jízdě dle jeho pokynů. Nelze-li během jízdy navázat spojení s výpravčím, musí jet strojvedoucí podle rozhledových poměrů až do nejbližší stanice, kde zastaví a případ oznámí výpravčímu.

1322.

Při roztržení vlaku nebo při jiných mimořádnostech, které se projeví silným poklesem tlaku nebo únikem vzduchu z hlavního potrubí (např. při použití záchranné brzdy), je strojvedoucí povinen učinit bezodkladně všechna dostupná opatření pro zjištění příčiny zastavení vlaku a závadu ohlásit výpravčímu. Při jízdě vlaku na vícekolejné trati musí strojvedoucí i výpravčí předpokládat vznik překážky pro jízdu vlaku po sousední koleji a nesjízdnost této koleje. Strojvedoucí proto ihned rozsvítí jedno červené světlo na předním čele vedoucího hnacího vozidla a ostatní světla zhasne.

Výpravčí stanice, který zprávu přijal, musí zajistit, že na tuto kolej (koleje) nebude do zjištění sjízdnosti vypraven žádný vlak. Pokud takový vlak již vypraven byl, musí výpravčí oznámit strojvedoucímu, po které koleji a kterým směrem vlak jede. Strojvedoucí musí v rámci svých možností dávat tomuto vlaku návěst Stůj, zastavte všemi prostředky. Mají-li však strojvedoucí nebo výpravčí spojení se strojvedoucím ohroženého vlaku, využijí k zpravení (zastavení) vlaku tohoto spojení.

1323.

Zastaví-li vlak před krycím návěstidlem zakazujícím jízdu nebo s pochybnou návěstí a není-li přítomný zaměstnanec, který by příčinu zákazu jízdy nebo pochybné návěsti vysvětlil, zjistí strojvedoucí příčinu dotazem u jedné ze sousedních stanic a vyžádá si pokyny pro další jízdu. Nemůže-li se dorozumět ani s jednou ze sousedních stanic, smí vlak pokračovat v jízdě po zjištění, že zařízení, které je návěstidlem kryto, je nepoškozené a že výhybky jsou správně postaveny a traťová kolej v obvodu přilehlého kolejiště je volná. Přes pojížděné výhybky nesmí překročit rychlost 30 km/h. Kryje-li krycí návěstidlo i přejezd, musí strojvedoucí předpokládat, že přejezd nebude uzavřen (uveden do stavu „Výstraha“).

Ustanovení předchozích odstavců neplatí pro krycí návěstidla před tunely na dvoukolejných a vícekolejných tratích a před vzdušnou izolací trakčního vedení, umístěnou výjimečně před vjezdovým návěstidlem. Další jízda kolem těchto návěstidel je dovolena jen podle zásad platných pro vjezdová návěstidla.

1324.

Zastaví-li vlak na trati bez automatického bloku (automatického hradla) před oddílovým návěstidlem zakazujícím jízdu nebo ukazujícím pochybnou návěst a strážník oddílu není přítomen nebo není schopen služby, smí vlak jet dále jen se svolením následujícího strážníka oddílu nebo výpravčího nejbližší stanice ve směru jízdy vlaku. Není-li možné dorozumění ani s jednou ze sousedních stanic, smí vlak pokračovat v další jízdě podle rozhledových poměrů k následujícímu hlavnímu návěstidlu( od tohoto návěstidla dále podle jeho návěstního znaku.

1325.

Je-li výpravčímu známo, že na krycím návěstidle je trvale návěst zakazující jízdu nebo pochybná návěst a že zařízení, které toto návěstidlo kryje, je nepoškozené, zpravuje vlaky o neplatnosti tohoto návěstidla rozkazem V až do odstranění závady.

1326.

Vlak, který zastavil svým čelem až za hlavním návěstidlem zakazujícím jízdu, nesmí couvnout bez souhlasu výpravčího nebo strážníka oddílu, který toto návěstidlo obsluhuje.

1327.-1329.

Neobsazeno.

C. Povinnosti zaměstnanců doprovodu vlaku před zastavením a za pobytu vlaku ve stanici

1330.

Za vjezdu vlaku je strojvedoucí povinen pozorovat, nedávají-li se mu ve stanici, zejména ze stanovišť, návěsti.

Strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla musí zastavit čelo vlaku ve stanici před označeným místem, nejpozději však před návěstidlem, platným jen pro jednu kolej s návěstí zakazující jízdu vlaku. Tam, kde takové návěstidlo není, musí zastavit nejpozději před návěstí Konec vlakové cesty.

1331.

Strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku osobní dopravy zvlášť pozorně sleduje, není-li vlaku označováno místo zastavení návěstí Stůj.

Lokomotivní vlak musí při pravidelném i mimořádném zastavení zastavit u výpravní budovy, není-li stanoveno jinak (např. ve stanicích, kde jsou depa kolejových vozidel a pod.).

1332.

Po zastavení vlaku ve stanici odpovídá strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla za zachování volnosti předního námezníku. V Dodatku (popř. v tabulkách dopravních údajů pro vlakové čety) se uvede, ve kterých stanicích hlásí zaměstnanec vlakové čety určenému zaměstnanci stanice, že vlak vjel do stanice celý a že uvolnil zadní námezník. Podrobnosti stanoví staniční řád.

1333.

Po zastavení vlaku může vlak popojet nebo couvnout (např. pro uvolnění nástupiště, k přikládce a pod.) jen se souhlasem výpravčího daným přímo nebo prostřednictvím určeného zaměstnance stanice. U vlaku osobní dopravy se musí cestující na tento pohyb zvlášť upozornit.

1334.

Po zastavení vlaku musí strojvedoucí, popř. zaměstnanci obsluhy vlaku, upozornit výpravčího na všechny okolnosti, které mají nebo mohou mít vliv na další jízdu vlaku. Výpravčího je nutné zejména upozornit, bude-li třeba prodloužit pravidelný pobyt ve stanici. Stejnou povinnost má i výpravčí k doprovodu vlaku. Předpokládá-li se z důvodu manipulace se zásilkami delší pobyt nebo mimořádná manipulace vlaku v sousední stanici (zastávce, nákladišti apod.), upozorní na to příslušný zaměstnanec obsluhy vlaku výpravčího a ten zpraví příslušného zaměstnance.

1335.

Byla-li zjištěna za jízdy vlaku na některém voze závada, anebo byla-li hlášena výpravčímu traťovými nebo jinými zaměstnanci, prohlédne vůz po zastavení vlaku vozmistr (ve stanici bez vozmistrů strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla). Prohlížel-li vůz strojvedoucí a ten rozhodl o jeho ponechání ve vlaku, musí být znovu prohlédnut v nejbližší stanici, kde je vozmistr.

1336.-1338.

Neobsazeno.

D. Nepředvídaný návrat vlaku ze širé trati

1339.

Za návrat vlaku z trati se považují všechny případy, kdy se jedná o zpětný pohyb vlaku, jehož čelo minulo úroveň vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy, tj. vjelo na širou trať.

1340.

Nepředvídaný návrat vlaku z trati je možný pouze na základě uděleného souhlasu výpravčího stanice, do které se má vlak vrátit. Návrat vlaku z trati (couvání vlaku) bez souhlasu výpravčího zadní stanice je zakázán.

1341.

Na prvním sunutém voze, který musí být vybaven účinkující ruční brzdou a dosažitelnou rukojetí provozuschopné tlakové záchranné brzdy, musí zaujmout stanoviště odborně způsobilý zaměstnanec. Nemá-li tento zaměstnanec se strojvedoucím spojení, musí se po celou dobu sunutí vlaku dávat ruční návěsti. Před přejezdy musí dávat strojvedoucí a zaměstnanec v čele sunutého vlaku návěst Pozor.

Není-li splněna některá z předcházejících podmínek, musí být pro návrat vlaku z trati dodáno hnací vozidlo na konec vlaku, které převezme pro návrat povinnosti vedoucího hnacího vozidla.

1342.

Strojvedoucí s odborně způsobilými zaměstnanci dohodne zajištění návěstního styku a způsob návratu vlaku.

Je-li na konci vlaku hnací vozidlo (činné, pohotové k službě), převezme pro návrat z trati toto hnací vozidlo povinnosti vedoucího hnacího vozidla a vlak se nepovažuje za vlak sunutý.

Při návratu vlaku z trati musí být vlak označen, vzhledem ke směru jízdy, příslušnými návěstmi dle předpisu ČD D1.

1343.

O nepředvídaném návratu vlaku z trati zpraví výpravčí nejprve všechny závoráře nebo zaměstnance zajišťující bezpečnost pracovních čet, jichž se návrat vlaku z trati týká, a teprve potom smí dát strojvedoucímu souhlas k návratu vlaku.

Nemůže-li výpravčí některého z těchto zaměstnanců zpravit o nepředvídaném návratu vlaku nebo není-li zajištěna správná činnost PZZ, oznámí, který přejezd není uzavřen (uveden do stavu „Výstraha“), popř. kteří jiní zaměstnanci nebyli zpraveni. O těchto případech musí být strojvedoucí zpraven příkazem Pv, který mu nadiktuje výpravčí.

Bude-li se vlak vracet z ovládacího obvodu PZZ, musí být vždy zpraven o tom, že pro jeho jízdu nebude toto zařízení v činnosti. Ve všech případech nařídí výpravčí strojvedoucímu sepsání příkazu Pv, ve kterém se uvede platnost popř. neplatnost oddílových návěstidel a jakým způsobem se dovolí vjezd vlaku do stanice.

1344.

Pro sunutí vlaku při nepředpokládaném návratu z trati neplatí ustanovení předpisu ČD V 15/I o počtu náprav.

1345.-1347.

Neobsazeno.

E. Jízda vlaku po částech

1348.

K uvolnění traťové koleje při nehodových, mimořádných událostech a při uváznutí vlaku je dovolena jízda vlaku po částech.

1349.

Skutečnost, že je nutné vlak z trati odvážet po částech, ohlásí strojvedoucí výpravčím sousedních stanic nebo alespoň jednomu z nich, s udáním polohy vlaku. Dohodne s nimi další podrobnosti pro odvoz jednotlivých částí vlaku.

1350.

Jízdy vlaků po částech jsou prováděny jako posun mezi dopravnami na provozované koleji, a to buď do přední stanice nebo do zadní stanice anebo do obou stanic.

Odvážená část vlaku musí být označena dle předpisu ČD D1.

1351.

Jízda vlaku po částech je dovolena jen, je-li u vlaku mimo strojvedoucího přítomen další zaměstnanec s dopravní kvalifikací zaměstnance oprávněného řídit jednoduchý posun nebo když na konci vlaku je další činné hnací vozidlo nebo vozidlo pohotové k službě.

1352.

Vlak, který bude dopravován po částech, se mění v posun mezi dopravnami okamžikem, kdy jeho strojvedoucí požádal o vyslání pomocného hnacího vozidla nebo když zahájil opatření k zajištění části vlaku na trati nebo přivěsil část vlaku k zadnímu pomocnému hnacímu vozidlu.

1353.

Část vlaku lze zanechat na trati jen za předpokladu, že bude zajištěna proti ujetí utažením dostatečného počtu ručních brzd (popř. položením dostatečného počtu zarážek) tak, aby byla kryta brzdící procenta ve výměře podle ustanovení předpisu ČD V15/I s ohledem na skutečný sklon traťového úseku, na němž byla zanechaná část vlaku zajišťována. Zanechaná část vlaku musí být střežena strojvedoucím nebo zaměstnancem s dopravní kvalifikací pro řízení jednoduchého posunu.

Část vlaku zanechaná na trati z důvodu jeho uváznutí musí být zajištěna ještě před odvěšením hnacího vozidla.

Za zajištění části vlaku odpovídá zaměstnanec, který ji bude střežit.

1354.

V zanechané části vlaku na trati nesmí být cestující. Cestující musí být dopraveni do nejbližší vhodné stanice již při odvozu první části vlaku. Není-li to možné, musí cestující vystoupit z vozů ještě před odvozem první části vlaku a odvěšením hnacího vozidla.

1355.

Při posunu mezi dopravnami nesmí být obsazeny zaměstnanci vozy, které jsou označeny jako náběžníky.

1356.

Pokud bude vlak dopravován po částech do obou stanic, zpracuje strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla na příkaze Pv přehled o jednotlivých částech vlaku, které jsou odváženy do přední i zadní stanice a o části vlaku, která je zanechaná na trati. Příkaz Pv předá strojvedoucímu hnacího vozidla, které jede do zadní ŽST a druhý díl si ponechá. Strojvedoucí, kteří přijedou do přední i zadní stanice, předají výpravčím své části příkazu Pv a oznámí, že celá část vlaku dojela.

1357.

Výpravčí zpraví všechny zaměstnance, jichž se to týká, o tom, že vlak pojede po částech a jakým způsobem.

Nemůže-li strojvedoucí z jakékoliv příčiny ohlásit, že zanechal část vlaku na trati, musí první posunující díl zastavit před nejbližším oddílovým návěstidlem hradla nebo hlásky, i když dovoluje jízdu. Strojvedoucí zpraví ústně strážníka oddílu o jízdě vlaku po částech a ten zpraví ostatní strážníky oddílů a oba sousední výpravčí. Nemůže-li je zpravit, oznámí to strojvedoucímu. První část vlaku musí zastavit před každým oddílovým návěstidlem, i když dovoluje jízdu a každý strážník oddílu se zpraví zvlášť.

1358.

Pro jízdy jednotlivých částí vlaku oddílová návěstidla neplatí. Jakmile se strážník oddílu dozví, že vlak jede po částech, přestaví po průjezdu první části vlaku oddílové návěstidlo na návěst Stůj, ale elektricky je neuzavře.

1359.

Nebylo-li možné o jízdě vlaku po částech zpravit výpravčího a vjezdové návěstidlo dovoluje jízdu, vjede první část vlaku do obvodu stanice, kde však musí vždy zastavit před krajní výhybkou. Odtud strojvedoucí zpraví výpravčího přímo nebo prostřednictvím zaměstnance stanice a vyžádá si pokyny pro další jízdu.

Výpravčí zpraví ihned o jízdě po částech zadní stanici a strážníky oddílů a musí učinit opatření, aby uzavřením vjezdového návěstidla nebyla dána odhláška.

Po příjezdu do stanice se výpravčí přesvědčí (podle příkazu Pv, který mu předá strojvedoucí), že posunující díl dojel do stanice celý.

1360.

O všech jízdách jednotlivých částí vlaku musí být zpraveni zaměstnanci, kteří obsluhují PZZ, jichž se tyto jízdy týkají. Nemá-li strojvedoucí jistotu, že tito zaměstnanci jsou zpraveni, musí jet přes přejezdy za podmínek podle rozkazu Op, část A.

1361.

Výpravčí obou stanic zjistí porovnáním příkazů Pv, výkazu vozidel a skutečně dojetých vozidel, že na trati již nezůstala žádná část vlaku.

1362.

Jízda jednotlivých částí vlaku je v dopravní dokumentaci vedena jako posun mezi dopravnami na provozované koleji.

1363.-1365. Neobsazeno.

F. Selhání průběžné brzdy a mobilní části VZ

1366.

Selže-li na trati průběžná brzda úplně nebo jen u některých vozů, je strojvedoucí povinen učinit veškerá dostupná opatření pro zastavení vlaku a dále postupuje podle předpisu ČD V15/I.

1367.

Dojde-li během jízdy vlaku na trati k poruše mobilní části vlakového zabezpečovače u vedoucího hnacího vozidla, pokračuje strojvedoucí v jízdě nejvíce 30 km/h až do nejbližší stanice, kde zastaví a poruchu ohlásí výpravčímu. Nebude-li možné pro další jízdu obsadit hnací vozidlo dalším zaměstnancem, výpravčí vyrozumí vlakového (provozního) dispečera a dohodne s ním, zda vlak bude pokračovat v další jízdě až po výměně hnacího vozidla (s mobilní částí VZ v činnosti) nebo bude pokračovat v další jízdě sníženou rychlostí max. 30 km/h do stanice, kde bude možné obsadit hnací vozidlo dalším zaměstnancem.

1368.

Ve všech případech, kdy na stanoviště strojvedoucího přechází jiný zaměstnanec, poučí ho strojvedoucí o způsobu zastavení vlaku a zajištění hnacího vozidla. Poučení není třeba, přejde-li na hnací vozidlo zaměstnanec, který je odborně způsobilý k obsluze hnacího vozidla příslušné řady.

Poučení platí pouze pro tuto jízdu a zapíše se do „Knihy předávky“ na hnacím vozidle. Záznam podepíší strojvedoucí i poučený zaměstnanec.

1369.-1371.

Neobsazeno.

G. Sunuté vlaky

1372.

Čelo sunutého vlaku musí být vždy doprovázeno odborně způsobilým zaměstnancem znalým traťových poměrů, který musí zaujmout stanoviště na prvním sunutém voze tak, aby mohl sledovat trať ve směru jízdy sunutého vlaku; vůz, na němž má zaměstnanec v čele sunutého vlaku stanoviště, musí mít provozuschopnou samočinnou tlakovou brzdu s rukojetí záchranné brzdy.

U sunutého vlaku musí být spojení rádiovým zařízením mezi strojvedoucím a zaměstnancem v čele vlaku, který jím dává strojvedoucímu pokyny pro jízdu vlaku.

1373.

Při poruše rádiového zařízení během jízdy sunutého vlaku zastaví strojvedoucí vlak a dohodne se zaměstnancem v čele sunutého vlaku další postup. Jízda sunutého vlaku bude organizována do nejbližší obsazené stanice prostřednictvím ručních návěstí.

Pokud zjistí poruchu spojení zaměstnanec v čele sunutého vlaku, musí zastavit vlak pomocí záchranné brzdy a oznámí strojvedoucímu tuto poruchu. Dál se postupuje podle předchozího odstavce.

1374.

Zaměstnanec v čele sunutého vlaku musí mít přístup k rukojeti záchranné brzdy. K zajištění včasné obsluhy záchranné brzdy lze využít součinnosti dalšího zaměstnance obsluhy vlaku.

1375.

Dopravní povinnosti vyplývající z jízdy sunutého vlaku kolem oddílových návěstidel automatického bloku přísluší, odchylně od ustanovení tohoto předpisu, zaměstnanci v čele sunutého vlaku.

Dopravní povinnosti vyplývající z jízdy vlaku kolem oddílového návěstidla automatického hradla, kdy není možné dorozumění strojvedoucího s výpravčím jedné ze sousedních stanic (viz ustanovení čl. 302), pro další jízdu vlaku přísluší, odchylně od ustanovení tohoto předpisu, zaměstnanci v čele sunutého vlaku.

1376.

Při nemožném dorozumění (pokud nenastalo za jízdy sunutého vlaku) jsou jízdy sunutých vlaků podle rozhledových poměrů zakázány.

1377.

Při jízdě sunutého vlaku přes přejezd s porouchaným přejezdovým zabezpečovacím zařízením musí být o poruchovém stavu a nutnosti omezení rychlosti v souladu s písemným rozkazem Op části A zpraven i zaměstnanec v čele vlaku, který dává strojvedoucímu potřebné pokyny pro jízdu přes přejezd.

1378.

Pravidelně sunuté vlaky musí být zapracovány v Rozkazu o doprovodu vlaků; pro mimořádné jízdy sunutých vlaků musí být zpracována technicko-organizační opatření přednostou stanice (na základě výlukového rozkazu nebo charakteru operativního zásahu).

1379.-1381.

Neobsazeno.

H. Technologické postupy úkonů stanice

1382.

Zaměstnanci doprovodu vlaku musí být v potřebném rozsahu informováni o technologických postupech úkonů jednotlivých stanic a povinnostech, které jim v těchto stanicích přináleží.

Souhrnné technologické postupy úkonů pro celou trať (úsek trati) zpracovává a vydává OPŘ a jsou součástí staničního řádu. Seznámení s těmito souhrnnými technologickými postupy úkonů je součástí poznání místních a traťových poměrů.

Ve všech stanicích, v nichž mohou vycházet nebo končit pravidelně popř. i mimořádně vlaky bez zaměstnanců obsluhy vlaku, musí být vypracovány podrobné a přesné technologické postupy úkonů stanice určující zároveň i povinnosti a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců k zabezpečení požadovaných a předpokládaných činností, které předpisy ukládají obsluze vlaku včetně povinnosti zapsání údajů o vlaku, vlakové četě a ostatních hnacích vozidlech s podílem zátěže na vlaku do Zprávy o vlaku (údaje pro tiskopis Záznam o výkonech hnacích vozidel) podle ustanovení předpisu ČD Sei 2/412a. Zprávu předá zaměstnanec stanovený technologickými postupy úkonů stanice strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla. Ostatním strojvedoucím všech činných hnacích vozidel ve vlaku předá opis Zprávy o vlaku a ústně zpraví o řadách ostatních činných hnacích vozidel na vlaku. Ustanovení tohoto článku se netýká speciálních hnacích vozidel a hnacích vozidel DDC.

1383.-1385.

Neobsazeno.

I. Vlaková dokumentace

Zpráva o vlaku

1386.

Ve výchozí stanici vlaku, případně ve stanici, kde dochází ke změně skladby vlaku nebo současně i změně obsluhy vlaku nebo ke změně počtu činných hnacích vozidel na vlaku a tím ke změně údajů v tiskopisu Záznam o výkonech hnacích vozidel (oddíl B, resp. C), zaměstnanec určený technologickými postupy úkonů zapíše příslušné údaje do Zprávy o vlaku podle ustanovení předpisu ČD Sei 2/412a a tuto předá strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla. Ostatním strojvedoucím všech činných hnacích vozidel na vlaku předá opis Zprávy o vlaku a ústně zpraví o řadách ostatních činných hnacích vozidel na vlaku. Ustanovení tohoto článku se netýká speciálních hnacích vozidel.

Ve stanici, kde dochází ke změně obsluhy vlaku, oznámí osobně vedoucí obsluhy vlaku strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla číslo domovské stanice obsluhy vlaku a počet členů.

1387. - 1389.

Neobsazeno.

Vlakopis pro lokomotivní vlaky

1390.

Vlakopis pro lokomotivní vlak (pro speciální hnací vozidlo jedoucí jako vlak) se vede pro vlaky sestávající pouze z hnacích vozidel a k nim přivěšených nemotorových nebo řídících vozů (pokud se nejedná o vlak soupravový), jakož i pro vlaky sestavené jen ze speciálních hnacích vozidel a k nim příslušejících vozidel (např. ubytovacích vozů) tvořících s nimi provozní jednotku.

V lokomotivním vlaku mohou být zařazena hnací vozidla činná, pohotová k službě i nečinná.

1391.

Vlakopis pro lokomotivní vlak vydává strojvedoucímu výpravčí, popř. jiný zaměstnanec určený staničním řádem.

1392.

Jízdy samostatně jedoucích hnacích vozidel bez vlakopisu na jednotlivých tratích povoluje a podmínky stanoví ředitel OPŘ.

1393.

Vlakopis pro lokomotivní vlak se uloží na vedoucím hnacím vozidle až do konečné stanice vlaku.

1394.

Střídají-li se strojvedoucí, odevzdá odstupující strojvedoucí vlakopis i s přílohami svému nástupci.

1395.-1397.

Neobsazeno.

J. Služební vlaky a nutné pomocné vlaky

1398.

Služební vlak je vlak, který slouží výhradně pro potřeby provozovatele dráhy. Služební vlak jede podle jízdního řádu a musí být sestaven a brzděn v souladu se svým jízdním řádem, Dodatkem trati, po které jede a předpisy ČD V15/I, ČD V62, ČD D2/81.

1399.

Za dodržení jízdního řádu služebního vlaku, za jeho rychlost, sledování návěstidel a návěstí a dodržení dopravních opatření odpovídá strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla služebního vlaku.

1400.

Služební vlak, s výjimkou nutného pomocného vlaku, objednává pověřený zástupce výkonné jednotky ČD nebo cizí organizace u provozního dispečera, popř. u výchozí stanice vlaku písemně nebo dálnopisem; musí být objednán nejpozději 12 hodin před jeho jízdou.

V objednávce je třeba uvést výchozí a cílovou stanici, rychlost vlaku, vlakové náležitosti, dopravní hmotnost (zda budou vozidla tažena nebo sunuta), způsob brzdění.

1401.

Za správnou sestavu vlaku odpovídá jeho objednavatel.

1402.

Nutný pomocný vlak je vlak, který se zavádí:

ke zjištění stavu traťové koleje a příčiny nedojetí vlaku do sousední dopravny,

je-li třeba odvézt z trati vlak, jehož hnací vozidlo je pro poruchu nezpůsobilé provozu,

je-li třeba odvézt část vlaku zanechanou na trati,

je-li třeba zajistit a odstranit nepředvídané překážky na trati, následky nehodových událostí nebo opravit železniční svršek, popř. obnovit trakční vedení na elektrizovaných tratích,

stane-li se strojvedoucí během jízdy vlaku na trati neschopným práce a není-li přítomen zaměstnanec, který by ho nahradil.

Nutný pomocný vlak může být zaveden jako samostatné hnací vozidlo, jako speciální vozidlo nebo jako hnací vozidlo s vozy (např. nářaďový vlak, nehodové jeřáby).

1403.

Nutný pomocný vlak má přednost před všemi vlaky !

1404.

O nasazení nutného pomocného vlaku rozhoduje výpravčí, případně podle situace po dohodě s dispečerským aparátem.

Hnací vozidlo (prostředky pro nehodovou událost) objedná u příslušného dispečera nebo o použití hnacího vozidla od jiného vlaku rozhodne výpravčí, u něhož byla pomoc žádána.

1405.

Stanoviště technických prostředků pro případ odstranění následků nehodových událostí jsou uvedena v Dodatku.

O nasazení těchto prostředků rozhoduje vždy provozní dispečer podle situace.

1406.

Nutný pomocný vlak může být obsazen pouze strojvedoucím do poslední stanice před místem nasazení. Z této stanice jede nutný pomocný vlak jako PMD a musí být doprovázen vyjma případu podle čl. 1402 a) vždy alespoň zaměstnancem oprávněným řídit jednoduchý posun.Tento doprovod nezajišťuje četa nehodových pomocných prostředků.

U přeprav vozidel nehodových pomocných prostředků z místa dislokace do poslední stanice před místem nasazení a zpět zajišťuje odbavení vlaku zaměstnanec nehodových pomocných prostředků s kvalifikací tranzitéra přípraváře.

1407.-1408. Neobsazeno.

K. Neschopnost zaměstnance doprovodu vlaku

1409.

Stane-li se neschopným strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla a není-li u vlaku jiný odborně způsobilý zaměstnanec, který by převzal řízení hnacího vozidla, nesmí vlak pokračovat v další jízdě. Vedoucí obsluhy vlaku neprodleně informuje výpravčího o vzniklé mimořádnosti a postupuje podle jeho pokynů.

Jedná-li se o vlak bez zaměstnanců obsluhy vlaku a výpravčí nebyl strojvedoucím vyrozuměn o mimořádné situaci, musí předpokládat překážku na trati. Výpravčí postupuje obdobně jako při mimořádném zastavení vlaku na trati a po zjištění stavu na trati zajistí další jízdu vlaku s neschopným strojvedoucím prostřednictvím pomocného hnacího vozidla.

Jedná-li se o neschopnost zaměstnance obsluhy vlaku s přepravou cestujících u vlaku, kde je přítomnost obsluhy vlaku nařízena, a vlak by zůstal nedoprovázen obsluhou vlaku, nelze dovolit jeho další jízdu, pokud nebude zajištěna bezpečnost cestujících odborně způsobilým zaměstnancem.

1410.-1412. Neobsazeno.

ČÁST čtvrtá

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
USTANOVENÍ

Kapitola I

Nehody, mimořádné události, nehodové události, mimořádnosti

1413.

Nehody jsou definovány zákonem o dráhách, mimořádné události dopravním řádem drah, nehodové události a mimořádnosti předpisem ČD D17.

1414.

Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny nehody, mimořádné události, nehodové události a mimořádnosti, které zjistil, i když je sám nezpůsobil, ani se na jejich vzniku nepodílel a :

případy vzniklé na trati ohlásit výpravčímu jedné ze sousedních stanic.

případy vzniklé v obvodu kolejiště DKV ohlásit strojmistrovi

případy v obvodu jiné OJ s vlastním kolejištěm ohlásit určenému zaměstnanci.

1415.

Výpravčí (strojmistr, určený zaměstnanec) hlásí ihned vznik každé NU, kterou sám zjistil nebo mu byla oznámena:

vedoucímu zaměstnanci OJ,

určenému dispečerovi,

operačnímu středisku jednotky požární ochrany HZS ČD,

PČR.

1416.

Bližší podrobnosti k ohlašování jsou uvedeny v předpise ČD D17.

1417.

Každý zaměstnanec ČD, který ve své pracovní době zjistil, že v souvislosti s pohybem vozidla došlo k zachycení nebo přejetí osoby, je povinen učinit všechna opatření k zastavení tohoto vozidla. Zjistí rozsah ublížení na zdraví, sám poskytne nebo zajistí první pomoc a případ ohlásí.

1418.

Všichni zaměstnanci ČD ve své pracovní době, kteří zjistí nebo dostanou zprávu o:

srážce vlaků,

vykolejení vozidel za jízdy vlaků,

střetnutí vozidla se silničním vozidlem,

nedovolené jízdě vozidel proti sobě nebo za sebou

a ve zprávě není uvedeno, že na dvou- a vícekolejných tratích (souběhu tratí) je sjízdná sousední kolej (koleje) a ani to není možné spolehlivě zjistit, musí ve všech těchto případech zabránit, aby nebylo do prostorového oddílu ani po sousední koleji vpuštěno žádné vozidlo. Pokud se tam již nachází, musí učinit vše k zabránění srážky nebo alespoň ke snížení následků nehodové události.

1419.

Jízda vozidla po sousední koleji (kolejích) smí být povolena až po spolehlivém zjištění, že nehodou, mimořádnou událostí, nehodovou událostí, mimořádností nebo jinou závadou nevznikla překážka pro jízdu po sousední koleji (kolejích).

Povinnost zajistit co nejrychlejší zjištění skutečného stavu náleží výpravčím sousedních stanic. K tomu použije prostředků dle možností a okolností (pochůzka, jízda hnacího vozidla, ...)

1420.

Bezprostředně po vzniku nehody, mimořádné události, nehodové události nebo mimořádnosti je povinností všech zaměstnanců ČD, kteří se ve své pracovní době nacházejí v místě události, dle okolností a možností zamezit dalšímu nebezpečí nebo zvětšení škody.

Došlo-li ke zranění osob, přivolá se jako první rychlá záchranná služba.

Je-li třeba vyprostit osoby nebo došlo-li k požáru nebo úniku nebezpečných látek nebo lze toto nebezpečí předpokládat, přivolá se bezodkladně Hasičská záchranná služba ČD.

1421.

Stopy po nehodě, mimořádné události, nehodové události nebo mimořádnosti se musí ponechat nezměněny až do zahájení šetření.

1422.

S odklizovacími a obnovovacími pracemi se smí započít pouze po jasném a jednoznačném souhlasu daném Policií ČR, HZS ČD a zaměstnanci ČD, kteří nehodovou událost šetří. K pracím nutným k záchraně lidských životů, není tohoto svolení třeba a musí se zahájit neprodleně. I při těchto pracích je třeba dbát toho, aby stopy nebyly zbytečně znehodnoceny.

1423.

Vedoucí zaměstnanec ČD je povinen dostavit se na místo nehodové události vzniklé v jeho obvodu ve smyslu svolávacího plánu. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v předpise ČD D17.

1424.

Organizování a řízení odklizovacích prací řeší zvláštní předpis ČD.

1425.

Zaměstnanec, který zpozoruje nebo zjistí, že ujela vozidla a nemůže je sám zastavit, zpraví o tom co nejdříve staniční a traťové zaměstnance nebo zařídí, aby byli zpraveni. Neprodleně je třeba zpravit i sousední stanici a oznámit :

zda jsou vozidla obsazena osobami

počet vozidel (je-li to možné zjistit)

zda se jedná o vozidla ložená nebo prázdná (je-li to možné zjistit)

Na vícekolejné trati se musí oznámit po které koleji vozidla jedou.

1426.

Jakmile se zaměstnanci na trati dozví, že ujela vozidla, musí uzavřít ihned přejezdová zařízení a učinit vše pro zastavení ujetých vozidel.

Předpokládá-li se, podle sklonu trati, že vozidla jedou proti vlaku, musí být všemi dostupnými prostředky zastaven a zpraven o situaci.

V případě, že je možný a reálný návrat vlaku nařídí jeho jízdu výpravčí rádiovým zařízením nebo jiným vhodným způsobem. Vždy musí určit podmínky pro návrat vlaku a místo kam až smí vlak jet. Zneplatnění návěstidel se v tomto mimořádném případě provádí pouze ústně.

Není-li návrat vlaku možný, je třeba zajistit aby z vlaku neprodleně vystoupily všechny osoby. Vlak je třeba zajistit odvěšením, popojetím a zabrzděním hnacího vozidla.

Podaří-li se vozidla zastavit, je nutné je zajistit proti ujetí, oznámit to sousedním stanicím a vyčkat dalších příkazů.

1427.

Jsou-li zaměstnanci ve stanici zpraveni, že ujela vozidla, musí ihned učinit všechna opatření, aby je zastavili, aniž tím ohrozí sebe a osoby, které v ujetých vozidlech zůstaly.

1428.

K zastavení ujetých vozidel je třeba volit prostředky dle možností a okolností. Nejsou-li k dispozici zvláštní prostředky k zastavení vozidel nahromadí se na kolejnice různé překážky jako štěrk, hlína, pražce, pokud to čas dovolí.

1429.

Ve stanici se nechají ujetá vozidla vjet pokud možno na volnou, pro provoz méně důležitou kolej. Na obě kolejnice se položí co nejvíce zarážek.

Hrozí-li srážka s jinými vozidly, vykolejí se ujetá vozidla buď na nedostatečně přestavené výhybce pojížděné proti hrotu ( jazyk nutno zajistit vložením klínu) nebo výkolejkou, kolejovou zábranou případně jiným vhodným způsobem. Ujetá vozidla je možné nechat vjet na kusou kolej nebo na jiná zabrzděná vozidla. Vždy je nutno jednat tak, aby způsobená škoda byla menší než ta, která by nastala bez provedení těchto opatření.

Vozidla, ve kterých zůstaly osoby, lze nechat vjet na kusou kolej, zabrzděná vozidla nebo nechat vykolejit jen v případě krajní nouze, např. zabrání-li se tím jistému ohrožení většího počtu osob, než kolik zůstalo v ujetých vozidlech.

1430.

Ujedou-li vozidla na širou trať dvoukolejné, vícekolejné nebo souběžné trati, nesmí být na sousední koleje vpuštěno žádné vozidlo. Jedoucí vlaky nebo posunující díly musí být zastaveny, dokud se spolehlivě nezjistí, že nevznikla překážka pro jízdu po sousední koleji.

1431.

Oddělí-li se za jízdy vlaku vozidla, musí je zaměstnanci ČD, kteří na nich zůstanou, zabrzdit. Návěst Stůj, zastavte všemi prostředky se dává přednímu dílu roztrženého vlaku jen tehdy, je-li jisté, že nedojde k dostižení.

1432.

Zjistí-li strojvedoucí, že se vlak roztrhl, zastaví vlak jen tehdy, nelze-li předpokládat, že oddělená vozidla jedou za vlakem.

V případě, že vozidla jedou za vlakem, upraví strojvedoucí rychlost vlaku podle možností tak, aby oddělená vozidla mohla vlak dostihnout a najet do něj bez velkého nárazu. Stane-li se tak, vlak zastaví a části vlaku spojí. Další postup dohodne s výpravčím.

Vzdalují-li se oddělená vozidla od vlaku, zpraví o tom strojvedoucí nejrychlejším způsobem sousední stanice, případně stanoviště na trati.

1433.

Oddělí-li se u vlaku se dvěma hnacími vozidly v čele vlaku vedoucí hnací vozidlo, je třeba vlak co nejrychleji zastavit. Oddělené hnací vozidlo nesmí být nikdy zastaveno dříve než vlak.

Roztrhne-li se vlak s postrkem nebo vloženým hnacím vozidlem, je třeba oddělenou část opatrně zastavit.

1434.

Na tratích o sklonu přes 10 ( se používá k zastavení ujetých vozidel Sch(nových sání a Seemannových zarážek. Ředitel OPŘ určí stanoviště, kde budou uloženy a tato stanoviště se uvedou v Dodatku.

Na všech dopravních stanovištích, kde podle místních poměrů lze předpokládat ujetí vozidel, musí být na vhodném místě uloženy 2 ks dvoupřírubových zarážek. (Jiné než zarážky určené k zajišťování vozidel proti ujetí, nebo používané při posunu).

1435.

Sch(novy sáně, Seemanovy zarážky a vyhražené dvoupřírubové zarážky musí být udržovány v provozuschopném stavu, chráněny před poškozením, zneužitím a vždy připraveny k použití. Všichni zaměstnanci musí být vedoucím zaměstnancem OJ (VJ) prokazatelně a prakticky poučeni o jejich používání. Vedoucí zaměstnanci kontrolují způsob uložení prostředků určených k zastavení ujetých vozidel a prověřují, zda zaměstnanci je dokáží používat.

1436.-1438.

Neobsazeno.

Mimořádné povětrnostní podmínky

1439.

Za silného větru (např. vichřice) je třeba věnovat zvýšenou pozornost vozům vysoko naloženým lehkými náklady a vozům krytým plachtami. Dveře všech prázdných krytých vozů musí být uzavřeny.

1440.

Při mimořádných povětrnostních poměrech např. při průtrži mračen, za vichřice a pod., které výpravčí sám zjistil, nebo mu byly ohlášeny a při nichž by mohlo dojít k nesjízdnosti trati, odloží výpravčí po dohodě s dispečerem odjezd vlaku ze stanice do doby, než dojde zpráva, že trať je sjízdná. Nemá-li výpravčí spolehlivé zprávy o sjízdnosti, dohodne se s výpravčím sousední stanice o vyslání vozidla k ověření sjízdnosti trati.

1441.-1444.

Neobsazeno.

Kapitola II

Přechodná ustanovení pro organizování a provozování drážní dopravy

A. Použití vozidel nezaručujících správnou činnost 
kolejových obvodů

1445.

Není-li speciální vozidlo výjimečně označeno červeným písmenem "A", není jeho jízdou zajištěno spolehlivé ovládání samočinných automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení na širé trati. Strojvedoucí (řidič) musí výpravčího upozornit na skutečnost, že speciální vozidlo není označeno červeným písmenem „A“. Výpravčí nařídí písemným rozkazem: Přes přejezdy v km ... smíte jet až po zjištění, že PZS je v činnosti nebo je-li přejezd střežen.

1446.

Při jízdě speciálního hnacího vozidla nespolehlivě ovlivňujícího kolejové obvody jedoucí jako PMD, jako vlak nebo je-li zařazeno ve vlaku (podvozky Vz 53, ŽP 1, ZPK-Mamatěj apod.), musí výpravčí ve stanici s kolejovými obvody zpravit o jízdě tohoto vozidla včas všechny zaměstnance, kteří pro tuto jízdu obsluhují zabezpečovací zařízení. Tito zaměstnanci spolu s výpravčím musí za pobytu a za jízdy speciálního hnacího vozidla ve stanici postupovat dle ustanovení předpisu ČD Z1 a staničního řádu. Zvlášť je třeba pečlivě sledovat (je-li třeba osobně v kolejišti), je-li zabezpečovací zařízení předepsaným způsobem ovlivňováno, tj. projevuje-li se na kolejové desce (nebo na jiném obdobném zařízení) předepsaným způsobem skutečné obsazení výhybek a kolejí, zda hradlová relé izolovaných kolejnic (kolejnicových doteků) nebo samočinný závěr výměn se předčasně nevybavil apod.

Nevidí-li zaměstnanec obsluhující staniční zabezpečovací zařízení s kolejovými obvody na výhybky, smí výhybky při posunu přestavovat, až se přesvědčí, že jsou uvolněny. K ohlášení uvolnění příslušných výhybek vyzve řidiče speciálního vozidla.

Další případné podmínky vyplývající z místních poměrů se uvedou ve staničním řádu. Obsluhovací řády dálkově obsluhovaných odboček stanoví, kdy při jízdách tohoto speciálního hnacího vozidla přes odbočku smějí být obsluhovány výhybky na odbočce (např. až výpravčí obdrží zprávu z traťového stanoviště za odbočkou, že speciální vozidlo minulo stanoviště apod.). Toto ustanovení platí obdobně i pro dálkově obsluhované výhybny.

1447.

Speciální vozidlo, které není označeno červeným písmenem A, může jet jako vlak nebo být dopravováno ve vlaku i za podmínky, že bude dopravovat (že za ním bude ve vlaku zařazeno) alespoň jedno vozidlo normální stavby (tj. vozidlo s nejmenší hmotností na nápravu 3,5t v případě špalíkové brzdy, nebo 5 t v ostatních případech). V případě nesplnění předchozí podmínky nejmenší hmotnosti na nápravu musí být za speciální vozidlo zařazeno ještě další libovolné vozidlo. Taková souprava vozidel musí ukončit jízdu vždy celá (nesmí být během dopravy dělena) a ve stanici musí zastavit tak, aby konec vlaku byl od příslušného námezníku vzdálen na 2 vozy (asi 20 m). Za splnění těchto podmínek odpovídá řidič speciálního hnacího vozidla.

1448.

Ustanovení předchozích článků se vztahuje i na jízdy hnacích vozidel, která nezaručují správnou činnost kolejových obvodů.

1449.- 1450.

Neobsazeno.

B. Doplňující ustanovení pro stanice bez odjezdových návěstidel

1451.

Ve stanicích bez odjezdových návěstidel musí být všechny vlaky pravidelně zastavující, kromě vlaků jedoucích v době výluky dopravní služby.

1452.-1454.

Neobsazeno.

C. Zvláštní opatření při vjezdu vlaku DO STANICE

1455.

Je-li třeba vjíždět do stanice na návěst omezující vjezdovou rychlost na 40 km/h rychlostí menší, je u této stanice v tabelárních jízdních řádech značka > s číslicí 3 v této značce (3>), která udává v desítkách km/h vjezdovou rychlost vlaku, jež se nesmí překročit.

Označení 3> u těch stanic, kde je u světelného vjezdového (cestového) návěstidla doplňující znak pro zmenšení vjezdové rychlosti na 30 km/h podle předpisu ČD D1, platí jen při jízdě na PN (RPN).

1456.

Není-li mechanické vjezdové (cestové) návěstidlo stanice opatřeno zrcadlíkem (při petrolejovém, propanbutanovém i elektrickém osvětlení), musí být v sešitovém jízdním řádu u těch vlaků, které mají pravidelně vjíždět do této stanice na návěst omezující vjezdovou rychlost na 40 km/h uvedena značka (, která přikazuje, že při nočním návěstním znaku dovolujícím jízdu je vjezdová rychlost omezena vždy na 40 km/h. Za dne při dobré viditelnosti se strojvedoucí takových vlaků řídí denním znakem návěstidla. Ukazuje-li však návěstidlo noční znak, řídí se strojvedoucí vždy uvedenou značkou, tj. nesmí překročit rychlost 40 km/h ani tehdy, když na vjezdovém (cestovém) návěstidle svítí jen jedno světlo (žluté nebo zelené); je-li vedle značky šipka vpravo i značka > s číslici (např. 3> ), nesmí překročit rychlost uvedenou v této značce.

Toto opatření není třeba u odboček, protože strojvedoucí ví, na kterou trať má jet, a zastaví, ukazuje-li návěstidlo odbočky nesprávnou návěst.

1457.

Přednostové stanic, jichž se týká ustanovení čl.1455 a 1456, se přesvědčí při každé změně jízdního řádu, je-li v tabelárním jízdním řádu značka ( a > uvedena u všech vlaků, které podle seznamu vlaků pro staniční zaměstnance mají do stanice vjíždět na návěst omezující vjezdovou rychlost na 40 km/h.

Zjistí-li, že u některého vlaku tato značka chybí, nařídí výpravčím, aby byl vlak zpravován rozkazem V podle následujícího článku až do doplnění příslušné značky do tabelárních jízdních řádů.

1458.

U vlaku, který nemá ve svém jízdním řádu značku ( a má jet do stanice na návěst omezující vjezdovou rychlost na 40 km/h, není třeba za dne při dobré viditelnosti zvláštních opatření.

Za snížené viditelnosti zařídí výpravčí zpravení vlaku rozkazem V o rychlosti 40 km/h a menší ve stanici, kde vlak naposled zastavuje, popř. v sousední stanici. Není-li vlak takto zpraven anebo nedošla zpráva o jeho zpravení, musí být vždy zastaven u vjezdového (cestového) návěstidla. Je-li po zastavení vlaku u vjezdového návěstidla dovolována další jízda, musí vlak vjíždět rychlostí nejvíce 40 km/h; pokud je nutné vjíždět rychlostí menší než 40 km/h, musí být vlak o zmenšené rychlosti zpraven u tohoto návěstidla písemným rozkazem.

1459.-1461.

Neobsazeno.

Kapitola III

Povolování výjimek

1462.

Pro povolování výjimek z tohoto předpisu a zpracování žádostí o výjimky platí v plném rozsahu vztažná ustanovení předpisu ČD D1 - Návěstní předpisy.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

Obecně závazné právní předpisy:

266/94 Sb.	- 	Zákon o dráhách

101/95 Sb. 	- 	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

173/95 Sb. 	- 	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

177/95 Sb.	- 	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah

Interní předpisy ČD:

ČD D1	-	Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy

ČD D2/1	-	Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům

ČD D2/81	-	Doprava služebních vozidel podle typů

ČD D3	-	Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

ČD D4	-	Předpis pro organizování vlakové dopravy

ČD D5	-	Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

ČD D7	-	Předpis pro řízení provozu

ČD D7/2	-	Předpis pro organizování výluk na síti ČD

ČD D7/3	-	Směrnice pro práci analýzy a výpočet plnění GVD

ČD D10	-	Směrnice pro operativní řízení provozní práce seřaďovacích stanic staničními dispečery

ČD D14/II	-	Služební předpis o hospodaření nákladními vozy, plachtami a vozovým výstrojem - díl II - Vzory tiskopisů

ČD D14/III	-	Směrnice o mezinárodně jednotném označování železničních nákladních vozů

ČD D14/IV	-	Směrnice pro hospodaření cizími vozy a přepravními pomůckami

ČD D16	-	Dopravní směrovací údaje pro vozy v nákladní dopravě

ČD D17	-	Předpis pro hlášení a šetření nehodových událostí

ČD D22	-	Výkon dopravy a činnost na železnici za mimořádných podmínek při vyhlášení všeobecné pohotovosti národního hospodářství

ČD D23	-	Služební předpis pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí

ČD D24	-	Předpis pro zjišťování prostupnosti železničních tratí

ČD D25	-	Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě (RIV)

ČD D31	- 	Směrnice pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých

ČD D33	- 	Předpis o vojenské přepravě po železnici

ČD KN 4/1	- 	Směrnice pro vyhotovování výkazu vozidel pro nákladní vlak

ČD KN14/I	-	Předpis o hospodaření s nákladními vozy, přepravními pomůckami a vozovým výstrojem

ČD M 1	- 	Předpis pro tvorbu technických norem a interních předpisů Českých drah

ČD Ok2	- 	Výcvikový a zkušební řád pro zaměstnance železnic

ČD Ok2/1	- 	Přidružený předpis k výcvikovému a zkušebnímu řádu pro zaměstnance Českých drah - Divize obchodně provozní

ČD Op16	- 	Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

ČD Sei2/412a	- 	Předpis o zjišťování provozních výkonů

ČD T100	- 	Provoz zabezpečovacích zařízení

ČD T108	- 	Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení

ČD V15/I	- 	Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

ČD V32	- 	Předpis o nouzovém svěšování vozidel

ČD V62	- 	Provozně technický předpis pro železniční vozy

ČD V65	- 	Předpis pro provoz indikátoru horkoběžnosti

ČD Z1	- 	Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení

ČD Z2	- 	Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení

ČD Z11	- 	Předpis pro obsluhu rádiových zařízení

PŘÍLOHY

SEZNAM PŘEDPISŮ A POMŮCEK,

které musí mít vyjmenovaní zaměstnanci při výkonu dopravní služby u sebe 
(na pracovišti).

Vysvětlivky:

a	-	podle potřeby

b	-	jen ve stanicích, jichž se to týká

c	-	v přilehlých a dirigujících stanicích, popř. na odbočce

d	-	jen na tratích se zjednodušenou dopravou

e	-	nařídí-li to vzhledem k místním poměrům OPŘ

f	-	jen u vlaků s přepravou cestujících

i	-	vykonává-li současně funkci strojvedoucího

j	-	jen u EC, IC, EN, Ex, R a Sp vlaků (se souhlasem OPŘ postačí výtah vypracovaný v potřebném rozsahu a schválený přednostou domovské stanice)

k	-	jen u nákladních vlaků (se souhlasem OPŘ postačí výtah vypracovaný v potřebném rozsahu a schválený přednostou domovské stanice)

l	-	jen u speciálních hnacích vozidel

m	-	jen u strážníků trati - závorářů služebního odvětví traťového hospodářství

n	-	jen strojvedoucí služebního odvětví kolejových vozidel

o	-	jen v případech, je-li ve vlaku hnací vozidlo činné nebo pohotové k službě služebního odvětví kolejových vozidel.

Čísla sloupců v následující tabulce odpovídají následujícím funkcím:

1	-	Vedoucí dispečer

2	-	Provozní dispečer

3	-	Vlakový dispečer

4	-	Staniční dispečer

5	-	Operátor

6	-	Nádražní

7	-	Dozorce spádoviště

8	-	Vedoucí posunu

9	-	Dozorce výhybek, signalista, výhybkář

10	-	Vedoucí VPK

11	-	Tranzitér - přípravář, samostatný tranzitér

12	-	Komandující

13	-	Vozmistr

14	-	Vedoucí vlakové čety

15	-	Strojvedoucí

16	-	Řidič speciálního vozidla, strojvedoucí speciálního hnacího vozidla

17	-	Hradlař, hláskař

18	-	Strážník trati, závorář

Pracovník, pracoviště	(

| Předpis,pomůcka ( | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | / |
|  | / |
| / |
| / | / |
|  | D2 | / |
|  | / |
| / |
| / | / |
|  | / |
| Profesní katalogový výpis |
| / | / | / | / |
| / |
|  | / |
|  | / | / |
| D2/1 | / |
|  | / |
|  | / |
|  | / | / |
| / |
|  | D2/81 | / |
|  | / | / |
|  | / |
| D3 | / | / | / | a |
|  | c |
|  | a |
| d |
| Prováděcí nařízení k předpisu D3 | / | / | / | a | a |
| c |
|  | a |
| d | d | d |
| d |
| D7 | / | / | / | / |
| / |
| / |
| Prováděcí nařízení k předpisu D7 | / | / | / | / | / |
|  | / |
| / |
| D7/2 | / | / | / | / |
| D7/3 | / | / | / |
| / |
|  | Sei2/412a | / | / | / | / |
| / |
| / |
|  | n | i |
| KN4/1 | / |
| / | / |
| / | / | / |
| / | / | / | / |
|  | Op16 | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / |
| T100 | / |
|  | / |
|  | / |
|  | / |
|  | / |
|  | T108 | / | / | / |
|  | V15/I | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| / |
| / | l |
| V62 | / | / |
| / |
| / | / | / |
|  | / |
| / |
|  | Z 1 | / |
|  | / |
| / |
| Z 2 | / |
|  | / |
|  | a |
| / | m |
| Sešitové jízdní řády | / | / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
|  | / | / |
| Dodatky k ČD D2 | / | / | / | / |
| / | a | a |
| / | / |
| / | / |
| Listy GVD | / | / | / | / |
| Jízdní řád pro veřejnost | / | / | / |
|  | / |
| / |
| Vlaky osobní dopravy | / |
| / | / |
| / | a | a |
| j |
| Čekací doby | / |
| / |
|  | Rozkaz o zavedení GVD | / | / | / | / |
| / | a | a |
| / | / | / |
| / |
| Plán řadění nákladních vlaků - ND | / |
| / | / |
| / | / | / |
| / | / |
|  | Přehled nákladních vlaků | / |
| / | / |
| e | e | e |
| / | e |
|  | Seznam vlaků | / |
|  | / | / | / | a | a | / | / | / |
| / |
| / | / |
| Obsluhovací řády | / | / | / | / |
| a | a | a |
| a | a | / |
|  | a | a |
| Přípojové provozní řády | / | / | / | / |
| a | a | a |
| a | a | / |
|  | a | a |
| Plán vlakotvorby | / |
| / | / |
| e | e | e |
| / | e |
|  | Staniční řád, popř. jeho výňatky |
| / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| Vlaková manipulace pro přepravu vozů se spěšninami | / | / | / | / |
| b |
| / | / |

Zaměstnanci, kteří nemají stálé (neměnné) pracoviště, tj. strojvedoucí, obsluha vlaku a řidiči traťových strojů mají touto přílohou stanoven omezený rozsah předpisů a pomůcek, které musí mít při výkonu dopravní služby u sebe (na pracovišti). Ustanovení této přílohy je však nezbavuje odpovědnosti za to, že budou za všech okolností a ve všech případech jednat podle ustanovení všech předpisů, jejichž znalost jim byla předepsána. Všechny předepsané tiskopisy musí mít tito zaměstnanci však u sebe (na pracovišti), a to v dostatečném počtu.

V případě potřeby mají zaměstnanci podřízení při výkonu dopravní služby výpravčímu vždy právo nahlédnout do předpisů a pomůcek GVD služební sbírky na pracovišti výpravčího; výpravčí je vždy povinen jim to umožnit.

Při vyhlášení kteréhokoli stupně pohotovosti nebo situace ohrožení a za branné pohotovosti státu musí mít vyjmenovaní zaměstnanci u sebe (na pracovišti) i předpis D 22.

SEZNAM PŘEDPISů

potřebných pro výkon dopravní služby, které musí být ve sbírce u přednosty ŽST, 
náměstka přednosty ŽST, dozorčího provozu a na pracovišti výpravčího 
(dirigujícího dispečera).

D 1	-	Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy

D 2	-	Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy

D 3**)	-	Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

D 2/1	-	Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům

D 2/81	-	Doprava služebních vozidel podle typů

D 4*)	-	Předpis pro organizování vlakové dopravy

D 5*)	-	Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

D 7	-	Předpis pro řízení provozu

D 7/2	-	Předpis pro organizování výluk na síti ČD

D 7/3	-	Směrnice pro práci analýzy a výpočet plnění GVD

D 10**)	-	Směrnice pro operativní řízení provozní práce seřaďovacích stanic staničními dispečery

D 14/II*)	-	Služební předpis o hospodaření nákladními vozy, plachtami a vozovým výstrojem - díl II - Vzory tiskopisů

D 14/III	-	Směrnice o mezinárodně jednotném označování železničních nákladních vozů

D 14/IV*)	-	Směrnice pro hospodaření cizími vozy a přepravními pomůckami

D 16	-	Dopravní směrovací údaje pro vozy v nákladní dopravě

D 17	-	Předpis pro hlášení a šetření nehodových událostí

D 22	-	Výkon dopravy a činnost na železnici za mimořádných podmínek při vyhlášení všeobecné pohotovosti národního hospodářství

D 23*)	-	Služební předpis pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí

D 24*)	-	Předpis pro zjišťování prostupnosti železničních tratí

D 25*)	-	Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě (RIV)

D 31	-	Směrnice pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých

D 33	-	Předpis o vojenské přepravě po železnici

KN 4/1	-	Směrnice pro vyhotovování výkazu vozidel pro nákladní vlak

KN 14/I*)	-	Předpis o hospodaření s nákladními vozy, přepravními pomůckami a vozovým výstrojem

M 1*)	-	Předpis pro tvorbu technických norem a interních předpisů Českých drah

M 36*)	-	Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům Českých drah

Ok 2*)	-	Výcvikový a zkušební řád pro zaměstnance železnic

Ok 2/1*)	-	Přidružený předpis k výcvikovému a zkušebnímu řádu pro služební odvětví železniční dopravy a přepravy

Ok 3*)	-	Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah

Op 16	-	Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Op 20*)	-	Projednávání a odškodňování úrazů cestujících na železnici

P 1	-	Pravidla technického provozu železnic s dalšími provozními a technickými zásadami platnými pro celostátní dráhy (PTPŽ)

Sei 2/412a	-	Předpis o zjišťování provozních výkonů

T 1	-	Telefonní provoz

T 2	-	Dálnopisný provoz

T 100	-	Provoz zabezpečovacích zařízení

T 108**)	-	Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení

V 15/I	-	Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

V 18/I (SR)**)	-	Služební předpis o vytápění vlaků párou

V 18/2 (SR)**)	-	Služební předpis pro elektrické vytápění vlaků

V 18/3 (SR)**)	-	Služební předpis pro individuální vytápění vlaků

V 32	-	Předpis o nouzovém svěšování vozidel

V 62	-	Provozně technický předpis pro železniční vozy

V 65**)	-	Předpis pro provoz indikátoru horkoběžnosti

V 70*)	-	Předpis o uplatňování náhrad za poškození vozů, vozové výstroje a přepravních pomůcek

V 71**)	-	Předpis pro čištění osobních, motorových a elektrických vozů a jednotek

V 72*)	-	Služební předpis pro osvětlování vlaků

Z 1	-	Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení

Z 2	-	Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení

Z 11**)	-	Předpis pro obsluhu rádiových zařízení

Vysvětlivky:

*)	pouze ve sbírce přednosty ŽST (náměstka přednosty ŽST, dozorčího provozu)

**)	pouze ve stanicích, kterých se to týká.

Sbírka musí být doplněna o všechny předpisy místního významu, popřípadě o další předpisy, nařídí-li to GŘ, DOP nebo OPŘ.

Je-li na pracovištích několik výpravčích, postačí jedna sbírka, pokud je jim vždy dostupná.

Přednosta ŽST (dopravní náměstek přednosty ŽST, dozorčí provozu) musí mít ve sbírce i profesní katalogové výpisy pro funkce (pracovní činnosti) vyskytující se v jeho stanici.

POMŮCKY A VÝVĚSKY POTŘEBNÉ PRO VÝKON 
DOPRAVNÍ SLUŽBY

I. Pomůcky pro výkon dopravní služby potřebné k platnému GVD pro přednostu ŽST, dopravního náměstka přednosty ŽST, dozorčí provozu a výpravčí

Sešitové jízdní řády příslušných tratí

Dodatky k ČD D2 (vložky k příslušným sešitovým jízdním řádům) (do doby zpracování centrální databáze)

Listy GVD příslušných tratí

Rozkaz o zavedení GVD

Jízdní řád ČD pro veřejnost

Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků

Rozkazy o jízdních řádech

Seznam zastávek s časovým omezením výdeje jízdenek na přilehlých traťových úsecích

Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy *)

Plán vlakotvorby *)

Plán řadění nákladních vlaků (ND) *)

Přehled nákladních vlaků Nex, Rn, Sn, a mezistátních Pn a Vn vlaků*)

Vlaková manipulace pro přepravu vozů se spěšninami*)

Plán řadění vozů se spěšninami, přípoji k těmto vlakům a od nich, čekací doby a mimořádná opatření*)

Plán spojů pro dopravu vozů se spěšninami a přednostních vozových zásilek*)

Seznam vlaků pro staniční (traťové) zaměstnance

Sbírka rozkazů dlouhodobé platnosti k ustanovením předpisů a sbírka došlých dálnopisných zpráv

Přehled pomalých jízd v příslušných tratích (traťových úsecích)

Rozkaz o výluce dopravní služby zaměstnanců *)

Rozkaz o doprovodu vlaků

Rozkazy o výlukách, vypnutí zabezpečovacího zařízení, napěťových výlukách trakčního vedení

Vysvětlivka: *) - jen ve stanicích, jichž se to týká.

Vývěsky na jednotlivých pracovištích ve stanici a na trati:

List GVD (nákresný jízdní řád) [u velkých stanic s více zaústěnými tratěmi může schvalovatel SŘ dovolit výjimku]

Seznam vlaků pro staniční zaměstnance (u velkých stanic může být řešeno zvláštní pomůckou)

Seznam vlaků pro traťové zaměstnance

Náčrtek stanice s vyznačením obvodů pro zjišťování volnosti vlakové cesty (s užitečnou délkou dopravních kolejí v metrech) [u velkých stanic možno se souhlasem schvalovatele SŘ uvést jen část stanice]

Náčrtek stanice s vyznačením posunovacích obvodů jednotlivých posunovacích hnacích vozidel (u velkých stanic možno se souhlasem schvalovatele SŘ uvést jen část stanice)

Schematický plánek trakčního vedení ve stanici s vyznačením úsekových odpojovačů

Zvonková znamení na staničním zabezpečovacím zařízení (na starších tiskopisech uvedeno „Znamení budíkem...“, možno používat do výměny vývěsky)

Zákaz vstupu do služebních místností pro osoby, které tam nevykonávají službu ani dozor (označení před vstupem do místnosti)

Zákaz obsluhy zabezpečovacího zařízení nepovolaným osobám

Zvonková znamení na sdělovacích okruzích (na starších tiskopisech uvedeno „Budíková znamení na hláskovém sdělovacím zařízení“, možno používat do výměny vývěsky)

Seznam hovoren zapojených do traťového telefonního okruhu

Vývěska s poučením o první pomoci při úrazu elektřinou a poučení o zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách. Požární poplachové směrnice.

Důležitá ustanovení staničního řádu:

kilometrická poloha všech přejezdů v přilehlých mezistaničních úsecích včetně způsobu zabezpečení,

doba určená pro včasné zastavení rušícího posunu,

doba určená pro hlášení předvídaného odjezdu,

tabulka následného mezidobí a elektrického mezidobí,

kilometrická poloha oddílových návěstidel v přilehlých mezistaničních úsecích 
(na dvou- a vícekolejných tratích se vypracuje jako schematický náčrtek)

Nutnost uvedení jednotlivých údajů určí schvalovatel staničního řádu

Záznamní tabule (upravená podle místních poměrů) [nutnost zřízení určí schvalovatel staničního řádu]

Časový plán osvětlování vypracovaný podle osvětlovacího kalendáře (dodá EÚ), a to na všech pracovištích, ze kterých je ovládáno osvětlování objektů staničních prostranství a prostor

Rozvrh pohotovostí zaměstnanců Správy dopravní cesty

PŘEHLED VÝVĚSEK NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

Pracoviště

Vývěsky (podle pořadových čísel)

| Výpravčí | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, |
| --- | --- |
| Staniční dispečer | 1,2,5,6,8,12,15,16 |
| Dozorce výhybek, výhybkář, signalista | 2,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15 |
| Hradlář, hláskař | 3,8,9,10,11,12,15 |
| Závorář, strážník trati | 3,8,9,10,11,12,13,15 |

Nádražní (dozorce spádoviště),

| vedoucí posunu | 2,4,5,6,8,12,13,14,15 |
| --- | --- |

Schvalovatel staničního řádu určí, které z uvedených vývěsek musí být vzhledem k místním poměrům vypracovány v jednotlivých stanicích. Dále určí, které z vypracovaných vývěsek mohou být uloženy na pracovišti, nemusí však být vyvěšeny.

Stejně tak může schvalovatel staničního řádu povolit, aby byly některé schematické náčrtky sloučeny, nenaruší-li se jejich přehlednost.

Vzor dálnopisné zprávy pro dopravu speciálního vozidla

Všem stanicím v trati :

Ústí nad Orlicí - Letohrad - Žamberk,

provozní dispečer OPŘ Hradec Králové a OPŘ Česká Třebová,

ČD-URMIZA Praha.

(každá ve svém obvodu trs)

(jen pro dopravu)

Příkaz k dopravě speciálního vozidla

číslo 16.19.26

(odesílací stanice přiloží k nákladnímu listu)

Dopravte speciální vozidlo:

a) druh zboží	:	kolejový jeřáb UK 25 - 18

majetek	:	TSS Pardubice

ze stanice	:	Ústí n.Orl.

do stanice	:	Žamberk

b)	naloženo na voze : 	na vlastních kolech a 2 doprovodné vozy

d) rozměry zásilky :

PLM oboustranně ve výši 500-3300 pol. šíře 1575mm

ve vzdálenosti 6200mm od otoč. čepů

stanovená přepravní cesta :

Ústí n.Orl. - Letohrad - Žamberk

f) dopravte vlaky :

Dne 16.srpna 1996 v 16,00 h - vhodně zaveďte

pro tuto zásilku dodržte dopravní podmínky dps :

ČD D2; ČD D/81, příl. III/2; ČD D31 čl. .....

rychlost 50/20 km/h - námezníky uvolnit na 15 m

v ŽST Ústí n. Orl. - nesmí jet po16. stan. koleji

i) ostatní : .........

záznamy při dopravě :

Sledujte a předhlašujte - zúčastněné zpravte.

SDC Hradec Králové - podpis

Stanice

Pracoviště

SEZNAM VLAK( PRO STANIČNÍ ZAMĚSTNANCE

platný od..................................

Druh	Číslo	Čas odjezdu ze sousední	Doba jízdy	Vjez-	Vlastní stanice

odbočky,	 ze sousední 	dová,

vlečky,  	hlásky, 	stanice, od- 	od-	Poznámka

vlaku	stanice 	nákladiště, 	hradla 	 bočky, atd. 	jez- 	Příjezd 	Pobyt 	Odjezd

zastávky	 (v minutách)	dová

kolej

h 	min 	h 	min 	h 	min 	Prav. 	Krátká 	Číslo 	h 	min 	min 	h 	min

1  	2  	3   	4   	5   	6  	7  	8  	9  	10  	11

Převažují-li v traťovém úseku pravidelné vlaky, vyznačí se vlaky podle potřeby hnědě.

Převažují-li v traťovém úseku vlaky podle potřeby, vyznačí se pravidelné vlaky modře.

Pravidelné lokomotivní vlaky se vyznačí zeleně, rušící červeně.

Stanoviště......................................

SEZNAM VLAK( PRO TRAŤOVÉ ZAMĚSTNANCE

platný od....................................

Vlak	Odjezd ze sousední 	Odbočka, nákladiště, vlečka,

hradlo, hláska, zastávka	Pravi-

Číslo	delná	Krátká

Průjezd	jízdní	jízdní

hradla,	Název do-	na  	doba do 	doba do

Druh 	lichý 	sudý 	stanice 	hlásky  	pravny, popř. 	Odjezd 	stanovišti 	soused- 	soused- 	Poznámka

místa, kde  	ní do- 	ní do-

jízda vlaku 	pravny 	pravny

začíná

směr	h	min	h	min	h	min	h	min	min	min

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Převažují-li v traťovém úseku pravidelné vlaky, vyznačí se vlaky podle potřeby hnědě.

Převažují-li v traťovém úseku vlaky podle potřeby, vyznačí se pravidelné vlaky modře.

Pravidelné lokomotivní vlaky se vyznačí zeleně, rušící vlaky červeně.

Zápisník předvídaných odjezdů

Lichý směr	Sudý směr

Předví-	Předví-	Předví-	Předví-

Vlak	daný od- 	Poznám-	Vlak	daný od-	Poznám-	Vlak	daný od-	Poznám-	Vlak	daný od-	Poznám-

číslo 	jezd  	ka	číslo 	jezd	ka	číslo 	jezd  	ka 	číslo 	jezd  	ka

h	min	h	min	h	min	h	min

1  	2 	3  	1  	2  	3  	1  	2  	3  	1  	2  	3

Zápisník odhlášek a předvídaných odjezdů

Lichý směr					 Sudý směr

Předví-		Odhláška			  Předví-	 	Odhláška

Vlak	daný od-				   Vlak	  daný od-

číslo	jezd	Daná	Došlá 	 Poznámka  číslo	  jezd	  	Daná  	Došlá 	Poznámka

h 	min 	h 	min 	h 	min     	h 	min 	h 	min 	h 	min

1	2	3	4	5	1	2	 3	4	5

Dopravní deník

Vlak

Při-

Předví-

Od-

Na

Dél-

| ka | Od- hláš- |
| --- | --- |
| jetí | daný od- |
| jezd | ko- |
| Pro vlak posta- | Pří- |
|  | vla- | ka |
|  | jezd ze | PMD | ze | lej | Rušící | veno a volno | jezd | + | - | kové |
| stanice | povo- | sou- |
| posun |
|  | sou- | Daná |
|  | Druh | Dal | Sou- |
| len | sed- |
| zastaven |
|  | pra- |
| Poznám- |
| sední | Chy- | do | ní | Z |
|  | Od- |
|  | vy |
| ky |
|  | Dostal | Vla- | běl |
| sta- | ko- |
|  | jezd | + | - | met- | Došlá |
|  | Číslo |
| stní |
|  | nice | leje |
| rů |
|  | h | m | h | m |
| h | m | h | m |
| h | m | h | m | h | m | h | m | h | m | h | m | min. | nápr. | h | m |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Zápisník

volnosti a správného postavení vlakové cesty

|  | Na | Pro vlak | Rušící | Předví- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | Pro vlak | Rušící | Předví- |
| Pro vlak | kolej | postaveno | posun | daný od- | Pro vlak | kolej | postaveno | posun | daný od- |
| číslo | Z ko- | a volno | zastaven | jezd | číslo | Z ko- | a volno | zastaven | jezd |
|  | leje | h | min | h | min | h | min |
| leje | h | min | h | min | h | min |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

České dráhy

Vlakopis pro lokomotivní vlak

Číslo vlaku: ........................ Z: ................................... Do: ...............................

Datum: ................................... Podpis výpravčího: ...........................................

Razítko ŽST:

Vydání vlakopisu není rozkazem k odjezdu !!!

(přední strana)

Vlaková hlášenka pro nákladní vlaky

Vlak číslo ....................... (kmen vlaku číslo ..........................) dne ...................... 19 .....

Počet vozů ..................... z toho ložených ........................ prázdných ...........................

Počet náprav - ložených/prázdných ....................................

Délka (v metrech) - soupravy vozidel ........................ vlaku .....................

Dopravní hmotnost ................................. Celková hmotnost vlaku ............................

Potřebná brzdící procenta ........................... Skutečná brzdící procenta ..........................

Způsob brzdění .......................

Hnací vozidlo	Řada	Strojvedoucí	 Domovské	 Čas

a číslo	 depo  	 nástupu

Vlakové

Přípřežní

Postrkové

Vložené

Pohotové

k službě

Nečinné      	Pro DKV (OOR):

Řadění vlaku vyhovuje pro 1 postrk, pro 2 postrky, nevyhovuje pro postrk *)

Příjezd vlaku .................. h ................ min

Od vlaku odvěšeno:				K vlaku přivěšeno:

Vozů ................. Hmotnost .....................	Vozů ...................... Hmotnost .........................

Dále veze:

Vozů ložených ................. prázdných .......................

Náprav ložených ............... prázdných ................. metrů .................

Stanice poslední technické prohlídky ................................................

Poznámky (zmenšená rychlost vlaku, odchylky od turnusu, apod.) .......................................

.............................................................................................................................................

*) Nehodící se škrtněte

(zadní strana)

Výchozí stanice vlaku ............................................

Cílová stanice vlaku ...............................................

Odevzdejte hlášení ve stanici ..................................

Rozbor vlaku

Číslo poslední		Poznámky

seřaďovací 	Druh	(nejvyšší dovole-

stanice. index 	nákladu  	ná rychlost, sla-

Počet	Dopravní	směru, po-  	(rychlé  	bé tahadlové

vozidel 	hmotnost	případě sta- 	zboží, živé  	ústrojí, rozdíl

nice určení  	apod.)  	výšek nárazníků,

instradace, PLM

apod.)

Odchylky od předepsaného řadění:

(přední strana)

ČD

...................................................

(razítko vydavatele )

ZMOCNĚNÍ číslo .....................

pro řidiče speciálního hnacího vozidla

Pan ................................................... je způsobilý k řízení speciálního hnacího vozidla podle Dopravních předpisů na traťovém úseku, který je uveden na zadní straně tohoto Zmocnění.

Pro jízdu vlaku má dopravní kvalifikaci strojvedoucího. *)

V ................................. dne .......................... 19 ........

.....................................................

Razítko a podpis pověřeného

zaměstnance vydavatele

*) Pokud řidič nemá dopravní kvalifikaci strojvedoucího, tuto větu škrtněte.

(zadní strana)

Ověřeno DDC [SDC])

Traťový úsek     			(razítko, datum, podpis)

ČD							Evidenční číslo ....................................

POVOLENKA

opravňující k výpravě vlaků a PMD při   n e m o ž n é m   d o r o z u m ě n í.

Jenom ten výpravčí, který má tuto povolenku, smí vypravit vlaky nebo PMD

ze stanice .......................................... do stanice ..........................................

a opačně.

Uložit ve stanici	Kulaté razítko	Razítko stanice uložení

OPŘ	podpis přednosty stanice

.................................		........................................

(bílá barva)

ČD							Evidenční číslo .....................................

POVOLENKA

opravňující k výpravě vlaků a PMD při   n e m o ž n é m   d o r o z u m ě n í

při obousměrném provozu na jedné koleji dvoukolejné trati.

Platí jen pro PRVNÍ hlavní traťovou kolej

Jenom ten výpravčí, který má tuto povolenku, smí vypravit vlaky nebo PMD

ze stanice .......................................... do stanice ..........................................

a opačně.

Uložit ve stanici	Kulaté razítko	Razítko stanice uložení

OPŘ	podpis přednosty stanice

.................................		.......................................

(červená barva)

ČD							Evidenční číslo .....................................

POVOLENKA

opravňující k výpravě vlaků a PMD při   n e m o ž n é m   d o r o z u m ě n í

při obousměrném provozu na jedné koleji dvoukolejné trati.

Platí jen pro druhou hlavní traťovou kolej

Jenom ten výpravčí, který má tuto povolenku, smí vypravit vlaky nebo PMD

ze stanice .......................................... do stanice ..........................................

a opačně.

Uložit ve stanici	Kulaté razítko	Razítko stanice uložení

OPŘ	podpis přednosty stanice

.................................		..........................................

(modrá barva)

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo ...................

V ........................................... dne ............... 19 .........

(razítko)

...........................................	.......................................

Podpis strojvedoucího	Podpis výpravčího

..............................................

Podpis vedoucího vl. čety

(jen pokud se text týká i vlakové čety)

ROZKAZ K OPATRNĚ JÍZDĚ pro vlak číslo .................

Č á s t   A

Jeďte k přejezdům

v km .......................... mezi .................................. a ...........................

v km .......................... mezi .................................. a ...........................

v km .......................... mezi .................................. a ...........................

se zvýšenou opatrností a od vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem dávejte opakovaně návěst Pozor, dokud čelo vlaku nemine přejezd. V úseku alespoň 60 m před přejezdem až do okamžiku, kdy čelo vlaku mine přejezd, smíte jet rychlostí nejvíce 10 km/h!

Přejezdové zabezpečovací zařízení je poroucháno (není v činnosti) *)

Závorářům není ohlášen předvídaný odjezd vašeho vlaku *).

Č á s t   B

Jeďte z ........................................ do .......................................................

pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.

Označte vlak pro jízdu podle rozhledových poměrů dle předpisu ČD D1!

Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.

Ve stanici ........................................... zastavte!

Povolenku odevzdejte ve stanici .............................................. !

Jiné příkazy:

V ..................................................... dne ............................. 19 .........

(stanice, hradlo, hláska)

...................................................	............................................................

Podpis strojvedoucího	Podpis výpravčího (strážníka oddílu)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.

*) Škrtněte zvlášť na každém listě, co se nehodí.

ROZKAZ Z pro vlak číslo ..............

Č á s t   1

Odjezdové a .............................. návěstidlo je poroucháno. Po rozkazu k odjezdu smíte odjet ze stanice kolem tohoto návěstidla zakazujícího jízdu.

Jedete na traťovou kolej číslo ........................*).

K prvnímu oddílovému návěstidlu smíte jet podle rozhledových poměrů. Od tohoto návěstidla jeďte podle návěstního znaku návěstidla.

Č á s t   2

Automatický blok je porouchán. Po rozkazu k odjezdu smíte odjet kolem odjezdového a ............................ návěstidla zakazujícího jízdu.

Přes odjezdové výhybky rychlost nejvíce 40 km/h. §)

Do .................................... jedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo ...................*) Dávejte opakovaně návěst Pozor.

Oddílová návěstidla traťové koleje číslo ........................*) pro vaši jízdu neplatí.

U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla automatického bloku před vjezdovým návěstidlem jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.

Vjezdové návěstidlo do .......................................pro vás platí!

Č á s t   3

Po rozkazu k odjezdu smíte odjet kolem odjezdového 
a ............................... návěstidla zakazujícího jízdu. Přes odjezdové výhybky rychlost nejvíce 40 km/h.

Do .................................. jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu.

0ddílová návěstidla správné koleje pro vaši jízdu neplatí.

V úrovni návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla automatického bloku před vjezdovým návěstidlem u správné koleje jednejte jako u předvěsti s návěstí Výstraha **).

Vjezdové návěstidlo správné koleje do ..................................... pro vaši jízdu platí **).

Jiné příkazy:

V ..................................................  dne ......................  19 .........

(razítko)

.........................................	........................................

Podpis strojvedoucího	Podpis výpravčího

Nehodící se část škrtněte šikmo.

*)	Vyplňuje se jen na dvou a vícekolejných tratích s tratovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz; v ostatních případech se údaj čísla traťové koleje proškrtne.

**)	Škrtne se, má-li nesprávná kolej vlastní vjezdové návěstidlo nebo jedou-li vlaky souběžně po obou traťových kolejích nebo stanoví-li to rozkaz o výluce.

§)	Nehodící se škrtněte

Příkaz vlaku číslo ..........................

Rychlost vlaku nejvíce .................. km/h.

Strážník oddílu a výpravčí v ............................................................ jsou zpraveni o jízdě vlaku po částech. *)

U oddílového návěstidla hradla, hlásky, automatického hradla, automatického bloku v km ........................ zastavte, i když dovoluje jízdu. *)

Jeďte k přejezdu v km ...................................... se zvýšenou opatrností a od vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem dávejte opakovaně návěst Pozor, dokud čelo vlaku nemine přejezd. V úseku alespoň 60 m před přejezdem až do okamžiku, kdy čelo vlaku mine přejezd, smíte jet rychlostí nejvíce 10 km/h.

U vjezdového návěstidla do ................................... zastavte, i když dovoluje jízdu.

Vjezd do stanice dovolen; rychlost ................. km/h nesmí být překročena.

Ve stanici ........................... jedete na obsazenou - kusou kolej. *)

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...................................................

ŽST - číslo fonogramu

Dne ......................... 19 ......   	....................................................

Příjmení výpravčího

*) nehodící se škrtněte

ROZKAZ Rv

pro speciální vozidlo

Příkazy:

V .......................................... dne ....................... 19 ........

(razítko)

......................................................	..............................................

Podpis řidiče speciálního vozidla	Podpis výpravčího

Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných lokomotiv

|  | Způsob dopravy |
| --- | --- |
| Parametr | k službě pohotová | nečinná |
| Obsazení strojvedoucím | ano | nemusí být |
| Provozuschopnost | ano | zpravidla ne |
| Zapnutí do průběžné brzdy vlaku | ano | nemusí být |
| Zapnutí VZ | ano (v poloze „postrk) | ne |
| Sběrač proudu | zdvižen 1) | stažen |
| Spalovací motor | v chodu 1) | zastaven |
| Zápočet do dopravní hmotnosti vlaku | ano | ano |
| Řazení do vlaku sestávajícího jen z hnacích vozidel | jednotlivě nebo ve skupinách o libovolném počtu a pořadí kdekoli ve vlaku, ale před hnacími vozidly lehké stavby 2) | jednotlivě nebo ve skupinách o libovolném počtu a pořadí kdekoli ve vlaku, ale před hnacími vozidly lehké stavby 2) |
| Řazení ve vlaku osobní dopravy |

jedna bezprostředně za vlakovou lokomotivou; 2)

uvnitř vlaku podle článku 1112 předpisu ČD D2;

| jedna na konci vlaku podle článku 1110 předpisu ČD D2 | jedna bezprostředně za vlakovou lokomotivou 2) |
| --- | --- |
| Řazení v nákladním vlaku |

v libovolném počtu a pořadí bezprostředně za vlakovou lokomotivou; 2)

uvnitř vlaku ve skupinách o hmotnosti maximálně 260t; 3),4)

jedna na konci vlaku podle článku 1110 předpisu ČD D2

v libovolném počtu a pořadí bezprostředně za vlakovou lokomotivou; 2)

uvnitř vlaku ve skupinách o hmotnosti maximálně 260t; 3),4)

jedna na konci vlaku podle článku 1110 předpisu ČD D2

Poznámka :

v případě potřeby sběrač stažen nebo spalovací motor zastaven

vlak nesmí mít přípřež

kromě poslední třetiny taženého a první třetiny sunutého vlaku

skupiny mezi sebou musí být odděleny skupinou vozů o nejméně 8 nápravách, přičemž 
každý vůz této skupiny musí mít dopravní hmotnost nejméně 13 tun

Přehled podmínek dovoleného řazení dopravovaných elektrických nebo

motorových vozů a jednotek

|  | Způsob dopravy |
| --- | --- |
| Parametr | K službě pohotový | Nečinný |
| Obsazení strojvedoucím | ano | nemusí být |
| Provozuschopnost | ano | zpravidla ne |
| Zapnutí do průběžné brzdy vlaku | ano | nemusí být |
| Zapnutí VZ | ano (v poloze „postrk“) | ne |
| Sběrač proudu | zdvižen 1) | stažen |
| Spalovací motor | v chodu 1) | zastaven |
| Zápočet do dopravní hmotnosti vlaku | ano | ano |
| Možnost obsazení cestujícími | ano | ne |
| Řazení ve vlaku sestávajícím jen z hnacích vozidel | v libovolném počtu a pořadí, ale až za (u sunutých vlaků před) lokomotivami | v libovolném počtu a pořadí, ale až za (u sunutých vlaků před) lokomotivami |
| Řazení ve vlaku osobní dopravy | za (u sunutých vlaků před) vozidly normální stavby nebo kdekoli ve vlaku, sestávajícím jen z vozidel lehké stavby, a to v libovolném počtu a pořadí 2),3) | jeden až za (u sunutých vlak před) vozidly lehké stavby |
| Řazení v nákladním vlaku | není dovoleno |

jeden na konci vlaku; 4)

není-li průběžně brzděn, musí být za ním jeden průběžně brzděný vůz normální stavby o dopravní hmotnosti maximálně 30t

Poznámka :

v případě potřeby sběrač stažen nebo spalovací motor zastaven

elektrické vozy řady 460, 470 a 560 a jim příslušející vložené vozy jsou zpravidla normální stavby a nelze tyto vozy řadit uvnitř vlaku, sestaveného pouze z vozů lehké stavby

za (u sunutých vlaků před) elektrickým nebo motorovým vozem může být zařazena jemu příslušející souprava přípojných vozů

vlak smí mít nejvíce 100 náprav, délku 500 m a nesmí mít postrk; je-li brzděn v režimu „G“, nesmí být nečinný elektrický nebo motorový vůz zapojen do průběžné brzdy vlaku (musí však být propojeno jeho průběžné potrubí)

Gestorský útvar:	České dráhy, s.o.

Divize obchodně provozní

Odbor dopravy a kapacity dráhy

Nábřeží L.Svobody 12

110 15 Praha1

Vydavatel:

Náklad:	41500 kusů

Rok vydání:	1997

# Footnotes

1) Vyhláška MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.

2) Vyhláška MD č.101/1995 Sb., kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

3)	Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

4)	Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

5)	Zákon č. 266 ze dne 14. prosince 1994 o dráhách.