# ČESKÉ DRÁHY

# ČD

# D3

# Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah

dne 20. května 1997

č.j. 56 457/97-O18

# Účinnost od 28.12.1997

### OBSAH

ZÁZNAM O ZMÌNÁCH

ROZSAH ZNALOSTÍ

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAÈEK A ZKRATEK

ÈÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I

Úvodní ustanovení

Kapitola II

Základní pojmy

Kapitola III

Obecná ustanovení

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

B. OBSAZENÍ DOPRAVEN D3, ODBOÈEK A STANOVIŠ�

C. VYBAVENÍ DIRIGUJÍCÍ STANICE, DISPOZIÈNÍ STANICE,  
DOPRAVEN D3, STANOVIŠ� A HNACÍCH VOZIDEL

D. TELEKOMUNIKAÈNÍ ZAØÍZENÍ

E. ZABEZPEÈOVACÍ ZAØÍZENÍ

Pøejezdové zabezpeèovací zaøízení

Návìstidla

Zabezpeèení výhybek

Hlavní klíèe

Náhradní klíèe

F. PÍSEMNÉ ROZKAZY

ÈÁST DRUHÁ - ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DIRIGOVÁNÍM

Kapitola I

Spojení pomocí telekomunikaèního zaøízení

Kapitola II

Zavádìní a odøíkání vlakù

Kapitola III

Organizování drážní dopravy

A. OHLAŠOVACÍ POVINNOST

B. NEMOŽNÉ DOROZUMÌNÍ

C. JÍZDA S NÁSKOKEM

D. ZPOŽDÌNÍ VLAKÙ

Kapitola IV

Rušení ohlašovací povinnosti

Kapitola V

Vjezd a odjezd vlakù

Kapitola VI

Køižování a pøedjíždìní vlakù

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

B. PØELOŽENÍ KØIŽOVÁNÍ

C. ZMÌNA SLEDU VLAKÙ

Kapitola VII

Vjezdové koleje a místo zastavení vlaku

Kapitola VIII

Vjezd vlaku na obsazenou, kusou nebo manipulaèní kolej

Kapitola IX

Obsluha vleèek, odboèujících ze širé trati a nákladiš�

Kapitola X

Jízdy speciálních hnacích vozidel

A. JÍZDY SPECIÁLNÍCH HNACÍCH VOZIDEL DO DOPRAVNY 
PØED MÍSTEM PRÁCE

B. JÍZDY SPECIÁLNÍCH HNACÍCH VOZIDEL Z DOPRAVNY 
NA MÍSTO PRÁCE

Kapitola XI

Posun

A. POSUN V DOPRAVNÁCH D3

B. POSUN MEZI DOPRAVNAMI

Kapitola XII

Výluky

Kapitola XIII

Zvláštní ustanovení pro dopravny D3 s výhybkami  se samovratným pøestavníkem

A. VJEZD A ODJEZD VLAKÙ

B. POSUN

C. POSUN MEZI DOPRAVNAMI

Kapitola XIV

Doprava dlouhých vlakù

ÈÁST TØETÍ - ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY BEZ DIRIGOVÁNÍ

Kapitola I

Øízení dopravní služby

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

B. ZAVÁDÌNÍ A ODØÍKÁNÍ VLAKÙ

C. MIMOØÁDNOSTI

Kapitola II

Posun v dopravnách D3

Kapitola III

Posun mezi dopravnami

Kapitola IV

Výluky

A. ORGANIZOVÁNÍ VÝLUK

ÈÁST ÈTVRTÁ - ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

Kapitola I

Povolování výjimek

SOUVISEJÍCÍ PØEDPISY A NORMY

# PŘÍLOHY:

Příloha 1	Příkaz vlaku pro trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy (normativní)	 71

Příloha 2	Zmocnění pro výkon služby na trati se zjednodušeným řízením drážní 
dopravy (normativní)	 73

Příloha 3	Zápisník o použití souprav hlavních klíčů (normativní)	 75

Příloha 4	Telefonní zápisník pro trať se zjednodušeným řízením drážní 
dopravy (normativní)	 77

Příloha 5	Výňatek některých ustanovení z předpisu ČD Z1 - Předpis pro obsluhu 
staničních a traťových zabezpečovacích zařízení	 79

Příloha 6	Výňatek některých ustanovení z předpisu ČD Z2 - Předpis pro obsluhu 
přejezdových zabezpečovacích zařízení	 81

Příloha 7	Výňatek některých ustanovení z předpisu ČD D2 - Předpis pro organizování
a provozování drážní dopravy	 85

### ZÁZNAM O ZMĚNÁCH x)

| Změna | Předpis |
| --- | --- |
| číslo |  |  |  |  |
| č.j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

x)	Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

### ROZSAH ZNALOSTÍ

| Organizační složka | funkce | Znalost: |
| --- | --- | --- |
| skupina 1: GŘ GI ČD DOP DDC OPŘ | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby; - zaměstnanci, kteří se zabývají normotvornou nebo předpisovou činností ve vztahu ke zjednodušenému řízení drážní dopravy | úplná |
| skupina 2 : železniční stanice | - dirigující dispečer - dispoziční výpravčí - výpravčí přilehlé stanice | úplná |
|  | - obsluha vlaku - posunová četa PMD | články: 1-16, 18-20, 22-25, 28-31, 33, 34, 36, 41, 50, 51, 58, 59, 63, 68-83, 87-89, 94, 96-98, 100, 101, 108, 110-112, 119, 120, 131, 133, 145-147, 153, 177, 192, 210, 211, 219, 221-227, 246, 256, 270, 280, 283, 288, 289, 295, 296, 301, 303, 307-321, 329, 342, 343, 348-350, 359, 360, 368-383, 385, 401, 402, 434-441. přílohy: 1, 2, 4, 5. |
|  | - závorář | články: 1-16, 18-20, 22, 25, 28-31, 33, 34, 41, 58, 59, 63, 131, 141, 162, 175, 176, 186, 192, 280, 295, 320, 321, 339, 348-350, 401-403, 408, 415, 417, 418, 425, 428, 441, 442, 449. přílohy: 2 |
|  | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby | rozsah znalostí příslušné skupiny |
| skupina 3 : depa kolejových vozidel | - strojvedoucí - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby | úplná, kromě článků 21, 27, 49, 95, 113, 134, 135, 240, 393, 403, 404, 406, 416. |

| Organizační složka | funkce | Znalost: |
| --- | --- | --- |
| skupina 4 : správy dopravní | - strojvedoucí - řidič speciálního hnacího vozidla | úplná, kromě článků 21, 27, 49, 95, 113, 134, 135, 240, 393, 403, 404, 406, 416. |
| cesty | - zaměstnanci, kteří udržují nebo kontrolují zabezpečovací a sdělovací zařízení | články: 1-16, 18-20, 22, 23, 25, 27-31, 33-35, 41-43, 49-53, 58-64, 68-83, 89, 92-94, 96-98, 100, 101, 108-112, 119, 131-133, 153, 207, 246, 280, 339-351, 358-360, 366, 375, 401, 402, 441-449, 451-457. přílohy: 2, 3, 4. |
|  | - posunová četa PMD | články: 1-16, 18-20, 22-25, 28-31, 33, 34, 36, 41, 50, 51, 58, 59, 63, 68-83, 87-89, 94, 96-98, 100, 101, 108, 110-112, 119, 120, 131, 133, 145-147, 153, 177, 192, 210, 211, 219, 221-227, 246, 256, 270, 280, 283, 288, 289, 295, 296, 301, 303, 307-321, 329, 342, 343, 348-350, 359, 360, 368-383, 385, 401, 402, 434-441. přílohy: 1, 2, 4, 5. |
|  | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby | rozsah znalostí příslušné skupiny |
| skupina 5 : Ústav podnikového vzdělávání | - zaměstnanci pro dopravní školení - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují zaměstnance pro dopravní školení | úplná |

### SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

ČD	-	České dráhy, s.o.

DDC	-	Divize dopravní cesty

DKV	-	Depo kolejových vozidel

Dodatek	-	Dodatek k předpisu ČD D2

DOP	-	Divize obchodně provozní

GŘ	-	Generální ředitelství Českých drah

GVD	-	grafikon vlakové dopravy

OPŘ	-	Obchodně provozní ředitelství

PMD	-	posun mezi dopravnami

PND3	-	Prováděcí nařízení k předpisu ČD D3

Pv	-	písemný rozkaz Příkaz vlaku

PvD3	-	písemný rozkaz Příkaz vlaku pro trať 
se zjednodušeným řízením drážní dopravy

PZS	-	přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

PZZ	-	přejezdové zabezpečovací zařízení

ROV	-	rozkaz o výluce

ROVZZ	-	rozkaz o vypnutí a zapnutí zabezpečovacího zařízení

SDC	-	Správa dopravní cesty

SJŘ	-	sešitový jízdní řád

SŘ	-	staniční řád

SV	-	výhybky vybavené samovratným přestavníkem

Telefonní zápisník D3	-	Telefonní zápisník pro trať se zjednodušeným 
řízením drážní dopravy

Trať D3	-	trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy

# ČÁST PRVNÍ

## ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Kapitola I

#### Úvodní ustanovení

1.	Předpis ČD D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy (dále jen předpis ČD D3) obsahuje ustanovení pro zjednodušený výkon dopravní služby na jednokolejných tratích Českých drah s jednoduchými provozními poměry, na nichž není dovolena rychlost větší než 90 km/h. Zavedení výkonu dopravní služby podle tohoto předpisu povoluje ředitel OPŘ.

2.	Organizování drážní dopravy na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy (dále jen tratě D3) se provádí:

1) dirigováním;

2) bez dirigování.

Způsob organizování drážní dopravy se uvede v Dodatku a v Prováděcím nařízení k předpisu ČD D3 (dále jen PND3).

3.	Předpis ČD D3 platí jen v návaznosti na příslušná ustanovení předpisů ČD D1 a ČD D2.

Odchylná ustanovení od předpisu ČD D1 a předpisu ČD D2 jsou součástí tohoto předpisu.

4.	Předpis ČD D3 je závazný pro:

- všechny zaměstnance Českých drah, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na organizování nebo provozování zjednodušené drážní dopravy;

- ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s Českými dráhami využívají jimi provozovanou dopravní cestu na tratích D3 a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány;

- ostatní cizí právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s Českými dráhami vykonávají pro České dráhy práce nebo jinou činnost, v důsledku které dochází k ovlivňování provozu dráhy nebo drážní dopravy na tratích D3, kterou zajišťují ČD a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány.

5.	Všechna opatření týkající se dopravní služby na trati D3 musí být v souladu s ustanoveními tohoto předpisu. Ustanovení tohoto předpisu může měnit nebo doplňovat jen generální ředitel ČD. Ten také může povolovat výjimky, není-li u příslušných ustanovení uvedeno jinak, kromě ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

6.	Závazná slovní znění rozkazů, hlášení a pod., která mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy, jsou v tomto předpisu vytištěna kurzívou a nesmějí být měněna, vyjma názvů dopraven, příjmení osob, čísel vlaků, kolejí, kilometrických a časových údajů.

Kromě základních pojmů, uvedených v úvodní části tohoto předpisu, jsou další pojmy a jejich vysvětlení  uvedeny v jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu.

7.	Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší:

- předpis D 3 platný od 29.12.1987

- všechny vztažné výnosy a nařízení vydané útvary GŘ, ředitelstvími divizí a středních článků řízení včetně všech vydaných výjimek.

8.-11. 	Neobsazeno.

### Kapitola II

### Základní pojmy

12.	Základní pojmy jsou převzaté z Dopravního řádu drah a předpisů ČD a pro účely tohoto předpisu se dále rozumí:

Trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy - trať, na které se vykonává dopravní služba podle tohoto předpisu,

Organizování drážní dopravy dirigováním - řízení drážní dopravy podle GVD prostřednictvím souhlasů dirigujícího dispečera,

Organizování drážní dopravy bez dirigování - řízení drážní dopravy pouze podle GVD,

Prováděcí nařízení - souhrn opatření k předpisu ČD D3 pro výkon dopravní služby pro konkrétní trať D3,

Dispoziční stanice - dopravna obsazená dispozičním výpravčím pro organizovaní drážní dopravy bez dirigování,

Dirigující stanice - místo, ze kterého je řízena drážní doprava dirigujícím dispečerem na určené trati D3, je zpravidla dopravnou,

Dopravna D3 - místo na trati D3, určené k řízení jízdy vlaků a PMD a není obsazeno výpravčím,

Přilehlá stanice - dopravna, kde se vykonává dopravní služba podle předpisu ČD D2, která přiléhá k trati (tratím) D3;

Prostorový oddíl - část trati, ohraničená dopravnami D3, dirigující, dispoziční nebo přilehlou stanicí; jeho ohraničení je stanoveno Prováděcím nařízením k předpisu ČD D3,

Dirigující dispečer - osoba odborně způsobilá, která má pravomoc řídit drážní dopravu na určené trati s organizováním drážní dopravy dirigováním,

Dispoziční výpravčí - osoba odborně způsobilá, která má pravomoc řešit mimořádnosti na určené trati s organizováním drážní dopravy bez dirigování,

Technologická přestávka - časové údobí, kdy není organizována a provozována pravidelná, plánovaná drážní doprava; může být pevná, t.j. stanovená GVD, nebo mimořádná, jejíž časové vymezení určí dispoziční výpravčí,

Ohlašovací povinnost - hlášení příjezdu vlaku do dopravny D3 (přilehlé stanice), o uvolnění prostorového oddílu a žádost o svolení k jízdě do následujícího prostorového oddílu (následujících prostorových oddílů),

Výchozí vlak - v dirigující nebo přilehlé stanici se za výchozí vlak považuje i vlak, který přijel do této stanice z jiné trati a pokračuje v jízdě po trati D3,

Místo s kolejovým rozvětvením - místo kde z traťové koleje odbočuje jiná kolej a které není dopravnou D3, dirigující, dispoziční nebo přilehlou stanicí ani odbočkou.

13.-15.	Neobsazeno.

### Kapitola III

#### Obecná ustanovení

##### a. základní ustanovení

16.	OPŘ musí vydat pro každou trať D3 PND3, ve kterém musí ustanovení předpisu ČD D3 rozpracovat na místní podmínky.

17.	Trať D3 může navazovat na jinou obdobnou trať ve stanici (odbočce). Je-li však doprava na více tratích D3 řízena z jedné dirigující stanice, mohou tyto tratě na sebe navazovat i v dopravně D3.

18.	Pro každou trať D3, na níž je organizována drážní doprava dirigováním, určí se jen jedna dirigující stanice, která se uvede v PND3. Z jedné dirigující stanice může být organizována doprava i na více tratích D3.

Není-li dirigující stanice dopravnou, musí být PND3 určena stanice, jejíž přednosta plní povinnosti dané tímto předpisem přednostovi dirigující stanici.

19.	Pro každou trať D3, na níž je organizována drážní doprava bez dirigování, musí být PND3 stanovena dispoziční stanice. Pro více tratí D3 může být určena jedna dispoziční stanice.

20.	Služba dirigujícího dispečera může být spojena se službou výpravčího v dirigující stanici. Nevykonává-li dirigující dispečer zároveň službu výpravčího v dirigující stanici, musí být vzájemné vztahy dirigujícího dispečera a výpravčího stanoveny v PND3. Výkon služby výpravčího v dirigující stanici se pak řídí ustanoveními tohoto předpisu pro přilehlou stanici.

Služba dispozičního výpravčího se vždy spojuje se službou výpravčího v dispoziční stanici.

Povinnosti vlakového dispečera vykonává na trati D3 dirigující dispečer (dispoziční výpravčí).

21.	Výpravčí přilehlých stanic rozhodují samostatně jen o dopravních úkonech týkajících se vlastní stanice, popř. o těch úkonech, které jsou jim příslušnými ustanoveními tohoto předpisu povoleny a jsou povinni provést opatření podle pokynů dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího, která se týkají trati D3.

22.	Dopravny na trati D3, vyjma dirigujících, dispozičních nebo přilehlých stanic, se neobsazují výpravčími. Jejich povinnosti přecházejí v těchto dopravnách na dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího a strojvedoucího podle dalších ustanovení tohoto předpisu.

23.	Křižování, předjíždění a dostižení je na trati D3 povoleno jen v  dopravnách s kolejovým rozvětvením, stanovených v PND3.

Pro řízení jízd následných vlaků může být v PND3 určena i dopravna D3 bez kolejového rozvětvení. Hranice této dopravny D3 určí schvalovatel PND3.

24.	Pro vjezd pravidelného vlaku do dopravny D3 musí být jízdním řádem stanoveno číslo vjezdové koleje a pořadí vjezdu vlaku, při povolení současného vjezdu jen číslo vjezdové koleje.

Změnu vjezdové koleje nebo pořadí vjezdu vlaku do dopravny D3 určuje a strojvedoucímu nařizuje dirigující dispečer nebo dispoziční výpravčí písemným rozkazem.

Za to, že vlak vjede na určenou kolej, odpovídá strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla. Zjistí-li, že výhybky nesměřují na určenou kolej, musí vlak co nejdříve zastavit!

Má-li vlak první tabelárním jízdním řádem nebo písemným rozkazem určenou v dopravně D3 jinou vjezdovou kolej, než na kterou jsou výhybky v základní poloze postaveny, musí strojvedoucí vždy vlak před krajní výhybkou zastavit, přestavit výhybky na určenou kolej (případně sklopit výkolejky) a v této poloze je zajistit. Strojvedoucí smí nařídit, aby přestavení výhybek (výkolejek) a jejich zajištění provedl jím určený člen doprovodu vlaku.

25.	Na tratích D3 se nesmějí zavádět následy vlaků!

26.	Na tratích D3 se nepoužívají povolenky.

27.	V GVD tratí D3 musí být zapracovány trasy služebních vlaků, které jsou nutné pro údržbu tratí a trakčního vedení. Požadavky uplatní příslušné organizační složky při sestavě GVD.

28.	Všichni zaměstnanci, kteří mají konat dopravní službu podle ustanovení tohoto předpisu, musí mít odbornou způsobilost podle předpisu ČD Ok 2/1 a musí být vyzkoušeni z PND3.

Po úspěšně vykonaném vyzkoušení obdrží zaměstnanec Zmocnění k výkonu služby pro trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy (dále jen Zmocnění) [viz příloha 2].

29.	Mimořádnou zkoušku pro výkon dopravní služby na trati D3 musí vykonat zaměstnanci, kteří na tratích D3 nekonali dopravní službu déle než jeden rok.

Zaměstnanci, kteří nevykonávali na určité trati D3 dopravní službu déle než jeden rok, musí být před opětovným nástupem dopravní služby na této trati vyzkoušeni z PND3 pro tuto trať.

Při změně PND3 rozhodne jeho schvalovatel o případném vyzkoušení zaměstnanců z PND3.

30.	Zaměstnanec, který určuje zaměstnance k výkonu dopravní služby na trati D3, se musí před jejich zařazením vždy přesvědčit, zda splňují podmínky odborné způsobilosti. Rovněž tak i zaměstnanec, který dostal rozkaz k výkonu dopravní služby (funkce, pracovní činnosti) na trati D3 a přitom nesplňuje podmínky předchozího článku, je povinen na tuto skutečnost upozornit ihned toho, kdo mu dává takový rozkaz.

31.	Každý zaměstnanec musí mít při výkonu dopravní služby u sebe (na svém pracovišti) platné Zmocnění pro příslušnou trať s označením, zda je oprávněn k převzetí soupravy hlavních klíčů.

U zaměstnance, který k tomu není oprávněn, musí být přední strana Zmocnění označena červeným pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu.

32.	Má-li jet na trať D3 vlak a strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla nemá pro tuto trať Zmocnění (např. jízda vlaku odklonem), musí mu být přidělen pilot, který pro tuto trať má platné Zmocnění. Pilot převezme všechny dopravní úkony a povinnosti.

33.	Strojvedoucí a výpravčí přilehlé stanice musí hlásit dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu) každou mimořádnost, která má nebo by mohla mít vliv na bezpečnost a pravidelnost dopravy. Toto hlášení může zprostředkovat i jiný zaměstnanec.

34.	Každou poruchu na telekomunikačním a zabezpečovacím zařízení v dopravnách D3, na hnacím vozidle nebo stanovištích na trati D3 ohlásí zaměstnanec, který poruchu zjistil, dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu). Hlášení o poruše na těchto zařízeních v dopravnách D3 nebo stanovištích zapíše dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (dále jen Záznamník poruch).

35.	Na tratích D3 není dovoleno používat Výstražný terč.

36.	Odchod strojvedoucího z vedoucího hnacího vozidla k traťovému telefonu za účelem splnění ohlašovací povinnosti, kontroly nebo obsluhy PZZ nebo jiného provozně nezbytného úkonu, se nepovažuje za vzdálení se z hnacího vozidla. Strojvedoucí před odchodem z hnacího vozidla toto zajistí jako při vzdálení se z kabiny strojvedoucího s tím, že za dostatečné zajištění hnacího vozidla proti vstupu cizí osoby se považuje uzamčení stanoviště strojvedoucího.

U vlaku nákladní dopravy, který stojí na sklonu větším než 2,5 ( nebo u něhož strojvedoucí předpokládá své vzdálení se z kabiny strojvedoucího na dobu více než 20 minut však musí strojvedoucí zajistit vlak jako při vzdálení se od hnacího vozidla.

Dopravny D3, ležící i jen částečně na sklonu větším než 2,5 (, se uvedou v PND3.

37.	Na tratích, kde je dovolena rychlost vyšší než 60 km/h, se na vzdálenost 700 m před lichoběžníkovou tabulku umístí tabulka s křížem. V tomto případě tabulka s křížem upozorňuje strojvedoucího, že na tuto vzdálenost následuje návěst Hranice dopravny.

38.-40. 	Neobsazeno.

##### b. Obsazení dopraven D3, odboček a stanovišť

41.	Dopravny D3 a stanoviště na trati D3 se dopravními zaměstnanci neobsazují, pokud schvalovatel PND3 nestanoví jinak. Je zakázáno obsadit dopravnu D3 výpravčím.

42.	Odbočka, ve které odbočuje trať D3, může být obsazena jen výhybkářem, je-li zabezpečovací zařízení odbočky závislé na staničním zabezpečovacím zařízení. Jinak se musí odbočka obsadit výpravčím, který pak má ve vztahu k trati D3 stejné povinnosti jako výpravčí přilehlé stanice, pokud odbočka není dirigující nebo dispoziční stanicí.

43.	V dirigující nebo dispoziční stanici může být zavedena výluka služby dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího pouze v době, kdy na trati D3 nepojedou žádné vlaky.

44.	V přilehlé stanici může být zavedena výluka služby výpravčího za podmínky, že koleje určené pro jízdy na trať nebo z trati D3 jsou odděleny odvratnou výhybkou, příp. výkolejkou od kolejí, po kterých jezdí jiné vlaky. Dále musí být v této stanici zajištěna bezpečnost cestujících při nástupu a výstupu. Potřebná opatření se uvedou v PND3 i v SŘ.

V době výluky služby výpravčího přilehlé stanice platí pro tuto stanici všechna vztažná ustanovení tohoto předpisu jako pro dopravnu D3.

Nebude-li v době trvání výluky služby výpravčího v přilehlé stanici jízdou vlaku obsazen prostorový oddíl mezi přilehlou stanicí a sousední dopravnou D3, nemusí být podmínka předchozího odstavce dodržena.

45.	Hovory s dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím), které jsou předepsány tímto předpisem strojvedoucímu, vede v přilehlé stanici výpravčí této stanice.

46.-48.	Neobsazeno.

##### c. vybavení dirigující stanice, dispoziční stanice, 
dopraven D3, stanovišť a hnacích vozidel

49.	 Dirigující stanice a dispoziční stanice musí mít kromě předepsaných pomůcek pro každou stanici ještě:

- jednoduchý náčrtek celé tratě D3 umístěný na pracovním stole dirigujícího dispečera (dispozičního výpravčího); kde je to třeba, upraví se náčrtek tak, aby se na něm mohlo znázornit vhodnými pomůckami obsazení tratí a kolejí v dopravnách D3, výluky kolejí, pomalé jízdy a aby se na něj mohly zavěšovat varovné štítky,

- seznam přejezdů s vyznačením kilometrické polohy, způsob jejich zabezpečení a obsluhy,

- Záznamník poruch, určený pro tratě D3,

- svazek rozkazů PvD3 se dvěma listy,

- svazek rozkazů PvD3 s jedním listem.

50.	 Počet klíčů od dopraven D3, stanovišť, telefonních stanovišť na širé trati apod., jejich označení a rozmístění se uvede v PND3.

51.	V dopravnách D3 se musí poblíž telefonu umístit:

- seznam vlaků pro staniční zaměstnance schválený přednostou dirigující stanice (dispoziční stanice);

- telefonní zápisník D3 [viz příloha 4];

- svazek rozkazů PvD3 s jedním listem;

- seznam volacích značek zapojených hovoren.

Všechny tyto pomůcky se musí opatřit razítkem dirigující (dispoziční) stanice nebo stanice, jejíž přednosta plní povinnosti přednosty dirigující stanice a názvem dopravny D3, ve které jsou umístěny.

V dopravnách D3 s kolejovým rozvětvením musí být uložen alespoň jeden přenosný uzamykatelný výměnový zámek a dvě přenosná návěstidla s návěstí Stůj. Místo uložení se stanoví v PND3.

V PND3 může být stanovena povinnost vybavit dopravny D3 kovovými uzamykatelnými podložkami.

52.	Na hnacím vozidle, vybaveném rádiovým zařízením pro spojení s dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím) musí být Telefonní zápisník D3 a svazek rozkazů PvD3 s jedním listem.

53.	U vlaků, doprovázených pouze strojvedoucím, musí být vedoucí hnací vozidlo vybaveno zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího a rádiovým zařízením pro spojení s dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím).

54.-57.	Neobsazeno.

##### d. TELEKOMUNIKAČNÍ zařízení

58.	Pro řízení dopravní služby se používá telekomunikační zařízení pro spojení mezi dirigujícím dispečerem, (dispozičním výpravčím) a strojvedoucím vedoucího hnacího vozidla. Nejsou-li hovory týkající se dopravní služby vedené na tomto spojení zaznamenávány na záznamovém zařízení, musí být vedena dokumentace těchto hovorů dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím) a strojvedoucím (jiným zaměstnancem), pokud tento předpis nestanoví jinak.

59.	Před každým rozhovorem se ohlásí účastníci názvem dopravny D3 nebo místa na trati, odkud se hovoří, služební funkcí a příjmením (strojvedoucí oznámí též číslo vlaku) například takto:

„Zde Havlovice, strojvedoucí vlaku 17505 Bouda.“.

Dirigující dispečer (výpravčí dispoziční, přilehlé stanice) se ohlásí například takto:

„Zde dirigující dispečer Budkyn.“ („Zde Prachatice, výpravčí Chaloupka.“).

60.-62.	Neobsazeno.

##### e. zabezpečovací zařízení

###### Přejezdové zabezpečovací zařízení

63.	V PND3 se uvede seznam přejezdů a jejich zabezpečení, kdo a jakým způsobem provádí obsluhu nebo kontrolu činnosti PZZ a postup při poruše.

64.	Kontrola činnosti PZS může být přenášena i na vedoucí hnací vozidlo.

Strojvedoucí při jízdě vlaku k přejezdu s PZS jedná podle informace, která je přenášena na hnací vozidlo. Je-li na hnací vozidlo přenášena informace, že PZS není v činnosti, jedná jako při zpravení rozkazem Op, část A.

65.	Nařizuje-li PND3 strojvedoucímu obsluhu nebo kontrolu činnosti PZS, musí se strojvedoucí vždy přesvědčit o tom, že PZS není v poruchovém stavu.

Pokud je PZS v poruchovém stavu, oznámí to strojvedoucí dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu), který o poruše PZS zpraví strojvedoucího písemným rozkazem. V případě nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím) jedná strojvedoucí při jízdě přes dotčený přejezd tak, jako by byl zpraven rozkazem Op, část A.

Pokud strojvedoucí zjistí, že PZS je v nouzovém stavu, oznámí tuto skutečnost dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu).

66.-67.	Neobsazeno.

###### Návěstidla

68.	V PND3 se uvede umístění hlavních návěstidel a jejich předvěsti, kromě hlavních návěstidel dirigující, dispoziční a přilehlé stanice a jejich předvěstí. Dále se zde uvede, kdo je smí obsluhovat, způsob jejich obsluhy a postup při poruše.

69.	Neobsazeno.

###### Zabezpečení výhybek

70.	V dopravnách D3 a na stanovištích se musí ručně přestavované výhybky opatřit výměnovými zámky tak, aby se mohly uzamykat pro jízdy vlaků.

Pro výhybky se samovratným přestavníkem platí ustanovení předpisu ČD Z 1.

Seznam výhybek, jejich základní poloha a zajištění, číslo a typ klíče se uvede v PND3.

71.	Manipulační koleje se musí zabezpečit proti náhodným pohybům vozidel směrem k dopravním kolejím uzamčením odvratných výhybek v odvratné poloze, výkolejkami nebo uzamykatelnými kovovými podložkami. Pojížděná a odvratná výhybka nebo výkolejka musí být na sobě závislé kontrolním zámkem.

72.-74.	Neobsazeno.

###### Hlavní klíče

75.	Hlavní klíče od zámků výhybek a výkolejek a klíč od stavědlového přístroje, ze kterého se obsluhují krycí návěstidla, nejsou-li drženy v kontrolních (ústředních nebo elektromagnetických) zámcích, jsou v soupravách hlavních klíčů. Počet souprav hlavních klíčů, místo jejich úschovy nebo uložení a počet hlavních klíčů v soupravě je určen v PND3.

76.	V soupravách hlavních klíčů musí být též řádně označené klíče od místností, v nichž jsou telefony, včetně klíčů od vnějších skříněk s telefonem, od skříněk pro úschovu souprav hlavních klíčů, od ovládacích skříněk PZS a od místností, kde jsou uloženy přenosné výměnové zámky a náhradní klíče.

Dále musí být v soupravě hlavních klíčů klíč od uzamykatelných přenosných výměnových zámků a klíč od zámků uzamykatelných kovových podložek.

77.	Aby se zmenšil počet hlavních klíčů v soupravě, musí se uspořádat zámky výhybek a výkolejek ve všech dopravnách D3 a místech s kolejovým rozvětvením tak, aby se klíčů téhož ozubení mohlo použít ve všech dopravnách D3 a místech s kolejovým rozvětvením, avšak jen pro výměnový zámek jedné výhybky nebo výkolejky anebo pro ústřední zámek, popř. pro stavědlový přístroj, ze kterého se obsluhují krycí návěstidla.

Rovněž klíče od přenosných uzamykatelných výměnových zámků a zámků uzamykatelných kovových podložek jsou pro celou trať D3 stejné.

Typ klíčů zámků, které zprostředkovávají jakoukoliv závislost, se nesmí shodovat se žádným typem klíče v soupravě hlavních klíčů.

78.	Hlavní klíče od zámků výhybek, výkolejek, elektromagnetických zámků, výsledné klíče ústředních zámků a klíče od stavědlových přístrojů, ze kterých se obsluhují krycí návěstidla, jež jsou v soupravách hlavních klíčů, mají kruhové štítky. Klíče jsou označeny na líci štítku římským číslem počínaje číslem I. Pro rozlišení hlavních klíčů podle souprav se označí každý klíč na rubu štítku velkým písmenem počínaje písmenem A. Podle potřeby se mohou kromě toho označit též zkratkou příslušné trati.

79.	Klíče od zámků výhybek a výkolejek, které jsou v základní poloze drženy ve výměnových, kontrolních, elektromagnetických nebo ústředních zámcích, mají štítky jako na tratích, na nichž se nevykonává služba podle tohoto předpisu.

80.	Soupravy hlavních klíčů smí mít v úschově dirigující dispečer, dispoziční výpravčí a výpravčí přilehlých stanic. PND3 může dovolit uložení souprav hlavních klíčů i na hnacím vozidle. Tyto soupravy si strojvedoucí předávají.

Dirigující dispečer, dispoziční výpravčí a výpravčí přilehlých stanic, smějí vydat soupravy hlavních klíčů :

- strojvedoucímu;

- zaměstnancům při údržbách, opravách a prohlídkách;

- přednostovi dirigující stanice (dispoziční stanice);

- zaměstnanci pro řízení sledu při výluce;

- zaměstnanci, určenému staničním řádem k doručování souprav hlavních klíčů.

Zaměstnanci, uvedení v odstavcích a) - d), se musí prokázat platným Zmocněním, které je opravňuje k převzetí souprav hlavních klíčů.

81.	 Dirigující dispečer, výpravčí přilehlé stanice nebo dispoziční výpravčí vydají soupravu hlavních klíčů na potvrzení v Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů [viz příloha 3]. Předává-li se souprava hlavních klíčů strojvedoucímu, může dirigující dispečer, výpravčí přilehlé stanice nebo dispoziční výpravčí zajistit jejich doručení i prostřednictvím jiného zaměstnance (obdobně i jejich vrácení).

V zápisu musí být uvedeno kdy (datum a čas), komu byla vydána souprava hlavních klíčů, její označení a počet klíčů v soupravě.

Přijetí a vrácení soupravy hlavních klíčů potvrdí zaměstnanec podpisem s uvedením funkce v Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů.

Zaměstnanec pověřený úschovou souprav hlavních klíčů a zaměstnanec, který převzal soupravu hlavních klíčů, odpovídá za její úplnost.

Ustanovení tohoto článku platí i pro úschovu, vydávání a vracení samostatných klíčů od dopraven D3, stanovišť, ovládacích skříněk PZZ a telefonních stanovišť na širé trati apod.

82.	Zaměstnanec, určený staničním řádem k doručování souprav hlavních klíčů, smí soupravu hlavních klíčů předat pouze zaměstnancům, uvedeným v článku 80, odst. a), b) a d) s platným Zmocněním, které je opravňuje k převzetí souprav hlavních klíčů.

83.	Všichni zaměstnanci mimo strojvedoucího smějí použít soupravu hlavních klíčů jen se svolením dirigujícího dispečera (dispozičního výpravčího), v jím určené dopravně D3 nebo místě s kolejovým rozvětvením a jen na jím stanovenou dobu. Svolení dirigujícího dispečera (dispozičního výpravčího) zapíše jak dirigující dispečer (dispoziční výpravčí), tak i zaměstnanec, žádající o svolení do Telefonního zápisníku D3.

Skončení manipulace a uzamčení výhybek (výkolejek) v základní poloze musí zaměstnanec ohlásit neprodleně dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu). Záznam o tom provede podle ustanovení předchozího odstavce.

84.	Jestliže dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) neobdrží hlášení o ukončené manipulaci a uzamčení výhybek (výkolejek) ve stanovené době, zpraví strojvedoucího vlaku písemným rozkazem, ve kterém mu nařídí zastavit vlak před krajní výhybkou. Strojvedoucí smí pokračovat v jízdě, až se strojvedoucí přesvědčí o správném přestavení a uzamčení výhybek (výkolejek) podle ustanovení předpisu ČD Z1 osobně nebo prostřednictvím člena doprovodu vlaku, kterému tento úkon nařídí. Nebylo-li možno po vjezdu do dopravny D3 zjistit ukončení manipulace s hlavními klíči, postupuje se jako při jejich ztrátě.

85.	Končí-li strojvedoucí dopravní službu v některé dopravně D3, uloží soupravu hlavních klíčů do uzamykatelné skříňky ve služební místnosti; při nástupu služby z ní soupravu hlavních klíčů vyjme. Vložení a vyjmutí zapíše strojvedoucí do Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů, který je uložen ve skříňce. Klíček od skříňky má strojvedoucí v úschově u sebe.

Při přerušení směny si strojvedoucí může soupravu hlavních klíčů ponechat u sebe.

86.	Předávají-li si strojvedoucí soupravu hlavních klíčů osobně, učiní tak na vzájemné potvrzení (v Knize předávky hnacího vozidla, jehož strojvedoucí soupravu hlavních klíčů odevzdává), které musí obsahovat: datum, čas, název dopravny, označení soupravy hlavních klíčů, počet hlavních a ostatních klíčů, podpis odevzdávajícího a přebírajícího zaměstnance.

Vzor:

„11. 12. 1996 ve 20.15 hod v dopravně Volary soupravu hlavních klíčů A, 3/5 klíčů, odevzdal Říman, převzal Dragoun.“.

87.	V dopravnách D3 a místech s kolejovým rozvětvením je odpovědný za správné přestavení a zajištění výhybek a výkolejek ten zaměstnanec, který je přestavoval.

Strojvedoucí vlaku i PMD je odpovědný za to, že po odjezdu z dopravny D3 nebo z místa kolejového rozvětvení, jakož i po ukončení své dopravní služby jsou výhybky a výkolejky uzamčeny v základní poloze a že jím převzatá souprava hlavních klíčů je úplná, není-li v tomto předpise stanoveno nebo dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím) určeno jinak. Stejnou odpovědnost má po ukončení posunu v dopravně D3 nebo po vjezdu do dopravny D3, nebyl-li v této dopravně D3 dovolen posun.

88.	Musí-li být výjimečně pojížděna vlakem neuzamčená výhybka proti hrotu, musí se strojvedoucí vlaku přesvědčit na místě, zda je výhybka správně přestavena, musí ji zajistit přenosným výměnovým zámkem a teprve potom přes ní smí vlak jet.

Strojvedoucí tyto úkony může nařídit členu doprovodu vlaku.

89.	Zjistí-li zaměstnanec rozříznutí nebo poškození výhybky, ohlásí to  strojvedoucímu. Strojvedoucí provede prohlídku výhybky a zjistí, zda výhybka nebyla zjevně poškozena a zda výhybkový závěr zaklesává.

90.	Zjistí-li strojvedoucí rozříznutí nebo poškození výhybky, nebo je-li mu to ohlášeno, zpraví neprodleně dirigujícího dispečera (dispozičního výpravčího) a strojvedoucí ostatních vlaků v dopravně D3.

91.	Dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) nařídí písemným rozkazem strojvedoucím všech vlaků nebo PMD, které mají pojíždět rozříznutou výhybku, aby před ní vlak nebo PMD zastavili a pokračovali v jízdě teprve tehdy, až se přesvědčí na místě, zda je výhybka správně přestavena a zajištěna.

92.	Zjistí-li strojvedoucí při prohlídce, že je výhybka zjevně poškozena, smí se výhybka pojíždět jen se svolením odpovědného zaměstnance SDC, který svolení a případné podmínky pro pojíždění výhybky zapíše do Telefonního zápisníku D3 a ohlásí je dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu).

93.	Nemůže-li strojvedoucí ohlásit rozříznutí nebo poškození výhybky dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu) pro nemožné dorozumění, zařídí její zajištění uzamykatelným přenosným výměnovým zámkem. Nemůže-li to učinit, zajistí krytí výhybky přenosným návěstidlem s návěstí Stůj, umístěným před výhybkou ve směru očekávané jízdy následného vlaku a provede záznam do Telefonního zápisníku D3.

Strojvedoucí zpraví strojvedoucí všech vlaků, které stihne za své další jízdy a kterých se může rozříznutí nebo poškození výhybky týkat, písemným rozkazem Pv.

Stejně je třeba postupovat, nelze-li uzamknout výhybku pro poruchu výměnového zámku.

94.	Dojde-li k rozříznutí odvratné výhybky nebo k poškození výkolejky, zpraví o tom zaměstnanec, který toto zjistil, ihned dirigujícího dispečera (dispozičního výpravčího). Ten zařídí vše potřebné, aby se zabránilo ujetí vozidel.

Nemůže-li být rozříznutí odvratné výhybky nebo poškození výkolejky ohlášeno dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu), přebírá tyto povinnosti zaměstnanec, který toto zavinil nebo zjistil.

95.	Dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) je ve všech případech povinen zajistit, aby závada byla odstraněna co nejdříve.

96.	Poškození nebo poruchu zámku výhybky nebo výkolejky, nemožné nebo obtížné odemykání zámků výhybek, výkolejek, ústředních zámků a zámků stavědel krycích návěstidel v dopravnách D3 a v místech s kolejovým rozvětvením musí strojvedoucí ohlásit dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu).

97.	Zapomene-li strojvedoucí hlavní klíč ze soupravy, je povinen co nejdříve tuto okolnost ohlásit dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu). Ten zařídí, aby zapomenutý hlavní klíč nemohl být zneužit a aby byl strojvedoucímu co nejdříve vrácen. O zapomenutí hlavního klíče zpraví dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) písemným rozkazem strojvedoucího prvního vlaku, který do dopravny D3 nebo na místo s kolejovým rozvětvením, kde byl klíč zapomenut, nejdříve dojede a nařídí mu, aby vlak před dotčenou výhybkou zastavil. Strojvedoucí smí pokračovat v další jízdě až po zjištění, že výhybka je správně přestavena a uzamčena. Strojvedoucí vezme zapomenutý klíč s sebou. Nalezení zapomenutého klíče jsou všichni zaměstnanci povinni ohlásit dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu).

98.	Při nemožném dorozumění s dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím) je povinen strojvedoucí, který zapomněl hlavní klíč v dopravně D3 nebo v místě kolejového rozvětvení, učinit nutná opatření sám. O zapomenutí hlavního klíče zpraví přímo strojvedoucí ostatních vlaků a výpravčí přilehlých stanic, popř. i jiné zaměstnance, pokud se s nimi může dorozumět.

99.	Ten strojvedoucí, který přijede do dopravny D3 nebo na místo s kolejovým rozvětvením, kde byl hlavní klíč zapomenut, postupuje stejným způsobem, jako kdyby byl zpraven dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím) písemným rozkazem. Nenalezne-li zapomenutý hlavní klíč, musí strojvedoucí postupovat, jako kdyby ho sám ztratil.

100.	Ztrátu hlavního klíče nebo nalezení ztraceného hlavního klíče musí zaměstnanec, který klíč ztratil nebo nalezl, rovněž neprodleně ohlásit dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu). Dokud není ztracený hlavní klíč nalezen nebo nahrazen klíčem jiného ozubení, je dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) povinen zpravovat písemným rozkazem o ztrátě klíče strojvedoucí všech vlaků a zároveň jim nařídit, aby zastavili před výhybkou, od níž byl klíč ztracen. Strojvedoucí jsou pak povinni před další jízdou přes tuto výhybku se přesvědčit o její poloze a zajištění.

Při nemožném dorozumění s dirigujícím dispečerem (dispozičním výpravčím) učiní strojvedoucí stejná opatření sám a zpraví přímo strojvedoucí ostatních vlaků a výpravčí přilehlých stanic, popř.i jiné zaměstnance, pokud se s nimi může dorozumět.

101.	Zaměstnanec, který hlavní klíč ztratil, zapíše ztrátu do Telefonního zápisníku D3 v příslušné dopravně D3 (místě s kolejovým rozvětvením) s uvedením označení soupravy hlavních klíčů a čísla hlavního klíče.

102.	 Strojvedoucí, který ztrátu zjistil, je povinen zapsat ztrátu hlavního klíče ve všech dopravnách D3 (místech s kolejovým rozvětvením) ve směru jízdy vlaku. Zároveň musí zpravit přímo strojvedoucího vlaku, se kterým se nejdříve setká, o ztrátě klíče a povinnosti zapsat ztrátu hlavního klíče v Telefonním zápisníku D3 ve všech dopravnách D3 (místech s kolejovým rozvětvením), kde ztráta klíče není dosud zapsána. Strojvedoucí všech vlaků postupují při jízdě, jako kdyby byli zpraveni o ztrátě klíče dirigujícím dispečerem. Na tratích bez dirigování se zápis neprovádí.

103.-107.	Neobsazeno.

###### Náhradní klíče

108.	Náhradní klíče od zámků výhybek a výkolejek jsou opatřeny štítky jako na trati, na níž se nevykonává služba podle tohoto předpisu. Na rubu štítku náhradního klíče se musí vyrazit též zkratka názvu dopravny D3 nebo místa s kolejovým rozvětvením. Náhradní klíče od zámků výhybek a výkolejek v dopravnách D3 nebo v místech s kolejovým rozvětvením se uloží ve skříňce, opatřené patentním zámkem (typu FAB, dozickým apod.), která se umístí v uzamykatelné služební místnosti..

109.	Jsou-li hlavní klíče od zámků výhybek a výkolejek drženy v zámcích výhybek nebo výkolejek, popř. v ústředních zámcích, musí se jednotlivě zapečetit jejich náhradní klíče. Ostatní náhradní klíče není třeba pečetit. Náhradní klíče a klíček od uzamčené skříňky náhradních klíčů pečetí přednosta dirigující stanice (dispoziční stanice) nebo jím určený zaměstnanec.

Místo a způsob úschovy náhradních klíčů i zapečetěného klíčku od skříňky s náhradními klíči se stanoví pro všechny dopravny D3 a místa s kolejovým rozvětvením v PND3.

110.	Náhradní klíče se smí použít jen se souhlasem dirigujícího dispečera (dispozičního výpravčího), vyjma případů nebezpečí z prodlení nebo za nemožného dorozumění.

Náhradní klíče smí použít zaměstnanci oprávnění převzít soupravu hlavních klíčů.

Za nemožného dorozumění nesmí použít náhradní klíče zaměstnanci SDC k čištění a mazání, při opravách a prohlídkách.

111.	Chce-li oprávněný zaměstnanec použít náhradní klíče, musí dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu) oznámit důvod a pravděpodobnou dobu jejich použití.

Dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) určí, do kdy nejpozději musí být vráceny náhradní klíče.

112.	Kdo použije zapečetěné náhradní klíče, je odpovědný za to, že budou ihned po použití vráceny a uzamčeny ve skříňce. Klíček od skříňky uloží v zalepené obálce, na které uvede datum a čas vrácení klíčku a podepíše se. Po zalepení obálky ohlásí dirigujícímu dispečerovi (dispozičnímu výpravčímu) vrácení náhradních klíčů a klíčku od skříňky.

Telefonní hovory týkající se použití náhradních klíčů se zapisují doslovně do Telefonního zápisníku D3 (Telefonního zápisníku), a to i tehdy, jsou-li zaznamenány na záznamovém zařízení.

113.	Dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) musí použití náhradních klíčů uvádět v předávce služby do doby jejich opětovného zapečetění. O použití náhradních klíčů informuje přednostu dirigující (dispoziční) stanice dirigující dispečer (dispoziční výpravčí).

Přednosta dirigující (dispoziční) stanice zajistí zapečetění klíčů do 72 hodin od jejich použití .

114.	Dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) smí dovolit jízdu směrem k dopravně D3 nebo místu s kolejovým rozvětvením, kde dovolil použití náhradních klíčů, jedině tehdy, jestliže mu bylo hlášeno, že náhradní klíče jsou uschovány na předepsaném místě.

V případě, že dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) nedostane hlášení, že použité náhradní klíče jsou uschovány na předepsaném místě, smí dovolit jízdu směrem k dopravně D3 nebo k místu s kolejovým rozvětvením až po zpravení strojvedoucího písemným rozkazem například takto:

„V dopravně Havlovice nebyly vráceny vydané náhradní klíče.“.

Strojvedoucí, dříve než vjede do dopravny D3, je povinen přesvědčit se o správném přestavení výhybek (výkolejek) pro jízdu na určenou kolej a jejich uzamčení, a to osobně nebo prostřednictvím člena doprovodu vlaku.

Obdobně postupuje dirigující dispečer i strojvedoucí při dovolení odjezdu vlaku z dopravny, v níž dirigující dispečer dovolil použití náhradních klíčů.

115.-118.	Neobsazeno.

##### f. písemné rozkazy

119.	Na tratích se zjednodušenou dopravou se používá těchto písemných rozkazů:

- Příkaz vlaku pro trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy (bílá barva, předtisk pro trať D3), zkráceně PvD3; používá se ve svazcích s jedním průpisem nebo bez průpisu [viz příloha 1];

- Všeobecný rozkaz (bílá barva), zkráceně V;

- Rozkaz k opatrné jízdě (žlutá barva nebo bílá barva se žlutým pruhem), zkráceně Op;

- Příkaz vlaku Pv (bílá barva), zkráceně Pv.

120.	Rozkaz PvD3 se používá, diktuje-li dirigující dispečer (dispoziční výpravčí, výpravčí přilehlé stanice popř. jiný strojvedoucí) písemný rozkaz strojvedoucímu. Používá se rovněž pro zpravení strojvedoucího v dirigující, dispoziční nebo přilehlé stanici. Svazek rozkazů PvD3 bez průpisu se používá, je-li rozkaz diktován; sepsaný rozkaz se ze svazku nevyjímá. Rozkaz PvD3 s jedním průpisem se používá, je-li opis rozkazu vydáván strojvedoucímu v dirigující (dispoziční, přilehlé) stanici. Převzetí otisku rozkazu PvD3 strojvedoucí potvrdí podpisem na prvopisu, který zůstane ve svazku. Není-li potřebný text v rozkazu předtištěn, zapíše jej zaměstnanec do části Jiné příkazy.

Pro zpravení strojvedoucího v dirigující, dispoziční nebo přilehlé stanici se mohou používat také rozkazy V a Op.

Rozkaz Pv používá strojvedoucí pro zpravení jiného strojvedoucího nebo člena doprovodu vlaku.

121.	V PND3 může být stanoveno, že se pro každou trať D3 vedou samostatné svazky písemných rozkazů, které jsou odlišeny písmenným indexem.

122.	Dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) zpraví strojvedoucího sám nebo vyzve výpravčího přilehlé stanice, aby sepsal písemný rozkaz, anebo sepsání písemného rozkazu nařídí telekomunikačním zařízením strojvedoucímu. Diktovat písemný rozkaz rádiovým zařízením strojvedoucímu na jeho stanoviště se smí, jen když vlak stojí.

123.	Dříve, než dirigující dispečer (dispoziční výpravčí) nařídí strojvedoucímu sepsání PvD3, sepíše tento písemný rozkaz sám!

Strojvedoucího vyzve k sepsání písemného rozkazu takto: „Sepište příkaz vlaku 19905!“. Potom mu zvolna nadiktuje obsah PvD3. Strojvedoucí přečte obsah PvD3 a po schválení jej podepíše.

124.	Strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) napíše příjmení zaměstnance nařizujícího sepsání PvD3 na místo určené pro podpis dirigujícího dispečera (výpravčího) a doplní na předepsané místo datum a časový údaj, kdy byl skončen rozhovor. V PvD3 se uvede na určeném místě i název dopravny, v níž byl rozkaz sepsán.

Vydává-li rozkaz PvD3 dirigující dispečer, časový údaj ukončení hovoru neuvádí.

125.	Zaměstnanec, nařizující sepsání PvD3, napíše příjmení strojvedoucího na určeném místě písemného rozkazu, který sepsal a nad příjmení strojvedoucího připojí název dopravny D3, v níž strojvedoucí rozkaz sepisoval. Na předepsané místo doplní datum a časový údaj, kdy byl skončen rozhovor a rozkaz podepíše.

126.	Čísla kolejí a pořadí vjezdu vlaků do dopravny D3 se vypisují slovy.

Rozhovory o sepisování písemných rozkazů se nezapisují do telefonních zápisníků, není-li uvedeno jinak.

127.-130.	Neobsazeno.

# Část druhá

## organizování drážní dopravy dirigováním

### Kapitola I

#### Spojení pomocí telekomunikačního zařízení

131.	Do spojení trati D3 musí být zapojeny všechny dopravny D3, přilehlé stanice, odbočky, stanoviště závorářů, popř. i jiná stanoviště.

Pro řízení dopravní služby se přednostně používá spojení rádiovým zařízením mezi dirigujícím dispečerem a vedoucím hnacím vozidlem. Jsou-li hovory týkající se dopravní služby vedené na tomto spojení zaznamenávány na záznamovém zařízení, musí být záznam uschován po dobu alespoň 12 hodin.

132.	Bude-li vlak doprovázen jen strojvedoucím, musí být spojení rádiovým zařízením mezi vedoucím hnacím vozidlem a dirigujícím dispečerem vždy!

133.	Hovory týkající se dopravní služby na trati D3 se zapisují v dopravnách D3 a přilehlých stanicích do Telefonního zápisníku D3, s výjimkou hovorů vedených na spojení rádiovým zařízením. Nejsou-li hovory vedené na spojení rádiovým zařízením pro poruchu zaznamenávány záznamovým zařízením, zapisuje je strojvedoucí do Telefonního zápisníku D3 na vedoucím hnacím vozidle, není-li v tomto předpise stanoveno jinak.

Hlášení o příjezdu vlaku, svolení k posunu, hlášení o ukončení posunu a svolení k odjezdu se zapisují do předtištěných sloupců. Jiná hlášení a zprávy, týkající se výkonu dopravní služby, se zapisují přes sloupce 5-9. Do sloupce 3 se zapíše název místa, odkud se hovoří a se kterým se hovoří. Do Telefonního zápisníku D3, uloženého v dopravně, se název místa, odkud se hovoří, nevyplňuje.

134.	Způsob dokumentace hovorů výpravčího přilehlé stanice se uvede v PND3, přičemž může být stanoveno, že se v přilehlé stanici Telefonní zápisník D3 nepoužívá. V tomto případě výpravčí přilehlé stanice zapisuje příslušné údaje do dopravního deníku s těmito doplňky:

- hlášení času příjezdu vlaku nebo PMD do vlastní stanice zapíše jako danou odhlášku;

- svolení dirigujícího dispečera k odjezdu zapíše jako přijetí;

- hlášení příjezdu vlaku nebo PMD do první dopravny D3 zapíše jako došlou odhlášku.

Ostatní hovory, pro něž nejsou v dopravním deníku sloupce, zapíše do Telefonního zápisníku.

135.	Dirigující dispečer zakresluje jízdy vlaků, posun v dopravnách D3, PMD nebo výluky podle došlých hlášení v grafikonu splněné vlakové dopravy, pokud není záznam prováděn samočinně záznamovým zařízením.

Jízdu vlaků zakresluje dirigující dispečer modrou nebo černou čarou, časové vymezení posunu v dopravně červenou vodorovnou čarou, časové vymezení povolení PMD hnědou čarou a výluky koleje modrou vlnovkou.

Za zcela jednoduchých dopravních poměrů se může v PND3 dovolit, aby dirigující dispečer nevedl grafikon splněné vlakové dopravy. Údaje pak zapisuje do Telefonního zápisníku D3.

Je-li na trati D3 pouze jedna dopravna D3, může PND3 dovolit zapisování údajů jen v dopravním deníku.

Nevede-li dirigující dispečer grafikon splněné vlakové dopravy, zapíše čas začátku a trvání výluky koleje červeně do Telefonního zápisníku D3 nebo dopravního deníku

136.-140.	Neobsazeno.

### Kapitola II

#### Zavádění a odříkání vlaků

141.	Vlaky zavedené a odřeknuté provozním dispečerem smí ohlašovat jen dirigující dispečer. Ohlásí je výpravčím přilehlých stanic, odbočkám, závorářům a zaměstnancům určeným v PND3.

142.	Strojvedoucí pravidelných i mimořádných vlaků musí být ve výchozí dopravně vlaku zpraveni dirigujícím dispečerem nebo na jeho příkaz výpravčím přilehlé stanice písemným rozkazem o všech zavedených vlacích, které stihnou podle jízdního řádu, a o odřeknutých vlacích.

Není-li to možné, zpraví se strojvedoucí písemným rozkazem nejpozději v poslední dopravně před dopravnou D3, v níž má dojít ke křižování, předjíždění nebo dostižení.

Zpravuje-li strojvedoucího výpravčí přilehlé stanice, musí ohlásit dirigujícímu dispečerovi, že strojvedoucí byl zpraven. Jestliže dirigující dispečer neobdrží toto hlášení, musí jednat, jako kdyby strojvedoucí nebyl zpraven.

O jízdě zavedeného vlaku není nutno zpravit strojvedoucí vlaků, které odjedou z dopravny v době, kdy již dirigující dispečer dostal hlášení o ukončení jízdy zavedeného vlaku.

143.	Jako křižovací vlaky se v mezilehlých dopravnách v tabelárním jízdním řádu ve sloupci 10 - „Stihne vlak číslo“ uvedou všechny vlaky, se kterými vlak pravidelně křižuje. Ve výchozích a konečných dopravnách se uvedou vlaky opačného směru tehdy, když se s nimi v těchto dopravnách vlak setká v době jejich pobytu nebo do dvou hodin po svém příjezdu, anebo do dvou hodin před svým odjezdem. Dále se zde uvedou všechny vlaky předjíždějící i předjížděné, jakož i vlaky, které vlak dostihnou nebo budou vlakem dostiženy.

Končí-li vlak jízdu v mezilehlé dopravně, uvedou se též následné vlaky, které do ní přijedou v době do dvou hodin po příjezdu tohoto vlaku a vlaky stejného směru, které v ní v téže době začínají jízdu.

Jsou-li vlaky, které se setkají ve výchozí nebo konečné dopravně, vedeny stejnými vlakovými náležitostmi (obrat soupravy), neuvádějí se tyto vlaky ve sloupci 10 tabelárního jízdního řádu.

144.	Dirigující dispečer smí dovolit odjezd zavedeného vlaku z výchozí dopravny, až když byly o jeho jízdě zpraveni strojvedoucí všech vlaků opačného směru a výpravčí přilehlé stanice, ze které mají vlaky opačného směru jet. O tom, že byli zpraveni, vyrozumí dirigující dispečer strojvedoucího zavedeného vlaku písemným rozkazem, v němž uvede čísla zpravených vlaků.

Výjimečně může dirigující dispečer povolit odjezd zavedeného vlaku z výchozí dopravny tehdy, nenastoupil-li ještě strojvedoucí vlaku opačného směru službu nebo nedojel-li dosud vlak opačného směru do přilehlé nebo dirigující stanice. Proto v písemném rozkaze sepsaném pro zavedený vlak uvede dirigující dispečer vlaky, jejichž strojvedoucí nebyli dosud o jízdě zavedeného vlaku zpraveni a současně uvede název dopravny, kde bude strojvedoucí zavedeného vlaku zpraven o tom, že o jeho jízdě byly již strojvedoucí příslušných vlaků opačného směru zpraveni. Tato dopravna se musí určit tak, aby do ní zavedený vlak dojel ještě dříve, než vlak opačného směru vyjede z výchozí dopravny. V dopravně D3, kde má být strojvedoucí zavedeného vlaku zpraven o tom, že o jeho jízdě byly již strojvedoucí příslušných vlaků opačného směru zpraveni, se zavedenému vlaku musí určit písemným rozkazem jiná vjezdová kolej, než která je určena vlaku opačného směru, jehož strojvedoucí nebyl o jízdě zavedeného vlaku dosud zpraven.

Dirigující dispečer (výpravčí přilehlé stanice) se musí postarat ihned po nástupu strojvedoucího do služby nebo po příjezdu vlaku do dirigující nebo přilehlé stanice o zpravení strojvedoucího o jízdě zavedených vlaků.

Nebude-li v určené dopravně D3 strojvedoucí zavedeného vlaku zpraven dirigujícím dispečerem o tom, že strojvedoucí vlaků opačného směru byli o jeho jízdě zpraveni, nesmí žádat dirigujícího dispečera o souhlas k další jízdě; z dirigující stanice nesmí v tomto případě odjet. Dirigujícího dispečera upozorní, že nebyl dosud zpraven o tom, že strojvedoucí všech vlaků opačného směru jsou zpraveni o jeho jízdě.

Zpravení strojvedoucího zavedeného vlaku o zpravení strojvedoucích vlaků opačného směru o jeho jízdě provede dirigující dispečer písemným rozkazem.

Jízdu zavedeného vlaku, o jehož jízdě nebyli před jeho odjezdem zpraveni strojvedoucí všech vlaků opačného směru, smí dirigující dispečer dovolit, jen je-li doprovod tohoto vlaku tvořen alespoň dvěma zaměstnanci.

145.	Nemůže-li být strojvedoucí zavedeného vlaku pro nemožné dorozumění s dirigujícím dispečerem zpraven v určené dopravně D3 o tom, že strojvedoucí všech vlaků opačného směru byli o jeho jízdě zpraveni, nesmí z dopravny D3 dále pokračovat v jízdě. Tento strojvedoucí (jím určený člen doprovodu vlaku) musí přestavit výhybky na kolej určenou pro vjezd vlaku opačného směru a v této poloze je zajistit.

Dirigující dispečer, který poté, co zpravil strojvedoucího protijedoucího vlaku o jízdě zavedeného vlaku, zjistil nemožné dorozumění se strojvedoucím zavedeného vlaku, zajistí zpravení strojvedoucího zavedeného vlaku písemným rozkazem, ve kterém uvede, že strojvedoucí vlaku opačného směru byl o jízdě zavedeného vlaku zpraven. Rozkaz bude strojvedoucímu zavedeného vlaku doručen vlakem opačného směru nebo následným vlakem, případně poslem.

146.	Zjistí-li strojvedoucí zavedeného vlaku během jízdy, že nemůže z nějaké příčiny dojet do nejbližší dopravny D3 10 minut před pravidelným odjezdem vlaku opačného směru, přičemž ví, že jeho strojvedoucí nebyl o jeho jízdě zpraven, ihned vlak na trati zastaví a vyšle zaměstnance, který půjde do nejbližší dopravny D3 před vlakem. Vlak smí pokračovat v další jízdě až za 10 minut po odchodu zaměstnance, a to rychlostí nejvíce 5 km/h.

Zjistí-li strojvedoucí zavedeného vlaku totéž již před odjezdem z dopravny D3, nesmí z této dopravny D3 odjet a jedná podle předchozího článku.

147.	Dojde-li k tomu, že dva vlaky zastaví na trati proti sobě, a není-li možné dorozumění s dirigujícím dispečerem, pak strojvedoucí po vzájemné dohodě určí, který vlak se z místa zastavení vrátí. Přitom je třeba vzít v úvahu sklonové poměry, sestavu vlaku, vzdálenost apod. Při návratu vlaku musí být před vlakem vyslán zaměstnanec, který půjde do nejbližší dopravny před vlakem. Vlak se smí začít vracet až za 10 minut po odchodu zaměstnance, a to rychlostí nejvíce 5 km/h. Druhý vlak smí pokračovat v jízdě 10 minut po odjezdu předchozího vlaku rychlostí nejvíce 5 km/h, pokud nelze oba vlaky na trati spojit.

148.-152.	Neobsazeno.

### Kapitola III

#### Organizování drážní dopravy

153.	Dirigující dispečer organizuje drážní dopravu na trati D3 podle hlášení výpravčích přilehlých stanic a strojvedoucích.

Vlaky se vypravují v prostorových oddílech ohraničených dopravnami D3, přilehlými stanicemi a dirigující stanicí. Ohraničení prostorových oddílů je uvedeno v PND3.

154.	Při nepředvídaném návratu vlaku z trati musí veškeré povinnosti, dané předpisem ČD D2 výpravčímu, splnit dirigující dispečer. Vrací-li se vlak do přilehlé stanice, může splnění těchto povinnosti převzít výpravčí této stanice.

Podmínky pro vjezd vlaku do dopravny D3 s ohledem na jízdu jiných vlaků nebo posun stanoví dirigující dispečer.

155.-157.	Neobsazeno.

##### a. Ohlašovací povinnost

158.	Výpravčí přilehlé stanice a strojvedoucí je povinen ohlásit čas příjezdu, uvolnění prostorového oddílu a žádat dirigujícího dispečera o svolení k odjezdu vlaku v každé dopravně D3 (přilehlé stanici) a pro každý vlak, není-li strojvedoucímu pro příslušný vlak v příslušné dopravně D3 zrušena ohlašovací povinnost tabelárním jízdním řádem nebo písemným rozkazem.

159.	Ohlašovací povinnost je dovoleno zrušit tabelárním jízdním řádem nebo z rozhodnutí dirigujícího dispečera. Dirigující dispečer zruší strojvedoucímu ohlašovací povinnost písemným rozkazem.

Ohlašovací povinnost je dovoleno zrušit ve všech dopravnách D3, kde není její zachování nařízeno.

160.	Ohlašovací povinnost nesmí být zrušena v přilehlé stanici a v dopravnách D3, které leží před přejezdem s PZZ, jehož obsluhovací nebo kontrolní zařízení je umístěno v dirigující (přilehlé) stanici nebo je obsluhováno dopravními zaměstnanci stanice nebo stanoviště .

PND3 může být nařízeno zachování ohlašovací povinnosti i v dalších dopravnách D3 s ohledem na místní poměry příslušné trati D3.

PND3 musí být nařízena strojvedoucímu obsluha PZS, pokud v dopravně D3 (stanovišti) je umístěno zařízení, které slouží pro kontrolu nebo obsluhu PZS pro směr jízdy vlaku. Tato povinnost musí být dodržena, i když v dopravně D3 bude zrušena ohlašovací povinnost.

161.	Tabelárním jízdním řádem nebo písemným rozkazem nesmí být strojvedoucímu zrušena ohlašovací povinnost v dopravně D3, kde:

- se vlaky křižují;

- se vlaky dostihnou nebo se předjíždějí;

- je jízda následného vlaku podmíněna uvolněním prostorového oddílu předchozím vlakem.

- je její zachování nařízeno PND3.

Je-li strojvedoucímu zrušena v dopravně D3 ohlašovací povinnost, uvede se v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku ve sloupci 2 značka s vysvětlením pod tabelárním jízdním řádem „Ohlašovací povinnost zrušena“. Strojvedoucí těchto vlaků se budou zpravovat písemným rozkazem pouze o mimořádně nařízené ohlašovací povinnosti. Dojde-li k nemožnému dorozumění, je třeba se řídit ustanovením tohoto předpisu.

162.	Dirigující dispečer ohlásí příjezd vlaku z přilehlé stanice do první dopravny D3 výpravčímu přilehlé stanice.

Dříve, než dá dirigující dispečer strojvedoucímu svolení k jízdě do další dopravny, ohlásí předvídaný odjezd vlaku závorářům.

Dává-li dirigující dispečer svolení k jízdě do přilehlé stanice, ohlásí nejdříve předvídaný odjezd výpravčímu této stanice. Nemůže-li tak učinit pro nemožné dorozumění a obsluhuje-li na trati PZZ zaměstnanec přilehlé stanice, zpraví dirigující dispečer strojvedoucího písemným rozkazem o jízdě přes přejezdy se zvýšenou opatrností.

163.	Dirigující dispečer dá svolení k odjezdu vždy až do další dopravny, kde není strojvedoucímu příslušného vlaku zrušena ohlašovací povinnost. Strojvedoucí nesmí odjet z dopravny D3 dříve, než obdrží svolení od dirigujícího dispečera.

164.	Strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) žádá o svolení k odjezdu takto:

„Může odjet vlak 28106 v 5.32 z Vodňan do Bavorova? Mikeš.“.

„Může odjet vlak 87196 v 10.14 z Litně do km 2,4 a zpět do Litně? Fiala.“

„Může odjet vlak 88792 ve 12.45 z Bechyně do km 14,1? Benč.“

„Může odjet vlak 88793 ve 13.20 z km 14,1 do Bechyně? Benč.“

Tento dotaz se nezapisuje.

Dirigující dispečer udělí svolení takto:

„Ano, vlak 28106 může odjet v 5.32 z Vodňan do Bavorova. Kokeš.“.

„Ano, vlak 87196 může odjet v 10.14 z Vodňan do km 2,4 a zpět do Vodňan. Veselý.“.

„Ano, vlak 88792 může odjet ve 12.45 z Bechyně do km 14,1. Krejcar.“.

„Ano, vlak 88793 může odjet ve 13.20 z km 14,1 do Bechyně. Krejcar.“.

165.	Z dopravny D3 (přilehlé stanice), ve které došlo ke křižování, smí strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) žádat o svolení k odjezdu až po příjezdu vlaku opačného směru. Stejně tak smí dirigující dispečer dát svolení k odjezdu z této dopravny D3 (přilehlé stanice) jen tehdy, když mu strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) ohlásil příjezd vlaku opačného směru.

Nesmí-li vlak odjet, zakáže dirigující dispečer odjezd takto: „Nikoliv čekejte. Sedlář.“.

Pak oznámí důvod zákazu.

Nemůže-li vlak odjet z dopravny D3 (přilehlé stanice) v době stanovené dirigujícím dispečerem, musí to strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) dirigujícímu dispečerovi neprodleně ohlásit.

166.	Strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) ohlásí příjezd vlaku do dopravny dirigujícímu dispečerovi takto: “Vlak 17505 v Trhanově v 9.25. Našinec.“.

Dirigující dispečer potvrdí příjem hlášení takto: “Vlak 17505 v Trhanově v 9.25. Rozuměl Bek.“.

Strojvedoucí ohlásí příjezd ihned, jakmile se přesvědčí, že celý vlak po zastavení uvolnil námezníky.

Nemůže-li být zadní námezník uvolněn, nesmí strojvedoucí ohlásit příjezd vlaku, ale oznámí tuto skutečnost dirigujícímu dispečerovi a postupuje dále podle jeho pokynů.

Nemůže-li strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) pro nemožné dorozumění s dirigujícím dispečerem ohlásit příjezd vlaku, učiní o tom zápis ve vedené dopravní dokumentaci.

167.	Dirigující dispečer nesmí samotnou žádost o svolení k odjezdu považovat nikdy za ohlášení příjezdu vlaku.

168.	V dopravnách D3, kde pobyt není delší než 5 minut, může strojvedoucí při hlášení příjezdu zároveň žádat o svolení k odjezdu. Při křižování může tak učinit, až strojvedoucí vlaku opačného směru ohlásí příjezd.

Strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) může žádat o souhlas k odjezdu v časovém rozmezí 1 - 5 minut před časem odjezdu vlaku.

169.	Jízdu následného vlaku smí dirigující dispečer dovolit teprve tehdy, když předchozí vlak již opustil dopravnu D3, do níž žádá strojvedoucí následného vlaku o svolení k odjezdu anebo dá-li se uvolnění dopravny D3 předchozím vlakem předpokládat podle grafikonu vlakové dopravy a podle svolení k odjezdu daného předchozímu vlaku.

Je-li v čase, kdy strojvedoucí následného vlaku žádá od dirigujícího dispečera svolení k odjezdu příští dopravna D3 ještě obsazena vlakem a nejde-li o předjíždění nebo dostižení vlaku, může dát dirigující dispečer svolení k odjezdu, avšak musí strojvedoucího zpravit písemným rozkazem takto: „Do Strunkovic vjíždějte opatrně se zřetelem na předchozí vlak 28105 a věnujte pozornost postavení výhybek a volnosti koleje.“.

Stejným způsobem (ale beze slov „postavení výhybek“) musí být zpraven i strojvedoucí každého vlaku, kterému je dáno svolení k jízdě do dopravny D3 bez kolejového rozvětvení, která je ještě obsazena předchozím vlakem.

170.	Nastupuje-li strojvedoucí dopravní službu v dopravně D3, musí se vždy přesvědčit nahlédnutím do telefonního zápisníku D3 (uloženého v dopravně D3) o tom, zda tam nejsou zápisy, týkající se jeho výkonu dopravní služby.

171.-174.	Neobsazeno.

##### b. nemožné dorozumění

175.	Nemůže-li pro nemožné dorozumění dirigující dispečer ohlásit předvídaný odjezd vlaku závorářům, zpraví strojvedoucího písemným rozkazem, kterým mu nařídí jízdu přes příslušné přejezdy se zvýšenou opatrností.

176.	Má-li odjet vlak do sousední přilehlé stanice za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem, žádá strojvedoucí svolení k odjezdu přímo od výpravčího této stanice; ten pak postupuje stejně jako dirigující dispečer. Závorářům, jichž se jízda vlaků týká, musí výpravčí ohlásit předvídaný odjezd dříve, než dá strojvedoucímu svolení k odjezdu vlaku z dopravny D3.

Není-li dorozumění se závoráři možné, nadiktuje výpravčí strojvedoucímu rozkaz PvD3.

177.	Není-li možné si vyžádat pro nemožné dorozumění svolení k odjezdu vlaku z dopravny, smí vlak odjet jen tehdy, není-li jeho jízda dirigujícím dispečerem (výpravčím přilehlé stanice) nebo předpisy zakázána. Dále musí strojvedoucí (výpravčí přilehlé stanice) v tomto případě nepochybně zjistit porovnáním seznamu vlaků pro staniční zaměstnance se záznamy v Telefonním zápisníku D3, uloženém v dopravně (v dopravním deníku), že všechny vlaky opačného směru, které měly dojet před jeho odjezdem, již dojely. Přesvědčí se též, že dojely všechny mimořádné vlaky, jejichž jízda mu byla oznámena dirigujícím dispečerem písemným rozkazem a zda v dopravně D3 nebyl povolen posun mezi dopravnami. který dosud nebyl ukončen. Chybí-li v Telefonním zápisníku D3 záznam o příjezdu některého z výše uvedených vlaků opačného směru, strojvedoucí nesmí odjet, dokud k tomu neobdrží svolení dirigujícího dispečera (výpravčího přilehlé stanice) nebo dokud nezjistí, že vlak opačného směru, o němž chybí záznam, nepochybně dojel (dotazem u jeho strojvedoucího, dalších členů doprovodu vlaku např. v nocležnách apod.). Stejně tak musí strojvedoucí před odjezdem z dopravny D3 za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem nepochybně zjistit, že byla ukončena výluka koleje anebo že byl ukončen PMD.

178.	Strojvedoucí zapíše ve všech dopravnách D3 do Telefonního zápisníku D3 na nejbližší volný řádek s časovým údajem: „Nemožné dorozumění s dirigujícím dispečerem“, pokud takový záznam již není proveden. Na další řádek zapíše čas příjezdu a odjezdu svého vlaku.

Strojvedoucí musí pak jet v celém prostorovém oddílu až do sousední dopravny pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů. Při jízdě přes přejezdy vybavené PZZ, nemůže-li se přesvědčit o jejich stavu, musí jet jako by byl zpraven písemným rozkazem Op, část A.

179.	Vlak smí odjet nejdříve za 10 min po odjezdu předchozího vlaku. Nemůže-li strojvedoucí zjistit čas jeho odjezdu, odjede 10 min po příjezdu svého vlaku nebo po nástupu služby, nejdříve však v době stanovené GVD. Výpravčí přilehlé stanice nebo dirigující dispečer při odjezdu vlaku ze své stanice za nemožného dorozumění jednají obdobným způsobem.

180.	Každý vlak vjíždějící do dopravny D3 za nemožného dorozumění musí jet podle rozhledových poměrů.

181.	Nedostane-li dirigující dispečer pro nemožné dorozumění hlášení o příjezdu předchozího vlaku do dopravny, dovolí jízdu následného vlaku do této dopravny jen s písemným rozkazem nařizujícím strojvedoucímu jízdu pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.

182.-185.	Neobsazeno.

##### c. jízda s náskokem

186.	Jízda vlaku s náskokem je dovolena jen za možného dorozumění s dirigujícím dispečerem.

Souhlas k jízdě s náskokem dá strojvedoucímu dirigující dispečer udělením svolení k odjezdu z dopravny D3.

187.	Jízdu vlaku s náskokem dovolí dirigující dispečer vždy nejdále do dopravny, ve které je nařízena ohlašovací povinnost. Při určení dopravny musí vzít dirigující dispečer ohled na ohlašovací povinnost, která vyplývá z jízdy dalších vlaků.

Jízdu vlaku s náskokem do přilehlé stanice sjedná dirigující dispečer s výpravčím podle ustanovení předpisu ČD D2.

188.-191.	Neobsazeno.

##### d. zpoždění vlaků

192.	Výpravčí přilehlých stanic a strojvedoucí jsou povinni hlásit dirigujícímu dispečerovi zpoždění vlaků (i předpokládané) všude tam, kde dosáhlo 10 minut a více nebo kde se již ohlášené zpoždění zvětšilo nebo zmenšilo o 10 min nebo více. Toto hlášení může zprostředkovat i jiný zaměstnanec.

193.-195.	Neobsazeno.

### Kapitola IV

#### Rušení ohlašovací povinnosti

196.	Zrušením ohlašovací povinnosti dává dirigující dispečer současně strojvedoucímu souhlas k jízdě vlaku až do dopravny, ve které mu nebyla zrušena ohlašovací povinnost.

Dirigující dispečer zruší strojvedoucímu ohlašovací povinnost písemným rozkazem: „Ohlašovací povinnost zrušena v dopravnách D3 Havlovice, Trhanov, Klenčí.“.

197.	Není-li zároveň nutné, aby strojvedoucí zastavil vlak v některé z dopraven D3, v níž má zrušenu ohlašovací povinnost, zpraví ho současně dirigující dispečer o souhlasu k projetí písemným rozkazem: „V Havlovicích a Trhanově můžete projet.“.

198.	Zrušením ohlašovací povinnosti a udělením souhlasu k projíždění může dojít u  vlaku k jízdě s náskokem, který musí dirigující dispečer vzít v úvahu před udělením souhlasu.

199.	V těch dopravnách D3, ve kterých nesmí být strojvedoucímu zrušena ohlašovací povinnost, nesmí být dovoleno ani projíždění vlaků.

200.	V dopravně D3, ve které byl strojvedoucí zpraven o zrušení ohlašovací povinnosti, zapíše vždy do Telefonního zápisníku D3 přes sloupce 5 - 9:

„Vlaku 17509 zrušena ohlašovací povinnost až do Husince.“. K tomuto zápisu připojí příjmení dirigujícího dispečera, zápis podepíše.

201.	Dojde-li po odjezdu vlaku, u něhož byla zrušena ohlašovací povinnost, k nemožnému dorozumění s dirigujícím dispečerem, postupuje strojvedoucí následného vlaku podle článku 177 až 180 až do té dopravny D3, do které byla strojvedoucímu předchozího vlaku zrušena ohlašovací povinnost a kde v případě nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem byl strojvedoucí předchozího vlaku povinen učinit příslušné zápisy.

202.	Je-li strojvedoucí, jemuž byla zrušena ohlašovací povinnost, již za své jízdy vyrozuměn o nemožném dorozumění s dirigujícím dispečerem, musí v nejbližší dopravně D3 zastavit, i když v ní má zrušenu ohlašovací povinnost, popř. zároveň i dán souhlas k jejímu projetí, a musí nadále jednat podle ustanovení článku177 až 180.

203.-206.	Neobsazeno.

### Kapitola V

#### Vjezd a odjezd vlaků

207.	Vlak, který má při křižování nebo předjíždění (dostižení) přijet podle grafikonu vlakové dopravy nebo podle písemného rozkazu do dopravny D3 dříve, nazývá se v tomto předpise vlak první a vlak, který má přijet později, vlak druhý.

Povinnosti strojvedoucího vlaku prvního nebo vlaku druhého podle této kapitoly má i strojvedoucí PMD, kterému je vždy nařídí dirigující dispečer písemným rozkazem.

208.	Při křižování nebo předjíždění (dostižení) pravidelných vlaků musí mít vlak druhý v tabelárním jízdním řádu ve sloupci 2 - „Zvláštní opatření“ značku lichoběžníkové tabulky. Tato značka nebo písemným rozkazem určená povinnost jednat jako vlak druhý přikazuje strojvedoucímu zastavit čelo vlaku před lichoběžníkovou tabulkou dopravny D3.

209.	Vlak, kterému není nařízeno zastavení značkou podle předchozího článku, může vjet do dopravny D3 bez zastavení před lichoběžníkovou tabulkou, nenařídí-li dirigující dispečer písemným rozkazem strojvedoucímu, aby jednal jako vlak druhý.

Byl-li strojvedoucí vlaku, kterému je nařízeno zastavení značkou podle předchozího článku, zpraven dirigujícím dispečerem písemným rozkazem o tom, že v dopravně D3 jedná jako vlak první, ruší se současně strojvedoucímu tohoto vlaku i povinnost zastavit vlak před lichoběžníkovou tabulkou v této dopravně D3.

210.	Strojvedoucí vlaku druhého nemusí zastavit před lichoběžníkovou tabulkou, dává-li mu člen doprovodu vlaku prvního ruční speciální návěst Souhlas k posunu tak, aby ji mohl nepochybně zpozorovat. Návěst může být nahrazena i pokynem daným přímo.

Strojvedoucí vlaku prvního smí tuto návěst nebo pokyn dát, když:

- je rušící posun zastaven;

- u vlaků s přepravou cestujících je určeno místo zastavení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost cestujících;

- vjezdová kolej pro vlak druhý je volná (vyjma pravidelného nebo mimořádného vjezdu na obsazenou kolej);

- výhybky a výkolejky jsou postaveny i zajištěny ve správné poloze.

211.	Strojvedoucí smí nařídit, aby výhybky (výkolejky) postavil, jejich zajištění provedl a pokyn k vjezdu vlaku druhého do dopravny D3 dal jím určený člen doprovodu vlaku. Příslušné klíče smí vydat za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích a), b), a c) předchozího článku. Za splnění podmínky správného postavení a zajištění výhybek i výkolejek na určenou kolej odpovídá člen doprovodu vlaku, který bude těmito úkony pověřen. Výhybky a výkolejky musí tento člen doprovodu vlaku postavit a uzamknout ještě před tím, než dá pokyn k vjezdu vlaku druhého.

212.	Po odjezdu vlaku prvního z dopravny D3 přecházejí povinnosti strojvedoucího vlaku prvního na strojvedoucího toho vlaku, který ze zbylých vlaků dojel nejdříve anebo kterému tyto povinnosti nařídil dirigující dispečer písemným rozkazem .

Strojvedoucí, kterému určil dirigující dispečer písemným rozkazem povinnosti strojvedoucího vlaku prvního, musí o tomto přímo vyrozumět strojvedoucí ostatních vlaků v dopravně D3.

213.	Značka lichoběžníkové tabulky se v tabelárním jízdním řádu neuvádí:

- u vlaku přijíždějícího do dopravny D3, v níž dříve jedoucí vlak téhož směru nebo opačného směru končí jízdu, je-li mezi příjezdy obou vlaků rozdíl větší než 30 min;

- u vlaku, po jehož příjezdu do dopravny D3 začíná jízdu jiný vlak téhož nebo opačného směru, je-li rozdíl mezi příjezdem a odjezdem obou vlaků větší než 30 min;

- u vlaků, u nichž rozdíl mezi příjezdy nebo mezi příjezdem a odjezdem je sice menší než 30 min, ale v dopravně D3 nemůže být strojvedoucí, který by měl povinnosti vlaku prvního;

- u dopraven D3, kde jsou dovoleny současné vjezdy.

214.	U pravidelného vlaku, který jede jako vlak druhý ke křižování nebo předjíždění s pravidelným vlakem jezdícím jen v některých dnech v týdnu, se vždy uvede v tabelárním jízdním řádu značka lichoběžníkové tabulky. Ve dnech, kdy nejede pravidelný křižovací nebo předjížděný vlak, zruší dirigující dispečer písemným rozkazem strojvedoucímu povinnost zastavit vlak před lichoběžníkovou tabulkou.

Stejným způsobem zruší dirigující dispečer strojvedoucímu povinnost zastavit vlak před lichoběžníkovou tabulkou vždy, kdy pro zastavení není důvod.

215.	Dirigující dispečer smí dovolit strojvedoucímu vlaku, který nemá v tabelárním jízdním řádu značku lichoběžníkové tabulky, jízdu do dopravny D3, ve které končí jízdu jiný vlak, až když má ohlášeno, že souprava vozidel vlaku, včetně hnacího vozidla, je odstavena a zajištěna. Jinak musí dirigující dispečer určit strojvedoucím obou vlaků pořadí vjezdů vlaků; strojvedoucímu vlaku, který jízdu ukončil, určí povinnosti strojvedoucího vlaku prvního a strojvedoucímu vlaku, který má jet do dopravny D3, povinnosti strojvedoucího vlaku druhého.

Je-li pořadí vjezdů vlaků určeno tabelárním jízdním řádem nebo rozkazem dirigujícího dispečera, smí strojvedoucí vlaku prvního v dopravně D3, ve které vlak končí, ukončit službu až po vjezdu vlaku druhého. Je-li vlak druhý zpožděn, smí dirigující dispečer dovolit, aby strojvedoucí ukončil službu před příjezdem tohoto vlaku, avšak tak, aby hlášení o ukončení služby dostal dirigující dispečer ještě před odjezdem vlaku druhého ze sousední dopravny. Pak může strojvedoucímu vlaku druhého písemným rozkazem zrušit povinnost zastavit vlak před lichoběžníkovou tabulkou.

216.	V dopravně D3, kde vlak začíná jízdu, má jeho strojvedoucí povinnosti vlaku prvního ve vztahu k těm vlakům, které jsou uvedeny v tabelárním jízdním řádu ve sloupci 10 - „Stihne vlak číslo“ a které mají v tabelárním jízdním řádu ve sloupci 2 - „Zvláštní opatření“ značku lichoběžníkové tabulky. Případné změny určí dirigující dispečer.

Zjistí-li strojvedoucí ve výchozí dopravně D3 za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem, že má ještě dojet vlak opačného směru, který měl přijet před odjezdem jeho vlaku, má vzhledem k tomuto vlaku povinnosti strojvedoucího vlaku prvního, i když u vlaku opačného směru není v tabelárním jízdním řádu ve sloupci 2 - „Zvláštní opatření“ značka lichoběžníkové tabulky.

217.	Při jízdě zavedeného vlaku určí dirigující dispečer pořadí vjezdu vlaků do dopravny D3, ve které se setkají při křižování nebo předjíždění.

Dirigující dispečer podle potřeby určí, změní nebo zruší pořadí vjezdů vlaků, jsou-li vlaky zpožděny, jedou-li s náskokem, jsou-li pravidelné vlaky odřeknuty nebo jsou-li pravidelné vlaky, které jezdí jen v některé dny v týdnu, zavedeny ve dnech, kdy nemají jet. Strojvedoucí zpraví o pořadí vjezdů písemným rozkazem .

218.	O stanoveném nebo změněném pořadí vjezdů vlaků musí dirigující dispečer zpravit vždy napřed strojvedoucího toho vlaku, který má jednat jako strojvedoucí vlaku druhého.

219.	Zastaví-li strojvedoucí vlak druhý před lichoběžníkovou tabulkou a nedostane-li do 5 minut návěst Souhlas k posunu nebo pokyn k vjezdu do dopravny D3, daný přímo, smí strojvedoucí jet s vlakem podle rozhledových poměrů ke krajní výhybce, před níž musí vlak zastavit. Výhybky a výkolejky přestaví na kolej, která je určená jako vjezdová pro jeho vlak. Po přestavení výhybek a výkolejek a jejich zajištění smí strojvedoucí s vlakem vjet na určenou kolej v dopravně D3, není-li tato kolej obsazena vozidly. Při jízdě vlaku od krajní výhybky musí jet strojvedoucí podle rozhledových poměrů, dávat opakovaně návěst Pozor a zastavit na určeném místě.

Strojvedoucí může přestavení a zajištění výhybek a výkolejek nařídit dalšímu členu doprovodu vlaku.

Strojvedoucí vlaku prvního, který vjíždí při křižování do dopravny D3 a má zpoždění větší než 5 minut, musí jet od lichoběžníkové tabulky podle rozhledových poměrů, musí předpokládat, že vlak druhý již vjíždí do dopravny D3 a musí proto zastavit tak, aby čelo jeho vlaku na koleji bližší výpravní budově bylo nejdále v úrovni čela prvního vozidla, určeného k přepravě cestujících, vlaku na koleji vzdálenější.

220.	Každý vlak, který má v dopravně D3 nařízenu ohlašovací povinnost, musí zastavit nejdále u námezníku na konci vjezdové koleje nebo před hrotem jazyka výhybky, nestanoví-li PND3 vzhledem k místu nástupu a výstupu cestujících jinak.

V dopravně D3 bez kolejového rozvětvení musí vlak zastavit tak, aby čelo vlaku neopustilo dopravnu D3 a konec vlaku minul hranice dopravny D3; vlak s přepravou cestujících musí zastavit u nástupiště.

Při vjezdu na manipulační kolej musí vlak zastavit na odjezdové straně nejdále před výkolejkou nebo hrotem jazyka výhybky.

221.	Přestavení výhybek a výkolejek i jejich zajištění pro odjezd vlaku z dopravny D3 nebo místa s kolejovým rozvětvením provádí strojvedoucí tohoto vlaku.

Tento úkon může strojvedoucí nařídit i dalším členům doprovodu vlaku. Při jízdě proti hrotu musí mít zaměstnanec, který přestavoval výhybky, klíče od zámků těchto výhybek u sebe ještě před jízdou vlaku přes výhybky. Stejně tak musí mít zaměstnanec u sebe klíče od výkolejek, je-li nutno pro jízdu vlaku zajistit výkolejky ve sklopené poloze.

Po přestavení výhybek do základní polohy může člen doprovodu vlaku uschovat klíče u sebe; odevzdat strojvedoucímu je musí nejpozději po příjezdu do dopravny, ve které vlak nejdříve zastaví. Strojvedoucí smí ohlásit příjezd vlaku do dopravny D3, až když jsou mu tyto klíče odevzdány.

Dirigující dispečer může při křižování nebo předjíždění uložit strojvedoucímu později odjíždějícího vlaku, aby pro vlak, který odjíždí dříve, přestavil výhybky a výkolejky a zajistil je ve správné poloze.

222.	Má-li být při křižování, předjíždění nebo dostižení vlaku s přepravou cestujících pohybováno se soupravou vlaku na dopravní koleji bližší k přijímací budově, musí být cestující vhodným způsobem varováni.

223.-226.	Neobsazeno.

### Kapitola VI

#### Křižování a předjíždění vlaků

##### a. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

227.	Křižování je vyhnutí vlaků opačného směru při jednokolejném provozu. Setkání vlaků téhož směru je předjíždění nebo dostižení.

Pravidelné křižování, předjíždění či dostižení je určeno GVD nebo jízdním řádem zvláštních vlaků.

228.	Na trati D3 musí mít vlaky jedoucí od jednoho konce trati vždy lichá čísla, vlaky opačného směru sudá čísla.

229.	Vlak nesmí odjet z dopravny D3 nebo stanice, dokud nedojedou všechny vlaky opačného směru, které měly dojet před jeho odjezdem podle GVD, podle sešitového jízdního řádu, podle jízdního řádu zvláštního vlaku nebo podle přeloženého křižování. Za to odpovídá:

- dirigující dispečer na celé trati D3;

- v dopravnách D3 strojvedoucí;

- v přilehlé stanici výpravčí.

230.	V dopravnách D3 musí strojvedoucí učinit veškerá opatření k tomu, aby zabránil odjezdu vlaku opačného směru, nedojel-li jeho vlak celý nebo neuvolnil-li zadní námezník.

Předjížděný vlak smí odjet z dopravny D3 jen tehdy, bylo-li uskutečněno předjíždění nebo byl-li strojvedoucí zpraven písemným rozkazem o změně nebo zrušení předjíždění.

231.-234.	Neobsazeno.

##### b. PŘELOŽENÍ KŘIŽOVÁNÍ

235.	Křižování překládá výhradně dirigující dispečer. O přeloženém křižování zpraví strojvedoucí obou vlaků písemným rozkazem, není-li tato povinnost nařízena výpravčímu přilehlé stanice.

236.	Dirigující dispečer (výpravčí přilehlé stanice) musí o přeloženém křižování zpravit písemným rozkazem nejdříve strojvedoucího toho vlaku, který má křižovat s vlakem opačného směru v některé dopravně před pravidelnou nebo dříve určenou křižovací dopravnou.

Toto neplatí, pokud vlak, jehož strojvedoucí má být zpraven dříve, je tak zpožděn, že v čase, kdy se křižování překládá, nedojel ještě do přilehlé nebo dirigující stanice, nebo když strojvedoucí v dirigující nebo přilehlé stanici ještě nenastoupil službu. Dirigující dispečer nebo výpravčí přilehlé stanice zpraví písemným rozkazem strojvedoucího ihned, jakmile dojede do dirigující nebo přilehlé stanice nebo v ní nastoupí službu.

237.	Při přeložení křižování zpraví dirigující dispečer strojvedoucí obou vlaků rozkazem PvD3 takto: „S vlakem číslo 18006 křižujete v Radomyšli, kde vám určuji kolej číslo jedna. Jednejte jako vlak první! Vlaku číslo 18006 určuji v Radomyšli kolej číslo tři. Pekárek.“.

Strojvedoucí sepsaný rozkaz přečte dirigujícímu dispečerovi.

Strojvedoucí oznámí dirigujícímu dispečerovi číslo jím sepsaného, potom dirigující dispečer oznámí strojvedoucímu číslo jím sepsaného PvD3. Strojvedoucí i dirigující dispečer zapíší obě čísla lomeně na místo předepsané v PvD3 (první číslo je číslo rozkazu PvD3 strojvedoucího, druhé číslo je číslo rozkazu PvD3 dirigujícího dispečera).

Dirigující dispečer ukončí rozhovor slovy: „Správně, konec.“.

Stejným způsobem překládá dirigující dispečer křižování z přilehlé stanice na trať D3. Při přeložení křižování do přilehlé (dirigující) stanice se vjezdová kolej a pořadí vlaků neurčuje.

238.	Jakmile dirigující dispečer ukončí rozhovor se strojvedoucím, kterého je nutno zpravit dříve, slovy: „Správně, konec.“, musí být křižování pokládáno za právoplatně přeložené.

Má-li být strojvedoucí o přeloženém křižování zpraven prostřednictvím výpravčího přilehlé stanice, pokládá dirigující dispečer křižování za právoplatně přeložené, jakmile ukončí rozhovor s výpravčím přilehlé stanice slovy: „Správně, konec.“.

Strojvedoucí zpravovaných vlaků a výpravčí přilehlé stanice pokládají křižování za právoplatně přeložené, jakmile s nimi dirigující dispečer ukončí rozhovor slovy: „Správně, konec.“.

239.	Má-li být o přeloženém křižování zpraven strojvedoucí prostřednictvím výpravčího přilehlé stanice, nařídí dirigující dispečer výpravčímu této stanice, aby zpravil strojvedoucího příslušného vlaku rozkazem PvD3, jehož text mu nadiktuje. Pro diktování rozkazu PvD3 výpravčímu přilehlé stanice a jeho sepisování platí stejné zásady, jako při sepisování strojvedoucím.

Výpravčí přilehlé stanice i dirigující dispečer zapíší číslo rozkazu výpravčího přilehlé stanice na místo určené pro číslo rozkazu strojvedoucího. Výpravčí přilehlé stanice se po sepsání rozkazu podepíše za příjmení dirigujícího dispečera.

Výpravčí přilehlé stanice je povinen ohlásit dirigujícímu dispečerovi, že strojvedoucí je zpraven.

240.	Křižování do přilehlé stanice překládá dirigující dispečer po předchozí dohodě s výpravčím přilehlé stanice.

241.	Výpravčí přilehlé stanice, do níž bylo křižování přeloženo, zpraví strojvedoucího vlaku, který musí čekat v této stanici, o přeloženém křižování písemným rozkazem ihned po jeho příjezdu, byl-li k tomu dirigujícím dispečerem vyzván.

Strojvedoucího vlaku opačného směru zpraví dirigující dispečer o přeloženém křižování nejpozději v pravidelné nebo dříve určené křižovací dopravně.

242.	Nemůže-li dirigující dispečer pro nemožné dorozumění se strojvedoucími, popř. s výpravčími přilehlých stanic přeložit křižování, musí být dodrženo pravidelné nebo ještě za možného dorozumění přeložené křižování.

243.	Výpravčí přilehlé stanice smí za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem přeložit křižování ze sousední dopravny D3 do vlastní stanice, může-li se dorozumět se strojvedoucím. Přitom strojvedoucímu oznámí, že je nemožné dorozumění s dirigujícím dispečerem.

244.	Bylo-li křižování dirigujícím dispečerem přeloženo do přilehlé stanice, je výpravčí této stanice oprávněn zpravit písemným rozkazem o přeloženém křižování strojvedoucího vlaku, který pro nemožné dorozumění nemohl být zpraven dirigujícím dispečerem.

245.	Byl-li zpraven dirigujícím dispečerem o přeloženém křižování strojvedoucí vlaku, který musí čekat na vlak opačného směru v dopravně D3 před pravidelnou nebo dříve určenou křižovací dopravnou D3, zatímco strojvedoucí vlaku opačného směru již nemohl být zpraven pro nemožné dorozumění s dirigujícím dispečerem, avšak vzájemné dorozumění strojvedoucích je možné, je zpravený strojvedoucí povinen zpravit strojvedoucího vlaku opačného směru takto: „Sepište rozkaz PvD3 o křižování, které přeložil dirigující dispečer.“.

Pak mu nadiktuje příslušný obsah svého rozkazu PvD3, týkající se přeloženého křižování i s příjmením dirigujícího dispečera včetně čísel rozkazů a dodá: „Vlak 18005 čeká proto na křižování s vlakem 18006 v Radomyšli. Špeta.“.

Strojvedoucí, který tuto zprávu poslouchá, ji píše přímo do rozkazu PvD3. Po sepsání rozkazu PvD3 jej přečte strojvedoucímu, který rozkaz diktoval. Ukončení hovoru je provedeno slovy: „Správně, konec.“.

246.	Nemůže-li se strojvedoucí, který byl dirigujícím dispečerem zpraven o přeloženém křižování rozkazem PvD3 a který čeká v dopravně D3 na vlak opačného směru, dorozumět ani se strojvedoucím tohoto vlaku a domnívá-li se, že tento strojvedoucí nebyl dirigujícím dispečerem o přeložení křižování zpraven a že nemožné dorozumění ještě potrvá, opíše doslovně svůj rozkaz PvD3 do rozkazu Pv tak, jak mu ho dirigující dispečer nadiktoval a opatří ho dovětkem:

„Vlak 18005 čeká proto na křižování s vlakem 18006 v Radomyšli.“.

Takto vyplněný rozkaz Pv odešle po členu doprovodu vlaku nebo po jiném vhodném zaměstnanci do dopravny D3, ve které čeká vlak opačného směru.

Stejně postupuje i výpravčí přilehlé stanice, čeká-li vlak na křižování v jeho stanici a domnívá-li se, že strojvedoucí vlaku opačného směru nebyl dirigujícím dispečerem zpraven o přeloženém křižování.

247.	Vlak opačného směru smí z dopravny D3 odjet, jakmile byl jeho strojvedoucímu nadiktován nebo doručen písemný rozkaz podle předchozích článků.

Dříve než odjede vlak z dopravny D3, v níž byl strojvedoucímu nadiktován nebo doručen písemný rozkaz, musí strojvedoucí upravit odjezd vlaku se zřetelem na předchozí vlak jedoucí stejným směrem a smí pokračovat v další jízdě pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.

248.-252.	Neobsazeno.

##### C. ZMĚNA SLEDU VLAKů

253.	Změnu sledu vlaků nařizuje dirigující dispečer. O změně sledu vlaků zpraví strojvedoucí obou vlaků písemným rozkazem, není-li tato povinnost nařízena výpravčímu přilehlé stanice.

Za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem, avšak za možného dorozumění výpravčího přilehlé stanice se strojvedoucími, může tento nařídit změnu sledu vlaků sám, avšak jen ze sousední dopravny D3 do vlastní stanice.

254.	Při změně místa předjíždění zpraví dirigující dispečer strojvedoucí obou vlaků písemným rozkazem takto: „Vlak 23308 předjíždí vlak 88106 ve Vítkově. Ve Vítkově vám určuji kolej číslo jedna. Jednejte jako vlak druhý. Vlaku 88106 určuji ve Vítkově kolej číslo dvě. Zeman.“.

255.	Dirigující dispečer nařizuje změnu sledu vlaků do přilehlé stanice nejméně 5 min před odjezdem vlaku, který jede ve změněném sledu ze sousední dopravny D3.

Nemůže-li dirigující dispečer pro nemožné dorozumění se strojvedoucím, popř. s výpravčím přilehlé stanice, změnit místo předjíždění, musí se dodržet pravidelné nebo ještě za možného dorozumění určené místo předjíždění.

256.	Za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem musí strojvedoucí zpožděného vlaku předpokládat, že jeho vlak bude dostižen následným vlakem.

Jestliže by mohl být vlak za pobytu v dopravně D3 dostižen následným vlakem, zajistí strojvedoucí tohoto vlaku přestavení a zajištění výhybek pro vjezd následného vlaku na volnou kolej. Není-li to možné, zařídí strojvedoucí, aby tomuto vlaku byla od krajní výhybky dána návěst Stůj zastavte všemi prostředky.

Výhybky mohou být přestaveny zpět do základní polohy nebo může být zrušena povinnost dát návěst Stůj zastavte všemi prostředky ve směru očekávané jízdy vlaku až po uvolnění koleje.

257.-261.	Neobsazeno.

### Kapitola VII

#### Vjezdové koleje a místo zastavení vlaku

262.	U každé dopravny D3 se v tabelárním jízdním řádu ve sloupci 2a, „Kolej“ uvedou u pravidelných vlaků vjezdové koleje. Obdobně se uvedou odjezdové koleje ve výchozích dopravnách D3.

263.	Mimořádnému vlaku určí vjezdové koleje v dopravnách D3 dirigující dispečer, který je oznámí strojvedoucímu písemným rozkazem již ve výchozí dopravně; kromě toho je oznámí i strojvedoucím všech vlaků, které se v těchto dopravnách D3 s mimořádným vlakem setkají.

264.	Změnu vjezdové koleje nařizuje dirigující dispečer; zpraví o ní písemným rozkazem strojvedoucího vlaku, který jede na jinou kolej, a strojvedoucí všech vlaků, které se s takovým vlakem v dopravně D3 setkají.

Strojvedoucí jsou odpovědni za to, že vlak v dopravně D3 vjede jen na kolej určenou tabelárním jízdním řádem nebo dirigujícím dispečerem.

265.-269.	Neobsazeno.

### Kapitola VIII

#### Vjezd vlaku na obsazenou, kusou nebo manipulační kolej

270.	V nezbytných případech se smí v dopravně D3 obsadit se svolením dirigujícího dispečera dopravní koleje.

O obsazení kterékoli dopravní koleje musí dirigující dispečer zpravit strojvedoucí všech vlaků bez ohledu na to, na kterou kolej vlaky v dopravně D3 jedou.

271.	Je-li nemožné dorozumění s dirigujícím dispečerem a je-li nutné obsadit dopravní kolej (např. vozidly, která jsou nezpůsobilá jízdy), musí strojvedoucí zajistit, aby vozidla byla zajištěna (včetně použití uzamykatelné kovové podložky) a výhybky na obou zhlavích uzamčeny na volnou dopravní kolej.

Je-li obsazena hlavní kolej, na níž jsou výhybky v základní poloze uzamčeny, odemkne strojvedoucí výhybky náhradními nezapečetěnými klíči, přestaví výhybky na volnou kolej a uzamkne je. Vyjmuté klíče uloží zpět do skříňky. Obsazenou kolej kryje přenosnými návěstidly s návěstí Stůj.

Strojvedoucí musí rovněž zajistit, aby o tom byl co nejdříve zpraven dirigující dispečer. V Telefonním zápisníku D3 zapíše, že kolej je obsazena.

272.	Strojvedoucí zpraví strojvedoucí všech vlaků opačného směru zápisem v Telefonním zápisníku D3 v dopravně D3, sousedící s dopravnou D3, v níž je dopravní kolej obsazena vozidly. Kromě toho je povinen v této i v každé příští dopravně D3 pokusit se zpravit dirigujícího dispečera.

Setká-li se s vlakem opačného směru, zpraví jeho strojvedoucího o obsazení dopravní koleje rozkazem Pv. Strojvedoucí takto zpraveného vlaku musí vlak zastavit před krajní výhybkou.

Po zastavení se strojvedoucí přesvědčí o situaci v dopravně D3 a zajistí vjezd vlaku na volnou kolej, která není určena při křižování, předjíždění nebo dostižení pro jiný vlak.

273.	V PND3 se uvedou dopravny D3, kde je dovoleno uskutečňovat vjezdy vlaků na obsazenou nebo kusou kolej a za jakých podmínek. V těchto dopravnách D3 se mohou uskutečňovat jak pravidelné vjezdy vlaku na obsazenou (kusou) kolej (uvedeno příslušnou značkou v tabelárním jízdním řádu), tak i mimořádné vjezdy vlaku na obsazenou (kusou) kolej.

V PND3 mohou být dovoleny i vjezdy vlaků na manipulační kolej, ale pouze za podmínky, že příslušné výkolejky budou uzamykatelné i ve sklopené poloze. Tyto vjezdy se vždy považují za vjezd vlaku na obsazenou kolej.

Mimořádný vjezd na obsazenou, kusou nebo manipulační kolej v ostatních dopravnách D3 dovolí dirigující dispečer jen při nehodách, mimořádných událostech, nehodových událostech nebo mimořádnostech.

274.	Při vjezdu vlaku na obsazenou (kusou) kolej se místo zastavení neoznačuje ruční návěstí Stůj ani není dávána na vjezdovém zhlaví návěst Výstraha. Při pravidelném vjezdu vlaku na obsazenou (kusou) kolej musí být strojvedoucí o těchto skutečnostech zpraven poznámkou v tabelárním jízdním řádu.

Při mimořádném vjezdu vlaku na obsazenou (kusou) kolej zpraví dirigující dispečer strojvedoucího vlaku písemným rozkazem v sousední dopravně takto:

„V Havlovicích jedete na obsazenou (kusou) kolej. Ruční návěsti Výstraha a Stůj nejsou dávány.“.

275.	Při vjezdu vlaku na obsazenou (kusou) kolej musí jet strojvedoucí od krajní výhybky podle rozhledových poměrů.

276.-279.	Neobsazeno.

### Kapitola IX

#### Obsluha vleček, odbočujících ze širé trati a nákladišť

280.	Obsluha vleček, odbočujících ze širé trati a obsluha nákladišť se provádí:

- vlaky, které po ukončení manipulace pokračují v jízdě do další dopravny;

- vlečkovými vlaky.

281.	Pokud vlak, obsluhující vlečky na širé trati nebo nákladiště, neuvolňuje traťovou kolej, nemusí strojvedoucí tohoto vlaku žádat dirigujícího dispečera o souhlas k posunu ani mu ohlašovat jeho ukončení.

282.	Je-li obsluha vlečky nebo nákladiště prováděna vlečkovými vlaky, které neuvolňují traťovou kolej, zapíše vždy strojvedoucí časové údaje příjezdu na vlečku nebo nákladiště a ukončení manipulace do Telefonního zápisníku D3, uloženého v nákladišti nebo u odbočné výhybky vlečky, a to i v případě rádiového spojení strojvedoucího s dirigujícím dispečerem.

283.	Je-li obsluha vlečky nebo nákladiště prováděna vlaky, které uvolňují traťovou kolej, musí strojvedoucí vlak zastavit před odbočnou výhybkou a zajistit přestavení výhybek (výkolejek) pro jízdu na vlečku nebo nákladiště. Po vjezdu na vlečku nebo nákladiště musí být přestaveny výhybky (výkolejky) do základní polohy a v této poloze zajištěny. Teprve potom smí strojvedoucí ohlásit dirigujícímu dispečerovi příjezd vlaku, uvolnění traťové koleje a uzamčení výhybek (výkolejek) pro jízdu vlaků po traťové koleji.

Během pobytu vlaku na vlečce nebo nákladišti musí mít strojvedoucí soupravu hlavních klíčů nepřetržitě u sebe.

Pro vlastní posun na vlečce nebo nákladišti v době, kdy je traťová kolej uvolněna, nemusí strojvedoucí žádat o souhlas k posunu ani mu ohlašovat jeho ukončení.

Před odjezdem vlaku z vlečky nebo nákladiště si musí strojvedoucí vyžádat od dirigujícího dispečera souhlas k jízdě do dopravny. Po obdržení souhlasu zajistí přestavení výhybek (výkolejek) pro jízdu z vlečky nebo nákladiště. Neobdrží-li z důvodu nemožného dorozumění souhlas k odjezdu, nesmí strojvedoucí z vlečky nebo nákladiště odjet ani dovolit manipulaci s výhybkami.

Časové údaje příjezdu, uvolnění traťové koleje a souhlasu k odjezdu zapisuje strojvedoucí do Telefonního zápisníku D3, uloženého v nákladišti nebo u odbočné výhybky vlečky, a to i v případě rádiového spojení strojvedoucího s dirigujícím dispečerem.

284.	Je-li podle GVD trasován po návratu vlečkového vlaku do dopravny nejdříve vlak ze sousední dopravny směrem za vracejícím se vlečkovým vlakem, musí být v jeho tabelárním jízdním řádu poznámka, nařizující v případě nemožného dorozumění strojvedoucímu zastavit vlak před odbočnou výhybkou vlečky nebo krajní výhybkou nákladiště. Další jízda vlaku za nemožného dorozumění podle rozhledových poměrů je dovolena až po zjištění, že vlečkový vlak odjel zpět do dopravny nebo že je uzamčen na vlečce nebo nákladišti.

285.-287.	Neobsazeno.

### Kapitola X

#### Jízdy speciálních hnacích vozidel

##### A. Jízdy speciálních hnacích vozidel
do dopravny před místem práce

288.	Jízdy speciálních hnacích vozidel do dopravny před místem práce se uskutečňují jako jízdy vlaků.

289.	Jízda speciálních hnacích vozidel, která podle předpisu ČD D2/81 nesmějí jet jako vlak, se provádí jako posun mezi dopravnami.

290.	Doprovod speciálních hnacích vozidel musí být tvořen mimo strojvedoucího alespoň ještě jedním zaměstnancem.

291.-294.	Neobsazeno.

##### B. Jízdy speciálních hnacích vozidel
z dopravny na místo práce

295.	Jízdy speciálních hnacích vozidel z dopravny na místo práce na širé trati se uskutečňují jako posun mezi dopravnami.

296.	Strojvedoucí speciálního hnacího vozidla si vyžádá u dirigujícího dispečera souhlas k posunu mezi dopravnami. Tento posun se provádí podle zásad PMD tohoto předpisu.

297.-300.	Neobsazeno.

### Kapitola XI

#### Posun

##### A. Posun v dopravnách D3

301.	Strojvedoucí smí v dopravně D3 zahájit posun jen se svolením dirigujícího dispečera, který určí čas začátku a ukončení posunu. Dirigující dispečer smí dát svolení k posunu v dopravně D3 jen tehdy, nedovolil-li jízdu vlaku do této dopravny D3.

Svolení k posunu platí i za úroveň lichoběžníkové tabulky za podmínky, že konec posunového dílu nemine lichoběžníkovou tabulku. Za dodržení této podmínky odpovídá zaměstnanec oprávněný řídit posun.

302.	Dirigující dispečer smí dovolit současný posun v sousedních dopravnách D3 za podmínky, že alespoň v jedné z těchto dopraven D3 bude posun omezen pouze na obvod dopravny D3 (to je nejdále do úrovně lichoběžníkové tabulky).

303.	Strojvedoucí, jemuž byla v dopravně D3 zrušena ohlašovací povinnost, může v této dopravně D3 posunovat bez souhlasu dirigujícího dispečera za podmínky, že posun bude ukončen tak, aby vlak odjel v čase pravidelného (stanoveného) odjezdu vlaku z dopravny D3.

304.	Souhlas k posunu po odjezdu jiného vlaku z dopravny D3 smí dirigující dispečer udělit až po ohlášení strojvedoucího, který žádá o souhlas k posunu, že odjíždějící vlak minul lichoběžníkovou tabulku. V případě posunu za vlakem se rozkazem PvD3 nařídí povinnost věnovat zvýšenou pozornost volnosti koleje.

305.	Ukončení posunu musí strojvedoucí neprodleně ohlásit dirigujícímu dispečerovi. Teprve potom smí dát dirigující dispečer svolení k odjezdu vlaku ze sousední dopravny.

306.	Nedostal-li dirigující dispečer pro nemožné dorozumění hlášení strojvedoucího o ukončení posunu v dopravně D3, smí dovolit odjezd vlaku ze sousední dopravny do dopravny D3, v níž dovolil posun, až po zpravení jeho strojvedoucího písemným rozkazem, kterým mu nařídí jízdu pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.

307.	Je-li třeba omezit svolení k posunu pouze na obvod dopravny D3 (to je nejdále do úrovně lichoběžníkové tabulky), nařídí toto omezení dirigující dispečer strojvedoucímu písemným rozkazem. Řídí-li posun vedoucí posunové čety, musí být s tímto písemným rozkazem prokazatelně seznámen podpisem písemného rozkazu.

308.	Posun musí být ukončen nejpozději v době stanovené dirigujícím dispečerem. Posun, který v této době nebyl ukončen, se smí pohybovat pouze ve směru od lichoběžníkové tabulky do dopravny D3. Za toto odpovídá vždy strojvedoucí.

309.	V případě, kdy je nutné v dopravně D3 provést posun u vlaku za účelem uvolnění vjezdové koleje pro další vlak, může dirigující dispečer dovolit současně odjezd dalšího vlaku ze sousední dopravny za těchto podmínek:

- vlak, který má uvolnit kolej, musí posunovat jen na opačném zhlaví, než je vjezdové zhlaví vlaku dalšího. Toto omezení posunu nařídí dirigující dispečer strojvedoucímu rozkazem PvD3;

- další vlak jedoucí do této dopravny D3 jedná vždy jako vlak druhý ve smyslu tohoto předpisu;

- oba vlaky musí být pravidelné a musí se jednat o pravidelnou křižovací nebo předjížděcí dopravnu D3.

310.	Za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem se smí posunovat v dopravnách D3 jen v nezbytných případech a jen do úrovně lichoběžníkové tabulky. Očekává-li se vlak, musí být posun ukončen alespoň 10 min před jeho příjezdem podle SJŘ. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá strojvedoucí.

311.	Posun současně na více místech v dopravně D3 je zakázán. Dirigující dispečer určí, který vlak bude posunovat dříve, a strojvedoucímu tohoto vlaku udělí souhlas k posunu.

Za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem může posunovat nejdříve strojvedoucí vlaku, který má z této dopravny D3 odjet podle jízdního řádu dříve.

312.	Strojvedoucí u vlaků osobní dopravy, lokomotivních vlaků a speciálních hnacích vozidel je zaměstnancem oprávněným řídit jednoduchý posun.

313.	Strojvedoucí u vlaků nákladní dopravy po projednání s dirigujícím dispečerem oznámí svolení k posunu zaměstnanci oprávněnému řídit posun.

Zaměstnancem oprávněným řídit posun je vedoucí posunové čety. Při posunu se strojvedoucí řídí pokyny zaměstnance oprávněného řídit posun.

U vlaků nákladní dopravy, kde není posunová četa, je zaměstnancem oprávněným řídit jednoduchý posun strojvedoucí.

314.	Úkoly, které se týkají přístavby, odsunu vozů a obsluhy manipulačních míst, dá dirigující dispečer přímo vedoucímu posunové čety. Vedoucí posunové čety odpovídá za splnění nařízených úkolů.

315.-319.	Neobsazeno.

##### B. Posun mezi dopravnami

320.	Za posun mezi dopravnami se považuje zabezpečení jízdy speciálních hnacích vozidel:

- z dopravny do sousední dopravny;

- z dopravny na místo na širé trati a zpět do dopravny.

321.	PMD je vždy i jízda nutného pomocného vlaku na trať z poslední dopravny před místem nasazení a jeho jízda z tratě do dopravny.

322.	O PMD musí dirigující dispečer zpravit písemným rozkazem strojvedoucí všech vlaků, které se během své jízdy v dopravně D3 setkají s PMD. Tímto rozkazem musí též určit pořadí vjezdů do dopravny D3 a vjezdové koleje.

O PMD musí dirigující dispečer před udělením souhlasu k PMD zpravit písemným rozkazem též strojvedoucí všech vlaků, jejichž jízda bude PMD narušena.

323.	Souhlas k PMD udělí strojvedoucímu dirigující dispečer písemným rozkazem, ve kterém určí čas začátku a ukončení PMD, místo ukončení PMD, vjezdovou kolej a pořadí vjezdu do dopravny D3, do které po ukončení manipulace pojede. Má-li se PMD v dopravně D3 setkat s vlakem, musí v písemném rozkazu uvést též pořadí vjezdu a vjezdovou kolej vlaku.

Jízdu PMD z nejbližší dopravny D3 směrem k přilehlé stanici smí dirigující dispečer dovolit až po sjednání PMD s výpravčím přilehlé stanice.

Souhlas k PMD z přilehlé stanice udělí dirigující dispečer prostřednictvím výpravčího přilehlé stanice, který zpraví strojvedoucího písemným rozkazem.

324.	Místo čísla vlaku se v písemných rozkazech uvádí PMD.

325.	Odjezd PMD z dopravny D3 a vjezd PMD do dopravny D3 se uskuteční podle podmínek pro odjezd a vjezd vlaku.

Vjezd PMD na obsazenou kolej je dovolen bez zpravení písemným rozkazem. Stejně tak je vždy dovolen i vjezd na manipulační kolej (odjezd z manipulační koleje).

326.	Dirigující dispečer dovolí PMD jen ve vhodné vlakové přestávce, není-li jeho jízda důležitější než jízda vlaku a vždy nejdále do nejbližší dopravny.

Jízda PMD za vlakem nebo za jiným PMD není dovolena.

Jízda PMD do dopravny D3, ve které je dovolen posun, není dovolena.

Současná jízda dvou PMD do téže dopravny D3 není dovolena. Jízdu dalšího PMD smí dirigující dispečer dovolit, až když strojvedoucí předchozího PMD ohlásil ukončení jízdy.

327.	Strojvedoucí zapíše svolení k PMD s uvedením místa, kde ukončí jízdu, stejným způsobem jako jízdu vlaku do Telefonního zápisníku D3 v dopravně D3, a to i v případě rádiového spojení s dirigujícím dispečerem. Do sloupce 9 zapíše kromě názvu místa též časový údaj, do kdy je PMD dovolen. Stejným způsobem zapíše i ukončení PMD.

328.	Bude-li nutné dovolit ukončení PMD, který se bude po ukončení manipulace vracet zpět do výchozí dopravny, v čase pozdějším, než je podle GVD odjezd nejbližšího vlaku ze sousední dopravny, zpraví dirigující dispečer nejprve strojvedoucího tohoto vlaku písemným rozkazem takto: „Z Hostomic smíte v případě nemožného dorozumění odjet nejdříve v 11.40 hod.“. Čas odjezdu musí být stanoven na pozdější dobu, než do kdy bude povolen posun mezi dopravnami.

PMD smí dirigující dispečer dovolit až po zpravení strojvedoucího podle předchozího odstavce.

329.	PMD musí být ukončen nejpozději v době stanovené dirigujícím dispečerem. PMD se po skončení času stanoveného pro jeho jízdu smí pohybovat jen sjednaným směrem. Při jízdě do místa na širé trati a zpět se sjednaným směrem po skončení času stanoveného pro jízdu PMD rozumí jízda zpět do výchozí dopravny.

Po uplynutí doby stanovené k ukončení PMD nesmí být dovolena jízda vlaku ani jiného PMD proti sjednanému směru jízdy PMD.

330.	Ukončení PMD v dopravně D3 musí strojvedoucí ohlásit dirigujícímu dispečerovi. Ohlásit ukončení PMD smí strojvedoucí teprve až se přesvědčí, že posunový díl vjel do dopravny D3 celý a uvolnil námezníky.

Ukončení PMD v přilehlé stanici musí ohlásit výpravčí dirigujícímu dispečerovi po splnění podmínek daných předpisem ČD D2.

Teprve potom smí dát dirigující dispečer svolení k další jízdě do tohoto prostorového oddílu.

331.	Nedostal-li dirigující dispečer pro nemožné dorozumění hlášení strojvedoucího o ukončení PMD, smí dovolit odjezd vlaku ze sousední dopravny jen ve sjednaném směru jízdy PMD a pouze po zpravení strojvedoucího vlaku písemným rozkazem, kterým mu nařídí jízdu pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.

332.	Při PMD musí strojvedoucí vždy jet podle rozhledových poměrů.

333.	Při PMD přes přejezdy platí všechna vztažná ustanovení předpisu ČD D2.

334.	Za nemožného dorozumění je zahájení posunu mezi dopravnami zakázáno.

335.-338.	Neobsazeno.

### Kapitola XII

#### Výluky

339.	Organizace výlukové činnosti na trati D3 se řídí podle předpisu ČD D7/2 a ČD D2. Povinnosti za výluky, předepsané těmito předpisy výpravčímu, platí v plném rozsahu i pro dirigujícího dispečera.

340.	Vyloučená hlavní kolej v dopravně D3 se kryje jako ve stanici. V dopravnách D3 se neprovádí krytí vyloučené traťové koleje.

341.	Lze-li v dopravně D3 při výluce dopravní koleje vjíždět přímo na jinou dopravní kolej, znemožní se vjezd na vyloučenou kolej tím, že se výhybky uzamknou v odvratné poloze na jinou dopravní kolej výměnovými zámky s typy klíčů nepoužívanými na trati D3. Ve výlukovém rozkaze se určí, kdo uschová tyto klíče od zámků výhybek a výkolejek a jaký je způsob obsluhy manipulačních kolejí. Takto zajištěnou vyloučenou kolej není třeba krýt.

342.	V čase zahájení výluky koleje zjistí dirigující dispečer, zda tato kolej není obsazena vlakem nebo PMD. Potom dá odpovědnému zástupci objednatele výluky souhlas k zahájení výlukových prací. Podle potřeby zpraví o konání výluky i přepravní zaměstnance v sousedních dopravnách.

Dirigující dispečer zpraví o výluce koleje písemným rozkazem strojvedoucí případně i vlakovou četu těch vlaků, které v době výluky jedou, podle znění, které je uvedeno ve výlukovém rozkaze.

Dirigující dispečer určí při nepravidelnostech ve vlakové dopravě se souhlasem provozního dispečera, které zpožděné vlaky pojedou ještě před zahájením výluky koleje a které musí vyčkat na její ukončení. Dirigující dispečer zpraví strojvedoucí vlaků, které mají vyčkat na ukončení výluky koleje písemným rozkazem před zahájením výluky nebo ihned, jakmile strojvedoucí nastoupí službu.

343.	Pro odjezd PMD z dopravny D3 na vyloučenou kolej i pro jejich návrat zpět si musí zaměstnanec pro řízení sledu vyžádat od dirigujícího dispečera svolení k posunu v dopravně D3.

Za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem smí zaměstnanec pro řízení sledu v dopravně D3 posunovat jen tehdy, zařídí-li, aby vlaku, případně jedoucímu do dopravny D3 z opačné strany, byla dávána od krajní výhybky návěst Stůj, zastavte všemi prostředky.

344.	Posun vlaků v dopravně D3, sousedící s vyloučenou traťovou kolejí, musí dirigující dispečer vždy omezit směrem k vyloučené traťové koleji jen na obvod dopravny D3.

345.	Není-li za výluky koleje poblíž pracovního místa stanoviště s telefonem, musí mít odpovědný zástupce objednavatele výluky a zaměstnanec pro řízení sledu přenosný telefon nebo rádiové spojení s dirigujícím dispečerem.

346.	Po ukončení výlukových prací ohlásí zástupce objednavatele výluky dirigujícímu dispečerovi pomocí telekomunikačního zařízení, písemně poslem nebo zápisem, že je kolej volná a sjízdná, popřípadě omezení pro jízdu vozidel. Je-li hlášení prováděno telekomunikačním zařízením a není zaznamenáváno záznamovým zařízením, musí uvedené hlášení slyšet i svědek dirigujícího dispečera (např. výpravčí přilehlé stanice, strojvedoucí prvního vlaku, který má jet po výluce). Uvedené hlášení musí svědek zapsat v Telefonním zápisníku D3. Dirigující dispečer pak dá rozkaz k ukončení výluky a případně zpraví písemným rozkazem ty strojvedoucí, kteří byli o konání výluky zpraveni, že výluka již skončila.

347.	Nemůže-li odpovědný zástupce objednavatele výluky pro nemožné dorozumění zpravit dirigujícího dispečera, že výluka koleje byla skončena, nebo že nelze ukončit výluku koleje ve stanovený čas, odešle do sousedních dopraven D3 posly s příslušnou zprávou.

Tito zaměstnanci odevzdají písemnou zprávu strojvedoucímu vlaku, který v dopravně D3 je nebo který tam nejdříve dojede. Strojvedoucí zapíše obsah zprávy do Telefonního zápisníku D3. Nemá-li ani strojvedoucí možnost ohlásit zprávu dirigujícímu dispečerovi, jedná sám podle obsahu zprávy.

348.	Zaměstnanec, který zjistil nesjízdnost koleje, musí učinit opatření, aby zastavil vlaky blížící se k nesjízdnému místu. Kromě toho ohlásí dirigujícímu dispečerovi i výpravčímu přilehlé stanice polohu nesjízdného místa a jaká opatření učinil pro krytí nesjízdného místa.

Dirigující dispečer o tom co nejrychleji zpraví přednostu dirigující stanice, provozního dispečera, příslušnou SDC a podle povahy poruchy i jiné organizační složky.

349.	Za nemožného dorozumění s dirigujícím dispečerem je nutno použít všech prostředků a součinnosti všech orgánů, aby o nesjízdnosti koleje byly co nejdříve zpraveni strojvedoucí vlaků, jedoucích k nesjízdnému místu, dirigující dispečer a výpravčí přilehlé stanice.

350.	Zaměstnanec, který zjistil nesjízdnost koleje, zpraví (pokud je to možné) v dopravnách D3 sousedících s nesjízdným místem strojvedoucí vlaků jedoucích směrem k nesjízdnému místu, aby nedošlo k jízdě k nesjízdnému místu na širé trati. Strojvedoucí, který byl o nesjízdnosti koleje takto zpraven, zajistí, aby byl co nejrychleji zpraven dirigující dispečer a aby byly zadrženy následné vlaky.

351.	Trvá-li nemožné dorozumění s dirigujícím dispečerem po obnovení sjízdnosti trati, smí strojvedoucí s vlakem odjet, zjistí-li nepochybně podle písemného zápisu v Telefonním zápisníku D3, že kolej je opět sjízdná.

Tento zápis do telefonního zápisníku D3 smí provést jen zaměstnanec SDC, který plní povinnosti odpovědného zástupce objednavatele výluky.

352.	Křižování a sled vlaků určený GVD anebo dirigujícím dispečerem před vznikem nemožného dorozumění zůstávají beze změny v platnosti i po obnovení sjízdnosti koleje, nemohl-li dirigující dispečer pro nemožné dorozumění rozhodnout jinak.

353.-357.	Neobsazeno.

### Kapitola XIII

#### Zvláštní ustanovení pro dopravny D3 s výhybkami 
se samovratným přestavníkem

358.	V dopravnách D3 vybavených výhybkami se samovratným přestavníkem jsou dovoleny současné vjezdy vlaků.

359.	Výhybky vybavené samovratným přestavníkem musí být v přednostní poloze přestaveny na stanovenou kolej. Určení čísla kolejí pro jednotlivé směry a přednostní poloha výhybek se samovratnými přestavníky se stanoví v PND3.

360.	Dojde-li k poruše SV (samovratný přestavník nezajišťuje spolehlivě její přednostní polohu), je zaměstnanec, který toto zjistil, povinen neprodleně zpravit dirigujícího dispečera a strojvedoucí všech vlaků v dopravně. Dirigující dispečer nařídí písemným rozkazem strojvedoucím všech vlaků, které mají pojíždět tuto výhybku proti hrotu, aby před ní vlak zastavili a pokračovali v jízdě až po zjištění, že výhybka je přestavena do správné koncové polohy na určenou kolej a po jejím zajištění přenosným výměnovým zámkem. Je-li výhybka se samovratným přestavníkem zajištěna uzamykatelným přenosným výměnovým zámkem, zpraví dirigující dispečer strojvedoucí všech vlaků pouze o poruše samovratné činnosti výhybky a o jejím zajištění.

361.-364.	Neobsazeno.

##### a. VJEZD A ODJEZD VLAKŮ

365.	Všechny vlaky vjíždějící do dopravny D3 se SV musí mít stanovenu vjezdovou kolej tabelárním jízdním řádem podle přednostní polohy SV. O změně vjezdové koleje musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem.

366.	Pro vjezd vlaku do dopravny D3 je rozhodující návěst světelného návěstidla SV. Návěstí-li světelné návěstidlo SV návěst Jízda zajištěna, je jízda vlaku na dopravní kolej dovolena. Pokud není na světelném návěstidle SV návěst Jízda zajištěna, musí strojvedoucí vlak zastavit před příslušnou SV a další jízda může být uskutečněna dle předpisu ČD Z1.

367.	Za odjezdu vlaku z dopravny D3 je strojvedoucí povinen, pokud je zpraven o vypnutí samovratné činnosti, sledovat výhybkové návěstidlo SV. Zjistí-li nesprávnou návěst na výhybkovém návěstidle, musí vlak před výhybkou zastavit. Další jízda vlaku smí být uskutečněna až po kontrole správného přestavení výhybky strojvedoucím nebo jím určeným členem doprovodu vlaku.

368.	Vlak musí při křižování s jiným vlakem zastavit před návěstidlem s návěstí Místo zastavení. Další jízda vlaku k námezníku je dovolena až po zastavení vlaku opačného směru.

Při křižování s vlakem s přepravou cestujících nesmí vlak na dopravní koleji bližší k přijímací budově pokračovat v jízdě od návěsti Místo zastavení, pokud nebude zajištěna bezpečnost cestujících.

Návěst Místo zastavení musí být umístěna na vstřícném návěstidle mezi oběma kolejemi, na které jsou současné vjezdy dovoleny.

369.	Předjíždění nebo dostižení vlaků je možné v případě, kdy vlak, stojící v dopravně D3 bude posunem přemístěn na jinou než vjezdovou kolej přijíždějícího vlaku. V případě, že není možné uvolnit vjezdovou kolej pro přijíždějící vlaku, je nutné zajistit změnu vjezdové koleje podle ustanovení tohoto předpisu. Strojvedoucí vlaku, který nezajistil uvolnění vjezdové koleje, je povinen zajistit přestavení SV pro jízdu přijíždějícího vlaku na volnou kolej a její zabezpečení přenosným výměnovým zámkem. Teprve pak smí dát přijíždějícímu vlaku pokyn k vjezdu do dopravny D3.

370.-374.	Neobsazeno.

##### b. POSUN

375.	Při posunu přes SV není nutné vypínat samovratnou činnost. Nevidí-li zaměstnanec oprávněný řídit posun při jízdě drážních vozidel proti hrotu SV na světelném návěstidle SV návěst Jízda zajištěna, musí provést kontrolu správného přestavení výhybky a zapnutí do samovratného režimu. Pokud nezjistí zjevnou závadu, která by nedovolila jízdu drážních vozidel, smí být jízda přes výhybku uskutečněna.

376.-378.	Neobsazeno.

##### c. posun mezi dopravnami

379.	Pro zajištění jízdy posunu mezi dopravnami přes SV platí ustanovení pro vjezd a odjezd vlaků tohoto předpisu.

380.-382.	Neobsazeno.

### Kapitola XIV

#### Doprava dlouhých vlaků

383.	Pro účely tohoto předpisu se pod pojmem „Dlouhé vlaky“ rozumí vlaky, jejichž skutečná délka je větší než normativ délky dovolený pro příslušnou trať Dodatkem k předpisu ČD D2.

384.	Jízda dlouhého vlaku musí být předem projednána s dirigujícím dispečerem.

385.	Doprovod dlouhého vlaku musí být tvořen vždy nejméně dvěma zaměstnanci, z nichž jeden musí být na posledním vozidle vlaku (kromě náběžníků). Mezi strojvedoucím a zaměstnancem na konci vlaku musí být zajištěno spojení radiovým zařízením. Po zastavení dlouhého vlaku v dopravně D3 zaměstnanec na konci vlaku informuje strojvedoucího o tom, že vlak je celý a o tom, zda uvolnil či neuvolnil námezník vjezdové koleje.

386.	Dlouhý vlak musí být trasován i dopravován tak, aby v dopravnách D3, ve kterých se setká s jiným vlakem, jednal vždy jako vlak druhý.

387.	Dlouhý vlak může být předjet nebo dostižen pouze v takové dopravně D3, kde užitečná délka jeho vjezdové koleje není menší než skutečná délka dlouhého vlaku.

388.	Dlouhý vlak se nesmí v žádné dopravně D3 setkat s jiným dlouhým vlakem opačného směru.

389.	Pokud strojvedoucí po příjezdu do dopravny D3 zjistí, že vlak uvolnil zadní námezník, postupuje podle obecných ustanovení pro vlaky s nepřekročeným normativem délky.

390.	Po příjezdu dlouhého vlaku do dopravny D3, ve které nedojde ke křižování, strojvedoucí v případě, že neuvolnil zadní námezník, neohlašuje příjezd, pouze si vyžádá souhlas k další jízdě. Příjezd do této dopravny D3 strojvedoucí ohlásí až z následující dopravny D3.

Ohlášení příjezdu dlouhého vlaku do přilehlé stanice považuje dirigující dispečer současně za ohlášení příjezdu dlouhého vlaku do předchozí dopravny D3. Obdobně považuje dirigující dispečer příjezd dlouhého vlaku do dirigující stanice za ohlášení příjezdu dlouhého vlaku do předchozí dopravny D3.

391.	Po příjezdu dlouhého vlaku do dopravny D3, ve které došlo ke křižování, strojvedoucí v případě, že neuvolnil zadní námezník, neohlašuje příjezd, pouze si vyžádá souhlas k další jízdě. Příjezd dlouhého vlaku do této dopravny D3 ohlásí strojvedoucí vlaku opačného směru až po zjištění, že dlouhý vlak vjel do dopravny D3 celý. Teprve po tomto ohlášení si smí strojvedoucí vlaku opačného směru vyžádat souhlas k další jízdě.

392.	Případný souhlas k posunu v dopravně D3, ve které dlouhý vlak neuvolnil zadní námezník, si smí strojvedoucí dlouhého vlaku vyžádat odchylně od předchozích ustanovení i když nemohl ohlásit příjezd vlaku. Dojde-li po ukončení posunu k uvolnění zadního námezníku (odstavením vozů), ohlásí strojvedoucí současně s ukončením posunu i příjezd do této dopravny.

393.	Před odjezdem dlouhého vlaku z výchozí dopravny musí o jeho jízdě dirigující dispečer vyrozumět výpravčího přilehlé stanice, pokud se ho jeho jízda bude týkat.

394.	Odjezd dlouhého vlaku z výchozí dopravny za nemožného dorozumění je zakázán.

395.	V PND3 musí být stanovena konkrétní opatření pro dopravu dlouhých vlaků, zpracovaná podle této kapitoly.

396.-400.	Neobsazeno.

# ČÁST TŘETÍ

## ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY BEZ DIRIGOVÁNÍ

### Kapitola I

#### Řízení dopravní služby

##### A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

401.	Organizování drážní dopravy bez dirigování je dovoleno pouze tam, kde se v prostorovém oddílu ohraničeném dispoziční stanicí a přilehlou stanicí nebo dispoziční stanicí a koncovou dopravnou D3 smí nacházet pouze jeden vlak nebo pouze jeden PMD. Ohraničení prostorového oddílu je uvedeno v PND3.

Jízdy vlaků se řídí GVD pro příslušnou trať a tabelárními jízdními řády pro příslušné vlaky na této trati.

402.	Drážní dopravu bez dirigování organizuje dispoziční výpravčí.

Při organizování drážní dopravy bez dirigování nesmí v dopravnách D3 a přilehlé stanici v době výluky služby výpravčího dojít ke křižování, dostižení nebo předjíždění vlaků nebo PMD.

403.	Dispoziční výpravčí nebo výpravčí přilehlé stanice nesmí vypravit vlak:

- dokud nedostane zprávu o dojezdu předchozího vlaku do sousední stanice;

- dokud nepřijede poslední vlak opačného směru podle GVD;

- dokud není ukončena technologická přestávka.

Dále je dispoziční výpravčí nebo výpravčí přilehlé stanice povinen ohlásit předvídaný odjezd každého vlaku výpravčímu přilehlé (dispoziční) stanice, příp. dalším zaměstnancům určeným PND3. Čas předvídaného odjezdu zapíší oba výpravčí do dopravního deníku do sloupce „Předvídaný odjezd“. Ostatní zaměstnanci zapíší čas předvídaného odjezdu do dopravní dokumentace vedené na příslušném pracovišti (stanoví PND3).

404.	Po zjištění, že celý vlak přijel do dispoziční (přilehlé) stanice, je výpravčí této stanice povinen dát výpravčímu přilehlé (dispoziční) stanice zprávu o dojezdu vlaku. Čas, kdy byla tato zpráva dána je zapisován oběma výpravčími do dopravního deníku do sloupce „Odhláška dána/došla“.

405.	Má-li jet za nemožného dorozumění podle GVD vlak ve stejném směru, jako vlak předcházející, musí mu dispoziční výpravčí nebo výpravčí přilehlé stanice nařídit rozkazem Op, část B jízdu podle rozhledových poměrů.

406.	Dispoziční výpravčí (výpravčí přilehlé stanice) na trati, kde je organizována drážní doprava bez dirigování, zapisuje údaje, týkající se jízdy vlaku v dopravním deníku.

407.	Jízda vlaků může být ukončena a zahájena i jinde, než v přilehlé nebo dispoziční stanici nebo koncové dopravně D3.

408.	Strojvedoucí vlaku (PMD) nemá žádnou ohlašovací povinnost v koncové nebo mezilehlých dopravnách D3. Je však povinen před odjezdem z výchozí dopravny D3 ohlásit předvídaný odjezd závorářům.

Při mimořádnostech nařizuje dispoziční výpravčí strojvedoucímu povinnost ohlásit se vzhledem k vývoji dopravní situace.

409.	PND3 musí být nařízena strojvedoucímu obsluha nebo kontrola činnosti PZS, pokud v dopravně D3 je umístěno zařízení, které slouží pro obsluhu nebo kontrolu PZS.

410.-414.	Neobsazeno.

##### B. Zavádění a odříkání vlaků

415.	Vlaky zavedené a odřeknuté provozním dispečerem smí ohlašovat jen dispoziční výpravčí pro příslušnou trať.

Přiléhá-li k trati další stanice, ohlásí je i výpravčímu přilehlé stanice. Jsou-li na trati další dopravní stanoviště (odbočka, závorářská stanoviště), ohlásí je i těmto stanovištím, případně dalším zaměstnancům určeným v PND3.

416.	V GVD musí být zapracovány trasy vlaků podle potřeby dle požadavků uplatněných příslušnou organizační složkou při sestavě GVD.

417.	Před uskutečněním jízdy mimořádného vlaku se musí dodržet následující postup:

- tento vlak musí ohlásit dispoziční výpravčí všem stanovištím a výpravčímu přilehlé stanice;

- mimořádný vlak musí být po tomto ohlášení považován za vlak pravidelný (jedoucí dle GVD pravidelně);

- nastalo-li po ohlášení vlaku nemožné dorozumění mezi výpravčími dispoziční a přilehlé stanice, může být takový vlak vypraven za předpokladu, že bude dodržen jeho pravidelný odjezd.

Nelze-li jízdu mimořádného vlaku ohlásit všem stanovištím a výpravčímu přilehlé stanice, nesmí být jeho jízda uskutečněna.

418.	Nelze-li ohlásit předvídaný odjezd závorářům, musí být strojvedoucí vlaku zpraven rozkazem Op, část A.

419.-423.	Neobsazeno.

##### c. MIMOřáDNOSTI

424.	Mimořádnosti (zpoždění vlaků, neschopnost hnacího vozidla, ztráta hlavního klíče, zapomenutí hlavního klíče, rozříznutí výhybky) řeší strojvedoucí vlaku (PMD) s dispozičním výpravčím. Ten projedná řešení mimořádnosti s výpravčím přilehlé stanice.

425.	Nepředvídaný návrat vlaku z trati bez svolení výpravčího stanice, do které se má vlak vracet, je odchylně od předpisu ČD D2 dovolen. Neohlásil-li strojvedoucí před návratem z trati předvídaný odjezd závorářům, musí při jízdě přes všechny přejezdy vybavené PZZ jednat, jakoby byl zpraven rozkazem Op, část A. Před vjezdovým návěstidlem dispoziční stanice nebo přilehlé stanice, obsazené výpravčím, musí strojvedoucí zastavit a vyžádat si od výpravčího pokyny k vjezdu do stanice.

426.	Jízda pomocného hnacího vozidla na trať pro uvázlý vlak je dovolena jen po vzájemné domluvě výpravčího dispoziční (přilehlé) stanice se strojvedoucím vlaku. Pro jízdu pomocného hnacího vozidla platí vztažná ustanovení předpisu ČD D2.

Po vyžádání pomocného hnacího vozidla nesmí strojvedoucí již s vlakem pohybovat.

427.	V PND3 je nutno stanovit, kdy má strojvedoucí, vzhledem k místním poměrům (např. obsluha PZZ, zajištění přípoje v dispoziční nebo přilehlé stanici apod.) povinnost ohlásit výpravčímu dispoziční (přilehlé) stanice prodloužení pobytu (vznik zpoždění).

428.	Nelze-li pro nemožné dorozumění ohlásit předvídaný odjezd závorářům, musí být strojvedoucí zpraven rozkazem Op, část A.

Nemůže-li strojvedoucí ohlásit předvídaný odjezd závorářům, musí při jízdě přes přejezdy s PZZ jednat jako kdyby byl zpraven rozkazem Op, část A.

429.-433.	Neobsazeno.

### Kapitola II

#### Posun v dopravnách D3

434.	Strojvedoucí nemusí k vykonání posunu v dopravně D3 a v místech s kolejovým rozvětvením žádat o svolení. Posunovat je možno i za lichoběžníkovou tabulku.

435.	Strojvedoucí u vlaků osobní dopravy, lokomotivních vlaků a speciálních hnacích vozidel je zaměstnancem oprávněným řídit jednoduchý posun.

436.	U vlaků nákladní dopravy je zaměstnancem oprávněným řídit posun vedoucí posunové čety. Při posunu se strojvedoucí řídí pokyny zaměstnance oprávněného řídit posun.

U vlaků nákladní dopravy, kde není posunová četa, je zaměstnancem oprávněným řídit jednoduchý posun strojvedoucí.

437.-440.	Neobsazeno.

### Kapitola III

#### Posun mezi dopravnami

441.	PMD smí být vykonáván pouze v technologické přestávce. Technologická přestávka nesmí být uskutečněna, má-li vlak po jejím ukončení zahájit jízdu v dopravně D3.

V době technologické přestávky nesmí být prováděny práce, vyžadující výluku koleje.

442.	Je-li třeba vykonat PMD, zahájí dispoziční výpravčí po dohodě s výpravčím přilehlé stanice technologickou přestávku. Technologická přestávka smí být ukončena až po ukončení PMD. Ukončení této přestávky ohlásí dispoziční výpravčí výpravčímu přilehlé stanice. Zahájení a ukončení technologické přestávky musí být dokumentováno v dopravním deníku u dispozičního výpravčího i u výpravčího přilehlé stanice takto:

„Technologická přestávka mezi stanicí Vraňany a dopravnou Lužec v 10.30 h zahájena.“.

„Technologická přestávka mezi stanicí Vraňany a dopravnou Lužec ukončena v 11.30 h.“.

443.	Po zahájení technologické přestávky dá dispoziční výpravčí (přímo nebo prostřednictvím výpravčího přilehlé stanice) strojvedoucímu souhlas k PMD. Podmínky pro PMD musí být strojvedoucímu oznámeny písemným rozkazem.

Ukončení PMD a uvolnění prostorového oddílu (včetně hlavní koleje v dopravnách D3) musí ohlásit strojvedoucí dispozičnímu výpravčímu (přímo, prostřednictvím výpravčího přilehlé stanice nebo výhybkáře).

444.	PMD může být zahájen i ukončen jinde než v  přilehlé nebo dispoziční stanici.

Dokud strojvedoucí nedostane od dispozičního výpravčího souhlas k PMD, nesmí v dopravně D3 dovolit manipulaci s výhybkami a výkolejkami.

Bude-li PMD ukončen v dopravně D3, musí strojvedoucí ohlásit dispozičnímu výpravčímu ukončení jízdy, uvolnění (obsazení) příslušných kolejí a zajištění výhybek a výkolejek v základní poloze. Před ohlášením ukončení jízdy PMD musí mít strojvedoucí soupravu hlavních klíčů u sebe.

445.-448.	Neobsazeno.

### Kapitola IV

#### Výluky

##### A. Organizování výluk

449.	Organizace výlukové činnosti na trati D3 bez dirigování se řídí podle předpisu ČD D 7/2 a ČD D 2. Povinnosti za výluky předepsané těmito předpisy výpravčímu platí v plném rozsahu i pro dispozičního výpravčího.

450.	Dispoziční výpravčí nebo výpravčí přilehlé stanice zpraví o omezeních při výluce písemným rozkazem strojvedoucího toho vlaku, jehož se omezení týkají.

451.	Zaměstnanci řídící výlukové činnosti musí mít spojení telekomunikačním zařízením s dispozičním výpravčím.

452.	Nemůže-li zástupce objednavatele výluky pro nemožné dorozumění zpravit dispozičního výpravčího, že výluku koleje je možno ukončit nebo že nelze ukončit výluku koleje ve stanovený čas, odešle do sousedních dopraven posly s příslušnou zprávou.

453.-456.	Neobsazeno.

# ČÁST čtvrtá

## závěrečná ustanovení

### Kapitola I

#### Povolování výjimek

457.	Pro povolování výjimek z tohoto předpisu je nutno postupovat podle předpisu ČD M1.

458.	Neobsazeno.

## SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

# Obecně závazné právní předpisy:

266/94 Sb.	- 	Zákon o dráhách

101/95 Sb. 	- 	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

173/95 Sb. 	- 	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

177/95 Sb.	- 	Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah

# Interní předpisy ČD:

ČD D1	-	Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy

ČD D2	-	Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy

ČD D2/81	-	Doprava služebních vozidel podle typů

ČD D7	-	Předpis pro řízení provozu

ČD D7/2	-	Předpis pro organizování výluk na síti ČD

ČD M 1	- 	Předpis pro tvorbu technických norem a interních předpisů Českých drah

ČD Ok2	- 	Výcvikový a zkušební řád pro zaměstnance železnic

ČD Ok2/1	- 	Přidružený předpis k výcvikovému a zkušebnímu řádu pro zaměstnance Českých drah - Divize obchodně provozní

ČD Z1	- 	Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení

ČD Z2	- 	Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení

ČD Z11	- 	Předpis pro obsluhu rádiových zařízení

# PŘÍLOHY

Příkaz vlaku pro trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy 
pro vlak ..............

- Mimořádně zaveden:	vlak čís. ................ v trati ...................................

vlak čís. ................ v trati ...................................

Odřeknut: 	vlak čís. ................ v trati ...................................

vlak čís. ................ v trati ...................................

- V dopravně D3 .................................... vám určuji kolej číslo ..............

Jednejte jako vlak .................... !

Vlaku čís. ............. určuji v ............................... kolej číslo ........

- S vlakem číslo ................... křižujete v ..................................... ,

kde vám určuji kolej číslo ...................... . Jednejte jako vlak ...................... !

Vlaku číslo ........................ určuji v ......................................... kolej číslo ........................

- Vlak číslo ................... předjíždí vlak číslo .......................... v ..................................... ,

kde vám určuji kolej číslo ...................... . Jednejte jako vlak ........................... !

Vlaku číslo ........................ určuji v ........................................ kolej číslo ........................

- Před lichoběžníkovou tabulkou dopravny  D3 ....................................... nezastavujte!

- Ohlašovací povinnost nařízena v dopravnách  D3 ......................................................................

Ohlašovací povinnost zrušena v dopravnách  D3........................................................................

- O jízdě mimořádného vlaku čís. ......................... byli zpraveni strojvedoucí vlaků

čís. ......................................... , nebyli zpraveni strojvedoucí vlaků čís. .....................................

Nejpozději v ......................... budete vyrozuměn o tom, že strojvedoucí všech vlaků byli již o vaší jízdě zpraveni.

- Jízda PMD z .............................. do ...............................   a zpět*)

dovolena od ............. hod. do ............. hod.

- Jeďte k přejezdům

v km .......................... mezi .................................. a ...........................

v km .......................... mezi .................................. a ...........................

v km .......................... mezi .................................. a ...........................

se zvýšenou opatrností a od vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem dávejte opakovaně návěst Pozor, dokud čelo vlaku nemine přejezd. V úseku alespoň 60 m před přejezdem až do okamžiku, kdy čelo vlaku mine přejezd, smíte jet rychlostí nejvíce 10 km/h!

Přejezdové zabezpečovací zařízení je poroucháno (není v činnosti) *)

Závorářům není ohlášen předvídaný odjezd vašeho vlaku *).

- Jeďte z ........................................ do .......................................................

pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.

Označte vlak pro jízdu podle rozhledových poměrů dle předpisu ČD D1!

Jiné příkazy:

Sepsán v: ...................................... 	dne ..................... 19 .......

Číslo rozkazu strojvedoucího/dirig. dispečera: ....../.......	............. h. ........min.

.................................................	..................................................

Strojvedoucí	Dirigující dispečer (výpravčí)

# Nevyplněné části škrtněte šikmo!

()  nehodící se škrtněte!

ZMOCNĚNÍ K VÝKONU SLUŽBY NA TRATI 
SE ZJEDNODUŠENÝM ŘÍZENÍM DRÁŽNÍ DOPRAVY

a) přední strana

# ZMOCNĚNÍ

k výkonu služby 
na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy:

............................................

(trať)

...........................................

(Jméno a přímení)

...........................................

(funkce, pracovní činnost)

...........................................

(VJ, OJ)

...........................................

(číslo služebního průkazu)

# Vystaveno dne: ................

............................................

(razítko a podpis zkoušejícího)

b) zadní strana

Vyzkoušen z Prováděcího nařízení 
 dne: ..................

................................

(razítko a podpis zkoušejícího)

Vyzkoušen z Prováděcího nařízení 
 dne: ..................

................................

(razítko a podpis zkoušejícího)

Vyzkoušen z Prováděcího nařízení 
 dne: ..................

................................

(razítko a podpis zkoušejícího)

Vyzkoušen z Prováděcího nařízení 
 dne: ..................

................................

(razítko a podpis zkoušejícího)

# Poznámka:

Tiskopisy pro „Zmocnění k výkonu služby na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy“ vydává pro svůj obvod příslušné OPŘ.

Tiskopis musí obsahovat vždy nejméně údaje uvedené v tomto vzoru.

U zaměstnanců, kteří nemají oprávnění k převzetí soupravy hlavních klíčů, musí být přední strana „Zmocnění k výkonu služby na trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy“ označena červeným pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu.

# Zápisník o použití souprav hlavních klíčů

Stanice (dopravna): .......................

| Souprava hlavních klíčů |
| --- |
| vydána (vyňata) | vrácena (vložena) |
| Dne | Vlak číslo | Ozna-čení sou-pravy | Počet hlavních klíčů / ostatních klíčů | Přijal (vyňal) podpis | Dne | Vlak číslo | Odevzdal (vložil) podpis |

# Telefonní zápisník pro trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy

# Stanice (dopravna): ..........................

|  |  | Místo | Vlak | Posun byl | Vlak může | Podpis výpravčího nebo strojvedoucího |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dne | Čas | odkud/se kterým | čís. | přijel v | povolen do | ukončen v | odjet v | Jméno dirig. dispe- čera (výpr. přilehlé |
|  | hod. | min. | se hovoří |  | hod. | min. | hod. | min. | hod. | min. | hod. | min. | do | stanice) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Výňatek některých ustanovení z předpisu ČD Z1 - Předpis 
pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení

1.	Výhybka přestavovaná ručně je správně přestavena, když:

- nevykazuje zjevné změny proti původnímu stavu;

- jazyk přiléhá k opornici;

- hákový závěr zapadá asi 2 / 3 za závěrnou stoličku;

- výhybkové návěstidlo jednoznačně ukazuje směr jízdy.

2.	Mechanický zámek svojí konstrukcí a umístěním spolehlivě zajišťuje koncovou polohu výměny výhybky a uzamyká ji v této poloze.

Používá se :

- výměnový zámek jednoduchý;

- výměnový zámek kontrolní;

- odtlačný zámek jednoduchý;

- odtlačný zámek kontrolní;

- stojanový zámek jednoduchý;

- stojanový zámek kontrolní.

3.	Výměnový a odtlačný zámek se připevňuje na patu opornice co nejblíže hrotům výměny. Závěrný hák se otáčí rukojetí kolem vodorovné osy kolmé ke kolejnici. Zámek se uzamkne a klíč se z něho vyjme pouze ve svislé poloze závěrného háku.

4.	Výměnový zámek kontroluje polohu přilehlého jazyka výměny k opornici.

5.	Odtlačný zámek kontroluje polohu odlehlého jazyka výměny od opornice nebo polohu hrotu přestavitelné srdcovky.

6.	Stojanový zámek zajišťuje ručně vysunutou závorou páku výměníkového závaží v krajní poloze. Umísťuje se na pražec výměníkového stojanu vedle páky výměníkového závaží.

7.	Jednoduchý zámek má jedno zámkové ústrojí a jeden klíčový otvor na boku zámku. Po uzamknutí se může výměnový klíč ze zámku vyjmout.

8.	Kontrolní zámek má dvojité zámkové ústrojí na sobě vzájemně závislé a dva klíčové otvory na protilehlých bocích zámku. Po uzamknutí závislostního klíče do jednoho zámkového systému se může z druhého zámkového systému odemknout a vyjmout výsledný klíč, který zároveň uzamkne závěrný hák zámku ve svislé poloze.

9.	Spojovací výměnový zámek překlápěcí záklopkou v uzamknuté poloze zajišťuje výhybku v samovratné činnosti. Umísťuje se u kloubu spojovací tyče a tyče výměníkového závaží. Je neoddělitelnou součástí samovratného přestavníku.

10.	Ochranná skříňka s odklápěcím víkem chrání zámek před znečištěním a povětrnostními vlivy. Po obsluze zámku se musí ochranná skříňka uzavřít.

11.	Přenosný výměnový zámek zajišťuje přiléhání jazyka výměny v koncové poloze při nepředpokládaném vypnutí výhybky ze závislosti, při poruchách, při rozříznutí výměny apod. Skládá se z háku, svěrky, oválné matice a pojistné matice. Zámek se vsune pod patu kolejnice co nejblíže k hrotu výměny a hák se zaklesne za jazyk výměny. Svěrka se zaklesne za patu opornice. Oválná matice se zašroubuje a zajistí dotažením pojistné matice pomocí speciálního klíče.

12.	Uzamykatelný přenosný výměnový zámek staršího typu je konstrukčně upraven pro uzamykání.

13.	Uzamykatelný přenosný výměnový zámek novějšího typu je konstrukčně shodný s přenosným výměnovým zámkem, kdy se po dotažení pojistné matice nasadí mezikroužek na tuto matici a na konci závitu závěrného háku se zavěsí visací zámek, jehož klíč se převezme do úschovy.

Výňatek některých ustanovení z předpisu ČD Z2 - 
Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení

# Základní pojmy

1.	Přejezd je:

a)	úrovňové křížení pozemní komunikace s železniční tratí;

b)	přechod přes železniční trať.

2.	Otevřený přejezd - přejezdové zařízení nebrání uživatelům pozemní komunikace přístup na přejezd. (Přejezdové zařízení nedává výstrahu).

3.	Uzavřený přejezd - přejezdové zařízení zakazuje uživatelům pozemní komunikace přístup na přejezd. (Přejezdové zařízení dává výstrahu).

4.	Výstraha zakazuje uživatelům pozemní komunikace přístup na přejezd.

5.	Aktivní signalizace - (bílé přerušované světlo) oznamuje uživatelům pozemní komunikace, že v obvodu přejezdu není železniční vozidlo.

6.	Přibližovací úsek - ovládací úsek před přejezdem ve směru jízdy železničního vozidla.

7.	Vzdalovací úsek - ovládací úsek za přejezdem ve směru jízdy železničního vozidla.

8.	Anulační úsek (anulační bod) - místo v koleji na přejezdu, kde se vyhodnocuje průjezd železničního vozidla přejezdem.

9.	Základní stav - přejezdové zařízení v době, kdy není ovlivněno.

10.	Výstražný stav - přejezdové zařízení v době od zapnutí do ukončení výstrahy.

11.	Varovný stav - přejezdové zařízení s aktivní signalizací v době, kdy nejsou splněny podmínky pro svícení přerušovaného bílého světla, ale zařízení není ani ve výstražném ani anulačním stavu.

12.	Bezporuchový stav - přejezdové zařízení v době, kdy není vyhodnocena žádná porucha.

13.	Poruchový stav - přejezdové zařízení při poruše, která může ohrozit bezpečnost uživatele pozemní komunikace na přejezdu.

14.	Nouzový stav - přejezdové zařízení při poruše, která nemůže ohrozit bezpečnost uživatele pozemní komunikace na přejezdu.

15.	Anulační stav - přejezdové zařízení od ukončení výstrahy do přechodu do základního stavu nebo znovu výstražného stavu (stav při obsazeném vzdalovacím úseku a současně volném přibližovacím a anulačním úseku).

# Světelné přejezdové zařízení

Všeobecně

16.	Přejezdové zařízení se ovládá:

a)	automaticky - jízdou železničního vozidla nebo činností jiného zabezpečovacího zařízení;

b)	ručně - určeným obsluhujícím zaměstnancem bez závislosti na jízdě vozidla;

c)	střídavě - kombinace přepínání obou předešlých způsobů.

17.	Ovládací a kontrolní prvky se umísťují na kontrolním místě s vyznačením kilometrické polohy přejezdu. Pro zařízení typu VÚD se používá jednotná ovládací skříňka, u ostatních typů přejezdového zařízení jsou ovládací a kontrolní prvky rozmístěny podle místních podmínek.

18.	Světelné přejezdové zařízení může být doplněno závorami.

19.	Stav přejezdového zařízení na trati se může kontrolovat akustickým signálem v okruhu traťového telefonu.

# Zařízení typu VÚD

20.	Skříňka přejezdového zařízení má tyto ovládací a kontrolní prvky:

a)	vratné tlačítko - Tx - stisknutím vypíná zařízení z činnosti v případě, že se dává výstraha déle než 10 minut a k přejezdu se neblíží železniční vozidlo. Před tím musí obsluhující zaměstnanec učinit opatření podle předpisu ČD-D1 a ČD-D2. Poruchu oznámí udržujícímu zaměstnanci podle předpisu ČD-T 100. Před uplynutím doby 10 minut nelze tlačítkem výstrahu zrušit;

b)	vratné tlačítko - Tlv - stisknutím se přejezdové zařízení uvede do výstrahy;

c)	vratné tlačítko plombované - Tlo - stisknutím se výstraha zruší.

d)	doutnavka D2:

-	svítí trvale - pohotovostní stav (v přibližovacím úseku není železniční vozidlo);

-	svítí přerušovaně - výstraha (v přibližovacím úseku je železniční vozidlo);

-	nesvítí - anulace (železniční vozidlo opustilo přejezd a vzdaluje se);

e)	žárovka L1: svítí při základním napájení;

f)	žárovka L2: svítí při napájení z náhradního zdroje.

e)	poruchový stav - nesvítí žádné kontrolní světlo.

| ( D 2 |
| --- |
| ( L 1 | ( L 2 |
| ( Tlv | ( Tx | ( Tlo |

21.	U přejezdu v blízkosti stanice nelze často dosáhnout ve směru ze stanice potřebné délky přibližovacího úseku, proto se přejezdové zařízení ovládá ručně (tlačítky).

# Zařízení typu SSSR

22.	Kontrolní skříň přejezdového zařízení má zpravidla ovládací a kontrolní prvky:

a)	bílé kontrolní žárovky pro kontrolu jednotlivých kolejových obvodů (při obsazení některého kolejového obvodu se rozsvítí stálé bílé světlo);

b)	červená kontrolní žárovka „Přejezd otevřen“ svítí v základní poloze (otevřený přejezd);

c)	bílá kontrolní žárovka „Přejezd uzavřen“ svítí při výstraze (zůstane-li po jízdě železničního vozidla svítit tato žárovka, je zařízení v trvalé výstraze, t.j. zařízení je v poruše);

d)	červená kontrolní žárovka „Porucha napájení“ svítí při poruše napájení;

e)	bílá kontrolní žárovka „Zařízení v anulaci“ svítí ve stavu anulace. (zůstane-li po jízdě železničního vozidla svítit tato žárovka, je zařízení v trvalé anulaci - zařízení je v poruše);

f)	červená kontrolní žárovka „Kontrola světel výstražníků“ svítí:

-	přerušovaně při poruše svícení jednoho červeného světla;

-	stálým světlem při poruše obou červených světel na výstražníku - zařízení je v poruše;

g)	nevratné tlačítko „Zavřeno“ pro dálkové nouzové zavření přejezdu. (stlačením tlačítka se přejezd uzavře a povytažením otevře);

h)	vratné tlačítko „Otevřeno“ pro dálkové nouzové otevření přejezdu (tlačítko je opatřeno plombou na šňůrce a po dobu jeho stlačení je přejezd otevřen).

# Zařízení typu AŽD 71

23.	Kontrolní skříň přejezdového zařízení má ovládací a kontrolní prvky:

a)	zelená kontrolní žárovka „Pohotovostní stav“ svítí stálým světlem, je-li zařízení v bezporuchovém stavu;

b)	žlutá kontrolní žárovka „Nouzový stav“ svítí stálým světlem, vyskytne-li se na zařízení jedna nebo více poruch, které neohrožují bezpečnost na přejezdu;

c)	červená kontrolní žárovka „Poruchový stav“ svítí stálým světlem, vyskytne-li se na zařízení jedna nebo více poruch, které ohrožují bezpečnost na přejezdu;

d)	bílá kontrolní žárovka „Kontrola činnosti“:

-	svítí stálým světlem - výstražný stav (na zařízení probíhá výstražná doba);

-	nesvítí - po uvolnění přejezdu železničním vozidlem;

-	svítí přerušovaným světlem - probíhá stanovená doba pro přestavení návěstidla do polohy dovolující jízdu při jeho závislosti na přejezdovém zařízení;

e)	bílá kontrolní žárovka „Kontrola anulace“ (u starších zařízení):

-	svítí přerušovaným světlem - zařízení je ve stavu anulace;

-	svítí stálým světlem - zařízení se opět uvedlo do výstrahy překročením nastavené anulační doby;

f)	bílá kontrolní žárovka „Kontrola anulace“ (u novějších zařízení) svítí stálým světlem, je-li zařízení je ve stavu anulace;

g)	bílá kontrolní žárovka „Náhradní napájení“ svítí stálým světlem, je-li v činnosti náhradní napájení (měnič);

h)	nevratné tlačítko „Vypnutí nouzového zvonku“ - vypíná akustickou návěst při nouzovém stavu zařízení, po odstranění poruchy se znovu akustická návěst vypne vytažením tlačítka;

i)	nevratné tlačítko „Vypnutí poruchového zvonku“ s plombou na šňůrce - vypíná akustickou návěst při poruchovém stavu zařízení, po odstranění poruchy se znovu akustická návěst vypne vytažením tlačítka;

j)	nevratné tlačítko „Zavření přejezdu“ - stlačením se přejezd dálkově nouzově uvede do výstrahy, vytažením se uvede do základní polohy;

k)	vratné tlačítko „Otevření přejezdu“ s plombou na šňůrce - přejezd se dálkově nouzově uvede do základního stavu po dobu stlačení.

Výňatek některých ustanovení z předpisu 
ČD D2 - Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy

1.	Předvídaný odjezd je čas předpokládaného odjezdu (průjezdu) vlaku z dopravny, která jej ohlašuje. Jeho hlášení se uskutečňuje buď nabídkou a přijetím nebo samostatným hlášením. Samostatné hlášení předvídaného odjezdu se může ohlásit bez zřetele na to, došla-li odhláška nebo dojel-li křižující vlak nebo PMD.

2.	Předvídaný odjezd musí být ohlášen závorářům, strážníkům trati, strážníkům oddílů a výpravčímu sousední stanice, popř. i výpravčímu (výhybkáři) odbočky.

3.	K hlášení předvídaného odjezdu se zúčastnění zaměstnanci přivolají oběžníkovou výzvou, kterou jsou povinni ihned uposlechnout, pokud neobsluhují závory nebo nestřeží přejezd, popř. nečiní-li opatření k odvrácení nebezpečí.

Pro samostatné hlášení předvídaného odjezdu se používá následujících znění, ve kterých musí být vždy uveden název vlastní dopravny, číslo vlaku a zda vlak z dopravny odjede nebo projede s časovým údajem v hodinových a minutových hodnotách : „Vlak 680 odjede z Chocně v 7.30“, popř. „Vlak 107 projede v Chocni v 15.20“.

Jede-li vlak se zavěšeným postrkem, nezavěšeným postrkem do sousední stanice nebo s nezavěšeným postrkem do km, odkud se postrk vrátí, a jede-li vlak po jiné než pravidelné traťové koleji, musí i tato informace doplňovat základní znění předvídaného odjezdu.

Hlášení opakuje a potvrdí zaměstnanec nejvzdálenějšího traťového stanoviště, popř. zaměstnanec stanoviště, které určí výpravčí : „Vlak 680 odjede z Chocně v 7.30. Rozumí Dobříkov“. Zaměstnanci ostatních stanovišť potvrdí příjem hlášení takto : „Rozumím, Sruby“, nebo „Rozumím, 280“ (číslo závorářského stanoviště), nebo „Rozumím, Most II“ (název dočasného stanoviště pro ochranu pracujících při práci na trati). Jako poslední potvrdí převzetí hlášení předvídaného odjezdu odpovědný zaměstnanec sousední stanice (odbočky).

Gestorský útvar:	České dráhy, s.o.

Divize obchodně provozní

Odbor provozu

Nábřeží L.Svobody 12

110 15 Praha1

Vydavatel:	JERID spol. s r. o.

Kosmonautů 6a, POB 116

772 11 OLOMOUC

Náklad:	20 000 kusů

Rok vydání:	1997