České dráhy

##### JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

STANIČNÍ ŘÁD

ŽELEZNIČNÍ STANICE

ŘEČANY NAD LABEM

Účinnost od 24.4. 2004

Ježek Miloslav                                             Kapitola Eduard

vrchní přednosta uzlové ŽST                            dopravní kontrolor

Schválil: č.j. ZDD 146/2004-11/2 dne: 13.4.2004

Ing.Grebík Jan

Ředitel OPŘ Pardubice

Počet stran: 40

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| Číslo změny č.j. | Účinnost od | Týká se ustanovení článku, příloh | Opravil | Dne | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. změna ZDD – 482/2004 – 11/2 | 12.12.2004 | 9B,9C,56 |  |  |  |
| 2. změna ZDD – 49/2005 - KNND | 1.7.2005 | 10A,10B,55,56,73 |  |  |  |
| 3. změna ZDD – 7/2006 - UŽST | 1.3.2006 | Rozsah znalostí, 33,55,56,58A,58B,6067,92,137 |  |  |  |
| 4. změna ZDD - 11/2006 - UŽST | 1.4.2006 | Rozsah znalostí čl. 22,141 |  |  |  |

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení | Znalost: |
| --- | --- |
| ŽST – VP UŽST dopr. náměstek vrchního přednosty techn. náměstek vrchního přednosty přepr. náměstek vrchního přednosty dozorčí provozu dozorčí IŽD TS technolog výpravčí výpravčí vnější služby | úplná |
| vedoucí posunové čety posunovač | část A : čl. 1, 3, 8, 9A, 9C, 10B, 11, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, 22, 24, 26, část C : čl. 31A, 31B, 31C, 32, 33, část. F : čl. 54, 55, 56, 57, 58A, 60, 65A, 65B, 67, část G : celá, část I : čl. 133, 142, přílohy : 1, 4, 5B, 5F, 14, 15B, 21, 26, 29, 31, 43, 44, 47A, 48, 50, 54, 55, 56, 58, |
| staniční dozorce | část A : čl. 1, 3, 7, 8, 9A, 9C, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, 22, 24, 26, část C : čl. 31A, 31B, 31C, 32, 33, část F : čl. 54, 55, 56, 57, 58A, 59, 60, 63, 65A, 65B, 67, 76, 77, 86, 92, 97, část G : celá, část I : čl. 133, 139, 141, přílohy : 1, 4, 5A, 5B, 5F, 8, 14, 15B, 21, 26, 29, 31, 41, 43, 44, 47A, 48, 50, 51A, 51B, 52, 54, 55, 56, 58, |

| Pracovní zařazení | Znalost: |
| --- | --- |
| tranzitér přípravář | část A : čl. 1, 3, 8, 10A, 11, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, část C : čl. 33, část F : čl. 54, 55, 56, 58A, 65A, 65B, 67, 92, část I : čl. 133, přílohy : 1, 4, 5B, 5F, 21, 24, 26, 29, 31, 43, 44, 47A, 48, 54, 55, 56, 58, |
| uklízečka | část A : čl. 1, 8, 10A, 11, 13, 15, 16, přílohy : 1, 26, 43, 47A, 58, |
| nákladní pokladník | část A : čl. 1, 3, 4, 8, 10B, 11, 13, 15, 16, část C : čl. 33, část F : čl. 54, 55, 56, 58A, 97, část I : čl. 137, přílohy : 1, 4, 5B, 24, 26, 30A, 30B, 31, 43, 44, 47A, 48, 54, 55, 56, 58, |
| referent dopravy a přepravy | část A : čl. 1, 3, 8, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, 16, část C : čl. 33, část F : čl. 54, 55, 56, 58A, 97, přílohy : 1, 4, 5B, 5F, 18, 24, 26, 30A, 30B, 31, 43, 44, 47A, 48, 54, 55, 56, 58, |
| vozmistr | část A : čl. 1, 3, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, část C : čl. 33, část F : čl. 58B, 92, přílohy : 1, 5B, 5F, 21, 29, 43, 44, 47A, 58 |
| strojvedoucí | část A : čl. 1, 4, 7, 9A 13, 14, část B : čl. 21, část C : čl. 31C, 32, část F : čl. 62, 65A, 65B,92, přílohy : 1, 4, 5F, 14, 21, 29, 43, 47A, 58,92, 93, |

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

##### 1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

- Železniční stanice Řečany nad Labem leží v km 326,189 dvoukolejné trati Česká Třebová - Praha Libeň

- Je stanicí: smíšenou podle povahy práce

mezilehlou po  provozní stránce

- Sídlem vrchního přednosty je uzlová ŽST Pardubice hl.n.

##### 3. Vlečky

- Vlečka ČEZ, a.s. Elektrárna Chvaletice (ECHVA) odbočuje z koleje č. 9 výhybkou č.21, z koleje č. 11 vyhybkou č. 23. Popis a obsluha v Přípojovém provozním řádu uloženém v příloze č.4 SŘ.

- Vlečka AGRO Dašice a.s. - středisko Řečany nad Labem odbočuje z koleje č. 6 vyhybkou č.9.

- Popis a obsluha v Přípojovém provozním řádu v příloze č. 4 SŘ.

##### 4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Zastávky

- Lhota pod Přeloučí leží v km 322,690 mezi stanicemi Přelouč -Řečany nad Labem. Je přidělena  administrativně i účetně ŽST Pardubice hlavní nádraží. Výdejnu jízdenek nemá. U první i druhé traťové koleje je krytý přístřešek, délka nástupišť je 200 m (km 322,590 - km 322,790). Osvětlení je elektrické, samočinné. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový. Zastávka není obsazena. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Přelouč a Řečany n/L.

- Chvaletice leží v km 330,610 mezi stanicemi Řečany nad Labem - Záboří nad Labem. Je přidělena administrativně i účetně ŽST Pardubice hlavní nádraží. Má časově omezenou výdejnu jízdenek, dvě čekárny. Výdejna jízdenek je umístěna u čekárny na nástupišti směr Pardubice. Délka nástupiště je 200 m (km 330,560 - km 330,760). Osvětlení elektrické, samočinné. WC ve výdejně jízdenek. V km 330,523 je podchod k nástupišti u druhé koleje. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro informování cestujících dálkově ovládaným z žst. Řečany n/L a Záboří n/L. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový

- Kojice leží v km 332,100 mezi stanicemi Řečany nad Labem - Záboří nad Labem Je přidělena administrativně i účetně ŽST Pardubice hlavní nádraží. Výdejnu jízdenek nemá. Má krytý přístřešek o obou kolejí bez WC. Délka nástupiště u první i druhé koleje je 200 m (kol.č.1 km 332,020 - km 332,220, kol.č.2 km 332,009 - km 332,229). Osvětlení elektrické, samočinné. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový. Zastávka není obsazena. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Řečany n/L a Záboří n/L.

Týnec nad Labem leží v km 335,291 mezi stanicemi Řečany nad Labem - Záboří nad Labem. Je přidělena administrativně i účetně ŽST Kolín. U první traťové koleje je krytý přístřešek, u druhé traťové koleje zděná čekárna s výdejnou jízdenek. Výdej jízdenek je časově omezen. Nástup směr Pardubice se provádí podchodem v km 335,260. Délka nástupiště u obou  kolejí je 200 m, (kol.č.1 km 335,027 - km 335,227, kol.č.2 km 335,160 - km 335,360). Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro informování

cestujících dálkově ovládaným z ŽST Záboří n/L a Řečany n/L.  Přístup na    nástupiště u 2.traťové koleje je bezbarierový. Přístup na nástupiště u 1. trať.koleje je pomocí pojízdné plošiny, kterou na výzvu (zvonek) obsluhuje zaměstnanec zastávky.

##### 7. Nástupiště

Pro nástup a výstup cestujících jsou zřízena tato nástupiště:

- Mezi první a třetí kolejí je ostrovní nástupiště v km 326,118- 326,318, 441 mm nad temenem kolejnice v délce 200 m, 120 m je zastřešeno. Vchod do podchodu k tomuto nástupišti je ve vestibulu staniční budovy. Podchod ústí dvěma schodišti na kryté nástupiště a dále pokračuje pod kolejí č.5 - 15 na místní komunikaci.

- Mezi druhou a čtvrtou kolejí v km 326,118 - 326,318 jednostranné nástupiště z konzolových desek s protiskluzovou úpravou v délce 200 m ve výši 200 mm nad temenem kolejnice.

- Mezi čtvrtou a šestou kolejí v km 326,148 - 326,348 jednostranné nástupiště z konzolových desek s protiskluzovou úpravou v délce 200 m ve výši 200 mm nad temenem kolejnice.

- Úrovňový přejezd pro vozíky se zavazadly a spěšninami na ostrovní nástupiště je na přeloučské straně proti ukončení ostrovního nástupiště. Přejezd rovněž slouží jako bezbariérový přístup pro tělesně postižené.

##### 8. Technické vybavení stanice

- Staniční budova je zásobována pitnou vodou z městského vodovodu. Hlavní uzávěr přívodu vody pro staniční budovu je v přízemí v místnosti pro úklid (vedle WC ženy). Uzávěry přívodu teplé i studené vody pro každé patro zvlášť jsou ve všech podlažích staniční budovy na sociálních zařízeních.

- Ve staniční budově jsou instalovány celkem čtyři klimatizační jednotky ”TRANE”. Dvě jsou umístěny v místnosti elektronického zabezpečovacího zařízení, jedna klimatizační jednotka ”TRANE” je umístěna v místnosti baterií a jedna v dopravní kanceláři.

- Strojovna vzduchotechniky je umístěna ve druhém poschodí.

- Ve staniční budově je instalován příruční výtah o nosnosti do 100 kg.

- Ve staniční budově v místnosti kotelny, která je umístěna v 2. poschodí (podkroví) je instalován pro ústřední vytápění všech prostor této budovy plynový kotel Valliant.VK 120/7-2E s výkonem 118 kW a pro ohřev teplé vody zásobníkový plynový ohřívač vody na 300 litrů. Kotelna je vybavena detektory plynu. Klíč od kotelny je uložen u výpravčího. 
Hlavní uzávěr plynu je umístěn ve skříňce na venkovní stěně staniční budovy ve směru na Záboří nad Labem. - přístup z veřejné komunikace. Čtyřhranný klíč od skříňky je uložen v dopravní kanceláři. V případě havárie plynového zařízení volat pohotovost SDC Stavební oddíl Pardubice 604 184 547, VČP: poruchová služba ( 1239. Popis, obsluha a návod k použití plynového kotle je uložen v příloze č. 18 SŘ.

##### 9A. Elektrická trakční zařízení

- Trakční vedení v žst Řečany nad Labem a přilehlých úsecích je napájeno stejnosměrným napětím 3 kV z trakční měnírny  Trnávka km 327,700 a  Opočínek km 312,180.

Trakční vedení ve stanici Řečany nad Labem je rozděleno na  5 úseků:

- úsek I.: - zahrnuje kolej číslo 1,3 a vypíná se : ÚO  401,411,5

- je vymezen úsekovými děliči číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a úsekovými odpojovači číslo 401, 411.

- úsek II.: - zahrnuje kolej číslo 2,4 a vypíná se : ÚO  402,412, 3A,

- je vymezen úsekovými děliči číslo 1, 2, 5, 6 a úsekovými odpojovači číslo 402, 412.

- úsek III.: - zahrnuje kolej číslo  5,5a,5b - 15 a vypíná se :ÚO 7,

- je vymezen úsekovými děliči čís. 3, 4.

- úsek IV.: - zahrnuje kolej číslo 6. a vypíná se : ÚOZ 06,

- je vymezen úsekovými děliči číslo 1, 2, 3 a úsekovými odpojovači ÚO 401 a   401A.

- úsek V.: - zahrnuje vlečkovou kolej a vypíná se: ÚOZ 016,

- je vymezen úsekovými děliči číslo 4, 5, 6 a úsekovými odpojovači ÚO 401A a   411.

| Číslo úsekového odpojovače | Poloha v km | Stožár číslo | Ovládání | Umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 325,385 | 5 | Ústředně od eldispečera, dálkově z dopravní kanceláře | na přeloučském zhlaví u první traťové koleje |
| 402 | 325,385 | 6 | Ústředně od eldispečera, dálkově z dopravní kanceláře | na přeloučském zhlaví u druhé traťové koleje |
| 411 | 327,145 | 69 | Ústředně od eldispečera, dálkově z dopravní kanceláře | na zábořském zhlaví u první traťové koleje |
| 412 | 327,145 | 70 | Ústředně od eldispečera, dálkově z dopravní kanceláře | na zábořském zhlaví u druhé traťové koleje |

| 3A | 326,130 | N1 | Místně | portál mezi 9 a 11 kolejí proti dopravě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3B | 326,130 | N2 | Ústředně od eldispečera, dálkově z dopravní kanceláře | portál vedle dopravy |
| 5 | 326,130 | N1 | Ústředně od eldispečera, dálkově z dopravní kanceláře | portál mezi 9 a 11 kolejí proti dopravě |
| 7 | 326,130 | N1 | Ústředně od eldispečera, dálkově z dopravní kanceláře | portál mezi 9 a 11 kolejí proti dopravě |
| Z06 | 325,843 | 22 B | Místně | u 6 koleje |
| Z016 | 325,817 | 22 | Místně | u vlečky |

- Úsekové odpojovače ÚO 401,411,402,412,3B,5,7 jsou opatřeny elektromotorickými přestavníky. K jejich nouzovému rozepnutí je nutné použít kliku, která je uložena ve skříňce u výpravčího, taktéž univerzální klíč a ochranné pomůcky.

- Manipulaci s ÚO v úsecích I,II.III, může nařídit pouze elektrodispečer, v případě nebezpečí z prodlení může rozpojení ÚO nařídit výpravčí ve službě a poté oznámit elektrodispečerovi Česká Třebová - tel. 904 - 5040 nebo 5860. Manipulaci s ÚO v normálním provozu provádějí na příkaz elektrodispečera pracovníci SDC-SEE Pardubice k tomu pověřeni. Panel pro dálkové ovládání ÚO je v dopravní kanceláři.

- Manipulaci s ÚO Z06, ÚO Z016   provádějí pracovníci vyjmenovaní v příloze č. 50 SŘ.

- V dopravní kanceláři je uložena jedna souprava pro obsluhu úsekových odpojovačů: Souprava obsahuje: ochranné pomůcky -  dielektrické rukavice, galoše, ochrannou přilbu. Dále obsahuje, ovládací kliku pro ruční obsluhu dálkového pohonu úsekového odpojovače a univerzální klíč.

- Postup použití univerzálního klíče, ochranných pomůcek a ovládací kliky je popsán v příloze č. 14 SŘ. Proškolení určených zaměstnanců k obsluze úsekových odpojovačů provádí určený zaměstnanec SEE Pardubice.

- Strojvedoucí smí vystupovat na střechu hnacího vozidla jen na koleji č.6 při splnění všech bezpečnostních opatření Za vypnutí trakčního vedení a zajištění uzamykatelného odpojovače odpovídá výpravčí.

- Schéma trakčního vedení, jeho dělení, napájení, umístění je uvedeno v příloze 14 SŘ.

##### 9.B. Elektrická zařízení 6kV pro napájení zabezpečovacích zařízení

Místa traťových transformačních skříní 6kV pro napájení zabezpečovacích zařízení:

Traťový úsek Přelouč – Řečany nad Labem 6kV 50Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1705 | 321,423 | rozpínací | na konci Přelouče ke trati (Makeš) |
| 1706 | 323,107 | rozpínací | cesta za Lhotou pod Přeloučí ke trati |
| 1707 | 323,933 | rozpínací | u přejezdu Labětín |

Traťový úsek Přelouč – Řečany nad Labem 6kV 75Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1185 | 319,820 | vj. návěstidla | u vjezdového návěstidla |
| 1187 | 320,480 | návěstidla | u ČOV |
| 1188 | 320,850 | přejezd | přejezd „Kréta“ |
| 1189 | 320,855 | návěstidla | přejezd „Kréta“ |
| 1190 | 321,400 | přejezd | polní cesta za Přeloučí (Makeš) |
| 1191 | 321,990 | návěstidla | pole mezi Lhotou a Přeloučí |
| 1192 | 322,600 | návěstidla + přejezd | zastávka Lhota pod Přeloučí |
| 1193 | 323,110 | přejezd | polní cesta ve Lhotě pod Přeloučí |
| 1194 | 323,160 | návěstidla | polní cesta ve Lhotě pod Přeloučí |
| 1195 | 324,200 | návěstidla | pole před přejezdem na Labětín |
| 1196 | 324,205 | přejezd | přejezd Labětín |
| 1197 | 324,605 | návěstidla | pole za přejezdem na Labětín |

Železniční stanice Řečany nad Labem 6kV 50Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1708 | 326,240 | RZZ | nová staniční budova |

Železniční stanice Řečany nad Labem 6kV 75Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1198 | 325,203 | vj. návěstidla | pole za nadjezdem |
| 1201 | 326,140 | RZZ | naproti staniční budovy |
| 1202 | 327,350 | vj. návěstidla | krákorec |

Traťový úsek Řečany nad Labem – Záboří nad Labem 6kV 50Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1720 | 329,385 | rozpínací | přejezd G ECHVA |
| 1721 | 332,244 | rozpínací | přejezd D Kojice |
| 1722 | 334,080 | rozpínací | ze silnice Kojice - Týnec n/L |

Traťový úsek Řečany nad Labem – Záboří nad Labem 6kV 75Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1203 | 327,745 | fiktivní úsek | silnice u měnírny |
| 1204 | 327,960 | návěstidla | silnice Trnávka – Chvaletice |
| 1204/1 | 328,841 | návěstidla + přejezd V | přejezd u ECHVA |
| 1205 | 329,225 | návěstidlo | od přejezdu u ECHVA |
| 1205/1 | 329,339 | přejezd G | přejezd ECHVA |
| 1206 | 329,635 | návěstidlo | silnice Chvaletice |
| 1206/1 | 329,959 | návěstidlo | silnice Chvaletice |
| 1207 | 330,430 | návěstidla | cesta u ČESPLO |
| 1207/1 | 331,095 | návěstidla + přejezd D | přejezd u Benziny |
| 1208 | 331,675 | návěstidla | silnice Chvaletice - Kojice |
| 1208/1 | 332,242 | přejezd E | zastávka Kojice |
| 1209 | 332,515 | návěstidla | za rybníkem v Kojicích |
| 1209/1 | 332,980 | návěstidla | ze silnice Kojice - Týnec n/L |
| 1210 | 333,908 | návěstidla | ze silnice Kojice - Týnec n/L |
| 1210/1 | 334,093 | návěstidla | ze silnice Kojice - Týnec n/L |
| 1210/2 | 334,377 | návěstidla | ze silnice Kojice - Týnec n/L |
| 1211 | 334,967 | návěstidla | u zastávky Týnec nad Labem |
| 1211/1 | 335,420 | návěstidla | za zast. Týnec n/L |

- Zabezpečovací zařízení v železniční stanici je napájeno z rozvodu 6 kV 75Hz a 6 kV 50Hz.

- Staniční transformovna  STS 1208  6kV 75 Hz je umístěna v samostatném zděném objektu v areálu žel. stanice v km. 326,170 naproti nové provozní budově. Slouží k rozpínání kabelového vedení 6kV 75Hz mezi NS Kolín a NS Opočínek.

- Staniční transformovna  STS 1708  6kV 50 Hz je umístěna v nové provozní budově v km 326,240. Slouží k napájení reléového zabezpečovacího zařízení v žst. a k rozpínání kabelového vedení mezi NS Opočínek a NS Trnávka.

- Hlavní rozvaděč pro napájení RZZ je instalován v STS 1708. V tomto rozvaděči je proveden automatický záskok sítí 6 kV 50 Hz a místní sítě. Jako hlavní napájení RZZ je uvažováno napájení z rozvodu 6 kV 50 Hz. Při výpadku (poruše) obou těchto sítí lze RZZ napájet z mobilního náhradního proudového  zdroje.

- Ovládání obou rozvoden 6 kV 50Hz i 75Hz je dálkové z ŘS  SEE v Č.Třebové; tyto rozvodny lze ovládat i z ovládacího rozvaděče v dopravní kanceláři.

##### 9.C. Elektrická silnoproudá zařízení

- Napájení všech objektů žel. stanice je připojeno z vlastní stožárové  transformační stanice TS 35/0,4 kV.

- Stabilní  náhradní zdroj  není v žst. umístěn, pro připojení mobilního náhradního zdroje je instalována přívodka na budově RZZ.

- Transformační stanice  TS 35/0,4 kV je umístěna za novou provozní budovou v km 326,280. Z rozvaděče NN, který je umístěn pod TS, jsou kabelové vývody: 
2 x AYKY  3 x 185 +95 pro odběr žst.; 
2 x AYKY 3 x 185 + 95  pro odběr EOV. 
Tyto kabelové vývody jsou ukončeny v hlavním rozvaděči NN v nové provozní budově.

- V žel. stanici je instalován elektrický ohřev výměn  ELEKTROLINE.

- Napájení EOV je z rozvaděče NN u TS 35/0,4 kV přes rozvodnu NN v provozní budově RZZ - pole EOV.

- Napájení souprav EOV u jednotlivých výhybek je provedeno z rozvaděčů  R - EOV 1 v km 325,740 na přeloučském zhlaví a z R - EOV 2 v km 326,740 na zábořském zhlaví.

- Souprava pro jednu výhybku obsahuje připojovací skříňky na připojení napájecích kabelů, příslušný typ a počet topnic pro ohřev  jazyků a táhel.

- Ovládání EOV je řešeno jako automatické pomocí čidla pro snímání povětrnostních podmínek a dále ruční  z ovládací rozvodnice  RO EOV, umístěné v dopravní kanceláři.

- Automatické ovládání je rozděleno do dvou samostatných skupin. Skupina se skládá z výhybek na jednotlivých zhlavích - výhybky napojené z R  - EOV  1 a  R - EOV 2.

Výhybky 1. skupiny  napájené  z R - EOV 1: č.1;2;3;4;5;6;7 a 8

Výhybky 2. skupiny  napájené  z R - EOV 2: č. 22a/b;;24;25;26;27;28;29 a

30.

- Oba rozvaděče jsou vybaveny čidlem pro sepnutí ohřevu a kolejovým teploměrem pro vypnutí ohřevu. Pro automatické vypnutí R - EOV 1 je teploměr umístěn u výhybky č.7,     R - EOV 2 u výhybky č.27.

- V případě ručního sepnutí ohřevu v rozvodnici RO EOV v dopravní kanceláři se provede sepnutí obou skupin najednou. Vypínání ohřevu v tomto případě se děje automaticky prostřednictvím příslušného kolejového teploměru po dosažení požadované teploty.

##### 9.D. Nebezpečná místa ve vztahu k elektrickému zařízení

Místa ve stanici nejsou.

##### 10.A. Elektrické osvětlení

- Osvětlení celého obvodu žst. je elektrické.

- Venkovní osvětlení je provedeno pomocí  16ti osvětlovacích věží  OSŽ  20P, 3 sklopných osvětlovacích stožárků RADEK 5,5 m na zábořském zhlaví a 5ti osvětlovacích stožárů JŽ 12 na přeloučském zhlaví. Nekrytá část  II. nástupiště je osvětlena pěti sklopnými stožárky  RADEK 5,5 m, krytá část tohoto nástupiště je osvětlena výbojkovými svítidly.

- Pro osvětlení podchodu je použito zářivkových svítidel 1x 36 W.

- V podchodu je rovněž instalováno:
- zásuvka pro připojení čerpadla, 
- napájení plošin pro tělesně postižené, 
- majáky pro zrakově postižené a piktogramy.

- Osvětlení vnitřních prostorů provozních místností je provedeno zářivkovými a žárovkovými svítidly.

- Čištění svítidel a výměnu světelných zdrojů osvětlení vnitřních prostorů provádějí pracovníci žst.

- Železniční stanice je povinna mít zásobu světelných zdrojů.

- Rozvaděč pro ovládání venkovního osvětlení DS je umístěn v dopravní kanceláři. Obsahuje ovladače pro jednotlivé skupiny osvětlení.

- Pro každou osvětlovací věž je instalován rozvaděč OV. Osvětlovací věže jsou vybaveny světlomety pro pracovní osvětlení a svítidlem na výložníku pro orientační osvětlení. Silové napájení venkovního osvětlení je provedeno z rozvodny NN v provozní budově RZZ.

Použité světelné zdroje:

- sodíkové výbojky        HST     400 W

- sodíkové výbojky        HST     250 W

- sodíkové výbojky        HST     100 W

- žárovky                       40 W - 200 W

- zářivkové trubice   		     36 W

- zářivkové trubice  DZ                20 W

- Zařízení  pro elektrické osvětlení udržuje SDC - SEE Pardubice, elektrodílna  SEZ Pardubice.

Osvětlovací stožáry jsou umístěny v prostoru kolejiště tak, že při sklápění stožárů, spouštění svítidel  atd., nedojde k nebezpečnému přiblížení k části  trakčního vedení  pod napětím dle ČSN 34 3109.

- Za osvětlení venkovních prostranství a prostor pro cestující a za jeho hospodárné využívání odpovídá  výpravčí žst. ve směně.

V obvodu žst. je instalováno 5 zásuvkových stojanů:

- ZS 1        -         za objektem TO

- ZS 2        -         u OV 6

- ZS 3        -         u OV 5

- ZS 4        -         u OV 9

- ZS 5        -         u OV14

Mimo tyto ZS je  v případě nutnosti  možné připojení do rozvaděčů OV.

- Jakoukoli poruchu na výše uvedeném elektrickém zařízení je nutné nahlásit pracovníkům SDC - SEE Pardubice na tato telefonní čísla: 22821; 22307; 22309.

Poruchy mimo pracovní dobu hlaste na tel. číslo: 606 926 994.

##### 10.B. Nouzové osvětlení

- Na schodišti staniční budovy a v dopravní kanceláři  je instalováno nouzové osvětlení, které se aktivuje automaticky při výpadku elektrické sítě.

- Počet a umístění, kdo a kam umístí:

- 1x dopravní kancelář, 1x kancelář osobní pokladny	– výpravčí

- 1x čekárna 	– výpravčí

- 1x ÚS ECHVA	- výpravčí ECHVA

- 1x zast. Chvaletice	- osobní pokladník

- Nouzové osvětlování ostatních služebních místností a prostor pro cestující je zajištěno vhodným umístěním petrolejových lamp, které jsou umístěny na každém pracovišti.

- Zastávky, nástupiště a nakládací a vykládací prostory se nouzově neosvětlují.

##### 11. Přístupové cesty ve stanici

Přístupové cesty v obvodu stanice a pracoviště výpravčího ECHVA

- Přístupová cesta na ÚS vlečky ECHVA je od staniční budovy po účelové komunikaci a dále po stezce podél čtvrté koleje a dále po místní cestě podél traťové koleje a „Drážní ulicí“v obci Trnávka, podchodem a přes přechod pro chodce po chodníku podél koleje č. 1 vlečky ECHVA přes vrátnici závodu po účelové komunikaci na ÚS.

- Jízda na kole je v obvodu stanice zakázána.

- Ústupová cesta ze ÚS ECHVA je shodná s cestou přístupovou.

- Schematický náčrtek je uložen v příloze č. 1 SŘ.

##### 13. Opatření při úrazech

- V dopravní kanceláři jsou uložena jedna nosítka a příruční lékárna.

- Jedna zdravotnická brašna je ve výdejně jízdenek na zastávce Chvaletice.

- Telefonní čísla jsou uvedena v Orientačním plánu záchranné služby.

##### 14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje

| Místo | Číslo koleje | Km poloha | Vpravo / vlevo |
| --- | --- | --- | --- |

Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a trakčního vedení, u kolejových vah, vážních domků, plotů na mostech, u opěrných a zárubních

zdí a dalších zařízení ČD.

##### 15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

- Klíče od budov, místností a jejich náhradní klíče jsou uloženy v uzamykatelné skříňce v kanceláři výpravčího.

- Klíč od vrat měnírny Trnávka je uložen v kanceláři výpravčího.

##### 16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

- Při opuštění služební místnosti a nepřítomnosti jiného příslušného zaměstnance (spoluzaměstnance) se musí služební místnosti při odchodu z pracoviště uzamknout. Klíč se odevzdá do úschovy výpravčímu.

B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY 
A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

##### 21. Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla a pod) | Účel, použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení není-li jím SDC, apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 875 | L1 - S1 | hlavní staniční vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, včetně zastavujících vlaků os. přepravy, trolej v celé délce |
| 2 | 874 | L2 – S2 | hlavní staniční vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, včetně zastavujících vlaků os. přepravy, trolej v celé délce |
| 3 | 778 | L3 – S3 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, včetně zastavujících vlaků os. přepravy, trolej v celé délce |
| 4 | 838 | L4 – S4 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, včetně zastavujících vlaků os. přepravy, trolej v celé délce |
| 5 | 704 | L5 – S5 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, trolej v celé délce |
| 7 | 598 | L7 – S7 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, trolej v celé délce |
| 9 | 582 | L9 – S9 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, trolej v celé délce |
| 11 | 537 | L11 – S11 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, trolej v celé délce |
| 13 | 477 | L13 – S13 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, trolej v celé délce |
| 15 | 487 | L15 – S15 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky, trolej v celé délce |
| manipulační koleje |
| 5a | 180 | Se7 - zarážedlo | kusá, výtážná, trolej v celé délce, základní stav trolej - vypnuto |
| 5b | 53 | Se13 - zarážedlo | kusá, odstavná pro hnací vozidla, trolej v celé délce, základní stav trolej - zapnuto |
| 6 | 145 | Se8 – hrot výh. č.15 | kusá, všeobecně nakládková a vykládková kolej, trolej v celé délce, základní stav trolej - vypnuto |
| 6a | 32 | námezník výh. č.15 - zarážedlo | kusá, všeobecně nakládková a vykládková kolej bez trolejového vedení, boční rampa |
| 8 | 15 | námezník výh. č.15 - zarážedlo | kusá, všeobecně nakládková a vykládková kolej bez trolejového vedení, čelní rampa |
| 11a | 36 | Se10 – návěst „Posun zakázán“ na vratech garáže | odstavná pro specielní vozidla, bez trolejového vedení |

22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100 čl.23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | dělník v dopravě – čistič výhybek |
| 2 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 3 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 4 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 5 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 6 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 7 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 8 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ano | bez návěst. | - „ - |
| 9 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 10a/b | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 11 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 12 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 13a/b | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 14 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 15 | ručně | zam. řídící posun | výměn. zámek, typ klíče ( klíč u výpr. | ne | viaflex | - „ - |
| 17 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 18a/b | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 19 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 20a/b | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 21 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| 22a/b | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ano | bez návěst. | - „ - |
| 23 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100 čl.23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ano | bez návěst. | - „ - |
| 25 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 26 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 27 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 28 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 29 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| 30 | ústředně | JOP | elektr. přestavník N | ano | bez návěst. | - „ - |
| Vk1 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| Vk2 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| Vk3 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| Vk5 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| Vk6 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| Vk7 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |
| VkA1 | ústředně | JOP | elektr. přestavník | ne | bez návěst. | - „ - |

N = nerozřezný systém

V dopravní kanceláři je uloženo 8 klik k ručnímu přestavování. Tyto kliky jsou zaplombovány a označeny číslicemi 1-8. Použití klik je dovoleno jen na příkaz výpravčího, daný pro každý případ zvlášť.

V dopravní kanceláři je uloženo 14 kusů přenosných výměnových zámků uzamykatelných.

##### 24. Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány nebo uzamčeny

Výhybka č. 15 uzamčena v základní poloze do přímého směru. Klíč od výhybky je uložen u výpravčího.

##### 26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků, a kovových podložek uzamykatelných

Klíče od přenosných výměnových zámků uzamykatelných jsou uloženy v uzamykatelné skříňce společně se zámky.

##### 28. Pečetění náhradních klíčů

Mimo vrchního přednosty uzlové ŽST může pečetit náhradní klíče dopravní náměstek  vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, vrchní přednosta stanice, dozorčí provozu, dozorčí, IŽD TS.
Pečetidlo má v úschově vrchní přednosta stanice ŽST Přelouč.

Označení pečetidla: „Správa pražské dráhy č.669“.

C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

##### 31.A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

V ŽST Řečany n/L je instalováno staniční zabezpečovací zařízení III. kategorie systému ESA 11 (elektronické stavědlo AŽD), s počítačovým ovládáním a s prováděcí skupinou v elektronickém provedení. V dopravní kanceláři je umístěno obslužné pracoviště JOP Zabezpečovací zařízení je vybaveno rychlostní návěstní světelnou soustavou hlavních návěstidel. Pro obsluhu platí „Doplňující ustanovení k předpisu ČD D101/T101 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Řečany nad Labem, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Přelouč – Řečany nad Labem – Záboří nad Labem“ č.j. 178 / 2004 – 11/2 s účinností od 23.dubna 2004 - zařazené v příloze č. 5A SŘ. Situační schéma, závěrová tabulka a tabulka současných jízdních cest v příloze č. 6 SŘ.

Při jízdách speciálních vozidel nespolehlivě ovlivňujících kolejové obvody viz 
čl. 62. SŘ.

Neprofilové styky ohraničující kolejové obvody tak, že vozidla stojící u tohoto styku mohou zasahovat do průjezdného průřezu sousedních kolejí nejsou na hlavním barevném monitoru a černobílém technologickém monitoru označeny (výpravčí je upozorněn na nutnost učinění dopravních opatření na spodní straně barevného monitoru při stavění jízdních cest). V případě obsazení nebo poruchy takového styku je výpravčí povinen před postavením jízdní cesty zjistit volnost příslušných námezníků. Zjištění volnosti příslušných námezníků provede na příkaz výpravčího výpravčí vnější služby, nebo staniční dozorce.
Umístění neprofilových styků mezi výhybkami: 
č. 6 – 8,  5 – 7,  7 – 9,  10b – 11,  13b – 14,  17 – 18a.

Klíč od Stavědlové ústředny je zaplombován a uložen v uzamykatelné skříňce u výpravčího.

Rozvaděč pro napájení zabezpečovacího zařízení je umístěn v místnosti zdrojů. Vypnutí linky 6kV/50Hz a 6kVú75Hz zajistí elektrodispečer Česká Třebová.

Nouzové vypínání napájení je možno provést:

( nouzovým vypínačem umístěným v dopravní kanceláři ve skříňce dopravního stolu

( nouzovým vypínačem umístěným za dveřmi na stěně v reléové místnosti

( nouzovým vypínačem umístěným za dveřmi na stěně v bateriové místnosti

( v těchto případech dojde obsluhou zařízení k přerušení napájení 6 kV pro RZZ a je zabráněno automatickému přepnutí napájení z rozvodu VČE).

Náhradní karta PIK je uložena v zapečetěné obálce v uzamykatelné skříňce u výpravčího Tato karta smí být použita dle “ „Doplňující ustanovení k předpisu ČD D101/T101 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Řečany nad Labem, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Přelouč – Řečany nad Labem – Záboří nad Labem“ č.j. 178 / 2004 – 11/2 ”. Výpravčí zapíše každé použití náhradní karty PIK do telefonního zápisníku a neprodleně oznámí administrátorovi.

##### 31.B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Traťové zabezpečovací zařízení:

Oba přilehlé mezistaniční úseky k žst. Řečany nad Labem jsou vybaveny zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Jsou vybaveny automatickým blokem AB 3-74 s úplnou blokovou podmínkou a s dvoupásovými kolejovými obvody o kmitočtu 75 Hz. Přenos návěstí na hnací vozidlo je prováděn pomocí vlakového zabezpečovače. Jeho signály o frekvenci 75 Hz jsou přenášeny na hnací vozidlo ve správném i nesprávném směru.

- Traťový úsek Přelouč – Řečany nad Labem:
Popis a obsluha je uvedena v “Doplňujícím ustanovení k předpisu D102/T102 pro obsluhu traťových zabezpečovacích zařízení pro traťový úsek Přelouč - Řečany nad Labem pro 1. a 2. traťovou kolej” č.j. 566/98 ze dne 21.7.1998 uložené v příloze č. 5A SŘ.

Traťový úsek Řečany nad Labem – Záboří nad Labem:
Popis a obsluha je uvedena v „Doplňujících ustanoveních k předpisu ČD D101/T101 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Řečany nad Labem, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Přelouč – Řečany nad Labem – Záboří nad Labem“ č.j. 178 / 2004 – 11/2 .

##### 31.C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg. PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| železniční stanice Přelouč |
| traťový úsek: Přelouč - Řečany nad Labem |
| 320,829 (B) | obecní cesta IV. třídy | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k. 318,577 - 323,172 2.k. 318,630 - 323,172 kontrolní stanoviště PZZ v DK Přelouč |
| 321,440 (V) | obecní cesta IV. třídy | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k. 318,577 - 324,178 2.k 318,630 - 324,178 kontrolní stanoviště PZZ v DK Přelouč |
| 322,588 (G) | obecní cesta IV. Třídy | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k.319,849 - 325,208 2.k 319,849 - 325,208 kontrolní stanoviště PZZ v DK Řečany nad Labem |
| zastávka Lhota pod Přeloučí |
| 323,116 (D) | polní cesta IV. třídy | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k. 319,849 - 325,481 2.k. 320,482 - 325,481 kontrolní stanoviště PZZ v DK Řečany nad Labem |
| 324,232 (E) | silnice III. třídy III/3227 | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k. 321,976 - 326,666 2.k. 321,976 - 326,655 kontrolní stanoviště PZZ v DK Řečany nad Labem |
| železniční stanice Řečany nad Labem |
| 327.256 (A) | místní komunikace | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k.=325,788-329,616, 2.k.=325,781-330,355 kontrolní stanoviště PZZ v DK Řečany nad Labem |
| traťový úsek Řečany nad Labem – Záboří nad Labem |
| 328.440 (V) | silnice IV. třídy | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k.=326,757-331,145, 2.k.=326,757-331,677 kontrolní stanoviště PZZ v DK Řečany nad Labem |
| 329.359 (G) | silnice IV. třídy | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k.=327,036-332,525, 2.k.=327,081-331,677 kontrolní stanoviště PZZ v DK Řečany nad Labem |
| zastávka Chvaletice |
| 331.086 (D) | silnice IV. třídy | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k.=328,417-333,784 2.k.=327,956-334,489 kontrolní stanoviště PZZ v DK Záboří nad Labem |
| zastávka Kojice |
| 332.245 (E) | silnice IV. třídy | AŽD71RE PZS-3ZBI | kolejový obvod 1.k.=329,911-334,957 2.k.=329,240-334,489 kontrolní stanoviště PZZ v DK Záboří nad Labem |
| zastávka Týnec nad Labem |
| železniční stanice Záboří nad Labem |

##### 32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vjezdové 2L | 325,208 | dopravní kancelář | elektrické | vzdálenost od krajní výhybky 374 m, od označníku 50 m, PN, tel. přivolávací okruh |
| vjezdové 1L | 325,208 | dopravní kancelář | elektrické | vzdálenost od krajní výhybky 276 m, od označníku 50 m, PN tel. přivolávací okruh |
| vjezdové 1S | 327,325 | dopravní kancelář | elektrické | vzdálenost od krajní výhybky 401 m, od označníku 88 m, PN, tel. přivolávací okruh |
| vjezdové 2S | 327,325 | dopravní kancelář | elektrické | vzdálenost od krajní výhybky 248 m, od označníku 88 m, PN., tel. přivolávací okruh |
| odjezdové S1 | 325,791 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S2 | 325,781 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S3 | 325,842 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S4 | 325,825 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S5 | 325,882 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S7 | 325,906 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S9 | 325,922 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S11 | 325,967 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S13 | 326,006 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové S15 | 325,996 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L15 | 326,483 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L13 | 326,483 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L11 | 326,504 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L9 | 326,504 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L7 | 326,504 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L5 | 326,586 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L4 | 326,663 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L3 | 326,620 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L2 | 326,655 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| odjezdové L1 | 326,666 | dopravní kancelář | elektrické |  |

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| seřaďovací Se1 | 325,258 | dopravní kancelář | elektrické | označník, vzdálenost od vj. Náv. 1L = 51m. |
| seřaďovací Se2 | 325,258 | dopravní kancelář | elektrické | označník |
| seřaďovací Se3 | 325,481 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se4 | 325,481 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se5 | 325,683 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se6 | 325,699 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se7 | 325,763 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se8 | 325,837 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se9 | 325,837 | dopravní kancelář | elektrické | z vlečky AGRO |
| seřaďovací Se10 | 325,864 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se11 | 326,687 | dopravní kancelář | elektrické | z vlečky ECHVA |
| seřaďovací Se12 | 326,696 | dopravní kancelář | elektrické | z vlečky ECHVA |
| seřaďovací Se13 | 326,689 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se14 | 326,757 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se15 | 326,761 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se16 | 327,040 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se17 | 327,081 | dopravní kancelář | elektrické |  |
| seřaďovací Se18 | 327,237 | dopravní kancelář | elektrické | označník, vzdálenost od vj. Náv. 1S = 88m. |
| seřaďovací Se19 | 327,237 | dopravní kancelář | elektrické | označník, vzdálenost od vj. Náv. 1S = 88m. |
| předvěst 2L(2-3241) | 324,178 | autom. | elektrické | posl. oddílové náv. UAB |
| předvěst 1L(1-3241) | 324,178 | autom. | elektrické | posl. oddílové náv. UAB |
| předvěst 1S(1-3284) | 328,417 | autom. | elektrické | posl. oddílové náv. UAB |
| předvěst 2S(2-3294) | 329,240 | autom. | elektrické | posl. oddílové náv. UAB |
| mechan. seřaďovací | 325,575 |  | viaflex | konec kusé koleje č.5a – pouze náv „Posun zakázán“ |
| mechan seřaďovací | 325,830 |  | viaflex | vrata garáže kolej - č.11a – pouze náv „Posun zakázán“ |
| mechan seřaďovací | 326,068 |  | viaflex | konec kusé koleje č.8 – pouze náv „Posun zakázán“ |
| mechan seřaďovací | 326,750 |  | viaflex | konec kusé koleje č.5b – pouze náv „Posun zakázán“ |
| mechan. seřaďovací | 326,095 |  | viaflex | konec kusé koleje č.6a – pouze náv „Posun zakázán“ |

##### 33. Telekomunikační a informační zařízení

Telefonní okruhy

- okruhy traťové:			VT 03-04/b  Záboří n.L. - Řečany n.l.

VT 03-04/c  Řečany n.L. - Přelouč

- okruhy přivolávací: 			VP 01	  k vjezdovému náv. 1S

k vjezdovému náv. 2S

k vjezdovému náv. 2L

k vjezdovému náv. 1L

- okruhy  dispečerské vlakové: 	PD1   Řečany n/L - Česká Třebová
    					PD1   Řečany n/L – Praha

- okruhy elektrodispečerské                VE     Řečany n/L- Česká Třebová

okruhy místní: výpravčí – výpravčí ECHVA

- okruh trakční: VK 01 výpravčí – měnírna Opočinek
                                                   měnírna Trnávka
                                                   žst. Přelouč

Staniční rozhlas

- Staniční rozhlas se zpětným dotazem je umístěn v dopravní kanceláři. Ovládání rozhlasové soupravy se provádí ze zapojovače SIEMENS ITZ OPTIPOINT, umístěného na dopravním stole. Staniční rozhlas slouží pro informování cestující veřejnosti a pro účely dopravního provozu.

- Staniční rozhlas je rozdělen do šesti větví:

větev č. 1 - přeloučské zhlaví

větev č. 2 - střední zhlaví

větev č. 3 - zábořské zhlaví

větev č. 4 - prostory pro cestující - čekárna, vestibul, 1. a 2. nástupiště

větev č. 5 – zastávky Chvaletice, Kojice, Týnec nad Labem
větev č. 6 - zastávka Lhota pod Přeloučí

- Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5.F SŘ

- Vzory hlášení pro informování cestující veřejnosti staničním rozhlasem jsou uvedeny v příloze č. 27 SŘ.

Rádiová spojení

- Radiotelefonní spojení traťové:  stuhová síť /PN vlaky/

- Radiotelefonní spojení staniční: technologická síť

Radiotelefonní spojení staniční: fonická hláska výpravčí - výpravčí ECHVA

Popis, použití a návod k obsluze v příloze 5.H SŘ.

Popis, použití a návod k obsluze v příloze 21 SŘ

Požární signalizace

- Ústředna požární signalizace typ ALARM MHU 108 je umístěna v dopravní kanceláři.

- Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5.H SŘ.

- Požární kniha s návodem na obsluhu MHU 108 je uložena v dopravní kanceláři.

Výpočetní technika

      - V dopravní kanceláři je umístěno zařízení výpočetní techniky s programem ISOŘ Česká Třebová, ISOŘ Praha, IT CEVIS Pardubice, APN VD Česká Třebová, CDS GŘ Praha, HELCO, elektronická pošta a INTRANET

Popis, použití a návod k obsluze v příloze 5.H SŘ.

- Na stanovišti výpravčího jsou umístěny tyto ovládací prvky JOP - trackball (myš), klávesnice počítače, dva hlavní barevné monitory 20” pro ovládání zab. zařízení SZZ - ETB a černobílý technologický monitor 14” pro doplňkové informace týkající se dopravního provozu.

- Na stanovišti výpravčího jsou též umístěny náhradní prvky zařízení - náhradní trackball (myš), náhradní klávesnice počítače, náhradní barevný monitor 14” a náhradní černobílý technologický monitor 14” pro doplňkové informace.

- Na stanovišti výpravčího je umístěn „Elektronický dopravní deník“

- Na pracovišti výpravčího APM VD - .

- Program HELCO - zpracování všeobecných rozkazů, vedení pomalých jízd a výluk.

- Na pracovišti tranzitéra – přípraváře IT CEVIS – zpracování vlakové dokumentace.

- Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5.H SŘ.

Ostatní informační zařízení

- Hodiny pro informování cestující veřejnosti jsou umístěny v čekárně, ve vestibulu, na prvním a druhém nástupišti.

- Hodiny pro informování zaměstnanců jsou umístěny v jednotlivých služebních místnostech stanice.

Seřizování všech hodin probíhá automaticky - dálkově prostřednictvím telefonních linek z telefonní ústředny v Pardubicích hl.n..

F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové stanice

- Vrchního přednostu UŽST zastupuje přepravní náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností

- Kontroly výkonu služby dopravních zaměstnanců provádějí podle plánu kontrolní činnosti vrchního přednosty uzlové ŽST mimo dozorčího provozu stanice ŽST Přelouč tito vedoucí zaměstnanci: dopravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, dozorčí provozu, dozorčí, IŽD TS, technolog.

- V mimopracovní době zastupuje vrchního přednostu ŽST hlavní výpravčí ŽST Řečany nad Labem.

##### 56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

Ve směně pracují ve stanici dva výpravčí - výpravčí a výpravčí vnější služby.

V případě, že oba výpravčí jsou zmocněni k výkonu služby výpravčího ŽST Řečany

n/L, mohou si během směny vyměnit pracoviště. Učiní tak vždy dle stanoveného

rozvrhu služeb. Službu odevzdávají ústně, osobně a písemně v „Knize odevzdávky

služby“. Vzor „Knihy odevzdávky služby“ je uveden v příloze  SŘ.

- Výpravčí:

- řídí práci stanice po dopravní stránce;

- obsluhuje zabezpečovací zařízení stanice, vede elektronický dopravní deník dle

Přílohy č. 24 SŘ, dopravní deník v případě poruchy provozu počítače podle př.

č. 9 předpisu ČD D2  (povolené úpravy uvedeny v čl. 63 SŘ) a vztažnou

dopravní dokumentaci a provádí ohlášení mimořádných událostí dle předpisu

ČD D17;

- je bezprostředně nadřízeným všech zaměstnanců ve směně v celém obvodu

stanice;

- provádí úkony stanovené tímto SŘ, TPÚS a opatřeními vrchního přednosty

stanice;

- v případě vykonávání jiné činnosti ( např. prodej jízdenek, organizování

NAD,pohotovost na pracovišti) výpravčího vnější služby, plně přebírá  jeho

činnost a povinnosti.

- je v častém telefonickém styku s výpravčím ÚS ECHVA a zajišťuje včasné

obsluhy vlečky ECHVA.

- Výpravčí vnější služby:

- očekává, a sleduje jízdu vlaků podle pokynů výpravčího; (odjezd vlaků je

organizován dle D 2 čl: 502 a 505).

- sepisuje a vydává písemné rozkazy podle pokynů výpravčího;

- obsluhuje staniční rozhlas pro informování cestujících;

- provádí úkony stanovené tímto SŘ, TPÚS a opatřeními VPUŽST;

- provádí úschovu klíčů odstavených hnacích vozidel;

- zajišťuje činnost osobní pokladny

- zajišťuje přenos a distribuci elektronické pošty

Vlečka ECHVA je obsazena výpravčím, jehož stanoviště je na Ústředním stavědle vlečky. Organizuje veškerou činnost na vlečce, dbá na včasné a plynulé přistavování zátěže a její odvoz. Obsluhuje reléové zab. zařízení. Je v častém telefonním styku s výpravčím ve stanici. Vede Knihu odevzdávek služby, Telefonní zápisník a zjednodušený Dopravní deník.

Po dopravní a dispoziční stránce je podřízen výpravčímu stanice.

##### 57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

- Staniční dozorce má stanoviště ve staniční budově 
Vykonává práce spojené s odstavováním a dobíráním zátěže, zajišťováním vlakových souprav, Doplňuje posunovou četu uhelné zálohy do síly 1 + 2 při přístavbě uhelných vozů. Na příkaz výpravčího informuje strojvedoucího, že stojí na koleji jako druhý (další) vlak. Strojvedoucího lok.vlaku bez vlakopisu informuje o čísle trasy, pod kterou bude jízda uskutečněna. Službu odevzdává  ve „Zvláštní knize odevzdávek služby“.

##### 58.A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní služby

- Zaměstnanec řídící posun - Vedoucí posunové čety – má stanoviště ve staniční budově. Dle TPÚS a pokynů výpravčího zajišťuje provádění posunu ve stanici a obsluhu vleček, odbočujících ze stanice. Ručně obsluhuje výhybku č. 15. Službu odevzdává ve „Zvláštní knize odevzdávek“ a spolupracuje při vyplnění „Pomocné odevzdávky služby“ výpravčího.

- Posunovač má stanoviště ve staniční budově. Vykonává činnost dle pokynů vedoucího posunové čety.

- Tranzitér přípravář má stanoviště ve staniční budově. Vykonává práce spojené s odbavováním vlaků. Po příjezdu provede odebrání průvodních listin a jejich zpracování, sejmutí označení konce vlaku. Před odjezdem provede zpracování průvodních listin (soupis, zpráva o brždění) doručení průvodních listin, označení konce vlaku a obsluhu IT CEVIS.
Na příkaz výpravčího informuje strojvedoucího, že stojí na koleji jako druhý (další) vlak, strojvedoucího lok.vlaku bez vlakopisu o čísle trasy, pod kterou bude jízda uskutečněna. Doručuje rozkazy „V“ sepsané výpravčím, což musí být nařízeno pro každý případ zvlášť. Službu odevzdává ve „Zvláštní knize odevzdávek služby“.

- Vozmistr má stanoviště  ve staniční budově. Provádí technickou prohlídku výchozích a končících vlaků. Odstraňuje drobné závady na vozech, posuzuje technickou způsobilost vozů v provozu. Informuje tranzitéra – přípraváře o výsledku zkoušky brzdy a o všech skutečnostech potřebných k zapsání na Zprávu o brzdění. Podle pokynů výpravčího vykonává zkoušky brzdy.

- Uklizečka má stanoviště ve staniční budově. Provádí čištění a mazání výhybek.

- Referent dopravy a přepravy upozorní výpravčího na vozy, které stojí ve stanici déle než 7 dní (viz př. č. 25 D2) a mají být zařazeny do vlaku nebo s nimi má být posunováno. Pokud jsou vozy odstavené více než 30 dní, upozorní na ně výpravčího – ten zajistí jejich prohlídku vozmistrem.

##### 58.B. Zaměstnanci jiných výkonných jednotek podílející se na výkonu dopravní služby

- Ve stanici nejsou zaměstnanci jiných výkonných jednotek podílející se na výkonu dopravní služby.

##### 59. Používání písemných rozkazů

- Písemné rozkazy sepisuje výpravčí vnější služby z rozkazu výpravčího.

- Zpracování všeobecných rozkazů, vedení pomalých jízd a výluk je povoleno pomocí výpočetní techniky. Počítačový program HELCO nainstalován v APM VD. Za vedení celé agendy zodpovídá výpravčí vnější služby.

##### 60. Odevzdávky dopravní služby

Osobně, ústně a písemně odevzdávají službu výpravčí, a výpravčí ECHVA.

Výpravčí ECHVA v odůvodněných případech při turnusovém neobsazení pracovišť dle opatření vrchního přednosty stanice odevzdávají službu pouze písemně.

- výpravčí ŽST odevzdává službu v „Knize odevzdávek služby“, „Dopravním deníku, „Telefonním zápisníku“ , „Přehledu obsluh vleček“ a „Pomocné odevzdávce dopravní služby“. Kartou PIK aktivuje RZZ. Neprovádí žádný záznam o předání služby v elektronickém dopravním deníku. Za převzetí/odevzdání služby je považováno přihlášení/odhlášení se do počítače pod svým jménem a heslem.

- výpravčí ÚS ECHVA odevzdává službu v „Knize odevzdávek služby“, „Přehledu obsluh vlečky“ a „Telefonním zápisníku“.

- Staniční dozorce odevzdává dopravní službu osobně a ústně. Navíc i písemně, je-li zúčasten na přípravě vlakové cesty v zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty.

- Je povoleno odevzdávat službu za vjezdu, odjezdu i průjezdu vlaků, v tomto případě za zajištění jízdy těchto vlaků odpovídá zaměstnanec službu odevzdávající.

- Vzory odevzdávek jsou uloženy v příloze 8 SŘ.

- případě za zajištění jízdy těchto vlaků odpovídá zaměstnanec službu odevzdávající.

- Vzory odevzdávek jsou uloženy v příloze 8 SŘ.

##### 62.Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

- Platí zákaz práce kolejové sněhové frézy nebo kolejového sněhového pluhu v železniční stanici a to na kolejích, kde jsou nástupiště s pevnou hranou.

- Při jízdách speciálních vozidel nespolehlivě ovlivňujících kolejové obvody postupuje výpravčí dle „Doplňujícího ustanovení k předpisu ČD D101/T101 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Řečany nad Labem, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Přelouč – Řečany nad Labem – Záboří nad Labem“ č.j. 178 / 2004 – 11/

- Výpravčí musí vyčkat hlášení strojvedoucího SHV o uvolnění pojížděných kolejových obvodů.

##### 63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Dovolené úpravy dopravního deníku:

- sl. 9 - vyplňuje se v případech, kdy si výpravčí vyžádá ohlášení příjezdu vlaku s předepsanými koncovými návěstmi - výpravčí sloupec rozdělí, nadepíše ”Vlak dojel/odjel celý” a zapisuje do něj časový údaj hlášení a příjmení ohlašujícího zaměstnance - viz čl. 71SŘ;

- sl. 10 - při poruše zabezpečovacího zařízení v ŽST Řečany n/L se zde zapisuje hlášení volnosti a správného postavení vlakové cesty v určeném obvodu výpravčího. viz čl. 76, 77SŘ;

- sl. 11 - při poruše zabezpečovacího zařízení v ŽST Řečany n/L se zde zapisuje hlášení volnosti a správného postavení vlakové cesty v určeném obvodu staničního dozorce. viz čl. 76,77SŘ;

Povolená úprava ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty”:

- Staniční dozorce upraví sloupec 4 Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, který nadepíše „Dojel/odjel celý“ – viz čl. 71SŘ.

##### 65.A. Zajištění vozidel proti ujetí

- Stanice Řečany nad Labem leží na stavebním spádu směrem od začátku ke konci trati, to je od Přelouče k Záboří nad Labem.

- Od vjezdových návěstidel 1L a 2L k vjezdovým návěstidlům 1S a 2S je stavební spád 2,5‰. Zajišťování vozidel se provádí jako na rovině.

- Staniční dozorce po nástupu do směny provede kontrolu zajištění vozidel v celém obvodu stanice. Bezprostředně po ukončeném posunu se přesvědčí o správném zajištění vozidel zaměstnanec řídící posun.

- Přivěšuje - li hnací vozidlo strojvedoucí sám a souprava je zajištěna zarážkami, odstraní je ze strany od lokomotivy strojvedoucí. Jejich uložení, včetně odstranění ostatních zajišťovacích prostředků soupravy provede staniční dozorce, nebo z příkazu výpravčího jim určený zaměstnanec.

- Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v článku 116 SŘ.

##### 65.B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

- Po najetí lokomotivy, jejímu přivěšení k soupravě a zajištění lokomotivy přímočinnou brzdou lze provést povolení ručních brzd, případně odstranění zarážek.

##### 67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě

- Uklizečce, staničnímu dozorci, vedoucímu posunu, tranzitéru přípraváři, vozmistrovi a na zastávku Chvaletice se změny ohlašují pouze u vlaků, které se dotýkají výkonu jejich služby.

- Změny v dopravě ohlašuje výpravčí nebo z jeho příkazu výpravčí vnější služby bezprostředně po obdržení vlakové dopravy stanovené dle Prováděcího nařízení k předpisu ČD D7.

##### 68. Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu

- V žst. Přelouč smí předvídaný odjezd ohlásit i převzít výpravčí vnější služby žst. Přelouč

##### 71. Způsob zjištění, že vlak dojel / odjel celý

- Při správné činnosti staničního zabezpečovacího zařízení není nutno před hlášením, že vlak dojel celý, zjišťovat volnost námezníků na dva vozy (asi 20m).

- V případech, kdy výpravčí nemůže dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení zjistit, že vlak dojel/odjel celý a uvolnil zadní námezník, provede zjištění dotazem radiostanicí u strojvedoucího příslušného vlaku. Jestliže to není možné, nařídí provést zjištění, zda vlak dojel/odjel celý a uvolnil zadní námezník výpravčímu vnější služby nebo staničnímu dozorci.

- Hlášení výpravčího vnější služby, staničního dozorce, případně strojvedoucího zapíše výpravčí do upraveného dopravního deníku sl. 9 časovým údajem a příjmením. Výpravčí vnější služby / Staniční dozorce zapíše hlášení časovým údajem do upraveného sl.4 Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty.

- Hlášení se zapisují do upravené dopravní dokumentace dle čl. 63 SŘ.

##### 72. Používání upamatovávacích pomůcek

Výpravčí používá upamatovávací pomůcky (varovný štítek) obsluhou příslušného ovládacího prvku pomocí kurzoru na zařízení JOP (příslušné označení na hlavním barevném monitoru) dle „Doplňujícího ustanovení k předpisu ČD D101/T101 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Řečany nad Labem, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Přelouč – Řečany nad Labem – Záboří nad Labem“ č.j. 178 / 2004 – 1/2.

##### 73. Náhradní spojení

- Pro případ poruchy zapojovače SIEMENS OPTISET je v dopravní kanceláři umístěn záložní zapojovač SIEMENS OPTISET; pro případ poruchy obou těchto zapojovačů je zde umístěn náhradní zapojovač. Při poruše traťového telefonního spojení a radiotelefonního spojení je výpravčí povinen navázat spojení s výpravčími sousedních stanic po spojení služebním - ústředny Řečany n/L a Pardubice  nebo po spojení veřejné telefonní sítě TELECOM.

Stanice:                  Provozní spojení:                     Veřejné spojení:

Přelouč                   23330,23335                           972 323 330, 972 323 335

Záboří n.L.              900 53711(2),                         972 253 711(2), 607702524

##### 76. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí zabezpečovacího zařízení

- Žst. Řečany n/L tvoří jeden obvod odpovědnosti pro zjišťování volnosti vlakové cesty. Obvod sahá od vjezdového návěstidla 1L/2L k vjezdovému návěstidlu 1S/2S. Za volnost vlakové cesty v tomto obvodu odpovědnosti odpovídá výpravčí. Volnost vlakové cesty zjišťuje podle indikačních prvků SZZ.

- Při poruše SZZ, kdy nelze zjistit volnost vlakové cesty dle indikačních prvků, provede zjištění volnosti vlakové cesty výpravčí pohledem. Je-li nutné zjišťovat volnost vlakové cesty obchůzkou, je stanice rozdělena na dva obvody odpovědnosti pro zjišťování volnosti vlakové cesty:

- Obvod číslo 1: výpravčí - od úrovně vjezdových návěstidel 1L, 2L po úroveň kolmice tvořené hranou nástupiště č. 2 na zábořské straně. V obvodu výpravčího zjišťuje volnost vlakové cesty na příkaz výpravčího daný volnou formou výpravčí vnější služby. Z příkazu výpravčího může provádět zjišťování volnosti vlakové cesty staniční dozorce.

Obvod číslo 2: staniční dozorce - od úrovně kolmice tvořené hranou nástupiště č. 2 na zábořské straně do úrovně vjezdových návěstidel 1S, 2S. Z příkazu výpravčího může provádět zjišťování volnosti vlakové cesty výpravčí vnější služby.

- V případě nepřítomnosti staničního dozorce (např.práce posunovače při obsluze vlečky Elektrárna Chvaletice) zjišťuje volnost vlakové cesty v obvodu číslo 2 výpravčí (výpravčí vnější služby).

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č.1 SŘ a na vývěsce dle přílohy č. 3 služebního předpisu ČD D 2.

Hlášení o volnosti vlakové cesty dané telekomunikačním zařízením zapíše výpravčí do upraveného sloupce č. 10 za obvod č.1, za obvod č.2 do upraveného sloupce č. 11 ”Dopravního deníku” časovým údajem. Příslušné sloupce dopravního deníku upraví takto: sloupec č.10 ”výpravčí” a sloupec č. 11 ”stan. dozor.”. Staniční dozorce ohlásí volnost vlakové cesty : např. ”Staniční dozorce. Pro vlak č. ........z(e) traťové (staniční) koleje č...........na staniční (traťovou) kolej č. ............. (uvede přesně vymezený úsek stanice) volno. Novák”.

- Pro uvedený případ jsou na pracovišti výpravčího uloženy dva ”Zápisníky volnosti a správného postavení vlakové cesty”. Výpravčí vnější služby / Staniční dozorce po převzetí ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty” zapíše na volný řádek datum a čas nástupu dopravní služby.

- Provádí-li zjištění volnosti vlakové cesty v obou obvodech  výpravčí sám, sloupce č. 10 a č.11 proškrtne.

- Při zjišťování volnosti vlakové cesty na záhlaví obchůzkou, kdy by došlo k podstatnému zdržení provozu, lze úsek koleje mezi výhybkou č.1 a vjezdovým návěstidlem 1L/2L a výhybkou č. 23 a vjezdovým návěstidlem 1S/2S považovat za volný:	
- dojel - li poslední vlak celý,	
- došla - li telefonická odhláška za posledním vlakem;
- ohlásil-li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem, že úsek uvolnil od všech vozidel – ohlášení zapíše výpravčí do  telefonního zápisníku;
- došla nebo byla dána zpráva o příjezdu PMD a o uvolnění traťové koleje.

##### 77. Postup při přípravě vlakové cesty

Přípravu vlakové cesty provádí výpravčí. Z příkazu výpravčího může provést přípravu vlakové cesty výpravčí vnější služby.

- Postup pro obsluhu zabezpečovacího zařízení je uveden v „Doplňujícím ustanovení k předpisu ČD D101/T101 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Řečany nad Labem, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Přelouč – Řečany nad Labem – Záboří nad Labem“ č.j. 178 / 2004 – 11/2”

V případě poruchy zabezpečovacího zařízení (nutnost přezkušování správné polohy výhybek a výkolejek na místě, ruční přestavování výhybek), nařídí výpravčí provedení přípravy vlakové cesty výpravčímu vnější služby a staničnímu dozorci.

- Na pracovišti výpravčího jsou uloženy dva ”Zápisníky volnosti a správného postavení vlakové cesty”. Výpravčí vnější služby i staniční dozorce po převzetí ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty” zapíšou na volný řádek datum a čas nástupu dopravní služby. Hlášení o provedené přípravě vlakové cesty ohlásí výpravčí vnější služby i staniční dozorce osobně nebo telekomunikačním zařízením.

- Osobní hlášení o provedené přípravě vlakové cesty dokumentuje výpravčí vnější služby časovým údajem a podpisem ve sloupci 10 dopravního deníku. Osobní hlášení o provedené přípravě vlakové cesty dokumentuje staniční dozorce časovým údajem a podpisem ve sloupci 11 dopravního deníku.

- Výpravčí hlášení dané telekomunikačním zařízením od staničního dozorce zapíše časovým údajem do sloupce 11 a od výpravčího vnější služby do sloupce 10 dopravního deníku.

- Výpravčí vnější služby / staniční dozorce ohlásí provedení přípravy vlakové cesty telekomunikačním zařízením např. ”Výpravčí (Staniční dozorce). Pro vlak č. ........z(e) traťové (staniční) koleje č...........na staniční (traťovou) kolej č. ............. (uvede přesně vymezený úsek stanice) postaveno a volno. Novák”.  Výpravčí toto hlášení zapíše časovým údajem do sl. 10 a sl.11 ”Dopravního deníku”.

##### 79. Současné jízdní cesty

- Současné jízdní cesty jsou zakázány na tutéž kolej. Je zakázáno postavit posunovou cestu proti vjíždějícímu vlaku na tutéž kolej do té doby, dokud vlak nezastaví. Ostatní zakázané současné jízdní cesty jsou uvedeny v příloze č. 6 SŘ.

##### 83. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

- Následné vlaky se vypravují v traťových oddílech podle automatického bloku.

##### 86. Obsluha PZS a postup při poruchách

- Provozní stavy  PZS „G“ v km 322,588; „D“ v km 323,1116; „E“ v km 324,232; „A“ v km 327,256; „V“ v km 328,440; „G“ v km 329,359 jsou indikovány v obslužném menu JOP.

- Není-li vjezd/odjezd vlaku uskutečněn návěstí vjezdového/odjezdového návěstidla mimo PN, musí být z obslužného pracoviště JOP přejezdy uzavřeny, nebo musí být vlak zpraven písemným rozkazem ”Op” část A o tom, že příslušná PZZ pro jeho jízdu nebudou v činnosti. Aby mohl výpravčí zrušit výstražný stav PZS, nařídí strojvedoucímu ohlásit telekomunikačním prostředkem, že vozidla minula přejezd, případně si vyžádá odhlášku ze sousední stanice.

- Klíč od skříňky místní obsluhy „B“ v km 320,829 a „V“ v km 321,440 jsou uloženy u výpravčího ŽST Přelouč.

- Klíče od skříněk místní obsluhy přejezdů PZS „G“ v km 322,588; „D“ v km 323,1116; „E“ v km 324,232; „A“ v km 327,256; „V“ v km 328,440; „G“ v km 329,359 jsou uloženy na pracovišti výpravčího ŽST Řečany n.L. ve skříňce na klíče.

- Klíče od skříňky místní obsluhy PZS „D“ v km 331,086 a „E“ v km 332,231 jsou uloženy u výpravčího v ŽST Záboří n.L.

- Zaměstnanci určenému ke střežení přejezdu vydá výpravčí z vlastního stavu dále: píšťalku, návěstní praporek, návěstní svítilnu.

- Nouzové otevření PZZ smí zaměstnanec obsloužit pouze se souhlasem výpravčích sousedních stanic za předpokladu, že v traťovém úseku není vlak ani PMD a není ani postavená odjezdová cesta ze sousedních stanic.

##### 89. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ

- Kilometrická poloha ovládacích úseků je uvedena v čl. 31C SŘ.

##### 92. Správkové vozy a jejich opravy

- Prohlídku vozu označeného jako nezpůsobilý provozu provede a polepí vozmistr STP Řečany nad Labem na vyžádání tranzitéra přípraváře, nebo výpravčího. Vozmistr, který vede evidenci, hlásí polepení vozů výpravčímu, skladníku přepravy a tranzitéru přípraváři.

- Případné omezení pro přepravu správkového vozu zaznamená vozmistr v „Záznamní knize technické služby vozové“, která je uložena u tranzitéra přípraváře. Záznam o omezení přepravy podepíše vozmistr, tranzitér přípravář a výpravčí vnější služby, který informuje výpravčího.

- Před zahájením odstraňování závad na vozidlech v kolejišti se vozmistr (vozový zámečník) ohlásí u  tranzitéra přípraváře a výpravčího. Opravovaná vozidla kryje přenosnou návěstí „Stůj“. Výpravčí o tomto zpraví zaměstnance řídícího posun.

##### 93. Posun mezi dopravnami

- Nelze-li pro poruchu odjezdových návěstidel L1 - L15 a vjezdových návěstidel 1S, 2S za kterými je přejezd A v km 327,256 jehož výstraha je závislá na postavení tohoto návěstidla do polohy dovolující jízdu (kromě PN), dovolována jízda PMD jiným způsobem, než návěstí dovolující jízdu (kromě PN), nebo jsou-li tato návěstidla zneplatněna, vyvolá výpravčí výstrahu na PZS ručně (obsluhou tlačítka) nebo strojvedoucího zpraví písemným rozkazem o neúčinkování PZS. Aby mohl výpravčí zrušit výstražný stav PZS, nařídí strojvedoucímu ohlásit telekomunikačním prostředkem, že vozidla minula přejezd, případně si vyžádá odhlášku ze sousední stanice.

- Při neuděleném traťovém souhlasu při jízdě přes přejezdy: 
- mezi žst. Přelouč – Řečany n/L – B v km 320,194; V v km 321,453; G v km 322,607; D v km 323,138 a E v km 324,255,
mezi žst. Řečany n/L – Záboří n/L A v km 327,256; V v km 328,456; G v km 329,375; ;D v km 331,104 a E v km 332,248
je nutné strojvedoucího zpravit písemným rozkazem o neúčinkování PZS.

- Volnost mezistaničního úseku při jízdě PMD v traťových oddílech zjistí výpravčí dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení, nelze-li dotazem u výpravčího sousední stanice.

##### 95. Povolenky

- V obalu „Mimořádné události“ na stanovišti výpravčího jsou uloženy 2 povolenky:

- Jedna povolenka pro 1. traťovou kolej Řečany nad Labem – Přelouč.

- Jedna povolenka pro 2. traťovou kolej Řečany nad Labem - Záboří nad Labem.

- Povolenka pro 2. traťovou kolej Přelouč - Řečany nad Labem je uložena u výpravčího ŽST Přelouč.

- Povolenka pro 1. traťovou kolej Záboří nad Labem - Řečany nad Labem je uložena u výpravčího ŽST Záboří nad Labem.

##### 97. Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

Na základě vydaného jednotného seznamu zkratek názvů dopraven povolených k používání v dopravní dokumentaci se může v ŽST Řečany nad Labem používat (např. v Dopravním deníku) tyto zkratky:

- Pardubice                  Pu                        Přelouč                      Pl

- Lhota pod Přeloučí     L                          Řečany nad Labem   R

- Chvaletice                  Ch                        Kojice                        K

- Týnec nad Labem      T                          Záboří nad Labem    Zl

- Kolín                           Kl

Těchto zkratek se nesmí používat v písemných rozkazech.

- Při telefonním styku je dovoleno používat zkrácených názvů:

- Řečany nad Labem         zkrácený název: Řečany

- Záboří nad Labem                     „       „        Záboří

G. USTANOVENÍ O POSUNU

##### 100. Základní údaje o posunu

- Stanice tvoří jeden posunovací obvod – obvod výpravčího. V celém obvodu stanice dává souhlas k posunu výpravčí.

- Ruční obsluhu výhybky č. 15 provádí zaměstnanec řídící posun. Klíč k této výhybce je uložen u výpravčího.

- Jelikož na výhybce č.15 není možné kontrolovat volnost úseku kolejovým obvodem, je obsluhující zaměstnanec odpovědný za volnost námezníku výhybky č. 15. Po ukončení posunu musí být volnost výše uvedeného námezníku. Tuto skutečnost ohlásí výpravčímu zároveň s odevzdáním klíče od výhybky č. 15.

- U výhybkových kolejových obvodů výhybky č.9, 10, 13, 18, 20a, 21,, 22 a 23 není zajištěna šuntová citlivost, přestavení příslušné výhybky z méně pojížděné polohy je řešeno pomocí ”dokumentovaného povelu” JOP.

- Výh. č.9	- méně pojížděná plusová i mínusová poloha

- Výh. č. 10 	- méně pojížděná plusová poloha

- Výh. č. 13	- méně pojížděná plusová poloha

- Výh. č. 18	- méně pojížděná plusová poloha

- Výh. č. 20a	- méně pojížděná plusová  poloha

- Výh. č. 21	- méně pojížděná plusová i mínusová poloha

- Výh. č. 22a	- méně pojížděná mínusová poloha

- Výh. č. 23	- méně pojížděná plusová i mínusová poloha

- Stanoviště vedoucího posunu je v útulku ve staniční budově.

- Souhlas k posunu na kolejích které nejsou určeny pro jízdy vlaků dává výpravčí.

- Při pravidelném odstavování a dobírání vozidel plní povinnosti zaměstnance řídícího posun vedoucí posunu.

- Před začátkem posunu na manipulačních kolejích si zaměstnanec řídící posun vyžádá od výpravčího případné pokyny. V místech předpokládané manipulace s vozidly (nakládka, vykládka) po dohodě se skladníkem přepravy.

##### 104. Posun vzhledem k jízdám vlaků

- Rušící posun musí být zastaven a vlaková cesta uvolněna nejpozději 5 minut před vypočítaným příjezdem nebo průjezdem vlaku.

##### 108. Podmínky pro posun za označník

Při posunu za označník bez obsluhy seřaďovacích návěstidel Se18 a Se 19 směr Záboří musí být PZZ v km 327,256 v činnosti. Výpravčí ručně obslouží tlačítko, kterým uvede PZZ do výstrahy.

##### 115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v celém obvodu stanice zakázán.

##### 116. Zarážky, kovové podložky a dřevěné klíny

Uložení zarážek:

- Dopr.kancelář ……………………………………………..             3 zarážky

- Zarážky jsou uloženy:

HDVk1 na koleji dráhy – vlečky AGRO..…................……...	4 ks

stojan u složiště u 5a koleje ...........…............……………	2 ks

stojan u koleje č.8 (kusá) ....…............…………..	4 ks

stojan u stožáru č.27 mezi 5 a 7 kolejí….........	4 ks

stojan u koleje č. 5b …………….	2 ks

stojan u koleje č.6 …………….	4 ks

- V chodbě u dopravní kanceláře jsou umístěny 3 ks zarážek pro případ ujetí vozidel. Těchto zarážek nesmí být použito při posunu a pro zajištění stojících vozidel. Za výměnu vadných zarážek odpovídá staniční dozorce ve směně.

Dvoupřírubové zarážky se mohou používat na všech kolejích, kromě míst s přechodovými můstky.

I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

##### 133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

- Zácviková doba pro výkon služby výpravčího je 6 střídavých směn, pro výkon služby výpravčího vnější služby jsou 4 směny střídavě denní a noční.

- Zácviková doba pro funkci výpravčí ECHVA, staniční dozorce, tranzitér přípravář, vedoucí posunu je minimálně 4 směny, posunovač 2 směny střídavě denní a noční.

- Výpravčí musí prokázat znalost traťových poměrů do žst. Přelouč a žst. Záboří nad Labem. Traťové poměry poznají jízdou na stanovišti strojvedoucího vhodného vlaku nebo PMD.

- Vrchní přednosta stanice může zácvikovou dobu, dle uvážení, individuelně prodloužit nebo zkrátit.

##### 137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Bezpečný přístup pro osoby zdravotně postižené od a k vlaku na druhé a čtvrté nástupiště je po přechodech před staniční budovou, na druhé nástupiště po přechodu v úrovni konce nástupiště na přeloučské straně. Za zajištění bezpečného přístupu těchto osob je odpovědný výpravčí vnější služby, je-li i o tuto službu požádán.

- Pro přechod ke druhému nástupišti se mohou použít zdvíhací schodišťové plošiny obsluhované výpravčím vnější služby nebo staničním dozorcem. Telefon k přivolání obsluhy je umístěn na druhém nástupišti.

- Popis, použití a návod k obsluze zdvíhací plošiny je uložen v příloze č.18 SŘ.

##### 138. Podmínky pro vjezd, průjezd a odjezd vlaků při napěťové výluce trakčního vedení

- Všechny vlaky elektrické trakce mohou projet setrvačností po hlavních staničních kolejích v obou směrech.

- Všechny vlaky elektrické trakce mohou vjet setrvačností na všechny dopravní koleje a to z obou směrů.

- Odjezd vlaku ze stanice je vždy pouze odtažením nebo vysunutím hnacím vozidlem nezávislé trakce.

- O napěťové výluce ve stanici musí být strojvedoucí vždy zpraveni písemným rozkazem.

##### 139. Seznam povolených výjimek a udělených souhlasů z předpisů ČD ve vztahu ke SŘ

Žádné výjimky nebyly uděleny.

| Číslo výjimky | Č. j. | Věc povolené výjimky | Zapracováno v čl. SŘ | Kým a kdy povoleno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

##### 141. Bezpečnostní štítek

- V ŽST Řečany nad Labem se bezpečnostní štítek neodevzdává, je nahrazen štítkem upozornění v systému PC JOP.

- Vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec vlastní železniční stanice, nebo jiných organizačních jednotek (SDC, DKV a pod.) seznámí prostřednictvím telekomunikačního zařízení výpravčího s konkrétním pracovním místem, rozsahem prací, svým jménem a příjmením. Tyto informace zapíše výpravčí do telefonního zápisníku spolu se způsobem vzájemného dorozumívání a označí pracovní místo na monitoru PC JOP. Vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec poznamená číslo záznamu ohlášené výpravčím do telefonního zápisníku nebo služební knížky. Po ukončení prací odstraní výpravčí z monitoru PC JOP označení pracovního místa a učiní o tom zápis v telefonním zápisníku. Vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec poznamená číslo záznamu ohlášené výpravčím do telefonního zápisníku nebo služební knížky.

- Pokud žádá vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec vlastní železniční stanice, nebo jiných organizačních jednotek (SDC, DKV a pod.), osobně o povolení práce v dopravní kanceláři, výpravčí označí pracovní místo na monitoru PC JOP. V telefonním zápisníku uvede veškeré údaje o konkrétním pracovním místě, rozsahu práce a způsobu vzájemného dorozumívání, označení místa a oba zápis podepíší. Po ukončení prací odstraní výpravčí z monitoru PC JOP označení pracovního místa a učiní o tom zápis v telefonním zápisníku, který oba podepíší.

##### 142. Podmínky pro dopravu vozů s malými koly

Přeprava vozů s malými koly není možná křížením v dvojité kolejové spojce a v křižovatkových výhybkách přímým směrem (nesmí přes dvojitou srdcovku). 
Při jízdě všemi výhybkami v přímém i odbočném směru pouze rychlostí 20 km/h.