ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

S L A T I Ň A N Y

4. ZMĚNA

Účinnost od 12. prosinec 2004

Změna se týká ustanovení článků SŘ :  číslo  -  rozsah znalostí, 1, 3, 4, 14, 28, 54, 55, 60, 67, 116, 133, 137

Změnový list:  -  listy  číslo   2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15  vyměňte za nové listy

..........................................	......................................

vrchní přednosta 	     dopravní kontrolor

UŽST Chrudim

Schválil: č.j.	ZDD 348/04 – 11/2 	 dne

ředitel OPŘ

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| číslo změny | účinnost od | týká se ustanovení článků | Opravil | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis |  |
| 1 | 1.8.2003 | 28, 32, 54, 55, 73 |  |  | 121/03 – 11/02 ZDD |
| 2 | 1.4.2004 | 1,3, 28, 33, 54, 55, 73 |  |  | 42/04 – 11/02 ZDD |
| 3 | 20.8.2004 | 14, 21, 22, 32, 73, 133 |  |  | 273/04–11/02 ZDD |
| 4 | 30.11.2004 | rozsah znalostí, 1, 3, 4, 14, 28, 54, 55, 60, 67, 116, 133, 137 |  |  | ZDD 348/04 – 11/2 |

ROZSAH ZNALOSTÍ

vlastní VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST Náměstek vrchního přednosty přednosta IŽD – pro VT IŽD Dozorčí, Dozorčí přepravy technolog výpravčí | úplná |  |
| výhybkář | A: 1,3,7,8,9C,10A,10B,11,13,14,15,16, B: 21,22,25,26 C: 31A,32, F: 54,55,56,57,58A,60,63,67,71,76,77,92 G:100 I: 133,141 přílohy: 1,5A,8,19,21,26,41,47A,47B,48,54,55,56 |
| vedoucí obsluhy nákladních vlaků člen obsluhy nákladních vlaků staniční dozorce Chrudim | A: 1,3,11,13,14 B: 21,22,26 C: 32 F: 54,55,58,65A,65B G: 100,104,115,116 přílohy:1,3,21, |  |
| komerční pokladník | A: 1,3,4,7,8,9C,10B,11,13,16 F: 54 – 56,58A I: 137 přílohy: 26,27,30A,41,47A,47B,48,54,55 |
| provozní zámečník | A: 1,13 F: 54 - 56 |

cizí VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| strojvedoucí – DKV – SDC – vlečky AGROP | A: 1,3,13,14, B: 21,22,26 C: 31C,32 F: 59,62,65A,65B,86 G: 100,104,115,116 přílohy: 1,3,21 |
| posunová četa – vlečky AGROP | A: 1,3,11,13,14 B: 21,22,26 C: 32 F: 54,55,58,65A,65B G: 100,104,115,116 přílohy:1,3,21, |
| vozmistr – DKV | F: 58,92 přílohy: 1 |

- VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice  SLATIŇANY
leží v km 76,166 jednokolejné
trati Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice nad Labem
smíšenou podle povahy práce,
mezilehlou po provozní stránce,
Sídlem vrchního přednosty UŽST je stanice Chrudim.

3.Vlečky

( Vlečka EURO – Šarm spol s.r.o.
( Vlečka AGROP a.s. Chrudim 
Vlečka EURO – Šarm spol.s.r.o. odbočuje z koleje č. 1 výhybkou č. 4 .
PPŘ viz. příloha č. 4 SŘ 
Vlečka AGROP a.s. Chrudim  odbočuje z koleje č.7 výhybkou č.7. Vlečkař vlečku obsluhuje svými náležitostmi dle smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy na kolejích žst. Slatiňany. 
Místem vzájemné odevzdávky a přejímky vozů je stanovena manipulační kolej č. 5 a 7, v případě nutnosti pro objíždění na přistavenou zátěž pro vlečkaře umožní výpravčí jízdu vlečkové obsluhy i na dalších staničních kolejích.
Přípojový provozní řád pro vlečku AGROP není vydán. Potřebné údaje ze smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah  a o provozování drážní dopravy jsou uloženy v příloze č. 4 SŘ.

4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky. Kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Zastávka Zaječice leží v km 71.137
mezi stanicemi Chrast u Chrudimi - Slatiňany
Zvýšené nástupiště o délce 200 m, osvětlení elektrické.
Výpravní oprávnění nemá.
Je přidělena k UŽST Chrudim.

7. Nástupiště

3 zvýšená nástupiště 
u koleje č. 1 v délce 133 m 
u koleje č. 3 v délce 172 m 
u koleje č. 5 v délce 182 m.
Přístup přes perón a vlevo vedle hlavní budovy.

8. Technické vybavení stanice

( přípojka na zemní plyn – hlavní uzávěr je ve zděné skříňce před staniční budovou. Klíč u výpravčího. 
( vodovod s pitnou vodou – hlavní uzávěr je ve sklepě, vpravo vedle schodiště.

9C. Elektrická silnoproudá zařízení

( napájení elektrickou energií z distribuční sítě VČE 
( elektroměrový rozvaděč je umístěn na chodbě k bytům - hlavní jistič

10A. Elektrická osvětlení

( 43 stožárů JŽ pro osvětlení venkovních prostranství
( 5 zářivkových výložníků pro osvětlení venkovních prostor pro cestující
( v obvodu žst. je rozmístěno celkem 5 zásuvkových stojanů
( připojení mobilního agregátu je možné přímo do hlavního rozvaděče
Osvětlování prostor  pro cestující provádí výpravčí

10B. Nouzové osvětlení

( nouzové osvětlení služebních místností  a čekárny zajistí výpravčí vhodným použitím návěstních svítilen uložených v dopravní kanceláři.

11. Přístupové cesty ve stanici

( pro  všechny zaměstnance stanice příchod  z vnější komunikace.

13. Opatření při úrazech

( Plán záchranné služby a telefonní čísla jsou uvedeny na vývěsce Orientační plán záchranné služby
( skříňka a lékárnička v dopravní kanceláři
( 3 nosítka v úschovně zavazadel

- Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor

kolej č. 	km		překážka
1	76,040	vlevo	vodní jeřáb
1	76,285	vlevo	vodní jeřáb
1	76,335	vlevo	stožár návěstidla L3
3	75,740	vlevo	trp.návěstidlo S3

5	75,990	vlevo	stožár osvětlení 16
5	75,740	vpravo	trp.návěstidlo S3
7	76,088 – 76,109 	vlevo	rampa
7	76,330 – 76,380	vlevo	rampa

Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení, u kolejových vah, vážních domků a dalších zařízení ČD.

15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

(všechny klíče od budov  a jiných místností a jejich náhradní klíče jsou uloženy v dopravní kanceláři
(náhradní klíč od reléové místnosti je připlombován k ovládací a kontrolní skříňce PZZ.

16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

Neobsazená služební místnost se uzamkne a klíče se odevzdají v dopravní kanceláři.

- KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh.č.,návěstidel, výkolejek,zarážedla a pod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení, není-li jím SDC, a pod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 687 | S 1 – L 1 | Hlavní dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 3 | 585 | S 3 – L 3 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 5 | 582 | S 5 – L 5 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| manipulační koleje |
| 7 | 478 | Vk 1 – nám.výh. č.7 | Všeobecně nakládková a vykládková kolej |

- Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně | výpravčí | Elektrický přestavník EP 600 | není | Viaflex | výhybkář |
| 2 | ústředně | výpravčí | elektrický přestavník EP 600 | není | Viaflex | výhybkář |
| 3 | ručně |  | výměn.zámek do přímého směru, klíč ve VK 1, □ 5 | není | Viaflex | výhybkář |
| 4 | ručně |  | výměn.zámek do přímého směru, klíč ve VK 2, □ 1 | není | Viaflex | výhybkář |
| 5 | ručně |  | kontrol.zámek s klíčem EZ 3, ∆ 14 | není | Viaflex | výhybkář |
| 6 | ústředně | výpravčí | elektrický přestavník k EP 600 | není | Viaflex | výhybkář |
| 7 | ručně |  | výměn.zámek do přímého směru, klíč ve výh č. 5, □ 19 | není | Viaflex | výhybkář |
| 8 | ústředně | výpravčí | elektrický přestavník k EP 600 | není | Viaflex | výhybkář |
| Vk 1 | ručně |  | kontr.zámek s klíčem v EZ 1, ○ 15 | není |  | výhybkář |
| Vk 2 | ručně |  | kontr.zámek s klíčem v EZ 1, ○ 13 | není |  | výhybkář |

( 2 ks přenosných neuzamykatelných výměnových zámků u výpravčího
( 2 kliky k ručnímu přestavování výhybek označené 1 a 2 uložené u výpravčího

- Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě vlaku pojížděny po hrotu

výhybky č. 4, 3, 5

- Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

Za vlakové i mimo dopravy má hlavní klíče od výměn a výkolejek v úschově výpravčí pomocí EZ 1,2,3.
- v EZ 1 – klíč od Vk 1/3
- v EZ 2 – klíč od Vk 2/4
- v EZ 3 – klíč od výhybky 5/7

- Pečetění náhradních klíčů

Kromě vrchního přednosty UŽST může náhradní klíče pečetit náměstek vrchního přednosty.  Pečetidlo je uloženo u náměstka vrchního přednosty.Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

- ZABEZPEČOVACÍ  A  TELEKOMUNIKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Zabezpečovací zařízení 3. kategorie (staniční zabezpečovací zařízení kombinované), které je řešeno jako elektronické zařízení, jehož výstupy tvoří reléové obvody.
Indikace prvků a jejich ovládaní pomocí klávesnice nebo „myší“ počítače.
Volnost kolejových úseků ve stanici je zjišťována počítači náprav ALGATEL AZ 6221.
Obsluha je prováděna dle místního předpisu pro obsluhu SZZK Slatiňany – příloha č. 5 SŘ.
Obsluhujícímu zaměstnanci ve službě je zakázáno používat jinou PIK, než jemu přidělenou. Použití náhradní karty viz. příl. 5A SŘ.

31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání).

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg.PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| traťový úsek Chrast u Chrudimi - Slatiňany |
| 71,114 | silnice III. třídy | PZS 3 SBI, typ VUD bez závor | ovládací úseky 70,311 – 71,880 kontrolní skříňka v žst. Chrast u Chrudimi |
| 71,137 | Zaječice zastávka |
| 73,290 | silnice III. třídy | PZS 3 SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací úseky 72,563 – 73,959 kontrolní skříňka v žst. Slatiňany |
| 74,730 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 74,346 a 75,108 |
| 75,196 | silnice III. třídy | PZS 3 SNLI typ AŽD 71 bez závor | ovládací úseky 74,600 – 75,418 závislost na L1, L3 a L5 kontrolní a ovládací skříňka v žst. Slatiňany |
|  | Slatiňany žst. |
| 76,458 | silnice II.třídy | PZS 3 Z typ AŽD 71 s polovičními závorami | závislost na hl. návěstidle S, L1, L3 a L5 v žst. Slatiňany kontrolní a ovládací skříňka v žst. Slatiňany |
| 76,625 | silnice III. třídy | PZS 3 SNLI typ AŽD 71 bez závor | závislost na hl. návěstidle S, L1, L3 a L5 v žst. Slatiňany kontrolní a ovládací skříňka v žst. Slatiňany |
| traťový úsek Slatiňany - Chrudim |
| 77,041 | silnice III.třídy | PZS 3 SNLI typ AŽD 71 bez závor | závislost na hl. návěstidle L1, L3 a L5 v žst. Slatiňany kontrolní a ovládací skříňka v žst. Slatiňany ovládací úseky 76,666 – 77,900 |
| 77,275 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 76,887 a 77,647 |
| 77,985 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 77,604 a 78,366 |
| 78,301 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 77,919 a 78,681 |
| 79,460 | silnice I. třídy | PZS 3 ZNLI typ AŽD 71 s polovičními závorami | ovládací úseky 79,767 – 78,530 ve směru od Chrudimi závislé na hl. náv. v žst. Chrudim S1,S2,S3 a S5 kontrolní skříňka v žst. Chrudim |
|  | Chrudim žst. |

32.Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy.

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vjezdové návěstidlo L | 75,418 | výpravčí | světelné noc/den | 200 m od krajní výhybky, 52 m od označníku, PN, přímé telefonní spojení |
| vjezdové návěstidlo S | 76,666 | výpravčí | světelné noc/den | 220 m od krajní výhybky, 56 m od označníku, PN, přímé telefonní spojení |
| odjezdové návěstidlo S 1 | 75,690 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo S 3 | 75,750 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí |
| odjezdové návěstidlo S 5 | 75,744 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo L 1 | 76,377 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo L 3 | 76,335 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo L 5 | 76,326 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| předvěst PřL | 74,711 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| předvěst PřS | 77,370 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| seřaďovací návěstidlo Se 1 | 76,444 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí, platí pro posun na vlečku AGROP |
| seřaďovací návěstidlo Se 2 | 77,055 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí, platí pro posun z vlečky AGROP |
| označník 1 | 75,470 | neobsluhuje se | neproměnné | platí pro posun směr Chrast u Chrudimi 96 m od krajní výhybky |
| označník 2 | 76,610 | neobsluhuje se | neproměnné | platí pro posun směr Chrudim 164 m od krajní výhybky |

- Telekomunikační a informační zařízení

( telefonní okruhy:

| Druh | Účel | Číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 04 – 67d | Chrudim – Slatiňany |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 04 – 67e | Slatiňany – Chrast u Chrudimi |
| místní | zabezpečení jízd vlaků |  | Stavědlo 1 a 2 |
| AUT |  | 904 – 3731 |  |
| místní |  |  | návěstidlo L |
| místní |  |  | návěstidlo S |
| místní |  |  | vlečka AGROP |

( staniční rozhlas:
rozhlasová ústředna MRÚ je umístěna v dopravní kanceláři má jednu větev
V 1 – nástupiště a čekárna
Popis a obsluha viz. příl. 5F SŘ

( rádiová spojení:
popis a obsluha viz. příl. 21 SŘ 

( hodiny pro informaci cestujících:
závěsné na krytém nástupišti
nástěnné v čekárně

- ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové železniční stanice

Určeným zástupcem vrchního přednosty UŽST je náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

náměstek vrchního přednosty

přednosta žst. Žďárec u Skutče

IŽD-VT, IŽD

dozorčí, dozorčí přepravy

technolog

V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a klidu a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zastupuje vrchního přednostu UŽST výpravčí  ve službě.

56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

Výpravčí je vedoucím směny a je nadřízen všem zaměstnancům ve službě. Organizuje dopravní provoz a práci posunu ve stanici a při obsluze vlečky.

57.Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

( výhybkář – stanoviště je v místnosti za dopravní kanceláří
Výhybkář obsluhuje při posunu náležitostmi vlečkaře AGROP výhybky 5, 7 .

58A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní

služby

Posunová četa při posunu obsluhuje výhybky 3, 4, 5, 7 a Vk 1, Vk 2.
Poškozené vozy lepí správkovými nálepkami výpravčí.
Prohlídku vozů vykonávají výpravčí.
Dlouhodobě odstavená vozidla dle přílohy 25 k ČD D2 oznamuje výpravčímu komerční pracovník..

- Odevzdávky dopravní služby

Výpravčí odevzdává službu písemně, osobně a ústně.

Výhybkář odevzdává službu písemně, osobně a ústně. Při neosobním střídání dle rozvrhu služby odevzdává službu pouze písemně.
Vzory jsou uvedeny v příloze 8 SŘ a pomocí počítače vyjmutím a vložením personální identifikační karty viz. Místní předpis pro obsluhu SZZK. Náhradní karta je zapečetěna ve skříňce náhradních klíčů.
Výhybkáři odevzdávají službu ve zvláštním zápisníku odevzdávek služby a je-li zúčastněn na přípravě vlakové cesty v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty .

- Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

V nepracovní poloze po všech staničních kolejích.

63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Výpravčí v dopravním deníku nadepíší:
● sloupec 12 „ Dojel/odjel celý“ – při hlášení dle čl. 71 SŘ.
● sloupec 17 „ Posun ukončen, záhlaví volné“ – při hlášeních dle čl. 76 SŘ.
● sloupec 10 „ Výhybkář“ – při hlášení dle čl. 76 SŘ a čl. 77 SŘ.

65A. Zajištění vozidel proti ujetí

Stanice Slatiňany leží ve stavebním spádu:.
Od vjezdového návěstidla L k výhybce č.1 je spád 10‰ 
od  výhybky č.1 k výkolejce Vk 1 je spád 5‰
odtud je stanice v rovině až k přejezdu v km 76,45, 
dále k vjezdovému návěstidlu S je stavební spád 10‰		 
Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl. 116 SŘ.
O zajištění vozů se po nástupu do služby přesvědčí výhybkář, dále vždy po ukončení posunu.

65B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy

a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

Do vykonání úplné nebo jednoduché zkoušky brzdy musí být souprava zajištěna přímočinnou brzdou hnacího vozidla.
Byla-li odstavená vozidla zajištěna zarážkami zajistí jejich odstranění zaměstnanec řídící  posun

- Ohlašování změn ve vlakové dopravě

Změny ve vlakové dopravě ohlašuje výpravčí  výhybkáři.
Změny ve vlakové dopravě ohlásí dále výpravčí ústně komerčnímu pracovníkovi, pokud se její činnosti dotýkají.

- Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

Výpravčí zjišťuje, že vlak dojel u všech vlaků projíždějících a u vlaků s krátkým pobytem. U ostatních vlaků provádí zjištění výhybkář na příkaz výpravčího. Zjištění dokumentuje výhybkář časovým údajem a svým podpisem v dopravním deníku ve sl. 12, v případě hlášení radiopojítkem výpravčí zapíše čas s příjmením výhybkáře do sl. 12

72. Používání upamatovávacích pomůcek

Výpravčí používá zobrazení symbolu na obrazovce počítače dle místního přepisu  pro obsluhu SZZK, viz příl. 5A SŘ.

73. Náhradní spojení

|  | ( Český Telecom | ( drážní ATU |
| --- | --- | --- |
| žst. Chrudim | 972 32 3620 | 3620 |
| žst. Chrast u Chrudimi | 972 32 3725 | 3725 |

76. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí zabezpečovacího zařízení

( Železniční stanice  tvoří jeden obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty:
Za volnost vlakové cesty v celém obvodu odpovídá výpravčí.
( Při správné činnosti SZZK volnost vlakové cesty zjišťuje dle indikačních prvků na obrazovce počítače.
● Nelze-li zjistit volnost vlakové cesty dle indikačních prvků SZZK tak pohledem v kolejišti, při nepříznivých podmínkách obchůzkou. V tomto případě se rozdělí obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty na obvod výpravčího a obvod výhybkáře takto:
- od dopravní kanceláře po vjezdové návěstidlo L – obvod výhybkáře
- od vjezdového návěstidla S po kolmici proti vchodu do dopravní kanceláře – obvod výpravčího
Nepřehledný úsek koleje mezi vjezdovým návěstidlem L a výhybkou č.1  lze považovat za volný jestliže:
( poslední vlak dojel celý
( došla odhláška za posledním vlakem
( PMD byl ukončen
(ohlásil-li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem ohlásí, že nepřehledný úseku uvolnil od všech vozidel; hlášení se uvede v upraveném sl. 17 dopravního deníku.
Výhybkář nástup do dopravní služby uvede v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty datumem, časem a podpisem. Při hlášení volnosti vlakové cesty radiopojítkem se musí výhybkář ohlásit vždy „Zde výhybkář. Pro vlak….“. Hlášení výhybkáře uvede výpravčí v upraveném sloupci 10 v dopravním deníku časovým údajem.

- Postup při přípravě vlakové cesty

V případě poruchy SZZK, kdy nelze přestavit výhybky pro zamýšlenou vlakovou cestu ani individuálně provede jejich přestavení výhybkář z příkazu výpravčího.
Hlášení o provedení přípravy vlakové cesty dané radiopojítkem nebo telefonicky zapíše výpravčí do upraveného sl.10 v dopravním deníku.
Výhybkář nástup do dopravní služby uvede v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty datumem, časem a podpisem. Při hlášení volnosti vlakové cesty a správného postavení vlakové cesty  se musí výhybkář vždy ohlásit: „ Zde výhybkář. Pro vlak ……….“ .

- Současné jízdní cesty

Současné jízdní cesty jsou vyznačeny v příloze 6 SŘ.

- Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Vlaky se vypravují v mezistaničním oddílu.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách

( Výpravčí sleduje správnou činnost PZS v km 73,290; 75,196; 76,458; 76,625 a 77,041.
( Při dovolení odjezdu jiným způsobem, než návěstí odjezdového návěstidla, musí výpravčí uzavřít ručně tlačítkem přejezd: 
- směr Chrast u Chrudimi – v km 75,196
- směr Chrudim – v km 76,458, 76,625 a 77,041 
( Při dovolení vjezdu jiným způsobem než návěstí dovolující jízdu (mimo PN) vjezdovým návěstidlem musí výpravčí ručně uzavřít PZZ v km 76,458 a 76,625.
( Pro nouzovou obsluhu PZZ jsou klíčky od místní obsluhy PZZ v km  75,196; 76,458; 77,625 a 77,041  a telefonu uloženy  u výpravčího. Zaměstnanec, zmocněný k obsluze PZZ, smí tlačítko nouzového otevření přejezdu v km 75,196 použít jen se souhlasem výpravčích žst. Chrast u Chrudimi a žst. Slatiňany, u PZZ v km 76,458 a 76,460 se souhlasem výpravčího žst. Slatiňany, u PZZ v km 77,041 jen se souhlasem výpravčích žst. Slatiňany a Chrudim. Klíček od skříňky místní obsluhy spolu s klíčkem od traťového telefonu, píšťalku a červený praporek (návěstní svítilnu) vydá zaměstnanci určenému ke střežení přejezdu výpravčí z vlastního stavu
● Po odjezdu vlečky AGROP smí výpravčí otevřít přejezd v km  76,458; 76,625 a 77,041 až po ohlášení vlečkaře o uvolnění přejezdu.

- Opatření při jízdách v ovládacích obvodech PZZ

Ovládací úseky jsou uvedeny v tabulce čl. 31.C.

- Správkové vozy a jejich opravy

Prohlídku vozu, kontrolu správného zacházení s vozem, polepování správkových vozů a záznamy do „Záznamní knihy technické služby vozové“, která je uložena v dopravní kanceláři, provádí výpravčí. 
Správkové vozy se odešlou do DKV Pardubice k další prohlídce vozmistrem.
V případě opravy ve stanici na koleji č.7 vozmistr kryje vozy přenosnou návěstí Stůj ze strany možného ohrožení.

93. Posun mezi dopravnami

Při dovolení odjezdu PMD jiným způsobem než návěstí odjezdového návěstidla 
- směr Chrast u Chrudimi uzavře výpravčí ruční obsluhou PZZ v km 75,196
- směr Chrudim uzavře výpravčí ruční obsluhou PZZ v km 76,458; 76,625 a 77,041  
Při dovolení vjezdu PMD od Chrudimi jiným způsobem než návěstí vjezdového návěstidla mimo návěsti PN uzavře ručně výpravčí PZZ v km 76,625 a 76,458.

95. Povolenky

●  Povolenka pro mezistaniční úsek Slatiňany – Chrudim je uložena u výpravčího v obalu „ Mimořádné  události“.
●  Povolenka pro mezistaniční úsek Chrast u Chrudimi – Slatiňany je uložena u výpravčího v žst. Chrast u Chrudimi.

- Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

- Seznam zkrácených názvů stanic používaných v dopravní dokumentaci:
Chrudim	Cu	
Chrast u Chrudimi	Ct	
Slatiňany	Si
Zaječice	Za

- Povolený zkrácený název stanic:
Chrast u Chrudimi		Chrast

- USTANOVENÍ O POSUNU

- Základní údaje o posunu

Stanice tvoří pro posun drážních hnacích vozidel  a jednoduchý posun jeden posunovací obvod – obvod výpravčího. Souhlas k posunu dává vždy výpravčí.

V obvodu výpravčího výhybky č. 3,4,5,7 a Vk 1, Vk 2 přestavuje posunová četa.
V obvodu výpravčího výhybky č. 5 a 7 při posunu vlečkaře AGROP vlastními náležitostmi přestavuje výhybkář.

Posunová cesta končí vždy u odjezdového návěstidla příslušné koleje pro zamezení ovlivnění počítačů náprav na zhlavích.

104. Posun vzhledem k jízdám vlaků

Posun musí být ukončen a vlaková cesta volná nejpozději 5 minut před předpokládaným příjezdem vlaku.

115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v obvodu celé stanice zakázán.

116. Zarážky, kovové podložky

počet zarážek	místo uložení
2	před dopravní kanceláří
2	ve stojanu u Vk 1 mezi 5. a 7. kolejí
6	ve stojanu u skladištní rampy u 7. koleje
6	ve stojanu u zahrádky u 7. koleje
4	ve stojanu u rampy proti výhybce č. 5

Zarážky uložené před dopravní kanceláří se nesmí používat k zajištění vozidel.

I. ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ

133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

pro funkci výpravčí  –  místní poměry 6 směn, střídavě denní/noční 
	– traťové poměry jízdou na stanovišti strojvedoucího nebo PMD
 	   do a ze sousedních stanic
pro funkci výhybkář	– místní poměry  3 směny, 2 denní/1 noční

Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu, dle vlastního uvážení, individuelně prodloužit, nebo zkrátit.

137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob k a od vlaku je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště jako pro ostatní cestující. Za zajištění bezpečnosti odpovídá výpravčí, bude-li o to požádán.

141. Bezpečnostní štítek

Bezpečnostní štítek osamělý zaměstnanec při správné činnosti SZZK neodevzdává. Pracovní místo označí výpravčí na monitoru počítače.
Zápis výpravčího o místě práce, způsobu vyrozumívání a označení pracovního místa na monitoru počítače spolupodepíše. Stejný postup je při ukončení prací.
Postup při mazání a čištění výhybek výhybkářem je řešen příl. 29/1 SŘ.